繁环开函[2019]26号

关于山西繁峙牧原农牧有限公司年产24万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表的批复

山西繁峙牧原农牧有限公司：

你单位报送的《关于〈山西繁峙牧原农牧有限公司年产24万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西繁峙牧原农牧有限公司年产24万吨饲料加工厂建设项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井新村东南530m。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。占地面积47.478亩,其中绿化面积3160平方米,项目总投资7250.14万元，其中环保投资186万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。原料入库、清理、筛分、粉碎、散装及包装过程、预混剂生产过程产生的废气经各自的脉冲袋式除尘器除尘后由排气筒排放，饲料加工车间冷却工序产生的废气经各自的旋风除尘器除尘后由排气筒排放。污染物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。燃气锅炉废气经低氮燃烧器处理，由8m高烟囱排放。《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-201）中表3特别排放标准要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：SO20.32t/a、NOX0.98t/a、烟尘0.23t/a、粉尘2.49t/a。

2、落实污废水处理措施。食堂污水经隔油池预处理与生活污水汇入化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于绿化。锅炉软化制备废水用于厂区道路洒水，不得外排。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振等措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定要求，清理、除杂废料送由当地环卫部门处理。废金属收集后外售给废品回收站。除尘器除尘灰回用于生产。办公生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置，严禁随意倾倒。

5、做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

6、制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、该项目实行环境影响后评价，客观评估各项环境保护措施的实施效果。

五、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2019年9月26日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队