繁环开函[2019]28号

关于繁峙县泉鑫再生资源精密装备制造有限公司

废旧金属回收再利用年产9万吨机械装备项目环境影响

报告书的批复

繁峙县泉鑫再生资源精密装备制造有限公司：

你公司报送的《关于<繁峙县泉鑫再生资源精密装备制造有限公司废旧金属回收再利用年产9万吨机械装备项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你公司拟在山西省忻州市繁峙县繁城镇西魏村北，建设废旧金属回收再利用年产9万吨机械装备项目，总占地面积24499m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目总投资12063万元，其中环保投资414万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工营地设置临时沉淀池；严格限制施工范围，施工边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；禁止夜间（22:00-06:00）施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置。

（二）落实大气污染防治各项措施。①原料车间破碎机上方设置1个集尘罩，收集后采用布袋式除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒排出，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。②粘土砂铸造线熔化造型车间3台中频炉炉顶上各设置1个集尘罩，3台中频炉共用一套布袋除尘器，处理后通过15m高的排气筒排放；球化区全封闭，设置1个集尘罩，收集烟尘后进入一套布袋除尘器处理，通过15m高的排气筒排放；粘土砂铸造线混砂工序使用的生产设备应设置密闭罩，在混砂机砂库上方、混砂机出料口及粘土砂从混砂机落入砂箱口上方各设1套集气罩，粉尘经收集后引入布袋式除尘器处理；制芯区设1套顶吸集气罩，收集后进入布袋式除尘器处理；浇注、冷却区各设2个侧吸集气罩，收集后统一进入布袋除尘器处理；落砂机底部出砂口设置1个集尘罩，提升机进出口、砂库进出料口以及转运皮带的落料点分别设置1个集尘罩，筛分前后的工序段分别用一套布袋除尘器处理，共2套布袋除尘器，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求。③树脂砂铸造线熔化造型车间熔化工序、球化工序均在封闭车间内进行；2台中频炉炉顶上各设置1个集尘罩，2台中频炉共用一套布袋除尘器，处理后通过15m高的排气筒排放；球化区全封闭，设置1个集尘罩，收集后进入一套布袋除尘器处理，通过15m高的排气筒排放；设置密闭罩，混砂机砂库上方、混砂机出料口及树脂砂从混砂机落入砂箱口上方各设1套集尘罩，经布袋除尘器处理，处理后通过排气筒排放；制芯区设1套顶吸集气罩，收集后进入1套“过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置”处理。浇注、冷却区各设2个侧吸集气罩，收集后统一进入布袋除尘器+1套“过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置”处理；生产设备设置密闭罩，落砂机底部出砂口设置1个集尘罩，提升机进出口、砂库进出料口及转运皮带的落料点分别设置1个集尘罩，筛分前后的工序段分别用一套布袋除尘器处理，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求。④消失模铸造线熔化造型车间熔化工序、球化工序均在封闭车间内2台中频炉炉顶上各设置1个集尘罩，2台中频炉共用一套布袋除尘器，处理后通过15m高的排气筒排放；球化区全封闭，设置1个集尘罩，收集后进入一套布袋除尘器处理；消失模线模型组合和烘干区上方设置1个集气罩，收集后统一进入1套“过滤棉+光氧催化+活性炭吸附装置”处理；浇注区设1套EPS尾气净化装置，经真空泵抽出的高浓度有机废气通过EPS尾气净化装置对尾气进行燃烧处理后分解为CO2和水，通过排气筒排放；生产设备应设置密闭罩，落砂机底部出砂口设置1个集尘罩，提升机进出口、砂库进出料口以及转运皮带的落料点分别设置1个集尘罩，筛分前后的工序段分别用一套布袋除尘器处理，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，VOCS排放执行《铸锻工业大气污染物排放标准》（DB11/914—2012）中第Ⅱ时段标准限值。⑤清理车间13台抛丸清理机各自配套袋式除尘系统，通过引风机将粉尘引入除尘系统处理；28个打磨工位上方分别设置1个集气罩，每两个工位配置1套袋式除尘器，通过引风机将粉尘引入布袋除尘器处理，须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值；喷漆、烘干、补漆工序各设1个底吸式集气罩然后通过“过滤棉+光氧催化+活性炭吸附”处理装置1套，处理后的废气经1根15m的排气筒排放，须执行晋气防办[2017]32号《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发＜山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案＞的通知》中工业涂装有机废气排放限值最高允许排放浓度要求和企业边界有机废气污染物浓度排放限值要求。⑥食堂油烟废气采用油烟净化器收集处理后通过食堂屋项排放，排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的饮食油烟最高允许排放浓度限值。冬季办公室、宿舍和食堂采用空调取暖。

（三）落实污废水污染防治措施。生活污水经自建污水处理站处理后回用于旧砂冷却用水和清扫用水；设备循环冷却水循环使用，严禁外排。

（四）落实固体废物污染防治措施。中频炉炉渣、废砂和集尘灰收集后回用于建材生产；边角料收集后全部返回造型车间作为原料重新利用满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关的要求；废漆渣、废活性炭、废机油、废乳化液暂存于危废暂存间，定期由有危废处理资质的单位回收处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准和要求建设，不得随意丢弃。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清理。

（五）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用厂房屏蔽、基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（六）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足我分局核定的总量控制指标，烟尘20吨/年、粉尘25.19吨/年、VOCS4.5983吨/年。

（七）保证项目区绿化措施的实施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（八）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2019年11月4日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、太原核清环境工程设计有限公司