繁环开函[2019]29号

关于繁峙县泰兴新型墙体节能建材有限公司煤矸石实心（空心）烧结砖建设项目环境影响报告书的批复

繁峙县泰兴新型墙体节能建材有限公司：

你公司报送的《关于<繁峙县泰兴新型墙体节能建材有限公司煤矸石实心（空心）烧结砖建设项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环罚〔2019〕25号）处罚。你公司必须认真汲取教训、强化守法意识。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你公司拟在繁峙县砂河镇小砂河村西北130m处，建设煤矸石实心（空心）烧结砖项目，建设规模：1.黏土开采方式为露天开采，规模为1.125万立方米/年。2.年产8000万块煤矸石实心（空心）烧结砖。主要建设内容包括黏土矿区主体工程和环保工程，生产厂区主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目总投资1400万元，其中环保投资250.6万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。粘土采场扬尘采取2台移动除尘雾炮机全覆盖喷雾抑尘；原料运输扬尘采取运输车辆加盖篷布，运输道路硬化，洒水抑尘。烧结砖场区装卸储存设置全封闭原料库，洒水抑尘。煤矸石粉碎机进行全封闭，设集尘罩收集后进入布袋除尘器处理，经不低于地面15m高排气筒排放；煤矸石筛分机和粘土筛分进行全封闭，分别设集尘罩收集后进入布袋除尘器处理，经不低于地面15m高排气筒排放；输送皮带全封闭，车间内计量和转载点加设雾化洒水喷头。隧道窑采用一套高效石灰/石膏法脱硫塔配备二级高效旋流除雾器的烟气治理设施，烟气处理后经距离地面44m高烟囱排放，排放浓度须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中的污染物排放限值的要求。配套建设烟气自动在线监测装置1套。冬季办公室、和门房采用电取暖。

（二）落实污废水污染防治措施。生活污水用于厂区绿化及道路洒水抑尘。车辆清洗平台清洗废水经沉淀处理后循环使用于车辆冲洗，设地漏及集水槽，废水沉淀后循环使用设1个200m³的雨水收集沉淀池，严禁外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。废坯料、脱硫渣和除尘灰收集后全部回用于生产废砖作为建筑材料由附近村民利用满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求；废机油暂存于危险废物暂存间，作防渗处理，定期送至有资质单位进行处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准和要求建设，不得随意丢弃。生活垃圾收集后送至环卫部门指定地点统一处置。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用低噪声设备、室内布置、基础减振、厂房隔声、消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（五）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足核定的总量控制指标，SO223.413吨/年、NOX25.927吨/年、烟尘3.6吨/年、粉尘0.43吨/年。

（六）保证项目区绿化措施的实施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。粘土矿区取土时的表层土定点堆放，采取临时拦挡和覆盖措施，便于回填绿化。合理取土，做好护坡，边开采边恢复，取土过后即刻平整场地，实施绿化，增加排水沟、截水沟、沉砂池等临时排水措施，防止水土流失。

（七）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2019年11月27日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西清源环境咨询有限公司