繁环开函[2019]30号

关于忻州南苑铝业有限公司年产20万吨再生铝合金锭

新建项目环境影响报告书的批复

忻州南苑铝业有限公司：

你公司报送的《关于<忻州南苑铝业有限公司年产20万吨再生铝合金锭新建项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你公司拟在繁峙经济技术园区装备制造园中华路101号，建设年产20万吨再生铝合金锭项目，总占地面积63079.17m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目总投资5.06亿元，其中环保投资935万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。原料破碎在破碎机上方设1套矩形集气罩，采用微负压收集经管道接入1套脉冲式布袋除尘器处理后由20m排气筒排放；熔化废气采用炉内脱销+多管式冷却+布袋除尘+碱液喷淋的措施处理后由20m排气筒排放；铝灰处理每台设备上方均设1套矩形集气罩，采用微负压收集后经管道接入脉冲式布袋除尘器处理后由20m排气筒排放。排放须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（DB31574-2015）中大气污染物特别排放限制；主车间和副车间每台熔化炉上方设集气罩，采用负压收集合并至熔化精炼工序烟气处理系统，未收集的加强车间通风，须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（DB31574-2015）中企业边界大气污染物限制；破碎车间和铝灰处理车间位于全封闭车间内。食堂油烟安装1台大功率油烟净化器。锅炉采用低氮燃烧装置，燃烧废气由20m排气筒排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限制要求，冬季采暖设一台1t/h燃气锅炉。

（二）落实污废水污染防治措施。循环冷却水配套设置循环水池；碱液喷淋水每套喷淋系统设置1个10m3循环水池。生活污水设隔油池+地埋式污水处理站处理后，用于厂区洒水抑尘。锅炉软化水和初期雨水经收集池收集后用于厂区洒水抑尘，严禁外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。废杂料、尾渣、除尘灰经收集后全部外售处置，不得随意丢弃，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求；废机油、废棉纱、废包装桶设1座10m2危废暂存间，经分类收集后定期交由有资质单位处理危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准和要求建设。污泥、生活垃圾统一收集后，送环卫部门指定地点处理。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用基础减震、定期维修、优化布局等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（五）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足总量控制指标,二氧化硫0.484吨/年，氮氧化物11.316吨/年，烟尘11.127吨/年，粉尘1.6905吨/年。

（六）保证项目区绿化措施的实施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（七）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局           2019年12月11日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队，河北德源环保科技有限公司