建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司

年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目

建设单位（盖章）：山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司

编制日期：2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

厂区东侧                                厂区南侧

厂区西侧                               厂区北侧

运输道路                              租用的办公室

《山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司

年中转废矿物油和废铅蓄电池收贮服务站项目环

境影响报告表》技术审查意见修改说明

2019年11月13日四川锦绣中华环保科技有限公司组织召开“山西省繁峙县淼废旧物资回收有限责任公司年中转非矿物油和废铅蓄电池收贮服务站项目环境影响报告表”技术审查会。应邀参加会议的有忻州市生态环境局繁峙分局、山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司的代表及参会专家。参会代表踏看了选址现场，评价单位的代表介绍了报告表的主要内容，对报告表进行了认真的讨论与评审，在汇总发言的基础上，形成技术审查意见，评价单位根据《审查意见》做了以下的修改：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实仓储间和办公生活设施等的建筑结构形式、顶高和建筑面积，给出废油储存间或设施防渗工程的具体方案和油罐的放置方式、围堰设置高度。进一步落实收储设施、装运设备和环保治理设施的具体内容。补充事故导流槽和事故收集池的建设要求。 | 1.1、已核实仓储间和办公生活设施等的建筑结构形式、顶高和建筑面积 | 见P7 |
|  |  | 1.2、已给出废油储存间或设施防渗工程的具体方案和油罐的放置方式、围堰设置高度 | 见P7-8 |
|  |  | 1.3、已落实收储设施、装运设备和环保治理设施的具体内容 | 见P7-8 |
|  |  | 1.4、已补充事故导流槽和事故收集池的建设要求 | 见P8 |
| 2 | 介绍储油罐的类型，说清是双层罐还是单层罐，是否设防渗池，给出罐体材质和大小，分析能否满足山西省环保厅[2017]53号“关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知”的要求。 | 2、已补充说明油罐的相关内容 | 见P8-9 |
| 3 | 按照《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019），逐条对比分析本项目建设内容与规范的符合性，完善废铅酸电池储运工程的内容。详细介绍废油和废铅酸电池收、储、运工艺，完善排污环节分析。 | 3.1、已补充本项目建设内容与规范的符合性分析 | 见P62 |
|  |  | 3.2、已完善废铅酸电池储运工程的内容 | 见P31 |
|  |  | 3.3、已详细介绍废油和废铅酸电池收、储、运工艺，完善排污环节分析 | 见P29-33 |
| 4 | 落实储油罐及卸装运过程有机污染物的收集和处理方案，参照《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉（环大气[2019]53号）》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），细化储油区挥发性有机废气的控制和治理措施，对采用UV+活性炭处理的技术可行性进行论证。鉴于储油环境安全的要求，建议采取安全型和防爆型等处理装置处理有机废气。 | 4.1、已落实储油罐及卸装运过程有机污染物的收集和处理方案 | 见P29-32 |
|  |  | 4.2、已细化储油区挥发性有机废气的控制和治理措施，对采用UV+活性炭处理的技术可行性进行论证 | 见P47 |
| 5 | 补充油水混合物（切水或含油废水）的处置措施。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，补充危废评价内容。落实本项目废油桶的处置方案和补充委托处理协议。 | 5.1、已核实，本项目不产生油水混合物 | 见P29 |
|  |  | 5.2、已补充危废评价内容 | 见P55-56 |
|  |  | 5.3、已落实本项目废油桶的处置方案和补充委托处理协议 | 见P32和附件 |
| 6 | 补充水源地水源井的打井资料、柱状图和场地岩土工程资料。等水位线拟合图应给出井位、井位标高和水位埋深，补充场地双环试验数据图、表，补充模型预测中的渗透系数（试验场地的地层岩性为素填土，渗透系数K=5.24×10-4cm/s，如此渗透系数，应考虑选址和场地防渗措施）。预测源项除石油类和Pb2+外，应包括SO42-，完善地下水环境影响评价内容。补充厂址地下水监控井的监测项目和基本要求。 | 6.1、已补充水源地水源井的打井资料、柱状图和场地岩土工程资料 | 见专题P56-57 |
|  |  | 6.2、已等水位线拟合图应给出井位、井位标高和水位埋深，补充场地双环试验数据图、表，补充模型预测中的渗透系数 | 见专题P52-53、61-62 |
|  |  | 6.3、已补充SO42-预测源项，并完善地下水环境影响评价内容 | 见专题P80、P85-87 |
|  |  | 6.4、已补充厂址地下水监控井的监测项目和基本要求 | 见专题P64 |
| 7 | 落实选址距滹沱河的距离，按照《山西省水污染防治条例》第十七条，对本项目选址的合法性、环境可行性进行评价。 | 7、已落实选址距滹沱河的距离，对本项目选址的合法性、环境可行性进行评价 | 见P3 |
| 8 | 项目应该为小型Ⅲ类项目，核实土壤环境影响评价的调查和评价范围等，完善自查表和土壤环境保护措施。 | 8、已核实项目土壤评价类型，完善自查表和土壤环境保护措施 | 见专题P1和P26-27 |
| 9 | 细化环境保护措施、环境管理要求和环境监测计划表的内容。补充企业环境信息公开和报告的内容。 | 9.1、已细化环境保护措施、环境管理要求和环境监测计划表的内容 | 见P62-65 |
|  |  | 9.2、已补充企业环境信息公开和报告的内容 | 见P64 |
| 其他 | 根据专家意见修改了报告表中的其他内容 |

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司 年中转废矿物油和废铅蓄电池收贮服务站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司 |
| 法人代表 | 王满红 | 联系人 | 王满红 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县作头村西270m，108国道南 |
| 联系电话 | 18035012226 | 传真 | / | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县作头村西270m,108国道南 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | N7724危险废物治理 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积（平方米） | 200 |
| 总投资（万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 15% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 项目由来 1.1项目背景 为规范废矿物油、废铅蓄电池等产生源分散的危险废物收集，推进上述危险废物处置利用，山西省环保厅签发了晋环土壤【2017】53号《关于建设废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》，根据通知精神：各县级环保部门要建立危险废物收集体系，危险废物收集经营单位要由危险废物综合经营单位授权或委托建立危险废物收贮点，并以危险废物综合经营单位的名义开展收贮活动。 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司拟投资200万元在山西省繁峙县作头村西270m,108国道南处建设废矿物油、废油桶、废铅蓄电池的收贮点，覆盖范围包括繁峙县及周边县市。本项目为新建项目，建设规模为年收集中转废旧矿物油5000吨、废铅酸蓄电池5000吨、废油桶30000个。新建仓储区、围堰及配套附属设施等。 本项目不涉及废油的再生利用工艺，不涉及废铅酸蓄电池的拆解、分选、冶炼等工艺。 建设单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或不按照经营许可证规定从事危险废物的收集、贮存的经营活动。 1.2产业政策分析 本项目为废矿物油、废铅酸蓄电池和废油桶收贮项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 1.3、厂址选择可行性分析 （1）规划符合性分析 ◆本项目厂址位于山西省忻州市繁峙县作头村西270m，108国道南，项目厂址不在城市规划范围内，厂区西边界距离规划东边界1.76km，不违背繁峙县城区的总体规划的要求。 ◆本项目运营期大气污染物主要是VOCs，配套光氧催化+活性炭吸附装置1套；酸雾设置酸雾净化器，根据污水产生排放特点划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案：项目年中转废矿物油5000吨，年中转废铅酸蓄电池5000吨，年中转废油桶30000个，服务范围包括繁峙县及周边地区，可以接纳繁峙县产生的废矿物油和废铅酸蓄电池等危险废物。 （2）环境敏感区符合性分析 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，不在乡镇集中供水水源地一级保护区内，距最近的水源地下茹越乡水源地4.12km。 （3）项目周边制约因素分析 ◆繁峙县主导风向为西南风，距离项目最近的村庄为侧风向0.27km处的作头村，本项目下风向无近距离敏感保护目标。 根据HJ2.2-2018推荐模式中大气环境防护距离模式计算，结果表明项目无超标点，无须设置大气环境防护距离。因此，项目运营期对作头村影响轻微，影响程度在可接受范围内。 ◆本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西108国道南，根据建设单位提供的运输线路资料，本项目运输线路为：厂区—108国道。运输道路沿线敏感目标为108国道旁的作头村。 本项目危险废物运输委托有资质的运输单位完成，并填写危险废物转移联单，运输车辆为专用车辆，运输过程对区域道路及周边村庄影响程度在可接受范围内。 ◆本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西侧270m，108国道南，中心坐标中心坐标北纬39°11'56.14"，东经113°19'26.15"。项目西面、南面、东面均为空地，北面是108国道。项目周边无养殖、食品加工等制约项目选址的工业企业，不存在制约因素。 ◆按照《山西省水污染防治条例》第十七条，汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。本项目距离滹沱河650m，不在滹沱河的沿岸，且本项目只是收集和暂存非矿物油、废油桶和废铅酸蓄电池，并做好了防渗措施，不会对滹沱河水体造成污染，所以该项目选址可行。 综上所述，项目厂址选择不违背繁峙县城市总体规划的要求，项目周边无环境敏感区及制约因素和条件存在，项目厂址选择可行。 1.4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称通知）， 要求强化“三线一单”约束作用，“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 ①生态保护红线：本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西，108国道南，属农村地区，选址周围无自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区。 距离本项目最近的乡镇集中水源地为下茹越乡水源地，下茹越乡水源地位于本项目东侧4.3km，不在其保护区范围内。 生态功能区划： 根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于Ⅰ，即繁峙县滹沱河上游沿岸湿地生物多样性保护生态功能小区。 主要生态功能为：该区的主要生态服务功能为生态农业、水土保持、水源保护。 主要环境问题为：①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低，农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土对滹沱河和地表水环境产生不利影响；②城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，对城区环境空气质量和滹沱河干流水质产生影响；③城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染；⑥滹沱河沿岸人为活动破坏生态环境，势必对生物多样性的保护形成威胁。 保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；③在滹沱沿岸加强植草、植树护岸林带建设；④加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑤依据繁峙县水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格保护；⑥围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能灯清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染和农村面源问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目为危险废弃物集中回收储存项目，场地硬化做好防渗措施，增大绿化面积，不会加重水土流失，无废水产生，不会使滹沱河水体受到污染，可缓解当地生态环境，因此本项目不违背繁峙县生态功能区划的要求。 生态经济区划： 根据《繁峙县生态经济区划》，本项目选址位于IV1繁城镇城镇商贸与农工业综合经济区。 主要生态功能为：营养物质和生态保持。 发展方向： 限制特点：限制高污染的工业项目在该区内建设 鼓励：①鼓励发展商业、文化、服务为主导的第三产业；②鼓励发展高新技术及无污染的各类加工工业；③发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。 生态环境保护要求：①城区要依据城镇规划实施改造，逐步完善城区供气、供热、污水、生活垃圾收集与处理和加强公园、绿化带、片林、草坪等方面的基础设施建设，改善城区环境质量；②该区域大气环境中的TSP的容量已出现严重超载，因此必须按国家产业政策对现有的采矿选矿企业实施全面整顿，关停违反国家矿业开发有关法规的企业。并对现有符合产业政策的铁精粉、球团生产企业完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、废渣、噪声等对周围环境的影响，③实施产业布局与产业结构的双重调整，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，改善该区的环境质量；④城镇周边的农村发展沼气、、太阳能等清洁能源产业，为绿色农业经济提供肥源。 本项目为危险废弃物集中回收储存项目，场地硬化做好防渗措施，增大绿化面积，改善区内制备条件，加强保水保土能力，并且无废水产生，不会对当地水环境产生影响，不属于所属生态经济开发区的禁止、限制企业，运营期内各污染物采取环评要求的污染防治措施后均能做到达标排放，不违背繁峙县生态经济区划的要求。 综上，本项目的建设不受生态保护红线限制。 ②环境质量底线： 为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用繁峙县空气质量2018年年均数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO百分位数浓度、O3(8h)浓度，根据监测结果PM10、PM2.5、SO2均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，PM10、PM2.5、SO2超标倍数分别为0.09、0.26、0.35，属于不达标区。 本项目排放的大气污染物是非甲烷总烃和少量硫酸雾，不会增加上述超过国家标准的污染物排放，项目在采取了相对应的环保措施后，污染物可以达标排放，对区域环境质量影响较小，基本不会超过区域环境质量底线要求。 ③资源利用上线： 本项目不设热源，对煤炭、燃气等燃料没有消耗，收贮站内用水主要以日常生活用水为主且用量较少，因此本项目资源使用量不会突破当地的资源上限要求。 ④环境准入负面清单： 本项目取得环境影响评价批复后，可获取相关部门出具的危险废物经营许可证，属于《市场准入负面清单》（2019年版）中许可准入类，（十四）水利、环境和公共设施管理业，90未获得许可或资质条件，不得从事污染物监测、贮存、处置等经营业务；且本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011 本，2013 年修改）中限制类和淘汰类项目，可视为允许类建设项目。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，可以满足生态保护红线、环境质量底线等要求，厂址建设不受限，符合相关规划、政策和规范的要求，本项目的选址可行。 4、项目建设情况 根据现场勘查，项目租用场地上现有彩钢板房一座建筑面积500m2。项目尚未建设。 1.5评价任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，本工程须开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令第1号修改），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”，应编制环境影响报告表。 为此，繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，环评单位立即组织有关人员到现场进行实地踏勘和资料收集，对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、周围污染源、存在的敏感因素以及项目的工程内容、建设场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。并在项目所在地走访了有关管理部门和当地群众，在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目环境影响报告表》（送审本）。 2019年11月13日，召开《山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目环境影响报告表》技术审查会。我公司根据技术审查意见对报告进行了修改和完善，完成了《山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目环境影响报告表》（报批本），现由建设单位上报环境保护主管部门进行报请审批。 二、项目基本情况 2.1、工程基本情况 项目名称：山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目 建设性质：新建 建设单位：山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司 建设规模：年收集中转废旧矿物油5000吨、废铅酸蓄电池5000吨、废油桶30000个。废铅蓄电池最大储存量不超过30t，储存时间最长不超过60d；废矿物油最大储存量不超过64.8t，储存时间最长不超过60d；符合《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范要求。 收集范围及方式：项目所收集的废矿物油和废铅酸蓄电池来自繁峙县周边的4S店、汽车维修点和各大工矿企业产生的废矿物油和废铅酸蓄电池；方式主要为委托外委收集。 本项目不涉及废油的再生利用工艺，不涉及废铅酸蓄电池的拆解、分选、冶炼等工艺。 建设地点：本项目位于山西省繁峙县作头村西270m，108国道南，项目地理位置见附图1。 表1-1 项目基本概况 序号 概况名称 概况内容 1 项目名称 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅蓄电池收贮服务站项目 2 建设规模 年中转废矿物油5000吨，年中转废铅酸蓄电池5000吨，年中转废油桶30000个 3 产品方案 废矿物油（HW08）收集、废铅酸蓄电池（HW49）收集、废油桶（HW08）收集 4 建设性质 新建 5 建设地点 山西省繁峙县作头村西108国道南 6 总占地面积（m²） 2000 m² 7 投资合计（万元） 200万 8 环保投资（万元） 30（占总投资的15%） 9 工作制度 300天/a，双班制，每班8小时 10 职工人数 5 2.2、工程主要建设内容 本项目主要建设内容表见表1-2。 表1-2 工程主要建设内容表 工程名称 工程主要建设内容 主体工程 贮存车间 占地面积2000m2，钢结构，分为废矿物油储存区、废油桶储存区、废电池储存区 废矿物油 储存区 建筑面积500m2，高3m，钢结构，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求进行建设：选用与废矿物油不相容的防渗材料，在原有地基及地面的基础上，库内地面与围堰敷设坚固的水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 储罐区地面进行防渗处理，包含1个60m3常压卧式钢制储油罐（地上式），1台动力泵； 卸油区设一座4m3钢制（防腐）卸油池，尺寸：长4m×宽1m×深1m，卸油池含过滤装置 废油桶 储存区 建筑面积500m2，高3m，钢结构，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求进行建设：选用与废矿物油不相容的防渗材料，在原有地基及地面的基础上，库内地面与围堰敷设坚固的水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 废电池 储存区 建筑面积500m2，高3m，钢结构，地面全部做多层防渗防腐处理；分割成两部分，一部分储存破损废旧电池，一部分储存完整的废旧电池，车间内设一套排风系统。废铅酸蓄电池储存区设0.5m3废电解液耐酸碱塑料收集桶。厂房配有按照照明设施和观察窗口。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求进行建设： ①车间四周建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到库内；远离其它水源和热源。 ②选用与废旧电池及渗漏液不相容的防渗材料，在原有地基及地面的基础上，库内地面与裙脚敷设坚固的水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 ③车间内地面敷设耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液。 ④车间内建设泄漏液体收集装置，使泄漏液及时有效收集处置。 ⑤车间配备通讯设备、照明设施和观察窗口、防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑥按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志；只允许专门人员进入贮存设施。 辅助 工程 办公区 租用，500m2，采钢结构，位于厂区东部，兼具办公室、值班室功能，不设食宿 公用 工程 供水 本项目生产不使用水，生活用水来自作头村自来水。 排水 本项目采用雨污分流制。厂区使用旱厕，生活污水主要为洗手废水，水质简单，用于厂区降尘洒水 供电 电源由作头村电网系统供给 供暖 本项目办公室采用独立式空调供暖，生产区不采暖 环保工程 废气 废油 储存区 废油贮存区为微负压操作，配套光氧催化+活性炭吸附装置，废油贮存废气经收集处理后通过15m高排气筒排放 废电池储存区 在破损贮存区设置1套负压抽排气系统（含防酸滤铅网）+酸雾净化器，收集库区空气，用以过滤和更新库区空气 废水 生活 污水 生活污水收集后用于厂区降尘洒水 固废 危废 废物 另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧催化+活 性炭吸附装置产生的废活性炭、卸油池过滤产生的含油滤渣均属于危 险废物，存于暂存间，交有资质单位处置。收集桶收集的泄漏的含铅电解液储存于稀酸储罐，定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业有限公司接收处置。 风险 废油储存区 围堰 在储油罐四周设置60m3（15*8m）围堰，围堰高0.5m 消防 厂区配套设置灭火器若干 废电池储存区 设导流沟，并设0.5m3废电解液耐酸碱塑料收集桶 防腐 防渗 本项目储油区、废电池仓库地面做防渗防腐处理，具体按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》的要求进行建设 事故收集池 在装卸区设置事故导流槽和事故收集池，对装卸区跑冒滴漏的废油和废电解液进行回收。 3、工程主要设备 本项目主要设备表见表1-3。 表1-3 工程主要设备一览表 位置 设备名称 数量 单位 规格型号 备注 废油储存区 卧式储罐 1 个 地上，规格60m3； 动力泵（齿轮泵） 1 台 灭火器 6 台 / 废电池仓库 防渗托盘 9 个 用于完整电池存放 密闭容器 1 个 用于破碎电池存储 地磅 1 台 叉车 1 辆 收油车 1 辆 ◆卧式储罐 本项目年中转废矿物油5000t，年工作时间为300d，平均每天中转废矿物油16.67吨；本项目新建1个60m³卧式储罐，可储存97.2t废矿物油，可满足项目要求。 本项目所用卧式储罐为双层罐，油罐下方设有围堰，可防渗，油罐为金属油罐，60m3，能满足山西省环保厅[2017]53号“关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知”的要求。 ◆防渗托盘 本项目铅蓄电池主要来自机动车废铅蓄电池、电瓶车废铅蓄电池、电力设施中的废铅蓄电池等；根据《电池废料贮运规范》，平均单位面积的贮存量为1.5～2.0t/m2，本次评价取2.0t/m2；本项目年中转废铅酸蓄电池5000吨，年工作时间为300天，平均每天中转废铅蓄电池16.67吨，防渗托盘面积为1m2，则需防渗托盘9个，可储存18t废铅蓄电池，可满足项目要求；破损电池按照10%计算，则需密闭容器1个。 4、生产规模 项目年临时收储中转废油5000t、废铅蓄电池5000t，项目包括废油桶30000个/a，项目临时收储、物流中转废油量由废矿物油收购情况而定，废矿物油转运量小、转运次数频繁、临时收集停留周期短。场地内设置1个容积为60m3的卧式储油罐，油罐位于地上。收集过程中委托有资质的专业车辆进行废油、废铅蓄电池转运工作。 废油和废铅蓄电池中转按《山西省环境保护厅关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》（晋环土壤[2017]53号））要求进行。 表1-4 废油、废铅蓄电池和废油桶收集及中转情况 物料名称 物态 危险特性 一次最大贮存量 年中转次数 运进 运出 停留时间 废矿物油 液态 T，I 30t 167 专业车辆 专业车辆 ≤60d 废铅蓄电池 固态 T 30t 167 专业车辆 专业车辆 ≤60d 废油桶 固态 T 100个 300 专业车辆 专业车辆 ≤60d 5、总平面布置 本项目总占地面积2000m2，主要建构筑物包括废油储存区、废电池仓库、废油桶仓库以及办公区。项目总平面布置见附图。 6、劳动定员 本项目劳动定员5人，本项目实行两班制生产，每班8小时，年工作时间300天。 三、原辅材料、来源 本项目收集仓储物包括：废矿物油、废铅蓄电池和废油桶。废矿物油、废铅蓄电池、废油桶采用运输车辆运输，车厢内配有防渗托盘及密闭容器。 本项目回收废矿物油、废铅蓄电池、废油桶规模及来源见表1-5。废铅蓄电池涉及的有毒有害物质及其特性见表1-6。 表1-5 项目回收废油、废旧电池规模及来源 名称 规模 范围、来源 是否为 危险废物 废物代码 废矿 物油 5000t/a 主要来自各工业企业在机械生产、设备维修和维护过程中更换的废润滑油，电厂产生的汽轮机油和齿轮油，各交通运输行业（汽车、铁路、船舶、航空等）产生的废油，车辆维修厂修理过程中产生的废润滑油等；收纳范围包括繁峙县及周边县市 是 HW08 废铅蓄 电池 5000t/a 主要来自机动车废铅蓄电池、电瓶车废铅蓄电池、电力设施中的废铅蓄电池等；收纳范围包括繁峙县及周边县市 是 HW49 废油桶 30000个/a 主要来自各产生废润滑油的企业等；收纳范围包括繁峙县及周边县市 是 HW08 表1-6 铅蓄电池中主要有毒有害物质特性 序号 物质 理化性质 危险性 毒性腐蚀性 1 铅 Pb（207.2），纯品为灰白色质软的粉末，切削面有光泽，延性弱，展性强，熔点327.502℃，沸点1740℃，密度11.3437g/cm3，比热容0.13KJ/（kg·K），硬度1.5，水中铅浓度为2mg/L时，有金属味，不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸 引燃温度790℃（粉状），粉体受热，遇明火会引起燃烧爆炸 LD5070mg/kg（大鼠经静脉），致癌 2 硫酸 H2SO4（98.08），纯品为无色透明 状液体，无臭，相对密度（水=1）1.83，熔点10.5℃，沸点330℃，蒸气压0.13，与水混溶 — LD502140mg/kg（大鼠经口）；LD50510mg/m32小时（大鼠吸入） 四、运输线路 本项目危废运输委托有资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。项目物料通过厂区北侧的道路运输，交通较为便利。 项目危险废物运输过程需注意风险防范，详见风险专项评价。 鉴于废铅蓄电池转移涉及到跨省运输，依据环函[2006]143号《关于危险废物跨省转移管理有关问题的请示》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，要求建设单位依法取得工商、环保等有关部门废铅蓄电池经营许可后、项目正式运营前，按规定填报废铅蓄电池转移计划及转移联单，并向山西省生态环境厅提出跨省转移申请。要求必须经接受地、途径地设区的市级以上环境保护行政主管部门同意，经山西省生态环境厅批准转移废铅蓄电池后，建设单位方可开展废铅蓄电池的收集、运输、贮存和转移。 五、项目涉及的危废经营许可证及运输单位的情况说明： （1）废矿物油的经营许可 繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司负责忻州市及周边县市废矿物油收贮站点的建设、经营业务。 根据《文水县兴盛新能源有限公司授权书》，文水县兴盛新能源有限公司2019年4月13日授权繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司全权负责我公司原料废矿物油的收贮有关的事务。授权期限为2019年4月13日--2020年4月12日。详见附件。 2019年1月14日，山西省生态环境厅为文水县兴盛新能源有限公司颁发了《危险废物经营许可证》，编号HW1411210040，核准经营方式：收集、贮存、利用；核准经营废物类别：废矿物油（HW08）（900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08），有效期限：自2019年1月14日至2024年1月13日。详见附件。 （2）废铅酸蓄电池的经营许可 本项目收贮的废铅酸蓄电池由安徽省华鑫铅业集团有限公司接收处置，安徽省华鑫铅业集团有限公司持有安徽省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证，有效期限为2016年12月22日-2019年12月21日。 2016年12月22日，安徽省环境保护厅为安徽省华鑫铅业集团有限公司颁发了《危险废物经营许可证》，编号：341282001，核准经营危险废物类别及经营规模：HW31含铅废物（384-004-31，铅蓄电池生产过程在产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥：421-001-31，废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液）和HW49其他废物（900-044-49、废弃的铅蓄电池、900-041-49含铅废弃包装物、劳保用品）；19.9万吨/年（产品12万吨/年）；有效期限自2016年12月22日至2019年12月21日。详见附件。 废油桶接收单位 本项目产生的废油桶由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）接受处置，山西省太原固体废物处置中心（有限公司）持有山西省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证，有效期限为2018年2月14日-2023年2月13日。 2018年2月26日山西省环境保护厅为山西省太原固体废物处置中心（有限公司）颁发了《危险废物经营许可证》，编号：HW-省1401220020，核准经营危险废物类别及经营规模：HW01医疗废物、HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氟废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油、水、烃/水混合物与乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属碳基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW29含汞废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氧化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化物废物、HW38有机氟化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化合物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物（900-039-49/900-040-49/900-041-49/900-042-49 /900-046-49/900-047-49/900-999-49）、HW50废催化剂。核准经营规模：38300吨/年。 （4）危险废物运输单位 本项目危废运输委托有资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。 六、公用工程 1、供电 本项目电源由作头村电网供给。 2、给排水 （1）给水 本项目生产不使用水，生活用水量小，利用作头村自来水。 根据《山西省用水定额》（2008年版本），确定本项目生活用水定额为50L/人·d，项目员工5人，生活用水量为50L/人·d×5人=0.25m3/d； （2）排水 本项目采用雨污分流制。本项目排放的废水主要为职工生活污水，按用水量的80%，则排水量为0.20m3/d，生活污水收集后用于厂区绿化和道路洒水。 3、供暖 本项目办公区采暖采用独立式空调，生产区不采暖。 七、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-7。 表1-7 项目主要经济技术指标表 序号 项目 单位 指标数量 备注 1 占地面积 m2 2000 2 建筑面积 m2 2000 3 废矿物油 t 5000 4 废铅蓄电池 t 5000 5 废油桶 个 30000 6 总投资 万元 200 7 环保投资 万元 30 占总投资15% 8 劳动定员 人 5 9 工作制度 d/a 300 两班制生产，每班8小时 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，本项目租赁山西省忻州市繁峙县作头村西270m，108国道南进行建设，占地面积2000m2。据现场踏勘，本项目尚未进行建设，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 2.1、地理位置 繁峙县位于山西省东北部，忻州地区东北隅，属于忻州市辖县，地理坐标为东经113°09′--113°58′，北纬38°58′--39°27′之间。东与山西省灵丘县接壤，东南与河北省阜平县交界，东北和浑源县毗邻，北与应县相望，西与代县相连，南与五台县相依。全县东西长68公里，南北宽34.82公里，总面积2368平方公里。 本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西270m，108国道南，中心坐标北纬39°11'56.14"，东经113°19'26.15"。项目西面、南面、东面均空地，北面是108国道。交通非常便利。项目地理位置见附图1，项目四邻关系图见附图2。 2.2、地形地貌 繁峙县境内地形东北高，西南低，东有泰戏山，南依五台山，北靠恒山，中部是狭长的滹沱河河谷地带。全县由山、川、丘陵、沟壑构成。主要山脉有恒山和五台山；恒山山脉主要山峰有铁角岭、碾盘梁、凤凰山和目累坨；五台山东北西南走向，境内长约70公里。五台山由五个台顶得名，也叫五峰，境内有4峰：北台叶斗峰、中台翠岩峰、东台望海峰、西台挂月峰、北台海拔3058米，为五台山主峰，素称“华北屋脊”；东部泰戏山把南北两山连成一体，形成本县的东部屏障，平型关就在其中；中部为滹沱河上游谷地，为忻定盆地的组成部分。全县由山、川、丘陵盘结而成，构成了平川区、丘陵区、石山区三类地区。其中平川区427 km2，占总面积的19.1%，分布在滹沱河两岸；丘陵区721 km2，占总面积的32.2%，分布在平川区的北面；石山区1147 km2，占总面积的48.7%，分布在南面的五台山区。繁峙县是典型的山区县。 本项目所处区域为丘陵地区。 2.3、地层和构造 繁峙县境内，南部山区以太古界五台群片麻岩类居多，另有元古界震旦系白云岩及下古界寒武岩系石灰岩、紫红色页岩分布。 北部山区有太古界五台群片麻岩类，新生界老三系玄武岩与第四系黄土覆盖。 滹沱河阶地，为新生界第四系黄土覆盖。两边丘陵区系新生界第四系地层。 五台群地层为下元古界地层。滹沱群为中原古界地层，五台地区出露的前寒武纪地层主要由阜平群、五台群（由绿泥片岩、绿泥岩、绢云母石英片岩、纳长绿泥岩、中夹薄层大理岩，总厚度25000米）、滹沱群（下部为变质砾岩、砂砾岩、石英岩、石英岩夹千枚岩，中部为晶质白云岩、燧石灰岩夹有基性火山岩，上部为砂页岩、砂砾岩组成，总厚度为2566-9540米）组成。 北部山区角峪河流域出露的基岩全部为五台群变质岩（AW），新生界地区角度不整合与其上。新生界地层，计有下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）均呈不整合接触关系。其中下更新统分布较局限。仅残存于义兴寨至上角峪一带的半山上，并为中、上更新统所覆盖，为现代沟谷所分割。而上更新统的黄土则在侧区内分布。 2.4、气候和气象 繁峙县由于地形特殊，因此形成了特殊的气候：温度低，雨量少，风力大。五台山东西走向，横亘南部，使来自西冷空气受阻于平川，而南来的暖空气亦受影响。 繁峙县属北温带大陆气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。冬季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。 平川区由西向东气候逐渐降低，年平均气温在5℃~8℃之间。丘陵区年平均气温在5℃~7℃之间。山区较复杂，县境东南神堂堡、庄旺一带，为狭窄的山间河谷地带，气候温和，是全县最暖的地区。年平均气温在7℃~10℃之间。最冷的1月份，平均气温-5℃左右；7月份最热，平均气温在22℃~25℃之间。 全县年平均气温为8℃，年极端最高气温在7月份，平川区区为38.2℃，年极端最低气温在1月份，高山区为-25.7℃。 繁峙县多年平均降水量在350-1000毫米之间。其中有两个多雨区：一是伯强沟东西两侧及以南的五台山区，年平均降水量350-1000毫米；另一个恒山部分山区，年降水量为500毫米左右。平川中东部为少雨区，年降水量在400毫米以下；其余丘陵区在400-500毫米之间。其分布特点是：降水量一般是随着海拔高度的增加而增加。 繁峙县降水量的年、月际变化很大。各季降水量的分配很不均匀。各种性质的降水日数以小雨为最多。年蒸发量是降水量的2倍。 繁峙县每年10月份封冻，翌年5月冰融。霜冻期自每年9月中下旬至次年4月上旬，无霜期90-120天，最大冻土深度0.5-1.0m。 2.5、地表水 繁峙县中部为滹沱河上游谷地，为忻定盆地的组成部分。根据山西省地质局水文地质队编制的《山西省忻州水文地质图》富水性分区的划分，繁峙县滹沱河阶地为极富水区，面积为107.20 km2；两边山沟出口的冲洪积扇裙地带为富水区，面积为193.20 km2；山前丘陵为中等富水区，面积为173.60 km2。 繁峙境内有滹沱河、青羊口河两大干流。 滹沱河的主要支流有15条，如马峪河、赵庄河、峨河、羊眼河等。 滹沱河源于该县境东南泰戏山脚下桥儿沟的青龙泉。河流至上浪涧郝家湾即潜入地下，而再出于永兴东，暗流20余公里。西流15km，经县城至笔峰村出县境入代县，境内全长80km。河流控制流域面积1582m2，平均河底宽140m，记录最大流量600m3/s。 青羊口河亦称大砂河，是海河流域大青河水系最上游的支流之一。发源于东台顶下的古华岩村，经神堂堡、至茨沟营出境，入河北省阜平县，归于大青河，在县境内全长30km。 距本项目最近的地表水为南侧的滹沱河，距离约为650m，本项目产生的生活污水收集后用于厂区绿化和道路洒水，对滹沱河水质产生影响很小。 2.6、地下水 繁峙县周围地下水埋藏较为丰富，滹沱河北岸以承压水为主，南岸以潜水为主，局部地区分布有承压水。地下水流向北岸由东南流向滹沱河，南岸由东北流向滹沱河，平均水力坡度5‰。 根据山西省水利局编印的《地下水储量计算资料》记载，繁峙县地下水的储量如表2-1。 表2-1 繁峙县地下水储量统计 静储量 （亿吨） 调节储量 （亿吨） 动储量 （亿吨／年） 开采储量 （亿吨／年） 最大控制 深度(米） 储量 25.79 1.08 3.12 4.20 100-172.17 根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，项目区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水和变质岩类裂隙水。 （1）松散岩类孔隙水 ①含水层及埋深情况 松散岩类孔隙水主要分布在黑界沟、四道沟、羊眼河和兔儿河河谷区，宽几十米至千米。含水岩组为第四系全新统。含水层岩性为冲、洪积砂砾石疏松河床沉积物，厚几十厘米至20米以上。孔隙水水位标高与当地河床水位一致。含水层富水性中等，标准井（井径300mm，降深5m）单井涌水量50-500m3/d。 第四系上更新统一般分布在丘陵山梁峁低缓地带，厚十几厘米至30米余，大多透水但不含水，局部存在上层滞水，富水性一般极弱，标准井单井涌水量<10 m3/d。 ②补、径、排情况 孔隙水补给来源主要有大气降水、河水及两侧基岩裂隙水等。地下水径流主体从上游向下游流动，横向上从河谷两侧向河床中心径流。以向河谷下游径流排泄为主，人工开发与蒸发排泄为辅。 （2）变质岩类裂隙水 ①含水层及埋深情况 变质岩类裂隙水大面积分布于基岩山区。含水岩组主要为五台群石咀亚群金刚库组，属弱含水层，按储水构造分风化裂隙潜水和构造裂隙水两类。 a、风化裂隙潜水 主要赋存在基岩近表部风化裂隙带中，多呈面状分布。风化裂隙带厚度一般30-50m，最厚可达70-80m。在山区山坡地带，一般不会形成统一地下水位，沿地势从高向低处汇流，极少在低洼处遇阻涌出成泉，泉流量一般小于0.1L/s，富水性极弱；河谷区呈埋藏型，汇聚后可形成统一地下水位，泉流量一般可达0.1-l0L/s，富水性弱-中等。 b、构造裂隙水 主要赋存在基岩构造裂隙带中，多呈线状或条带状分布。构造裂隙水富水性与断层规模及其性质有密切关系，压扭性断裂或断裂规模较小时，富水性较弱，泉流量多小于1L/s，较大断裂带并呈张性时，富水程度一般较强，泉流量可达l0L/s以上。 ②补、径、排情况 该类地下水主要靠大气降水补给，高处向低处汇流，地下水的排泄主要排向河谷，少量向深部径流，补给或储存于深部构造裂隙中。 （3）碳酸盐岩岩溶裂隙水 分布于砂河北和西南的山区，受构造影响，岩溶裂隙发育，透水性较好，大气降水入渗迅速，该含水岩类出露面积小，被相对隔水的古老片麻岩所包围，形成良好的储水条件。 3）水源地 （1）饮用水水源地保护区划 根据繁峙县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告，繁峙县乡镇集中式饮用水水源地共有12处，分别为柏家庄乡集中供水水源、大营镇集中供水水源、金山铺集中供水水源、砂河镇集中供水水源、集义乡集中供水水源、下茹越乡集中供水水源、东山乡集中供水水源、杏园镇集中供水水源、光裕堡集中供水水源、岩头乡集中供水水源、横涧乡集中供水水源和神堂堡乡集中供水水源。 距离本项目最近的水源地为下茹越乡水源地，距离本项目3.7km。本项目不在各乡镇水源地保护区范围内。 下茹越乡水源地位于本项目东侧3.7km，滹沱河北岸。有一水井，东经113°21'45.80"，北纬39°12'44.62"。井深120m，静水位39m，动水位49m，井孔采用内径为300mm铸铁管护壁。保护区为半径150m的圆形区域，面积0.071km2，含水层类型为孔隙裂隙承压水。水源地位置参见附图7。本项目不在其保护区范围内，不会对其造成影响。 2.7、土壤 繁峙县内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。 褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91％，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。 2.8、动植物资源 繁峙山多坡广，沟壑纵横，气候类型多，故植被资源丰富。全县有植被100万亩，覆盖率为28％。有植物447种，隶属于82科，316属。主要分布于南山、峨河、羊眼河、青羊口河、石塘沟的深山地区，其次为滹沱河的发源地辛庄一带及平川沿河南岸。 全县树木种类分为乔木树种、经济树种、灌木树种。 乔木树种有：杨、柳、白榆、刺槐、白桦、红桦、香椿、臭椿、槭树、梓树、华北落叶松、油松、白杆、青杆、辽东栎、侧柏、东陵冷杉等。 经济树种有：杏、桃、苹果、梨、槟果、核桃、红枣、花椒、葡萄、桑树等。 灌木树种有：黄刺玫、沙棘、六道木、油瓶子、锦鸡儿、山桠绣球、榛子、胡枝子、红柳、枸杞、映山红、酸枣、丁香、忍冬、沙枣、玫瑰、中华猕猴桃、文冠果、柠条等。 禽类有雉、雀、鹊、乌鸦、河鸡、半翅、鸠、鹰、鹞、鸽、猫头鹰。 兽类有虎、豹、野猪、野山羊、兔、貉、狐、獾、狸、狍、狼、黄鼠狼等。 昆虫农作物害虫有粟灰螟、玉米螟、钻心虫、高粱蚜、菜蚜等。也下害虫有蝼蛄、金针虫、金龟子、地老虎、菜粉蝶等。果树害虫有大牛、占丁、苹果绵蚜、果树卷叶蛾、梨星毛虫等。其它害虫有蚊、蝇、跳蚤、臭虫等。 本项目所在区域内野生动物的种类不多，评价区内未发现有国家及省级保护动物的分布。 2.9、生态功能区划 根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于Ⅰ，即繁峙县滹沱河上游沿岸湿地生物多样性保护生态功能小区。 主要生态功能为：该区的主要生态服务功能为生态农业、水土保持、水源保护。 主要环境问题为：①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低，农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土对滹沱河和地表水环境产生不利影响；②城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，对城区环境空气质量和滹沱河干流水质产生影响；③城市水源井分布于城区和周边地带，易受人为活动的干扰，供水绝对安全得不到保证。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染；⑥滹沱河沿岸人为活动破坏生态环境，势必对生物多样性的保护形成威胁。 保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；③在滹沱沿岸加强植草、植树护岸林带建设；④加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑤依据繁峙县水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格保护；⑥围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能灯清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染和农村面源问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目为危险废弃物集中回收储存项目，场地硬化做好防渗措施，增大绿化面积，不会加重水土流失，无废水产生，不会使滹沱河水体受到污染，可缓解当地生态环境，因此本项目不违背繁峙县生态功能区划的要求。 2.11、生态经济区划 根据《繁峙县生态经济区划》，本项目选址位于IV1繁城镇城镇商贸与农工业综合经济区。 主要生态功能为：营养物质和生态保持。 发展方向： 限制特点：限制高污染的工业项目在该区内建设 鼓励：①鼓励发展商业、文化、服务为主导的第三产业；②鼓励发展高新技术及无污染的各类加工工业；③发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。 生态环境保护要求：①城区要依据城镇规划实施改造，逐步完善城区供气、供热、污水、生活垃圾收集与处理和加强公园、绿化带、片林、草坪等方面的基础设施建设，改善城区环境质量；②该区域大气环境中的TSP的容量已出现严重超载，因此必须按国家产业政策对现有的采矿选矿企业实施全面整顿，关停违反国家矿业开发有关法规的企业。并对现有符合产业政策的铁精粉、球团生产企业完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、废渣、噪声等对周围环境的影响，③实施产业布局与产业结构的双重调整，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，改善该区的环境质量；④城镇周边的农村发展沼气、、太阳能等清洁能源产业，为绿色农业经济提供肥源。 本项目为危险废弃物集中回收储存项目，场地硬化做好防渗措施，增大绿化面积，改善区内制备条件，加强保水保土能力，并且无废水产生，不会对当地水环境产生影响，不属于所属生态经济开发区的禁止、限制企业，运营期内各污染物采取环评要求的污染防治措施后均能做到达标排放，不违背繁峙县生态经济区划的要求。 繁峙县生态经济区划图见附图5。 2.12、环境功能区划 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类，本项目环境空气为二类功能区。 2、地表水 本项目西侧距离滹沱河约0.65km，本项目运营期无生产废水产生，少量生活污水用于厂区道路洒水。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域河流滹沱河（孤山水库-宏道）段水环境功能为农业与一般景观用水保护，水质要求为Ⅳ类，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、地下水 地下水环境质量标准：根据地下水质量标准（GB/T14848-2017）中地下水分类的要求：“以人类健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”，本区域地下水应执行Ⅲ类标准。 4、声环境 本项目所在区域声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 略

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 （2）地表水环境保护目标 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求 （3）地下水环境保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 （4）声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 二、环境保护对象 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。经实地踏勘，厂区周围3km范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，环境保护目标详见表3-3，项目外环境关系图见附图2。 表3-3 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（km） 执行标准 保护级别 环境空气 作头村 E 0.27 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级 安家地村 NW 1.81 牛家窑村 S 1.63 姚家庄村 SE 1.76 地表水 滹沱河 S 0.65 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类 地下水 项目所在区域地下水 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类 声环境 厂界 / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 2类和4a类 作头村 E 0.27 1类 生态环境 区内耕地和农林植被 / / / / 土壤环境 厂区附近耕地 / / / /

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1、环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区为工业区，环境空气质量功能区应划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准；硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中硫酸雾1h平均限值：300ug/m3。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 TSP PM10 SO2 NO2 非甲烷总烃 硫酸雾 浓度单位 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 mg/m3 ug/m3 年平均 200 70 60 40 — — 24小时平均 300 150 150 80 — 100 1小时平均 — — 500 200 2 300 4.2、地表水 本项目区域地表水体为滹沱河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目所在区域河流滹沱河（孤山水库-宏道）段水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（单位：mg/L） 污染物 pH COD BOD5 氨氮 石油类 标准值 6~9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 4.3、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本项目所在区域地下水执行III类标准。石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 项目 PH 总硬度 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5-8.5 450 0.5 20 1.0 项目 挥发酚 氰化物 硫酸盐 氯化物 耗氧量 （CODMn法） 标准值 0.002 0.05 250 250 3.0 项目 铁 锰 砷 汞 铅 标准值 0.3 0.1 0.01 0.001 0.01 项目 PH 总硬度 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5-8.5 450 0.5 20 1.0 项目 挥发酚 氰化物 硫酸盐 氯化物 耗氧量 （CODMn法） 标准值 0.002 0.05 250 250 3.0 4.4、声环境 本项目选址位于居住、商业、工业混杂区域，执行《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）和4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），敏感目标执行1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目为非生产性项目，运营期主要以废油、废电池的临时收集及中转物流为主。运营过程中大气污染物主要是非甲烷总烃和硫酸雾。非甲烷总烃执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中工业涂装要求的排放限值。硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2无组织排放标准。 表4-4《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》 污染物名称 最高允许排放浓度 (mg/m3) 无组织排放监控浓度限值 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 60 2.0 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 120 15 2.4 周界外浓度最高点 1.2 2、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。 项目运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 表4-6 噪声排放标准值 （单位：dB(A)） 标准要求 类别 昼间限值 夜间限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 — 70 dB(A)） 55 dB(A)） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 60 dB(A)） 50 dB(A)） 4类 70 dB(A)） 55 dB(A)） 3、固体废物 一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25 号）第三条规定：“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。城镇生活污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物和医疗废物处置厂以及前款规定行业之外的其他行业建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求，暂不纳入总量核定范围。” 本项目属于危险废物仓库建设项目，不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，项目排放的污染物主要为硫酸雾和非甲烷总烃，不列入总量控制指标范围内。因此，本项目当前无需申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 5.1、施工期工艺流程 本项目利用现有的办公区，施工期主要是储罐区搭建钢架棚、围堰施工建设，以及硬化防渗施工。施工期对环境的影响主要是施工产生扬尘、机械汽车尾气和噪声等。其影响时间短，工程结束后对环境的影响随之消失。 5.2、运营期工艺流程 （一）废矿物油收集、中转工艺流程 图5-1 废矿物油收集、中转工艺及产污环节流程图 工艺流程说明： 1、废油收集 为保证废机油来源稳定，原则上回收范围为繁峙县及周边县市等地区：废机油由各产生点进行收集，采用专业车辆运输至本厂区内卸货备区内卸货备存。 由于周边地区废油产生点较多，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 2、厂内卸货 收集车辆返厂后通过地磅进行计量，然后将收购的废油利用高程差排入到卸油槽又油泵泵入卸油池中。本项目临时收储的废油不经过任何形式的加工或处理工序。 3、厂内贮存 本项目设计有1个60m3废油储罐，储罐区设有围堰。根据《山西省环境保护厅关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》（晋环[2017]53号]）的设计要求，本项目中转点每批次置放危险废物时间不得超过60天。 4、中转处置 繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司收储的废油采用专用车辆运出厂区，定期转运至文水县兴盛新能源有限公司对废油进行处理、处置。文水县兴盛新能源有限公司位于山西省吕梁市文水县南安镇高车村村南，拥有山西省环保厅颁发的《山西省危险废物经营许可证》，经营范围为废矿物油收集、贮存、利用。 5、危废运输单位 本项目危废运输委托有资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。 （二）废旧电池收集、中转工艺流程 工艺流程说明： 1、废电池收集 为保证废电池来源稳定，原则上回收范围为繁峙县及周边县市等地区：废铅酸蓄电池由各产生点进行收集，采用专业车辆运输，要求车辆内配备专用防渗容器（托盘及金属外框加固的塑料槽），运输至本厂区内卸货备区内卸货备存。 收集过程中，相关操作人员首先检查废电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息。完好的直接摆放在托盘内装车，有破损的单独存放在密闭塑料容器内再行装车，防止电解液泄漏。 由于周边地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满载下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 2、厂内卸货 收集车辆返厂后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂。车辆进入室内装卸区小车停车位内后，用叉车卸货。将完好的、有破损的废电池按规格分区堆放，并进行危险废物收储台账登记。卸货后车辆换装空的托盘及密闭容器有序离厂。本项目临时收储的废电池不涉及拆解、分选、冶炼等工艺。 3、厂内贮存 厂区废电池摆放在1m2的金属托盘内，库内设置约9个托盘。其中在仓库内另外划出一块约20m2的破损电池贮存区，破损的废电池置于密闭容器中。内部装卸区、贮存区地坪拟采用防酸混凝土或者多层油布结合+抗重、耐磨型环氧树脂层+耐磨漆（乙烯基重防腐涂料）多层混合结构，以起到防雨、防渗、防腐的作用。 根据《山西省环境保护厅关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》（晋环[2017]53号]）的设计要求，本项目中转点每批次置放危险废物时间不得超过60天。本项目贮存区存量满足运输公司发货车辆额定载重后(一般30t/车），立即装车转运，并做好登记工作。 4、中转处置 本项目厂内收储的废电池装车时用叉车直接连同托盘或密闭容器一并装车，降低搬运过程中使电池受损的可能。同时，优先安排破损电池装车，减少贮存区废气影响。 采用专业车辆定期运至安徽省华鑫铅业集团有限公司进行处理、处置。安徽省华鑫铅业集团有限公司位于安徽省界首市田营镇陶庄湖工业园区，拥有安徽省环保厅颁发的《安徽省省危险废物经营许可证》，经营范围包括废铅酸蓄电池的收集、贮存、利用。 鉴于废铅蓄电池转移涉及到跨省运输，依据环函[2006]143号《关于危险废物跨省转移管理有关问题的请示》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，要求建设单位依法取得工商、环保等有关部门废铅蓄电池经营许可后、项目正式运营前，按规定填报废铅蓄电池转移计划及转移联单，并向山西省环保厅提出跨省转移申请。要求必须经接受地、途径地设区的市级以上环境保护行政主管部门同意，经山西省环保厅批准转移废铅蓄电池后，建设单位方可开展废铅蓄电池的收集、运输、贮存和转移。 5、危废运输单位 本项目危废运输委托有资质的单位完成，该公司具有专业危险品运输营运资质，并填写危险废物转移联单。 废油桶收集、处理工艺流程 工艺流程说明： 废油桶主要来自各产生废润滑油的企业等；收纳范围包括繁峙县及周边县市，将收集的废油桶人工搬运至厂区废油桶储存区暂存，油桶贮存至一定转运量，存放天数不得超过60天，交由山西省太原固体废物处置中心接收后焚烧处理。

主要污染工序 本项目主要污染工序可分为施工期和运营期两个阶段。 一、施工期 施工期可能产生的环境问题主要是土建和设备安装过程中的机械噪声污染，粉尘、污废水及固体废物等排放造成的污染。 1.大气污染物 （1）主要为场地平整、建筑材料装卸产生的扬尘； （2）施工机械产生的尾气。 2.废水 主要为车辆冲洗水和施工人员生活污水。 3.噪声 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如推土机、吊车、载重汽车、等，噪声值为70-110dB（A）。 4.固废 （1）施工建筑垃圾，主要包括灰碴、砂、石、废砖等； （2）施工人员生活垃圾。 二、营运期 1、废气产生环节 （1）废油储罐大小呼吸、卸油池挥发产生的非甲烷总烃； （2）废电池库产生的硫酸雾。 2、废水产生环节 （1）职工产生的生活污水。 3、固体废物产生环节 （1）废弃吸油棉、含油滤渣及储油罐底油； （2）废电解液； （3）职工产生的生活垃圾。 4、噪声产生环节 主要包括输油泵、运输车辆、排风系统等设备噪声。

源强核算 1、废气 本项目产生的废气主要是废油储罐大小呼吸、卸油池挥发产生的非甲烷总烃，以及废电池仓库挥发的硫酸雾。 （1）非甲烷总烃 项目运营期产生的主要废气为废矿物油临时收集、物流运输过程中产生的非甲烷总烃。本项目收集物料为废润滑油和废机油等废弃工业油料，虽不属轻质油等高挥发性油品，但仍然具有一定的挥发性，因此废油临时储存、运输装卸过程中将有一部分非甲烷总烃废气挥发到空气中，污染空气环境。 本项目设置废油储罐共有1个，为卧式储罐。储罐内环境温度和大气压的变化，物料装卸过程等均会发生一定量的储罐呼吸废气。 a油罐大呼吸损耗 大呼吸损失指油罐进油时，一定浓度的油蒸气从通气孔中呼出，造成了油品的蒸发损失。当油罐向外发油时，吸入新鲜空气，由于油面上方油气没有饱和，促使油品蒸发速度加快。 装卸工作损耗（大呼吸）可按下式计算： 式中：LW——大呼吸蒸发损失（m3/a）； M——储罐内蒸气的分子量； P——大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN——周转因子，若周转次数K小于36，取1；若K小于220，则KN＝11.467×K-0.7026，若K大于220，KN≈0.26； Kc——油品因子（石油原油0.58，其他1.0）。 b油罐小呼吸损耗 小呼吸损失是指由于温度和大气压力的变化，引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况。根据中国石油化工系统经验公式，储存损耗可按下式计算： 式中：LB——储罐的年挥发量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量； P——大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——储罐直径（m）； H——平均蒸气空间高度（或罐高度）； T——每日大气温度变化的年平均值，年平均昼夜温差为12℃； Fp——涂层系数（1～1.5，铅漆1.39，白漆1.02）； C——用于小直径罐的调节因子（直径在0～9m之间，C＝1-0.0123×(D-9)2，罐径大于9m，C为1），本项目储罐直径2.5m，C=0.48 Kc——产品因子（石油原油0.58，其他1.0）。 表5-1 储罐区大小呼吸计算参数 设备 名称 数量 (只) 罐尺寸(m) 储罐直径D（m） 压强P(kpa) 平均气相空间高度H(m) 平均 温差△T FP 废机油储罐 1 D2.5×H15 2.5 0.67 1.2 10 1.2 分子量M 相对密度 (水＝1) 周转量(t) Kc C 300 0.875 5000 1.0 0.48 表5-2 储罐区废气产生量估算表 设备 名称 储罐区产生量 合计产生量kg/a 小呼吸产生量kg/a 大呼吸产生量kg/a 废机油储罐 33.1 303 336.1 此外，本项目设有4m3的钢制卸油池，根据《石油化工行业VOCs排放量计算办法》中其他油品的装载损失排放系数0.073kg/m3，卸油时间按每天1h，计算得卸油池VOCs的排放量为197.1kg/a。 综上，本项目废油储存区挥发的非甲烷总烃合计0.533t/a。 （2）硫酸雾 废铅蓄电池在分类车间及储存库进行分类、分拣、贮存，完好的废旧铅蓄电池和破损废旧电池分区域储存，破损废旧铅蓄电池置于密闭容器中，搬运过程中电池不会直接受到撞击，因此不会产生铅尘，但在储存过程中会有少量的硫酸雾挥发。 根据查阅资料，电解液占铅酸蓄电池重量的比例约为7%，电解液浓度约为40%。项目废铅酸蓄电池转运规模为5000t/a，因此电解液总量为350t/a；废电解液遗漏量按0.1%计算，则本项目运营期废电解液产生量为0.35t/a，类比同类型项目，硫酸雾挥发量为0.2t/a。 2、废水 （1）生产废水 本项目经营主要是以废矿物油、废铅蓄电池的临时收集及中转物流为主，生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。 （2）生活污水 项目运营期工作人员约为5人，厂内职工均为当地居民，不在场区内设置宿舍，工作人员在项目区内产生的洗手等较为清洁的废水且产生量较少，就地泼洒，用于绿化抑尘，不外排。项目员工生活用水量按 50L/人·d计算，污水排放系数按 80%计，则生活用水量为0.25m3/d，污水产生量为0.20m3/d。 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于输送油泵、运输车辆、排风系统等，根据类比相同类型的项目进行的噪声监测数据显示，项目设备声源强度为 75～90dB（A），设备声源强度数据见下表。 表5-3 主要设备声源强度一览表 序号 设备名称 声压级 dB（A） 备注 1 动力泵 90 测点距噪声源 1m 2 运输汽车 85 3 排风系统 75 4、固废 （1）废弃吸油棉、含油滤渣、收储罐底油 本项目日常收储运营物流运输环节及设备清洁环节会有少量废矿物油泼洒，采取吸油棉擦拭清洁，废弃吸油棉产生量分别约为0.1t/a。 本项目卸油时需先经过卸油池的过滤装置，产生含油废渣，含油滤渣的产生量分别约为0.1 t/a。 项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，需定期对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为0.1t/a。 项目产生的废弃吸油棉、含油废渣和储罐底油属于危险废物（900-249-08），应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，本项目不另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、含油滤渣均属于危险废物，暂存于破损铅酸蓄电池存放区，交有资质单位处置。贮存破损废铅酸蓄电池的区域四周设有浅槽，使用耐酸花岗岩铺筑。废铅酸蓄电池地面下设有耐酸碱塑料收集桶（0.5m³），在收集桶中设有液下泵用于泵出集液坑中收集的电解液，液下泵与稀酸储罐相接通，稀酸储罐定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业有限公司接收处置。上述收集桶与浅槽之间设置0.5%—5%的坡度。 （2）废电解液 根据查阅资料，电解液占铅酸蓄电池重量的比例约为7%。项目废铅酸蓄电池最终仓储规模为5000t/a，因此电解液总量为350t/a；废电解液遗漏量按0.1%计算，则本项目运营期废电解液产生量为0.35t/a，为危险废物（900-349-34），与废旧电池一并交由安徽省华鑫铅业集团有限公司处置。 （3）生活垃圾 项目运营期产生的固体废弃物为场地内工作人员产生的生活垃圾，由于本项目场地内工作人员较少，厂区内工作人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，企业员工5人，则预计工作人员产生的生活垃圾量为2.5kg/d（0.75t/a），这部分生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 处理后排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 产生量 （t/a） | 浓度 (mg/m3) | 产生量 （t/a） |
| 大气 污染物 | 废油储存区 | 非甲烷总烃 | / | 0.533 | 13.5 | 0.192 |
|  | 废电池仓库 | 硫酸雾 | / | 0.2 | 2.64 | 0.019 |
| 水 污染物 | 办公生活区 | 生活污水 | 0.20m3/d（60m3/a） | 0 |
| 固体 废物 | 废油储存区 | 废弃吸油棉 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 含油滤渣 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 收储罐底油 | 0.1t/a | 0 |
|  | 储存库 | 废电解液 | 2.1t/a | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
| 噪声 | 风机 | 噪声 | 75～90dB（A） | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据本项目建设和运营特点，依据《环境影响评价技术导则－生态环境影响》的规定，生态影响的防护与恢复的原则是： （1）项目建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，各项工程的建设，除考虑有利于生产、生活外，还应考虑尽量少占土地。 （2）对受建设活动影响的土地与植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，对生产建设过程中造成的土地破坏进行土地复垦和水土保持工作，以恢复其生态环境。 一、施工期生态影响分析 施工期项目对生态环境的影响主要表现在施工临时占地等对土壤和植被的破坏。 （1）根据建设单位提供的施工计划，施工材料在厂区内堆存，厂界四周设施工围挡，项目施工采用分区施工的方法，施工前期，施工材料堆放于未施工区域；施工后期，施工材料堆放于施工完成区域。因此，本项目不新增施工临时占地， （2）根据现场调查，本项目占地面积为2000m2，项目施工后对区域土壤及生态环境的影响程度在可接受范围内。 （3）根据现场调查，项目区主要植被为草本科植物。项目占地将地表植物全部清除，由荒地变为混凝土硬化工业场地，在一定程度上减少了区域植物量；由于项目占地面积较小，且地表植被主要为草本科植物，加之项目建成后新增一定面积的绿化带，项目施工期对区域植被及生态环境的影响程度在可接受范围内。 二、运营期生态影响 项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。 建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。 采取本项目提出的生态保护措施后，本项目投产后对生态环境的影响程度在可接受范围内。 |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 施工期影响主要是施工噪声影响、施工扬尘影响、施工废水影响及施工活动对生态环境的影响。 7.1.1、大气环境影响分析 7.1.1.1、施工期环境空气影响因素 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 （1）施工期扬尘产生环节 A、地基开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； D、施工垃圾的清理会产生扬尘； E、施工及装卸车辆造成的扬尘。 （2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （3）汽车运输扬尘环境影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表7-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P车速 0.1(kg/m2) 0.2(kg/m2) 0.3(kg/m2) 0.4(kg/m2) 0.5(kg/m2) 1(kg/m2) 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m。 （4）施工设备和车辆燃油废气 项目施工期，施工机械和运输车辆采用柴油作为燃料会产生燃油废气，外排尾气中污染物主要为CO、碳氢化合物等，由于施工时间不长，只有部分时间才需要运输，其污染时段有限，据建设单位介绍，在施工期对机械设备和运输车辆加强养护，合理降低使用次数，提高机械使用效率，排放的废气量也不多，且项目周边地理位置，开阔在环境空气中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 7.1.1.2、大气环境污染防治措施 ◆根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》： （二十）加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 ◆根据《山西省大气污染防治行动2018年行动计划》： 18、加强施工扬尘管控。建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地有关主管部门联网。各类市政、公路、水利等长距离线性工程，全面实行分段施工。 暂时不能开工的城市建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。住房城乡建设主管部门要定期组织开展施工扬尘专项整治行动，对扬尘管控不到位的施工单位依法进行查处。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方作业和房屋拆迁施工作业。对于已采取扬尘管控措施但确实无法停工的重大民生工程和重点项目，由各设区市政府统筹把握。 19、全面加强城市道路及交通运输扬尘整治。加强道路运输扬尘管控。交通运输部门要制定政策,鼓励引导企业加快发展封闭箱式货车、集装箱运输车，积极探索重型散装物料货车集装箱运输或硬密闭措施运输。各市、县人民政府要组织建立由交通运输部门牵头，公安交管部门配合的长效机制，对未采取有效封闭措施的散装物料运输车辆依法依规从严处罚。从严控制渣土运输污染。渣土运输车辆全部采用“全密闭”、“全定位”、“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。 无主管部门核发的《渣土运输许可证》和交警部门核发的《限行道路通行证》的车辆，一律不得进入工地；密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输必须按照规定线路行驶，必须到指定场所倾倒。不符合要求上路行驶的渣土车辆，一经查处取消渣土运输资格。建立倒查机制，对违法渣土运输车辆同时追溯上游施工工地责任。 ◆根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》“防治扬尘污染”：对各种施工工地、各种粉状物料贮存场等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。 ◆根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中细颗粒物污染防治技术简要说明：扬尘污染防治技术主要包括： ①遮风技术，包括适用于各种露天堆场和施工工地遮挡措施。 ②抑尘技术，包括喷洒水雾和抑尘剂，适用于施工场所、堆场、装卸作业等场地。 ③施工物料运输车辆清洗技术，适用于上路行驶的物料、渣土运输车辆。 ④道路清扫技术，包括人工清扫、机械清扫。 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于1.8米；施工场地必须设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外； F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等； G、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛散； H、施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土等。 若当地无商品混凝土时，项目施工需配套建设混凝土搅拌站时，须另行环境影响评价工作，混凝土搅拌站不在本次评价范围之内。 （2）车辆机械燃油废气和运输扬尘措施 A、施工场地内80%以上道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 C、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 D、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。 E、施工期对机械设备和运输车辆加强养护，合理降低使用次数，提高机械使用效率。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 7.1.2、水环境影响分析 （1）施工废水 施工废水主要包括施工阶段及装修阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水，其中含大量泥沙、水泥等悬浮物。将施工废水收集沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。不会对项目区周边地表水环境造成影响。 （2）施工人员的生活污水 本项目施工期间施工人员生活污水处理后回用，不外排。 综上所述，本项目施工期对水环境的影响很小。 7.1.3、声环境影响分析 7.1.3.1、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源强分析 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 施工期常用的建筑机械的峰值噪声见表7-3。 表7-3 施工阶段主要施工机械的噪声源强 序号 设备名称 测量声级，dB（A） 距离，m 1 推土机 86 5 2 装载机 90 5 3 挖掘机 84 5 4 振捣棒 80 5 5 升降机 80 5 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)，一般不超过10dB(A)。另外根据类比，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。 （2）施工噪声影响分析 当单台建筑机械作业时可视为点声源，距离加倍时噪声降低6dB(A)，如果考虑空气吸收，则附加衰减0.5～1dB(A)/百米，施工场地噪声预测结果见表7-4。 表7-4 距声源不同距离处的噪声值 （dB(A)） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300 m 推土机 86 80 74 68 66 60 56 54 50 装载机 90 84 78 72 70 64 60 58 54 挖掘机 84 78 72 66 64 58 54 52 48 振捣棒 80 74 68 62 60 54 50 48 44 升降机 80 74 68 62 60 54 50 48 44 从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在300m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。 7.1.3.2、施工期声环境污染防治措施 为进一步减小对周边环境的影响，建设单位要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 7.1.4、施工期固体废物影响分析 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 （1）土方回填 根据现场调查，本项目占地为原有荒地，施工开挖土方量主要为场地内土地平整，均采用明挖施工。 根据建设单位提供的施工计划，本项目清表土方量约160m3，全部回用于场地平整及绿化土方，无弃方产生，使施工期土方可得到合理处置。为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内设集中的土方临时堆存场，设防尘网或遮盖布遮盖，并对场地道路进行定时洒水。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾委托环卫部门处置。 7.1.5、施工期生态环境影响分析及防治措施 施工期项目对生态环境的影响主要表现在施工临时占地等对土壤和植被的破坏。 （1）根据建设单位提供的施工计划，施工材料在厂区内堆存，厂界四周设施工围挡，项目施工采用分区施工的方法，施工前期，施工材料堆放于未施工区域；施工后期，施工材料堆放于施工完成区域。因此，本项目不新增施工临时占地， （2）根据现场调查，占地面积为2000m2，项目施工后对区域土壤及生态环境的影响程度在可接受范围内。

7.2运营期间环境影响分析及防治措施 7.2.1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是废油储罐大小呼吸、卸油池挥发产生的非甲烷总烃，废电池仓库挥发的硫酸雾。 7.2.1.1、非甲烷总烃 项目运营期废矿物油临时收集、物流运输过程中会挥发产生非甲烷总烃。根据工程分析，本项目废油储存区挥发的非甲烷总烃合计0.533t/a（0.074kg/h）。 环评要求：本项目原料为废润滑油，沸点在200℃以上，粘度大、挥发性较低，且本项目采用常压卧式钢制储油罐，可最大限度的降低物料因挥发而产生的物料损耗，最大限度的减少厂区非甲烷总烃的产生量。 同时，本项目卸油池上方设集气罩，收集的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，风量为2000m3/h，集气效率为90%，处理效率为60%。其工艺流程如下： 卸油时将油罐平衡收集油气的软管接在本装置上的快速接头上。首先油气进入吸附罐，烃类组分被UV光氧催化+活性炭吸附，合格空气自吸附罐顶部排气筒排放。 采取以上措施后，排放量为0.192t/a（0.027kg/h），系统排放油气质量浓度2.64mg/m3。 为了进一步减少非甲烷总烃的产生，环评要求企业采取以下措施： ①全面优化考虑机泵及阀门等选择，针对不同介质、温度、压力、流速等选取不同的机泵和阀门，其密封性能为首要考虑因素。 ②加强油罐附属设施的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，对阻火器、机械呼吸阀瓣、量油孔每年彻底检查两次，做到气密性符合要求。 ③放置储罐的车间内应加强集中通风措施的建设，在车间内多设置无动力通风装置，加强对储罐区通风换气，改善工作环境，同时也能一定程度上改善厂房内的温度。 根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（晋政办发[2019]39号）：10、强化重点行业VOCs排放控制。更新完善VOCs排放重点监管企业名单。开展涉VOCs排放工业企业综合治理情况评估,对照标准实施全行业、全过程、全指标整治。完成283家重点行业工业企业VOCs治理，对155家工业企业现有VOCs治理设施进行升级改造。鼓励O3 超标严重城市夏季对VOCs排放重点行业或生产工序采取季节性生产调控措施。（省生态环境厅、省工业和信息化厅牵头,市县政府落实） 根据《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办【2017】32号）：5、规范液体有机物料储存、装卸过程。挥发性有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的固定顶罐。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装卸等方式，严禁喷溅式装卸，装卸过程采用平衡管技术，呼气排放废气应收集、处理后达标排放。 根据建设单位提供的资料，本项目油罐采用常压卧式钢制储油罐（地上式），储罐周边设置围堰。罐区设集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，集气效率为90%，处理效率为60%，处理后的废气通过15m高排气筒排放，符合《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（晋政办发[2019]39号）和《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》的要求。 7.2.1.2、硫酸雾 废铅蓄电池在分类车间及储存库进行分类、分拣、贮存，完好的废旧铅蓄电池和破损废旧电池分区域储存，破损废旧铅蓄电池置于密闭容器中，搬运过程中电池不会直接 受到撞击，因此不会产生铅尘，但在储存过程中会有少量的硫酸雾挥发。 根据查阅资料，电解液占铅酸蓄电池重量的比例约为7%，电解液浓度约为40%。项目废铅酸蓄电池转运规模为5000t/a，因此电解液总量为350t/a；废电解液遗漏量按0.1%计算，则本项目运营期废电解液产生量为0.35t/a，类比同类型项目，硫酸雾挥发量为0.2t/a。 破损电池贮存区设置为密闭空间，内设置有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置。 负压抽风装置风量为2000m3/h（换气次数2次/h，频率500m3/h），酸雾净化器处理采用碱液吸收方式，收集效率为95%，净化效率为90%，处理后的废气经15m高排气筒排放。经处理后硫酸雾浓度为1.32mg/m3 ，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中硫酸雾浓度限值：120 mg /m3。硫酸雾排放量为0.019t/a（0.003kg/h）。酸雾吸收装置又叫酸性气体净化塔、酸雾吸收塔、废气净化塔及玻璃钢酸雾净化塔。对各种常见的酸雾（HCl、H2SO4、HF、H2S、NOx、SO2、铬酸等）酸雾净化器都具有良好的吸附净化效果。采用氢氧化钠为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为95%以上。 处理工艺原料为：在呈酸性的废气，内置有新型的阶梯环填料（或球型多面空心填料），气—液接触比表面积大；当废气经过分配板，将气体平均分布于多面空心球，每只呈点接触，摆列后呈“W”路线行走，避免有偏流现象，在配合龙卷式不阻塞的喷嘴，呈1200喷洒，使气液混合效率90-95%，通过逆流式吸收液（中和液NaOH自动添加处理设备）的雾化喷淋洗涤，从而达到洁净效果，再加入中和液，可祛除废气中有害气体。一般设有二级喷淋装置，并可根据气体浓度不同，组成更多层的喷淋装置，而达到 高效率的净化效果。 7.2.1.3、影响分析 7.2.1.3.1环境空气影响预测 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式估算本项目的环境空气影响。 （1）模型预测参数 评价因子、评价标准参数具体见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 二类限区 1小时平均 2000 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 硫酸雾 二类限区 1小时平均 300 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （2）污染源排放参数 本项目建成后，主要废气污染源排放参数见表7-6、表7-7。 表7-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 类别 污染源名称 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气流速/(m/s) 烟气温度(℃) 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率(kg/h) 点源 卸油池 790 15 0.2 8.8 25 8760 正常 非甲烷总烃 0.074 表7-7 主要废气污染源参数一览表（面源） 名称 面源 长度 面源 宽度 与正北 夹角 初始排 放高度 排放量 硫酸雾 m m （°） m kg/h 库房无组织 50 40 0 10 0.003 （3）模型预测参数 本项目评价因子、评价标准和模型预测具体参数见表7-8。 表7-8 本项目大气污染物排放源强、排放参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) - 最高环境温度 38.2 最低环境温度 -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （4）环境影响预测分析 预测结果见表7-9。 表7-9 本项目有组织排放大气占标率及对应距离 序号 距离(m) 卸油池非甲烷总烃浓度(μg/m3) 卸油池非甲烷总烃浓度占标率(%) 电池破损区硫酸雾浓度(μg/m3) 电池破损区硫酸雾占标率(%) 1 10 14.4690 7.2345E-001 0.019089 6.36300E-003 2 25 21.9200 9.0960E-001 2.0012 6.9587E-001 3 39 24.1330 9.20665E-001 2.4125 8.0552E-001 4 75 17.1850 8.5925E-001 2.7534 9.17800E-001 5 100 14.0010 7.0005E-001 2.4214 8.07133E-001 6 200 6.5327 3.26635E-001 2.1309 7.10300E-001 7 300 5.4715 2.73575E-001 1.4436 4.81200E-001 8 400 4.6617 2.33085E-001 1.117 3.72333E-001 9 500 4.2731 2.13655E-001 0.99541 3.31803E-001 10 600 3.9941 1.99705E-001 0.8926 2.97533E-001 11 700 3.7824 1.8912E-001 0.84868 2.82893E-001 12 800 3.6133 1.80665E-001 0.81109 2.70363E-001 13 900 3.4750 1.7375E-001 0.7876 2.62533E-001 14 1000 3.3541 1.67705E-001 0.75673 2.52243E-001 15 1100 3.2655 1.63275E-002 0.71877 2.39590E-001 16 1200 3.1692 1.5846E-002 0.68241 2.27470E-001 17 1300 3.0822 1.5411E-002 0.64838 2.16127E-001 18 1400 3.0028 1.5014E-001 0.6169 2.05633E-001 19 1500 2.9294 1.4647E-001 0.58795 1.95983E-001 20 1600 2.8612 1.4306E-001 0.5614 1.87133E-001 21 1700 2.7971 1.39855E-001 0.53705 1.79017E-001 22 1800 2.7368 1.3684E-001 0.51471 1.71570E-001 23 1900 2.6796 1.3398E-001 0.49417 1.64723E-001 24 2000 2.6252 1.3126E-001 0.47525 1.58417E-001 25 2100 2.5734 1.2867E-001 0.45777 1.52590E-001 26 2200 2.5237 1.26185E-001 0.44159 1.47197E-001 27 2300 2.4762 1.2381E-001 0.42656 1.42187E-001 28 2400 2.4305 0.2125E-001 0.41257 1.37523E-001 29 2500 2.3865 1.19325E-001 0.39952 1.33173E-001 由预测可知，本项目下风向的最大地面浓度为卸油池排放的非甲烷总烃所致，浓度为24.1330μg/m3，最大占标率为0.92%，最大浓度落地点为39m处，本项目大气评价等级应为三级，本项目评价范围内无环境空气敏感点，不需要进行进一步预测与评价，因此对环境的影响较小。大气评价工作分级依据见表7-10： 表7-10 评价等级判定表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 7.2.1.3.2大气防护距离 经预测，厂界非甲烷总烃、硫酸雾浓度无超标点。因此，本项目不设置大气防护距离。 7.2.1.3.3建设项目大气环境影响评价自查表 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价 等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NO2、TSP） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价 标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测标准 主管部门发布的数据标准□ 现状补充标准□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染 源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5k 预测因子 预测因子（PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、硫酸雾） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( )t/a NOx:( )t/a 颗粒物:()t/a VOCs:( 0.533)t/a 注：“口”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2、水环境影响分析及防治措施 （1）地表水环境影响分析 本项目经营主要是以废矿物油、废铅蓄电池的临时收集及中转物流为主，生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。 本项目产生的废水主要为生活污水，产生量为0.20m3/d（60m3/a），收集后用于厂区绿化和道路洒水，对水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 营运期厂区地面均水泥硬化，厂区采取“四防”（防风、防晒、防雨、防渗漏）措施，重点防渗区包括废矿物油仓库、储罐、废电池仓库、事故水池等，地面及墙裙均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求采取防渗、防漏措施，废油储罐周边设置围堰，废铅酸蓄电池仓库设置20m3应急事故池，可有效防止厂区泄露污染地下水，对区域地下水影响很小，厂区其它区域为简单防渗区，全部硬化防渗。 地下水环境影响分析具体内容见地下水专题。 7.2.3、噪声环境影响分析及防治措施 （1）预测方法 为了准确的预测噪声源对场界环境噪声强度以及对关心点造成的影响，需要考虑从声源到关心点的传播途径特性，影响传播途径的主要因素是：距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据工程特点，考虑了噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，其他因素则不考虑。进行预测时，以采取环评规定的防震减噪措施后噪声源强的消减值，经模式计算所得为采取措施后的贡献值。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式： LA（r）=Laref（r0）—（Adiv+Abar+Aabm+Aaxc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）= L（r0）-20lg(r/r0) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中： r ：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB； Abar：遮挡物衰减，dB； Aatm：空气吸收衰减，dB； Aaxc：附加衰减，dB； L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB； L（r0）:声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 （3）噪声预测结果及评价 采用上述模式进行计算得出各个高噪设备对场界的声压级，可得出噪声预测结果，噪声预测结果列于表7-12（1-2）。 表7-12（1） 项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 序号 预测位置 昼间 夜间 贡献值 贡献值 1 1#厂区北侧 44.9 39.4 2 2#厂区东侧 42.9 39.6 3 3#厂区南侧 44.4 42.1 4 4#厂区西侧 43.2 39.8 表7-12（2） 项目敏感点噪声预测值 单位：dB（A） 序号 预测位置 昼间 夜间 贡献值 贡献值 5 5#作头村 48.9 46.7 从表7-12（1-2）中可以看出，项目噪声源厂界贡献值昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准的要求，敏感点作头村满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求，新建项目产生的噪声对厂界四周及敏感点影响较小。 （4）防治措施 为了降低对周边声环境质量影响，保证噪声达标排放，评价建议对企业采取以下噪声防治措施： 1）用低噪声设备； 2）对水泵进行基础减震，经墙体隔声后对厂界噪声影响较小。 7.2.4、固废环境影响分析及防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为废机油收储、转运过程中产生的废弃吸油棉、含油滤渣、收储罐底油，破损电池产生的废电解液以及职工生活垃圾。 （1）废弃吸油棉、含油滤渣、收储罐底油 本项目废矿物油储存区、废油桶储存区地面清理采用吸油棉进行清洗，清洗后产生危险废物废吸油棉。 本项目废吸油棉、含油滤渣、收储罐底油的产生量分别约为0.1t/a、0.1t/a、0.1t/a，属于危险废物（900-249-08），应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，不另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、含油滤渣均属于危险废物，暂存于破损铅酸蓄电池存放区，交有资质单位处置。贮存破损废铅酸蓄电池的区域四周设有浅槽，使用耐酸花岗岩铺筑。废铅酸蓄电池地面下设有耐酸碱塑料收集桶（0.5m³），在收集桶中设有液下泵用于泵出集液坑中收集的电解液，液下泵与稀酸储罐相接通，稀酸储罐定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业集团有限公司接收处置。上述收集桶与浅槽之间设置0.5%—5%的坡度。 （2）废电解液 本项目运营期废电解液产生量为0.35t/a，为危险废物（900-349-34），应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，暂存于破损铅酸蓄电池存放区进行贮存，定期交由安徽省华鑫铅业集团有限公司处置。 （3）生活垃圾 本项目职工生活产生的生活垃圾量为2.5kg/d（0.75t/a），要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运至县城垃圾填埋场填埋处置。 危险废物暂存及储运要求： 对于危险固废，另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、含油滤渣均属于危险废物，存于危废暂存间，交有资质单位处置。本次环评要求厂区所有车间按照危废暂存间的要求进行建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的规定，环评对项目危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1)所有车间应有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触危险废物，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。要求危废暂存库地面及裙角进行防渗硬化（渗透系数K≤1×10-7cm/s），设围堰和气体排放口； 2)盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； 3)厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人用专用工具密闭运送至危废暂存区； 4)危废贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5)必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； 6)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7)危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 8)在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。 7.2.5、运营期生态影响及防护措施 项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。 建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。 采取本项目提出的生态保护措施后，本项目投产后对生态环境的影响程度在可接受范围内。 7.2.6、环境风险影响分析 建设项目在建设期和运营期间，存在潜在的危险和有害因素，可能发生突发性的事件或事故，如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸等，对人身安全与环境造成不良影响。因此必须对建设项目进行环境风险评价，对这种损害的影响提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故度、损失和环境影响达到可接受水平。评价工作重点是事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和预防。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》以及本项目的特点，本报告重点对生产过程所涉及的废机油、废铅蓄电池的储运设施进行风险分析。具体见风险分析专项评价。 本报告提出的环境风险防范措施主要有以下几点： （1）废油储存区应设置安全围堰对物料泄漏进行有效围堵，以免液态物料泄漏、扩散，污染环境。项目储罐一旦发生泄露时，废油可以临时暂存于事故围堰内，再通过管道泵至备用油罐内贮存，避免对周边大气环境、水环境、土壤环境等造成影响。 本项目围堰尺寸为：长15m×宽8m×高0.5m，安全围堰容积为60m3，同时设一个60m3备用油罐，可满足应急需求。 （2）废油储存区应配套设置消防沙池，并配置消防灭火器及铲子若干。 （3）废电池仓库应设置导流沟、废电解液收集池，环评要求企业设置0.5m3的耐酸碱塑料收集桶，一旦废电解液发生泄露，应通过导流沟收集进入耐酸碱塑料收集桶内暂存，避免对周边大气环境、水环境、土壤环境等造成影响。 7.2.7、物料运输影响分析 本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西108国道南，根据建设单位提供的运输线路资料，本项目运输线路为：厂区—108国道。运输道路沿线敏感目标为108国道旁的作头村。 本项目危险废物运输委托有资质的单位完成，并填写危险废物转移联单，运输车辆为专用车辆，运输过程对区域道路及师屯北影响程度在可接受范围内。 7.2.8、项目与相关标准、规范符合性分析 1、项目与《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）符合性分析 根据《中华人民共和国环境保护部公告2013年第36号》：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.1.3条修改为： 应根据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置与其周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，无组织废气排放的环境防护距离根据排放源强为依据进行计算，计算过程采用导则推荐的大气环境防护距离计算软件进行计算，根据本项目正常工况条件下的无组织废气源强，进行大气环境防护距离计算，结果非甲烷总烃、硫酸雾无超标点，无须设置大气环境防护距离。 本项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西270m，108国道南，距离本项目最近的村庄为厂址东侧270m处的作头村，距离地表水体滹沱河约0.65km，项目占地为荒地，项目的建设对区域环境影响很小，在可接受范围内，符合《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）的要求。 2、项目与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 表7-13项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单符合性对照表 序号 标准要求 本项目选址 符合性 1 设施底部必须高于地下水最高水位。 本项目选址地位于繁峙县，属于黄土丘陵区，海拔较高，因此可以保证设施底部高于地下水最高水位。 符合 2 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。 本项目选址位于繁峙县，所在区域不存在溶洞区，相对海拔较高，地质结构稳固，历史上未发生过洪水、滑坡、泥石流等自然灾害。 符合 3 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 根据现场踏勘，项目厂址附近不存在易燃、易爆等危险品仓库，厂址附近区域内无高压输电线路。 符合 4 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 繁峙县主导风向为西南风，距离本项目较近的村庄有作头村、安家地村，作头村位于项目的东方位，安家地村位于项目的西南方位。因此项目位于该两处村庄的常年最大风频的侧风向。 符合 3、项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》符合性分析 表7-14与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》的符合性对照表 项目 规范要求 本项目 符合性 总体要求 废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。 本项目收贮的废铅酸蓄电池由安徽省华鑫铅业有限公司接收处置，安徽省华鑫铅业有限公司持有安徽省环保厅颁发的危险废物经营许可证，并且授权安徽省华鑫铅业有限公司进行相应类别的危险废物收贮，相关文件见附件。 √ 收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A 所要求的危险废物标签。 本项目收集的废铅酸蓄电池采取专业的车辆进行运输至仓库；破损废旧铅酸蓄电池所用贮存容器为塑料周转箱。在仓库内按照规范要求设置导流浅槽、集液池等应急措施。装有废铅酸蓄电池的容器粘贴符合GB18597中附录A 所要求的危险废物标签。 √ 转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。 本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池 √ 贮存 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。 本项目为临期贮存。 √ 废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求：（1）贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源；（2）贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液；（3）应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站；（4）应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散；（5）应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；（6）应设有适当的防火装置；（7）作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；（8）应设立负压排气系统。 本项目建成后：①贮存仓库为封闭式，可防雨，且远离其他水源和热源；②贮存点建有耐酸地面隔离层；③项目建有围堰和导流沟，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站；④只有一个入口，在一般情况下，关闭此入口以避免灰尘的扩散；⑤建有有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；⑥厂区配有灭火装置；⑦项目设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；⑧项目建有负压排气系统。 √ 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 本项目为危险废物专用贮存库，设计符合上述安全防护要求，并采取相应措施防止电解液泄漏，严格控制环境污染。废铅酸蓄电池用专用车辆运至仓库，直接存放于封闭仓库内，可避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 √ 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1 年。 项目建成后暂存时间最长不得超过60d。 √ 4、项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析 表7-15 项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性对照表 项目 规范要求 本工程情况 符合性 危险废物分类及标签要求 应在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖或污染。 本项目对于回收的废矿物油均在外包装桶上粘贴了符合规范要求的废矿物油标签 √ 贮存污染控制技术要求 废矿物油贮存污染控制符合GB18597 中的有关规定 本项目按照废矿物油贮存污染控制符合GB18597 中的相关规定 √ 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范 本项目按照有关消防和危险品贮存的设计规范进行建设，并符合消防和危险品贮存设计的相关要求 √ 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射 本项目废矿物油采用专业的储罐进行储存，远离火源。 √ 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 本项目采用专用的储罐进行贮存，在进厂时均进行了专业的检验，按照相容原则进行分类存放。 √ 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流统，用于收集不慎泄露的废矿物油。 本项目储罐区均作了地面防渗处理，在储罐区设置了围堰及备用罐和导排管。 √ 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 本项目废矿物油的盛装均按照规范进行盛装。 √ 已盛装废矿物油的容器应密封，并安装防护罩，防止杂质落入。 本项目已盛装废矿物油的容器密封，并安装防护罩，可防止杂质落入。 √ 管理要求 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度。 按照规范建设经营情况记录和报告制度。 √ 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作 应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员。 √ 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 建设单位应尽快按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度 √ 项目与《山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》符合性分析 根据《山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》三、试点内容规定： （一）建立废铅蓄电池集中收集模式 建立废铅蓄电池“收集网点--集中转运点--利用处置企业”的收集转运处置模式。试点单位应优先利用现有收集体系，建立不少于3个集中转运点，每个集中转运点设立不少于3个收集网点。收集网点只能与一个集中转运点建立对应关系。 废铅蓄电池收集网点 试点单位可以依托铅蓄电池销售网点、机动车4S店、维修网点等设立废铅蓄电池收集网点，收集机关、学校、银行、医院、商场、社区、机动车维修及居民日常生活中产生的废铅蓄电池，收集过程纳入危险废物豁免管理要求。收集网点不得收集工业企业、通讯基站、变电站、公交集团等集中产生的废铅蓄电池。收集网点的服务范围仅限所在地县（市、区）级行政区域。 收集网点建设要求： 具有专门贮存场所或设置专门存放区域，贮存区域面积不小于10平方米，最大贮存量不超过10吨，贮存时间不得超过60天。 贮存场所地面应采取水泥硬化等有效的防渗防腐措施。第Ⅱ类废铅蓄电池应当放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，防止酸液泄漏。 贮存场所应采取相应的防雨、防火措施，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标示。 贮存场所只能设置一个出入口，须设置全景视频监控，连续监控画面保留时间不少于3个月。 设立管理台账，保留时间不少于5年。 废铅蓄电池集中转运点 鼓励试点单位充分利用现有根据《关于建立废矿物油、废铅蓄电池收集体系的通知》（晋环土壤【2017】53号）建立的废铅蓄电池收贮点，作为集中转运点。也可选取符合条件的现有危险废物贮存设施或者通信运营商、电网公司等企业的废铅蓄电池贮存设施。 集中转运点可收集工业企业、通讯基站、变电站、公交集团等集中产生的废铅蓄电池。集中转运点的服务范围仅限于所在地设区市级行政区域。 集中转运点建设要求： 集中转运点应依法开展环境影响评价。利用按照“晋环土壤【2017】53号”建设备案的现有收贮点作为集中转运点，已经开展环境影响评价的，须补充相应收集网点的相关信息，并按照环境影响评价管理规定予以变更或出具补充说明。 集中转运点建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281）的要求。 集中转运点的贮存场所面积应在500平米以上，最大贮存量不得超过500吨，贮存时间不得超过1年。 集中转运点要采取防止废铅蓄电池破损及酸液泄漏的措施。第Ⅱ类废铅蓄电池应当妥善包装、放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，单独分区存放并配备必要的污染防治措施。 贮存场所须设置危险废物标识和警示标志；设置全景视频监控，连续监控画面保留时间不少于3个月。 设立管理台账，保留时间不少于5年。 3、申请领取废铅蓄电池经营许可证 第一类试点单位完成收集网点和集中转运点建设后，可向省生态环境厅申请领取危险废物收集经营许可证。第二类试点单位，完成收集网点和集中转运点建设后，须向省生态环境厅提交收集网点和集中转运点的相关信息。 省生态环境厅经材料审核、现场核查以及专家评审后，颁发相应危险废物经营许可证。其中，危险废物收集经营许可证有效期与试点时间一致。 经现场踏勘，该项目所在位置可满足《山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》中对于收集点面积，时间等要求，符合《山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》。 项目与《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）的符合性分析 项目 规范要求 本项目 符合性 1 贮存规模应与贮存场所的容量相匹配,贮存场所面积应不小于500m2,废电池贮存时间不应超过1年。 本项目设计的废电池贮存场所面积为500m2，废电池贮存时间没有超过1年 √ 2 应按照GB15562.2的规定设立警示标志，禁止非专业人员进入 本项目设有警示标志 √ 3 贮存场所应划分装卸区、暂存区、完整废电池存放区和破损废电池存放区，并做好标识。 本项目区域划分均按照规范要求 √ 4 贮存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电池溢出的液体进行收集。 本项目对废电池溢出的液体设有专门的收集容器 √ 5 贮存单位应按照最新版《危险废物经营许可证管理办法》的规定取得《国家危险废物名录》代码为HW49（900-044-49）的废铅酸蓄电池类危险废物经营许可证。 该收贮单位已取得相应的危险废物经营许可证 √ 7.2.9、环境管理要求及环境监测计划 （1）环境管理要求 本项目为废旧电池、废矿物油储存项目，其主要环境管理要求体现在建设阶段、生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-16。 表7-16 环境管理要求 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别是靠近居民点的地方；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；采用预拌商品混凝土；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。 繁峙县鸿淼废旧物资回收有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用。 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点。 B 运营期 1 环境空气 ①应根据本工程废旧铅蓄电池的特征制定收集计划及危险废物管理计划。 ②应建立危险废物贮存台帐制度，做好危险废物收集、出入库情况记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集/入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称。按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续，严格执行《危险废物转移联单管理办法》等。 ③应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序、安全保障、应急防护等。 ④加强库区监管，定期巡查，检查各区周转箱的稳固情况，发生问题应及时予以解决，防止其倒塌坠地风险发生；定期检查破损区专业收集容器密闭盖的严实情况，若发生破损应及时更换；定期检查完整区废旧铅蓄电池密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，若发生壳体开裂应及时将其转破损区存放等。 ⑤专用运输收集车辆应取得危险货物运输资质、通行证后方可进行废旧铅蓄电池收集运输。 ⑥驾驶员和押运人员必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。在运输过程中，应遵守交通规则安全行使。 ⑦转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 繁峙县鸿淼废旧物资回收有限公司 2 水质污染 3 噪声 4 固体废物 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质单位 （2）污染物排放管理 按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令部令 第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录(2017版)》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 （3）排污口规范化 1）技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处；设置规范的废气便于测量流量流速的测流段。 2）排污口立标管理 排污口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物 危险废物 图形符号 背景颜色 绿色 图形颜色 白色 图7-1 排放口图形标志 3）排污口建档管理 要求使用环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案，并做到企业信息公开。 监测内容 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。污染源监测计划见表7-17。 表7-17本项目运营期环境监测计划一览表 类别 监测点位置 监测因子 监测频次 废气 有组织 油气回收装置排气筒 非甲烷总烃 每年一次 硫酸雾净化装置 硫酸雾 每年一次 无组织 厂界外1m处 非甲烷总烃 每年一次，连续监测2天，每天间隔采样4次 厂界外1m处 硫酸雾 噪声 厂界外1m处 厂界噪声 每季度一次，每次监测2天，每天昼夜各1次 7.2.10、项目污染物排放清单 项目污染物排放清单及环保措施一览表见表7-18。

表7-18本项目污染物排放清单及环保措施汇总一览表

| 一、废气 |
| --- |
| 序号 | 污染源 | 污染物 | 废气量 | 产生浓度 | 产生量 | 治理措施 | 治理 效率 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放量 |
| 1 | 废油储存区 | 非甲烷总烃 | 2000m3/h | / | 0.533t/a | 设集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，集气效率为90%，处理效率为60%，处理后的废气通过15m高排气筒排放 | 60% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） | 13.5mg/m3 | 0.192t/a |
| 2 | 废电池仓库 | 硫酸雾 | 200m3/h | 26.4mg/m3 | 0.2t/a | 破损电池贮存区设置为密闭空间，内设置有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置。负压抽风装置风量为200m3/h（换气次数2次/h，频率500m3/h），酸雾净化器处理采用碱液吸收方式，收集效率为 95%，净化效率为 90%，经 15m高排气筒排放。 | / |  | 2.64mg/m3 | 0.019t/a |
| 二、噪声 |
| 1 | 运输车辆、泵、排风系统 | 噪声 | 75～90dB（A） | 采用低噪声设备、隔声、消声、基础减震、厂房屏蔽等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、2类和4类标准：1类：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)；2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) |
| 三、固废 |
| 1 | 废油储存区 | 废弃 吸油棉 | 0.1t/a | 存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置 | 《国家危险废物名录》（2016年实施）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 0 |
| 2 |  | 含油滤渣 | 0.1t/a |  |  | 0 |
| 3 |  | 收储罐 底油 | 0.1t/a |  |  | 0 |
| 4 | 废电池仓库 | 废电解液 | 0.35t/a | 贮存破损废铅酸蓄电池的区域四周设有浅槽，使用耐酸花岗岩铺筑。废铅酸蓄电池地面下设有耐酸碱塑料收集桶（0.5m³），在收集桶中设有液下泵用于泵出集液坑中收集的电解液，液下泵与稀酸储罐相接通，稀酸储罐定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业有限公司接收处置。上述收集桶与浅槽之间设置0.5%—5%的坡度。 |  | 0 |
| 5 | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 集中收集，由环卫部门统一处理 | 合理处置 | 0 |
| 四、其他要求 |
| 1 | 防渗 | 项目厂区全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-6cm/s；废电池仓库、储罐区、卸油池需采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜10-12cm/s，达到满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》的防渗要求 |
| 2 | 风险应急 | 废油储存区四周设0.5m高围堰，设一个60m3备用油罐（事故状态下使用），设消防沙池及灭火器若干；废电池仓库设导流沟、废电解液收集池 |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 废油储存区 | 非甲烷总烃 | 设集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，集气效率为90%，处理效率为60%，处理后的废气通过15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 废电池仓库 | 硫酸雾 | 破损电池贮存区设置为密闭空间，内设置有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置。负压抽风装置风量为2000m3/h（换气次数2次/h，频率500m3/h），酸雾净化器处理采用碱液吸收方式，收集效率为 95%，净化效率为 90%，经 15m高排气筒排放。 |  |
| 水污染物 | 办公生活 | 生活污水 | 收集后用于厂区绿化及道路洒水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 危险废物 | 不另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、含油滤渣均属于危险废物，暂存于破损铅酸蓄电池存放区，交有资质单位处置。贮存破损废铅酸蓄电池的区域四周设有浅槽，使用耐酸花岗岩铺筑。废铅酸蓄电池地面下设有耐酸碱塑料收集桶（0.5m³），在收集桶中设有液下泵用于泵出集液坑中收集的电解液，液下泵与稀酸储罐相接通，稀酸储罐定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业有限公司接收处置。上述收集桶与浅槽之间设置0.5%—5%的坡度。 | 合理处置 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 风机 | 噪声 | 生产设备全部放置于车间内，选用低噪声设备，采取隔声消声措施等 | 厂界达标 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 根据本项目建设和运营特点，依据《环境影响评价技术导则－生态环境影响》的规定，生态影响的防护与恢复的原则是： （1）项目建设中应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，各项工程的建设，除考虑有利于生产、生活外，还应考虑尽量少占土地。 （2）对受建设活动影响的土地与植被破坏，应根据国家、山西省的有关规定，对生产建设过程中造成的土地破坏进行土地复垦和水土保持工作，以恢复其生态环境。 一、施工期生态影响分析 施工期项目对生态环境的影响主要表现在施工临时占地等对土壤和植被的破坏。 （1）根据建设单位提供的施工计划，施工材料在厂区内堆存，厂界四周设施工围挡，项目施工采用分区施工的方法，施工前期，施工材料堆放于未施工区域；施工后期，施工材料堆放于施工完成区域。因此，本项目不新增施工临时占地， （2）根据现场调查，本项目占地面积为2000m2，项目施工后对区域土壤及生态环境的影响程度在可接受范围内。 （3）根据现场调查，项目区主要植被为草本科植物。项目占地将地表植物全部清除，由荒地变为混凝土硬化工业场地，在一定程度上减少了区域植物量；由于项目占地面积较小，且地表植被主要为草本科植物，加之项目建成后新增一定面积的绿化带，项目施工期对区域植被及生态环境的影响程度在可接受范围内。 二、运营期生态影响 项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。 建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。 采取本项目提出的生态保护措施后，本项目对生态环境的影响程度在可接受范围内。 |

九、结论与建议

评价结论 9.1、建设项目概况 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油及废铅酸蓄电池收贮服务站项目位于山西省忻州市繁峙县作头村西108国道南处，中心坐标中心坐标北纬39°11'56.14"，东经113°19'26.15"。项目西面、南面、东面均为空地，北面是108国道。场地厂原有一座彩钢房，建筑面积为500m2，项目总投资200万元。从事废旧矿物油、废铅 酸蓄电池的集中回收储存（只涉及分类、储存、中转销售，不涉及废铅酸蓄电池的拆 解、碾压及其他破碎操作），最后交由有资质的单位处置。建设单位应按照《危险废 物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或不按照经营许 可证规定从事危险废物的收集、贮存的经营活动。 9.2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用繁峙县空气质量2018年均数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO浓度、O3(8h)浓度根据监测结果PM10、PM2.5、SO2均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，PM10、PM2.5、SO2超标倍数分别为0.08、0.126、0.135，属于不达标区。 （2）水环境质量现状 本项目委托山西伟恒环境监测有限科技有限公司对周围地下水水质、水位进行监测。各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 本次评价委托山西伟恒环境监测科技有限公司对本项目噪声现状进行了实测。 监测结果表明，厂界四周各测点昼间等效声级范围在42.9~44.9dB（A）之间，夜间等效声级范围在39.4-42.1dB（A）之间，厂界北侧未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求；厂界东、南、西侧未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求；敏感点作头村未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的限值要求。 （4）土壤质量现状 繁峙县鸿淼废旧物资回收有限公司于2019年9月15日委托四川实朴检测技术服务有限公司对厂区内土壤环境质量现状进行了监测，监测结果表明，场地内监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）标准中的筛选值标准，项目区域土壤质量良好。 9.3、总量控制 根据山西省环境保护厅晋环发【2015】25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，本项目排放的污染物主要为硫酸雾和非甲烷总烃，不列入总量控制指标范围内。因此，本项目当前无需申请污染物排放总量控制指标。 9.4、环境影响分析及防治措施 1、环境空气 本项目废油储存区设集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，集气效率为90%，处理效率为60%，处理后的废气通过15m高排气筒排放。 破损电池贮存区设置为密闭空间，内设置有专用负压抽风装置及硫酸雾净化装置。负压抽风装置风量为1000m3/h（换气次数2次/h，频率500m3/h），酸雾净化器处理采用碱液吸收方式，收集效率为95%，净化效率为90%，经15m高排气筒排放。 本项目投产后在采取环评规定的污染治理措施的情况下，各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求，对大气环境影响较小。 2、地表水 本项目无生产废水产生。项目施工期和运营期生活污水收集后用于厂区绿化和道路洒水，对水环境影响较小。 3、地下水 本项目排水主要为生活污水，水量小，水质简单，用于进厂道路抑尘，不外排。项目在实施过程中应采取全区防渗措施。防渗区包括储罐区、废铅酸蓄电池储存车间；储罐区、废铅酸蓄电池储存车间、池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 4、声环境 本项目运营后产噪设备主要为运输汽车、储罐区动力泵以及废电池仓库排风系统，声源强度为75～90dB（A），通过采取减振、隔声、消声、绿化隔离等降噪措施后，项目施工期及运营期噪声对周边环境的影响很小。 5、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废机油收储、转运过程中产生的废弃吸油棉、含油滤渣、收储罐底油，破损电池产生的废电解液以及职工生活垃圾。废弃吸油棉、含油滤渣、收储罐底油定期运至山西新鸿顺能源有限公司进行处置；废电解液交由安徽省华鑫铅业集团有限公司处置；生活垃圾厂区集中收集后委托环卫部门处理，合理处置，不外排。因此，本项目运营期间固体废物不会对区域环境产生不良影响。 6、生态影响 项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。 建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。 采取本项目提出的生态保护措施后，本项目投产后对生态环境的影响程度在可接受范围内。 9.5、环境管理 本项目在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策及环保政策的要求；该项目用地符合土地政策，选址合理可行；在认真落实本评价提出的环保措施的前提下，对评价区的环境影响较小。从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

建议 （1）认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； （2）设立企业环保科，配备环保专职人员，制定环保管理制度和环境监测计划，健全环保责任制，落实到人； （3）加强环保设施的日常管理和维护保养，确保其长期稳定运行； （4）对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1：项目委托书 附件2：项目其他文件及相关监测报告； 附图1：地理位置与环境保护目标图 附图2：项目四邻关系图 附图3：平面布置图 附图4：繁峙县生态功能区划分区图 附图5：繁峙县生态经济区划分区图 附图6：繁峙县河流水系图 附图7：繁峙县乡镇集中式饮用水源地分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、地下水环境影响专项评价 2、环境风险专项评价 3、土壤环境影响专项评价

山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收

有限责任公司年中转废矿物油和

废铅蓄电池收贮服务站项目

环境影响专项评价

四川锦绣中华环保科技有限公司

二O一九年十月

目录

第一章 土壤环境影响评价	3

1.1 概述	3

1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标	3

1.3 土壤环境质量现状监测与评价	4

1.4 土壤环境影响分析	10

1.5 土壤预测与评价	11

1.6 土壤污染防治措施	15

1.7 土壤环境影响评价自查表	16

第二章 环境风险评价	18

2.1评价工作等级	18

2.2物质危险性识别	22

2.3风险影响分析	24

2.4风险管理	25

2.5事故应急预案	29

2.6风险评价结论	31

第三章 地下水环境影响分析	32

3.1 地下水评价工作等级与评价范围	32

3.2项目区地质环境条件	35

3.3地下水环境质量现状评价	51

3.4 地下水水质污染影响预测	55

3.5  地下水环境保护措施	71

3.6  地下水环境影响评价结论	错误！未定义书签。

# 第一章 土壤环境影响评价

## 1.1 概述

繁峙县内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。

褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91％，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。

本项目所在区域土壤多为褐土，主要岩性为碳酸性裼土，有机质含量适中，但土层较薄。

本次评价按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区及周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。

## 1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

## 1.2.1评价等级确定

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“环境和公共设施管理业--危险废物利用及处置”项目类别属于Ⅰ类,占地面积为2000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围有村庄，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表1-1与污染影响型评价等级划分表1-2，本项目土壤环境评价工作等级为一级。

表1-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1-2   污染影响型评价工作等级划分表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

## 1. 2.2评价范围及敏感目标分布

本项目评价等级为一级，根据导则现状调查范围规定，污染影响型项目一级评价以厂区及周边外扩1km为评价范围，现状调查范围表见1-3。

评价范围内土壤敏感目标主要为厂区东侧村庄及耕地。

表1-3  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

## 1.3 土壤环境质量现状监测与评价

## 1.3.1 现状调查

评价区曾经作为养殖场，养殖牛的区域，家畜对土壤有夯实作用，对土壤浅层的物理性质有影响，深层性状影响微弱，但是对土壤并无大的危害性影响。

评价区内土壤类型主要为农田，其所处地势较平坦。

表1-4  土壤理化特性调查

| 点号 | 6# | 时间 | 2019.9.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 39°11'56" | 纬度 | 113°19'26" |
| 层次 | 0-20cm | 20-30cm | 30-60cm | 60-90cm | 90cm以上 |
| 现场记录 | 颜色 | 褐色 | 褐色 | 深褐色 | 深褐色 | 深褐色 |
|  | 结构 | 团粒 | 块状 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 粘壤土 | 粘壤土 | 粘壤土 | 粘壤土 |
|  | 砂砾含量 | 15% | 10% | 15% | 15% | 20% |
|  | 其他异物 | 枯枝、落叶等 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.1 | — | — | — | — |
|  | 阳离子交换量 | 20.0 | — | — | — | — |
|  | 氧化还原电位 | 759 | — | — | — | — |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | — | — | — | — | — |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.45 | — | — | — | — |

表1-5  土体构型（土壤剖面）

| 点号 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6# |  |  | （0-20cm）壤土 |
|  |  |  | （20-30cm）粘壤土 |
|  |  |  | （30-60cm）粘壤土 |
|  |  |  | （60-90cm）粘壤土 |

## 1.3.2 现状监测

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行(HJ964-2018)相关要求，受山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司委托，2019年9月27日，四川实朴检测技术服务有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次；2019年11月，安徽威正测试技术有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次。

1.3.2.1监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

- 调查评价范围内，每个土壤类型至少设置 1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。

一级评价监测点布设具体要求参见表1-6。

表1-6 土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 污染影响型 | 5个柱状样点、2个表层样点 | 4个表层样点 |
| a: 表层样在0～0.2m取样。 b：柱状样在0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m分别取样，3m以下每3m取一个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。 |

备注：当占地范围超过100hm2时，每增加20hm2增加一个表层样监测点。

1.3.2.1.1 占地范围内

拟建项目占地为2000m2，依据表1-4，占地范围内需布设2个表层样点和5个柱状样点。在考虑本工程平面布置的基础上，占地范围内土壤监测点布设位置和基本情况参见图1-7和表1-8。

表1-7  占地范围内监测点布设情况表

| 点号 | 相对位置 | 取样深度 (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱状 | 4# | 厂区 | 0.4、1.4、2.3 | 主要产污区 |
|  | 5# |  |  |  |
|  | 6# |  |  |  |
|  | 10# |  |  |  |
|  | 11# |  |  |  |
| 表层 | 3# | 厂区北侧 | 0.2 | 厂内表层样 |
|  | 9# | 厂区南侧 |  |  |

1.3.2.1.2 占地范围外

依据表1-1，结合土壤调查评价范围内项目占地外的土地利用类型、敏感目标和区内主导风向分布情况，在厂区占地范围外布设2个土壤表层样监测点。监测点布设基本情况及具体位置参见表1-8和图1-1。

表1-8  占地范围外表层样监测点基本情况表

| 点号 | 相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂址西南侧1000m内 | 地下水流向上游 |
| 2# | 厂址东北侧1000m内 | 地下水流向下游 |
| 7# | 厂址东南侧1000m内 | 地下水流向下游 |
| 8# | 厂址西北侧1000m内 | 地下水流向上游 |

1.3.2.2监测时间

2019年9月27日，采样一次。2019年11月，采样一次。

1.3.1.3监测因子

土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子；基本因子为GB15618、GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子。

代表不同土壤类型和用地类型的表层样监测点，监测基本因子和特征因子，其它表层样和柱状样监测点仅监测特征因子。

1.3.1.3.1 基本因子

（1）建设用地监测基本因子

①重金属和无机物

包括：砷、汞、铅、镉、六价铬、铜和镍。

②挥发性有机物

包括：四氯化碳、三氯甲烷、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯。

③半挥发性有机物

包括：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

1.3.1.3.2 特征因子

本建设项目特征因子为PH、铅、石油类。

1.3.1.4 检测分析方法

土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行。

本项目土壤具体检测标准、方法参见表1-9。

1.3.1.5检测结果

本项目土壤检测结果参见表1-10~1-12。

## 1.3.2、现状评价

1.3.2.1评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。评价因子在GB3660等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的只给出现状监测值。具体评价标准参见表1-13。

表1-13   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 4 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 5 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 6 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 7 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 9 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 11 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 12 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 17 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 18 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 20 | 三氯乙烯 | 79-01-06 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 22 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 24 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 25 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 930-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 27 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 28 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 463 | 570 | 500 | 570 |
| 29 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 30 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 33 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 34 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 36 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 37 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 38 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 40 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 43 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |

1.3.2.2评价方法

采用单因子指数法进行土壤环境质量现状评价：

式中：--土壤中污染物i的单因子污染指数；

--监测点位土壤中污染物i的实测浓度；

--污染物i的评价标准值或参考值。

1.3.3 评价结论

由评价结果可知，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。

## 1.4 土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

项目运营期产生的固废（生活垃圾、危险废物等），如果不进行妥善处置，会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。

## 1.5 土壤预测与评价

本项目为危险废物收贮服务站项目，主要建设储存仓库等，项目生产过程中对土壤影响主要为污染影响型。具体见表1-14。

表1-14  建设项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响类型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | -- | -- | -- | -- |
| 运营期 | -- | - | √ | -- |
| 服务期满后 | -- | -- | -- | -- |

由上表可知，本项目对周围土壤环境的影响主要在运营期，影响途径主要为垂直入渗。

## 1.5.1土壤环境影响源及影响因子识别

本项目对土壤环境影响主要是库房储存的废矿物油及废铅蓄电池中废矿物油、重金属下渗对土壤环境影响。本项目土壤环境影响源及影响因子识别内容见表1-15。

表1-15  项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 储存 | 垂直入渗 | 重金属、挥发性有机物 | 重金属、石油类 | 周围耕地 |

## 1.5.2影响预测与评价

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

（1）预测模型

污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性单一，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。

按照土壤导则要求，采用附录E方法二计算，土壤水流运动的控制方程为一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：

c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

（2）预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D 软件。

HYDRUS 软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和-非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Calerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。

（3）情景假设及源强分析

参照地下水非正常情况预测源强假设，选择石油类、铅作为预测因子，对照土壤中石油烃、铅标准限值。

参照地下水非正常情况预测源强假设，收集池内铅的浓度约为3.85mg/L，则铅的渗漏量如下：；地下油罐中油泄漏量为43.93kg/d。

（4）模拟结果

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），土壤污染风险筛选值（第二类用地）中土壤污染风险筛选值单位和检测标准检出限单位均为mg/kg，预测结果为非饱和带土壤水中浓度（单位为mg/cm3），因此需要对计算结果进行转换，转换公式为：

X1=X0×θ/ Gs×1000

式中：X1-转换后污染物浓度限值，mg/kg；

X0-转换前污染物质量比限值，mg/cm3；

Gs-土颗容重g/cm3；

θ-土壤含水率；

1）废油储罐预测结果

在非正常工况下废油储罐池底防渗发生破损，石油类污染物渗入土壤并逐渐向下运移，预测情景100d、1000d、1095d、3650d的污染物运移情况计算结果如图1-2所示。

图1-2  废油泄漏后100d、1000d、1095d、3650d不同深度

石油烃浓度分布曲线图

由图可知，非正常状况泄漏，废油泄漏100天变化曲线，土壤中石油烃浓度在开始垂直入渗的浓度是0.0123mg/kg，在80天左右，土壤中检测不到石油烃；废油泄漏1000天变化曲线，土壤中石油烃浓度在开始垂直入渗的浓度是0.0141mg/kg，随时间的推移，石油烃浓度在0.004mg/kg不变；废油泄漏1095天变化曲线，土壤中石油烃浓度在开始垂直入渗的浓度是0.0141mg/kg，随时间的推移，石油烃浓度在0.0049mg/kg不变；废油泄漏3650天变化曲线，土壤中石油烃浓度在开始垂直入渗的浓度是0.0141mg/kg，随时间的推移，石油烃浓度在0.014mg/kg不变。污染物石油烃浓度在100d、1000d、1095d、3650d时均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类工业用地土壤污染风险筛选值（4500mg/kg）。

2）收集池内电解液泄露预测结果

在非正常工况下，收集池发生破损，铅渗入土壤并逐渐向下运移，预测情景100d、1000d、1825d、3650d的污染物运移情况计算结果如图1-3所示。

图1-3  废电解液泄漏后100d、1000d、1825d、3650d不同

深度铅浓度分布曲线图

由计算结果可知，发生非正常状况泄漏后，铅泄漏100天变化曲线，土壤中铅浓度在开始垂直入渗的浓度是0.046mg/kg，在82天左右，土壤中检测不到铅；铅泄漏1000天变化曲线，土壤中铅浓度在开始垂直入渗的浓度是0.052mg/kg，随时间的推移，铅浓度在0.018mg/kg不变；铅泄漏1825天变化曲线，土壤中铅浓度在开始垂直入渗的浓度是0.052mg/kg，随时间的推移，铅浓度在0.050mg/kg不变；铅泄漏3650天变化曲线，土壤中铅浓度在开始垂直入渗的浓度是0.052mg/kg，随时间的推移，铅浓度在0.052mg/kg不变；。铅在100d、1000d、1825d、3650d时均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类工业用地土壤污染风险筛选值。

（5）预测评价结论

本项目通过定量与定性相结合的办法，从垂直入渗影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响可以接受。

## 1.6 土壤污染防治措施

## 1.6.1 源头控制措施

本项目通过限制最大储存量，及时对储存的物质进行转运等控制措施，以减小该项目对土壤可能造成的影响。

1.6.2过程控制措施

（1）施工期：施工人员废水集中收集后用于厂区洒水抑尘；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

（2）运营期：项目产生的废弃吸油棉、含油废渣和储罐底油属于危险废物（900-249-08），应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，本项目不另设暂存间，废吸油棉、酸雾吸收装置产生的废碱液、光氧化+活性炭吸附装置产生的废活性炭、含油滤渣均属于危险废物，暂存于破损铅酸蓄电池存放区，交有资质单位处置。贮存破损废铅酸蓄电池的区域四周设有浅槽，使用耐酸花岗岩铺筑。废铅酸蓄电池地面下设有耐酸碱塑料收集桶（0.5m³），在收集桶中设有液下泵用于泵出集液坑中收集的电解液，液下泵与稀酸储罐相接通，稀酸储罐定期取出与废铅酸蓄电池一同送往安徽省华鑫铅业有限公司接收处置。上述收集桶与浅槽之间设置0.5%—5%的坡度。

项目废铅酸蓄电池最终仓储规模为5000t/a，因此电解液总量为350t/a；废电解液遗漏量按0.1%计算，则本项目运营期废电解液产生量为0.35t/a，为危险废物（900-349-34），与废旧电池一并交由安徽省华鑫铅业集团有限公司处置。

项目运营期产生的固体废弃物为场地内工作人员产生的生活垃圾，由于本项目场地内工作人员较少，厂区内工作人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，企业员工5人，则预计工作人员产生的生活垃圾量为2.5kg/d（0.75t/a），这部分生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运处理。

综上所述，采取上述措施后，本项目不会对周围土壤造成较大影响。

## 1.6.2 跟踪监测

（1）监测点布设

表1-16  土壤跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点位布置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂内库区附近、厂外东侧耕地 | 每3年1次 |

（2）监测项目

建设项目特征因子：PH、铅、石油类

（3）监测频率

本项目开始后每3年内开展1次监测。

（4）监测数据管理

# 山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司按照繁峙县生态环境局环境保护的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。

# 1.7 土壤环境影响评价自查表

山西省繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司年中转废矿物油和废铅蓄电池收贮服务站项目土壤环境评价自查表见表1-17。

表1-17  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （2000）m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（作头村）、方位（东）、距离（270m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | PH、铅 |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级☑；二级□；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | / | 0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 铅、石油类 |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂界外扩1km ） 影响程度（影响极小，可以接受 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | pH、铅、石油类 | 3年/次 |  |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 第二章 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 2.1评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）规定，本项目环境风险评价等级确定如下。

1）P的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉及的危险物质有废矿物油、废铅蓄电池，根据HJ169-2018附录B确定危险物质的临界量，各物质总量与其临界量比值见表2-1。

表2-1    各物质总量与其临界量比值

| 物质名称 | 最大储量t | 临界量t | Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 97.2 | 2500 | 0.039 |
| 废铅蓄电池 | 18 | 100 | 0.18 |
| 合计 |  |  | 0.219 |

由表2-1可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.219＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 119-2018），风险潜势为Ⅰ。

2）E的分级确定

①大气环境

根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-2。

表2-2    大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为大于1万人，小于5万人； E2级别 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于200人。 |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |  |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口大于1万人，小于5万人；因此大气环境敏感程度E的分级为E2。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄露到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-3。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表2-4和表2-5。

表2-3    地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2-4    地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄露到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄露到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

表2-5    环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄露到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍惜濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄露到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景旅游区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

本项目所在区域地表水体为滹沱河，水环境功能区划为Ⅳ类，地表水功能敏感性分区属于低敏感F3；本项目正常工况有生活污水，经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，不外排；事故状态下通过配套的事故水池，可保证生产废水不外排，其环境敏感目标分级为S3。结合表2-3可知，本项目地表水环境敏感程度E的分级为E3。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2-6。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2-7和表2-8。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2-6    地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E3 | E3 |

表2-7    地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表2-8    包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |

本项目评价范围内没有集中供水水源地，本项目距离下茹越乡水源地水井一级保护区4.2km，则环境敏感程度确定为较敏感G3。厂区土层厚度为5m，Mb＞1m，项目区渗透系数为5.33×10-3cm/s，则包气带防污性能分级为D1。结合表2-6可知，本项目地下水环境敏感程度E的分级为E2。

3）建设项目环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

由表2-1可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.219＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 119-2018），风险潜势为Ⅰ。

4）评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本项目评价工作等级见表2-9。

表2-9    环境风险评价等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由表2-9可知，最终判定本项目环境风险风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

## 2.2物质危险性识别

本项目的功能主要是废矿物油、废铅酸电池和废油桶进行收集和储存，风险物质主要为废矿物油和废电池（主要为电解液中硫酸），其理化性质及危险特性见表2-10、2-11。

表2-10   矿物油理化性质和危险特性表

| 标识 | 中文名 | 矿物油 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 | 粘性的棕色液体 |
|  | 熔点（C) | <29.56 | 相对密度（水=1) | 0.85 |
|  | 沸点（C) | 180〜370 | 饱和蒸汽压（KPa) | / |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | 无资料 |
|  | 健康危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 |
| 燃烧爆 炸危险 性 | 燃烧性 | 可燃 | 闪点 | 55℃ |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 爆炸上限（v%) | 6.5 |
|  | 引燃温度 | 350〜380℃ | 爆炸下限（V%) | 0.6 |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压増大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性： | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： | 不出现 |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。 |

表2-11   硫酸的物质特性表

| H2SO4 |
| --- |
| 沸点（℃） | 280 | 比重（水=1） | 1.84 |
| 摩尔质量） | 98 | 熔点（℃） | 10.4 |
| 外观 | 无色澄清油状液体。无气味。 | 溶解性 | 能与水和乙醇混溶，并放出大量热而猛烈溅开，宜将酸渐渐加入水中。 |
| 毒性 | 属中等毒类，急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
| 主要用途 | 广泛应用于国民经济各行各业，如化学品制造、医药、冶金、化纤、石化等。 |
| 危险性 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 健康危害 | 吸入：吸入高浓度的硫酸酸雾能上呼吸道刺激症状，严重者发生喉头水肿、支气管炎甚至肺水肿。 眼睛接触：溅入硫酸后引起结膜炎及水肿，角膜浑浊以至穿孔。 皮肤接触：局部刺痛，皮肤由潮红转为暗褐色。 口服：误服硫酸后，口腔、咽部、胸部和腹部立即有剧烈的灼热痛，唇、口腔、咽部均见灼伤以致形成溃疡，呕吐物及腹泻物呈黑色血性，胃肠道穿孔。口服浓硫酸致死量约为5毫升。 长期接触硫酸雾者，可有鼻粘膜萎缩伴有嗅觉减退或消失、慢性支气管炎和牙齿酸蚀等症状。 |
| 灭火措施 | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 有害燃烧产物：二氧化硫。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |
| 防护措施 | 吸入：硫酸雾浓度超过暴露限值，应佩戴防酸型防毒口罩。 眼睛：带化学防溅眼镜。 皮肤：戴橡胶手套，穿防酸工作服和胶鞋。工作场所应设安全淋浴和眼睛冲洗器具。 |
| 急救措施 | 皮肤直接接触：稀硫酸立即用大量冷水冲洗，然后后用3%-5%NaHCO3溶液冲洗。浓硫酸先用干抹布拭去（不可先冲洗），然后用大量冷水冲洗剩余液体，最后再用NaHCO3溶液涂于患处，最后用0.01%的苏打水(或稀氨水)浸泡；情况严重的还要送医院。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |
| 泄漏应急措施 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

## 2.3风险影响分析

### 2.3.1泄漏影响分析

（1）废矿物油泄漏

本项目暂存的废矿物油发生泄漏后，最大泄漏量按一个储罐计算约为48.6t/次（60*0.9*0.9=48.6）。液体危险废物暂存区设置有围堰、导流沟、事故废水收集池，一旦发生泄漏，泄露液收集在围堰内，围堰容积60m3，足够容纳事故状态下泄露液，待事故消除后泄露液及废水分别通过电泵收集至危废运输槽罐车，交由有资质单位处置。泄漏液不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。

（2）废铅酸电池

蓄电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。从项目建设内容来看，每次收集废旧铅酸蓄电池均为来自各收集点更换下的完整废旧铅蓄电池，经由运输资质的专用车辆运至本暂存厂房，一般不会对废蓄电池造成损伤，而且废旧铅酸蓄电池的转运装置是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的废蓄电池并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放进入雨水系统直接排入河道后，将很快就沉积到河道的底泥中，并且还会渗入地下，进入土壤及地下水。由于其中含有危害性较大的重金属铅，不但会危害环境，而且会污染饮用水和工业用水，对环境生物也有一定的危害。因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统。并且要求仓库内设导流沟，并设事故水池。一旦发生事故，将废水导入事故水池，避免对周边环境造成影响。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至专用贮桶，进行止漏并对泄漏的物料进行回收和清理，泄漏的废酸液因含铅，因此应妥善收集后安全运送具有处理资质的单位进行处置，企业不得自行处理。一般铅酸电池用的是1.18-1.2g/cm³浓度的稀硫酸，挥发性不强，要求企业加强管理，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《废旧铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关规定进行建设、管理营运。在此前提下不会对周围环境造成影响。

### 2.3.2运输风险影响分析

本项目所暂存废物属于危险固体废物，全部采用公路运输，委托具有运输资质的危险废物资质的运输公司进行运输。车辆运输过程中应不得经过医院、学校和居民区等人口密集区域。

在正常操作运输情况下，发生交通事故概率较低，但在暴雨、阴雨天、台风、大雾及冬季，下雪路面结冰等恶劣天气下，交通事故发生概率会随之上升。交通事故因发生地所处的环境的敏感程度不同。因此危险程度也不一样。废矿物油、铅酸电池散落在水体、土壤中的环境影响大于散落在路面的影响。

### 2.3.3火灾影响分析

废矿物油在厂区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，容易在围堰区域形成火池，参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及厂区周边20~30m 范围居民、厂房。

项目废旧铅酸蓄电池暂存场所是有良好避雨措施和消防措施的仓库，废旧铅酸蓄电池转运周期也很短，只要管理人员加强日常维护、巡视，发现问题马上解决，仓库发生火灾、漏雨的风险是很小的。目前，国内外还没有因火灾、漏雨等因素引起电池泄漏，从面对环境带来危害的报道。

## 2.4风险管理

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，本环评对项目的风险安全管理提出如下要求。

### 2.4.1泄漏风险防范措施

（1）厂区（办公区除外）采用不发火花、防腐、防渗地面，其中防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。废矿物油（HW08）采用储罐储存，废铅酸电池采用耐酸耐腐蚀塑料桶储存，且设置危废暂存间暂存厂内产生的危废，可以有效防止事故危险废物的泄漏。

（2）加强对危废暂存区的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危废暂存区防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水污染。

（3）为应对可能发生的泄漏事故，危废暂存区设置围堰、导流沟及事故废水收集池。单个储罐最大容积为60m3，一次最大泄漏不超过50m3，为防止储罐废矿物油泄露，项目围堰容积为60m3，沿厂内储罐四周设置。本项目事故废水主要为消防废水，最大消防冷却水用水量按照30L/s计算，持续时间按照2h计算，则发生爆炸火灾时消防最大用水量约为216m3，厂内内设置300m3事故池，此部分废水经收集后需交由有处置能力的单位合理处置。

### 2.4.2运输过程中风险防范措施

由于危险废物的运输较其它物品的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。危险废物运输过程中主要要求如下。

（1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修正版）第五十九条规定：“转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移”。根据上述规定，跨省转移危险废物的，必须向危险废物移出地省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请。

（2）根据《危险废物转移联单管理办法》的规定，本项目运输危险废物必须办理危险废物转移联单手续。

（3）每转移一车（次）危险废物，应按每一类危险废物网上申请联单。转运时应持联单转移危险废物。

（4）运输车辆应按（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。

（5）运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内实际驾驶时间累计不超过8小时。

（6）运输中使用专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，严格执行危险废物货物运输管理规定进行运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。严禁采用三轮机动车、全挂汽车列车、人力三轮车、自行车和摩托车装运危险废物。

（7）必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告发生地的交通运输、环境保护主管部门，高速公路上发生丢失、被盗，应立即报告高速巡警，并由交通运输主管部门会同丢失发生地的公安部门和环保部门查处。

（8）合理规划运输路线及运输时间。尽可能避免运载有废旧铅酸蓄电池的车辆穿越学校、医院和居民小区等人口密集区域，并尽可能远离河道、水渠等敏感区域。

（9）危险废物韵达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物。

（10）运输车辆应取得危险废物运输经营许可证，并具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。

（11）每辆车应配备两名以上司机，每开车4小时应换班休息。

（12）装运危险废物的车辆应有遮阳、控温、防爆、防水、防火等措施。

（13）危险废物运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效的减少以防止对环境的污染。

（14）危险废物运输时应采取有效防漏、防腐蚀的包装措施。另外，运输、装卸应符合《汽车危险货物运输规则》（T617-2004）的有关规定；运输危险废物的司机必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。运输人员应掌握所运危险废物的化学和物理性质及应急措施；须进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。进入装卸作业区，不准携带火种。运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固。车辆均具有防潮、防漏、防晒功能。每辆车设有明显的防火标志，并配备相应的防泄漏设施。运输车辆在运输途中必须持有通行证；其上应证明废旧铅酸蓄电池的来源、性质、数量、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。危险废物的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。

### 2.4.3储存过程中风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施，加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，危险废物贮存主要要求如下：

（1）严格按贮存要求设计。贮存区设置导流沟和应急事故池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等标准规范执行。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599的有关规定进行。

（2）贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

（3）盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。

（4）如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容量的类别、入库日期、存放库位废物出库日期及接受单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留3年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度。定期对所暂存的容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《库房防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。

（6）仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消除在萌芽状态。

（7）设置通风窗，并配备强制通风装置如电风扇等。日常可使用通风窗通风，大雨时需关闭通风窗，使用风扇强制通风。夏季温度过高时也应使用风扇强制通风。

（8）厂房内灯具必须为冷光灯，防爆灯具。

（9）安全防范措施与监测措施：暂存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。暂存设施周围设置围墙或其他防护栅栏。暂存仓库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。暂存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握废旧铅酸蓄电池发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定对地面采取防渗措施，贮存区四周应设置导流沟，设置应急事故池。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

### 2.4.4危险废物贮存设施的关闭

（1）危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。

（2）危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染。

（3）无法消除污染的设备、土壤、等按危险废物处理，并运至正在运行的危险废物处理处置场或其他储存设施中。

（4）监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

## 2.5事故应急预案

制定相应的应急计划，成立应急组织并明确其职责，配备相应的应急设施、设备与器材，制定应急通讯联络方式，发生事故要立即按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门合公安、环境保护、质检部门。对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准，教给职工应急医学救援知识，加强平常的应急演习等。使风险事故尽快消除，减轻对周围环境的影响。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

项目风险事故应急预案仅是企业整体事故应急预案的一个组成部分，严格的应急预案应当在项目建成试生产铅编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案由于需要内容详细，便于操作，因此应当结合安全评价报告专题制定。本次环评仅对应急预案提出要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求，编制应急预案。

为减少对环境的影响，还应采取以下措施：

（1）首先要求做到工艺安全化，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备等结构布置安全、电能安全等，从本质上根除潜在的危险。

（2）进行安全化管理来改善设备的安全性、改进存储过程中的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

（3）贮存点必须防雨和远离其他水源，尽可能远离热源。贮存点区域内设置应急导流沟，同时对导流沟也采取防腐、防渗、防漏措施。

（4）地面防腐防渗采用涂刷底胶、铺设聚酯玻璃钢、涂刷面胶，渗透系数按≤10-10cm/s设计。

（5）为避免危险气体的积累，贮存点必须有排气系统，或简单的排风装置。

（6）若在贮存或装卸过程发生泄漏，则应及时用拖把进行吸附，并单独对拖把进行收集贮存在耐酸容器中，定期交由具有相应危险废物经营许可证的企业处理。

（7）密切注意气象预报，如可能出现台风等不可抗拒的自然灾害时，在灾害来临之前，做好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将回收的旧电瓶（铅蓄电池）垫高，以防水淹，从而消除对环境的二次污染。

项目事故应急方案主要内容见表。

表2-12  项目应急预案主要内容汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、危险品储存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部---负责现场全面指挥 专业救援队伍---负责事故控制、救援、管制、疏散 、 地区：指挥部--负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队---负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等罐区；（与生产装置相同） |
| 7 | 应急设施、设备与材料 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大。蔓延及连锁反应；消除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材； 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染的措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制制定现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 2.6风险评价结论

本项目为废矿物油、废旧铅酸蓄电池和废油桶的收集、储存，本项目未构成重大危险源，企业要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，在落实风险防范措施与应急预案的基础上，周边环境风险在可承受范围内。

# 第三章 地下水环境影响分析

# 3.1 地下水评价工作等级与评价范围

## 3.1.1 评价等级

1、项目行业类别

据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别：有毒、有害及危险品的仓储Ⅰ类。

2、地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表3-1。

表3-1    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

调查评价范围内除分散式饮用水水源外，无国家或地方政府设定的与地下水相关的其它保护区，因此地下水敏感程度属于“较敏感”。

3、评价工作等级划分

根据项目类别划分和地下水环境敏感程度分级，确定评价工作等级为一级，评价工作等级划分依据见表3-2。

表3-2    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

## 3.1.2 评价范围

由于公式计算法和查表法均不能包括项目场地周边地下水环境保护目标，因此本次项目调查评价范围采用自定义法。根据本项目周边的地形地貌、地质、水文地质条件，结合地下水保护目标及周边特别是下游地下水可能被影响的区域，确定本项目现状调查评价范围为：东部以滹沱河支流及繁代水库为界，北部以山区与平原交界为界，南部以滹沱河为界，西部以繁峙县城为界，并适当外扩包含分散式水井及水源地等敏感目标，面积约36.86km2。

地下水评价范围见地下水环境保护目标图1-1。

## 3.1.3 地下水环境保护目标

该项目地下水环境保护目标见表3-3和地下水环境保护目标图3-1。

表3-3   地下水环境保护目标一览表

| 保护对象 | 基本情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- |
| 村 庄 水 井 | 村庄 | 井深（m） | 所属含水层 | 用途 | 达 地 下 水 Ⅲ 类 标 准 水 质 不 受 影 响 |
|  | 1 | 作头村 | 60 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 2 | 福连坊村 | 170 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 3 | 圣水头村 | 90 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 4 | 铁家会村 | 150 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 5 | 赵家庄村 | 110 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 6 | 安家地村 | 90 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 7 | 南关村 | 50 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 8 | 季家庄村 | 120 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 9 | 牛家窑村 | 140 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 10 | 楼岗村 | 泉水 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 11 | 姚家庄村 | 140 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
|  | 12 | 华岩村 | 140 | 第四系松散岩类孔隙水 | 生活饮用 |  |
| 繁峙县圣水头水源地 | 本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离2.7km。 |  |
| 下茹越乡集中供水水源地 | 本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离3.7km。 |  |
| 杏园乡集中供水水源地 | 本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离4.7km。 |  |
| 含水层 | 第四系松散孔隙水含水层 |  |

图3-1    地下水环境保护目标图

# 3.2项目区地质环境条件

## 3.2.1 区域地质与水文地质

### 3.2.1.1 区域地层

繁峙县境内出露地层以上太古界五台系为主，其次为中太古界，下古生界和新生界。自繁峙县南部往北逐渐变新，分述如下：

（1）太古界

①中太古界

中太古界为山西省最古老的地层，阜平群及龙泉关群二者呈北东向分布于本县东南端，这套地层由片麻岩、少量浅粒岩、大量岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩组成。一般以含石墨、蛇纹石、金云母等粗结晶白去岩大理岩的特征。

②上太古界

上太古界五台系以恒山-五台山-云中山的五台群为代表，包括石咀亚群和台怀亚群，主要是一套由火山岩，沉积岩经变质而形成的片麻岩、变粒岩、石英岩、各类片岩、磁铁石英岩、角闪岩及大理岩组成。与下状中太古界地层呈不整合接触。

滹沱河以北义头寨-柏家庄-带也为大片上太古界五台系石咀亚群金刚库组、庄旺组和恒山杂岩分布区。

（2）元古界

①下元古界

下元古界滹沱群为一套浅变质岩系，分布于县西南中台、西台附近。主要由变质砾岩、石英岩、千枚岩、结晶白云岩组成，夹有变质基性火山岩。岩石变质程度较低，一般为板岩至绿片岩相。下元古界可分为三个部分；下部以碎屑岩一碳酸盐岩组成；中部以碳酸盐岩为主，上部主要由变质砾岩、长石石英岩、板岩或千枚岩组成。

②中元古界

中元古界不整合于不同时代的变质岩系之上，自下而上可分为长城系和蓟县系。五台山发育有长城系高于庄组，岩性以含遂石结构及条带白云岩为主，底部为石英砂岩。

（3）古生界

下古生界寒武系、奥陶系地层分布于滹沱河以南南峪口、小柏峪、宽滩和岩头一带。

①寒武系

以碳酸盐岩、泥质岩相沉积为主。下统以砂岩、页岩、泥灰岩为主，中统的下部由碎屑岩及碳酸岩组成；中部为紫红色页岩夹灰岩；上部为石灰岩、鲕状灰岩。

上统的下部为薄层泥质条带灰岩、竹叶状灰岩：中部为竹叶状灰岩或页岩，上部为白云岩、白云质灰岩。

②奥陶系

以碳酸盐类沉积为主，富含动物化石，一般厚400～500m。

下统以白云岩，含燧石条带或结核白云岩为主，底部为黄绿色页岩为薄层白云岩。

中统下部（下马家沟组）为砂砾岩、页岩、角砾状灰岩；中部（上马家沟组）以灰岩、豹皮灰岩为主，含石膏；下部（峰峰组）为白云质泥灰岩含石膏，夹厚层灰岩及质地较纯的灰岩。

（4）新生界

①第三系

下第三系玄武岩，分布于县城以北，出露面积550km2，厚800m。玄武岩微向滹沱河谷倾斜，最大倾角小于15°，溶岩为灰、黑色租玄武岩、橄榄粗玄武岩夹中细粒橄榄玄武岩。具多韵律、多旋回的层状构造，其间有数个玄武岩喷发间断风化面，其气孔上部小而多，下部大而少，并常见烘烤现象。

上第三系广泛分布于盆地深部，以褐红色粘性为主，夹薄层砂砾石层，这山为残积相红土。

②第四系

分布在山间河谷及滹沱河断陷盆地内，成因类型多，成分复杂。

a、下更新统：

在山区沟谷中零星出露，主要岩相为河湖相和冲洪积相。下部为砂卵石层，上部为砂质黄土夹薄层砂砾石透镜体。盆地中埋深50～120m，岩性为洪积的砂、卵砾石。

b、中更新统

在黄土丘陵区沟谷中出露，盆地区广泛分布。属冲积及洪积相成因，厚度20～90m。洪积相成因地层在洪积扇轴部以卵砾石为主，扇间洼地为亚砂土夹古土壤层；洪积层沿滹沱河两岩分布，岩性为砂、卵砾。盆地中埋深20～50m。

盆地广泛分布。成因类型为坡洪积、洪积相。总厚30～40m。坡洪积层分布在黄土丘陵区顶部与山间沟谷两侧，岩性为粉土质亚砂土，垂直节理发育；洪积层主要发育在洪积扇区，岩性为亚砂土、亚粘士．夹卵砾石层；冲积层分布在滹宽经河两岩地带与洪积层交替沉积，岩性为亚砂土夹中细砂。

c、全新统

呈条带状分布于滹沱河及倾斜平原的沟谷中，厚度较小，为l～l0m，成因类型为冲积物及洪积物。

### 3.2.1.2 区域构造

滹沱河阶地，为新生界第四系黄土覆盖。两边丘陵区系新生界第四系地层。

北部山区角峪河流域出露的基岩全部为五台群变质岩（AW），新生界地区角度不整合与其上。新生界地层，计有下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）均呈不整合接触关系。其中下更新统分布较局限。仅残存于义兴寨至上角峪一带的半山上，并为中、上更新统所覆盖，为现代沟谷所分割。而上更新统的黄土则在侧区内分布。

### 3.2.1.3 区域水文地质条件

根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，项目区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水和变质岩类裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

①含水层及埋深情况

松散岩类孔隙水主要分布在黑界沟、四道沟、羊眼河和兔儿河河谷区，宽几十米至千米。含水岩组为第四系全新统。含水层岩性为冲、洪积砂砾石疏松河床沉积物，厚几十厘米至20m以上。孔隙水水位标高与当地河床水位一致。含水层富水性中等，标准井（井径300mm，降深5m）单井涌水量50～500m3/d。

第四系上更新统一般分布在丘陵山梁峁低缓地带，厚十几厘米至30m余，大多透水但不含水，局部存在上层滞水，富水性一般极弱，标准井单井涌水量<10m3/d。

②补、径、排情况

孔隙水补给来源主要有大气降水、河水及两侧基岩裂隙水等。地下水径流主体从上游向下游流动，横向上从河谷两侧向河床中心径流。以向河谷下游径流排泄为主，人工开发与蒸发排泄为辅。

（2）变质岩类裂隙水

①含水层及埋深情况

变质岩类裂隙水大面积分布于基岩山区。含水岩组主要为五台群石咀亚群金刚库组，属弱含水层，按储水构造分风化裂隙潜水和构造裂隙水两类。

a、风化裂隙潜水

主要赋存在基岩近表部风化裂隙带中，多呈面状分布。风化裂隙带厚度一般30～50m，最厚可达70～80m。在山区山坡地带，一般不会形成统一地下水位，沿地势从高向低处汇流，极少在低洼处遇阻涌出成泉，泉流量一般小于0.1L/s，富水性极弱；河谷区呈埋藏型，汇聚后可形成统一地下水位，泉流量一般可达0.1～l0L/s，富水性弱-中等。

b、构造裂隙水

主要赋存在基岩构造裂隙带中，多呈线状或条带状分布。构造裂隙水富水性与断层规模及其性质有密切关系，压扭性断裂或断裂规模较小时，富水性较弱，泉流量多小于1L/s，较大断裂带并呈张性时，富水程度一般较强，泉流量可达10L/s以上。

②补、径、排情况

该类地下水主要靠大气降水补给，高处向低处汇流，地下水的排泄主要排向河谷，少量向深部径流，补给或储存于深部构造裂隙中。

（3）碳酸盐岩岩溶裂隙水

分布于砂河北和西南的山区，受构造影响，岩溶裂隙发育，透水性较好，大气降水入渗迅速，该含水岩类出露面积小，被相对隔水的古老片麻岩所包围，形成良好的储水条件。

区域水文地质图见图3-2。

### 3.2.1.4 泉域

本项目不在山西省泉域范围内，距离最近的评上泉域约20km，见图3-3。

### 3.2.1.5 水源地

根据《山西省繁峙县饮用水水源保护区划分技术报告》和《繁峙县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，距离本项目最近的县城水源地为繁峙县圣水头水源地，乡镇水源地为下茹越乡集中供水水源地、杏园乡集中供水水源地。

1、繁峙县圣水头水源地

（1）水源地概况

水源地位于城区外东北部，水文地质单元属于山前冲洪积倾斜平原孔隙水区的边缘，水源地孔隙承压水含水层厚度达，地下水补给充足，地面高程940.7-945.9m，赵庄河及其支流自北转向南西流经水源地，108国道自西向东于水源地中南部通过。

水源地有4眼供水井，编号分别为1、2、3、4号，1、2号井位于赵庄河支沟的东西两侧（1号井位于自来水公司院内，西北部为医院，西部为养猪场）。3、4号井位于赵庄河主河道的西侧，东北部有球墨厂。4个井连线近似正方形，井间距1-2号井260m，2-3号井350m，3-4号井325m，4-1号井290m，井深140-158m。

2003-2006年完成前期供水，现供水能力8000m3/d，县城供水人口7万左右。

（2）保护区划分

一级保护区半径R1为333m，水源地4眼井间距都小于一级保护区半径（333m）的2倍，为此，一级保护区范围的确定以多边形的边界向外径向距离为一级保护区半径的多边形ABCD区域，面积为0.95km2。

（3）本项目与水源地位置关系

本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离2.7km。

2、下茹越乡集中供水水源地

（1）水源地概况

水源地开采50m以下中更新统孔隙水，0-45m全部采用红土球止水，静止水位高于隔水底板12.6m，按地下水埋藏条件及含水介质可视为承压水。供水对象为下茹越乡，供水人口2342人，实际取水量600t/d。

（2）保护区划分

一级保护区边界范围：以供水井为中心，半径R1为150m的圆形区域，面积0.071km2，周长942m。

（3）本项目与水源地位置关系

本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离3.7km。

3、杏园乡集中供水水源地

（1）水源地概况

水源地开采50m以下中更新统孔隙水，0-43m全部采用红土球止水，静止水位38m，高于隔水底板12m，按地下水埋藏条件及含水介质可视为承压水。供水对象为杏园乡及姚家庄、牛家窑，供水人口3150人，实际取水量800t/d。

（2）保护区划分

一级保护区边界范围：以供水井为中心，半径R1为120m的圆形区域，面积0.045km2，周长754m。

（3）本项目与水源地位置关系

本项目不在水源地保护区范围内，与保护区边界最近距离4.8km。

见繁峙县乡镇集中式饮用水水源地分布图3-4，下茹越乡集中供水井钻孔柱状图3-5，杏园乡集中供水井钻孔柱状图3-6，下茹越乡集中供水水源地保护区划分图3-7，杏园乡集中供水水源地保护区划分图3-8。

图3-4 繁峙县乡镇集中式饮用水水源地分布图

图3-5    繁峙县圣水头水源2-3号水源井水文地质剖面图

图3-6下茹越乡集中供水井钻孔柱状图   图3-7杏园乡集中供水井钻孔柱状图

### 3.2.1.6 村庄分散式饮用水井

本次实地调查走访了15个村庄，调查分散式第四系松散岩类孔隙水井共12眼。水井概况见表3-5。水井分布见地下水环境保护目标图1-1。

## 3.2.2 评价区地质与水文地质

### 3.2.2.1 评价区地质环境

厂址附近无活动断裂通过，区域断裂不会对拟选厂址区域稳定性产生影响。厂址位于地裂缝发育的影响范围之外，不会对厂址稳定性产生影响。厂址在区域上处于相对稳定地段。

### 3.2.2.2 评价区水文地质条件

1、含水层特征

该区的含水层在垂向上分为中上更新统（Q2-4）浅层含水岩组与下更新统（Q1）深层含水岩组，其含水层赋水特征分述如下：

①中上更新统（Q2-4）浅层含水岩组

主要含水层埋藏在40m以下，岩性为中粗砂、砾石，分布稳定，厚度较大。含水层厚度50-92m，单层最大厚度40m。主要开发利用下部含水层，静水位11-13m，普遍高出第一含水层30m以上，明显具有孔隙承压水的特征。抽水试验降深2.5-6.7m，单井流量1920m3/d，渗透系数7.89-19.5m3/d，影响半径109-189.5m。

②下更新统（Q1）层含水岩组

区内下更新统深层含水层颗粒多以砂砾、粗砂、中砂、细砂为主。在平面分布上越接近山前各项同性越好，含水层颗粒粗，越近河边含水层颗粒越细。垂向上粗颗粒带Q1埋深在50-120m，为湖相沉积，岩性也渐变为砂质粘土、含砂粘土及粘土。据资料显示，该含水层渗透系数为0.35-2.17m/d。含水层厚度为370.44m，q=0.224L/s·m，赋水性较好。

2、隔水层组

含水层以粗颗粒的砂砾石为主，其补给关系为由上部补给下部，垂向上深层含水层岩性颗粒相对浅层较粗，是地下水富集的有利地层；水平向从南至北岩性颗粒逐渐由粗变细，富水性也逐渐減弱。根据前人研究资料显示，Q2-4的浅层含水层与Q1的深层含水层之间存在着厚层粘土，对深层含水层进行抽水试验时，同步观测的浅层孔无反应，这说明该粘土层为两含水层系统的隔水层，两含水层系统水力联系弱。

因此此次研究的目的含水层为中上更新统Q2-4的浅层含水层。

3、地下水补、径、排特征

地下水埋深大，主要接受山区侧向补给，其次是大气降水入渗补给。山区侧向补给通过洪积扇垂直或垂向补给地下水；大气降水直接通过地表粗颗粒带入渗补给。

地下水的径流受地形地貌、岩性特征和水文气象等因素制约，从全区等水位线图来看，基本上是由山前向河谷径流，大致由东北向西南径流，最终流入西南侧的滹沱河。

区内浅层和深层地下水已被部分开发和利用，但开采水量不大，地下水仍处于天然平衡状态下，在河谷形成排泄及蒸发排泄带。

4、评价区包气带特征

包气带岩性以耕表土、黄土状粉土和粉土与砂卵石互层为主。根据野外渗水试验得出渗透系数平均値5.24×10-4cm/s。

由于评价区地下水丰水期埋深在30-90m左右，包气带厚度由北向南逐渐减小，包气带厚度在40-60m左右，平均厚度约50rn，包气带天然防污性能为“弱”。

评价区第四系松散层孔隙水流场图见图3-11。

图3-11    评价区第四系松散层孔隙水流场图

### 3.2.2.3 水文地质试验

为查明厂区包气带的渗透性能，在厂区内布置1组渗水试验，用以查明包气带的垂直入渗系数，试验地层为黄土层。

1、试验仪器

双环（内环直径25cm，外环直径50cm，高度均为30cm）、铁锹、洛阳铲、尺子、两套带有刻度的烧杯。

2、试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为，由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流。

3、技术要求

① 保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

② 试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于10cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。

③ 渗水速率稳定延续1~2小时。

④ 应以水层在10cm的时刻为试验结束的时刻。

4、参数计算方法和结果

渗透系数计算公式为：

K=Q/（FI）

I=（LW+0.5HC+HS）/LW

式中：Q为稳定的渗入水量；

F为内环的横截面积；

LW为湿润带深度，根据试验后开挖确定；

LC为毛细压力水头；

HS为内环水层的厚度，本次试验为10cm；

由试验结果可知矿井水处理站渗透系数为0.0042m/d。

渗水试验曲线见图3-12。

表3-6    渗透系数结果表

| 地点 | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- |
| 厂区 | 0.0042 | 4.8611×10-6 |

图3-12    渗水试验曲线

# 3.3地下水环境质量现状评价

## 3.3.1 污染源调查

1、工业污染源调查

根据现场调查，评价区内无其他地下水工业污染源。

2、农业污染源调查

农业活动形成的污染来源有土壤中剩余的农药、肥料和动物遗体的淋溶下渗及城市工业水灌溉等。农药、化肥及农家肥的施用是重要的地下水非点状污染源，它可引起大面积的浅层潜水的水质恶化，其主要是引起浅层地下水中硝酸盐氮（NO3-N）含量的增加。

3、生活污染源调查

根据调查结果可知，评价范围内的生活污染源主要为村庄居民排放的生活污废水。村庄没有集中下水道及集水沟渠，各村单户生活污水排放量相对较小，一般随地泼洒，自然蒸发下渗。

据此分析，区域范围内生活污染源以农村居民生活污染为主，由于村庄分散，居民总人数相对较少，污水排放量较小，造成的水环境污染很小。

4、水环境污染途径分析

（1）农业污染途径

由于区域降水时空分布不均、水土流失严重等原因，农业污染呈现非点源污染特征，即集中于降水冲刷阶段造成污染影响。

在降水后，农耕施放的化肥、农药中的氮、磷化合物以固态或溶解态随降水产流运动，主要以地表径流和壤中流的形式在地表和土层中运移，对地表水体污染影响相对较大，下渗进入地下水会对地下水质造成污染影响。

（2）生活污染途径

区域生活污染源以农村居民生活污水为主，一般随意泼洒，自然蒸发下渗。降水过程会携带部分残留污水进入地表水体造成污染影响，生活污水下渗后会对地下水质有一定污染影响。

## 3.3.2 现状监测

（1）监测点布置

结合地下水流向及当地井位情况，根据评价区的水文地质特征，布设7个第四系孔隙潜水水质、水位监测点，14个水位监测点。各监测点的布置见表3-6和图3-12。

（2）监测项目

根据《地下水质量标准》及拟建项目排污特征，为准确全面反映当地地下水的水质情况，在环境影响因子识别的基础上，根据本工程排污特征，适当增加个别监测项目，最终确定的监测项目为：

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8种离子的浓度；

②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类共22项。并记录井深、水位、水温。

（3）分析方法

水样的管理、分析化验及质量控制按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）进行，pH和水温等不稳定项目现场测定。

（4）监测时间及频率

水质：2019年4月、2019年8月进行两期监测，水位：2019年3月、2019年8月、2019年11月进行三期监测，每期监测一天，每个点位每天采样一次。

图3-12    地下水环境质量现状监测布点图

## 3.3.3 现状评价

1、评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。

2、评价方法

采用标准指数法对地下水进行现状评价，标准指数计算公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值标准指数计算公式：

PpH= （pH＞7.0时）

PpH= （pH≤7.0时）

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监侧值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

Pi＞1.0时，表明该水质因子超标。

3、地下水环境质量现状监测与评价结果

地下水环境质量现状监测与评价结果见表3-7~3-10。

由表3-7可以看出，各监测点监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

# 3.4 地下水水质污染影响预测

## 3.4.1 地下水水流数值模型

1、概念模型

水文地质概念模型就是表示有关含水层结构和作用以及含水系统特征方面数据的图。它是依据现场所收集到的数据建立起来的，是水文地质理论研究和应用之间的一个环节。通过分析研究区的水文地质条件，收集和整理了大量水文地质资料的基础上，建立了研究区水文地质概念模型和地下水流数值模型。

2、含水层概化

根据评价区水文地质条件、含水层性质及地下水水力联系，第四系松散岩类孔隙水为溶质运移模拟的目标含水层。本次假定目标含水层为连续含水层，含水层厚度约为50~92m左右，该含水层可概化为非均质各向同性、连续分布、底板近似水平的含水层。含水层下部为粘土层，透水性弱弱透水层可视为隔水层。包气带岩性为松散岩类，视为透水上部边界。

3、模拟范围及边界条件

据区域地质图及现场调查与钻探资料，模拟区上边界为潜水面，垂向上水量仅为大气降水入渗补给；潜水含水层下部为粘土层，隔水性较好，定义为零流量隔水边界；西边界和东边界划定为垂直于等水位线的零流量边界；南边界滹沱河为区域排泄区，概化为排泄边界；北侧边界设置为定流量补给边界。

4、参数分区

根据评价区区地质、水文地质条件的分析，结合《山西六大盆地地下水资源及其环境问题调查评价》，对模拟区进行参数分区。

根据《山西六大盆地地下水资源及其环境问题调查评价》及《水文地质手册》，对模拟区含水层渗透系数及给水度分别赋值。参数赋值见表3-9，参数分区见图3-13。

表3-9     参数分区表

| 分区 | Kx（m/d） | Ky（m/d） | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 5.5 | 5.5 | 0.08 |
| Ⅱ | 10 | 10 | 0.20 |

图3-13    模拟区网格剖分及边界条件处理示意图

图3-14    模拟区参数分区图

5、均衡项

（1）大气降水入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

式中：Q降—多年平均降水入渗补给(万m3/yr)；

P—多年平均降雨量(mm/yr)；

a—降水入渗系数；

A—计算区面积(km2)；

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此公式可简化为：。其中q降为单位面积内多年平均降水入渗补给(mm/yr)。a采用经验数据。p采用繁峙县多年平均降雨量400mm/yr。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE （补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元，参数分区见图3-14，分区见表3-10。

表3-10    大气降水入渗补给系数取值一览表

| 计算区 | 参数 |
| --- | --- |
| I | 0.06 |
| II | 0.08 |

6、数学模型

地下水流模型设为二维非稳定流的数学模型，即：

式中：h—地下水水头（m）；

Ω—地下水渗流区域；

S1—模型上游的第一类边界；

S2—模型下游的第一类边界；

W—源汇项，包括降雨入渗补给、蒸发、人工开采（m3/d）；

Kxx、Kyy—分别表示x，y方向的渗透系数（m/d）；

µ—给水度；

n—边界外法线方向；

h0（x，y）—初始地下水水头函数（m）；

h1（x，y）—上游边界已知地下水水头函数（m）；

H2（x，y）—下游边界已知地下水水头函数（m）。

模型求解采用加拿大Waterloo水文地质公司的Visual MODFlow软件。MODFLOW（Modular Three-dimensional Finite-difference Ground- water Flow Modle，模块化三维有限差分地下水流动模型），是美国地质调查局（U.S. Geological Survey）的Michael G. McDonald 和Arlen W.Harbaugh于80年代开发出来的一套用于孔隙介质中地下水流动三维有限差分数值模拟的软件，自从它问世以来，人们已经对MODFLOW进行了多种测试，至今尚未发现错误。所以，它已成为一个相对标准化的软件，并被世界上许多官方和司法机构所认可。在原MODFLOW核心程序的基础上，加拿大Waterloo水文地质公司应用现代可视化技术开发研制了Visual MODFLOW软件系统，并于1994年8月首次在国际上公开发行。Visual MODFLOW以其系统化、可视化以及强大的数值模拟功能，现已成为国际上最流行的三维地下水流和溶质运移模拟评价的标准化可视化专业软件系统，被国际同行普遍认可。

7、模型离散

综合考虑到网格密度对求解精度和计算时间的影响及垂向上避免疏干单元的出现，需对研究区的网格进行合理的剖分。剖分单元格顶板、底板以及初始水头等数据以散列点的形式输入到模型中，然后插值进行赋值。

模拟区横向和纵向分别划分为100行，100列，垂向只考虑单一潜水含水层，共计10000个活动矩形单元格。

8、模型的识别与验证

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似，即要求模拟与实际地下水位过程线形状相似；③从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。根据以上四个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证。通过反复调整参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

本次模拟根据收集评价区初始流场作为模型识别阶段。模型采用Galerkin有限元法，以AB/TR模式控制的自动时间步长，输出的等水位线结果与观测井的实测等水位线对比。通过对比可以看出，计算流场整体拟合效果较好，说明数值模型是可靠的，数值方法是可行的，其成果可以用于预测。

地下水流场拟合情况见图3-15。

图3-15   模拟区流场拟合图

## 3.4.2 地下水污染模拟预测

根据拟建项目的工程特点及可能出现的污染事故，设计正常工况和事故工况两种情景进行预测评价。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对事故工况下污染物运移情况，因此模型预测时将不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

本项目预测评价这样考虑和假设的原因如下：

①假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

### 3.4.2.1 溶质运移模型的建立

1、数学模型

MT3D是一个可模拟溶质运移的数值计算软件，具有模拟稳态、瞬间流动场、异向性传输、早期衰减和反应、线性和非线性吸附作用的地下水水平对流功能。本次模拟不考虑污染物的化学衰减反应，而仅考虑地下水平流及扩散对污染物运移所造成的影响，则可利用平流弥散方程来描述溶质或污染物运移，方程式如下：

式中：c—地下水流系统中的污染物浓度函数（g/L3)；

t一时间（T)；

D一水动力弥散系数（L/T)；

v—渗流速度（L/T)；

n一有效孔隙度（%)；

D'—模拟区域；

—第二类水头边界

2、参数的确定

污染运移模型的参数设定主要是以野外试验为参考，弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。大量的室内弥散试验结果表明，纵向弥散度一般为毫米量级，成为孔隙尺度的水动力弥散作用，而实际上野外试验所得出的弥散度远远大于在试验室所测出的值，相差可达4-5个数量级，野外得到的弥散度随研究问题尺度的增大而增大，并随着溶质运移时间而增大，这种孔隙介质中弥散度随着溶质运移距离和研究问题尺度增大而增大的现象成为多孔介质水动力弥散的尺度效应。对于造成水动力弥散尺度效应的原因，目前人们趋于一致的看法是：野外条件下介质的不均匀性造成了室内试验结果与野外试验结果之间的巨大差距。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中介质弥散度的确定结合了Gelhar, L. W在“A critical review of data on field-scale dispersion in aquifers”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，选取其中与本项目区厂区地下潜水含水层相似的区域进行类比，横向弥散度的取值依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（aT/aL）一般为0.1。最终确定的溶质运移模型参数为：

纵向弥散度：10m；横向弥散度1m。

### 3.4.2.2 厂址区地下水环境影响预测与评价

1、正常状况下地下水环境影响预测评价

本项目产生的废水主要是上下车、装卸车区域地面清洁拖洗废水和生活污水。

（1）装卸车区域地面清洁拖洗废水

为及时清理废旧铅酸蓄电池装、卸车产生的扬尘，同时保持装卸区地面洁净，采用拖把方式进行清洁，经清洁池沉淀后重复使用。

（2）生活污水

职工为附近村民，主要为职工的洗漱用水，产生的生活污水排入沉淀池，经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘。

本项目原料堆放于暂存库房内，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等要求进行建设，同时在库房内建设电解液收集装置，若废旧铅蓄电池发生破损泄漏时，产生的电解液可经电解液导流槽自流进入电解液收集池内收集，不会外排或下渗对下水环境产生较大影响。

2、非正常状况下地下水环境影响预测评价

（1）情景设定

本项目非正常状况主要为收集池电解液渗漏与油罐区泄漏。在非正常状况下，厂区的运营可能对区域地下水造成影响。通过对项目建设内容的分析，非正常状况下项目对地下水的可能影响途径主要包括：

电解液收集池底部破损，造成电解液渗入地下影响地下水水质；油罐泄漏，废油品渗入地下影响地下水水质。

本次模拟根据项目对地下水的影响途径来设定主要污染源的分布位置，选定优先控制污染物，预测在非正常状况下污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和迁出厂区后浓度变化。其中铅的超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），石油类的超标范围参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。拟采用污染物检出下限及其水质标准限值见表3-11。

本项目建成后，存储产品为废旧铅酸蓄电池，铅酸蓄电池电解液常温状态下硫酸含量质量百分比为10%-20%，体积百分比为11.2%，电解液密度为1.28g/cm3。

根据《中华人民共和国机械行业标准铅酸蓄电池电解液》（JB/T10052-2010）铅酸蓄电池电解液中主要含有SO42-、Cl-、Fe2+、Mn2+，电池中PbSO4以固态形式存在，不溶于酸，微溶于热水，电解液中主要成分为SO42-离子，远高于其他离子浓度，因此本评价仅选用SO42-离子为特征污染因子进行预测分析，污染物硫酸盐泄露量为50155g。

表3-11    拟采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L) | 标准限值（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 0.001 | 0.01 |
| 石油类 | 0 | 0.05 |
| 硫酸盐 | 5 | 250 |

（2）源强设定

①收集池

若废旧铅蓄电池发生破损泄漏时，产生的电解液可经电解液导流槽自流进入电解液收集池内收集，假设收集池底部5%面积发生渗漏，特征因子为电解液中的铅离子，其浓度参考2011年5月30日华中科技大学张箐沁硕士学位论文《铅酸蓄电池废电解液中铅的净化技术实验研究》中的数据，铅的浓度约为3.85mg/L。

则氯化物的渗漏量如下：

②地下油罐

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004），计算公式如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.62

A——裂口面积，㎡

ρ——物料的密度，kg/m3

P——容器内介质压力，Pa

Po——环境压力，Pa

g——重力加速度

h——裂口之上液位高度，m

则可得油泄漏量为43.93kg/d。

（3）地下水污染预测结果

收集池底部渗漏地下水污染模拟100天、1000天、3650天预测结果见图3-16~3-18、表3-12所示。结果显示，污染物铅在含水层中100天的最大运移距离58m，运移范围5042m2，最大超标距离32m，最大超标范围1675m2；1000天的最大运移距离182m，运移范围23052m2，最大超标距离82m，最大超标范围6852m2；3650天的最大运移距离360m，运移范围46003m2，最大超标距离166m，最大超标范围13121m2。收集池底部渗漏会对含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大超标距离166m影响范围内无环境敏感点。

表3-12    污染物铅运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 58 | 32 | 5042 | 1675 |
| 1000天 | 182 | 83 | 23052 | 6852 |
| 3650天 | 360 | 166 | 46003 | 13121 |

图3-16    100天铅污染运移图

图3-17    1000天铅污染运移图

图3-17    3650天铅污染运移图

地下油罐泄漏地下水污染模拟100天、1000天、3650天预测结果见图3-19~3-21、表3-13所示。结果显示，污染物石油类在含水层中100天的最大运移距离76m，运移范围8563m2，最大超标距离43m，最大超标范围2852m2；1000天的最大运移距离410m，运移范围58453m2，最大超标距离200m，最大超标范围17385m2；3650天的最大运移距离622m，运移范围85709m2，最大超标距离304m，最大超标范围25465m2。地下油罐泄漏会对含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大超标距离304m影响范围内无环境敏感点。

表3-13    污染物石油类运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 76 | 43 | 8563 | 2852 |
| 1000天 | 410 | 200 | 58453 | 17395 |
| 3650天 | 622 | 304 | 85709 | 25465 |

图3-19    100天石油类污染运移图

图3-20    1000天石油类污染运移图

图3-21    3650天石油类污染运移图

收集池底部渗漏地下水污染模拟100天、1000天、3650天预测结果见图3-22~3-24、表3-14所示。结果显示，污染物SO42-在含水层中100天的最大运移距离53m，运移范围5001m2，最大超标距离29m，最大超标范围1600m2；1000天的最大运移距离154m，运移范围22897m2，最大超标距离78m，最大超标范围6753m2；3650天的最大运移距离350m，运移范围45467m2，最大超标距离147m，最大超标范围12786m2。收集池底部渗漏会对含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大超标距离147m影响范围内无环境敏感点。

表3-14    污染物SO42-运移范围统计表

| 时间 | 影响距离(m) | 超标距离(m) | 影响面积(m2) | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 53 | 29 | 5001 | 1600 |
| 1000天 | 154 | 78 | 22897 | 6753 |
| 3650天 | 350 | 147 | 45467 | 12786 |

图3-22    100天SO42-污染运移图

图3-23    1000天SO42-污染运移图

图3-24    3650天SO42-污染运移图

## 3.4.3 对水源地的影响分析

1、对繁峙县圣水头水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，水源地位于本项目下游2.7km，根据数值模拟预测，铅最大运移距离360m，运移范围46003m2，最大超标距离166m，最大超标范围13121m2；石油类最大运移距离622m，运移范围85709m2，最大超标距离304m，可见，最大污染运移距离及影响范围均未到达水源地及其保护区，因此，不会对繁峙县圣水头水源地造成污染影响。

2、对下茹越乡集中供水水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，水源地位于本项目上游3.7km，因此，不会对下茹越乡集中供水水源地造成污染影响。

3、对杏园乡集中供水水源地的影响分析

本项目不在水源地保护区范围内，水源地位于本项目下游4.8km，根据数值模拟预测，铅最大运移距离360m，运移范围46003m2，最大超标距离166m，最大超标范围13121m2；石油类最大运移距离622m，运移范围85709m2，最大超标距离304m，可见，最大污染运移距离及影响范围均未到达水源地及其保护区，因此，不会对杏园乡集中供水水源地造成污染影响。

## 3.4.4 对周边村庄水井的影响分析

距离本项目下游最近的村庄水井为铁家会水井，约1.6km，铅沿地下水流方向向下游迁移最大距离360m，石油类沿地下水流方向向下游迁移最大距离622m，污染影响范围内没有村庄水井分布，因此，不会对周边村庄水井产生污染影响。

# 3.5  地下水环境保护措施

## 3.5.1 保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目初设报告中设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

## 3.5.2 源头控制措施

本项目经营主要是以废矿物油、废铅蓄电池和废油桶的临时收集及中转物流为主，生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。

本项目产生的废水主要为生活污水，产生量为0.20m3/d（60m3/a），收集后用于厂区绿化和道路洒水，对水环境影响较小。

## 3.5.3 分区防控措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

1、防渗分区

根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染物中含有重金属或持久性有机污染物，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，如废矿物油储存区、废铅蓄电池储存区、废油桶储存区、破损铅蓄电池存放区等。

（2）简单防渗区

除重点防渗区以外的其它建筑区，如办公楼、厂区道路、门卫、绿化带等。

2、防渗措施

（1）罐区防渗措施

罐区防渗措施：储罐地基可采用刚性防渗结构，即抗渗混凝土（厚度不小于250mm）＋防渗涂料（厚度不小于1.0mm）结构型式，防渗结构层渗透系数≤10-12cm/s。

（2）仓库、厂房防渗措施

项目废机油、废电池等属于危险废物，需单独存放在密闭容器内，暂存于拟建的危废暂存库内。具体要求如下：

1）要严格按照以下要求进行建设：

①应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；

②地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，建筑材料与放置危险废物相容；

③采用2mm厚的高密度聚乙烯作为基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s，高密度聚乙烯层之上进行覆土、硬化，采用混凝土铺砌地面，地面耐腐蚀且表面无裂缝；

④不相容的危险废物严格按要求分开存放；

⑤暂存间内安装安全照明设施和观察窗口；

⑥严格按要求记录危险废物情况，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和盛装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称；

⑦定期对所贮存的危险废物包装、容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施进行清理更换。

2）危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

3）危险废物暂存其他相关要求

①用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

②不相容的危险废物必须分开存放；

③贮存容器必须加上标签；

④定期对危险废物包装容器进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

4）危险固体废物转运

危险固体废物应及时转运，转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。转移时应遵守《危险废物转移联单管理方法》，作好危险固体废物的记录登记交接工作。

（3）电解液收集池防渗措施

电解液收集池防渗措施：池体采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm。废水池防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。废水处理站地面采用水泥硬化。

（5）简单防渗措施

只需对基础以下采取原土夯实，进行一般地面硬化，即可达到防渗的目的。

综上所述，本项目厂区防渗情况见表3-14~3-17，防渗分区见图3-22。

表3-14    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表3-15    包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩（土）的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表3-16    地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染物控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表3-17    防渗分区表

| 编号 | 装置（单元、设施） | 防渗等级 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油储存区 废铅蓄电池储存区 废油桶储存区 破损铅蓄电池存放区 | 重点防渗区 | 采等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 2 | 其它 | 简单防渗区 | 一般地面硬化、绿化 |

图3-22    防渗分区图

## 3.5.4 地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护居民饮水安全，对评价区内的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

1、监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位。在本项目场地上下游设置水质水位长期监测点，以便进行长期对比监测。监测点布设见表3-18、图3-23。

表3-18    地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位布置 | 监测频次 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 1 | 作头村 | 每年4次， 发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率， 10天一次 | 第四系松散岩类孔隙水 |
|  | 2 | 铁家会村 |  |  |
|  | 3 | 圣水头村 |  |  |

2、监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类共22项。

3、监测频率

每年4次，发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率，10天一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4、监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

图3-23    地下水长期跟踪监测布点图

## 3.5.5 应急响应

为了及时准确地掌握项目场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

1、风险应急预案

制定事故状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图3-24。

图3-24    地下水污染应急治理程序框图

2、应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

3、应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

# Text boxes

废气

废油

文水县兴盛新能源有限公司

输油泵

储油罐

输油泵

卸油池

废油产生机构

专用油罐车

箱式小型货车

厢式小型货车

专用油罐车

输油泵

废矿物油

废气、噪声

噪声

废气

噪声

废气、噪声

废油

卸油池

山西鑫海化

工有限公司

废油产生机构

输油泵

储油罐

废旧电池

社会产生点收集、称重

破损的电池

完好的电池

专用车辆（防漏槽）转运

进厂称重、装卸

废电解液硫酸雾

厂内分类、储存

专用车辆转运

下游接收单位再生利用

图5-2   废旧电池收集、中转工艺流程及产污环节图

转运出厂

有资质单位处置

主要来自各产生废润滑油的企业等；收纳范围包括繁峙县及周边县市

集中收集，暂存于废油桶储存区

图5-3   废油桶收集、中转工艺流程及产污环节图

占地规模

工作等级

敏感程度

10#

11#

3#

7#

9#

8#

1#

2#

4#

图1-1  土壤监测点布设位置

6#

5#

图例

表层样布点

柱状样布点

图2-1

图3-3    本项目与山西省泉域位置关系