建设项目环境影响报告表

(公 示 版)

项 目 名 称：繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目

建设单位(盖章)： 繁峙县八通煤炭销售有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县八通煤炭销售有限公司 |
| 法人代表 | 王小亮 | 联系人 | 郭喜全 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县横涧乡白坡头村 |
| 联系电话 | 18035054444 | 传 真 |  | 邮政编码 | 034303 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类型 及代码 | B0690 其他煤炭采选 |
| 占地面积 (平方米) | 266667 | 绿化面积 (平方米) | 3000 |
| 总投资 (万元) | 4000 | 其中：环保 投资(万元) | 87 | 环保投资占总投资比例 | 2.18 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 全省近40%的面积地下有煤层分布，遍布全省94个县（市、区），已探明煤炭储量为2450亿吨，占全国已探明储量的三分之一。繁峙县八通煤炭销售有限公司在详细调研的基础上，决定在山西省忻州市繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处新建煤炭储存、运输、经销项目，年储存、运输、经销70万吨，繁峙县发展和改革局为本项目出具了备案文件。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境影响保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》有关要求，本次建设项目需进行环境影响评价。为此，繁峙县八通煤炭销售有限公司于2019年10月委托山西清源环境咨询有限公司承担本次建设项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位立即组织项目环评人员到现场进行踏勘，并认真查阅了工程建设的有关资料、区域自然环境背景资料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改版）（生态环境部令第1号），本项目属于“129洗选、配煤”，需编制环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类建设项目，项目的建设内容符合国家产业政策要求。据此，我公司对该项目编制完成了《繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目环境影响报告表》（报审版）。现提交建设单位，报请生态环境保护主管部门组织审查。 |
| 忻州市生态环境局繁峙分局于2019年11月29日在繁峙县主持召开了《繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目环境影响报告表》技术评估会。根据技术审查意见，环评人员对报告表进行了修改补充，现提交建设单位上报审批。 二、项目概况 1、项目名称 繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目 2、建设单位 繁峙县八通煤炭销售有限公司 3、建设性质 新建 4、建设规模 本项目总占地面积为266667 m2，年储存、运输、经销70万吨。 5、建设地点 本项目建设地点位于忻州市繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处，场址中心地理坐标为东经113°51′42.44″，北纬39°13′39.21″。本项目租用白坡头村土地（租赁协议见附件）。 本项目具体地理位置图见附图1。 6、建设内容 本项目主要建设内容包括建设储煤平台、办公房屋、宿舍、伙房等设施。购置破碎机、皮带输送机等设备。具体建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成 建设内容 主体工程 全封闭煤场 1#储煤平台 建设1座全封闭煤场，储煤场长×宽×高为300m×150m×12m，设计堆煤高度5m，设计储煤能力18万吨，储煤场内配套2台破碎机、2台筛分机、2台配煤机及皮带输送机。 2#储煤平台 建设1座全封闭煤场，储煤场长×宽×高为200m×150m×12m，设计堆煤高度5m，设计储煤能力12万吨，储煤场内配套1台破碎机、1台筛分机、1台配煤机及皮带输送机。 3#储煤平台 建设1座全封闭煤场，储煤场长×宽×高为250m×100m×12m，设计堆煤高度5m，设计储煤能力10万吨，储煤场内配套1台破碎机、1台筛分机、1台配煤机及皮带输送机。 4#储煤平台 建设1座全封闭煤场，储煤场长×宽×高为300m×200m×12m，设计堆煤高度5m，设计储煤能力24万吨，储煤场内配套2台破碎机、2台筛分机、2台配煤机及皮带输送机。 5#储煤平台 建设1座全封闭煤场，储煤场长×宽×高为200m×70m×12m，设计堆煤高度5m，设计储煤能力6万吨，。 辅助工程 办公生活区 位于场区的西侧，砖混结构，包括办公用房、生活用房。 洗车平台 配套一座洗车平台，位于场区东侧出口处，用于出场车辆的清洗。 公用工程 供水 本项目生活用水、生产用水由白坡头村供给，通过拉水车运至场区。 供电 由周边村庄供应。 供热 办公生活区冬季采暖为采用电采暖。 排水 生活污水排入现有旱厕，定期清掏用于施肥；场区新建一套沉淀池，对洗车废水进行处理，循环使用。 环保工程 废气 储煤场扬尘 储煤场周围建设全封钢架结构，堆场内配套喷雾抑尘装置、雾炮机装置。 汽车卸煤点 卸煤点位于全封闭储煤场内，配套喷雾抑尘装置，卸煤时进行抑尘。 道路扬尘 建设洗车平台，对出厂车辆进行冲洗；场区路面硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆采用封闭车辆或加盖苫布。 配煤生产线 共有4条配煤生产线，每个配煤生产线配套一套布袋除尘器，用于收集处理破碎过程产生的粉尘，废气经处理后各自通过15m高排气筒排放。 食堂油烟 配套油烟净化装置处理油烟，处理效率≥60%。 废水 废水沉淀池 新建一座3 m³的沉淀池，用于对洗车平台产生的废水进行处理。 生活污水 生活污水排入旱厕，定期清掏用于施肥。 食堂废水 经隔油设施处理后，排入旱厕，定期清掏用于施肥。 初期雨水系统 新建一座有效容积为931m³的初期雨水收集池。 噪声 生产设备 基础减振、建筑隔声等措施 固废 生活垃圾 由环卫部门处理处置 除尘灰 掺入原煤一并外售 沉淀池污泥 掺入原煤一并外售 废机油 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置 绿化 沿场区外侧绿化，种植高大乔木。 7、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要设备清单 序号 设 备 规格型号 台/套 1 破碎机 50 t/h 6 2 筛分机 5DZSF-1020 6 3 配煤机 HD300-D 6 4 皮带运输机 A4型 12 5 装载机 / 10 6 雾炮机 / 5 7 喷雾抑尘装置 / 5 9、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员15人，年工作300天，每天1班，每班8小时。 10、产品方案 本项目经配煤后的成品煤主要供给终端用户和中转用户，终端用户主要为火电厂,不涉及民用散煤，不违背《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）要求。经筛分破碎后粒级≤50mm，发热量约为5300kcal/kg。 11、工程投资 本项目总投资4000万元，全部为企业自筹。 12、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表3。 表3 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 生产规模 1.1 年储运煤炭 t 70万 2 项目占地面积 m2 266667 3 职工人数 人 15 4 工作制度 d/a 300 每天1班，每班8小时 5 项目总投资 万元 4000 三、总平面布置 1、土地利用 本项目选址所在地原为荒地。 2、四邻关系 本项目建设地点位于忻州市繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处，场址中心地理坐标为东经113°51′42.44″，北纬39°13′39.21″。厂址四周为荒地。 3、总平面布置 本项目厂区进口、出口位于南侧，与外界道路相连。办公生活区布置在厂区入口处，洗车平台、初期雨水池布置在厂区出口处，5个储煤平台布置在厂区北侧，中间为预留用地，4条配煤生产线分别布设于1#-4#储煤场内。本项目储煤场总平面布置见附图2。 四、公用工程 1、给排水 （1）水源 本项目生活用水、生产用水由白坡头村供给，由拉水车运输至厂区。 （2）给排水 1）生产用水 本项目生产用水主要为储煤场洒水、车辆冲洗用水。 本项目储煤场内设喷雾抑尘装置、雾炮机，对储煤过程、煤炭装卸过程进行洒水抑尘，洒水量为150 m3/d。 按每辆载重汽车载重40吨计，本项目日进场车辆数约60辆，本项目洗车用水为循环用水，冲洗用水定额按照40L/辆·次，则洗车用水量为2.4 m3/d，总废水量为1.92 m³/d。场区建设一座3 m³的沉淀池，经沉淀池处理后循环使用。 2）生活用水 本项目场区内设置宿舍。根据《山西省用水定额》，生活用水以40L/（人•d）计，本项目劳动定员15人，则职工生活用水量为0.6m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d。厂内生活污水排入场区旱厕，定期清掏用于施肥。 3）食堂用水 本项目场区内设置食堂。根据《山西省用水定额》，食堂用水以15L/（人•次）计，食堂提供一日三餐。项目劳动定员15人，则职工食堂用水量为0.675 m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则食堂污水产生量为0.54m3/d。厂内食堂污水产生量较少，通过隔油设备处理后，排入场区旱厕，定期清掏用于施肥。 4）道路及绿化洒水 道路洒水：道路洒水按1.5L/m2·次计，非采暖期1天2次，采暖期1天1次，厂内道路面积约3000 m2，非采暖期洒水量为9 m3/d，采暖期洒水量4.5 m3/d。 绿化用水：绿化用水按1L/m2·次，非采暖期1天1次，绿化面积约为3000m2，绿化用水量为3 m3/d。 本项目各环节用排水量见表4。项目水平衡分析见图1、图2。 表4 本项目各环节用排水量 序号 用水项目 用水标准 数量 用水量（m3/d） 消耗量（m3/d） 废水量 （m3/d） 备 注 1 储煤场洒水 150m3/d -- 150 150 0 2 车辆冲洗水 40L/辆 60辆/d 2.4 0.48 1.92 沉淀池处理后回用 3 生活用水 40L/人·d 15人 0.6 0.12 0.48 4 食堂用水 15L/（人•次） 15人 0.675 0.135 0.54 5 道路洒水 1.5L/m2·次 3000m2 9 9 0 2次/d，非采暖期 4.5 4.5 0 1次/d，采暖期 6 绿化用水 2.0L/m2·次 3000m2 3 3 0 1次/d，非采暖期 合计 -- -- 158.175 155.235 2.94 采暖期 -- -- 165.675 162.735 2.94 非采暖期 图1 项目非采暖期水平衡图（m3/d） 图2 项目采暖期水平衡图（m3/d） 2、供电 项目用电由周边村庄供给。 3、供热 项目办公、生活冬季采暖由电暖气及空调供应。 五、煤源供应 煤源主要来自内蒙、陕西、山西等地区，均为当地合法企业。依据榆林市榆阳区人民政府官方网站2019年10月17日公告的《榆阳区2019年第三季度煤炭企业煤质检验数据信息通告》（网址链接：http://www.yuyang.gov.cn/xxgk/ggjgg/cpzl/43566.htm），结合本项目原料使用需求，本次评价对公告的煤质指标进行整理后见下表，样品煤经榆林三愚煤炭质量检测有限公司检验。其余两项原煤煤质检测报告见附件。 表5 工程煤质一览表 序号 来源 平均低位发热量（KCal/kg） 平均高位发热量（KCal/kg） 平均挥发份（%） 平均干基灰分（%） 平均收到基全硫（%） 1 陕西榆林地区煤炭 6081 7020 35 9.47 0.58 2 山西地区原煤 5551 5976 23.93 26.43 0.38 3 内蒙古原煤 4716 6089 40.5 8.71 0.95 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂址原为白坡头村荒地，所处区域为丘陵地区。根据现场勘查，建设单位在进行场地平整过程中，需要进行削边坡作业，对项目区域生态环境破坏较为严重，建设单位为责任主体，建设场地生态恢复工作由建设单位进行。对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，进行绿化，防止二次污染的产生。周边绿化措施应结合实际情况在可绿化区域进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 （略） 二、地形地貌 （略） 三、地质构造 （略） 四、地表水 （略） 五、饮用水水源地 （略） 六、矿产资源 （略） 七、气象条件 （略） 八、自然生态环境 （略） 相关规划符合性分析 （略）

环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 （略） 二、声环境质量现状 （略） 三、生态环境 根据现场踏勘，本地区野生植被覆盖率不高，区域主要是人工饲养动物，无大型野生动物。生态系统结构简单，生态环境质量一般。 四、地下水环境 （略）

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目厂区附近无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，主要环境保护对象为周围村庄，受本项目影响的主要保护目标见下表。环境保护目标分布图见附图8。 表6 本项目主要环境保护对象一览表 序号 环境 要素 环境保 护目标 坐标 相对厂址位置 人口（人） 保护级别 经度 纬度 方位 距离（m） 1 空气 白坡头村 113°50'48.05" 39°13'19.37" SW 570 726 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 东连仲村 113°50'59.24" 39°14'46.78" NW 1800 699 西连仲村 113°50'30.23" 39°14'40.61" NW 1900 834 云雾峪村 113°49'33.57" 39°13'53.22" W 2300 711 2 地表水 滹沱河 / / N 3800 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 3 生态 评价区范围耕地与动植物 / / 评价区范围内 / 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，项目绿化率约为1%，促进区域生态环境的改善 本项目地下水环境保护目标分布情况见下表，具体位置见专章图1。 表7 本项目主要环境保护对象一览表 保护对象 基本情况 保护要求 村 庄 水 井 水井 井深 （m） 埋深 （m） 用途 方位 距离 所属含水层 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）Ⅲ类水质标准 1# 王子村 160 130 生活饮用 厂址上游 2.9 km 第四系孔隙潜水 2# 白坡头村 150 125 生活饮用 厂址侧向 0.7 km 第四系孔隙潜水 3# 云雾峪村 150 125 生活饮用 厂址下游 2.5 km 第四系孔隙潜水 4# 西连仲村 180 130 生活饮用 厂址下游 1.9 km 第四系孔隙潜水 5# 东连仲村 180 130 生活饮用 厂址下游 1.9 km 第四系孔隙潜水 含水层 第四系松散岩类孔隙含水层 保护级别为： 1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准； 3、地下水：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准；

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值详见表8。 表8 环境空气质量标准 单位μg/m3（除CO为mg/m3外） 污染物项目 平均时间 浓度限值 标准 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 20 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 O3 日最大8小时平均 160 TSP 24小时平均 300 （2）声环境 项目所在地属于村庄、工业企业混杂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值详见表9。 表9 声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准类别 昼间 夜间 2类 60B（A） 50dB（A） （3）地表水 评价区地表水为滹沱河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），属乔儿沟～下茹越水库出口河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求： 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH DO COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 硫化物 总氮 挥发酚 标准值 6～9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.005 项目 氟化物 氰化物 镉 锌 铜 汞 铅 六价铬 LAS 粪大肠菌群（个/L） 标准值 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.0001 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，标准值详见表10。 表10 施工期废气污染物排放标准 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 污染物 周界外浓度最高点mg/m3 颗粒物 1.0 运营期生产废气排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5中的标准，标准值详见表11。 表11 运营期废气污染物排放标准 污染物 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 无组织排放限值 （监控点与参考点浓度差值） 最高允许排放浓度mg/m3 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 80或设备去除效率＞98% 周界外质量浓度最高点 1.0 2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值详见表12。 表12 施工期噪声污染排放标准 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见表13。 表13 运营期噪声污染排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别 昼间 夜间 2类 60dB（A） 50dB（A） 3.固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制 | 本项目产生的生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水排入场区旱厕定期清掏用于施肥，废水不外排。根据晋环发〔2015〕25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”等文件要求，结合本项目在实施过程中对环境的影响特点：本项目相关污染物控制指标为原煤破碎、筛分、配煤工序产生的粉尘，所产生的粉尘通过布袋式除尘器处理后排放，采取此措施后粉尘有组织排放量为2.88 t/a。 根据晋环环发〔2015〕25号第三章第二节第二十一条(三)规定“省级以下环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目，四项废气主要污染物排放量分别不大于3吨，废水化学需氧量排放量不大于1吨和氨氮排放量不大于0.5吨的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需要主要污染物总量替代。”本项目的污染物排放总量符合此规定，可直接予以核定。 忻州市生态环境局繁峙分局于2020年3月4日对本项目污染物排放控制指标进行了核定，核定排污总量指标为粉尘2.88 t/a。 |

建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 图3 本项目施工期各环节排污示意图 （2）运营期工艺流程及产污环节如下图所示： 本项目配套4条配煤生产线，包括破碎机、筛分机、配煤机等设备。原煤经由汽车运入场区，若煤质符合客户要求，则直接卸至5#储煤场中，若不符合客户要求，则卸至其余4座储煤场中。煤场中原煤经筛分后符合粒径要求的煤炭由皮带送到配煤机进行配煤；不符合粒径要求的煤炭由皮带送到破碎机破碎，破碎后进入配煤工序。配煤工序根据来煤的煤质报告及客户对热值的要求进行配煤，煤种比例按煤质指标进行配比。产品堆放在全封闭堆场中，经计量、装车后，使用汽车外运出厂。主要工艺流程见下图。 图4 项目工艺流程及产物环节图 主要污染工序： 1、废气：破碎、筛分、配煤工序产生的有组织粉尘以及储煤场扬尘、道路运输扬尘、原煤转运粉尘、食堂油烟。 2、废水：生活污水、食堂废水、洗车废水。 3、噪声：设备运转产生的噪声。 4、固体废物：职工生活垃圾、沉淀池污泥、除尘器除尘灰以及废机油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度/产生量（单位） | 处理后排放浓度/排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1#配煤生产线 | 1#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³，345.6 t/a | 10mg/m³，0.96 t/a |
|  |  | 1#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 1#配煤机 |  |  |  |
|  |  | 2#破碎机 |  |  |  |
|  |  | 2#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 2#配煤机 |  |  |  |
|  | 2#配煤生产线 | 3#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³，172.8 t/a | 10mg/m³，0.48 t/a |
|  |  | 3#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 3#配煤机 |  |  |  |
|  |  | 4#破碎机 |  |  |  |
|  |  | 4#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 4#配煤机 |  |  |  |
|  | 3#配煤生产线 | 5#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³，172.8 t/a | 10mg/m³，0.48 t/a |
|  |  | 5#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 5#配煤机 |  |  |  |
|  | 4#配煤生产线 | 6#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³，345.6 t/a | 10mg/m³，0.96 t/a |
|  |  | 6#筛分机 |  |  |  |
|  |  | 6#配煤机 |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.25 mg/m3，0.008 t/a | 0.9mg/m3，0.002t/a |
| 水污 染物 | 车辆冲洗废水 | SS | 720 m³/a | — |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 144 m³/a | — |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、动植物油等 | 162 m3/a | — |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25 t/a | — |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 5 t/a | — |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 1034 t/a | — |
|  | 废矿物油 | 废矿物油 | 0.5 t/a | — |
| 噪声 | 生产设施 | 噪声 | 70～85dB(A) | 50~60dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目占地面积400亩，项目施工时地表清理、土方开挖、碾压等施工活动及多余土石方的堆放，扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低，加剧水土流失。 项目运营期主要大气污染物为粉尘，生产、生活废水不外排。在采取环评提出的处理措施后，可有效减少大气污染物的排放，对周边区域生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目主要施工活动为储煤场、运煤道路、车辆冲洗废水沉淀池、初期雨水收集池的建设，以及储煤场地面、场区道路路面硬化及场区绿化等。 本项目全封闭式储煤场采用钢架结构及钢筋混凝土结构，施工内容较少，场区内不设施工生活营地，施工人员主要为附近村民，不在场区内食宿。 1、施工期大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）汽车运输扬尘环境影响分析 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表14 汽车扬尘产生量 P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 （2）施工场地扬尘环境影响分析 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表15 粉尘产生量 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，减少露天临时堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 （3）施工期扬尘的防治措施 施工过程中产生的扬尘会对施工场地附近环境敏感点产生不同程度的影响。为减轻扬尘污染，切实做好扬尘污染治理，根据《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》及相关规定进行控制，要求建筑工地采取以下措施来有效控制建设项目施工期间对环境的影响： ①施工工地扬尘防治措施 建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 根据现场踏勘，施工时会对附近居民及现场施工人员造成一定影响。 环评要求施工过程中应采取以下防治措施： a、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； b、施工现场周边全部设置统一围挡，高度不低于2.5m，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； c、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； d、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； e、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率，暂不开发处全部绿化；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施，覆盖措施的完好率须在90%以上，覆盖措施可采用防尘网、抑尘剂等； f、建设单位对场地内现有遗留构筑物拆除过程采取洒水措施；拆除过程中产生的建筑垃圾、施工过程产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运； g、施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土等，本项目不设混凝土搅拌站。 h、应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ②交通运输扬尘防治措施 项目施工期间物料运输车辆必须采取有效封闭措施；汽车扬尘污染与如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等多种因素有关。汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧。 项目车辆运输引起的扬尘对沿线居民影响较大。环评要求采取以下措施，以减少运输扬尘对沿线居民的影响。 a、施工场地内道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 b、渣土、垃圾运输车辆全部采用密闭车斗；进出工地的其它物料运输车辆应尽可能采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料不遗撒外漏；车辆应按照批准的路线和时间进行运输； c、施工场地出口内侧设置洗车平台，洗车平台应能够有效清洗运输车辆车轮、车厢等部位。车辆驶离工地前，必须在洗车平台对车身、车槽、轮胎等部位进行清洗，不得带泥上路；工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗； d、洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/l。 ③从严控制渣土运输污染。 渣土运输车辆全部采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。无主管部门核发的《渣土运输许可证》和交警部门核发的《限行道路通行证》的车辆，一律不得进入工地；密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输必须按照规定线路行驶，必须到指定场所倾倒。不符合要求上路行驶的渣土车辆，一经查处取消渣土运输资格。建立倒查机制，对违法渣土运输车辆同时追溯上游施工工地责任。 ④露天堆场、裸露地面等扬尘防治措施 本项目施工期不能及时清理的建筑垃圾，必须采取苫盖等抑尘措施。 施工过程中使用砂石、铺装材料等易产生扬尘的多尘物料的露天堆放和裸露的地面应采取防尘布苫盖措施，物料堆放100%覆盖。要求对施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 本工程施工时间预计需要2个月，在采取合理化管理和采取相应的扬尘防治措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大为降低。 2、施工期水环境影响分析 （1）生产废水 本项目施工期生产废水主要为机械设备、车辆冲洗废水，混凝土养护废水等，主要污染物为SS。评价要求建设单位施工建设时建设一座3 m3的车辆冲洗废水沉淀池（包含沉淀池及清水池），兼做施工期废水沉淀池，混凝土结构，底部做防渗措施。施工过程中产生的各类废水全部排入沉淀池内，沉淀处理。各类废水经沉淀后回用于场区及运输道路的洒水抑尘，施工废水禁止外排。 （2）生活废水 本项目场区内不设施工生活营地。场区内设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥。 本项目施工废水沉淀处理后不外排，评价要求建设单位对沉淀池、旱厕进行防渗处理，采取以上措施后，本项目施工期不会对水环境产生影响。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声源及源强 施工期噪声主要为各机械设备运行及运输车辆产生的噪声。根据类比调查，本项目施工期各机械设备及运输车辆噪声源强见表16。 表16 施工期主要噪声源一览表 单位dB（A） 序号 施工机械 声级 声源性质 噪声限值 1 挖掘机 90~100 间歇性 昼间：70 夜间：55 2 打桩机 95~105 间歇性 3 电锯、电钻 85~95 间歇性 4 运输车辆 65~70 间歇性 （2）施工期声环境污染防治措施 ①施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，所以施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工； ②从声源上控制，采用低噪声机械设备，注意施工机械的保养，避免因设备故障产生高噪声； ③施工场地的施工车辆出入场区时应低速、禁鸣。 4、施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后送到环卫部门统一处理。场地施工产生的弃土量较小，产生的弃土均能回填，不会产生弃土。 5、施工期生态环境影响分析 根据现场勘查，建设单位在进行场地平整过程中，需要进行削边坡作业，对项目区域生态环境破坏较为严重，建设单位为责任主体，建设场地生态恢复工作由建设单位进行。从生态环境保护角度考虑，可采用的环保措施主要有： 1）加强施工场地的管理，各种材料设备的堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙、土等，要做好堆场的排水等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。 2）对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，进行绿化，防止二次污染的产生。 3）周边绿化措施：结合实际情况在可绿化区域进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期大气污染物主要为储煤场扬尘、原煤运输、转运过程扬尘、原煤破碎、筛分、配煤过程中产生的粉尘以及食堂油烟。 （1）储煤场扬尘 本项目储煤场内产生的扬尘主要为煤炭装卸过程、煤炭储存过程中产生的扬尘。项目共建设5座全封闭储煤场，分别布设于1#~5#储煤平台，储煤场顶部配套喷雾抑尘装置，设固定喷头，喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动选择，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑制煤尘的产生。另外，根据现场情况搭配雾炮机，抑尘范围全面覆盖装卸煤区、储煤区。 通过配套上述措施可有效抑制粉尘逸散，储煤场为全封闭式建设，储煤过程无组织扬尘产生量较小。 本项目煤炭装卸过程在固定区域进行，通过类比同类项目，1#~5#全封闭储煤场煤炭装卸过程粉尘产生量分别约为3.6 t/a、2.4 t/a、2 t/a、4.8 t/a、1.2 t/a。煤炭装卸过程均在全封闭煤场中进行，同时煤炭装卸过程采取固定喷雾、移动式雾炮机相结合的方式进行抑尘，储煤场为全封闭式建设，煤炭装卸过程无组织扬尘排放量较小。 （2）原煤运输、转运过程中产生的扬尘 本项目在原煤的运输会产生运输扬尘。运输过程中产生的扬尘主要集中在进储煤场进场500m范围内，建设单位对厂址周边运煤道路进行清扫和洒水抑尘，同时汽车在出场前要对车辆进行清洗。厂区洗车平台应能够有效清洗运输车辆车轮、车厢等部位。在运输过程中要求采用封闭运输车，防止煤炭洒落。这样可减少道路扬尘70%以上，采取这些措施后原煤运输过程中产生的扬尘量较小。 原煤在全封闭煤场中通过皮带进行转运，输煤皮带布置于全封闭煤场中，且皮带封闭设置，无组织粉尘产生量较小。 （3）原煤破碎、筛分、配煤过程中产生的粉尘 本项目共设置4条配煤生产线，全部布置于全封闭煤场中。 ①1#配煤生产线 1#配煤生产线布置在1#储煤场中，设置2台破碎机、2台筛分机、2台配煤机。类比同类型项目，粉尘的产生浓度约为3600mg/m3。该条生产线生产设备封闭设置，配套一套布袋除尘器，除尘器处理风量为40000m3/h，布袋采用覆膜滤料或同等级过滤材料，过滤风速取0.8 m/min，则单座除尘器布袋面积约为833㎡，除尘器处理效率以99.7%计，经处理后粉尘排放浓度为10mg/m³，通过15m高排气筒（DA001排筒）排放。生产设施均置于全封闭煤场中，可有效减少生产过程无组织粉尘的排放。 ②2#配煤生产线 2#配煤生产线布置在2#储煤场中，设置1台破碎机、1台筛分机、1台配煤机。类比同类型项目，粉尘的产生浓度约为3600mg/m3。该条生产线生产设备封闭设置，配套一套布袋除尘器，除尘器处理风量为20000m3/h，布袋采用覆膜滤料或同等级过滤材料，过滤风速取0.8 m/min，则单座除尘器布袋面积约为417㎡，除尘器处理效率以99.7%计，经处理后粉尘排放浓度为10mg/m³，通过15m高排气筒（DA002排筒）排放。生产设施均置于全封闭煤场中，可有效减少生产过程无组织粉尘的排放。 ③3#配煤生产线 3#配煤生产线布置在3#储煤场中，设置1台破碎机、1台筛分机、1台配煤机。类比同类型项目，粉尘的产生浓度约为3600mg/m3。该条生产线生产设备封闭设置，配套一套布袋除尘器，除尘器处理风量为20000m3/h，布袋采用覆膜滤料或同等级过滤材料，过滤风速取0.8 m/min，则单座除尘器布袋面积约为417㎡，除尘器处理效率以99.7%计，经处理后粉尘排放浓度为10mg/m³，通过15m高排气筒（DA003排筒）排放。生产设施均置于全封闭煤场中，可有效减少生产过程无组织粉尘的排放。 ④4#配煤生产线 4#配煤生产线布置在4#储煤场中，设置2台破碎机、2台筛分机、2台配煤机。类比同类型项目，粉尘的产生浓度约为3600mg/m3。该条生产线生产设备封闭设置，配套一套布袋除尘器，除尘器处理风量为40000m3/h，布袋采用覆膜滤料或同等级过滤材料，过滤风速取0.8 m/min，则单座除尘器布袋面积约为833㎡，除尘器处理效率以99.7%计，经处理后粉尘排放浓度为10mg/m³，通过15m高排气筒（DA004排筒）排放。生产设施均置于全封闭煤场中，可有效减少生产过程无组织粉尘的排放。 有组织废气产排情况详见表17。 表17 废气产排情况一览表 污染源 年运行时间（h） 产生浓度（mg/m³） 风量（m³/h） 产生量（t/a） 有组织 排放浓度（mg/m³） 排放量（t/a） 1#配煤生产线（DA001） 1#破碎机 2400 3600 40000 345.6 10 0.96 1#筛分机 1#配煤机 2#破碎机 2#筛分机 2#配煤机 2#配煤生产线（DA002） 3#破碎机 2400 3600 20000 172.8 10 0.48 3#筛分机 3#配煤机 3#配煤生产线（DA003） 4#破碎机 2400 3600 20000 172.8 10 0.48 4#筛分机 4#配煤机 4#配煤生产线（DA004） 5#破碎机 2400 3600 40000 345.6 10 0.96 5#筛分机 5#配煤机 6#破碎机 6#筛分机 6#配煤机 （4）污染源估算 本项目主要污染源参数详见下表。 表18 点源污染源清单 污染源名称 坐标(o) 海拔（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 经度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 1#配煤生产线（DA001） / / / 15.0 1.2 20 9.83 PM10 0.4 kg/h 2#配煤生产线（DA002） / / / 15.0 0.9 20 8.74 PM10 0.2 3#配煤生产线（DA003） / / / 15.0 0.9 20 8.74 PM10 0.2 4#配煤生产线（DA004） / / / 15.0 1.2 20 9.83 PM10 0.4 估算模式所用参数见下表。 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 37.2 °C 最低环境温度 -28.5 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 采用估算模式计算各污染源下风向最大落地浓度计算结果见下表： 表20 各污染源估算结果 下方向距离(m) 1#配煤生产线（DA001） 2#配煤生产线（DA002） 3#配煤生产线（DA003） 4#配煤生产线（DA004） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 16.028 3.56 7.080 1.57 7.080 1.57 16.028 3.56 100.0 28.817 6.40 15.220 3.38 15.220 3.38 28.817 6.40 200.0 36.652 8.14 18.329 4.07 18.329 4.07 36.652 8.14 300.0 31.777 7.06 15.891 3.53 15.891 3.53 31.777 7.06 400.0 25.321 5.63 12.663 2.81 12.663 2.81 25.321 5.63 500.0 20.341 4.52 10.172 2.26 10.172 2.26 20.341 4.52 600.0 19.316 4.29 9.660 2.15 9.660 2.15 19.316 4.29 700.0 18.508 4.11 9.256 2.06 9.256 2.06 18.508 4.11 800.0 17.421 3.87 8.712 1.94 8.712 1.94 17.421 3.87 900.0 16.265 3.61 8.134 1.81 8.134 1.81 16.265 3.61 1000.0 15.138 3.36 7.570 1.68 7.570 1.68 15.138 3.36 下风向最大浓度 36.654 8.15 18.330 4.07 18.330 4.07 36.654 8.15 下风向最大浓度出现距离 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 D10%最远距离 / / / / / / / / 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价等级为二级。 本项目大气污染物有组织排放量核算表见表21。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 1#配煤生产线 颗粒物 10 0.4 0.96 2 DA002 2#配煤生产线 颗粒物 10 0.2 0.48 3 DA003 3#配煤生产线 颗粒物 10 0.2 0.48 4 DA004 4#配煤生产线 颗粒物 10 0.4 0.96 一般排放口合计 颗粒物 2.88 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.88 本项目大气环境影响评价自查表见下表： 表22 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a( 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物(颗粒物) 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 无大气环境防护距离 污染源年排放量 SO2:/ NOx:/ 颗粒物:2.88t/a VOCs:/ 注：“□”为勾选项 ，填“√” ；“（ ）”为内容填写项 （5）食堂油烟 本项目配套一处食堂。食堂油烟废气为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水气，其所含成份相当复杂，有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸，加上氧化裂解后的多种短链醛、酮、酸、醇等有刺激性味道产物和水汽等。如不经处理，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。 根据类比调查，餐厅消耗动植物食用油30g/人•餐。本项目设一个食堂，项目劳动定员15人，共设1个基准灶头。按每人一日三餐计，年供餐300天。则总计消耗食用油0.405t/a（1.35kg/d），在烹饪时挥发损失约2%，则油烟的产生量约为0.008t/a（0.027kg/d）。油烟净化装置风机风量为2000m3/h（油烟废气量按每个标准灶口2000m3/h计算），每日食品加工制备时间为6h，据估算油烟产生浓度约为2.25 mg/m3。设置净化效率≥60%的油烟净化装置1套，则餐厅油烟排放量为0.002t/a，排放浓度约为0.9mg/m3。 根据《饮食业环境保护规范》（HJ554-2010）中油烟净化与排放要求，本项目的餐厅的炉灶等加工设施上方要求设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排放管道应分别设置。油烟集气罩罩口投影面积应大于灶台面，油烟气排风管道密封无渗透，油烟净化装置置于油烟排风机之前。采取以上措施后，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 2、水环境影响分析 本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水、职工生活污水、食堂废水和场区初期雨水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1要求，本项目污水不外排到外环境，评价等级为三级B。 （1）车辆冲洗废水 本项目采用汽车运输方式，车辆驶出场区前应对车轮、车身、车槽等部位进行清理以保证车辆清洁上路。按每辆载重汽车载重40吨计，本项目日进场车辆数约60辆，本项目洗车用水为循环用水，洗车用水量为2.4m3/d（720m³/a），废水量为1.92m³/d（576m³/a）。项目厂区建设一座3 m³的沉淀池，车辆冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）储煤场洒水 本项目5座全封闭储煤场顶部均配套喷雾抑尘装置，并配套雾炮机，对装卸煤炭过程、日常储煤过程进行洒水抑尘，储煤场洒水量为150 m3/d。 （3）职工生活污水 本项目劳动定员15人，生活用水定额以40L/d·人计，排水量按用水量的80％计，项目年运行300天，则场区生活用水量为0.6 m3/d（180 m3/a），生活污水产生量为0.48m3/d（144 m3/a）。生活污水中的主要污染物SS、COD、BOD5，氨氮，浓度分别为150mg/L、240mg/L、100mg/L，30mg/L，生活污水排入场区现有旱厕，定期清掏用于施肥。 食堂废水 本项目劳动定员15人，职工食堂用水量为0.675 m3/d（202.5 m3/a），污水产生量按用水量的80%计，则食堂污水产生量为0.54m3/d（162 m3/a）。厂内食堂污水产生量较少，通过隔油设备处理后，排入场区旱厕，定期清掏用于施肥。 综上所述，本项目对区域水环境影响较小。 （5）初期雨水 根据太原工业大学采用数理统计法编制的原平地区暴雨强度q公式： q=1803.6(1+1.04lgP)/(t+8.64)0.8 q——暴雨强度(升/秒•公顷)； P——重现期（取一年）； t——降雨历时（取15min）。 计算结果q=143.62升/秒•公顷 Q= qFψT Q——初期雨水排放量； F——汇水面积(公顷)； Ψ——为径流系数（取0.9） T——为收水时间（取15 分钟）。 本项目占地面积为6.67 hm2，由此计算出初期雨水量为776m3。配套建设一座有效容积为931m³的初期雨水池，用于初期雨水的收集。 本项目车辆冲洗废水、清洗废水、初期雨水全部回用，生活污水、食堂废水不外排。项目无废水外排，对周围地表水体影响轻微。 本项目水环境影响评价自查表见下表： 表23 项目水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；水产种质资源保护区(；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A □；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□； 拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□； 入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ 达标区□ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m³/s；鱼类繁殖期（ ）m³/s；其他（ ）m³/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、沉淀池污泥、除尘设备产生的除尘灰、废机油等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，每人每天产生生活垃圾按0.5kg计算，则年产生量为2.25 t，集中收集后运至环卫部门指定地点处理。 （2）沉淀池污泥 洗车废水经沉淀池处理后，会产生一定量的污泥。类比同类项目，其产生量约为5 t/a。定期清掏后同原煤外售。 （3）除尘器除尘灰 除尘器除尘灰产生量约为1034 t/a，同原煤一同外售。 （4）废矿物油 ①产生情况 为维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废矿物油。本项目废矿物油产生量约为0.5t/a。按照《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目危险废物情况汇总如下： 表24 危险废物汇总样表 危险废物名称 危险废物类别、代码 产生量（吨/年） 产生工序 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废矿物油 HW08废矿物油与含矿物油废物 0.5 设备维修及保养 烃类物质 烃类物质 3个月 毒性、易燃性 建设10m2危险废物暂存间，交由有资质单位进行处置 ②危险废物处置 环评要求建设单位与有资质的单位签署危废处置协议，由其负责进行危险废物运输、处置等工作。 ③危险废物场内暂存 环评要求建设单位建设1座10m2危险废物暂存间，危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求，暂存间防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 本项目危险废物暂存间设置情况如下： 表25 本项目危险废物暂存间设置情况一览表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危险废物暂存间 废矿物油 HW08废矿物油与含矿物油废物 厂区南侧 10m2 液体、桶装 2.0吨 5个月 本次环境影响评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）建设危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 综上，本项目生产过程中产生的固废均进行了有效利用或合理处置，对环境影响较小。 5、声环境影响分析 （1）噪声源强及防治措施 本项目产噪源主要为破碎机、筛分机、配煤机、皮带运输机、风机、水泵等，产噪声级为70~85dB（A），建设单位在场区周围种植一些具有吸声降噪作用的树种，可以对场地内的噪声起到一定的隔离作用。对产噪设备采取基础减震、室内布置等措施，在采取相应措施后，可将其对周围环境产生的影响减至最低。 本项目运营期产噪设备声源特征见表26。 表26 工程运营期产噪设备声源特征一览表 序号 产噪设备 噪声值 数量/台 声源特征 治理措施 治理后噪声级 1 风机 70—85dB（A） 4 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） 2 破碎机 70—85dB（A） 6 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） 3 筛分机 70—85dB（A） 6 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） 4 配煤机 70—85dB（A） 6 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） 5 皮带运输机 70—85dB（A） 18 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） 6 水泵 70—85dB（A） 1 连续 设置减震基础，置于室内。 50—60dB（A） （2）声环境影响预测 1)预测模式 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为受测点，由于预测点距声源的距离比声源本身尺寸大得多，因此声源将当作点声源处理。本工程噪声预测时只考虑几何发散引起的A声级衰减，预测模式如下： ①声波随距离衰减的计算公式为： L(r)= L(r0)-(Adiv+Aatm+Agr) 式中：——距声源r处的A声级，dB(A)； ——参考位置(rO)处的A声级，dB(A)； ——声波几何发散引起的A声级衰减量； ——为空气吸收引起的A声级衰减量； Agr——地面效应引起的A声级衰减量； ②建设项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——预测计算的时间段，s； ——i声源在T时段内的运行时间，s； 2)预测结果 噪声源在采取措施后，正常生产状况下，厂界噪声预测结果见表27。 表27 噪声预测评价结果 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 1#厂界东 21.6 2#厂界南 19.8 3#厂界西 26.3 4#厂界北 23.5 本项目周围200m无噪声敏感目标。根据噪声预测结果可知，本项目厂界四周贡献等效声级值范围为19.8~26.3 dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 6、生态环境影响分析 本项目建设地点位于繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处，景观价值较低，项目营运期对当地景观影响较小。 本项目建成后在白坡头村一侧设置绿化带，场地内绿化面积约为3000m2，绿化率为1%。绿化不仅美化环境，净化空气，而且可以起到防尘、去毒、减噪等作用。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作，评价等级划分情况如下： （1）项目行业类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，确定本项目行业类别属采矿业—其他—Ⅲ类项目。 （2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），将建设项目占地国模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积400亩（26.67hm2），占地规模属于中型。 （3）土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。判别依据见表28。 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其它土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场调查，在本项目周边土地现状情况不涉及敏感、较敏感类别，属于不敏感。 （4）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 地下水环境影响分析 地下水环境影响分析内容见专章。 项目建设可行性分析 （1）山西省主体功能区规划符合性 项目拟选厂址属于省级限制开发的重点生态功能区中的五台山水源涵养生态功能区。本项目为配煤项目，项目拟选厂址距离滹沱河约3.8km，不在五台山风景592.88km2面积范围内，距离五台山风景名胜区约13km。项目煤场采用全封闭建设，生产设备配套有除尘设施，有利于减少粉尘无组织排放，粉尘有组织排放量较小。项目生活、生产废水不外排，对周边水环境影响轻微。项目建成后，建设单位将对厂区进行生态恢复，可有效减缓项目建设对生态环境的影响。本项目的建设不违背《山西省主体功能区规划》的要求。 （2）生态功能区划及生态经济区划符合性 生态功能符合性：根据《繁峙县生态功能区划》项目位于Ⅲ4繁峙县东南部生物多样性保护生态功能小区。本建设项目不从事煤炭开采、不涉及地下水开采，且不使用农药、化肥，项目“三废”污染物产生量少，且实施后加强厂区绿化，不违背生态功能区划发展要求。 生态经济符合性：根据《繁峙县生态经济区划》项目位于IIl2繁峙县东南部生态工业经济区，在采取有效污染防治措施的前提下，本项目大气污染物产生量较少，废水不外排，项目实施后，通过厂区绿化缓解了项目对生态环境的破坏，不违背生态经济区划发展要求。 （3）选址符合性分析 ①“三线一单”要求符合性 表29 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 符合性分析 生态保护红线 本项目周围无其它自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域 符合 资源利用上线 本项目为配煤项目，生产过程中消耗一定量的电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 符合 环境质量底线 由2018年繁峙县监测站点环境空气例行监测数据可知，除CO相应百分位日均浓度、O3 8h百分位数浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求外，SO2、PM10、PM2.5年均监测浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。项目区域属于不达标区。本项目产污环节采取相应环保措施后，排放量较少，均可达标排放，且无废水外排。符合环境质量底线的要求 符合 环境准入负面清单 本项目不在区域环境负面清单内 符合 ②环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”、“风景名胜区”、“世界文化和自然遗产地”、“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 （4）与晋环环评函〔2017〕102号文件的符合性分析 根据山西省环境保护厅下发的“煤场扬尘污染防治技术规范”的通知（晋环环评函〔2017〕102号，2017年7月11日），本项目与晋环环评函〔2017〕102号文件的符合性分析见表30。 表30 项目与晋环环评函〔2017〕102号文件符合性分析一览表 序号 晋环环评函〔2017〕102号规定 拟建项目情况 符合性 一 选址原则 1、严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设各类煤场 本项目不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内 符合 2、在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边l公里以内，原则上不得建设各类煤场 本项目距离最近的居民聚集区为项目西南侧570m的白坡头村。 项目厂址与白坡头村之间存在地形屏障，储煤场采用全封闭结构，项目建成后对厂区周边进行绿化，在白坡头村一侧设置绿化屏障，可有效阻隔粉尘的扩散。减轻项目对周边村庄的影响。 符合 3、在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 项目厂址周边1公里可视范围内，无高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路。 符合 二 污染控制要求 1、县级以上城市建成区内的现有煤场应实施密闭；未密闭的煤场应限期实施密闭改造 本项目为新建项目，项目建成后煤场实施全封闭。 符合 2、其他区域的煤场应按照不同行业特点采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染 本项目原料及成品均置于全封闭煤场内 符合 3、煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环。 厂区新建洗车平台，煤场设有洒水装置，废水可实现闭路循环 符合 4、储煤场应建设筒仓或其它密闭形式，现有的露天储煤场应限期改造。对于因地形、地质条件等原因不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 本项目原煤为封闭煤库储存 符合 5、煤泥临时堆放场应采取防渗、防尘、防止雨水冲刷等措施，渗滤液应收集、处理。 本项目为配煤项目。 符合 6、井工矿及洗（选）煤厂，场内输煤采用密闭式输煤廓道，露天煤矿应采取有效抑尘措施。 本项目为配煤项目。 符合 7、煤炭装卸应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 项目煤炭装卸在全封闭储煤场内进行，装卸时运行喷雾装置、雾炮机抑尘 符合 8、煤炭运输应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，鼓励铁路运输、全密闭箱式货车或集装箱运输、集中输煤走廓输送。 项目车辆运输加盖篷布 符合 9、县级以上城市建成区内的煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、煤炭集运站（装车站）应当采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；其他区域应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防治扬尘污染。 本项目配套建设了全封闭储煤场 符合 10、禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生煤尘污染的方式堆存煤炭。现有的露天储煤场应限期改造。 本项目配套建设了全封闭储煤场，并配套喷雾装置、雾炮机进行抑尘 符合 三 监督管理措施 1、建立健全煤场扬尘污染控制管理制度。包括：岗位责任，环保操作规程，扬尘控制管理，扬尘控制考核，扬尘污染源档案，扬尘控制设施运行记录台账，扬尘控制设施使用维修保养 本项目拟建立健全煤场扬尘污染控制管理制度 符合 2、扬尘治理设施属于大气污染防治环境保护设施，依据有关环境保护规定进行建设、验收、运行和管理；企业应按照《大气污染物综合排放标准》及相应行业污染物控制标准中颗粒物无组织排放监测布点，对防尘治理设施的运行、管理效果进行自行监测，并按当地环保部门的要求上报监测结果 企业拟按照要求对大气防治措施进行运行及管理 符合 综上所述，项目的建设符合山西省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函〔2017〕102号）的要求；本项目从环境保护角度，选址、建设可行。 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构 针对本工程的建设，环评要求本项目设置环保管理组织机构，统一负责本项目的环境管理工作。负责本项目日常环境管理工作及废气、噪声等监测的具体工作，建立健全本项目环保管理制度，确保各项环保措施和环保制度的贯彻落实。 由分管环保负责人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、个人，车间具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施过程中，本工程应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。 本工程针对不同工作间断，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表31。 表31 环境管理工作计划 阶段 环境管理工作主要内容 管理 机构 职能 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 生 产 运 行 期 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5、积极配合环保部门的监督检查。 （2）环境监测计划 根据《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。本项目环境监测为污染源监测，监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。具体监测内容见表32。 表32 项目环境监测内容一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 DA001、DA002、DA003、DA004排气筒 颗粒物 每年监测1次 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准 在场区上风向布置1个对照点，下风向布置4个监控点 颗粒物 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度监测1次，每次昼间监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

环保投资 本项目总投资4000万元，环保投资87万元，约占工程总投资的2.18%。本项目环保投资见表33。 表33 环境保护投资估算表 类别 污染源 污染物 环保设施 投资（万元） 大气污染物 储煤场 扬尘 配套喷雾装置、雾炮机进行抑尘。 10 新建全封闭煤场。 — 道路运输 扬尘 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖。 5 破碎设备 粉尘 四条配煤生产线分别配套一座脉冲式布袋除尘器，废气经处理后各自通过15m高排气筒排放。 30 食堂油烟 油烟 配套油烟净化装置处理后排放，处理效率≥60%。 1 废水 车辆冲洗废水 SS 对进出场车辆进行冲洗，新建洗车平台及沉淀池，废水处理后循环使用。 8 初期雨水 SS 新建初期雨水收集池。 10 生活污水 COD、SS、NH3-N等 排入旱厕，定期清掏用于施肥。 1 食堂废水 COD、SS、NH3-N、动植物油等 经隔油设施净化后，排入旱厕，定期清掏用于施肥。 1 噪声 生产设备 噪声 基础减振、建筑隔声。 — 固体废物 职工生活 生活垃圾 集中收集后送环卫部门指定地点处置 1 沉淀池 污泥 定期清掏，外售处理 — 除尘器 除尘灰 定期收集，外售处理 — 废机油 废机油 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置。 10 生态 绿化面积3000m2 10 总计 87

表34  污染源排放清单一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前排放情况 | 评价最终规定环保措施 | 处理后排放情况 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |
| 大气污染物 | 1#配煤生产线 | 1#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³ | 345.6 t/a | 配套布袋除尘器，处理效率99.7%，处理后通过15m高排气筒排放。 | 10 mg/m³ | 0.96 t/a | 一般排放口，15m，（DA001） | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准 |
|  |  | 1#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2#配煤生产线 | 3#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³ | 172.8 t/a | 配套布袋除尘器，处理效率99.7%，处理后通过15m高排气筒排放。 | 10 mg/m³ | 0.48 t/a | 一般排放口，15m，（DA002） |  |
|  |  | 3#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#配煤生产线 | 4#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³ | 172.8 t/a | 配套布袋除尘器，处理效率99.7%，处理后通过15m高排气筒排放。 | 10 mg/m³ | 0.48 t/a | 一般排放口，15m，（DA003） |  |
|  |  | 4#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4#配煤生产线 | 5#破碎机 | 粉尘 | 3600mg/m³ | 345.6 t/a | 配套布袋除尘器，处理效率99.7%，处理后通过15m高排气筒排放。 | 10 mg/m³ | 0.96 t/a | 一般排放口，15m，（DA004） |  |
|  |  | 5#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6#破碎机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6#筛分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6#配煤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.25 mg/m3 | 0.008 t/a | 配套油烟净化装置，处理效率≥60%。 | 0.9mg/m3 | 0.002t/a | — | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 车辆冲洗废水 | SS | — | 720 m³/a | 废水经沉淀池处理后回用，不外排 | — | — | — | — |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | — | 144 m³/a | 排入场区旱厕，定期清掏 | — | — | — | — |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、动植物油等 | — | 162 m3/a | 通过隔油设备处理后，排入场区旱厕，定期清掏 | — | — | — | — |
| 噪声 | 生产设施 | 噪声 | 70～85dB(A) | 设置减震基础，置于室内。 | 50~60dB(A) | — | 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | — | 2.25 t/a | 由环卫部门统一处理 | — | — | — | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | — | 5 t/a | 外售处理 | — | — | — |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | — | 1034 t/a |  | — | — | — |  |
|  | 废矿物油 | 废矿物油 | — | 0.5 t/a | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置 | — | — | — |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储煤场 | 粉尘 | 建设一座全封闭式储煤场，钢架结构，储煤场配套喷雾抑尘装置、雾炮机。 | 达标排放 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 场区路面进行硬化，及时清扫，定期洒水；车辆采用封闭式车辆或进行苫盖 |  |
|  | 破碎、筛分、配煤工序 | 粉尘 | 四条配煤生产线分别配套一座布袋除尘器，废气经处理后各自通过15m高排气筒排放。 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 配套油烟净化装置，处理效率≥60%。 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 | SS | 对进出场车辆进行冲洗，新建洗车平台及沉淀池，冲洗废水处理后循环使用。 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 新建初期雨水收集池。 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 排入场区现有旱厕，定期清掏用于施肥 | 不外排 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、动植物油等 | 通过隔油设备处理后，排入场区旱厕，定期清掏用于施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门指定地点处置 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 定期清掏，外售处理 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 定期收集，外售处理 |  |
|  | 废矿物油 | 废矿物油 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在采取了环评提出的大气污染控制措施后，可有效抑制储煤场扬尘产生量，粉尘污染物可以做到达标排放，不会对周围自然植被生长产生明显影响。本项目产生的污水包括生活污水、食堂废水、洗车废水，在采取了环评提出的水污染控制措施后，运营期产生的污水不外排。建设单位在施工结束后，对场区进行绿化硬化，对厂区周边场地平整过程破坏的区域进行生态恢复。项目建成后，场区绿化面积约3000m2，可增加区域绿化面积，提高区域植被覆盖率。本项目营运期不会对周边生态环境造成明显影响。 |

结论与建议 1、建设概况 繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目位于忻州市繁峙县横涧乡白坡头村东北570m处，场址中心地理坐标为东经113°51′42.44″，北纬39°13′39.21″。建设5个储煤平台、办公房屋、宿舍、伙房等设施。购置破碎机、皮带输送机等设备。 2、环境质量 （1）环境空气 由2018年繁峙县监测站点环境空气例行监测数据可知，除CO相应百分位日均浓度、O3 8h百分位数浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求外，SO2、PM10、PM2.5年均监测浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。项目区域属于不达标区。 （2）噪声 根据监测结果，该项目厂界噪声监测结果均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、污染物排放情况 （1）污染物排放 项目运营期大气污染物排放源包括储煤场扬尘、道路运输扬尘、原煤破碎、筛分、配煤过程中产生的粉尘、食堂油烟等。在建设全封闭煤场及配套抑尘措施、对车辆进行清洗苫盖、对破碎、筛分、配煤设备配套布袋除尘器、配套油烟净化装置处理食堂油烟后，污染物排放可以做到达标排放。 本项目产生的污水包括生活污水、食堂废水、洗车废水。生活污水排入场区旱厕，定期清掏作为农肥；食堂废水经隔油设备处理后，排入场区旱厕，定期清掏作为农肥；建设沉淀池处理洗车废水，处理后的废水回用于车辆清洗。本项目运营期产生的污水不外排。 本项目主要噪声源为破碎机、筛分机、配煤机、皮带运输机、风机、水泵等，在采取设置减震基础、置于室内等降噪措施后，噪声排放量约为50—60dB（A）。 本项目生活垃圾产生量为2.25 t/a，由环卫部门统一处理；沉淀池污泥产生量为5 t/a，除尘器除尘灰产生量为1034 t/a，污泥与除尘灰外售处理；废矿物油产生量为0.5 t/a，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置。 （2）总量控制 本项目产生的生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水排入场区旱厕定期清掏用于施肥，废水不外排。根据晋环发〔2015〕25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”等文件要求，结合本项目在实施过程中对环境的影响特点：本项目相关污染物控制指标为原煤破碎、筛分、配煤工序产生的粉尘，所产生的粉尘通过布袋除尘器处理后排放，采取此措施后粉尘有组织排放量为2.88 t/a。 根据晋环环发〔2015〕25号第三章第二节第二十一条(三)规定“省级以下环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目，四项废气主要污染物排放量分别不大于3吨，废水化学需氧量排放量不大于1吨和氨氮排放量不大于0.5吨的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需要主要污染物总量替代。”本项目的污染物排放总量符合此规定，可直接予以核定。 忻州市生态环境局繁峙分局于2020年3月4日对本项目污染物排放控制指标进行了核定，核定排污总量指标为粉尘2.88 t/a。 4、主要环境影响 采取评价提出的污染防治措施后，本项目大气污染物能够做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响；废水经处理后不外排，对周边水环境影响轻微；噪声能够做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响；各固体废物能够做到合理处置，对周围区域环境质量影响不大。 5、环境保护措施 本项目建设四座全封闭堆场，配套抑尘设施；对破碎、筛分、配煤工序配套布袋除尘器；废气排放可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5标准要求；配套处理效率≥60%的油烟净化装置处理食堂油烟，废气可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 建设一座沉淀池处理洗车废水，废水经处理后回用，不外排；配套隔油设施处理食堂废水。 对破碎机、筛分机、配煤机、皮带运输机、风机、水泵等噪声源配套设置减震基础，置于室内等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类厂界噪声标准要求。 运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一处理；所产生的污泥、除尘灰外售处理；产生的废机油暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理处置。 6、环境管理与监测 建设单位应在建立公司环境管理体系与管理机构的基础上，建立公司环保管理规章制度及环境管理计划，规范排污口信息，严格落实各项污染治理措施的运行实施情况，并定期进行污染源监测，进行登记备案和上报相关环保主管部门，对监测结果出现的异常，查找原因，及时解决。 综上所述，繁峙县八通煤炭销售有限公司煤炭储存、运输、经销项目符合产业政策要求，符合相关规划要求，周围环境不存在明显的制约条件，在严格落实本次环评规定的各项污染控制的前提下，各污染源可以稳定达标排放，对周围环境的影响较小。同时，项目选址符合环境可行性要求。因此，评价认为本项目的建设从环保角度是可行。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

繁峙县八通煤炭销售有限公司

煤炭储存、运输、经销项目

地下水环境影响专题补充报告

山西清源环境咨询有限公司

二〇二〇年三月

目  录

1 地下水环境影响评价	53

1.1 总论	53

1.2 区域地质构造	55

1.3 水文地质条件	55

1.4 地下水环境现状调查与评价	55

1.5 地下水环境影响评价	56

1.6 地下水环境保护措施	57

1.7 地下水环境影响评价结论	58

# 地下水环境影响评价

## 总论

### 项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于D煤炭--27、洗选、配煤--Ⅲ类。

### 地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见下表。

表35  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

本项目评价范围内无集中供水水源地，也无特殊地下水资源保护区，但存在分散式饮用水水源地，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

### 评价工作等级分级

地下水环境影响评价工作等级可根据下表确定。

表36  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由于本项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

### 地下水调查评价范围

本项目地下水调查评价范围依据厂址附近水文地质情况、保护目标分布情况，并结合查表法确定，项目地下水调查评价范围向地下水上游延伸约1.5 km，下游延伸约2.5 km，两侧延伸分别延伸约1.5km、2.8km，共计约17.2 km2。本项目地下水调查评价范围见下图。

图5  地下水调查评价范围图

### 地下水环境保护目标

本项目地下水环境保护目标为村庄内水井以及地下水含水层，详见下表、图5。

表37  地下水环境保护目标

| 保护对象 | 基本情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- |
| 村 庄 水 井 | 水井 | 井深 （m） | 埋深 （m） | 用途 | 方位 | 距离 | 所属含水层 | 《地下水质量标准》（GB 14848-2017）Ⅲ类水质标准 |
|  | 1# | 王子村 | 160 | 130 | 生活饮用 | 厂址上游 | 2.9 km | 第四系孔隙潜水 |  |
|  | 2# | 白坡头村 | 150 | 125 | 生活饮用 | 厂址侧向 | 0.7 km | 第四系孔隙潜水 |  |
|  | 3# | 云雾峪村 | 150 | 125 | 生活饮用 | 厂址下游 | 2.5 km | 第四系孔隙潜水 |  |
|  | 4# | 西连仲村 | 180 | 130 | 生活饮用 | 厂址下游 | 1.9 km | 第四系孔隙潜水 |  |
|  | 5# | 东连仲村 | 180 | 130 | 生活饮用 | 厂址下游 | 1.9 km | 第四系孔隙潜水 |  |
| 含水层 | 第四系松散岩类孔隙含水层 |  |

## 区域地质构造

（略）

## 水文地质条件

- （略）

## 地下水环境现状调查与评价

### 地下水环境调查与监测

- （略）

### 地下水环境现状评价

一、评价方法

计算公式如下：

式中：Pi——指污染物i的单因子指数；

Ci——指污染物i的监测结果；

Si——指污染物i的所执行的评价标准。

对pH值进行评价的公式为：

PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)  pHi≤7.0

PpH=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)  pHi≥7.0

式中： PpH——指pH值的单因子指数；

pHi——指pH的监测结果；

pHsd——指水质标准中pH值的下限；

pHsu——指水质标准中pH值的上限。

当Pi≤1时，符合标准；当Pi＞1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

（略）

根据现状监测及评价结果，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

## 地下水环境影响评价

### 施工期对地下水环境的影响分析

本项目施工期生产废水主要为机械设备、车辆冲洗废水，混凝土养护废水等，主要污染物为SS，评价要求建设单位建设时首先建设车辆冲洗废水沉淀池，兼做施工期废水沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于生产，不外排。

本项目厂区内不设施工生活营地。厂区内设旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥。

本项目施工废水沉淀处理后不外排，评价要求建设单位对沉淀池、旱厕进行防渗处理，采取以上措施后，本项目施工期不会对地下水环境产生影响。

### 运营期对地下水环境的影响分析

1.5.2.1 项目影响地下水的途径

本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水、储煤场洒水、职工生活污水和厂区初期雨水。正常状况下，上述废水可做到全部回用，无废水外排。废水对地下水可能造成污染的主要途径为事故状态下废水收集处理装置、循环水系统等设施可能发生的渗漏。根据项目所处的水文地质情况及污染途径分析，可能存在的污染方式是渗入型污染。

1.5.2.2 项目建设对区域浅层含水层的影响

1、包气带的渗透性能

污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。项目产生的废水在事故情况下泄漏及固体废物堆存过程中，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层，导致浅层地下水的污染。因此，项目废水通过包气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，项目区域包气带由黄土、红土及砾石构成，且分布相对稳定，地下水自然防护条件相对较好些，污染物对地下水影响相对较小。

2、污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染物可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。本项目废水污染物以有机物及悬浮物为主、固体废物堆存污染物以悬浮物为主，在下渗过程中能够通过吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除，因此对地下水污染较轻。

## 地下水环境保护措施

### 源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

本项目车辆冲洗废水、生活污水、初期雨水可以做到全部回用，无废水外排，从源头上减少了废水的排放量。

污废水在收集送往沉淀池的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，地漏或地沟进行防渗处理。

### 分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

表3.3-1  分区防控措施

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 2 | 厂内旱厕 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 沉淀池 |  |  |
| 4 | 初期雨水池 |  |  |
| 5 | 封闭煤场 |  |  |

### 跟踪监测

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求及地下水监测点布设原则，共布设地下水水质监测井1眼。地下水监测点依托有资质的监测单位负责监测。

（1）监测点位

项目厂区下游布设一个跟踪监测点位，为下游跟踪监测井，监测井深度应能够满足浅层孔隙水的采样需求。

（2）监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项。

（3）监测频率

委托有资质单位进行水样采集与化验分析。逢单月采样一次，全年六次。

如果某一监测项目连续两年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该项目可每年在枯水期采样1次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样频次。

## 地下水环境影响评价结论

### 环境水文地质现状

本次评价目的含水层为第四系孔隙潜水，该层水主要补给源为大气降水，由东南向西北径流，以地下径流方式排泄。

### 地下水环境影响

本项目运营期废水主要为车辆冲洗废水、储煤场洒水、职工生活污水和厂区初期雨水。正常状况下，上述废水可做到全部回用，无废水外排。废水对地下水可能造成污染的主要途径为事故状态下废水管道、废水收集处理装置、循环水系统以及原料、辅料储存等设施可能发生的渗漏。在采取环评提出的污染防治措施后，项目对区域地下水环境影响较小。

### 地下水环境污染防控措施

环评要求项目在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。同时根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求。

### 地下水环境影响评价结论

综上所述，在项目施工期和运营期加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，保证污废水不外排，本项目对地下水环境影响较小，地下水环境影响整体上可以接受。

# Text boxes

东连仲村水井

西连仲村水井

白坡头村水井

王子村水井

云雾峪村水井

图  例

项目厂址

地下水调查评价范围

水井位置

地下水流向