建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目

建设单位：繁峙县龙盛商砼有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

项目用地现状

项目东南侧道路

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县龙盛商砼有限公司 |
| 法人代表 | 张栋栋 | 联系人 | 张栋栋 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县繁大营镇西三泉村西南 |
| 联系电话 | 16635008999 | 传真 | / | 邮政编码 | 034303 |
| 建设地点 | 忻州市繁峙县大营镇西三泉村 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | 2019-140924-30-03-110716 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改( | 行业类别 及代码 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 占地面积（m2） | 14596m2 | 绿化面积（m2） | 2000 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 307 | 占总投资比例 | 15.35% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计 投产日期 | 2020.6 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 随着社会的不断进步，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用预拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土今后的发展方向。 繁峙县龙盛商砼有限公司成立于2019年，主要从事混凝土预拌、销售。项目拟投资2000万，在繁峙县大营镇西三泉村建设混凝土搅拌站项目，建设完成后可实现年生产混凝土10万方。 根据现场勘察，项目未开始动工，属于新建项目。 二、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），项目属于十九、非金属矿物制品业（50砼结构构件制造、商品混凝土加工）。因此，确定本项目环评类别为环境影响报告表。 2019年11月，繁峙县龙盛商砼有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立刻派人员进行了现场踏勘，调查了解工程概况及项目所处区域的自然及社会环境等情况，编制完成了《繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目环境影响报告表》（送审本）。现提交建设单位报请环保主管部门组织审查。 2020年2月19日，委托专家对《繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目环境影响报告表》进行技术审查会，并形成了技术审查意见，根据审查意见我单位环评人员进行了认真地核实、修改和完善，形成《繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目环境影响报告表》(报批本)，由建设单位呈报当地环保部门申请报批。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类规定的范围，为允许类项目；且繁峙县发展和改革局对本项目进行了备案，并生成项目编码：2019-140924-30-03-110716。因此，符合国家和地方产业政策的要求。 2、相关规划符合性 （1）城市规划 本项目位于繁峙县大营镇西三泉村，距繁峙县城市总体规划边界约37.5km，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求。 （2）土地利用规划 根据繁峙县自然资源局及大营镇国土资源所出具的用地情况说明，本项目占地现状为未利用地，占地性质为工矿用地，不占用基本农田，符合国家土地利用政策。 （3）生态功能区划和生态经济区划 ①根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元。 本项目为搅拌站建设项目，占地现状为未利用地（其他草地），不会对区域农业造成影响；项目废水不外排，不会对区域地表水资源造成影响；项目建成后，加强厂区绿化，减小水土流失影响。综上，项目建设不违背该生态功能单元的要求。 ②根据《繁峙县生态经济区划》，本项目属于III2繁峙县东南部生态工业经济区。 本项目为混凝土搅拌站项目，在严格执行环评提出的各项环保措施后，对区域环境影响较小，不违背该生态经济功能单元的相关要求。 （4）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办【2014】30号文相符性分析 本项目情况分析如下：①本项目位于山西省忻州市繁峙县大营镇西三泉村，不属于重点控制区域范围；②本项目为混凝土搅拌站项目，不属于严控“两高”行业；③本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业；④项目冬季不生产，不违背冬季大气污染综合治理攻坚方案的要求。综上，项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》中的相关规定。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 本次评价收集了繁峙县2018年例行监测数据，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均浓度要求。超标原因主要是由于北方冬季燃煤造成的。根据补充监测数据可知，区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均浓度要求；噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求；土壤各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)相关标准。 本项目建设完成后，排放的污染物主要为粉尘，通过采取环评提出的污染防治措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目原辅料、动力供应充足，营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业政策调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 4、环境敏感性 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地、特殊地下水资源保护区、森林公园等环境保护敏感目标，环境敏感性一般。 5、选址可行性 本项目位于繁峙县大营镇西三泉村，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求；项目用地现状为未利用地，符合国家土地利用政策；项目位于II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元和III2繁峙县东南部生态工业经济区，不违背《繁峙县生态功能区划》和《繁峙县生态经济区划》的相关要求；项目不涉及特殊敏感区，且在采取环评规定的环保措施和要求后，对周围环境影响较小。因此，项目选址合理。 四、项目基本情况 1、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目 建设单位：繁峙县龙盛商砼有限公司 建设性质：新建 2、地点、周边关系 建设地点：项目位于繁峙县大营镇西三泉村西南侧，地理坐标：东经E113°43'26"，北纬N39°16'45"。 周边情况：项目周边均为耕地，东南侧约30m为乡村道路，距最近企业130m。 项目地理位置图见附图1，四邻关系图如下： 图1-1 项目四邻关系图 3、总投资及环保投资 项目总投资2000万元，环保投资307万元，全部来自于企业自筹。 4、生产规模及产品方案 生产规模：年生产混凝土10万立方。 产品方案见下表。 表1-1 项目产品方案 序号 产品名称 生产规模 年运行时间 备注 1 混凝土 10万立方/a 1200 h C25-C30 5、工程内容 本项目工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。具体主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目建设内容一览表 项目组成 建设内容 备注 类别 名称 主体工程 混凝土生产线 建设全封闭搅拌楼1座，建筑面积240m2，内设一台HZS120B搅拌机，生产能力120m3/h 新建 骨料配料及输送系统：设置螺旋输送机和输送皮带 辅助工程 办公区 位于厂区东侧，占地面积约300m2，包括办公区、化验室和地泵房 新建 地泵房 位于厂区东侧，占地面积40m2，用于运输车辆管控 车棚 位于厂区南侧，用于存放车辆，占地面积约500m2 库房 位于厂区西侧，占地面积200m2，用于存放工具 实验室 位于厂区东侧，占地面积60m2，用于产品的检测 储运工程 水泥筒仓 设水泥筒仓3个，每个容积150t，Φ4.5m，H12m 新建 粉煤灰筒仓 设筒仓1个，容积150t，Φ4.5m，H12m 减水剂储罐 全封闭储罐1个，容积10m3 砂子、石子堆场 位于厂区北侧，采用彩钢板进行全封闭，建筑尺寸70×50×6m，占地面积3500m2，储存能力3万t，可满足约30d的用量要求 公用工程 供水 来源于厂内自备水井，用水量20000m3/a 新建 供电 由供电电网接入厂内变压器，用电量150万kwh/a 供热 冬季不生产 环保工程 废气 砂石堆场 采取全封闭仓库，定期洒水抑尘 新建 筒仓废气 每个筒仓顶部分别配套1台引风机+1台布袋除尘器（共4套），经处理后由筒仓顶部排出 搅拌废气 经微负压收集后引至1套布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 转运废气 采用全密闭输送皮带和设备 运输扬尘 道路硬化，严禁超载，篷布遮盖，及时洒水、清扫 废水 清洗平台 设1座10m3循环水池，循环使用，不外排 新建 冲洗废水 设1座30m3沉淀池，经砂石分离+沉淀后回用于生产 生活污水 经沉淀后用于厂区洒水、抑尘 噪声 生产设备 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 新建 运输车辆 禁止鸣笛、限制车速 固废 除尘灰 经收集后回用于生产 新建 沉渣 生活垃圾 经收集后送当地环卫部门指定地点处 废混凝土试块 收集后送建筑垃圾填埋场处置 其他 绿化 绿化面积2000m2 新建 硬化 道路采用混凝土进行硬化，硬化率100% 新建 6、平面布置 本项目建设地块总体呈不规则形状，总平面布置按功能分区布置：分为办公区和生产区。办公区主要为办公生活用，包括办公室、实验室、地泵房等，位于厂区东侧；生产区包括搅拌楼、筒仓等，位于厂区西侧，砂石堆场位于厂区北侧，同时，配套车棚、库房等辅助设施，出入口位于厂区南侧。 项目平面布置图见附图2。 7、原辅材料及能源消耗 （1）原辅料消耗 本项目主要原辅材料为砂子、石子、水泥、粉煤灰、减水剂以及水等，不需要矿渣。根据产品配比，每立方混凝土需要水175kg、水泥461kg、砂子512kg、石子1252kg，另外，需要加入少量的粉煤灰、外加剂等。项目原辅材料及能源消耗情况见表1-3。 表1-3 原辅材料消耗情况一览表 名称 单位 年耗量 备注 原料 砂子 t/a 5.12万 全部外购 水泥 t/a 4.61万 粉煤灰 t/a 0.34万 石子 t/a 12.52万 外加剂 t/a 750 水 m3/a 17500 由厂区自备水井水井供给 本项目所用外加剂，总腐植酸≥50%；水分≤15%；水不溶物≤20%；PH=9-10。 主要性能：具有高度的分散作用，减水率10％-15％，可增大水泥净浆流动度和混凝土坍落度，与基准混凝土相比，在保持流动度不变时，可降低用水量；降低生产成本可加速混凝土硬化速度，使混凝土提早脱模，加速模板周转，加快施工进度，对钢筋无锈蚀作用，对混凝土收缩无不良影响全面改善混凝土主要力学性能，提高混凝土的抗渗性能、抗冻性能及耐久性能。 （2）物料平衡 混凝土生产物料投入主要包括石子、砂子、粉煤灰、水泥、外加剂及水，物料产出主要为混凝土产品以及少量的粉尘、布袋除尘灰等。本项目物料平衡见表1-4。 表1-4 混凝土生产物料平衡表 序号 投入 产出 物料名称 数量(t/a) 物料名称 数量(t/a) 1 砂子 5.12万 产品 混凝土（密度2.43t/m3） 243000 2 水泥 4.61万 废气 有组织粉尘 0.731 3 粉煤灰 0.34万 无组织粉尘 1.87 4 石子 12.52万 固废 除尘灰 341 5 外加剂 750 损耗 / 806.399 6 水 17500 合计 -- 244150 -- 244150 8、主要生产设备 项目生产设备情况见下表1-5。 表1-5 项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号及主要规格 数量 单位 备注 1 搅拌机 HZS120B 1 台 / 2 水泥筒仓 150t 3 个 Φ4.5m，H12m 3 粉煤灰筒仓 150t 1 个 Φ4.5m，H12m 4 减水剂储罐 10m3 1 个 / 5 螺旋输送机 / 3 套 最大输送能力60t/h 6 皮带输送机 400t/h 1 套 带速1.5m/s 7 空压机 TA-180 1 台 / 8 配料系统 / 2 套 / 9 计量系统 / 4 套 / 10 泵车 20t 2 辆 / 11 地泵 50t 1 个 / 12 砂石分离器 30t/h 1 个 / 13 砼车 25t 5 辆 14 装载机 2t 1 辆 15 筒仓布袋除尘器 除尘效率99.8% 4 套 除尘设备 16 搅拌楼布袋除尘器 除尘效率99.8% 1 套 17 砼压力试验机 DYE-2000 1 台 实验室设备 18 砼收缩膨胀仪 SP-540 1 台 19 混凝土振动台 1米 1 台 20 砼含气量测定仪 HC-7L 1 台 产能核算：本项目搅拌机生产能力为120m3/h，年工作天数150d，平均每天运行6h，则该设备年最大生产量为120×150×6/10000=10.8万m3≥10万m3，故该设备满足本项目生产需求。根据企业提供资料，混凝土供应范围为10km范围内，混凝土需求量不大，不会出现超规模生产的情况。 筒仓配套能力核算：本项目配套3个150t水泥筒仓，根据物料需求分析可知，项目水泥用量为310t/d，需要3个筒仓才能满足需求。 9、工作制度及劳动定员 劳动定员：职工定员10人，均为附近居民，不在厂内食宿。 工作制度：全年生产150天，冬季不生产，每天1班，每班8小时。 10、公用工程 10.1给排水 （1）水源 水源来自厂内自备水井，可满足项目日常生活、生产用水。 （2）给水 项目给水环节主要包括：物料配比用水，生产设备冲洗水，车辆清洗平台用水，罐车冲洗水，地面冲洗水，生活用水及绿化用水等。 ①物料配比用水 根据业主提供资料，混凝土配料用水为175kg/立方-产品，项目年生产混凝土10万方，则用水量为17500m3/a（116.67m3/d）。 ②生产设备冲洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在停止生产时必须冲洗干净，以防止机内混凝土结块。本项目设1台搅拌机，参考《混凝土搅拌机》（GB/T9142-2000），每天一台冲洗四次，每次约用水1m3，则搅拌机的冲洗用水量为4m3/d（840m3/a）。 ③清洗平台补充用水 为防止运输车辆出厂时携带尘土，影响运输路线上环境空气质量，运输车辆在出厂时应当在厂区门口进行冲洗轮胎，根据《山西省用水定额2015》第三部分：车辆冲洗用水-载重汽车，用水量为0.04m³/辆·次，本项目一天出厂车辆最多为50辆，则车辆冲洗轮胎用水最大用量为2.0m³/d（300m3/a）。 ④罐车冲洗水 本项目生产规模10万m3/a，日均运输混凝土的车次为50车次/d，运输同一标号混凝土时不需清洗，根据企业实际运行情况，平均每发10车混凝土清洗车一次，则需清洗车5次/d。参考《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》，综合考虑运输车辆清洗情况，确定运输车辆冲洗用水量约为1m3/次，则运输车辆冲洗用水量为5m3/d（750m3/a）。 ⑤地坪冲洗水 冲洗地坪面积约1000m2，其冲洗水量按1.5L/m2·d，计算，该部分冲洗用水量为1.5m3/d（225m3/a）。 ⑥堆场抑尘用水： 本项目堆场要每天定期洒水抑尘，经类比计算，堆场用水量按0.5L/m2·次计，每天2次，则堆场洒水用水量为3.5m3/d（525m3/a）。 ⑦绿化用水 本项目绿化面积为2000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）冷季型二级养护植被用水定额0.28m3/m2·a计算，则绿化用水量为560m3/a（3.73m3/d）。 ⑧生活用水 项目不设食堂，厕所为旱厕。参照《山西省用水定额》（DB14/T-1049.1-2015），办公生活用水标准按30L/p·d计，则用水量为0.3m3/d，45m3/a。 （3）排水 本项目排水包括清洗平台、生产设备、罐车、地坪等冲洗废水及生活污水。其中清洗平台设循环水池，循环使用，不外排；生产设备、罐车、地坪等冲洗水经收集沉淀后回用于生产；办公生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 项目用排水情况见表1-7，项目水平衡见图1-2。 表1-7 项目用排水情况一览表 名称 用水定额 用水指标 新鲜用水量 （m3/d） 废水量 （m3/d） 备注 物料配比用水 0.175kg/m3 10万m3/a 108.27 0 回用水8.4 清洗平台补充用水 0.04m³/辆·次 50辆/d 2.0 0 循环使用 设备冲洗水 1.0m3/次 4次/d 4.0 3.2 回用于生产 罐车冲洗用水 1.0 m3/辆·次 5次/d 5 4.0 地坪冲洗用水 1.5L/m2·d 1000m2 1.5 1.2 堆场抑尘用水 / / 3.5 0 用于厂区洒水抑尘 办公生活用水 30L/p·d 10人 0.3 0.24 绿化用水 0.28m3/m2·a 2000m2 3.73 0 冬季不生产 合计 128.3 8.64 / 图1-2 项目水平衡示意图 单位m3/d （4）初期雨水 暴雨强度及雨水流量计算使用原平暴雨强度计算公式： 式中：φ----径流系数，取0.90； q----暴雨强度（L/S.hm2）； F----汇水面积，0.5hm2； t----降雨历时，取15min。 P----重现期，取2年； 根据计算地区暴雨强度为188.6L/S.hm2，计算得Q＝76.4m3。 为减少初期雨水外排，企业在厂区西侧设一个雨水收集池，容积为100m3，采用钢筋混凝土结构，经收集后用于厂区洒水抑尘。 10.2供电 本项目用电由供电电网接入厂内变压器，用电量150万kwh/a。 10.3供热 本项目冬季不生产。 11、主要技术指标 项目主要经济技术指标见表1-8。 表1-8 项目主要技术经济指标 内容 项目 单位 指标 备注 生产规模 混凝土 立方/年 10万 C30 总平面布置 占地面积 m2 14596 / 原料消耗 砂子 t/a 5.12万 水泥 t/a 4.61万 粉煤灰 t/a 0.34万 石子 t/a 12.52万 外加剂 t/a 750 能源消耗 水 m3/a 20000 厂内自备水井 电 万kWh/a 150 供电电网 劳动定员 工作制度 d 150 8h/d 职工定员 人 10 工程投资 项目总投资 万元 2000 环保投资 万元 307 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境情况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 繁峙县位于山西省东北部，地理坐标东经113°09′~113°58′，北纬38°58′~39°27′。东与灵丘县接壤，南与五台县毗邻，西与代县紧连，北与应县相望，东南与河北省交界，西北与浑源相邻。总面积2368km2，县城距省城太原190km，距忻州120km，距大同185km。 项目位于繁峙县大营镇西三泉村西南侧，地理坐标：E113°43'26"，N39°16'45"。 项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 繁峙县地处黄土高原，沟壑纵横，地形较为复杂。地势由东北向西南倾斜，北、东、南三面环山，中间是狭长的滹沱河谷地，构成山地、丘陵、平川三种地貌类型。全县的山区面积较大，约占总面积的一半，是典型的山区县。该县境北、东、南三面有高山环绕。境内北部为恒山山脉，南部为五台山脉，西南部为马鬃山，东部的泰戏山把南北两山连成一体，形成了本县的东部屏障。 3、地质构造 繁峙县地质构造较为复杂，从太古代到中生代经历了多次地壳运动，在长期不同地应力作用下生成了一系列以褶皱为主、断裂为辅的构造形迹。县境分为南部山区、北部山区、滹沱河阶地三个地质单元。南部山区出露五台群、震旦系、寒武系等地层；北部山区出露五台群、第三系地层，但大部分区域被第四系黄土覆盖；如滹沱河阶地及丘陵区全区被第四系黄土覆盖。 项目所在地地质为新生界第四系的下更新统和中更新统层，岩性主要为砂砾石、砂卵石、亚砂土、亚粘土互层，及亚砂土、亚粘土、粘土与砂卵石、砂卵石和砂层互层，地质灾害不甚发育。 4、地表水 繁峙县主要地表水系为滹沱河及其支流，均属于海河流域滹沱河水系。滹沱河属季节性河流，发源于繁峙县东部泰戏山，自东向西横贯县境，于笔锋村流入代县，主河道在县境内长80.1km，流域面积1938km2。平均河底宽150米，记录平均年径流量0.23亿m3，最大年径流量0.464亿m3，最小年径流量0.21亿m3，最大洪峰流量164m3/s。主要支流有洪水河、沿口河、双井河、赵庄河、峨河等。 本项目北侧距离滹沱河约1.8km。项目所在地地表水系图见附图3。 5、地下水 繁峙县是滹沱河的发源地，地表和地下水的分水岭基本一致，地下水源没有外区补给，降水是唯一的补给来源，只是在径流区段内因地质和地形所致形成地表水和地下水的相互转换。 项目所在区域地下含水层发育较厚，颗粒较粗，潜水埋藏较深，潜水主要分布于松散碎屑岩类孔隙中，地下水总量12亿m3，开采利用量为2234万m3，属中等富水区域。 6、气候气象 繁峙县属温带大陆性气候，四季分明。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。据繁峙县气象站1991~2010年气象资料统计，本区年均气温为8.0℃，极端最高气温为40.9℃ ，最低气温为-25.7℃。最大冻土深度为93cm，无霜期为157天。年均相对湿度55%；年均降水量为397.6mm，每年降雨多集中在6、7、8、9四个月，年最大降水量为507.9mm，最小降水量为240.4mm，年均蒸发量为1738.4mm。繁峙县年最多风向为ENE风，频率为13%，年均风速为1.7m/s，最大风速24.0m/s。 7、水源地 根据《繁峙县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》：繁峙县全县下辖3镇10乡，乡镇集中式供水水源地均为地下型水源。地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。全县所辖13个乡镇中繁城镇为城镇集中供水，其余12个乡镇均属集中供水，设有1处集中供水工程。砂河镇、大营镇、下茹越乡、杏园乡、光裕堡乡、集义乡、横涧乡、金山铺乡、柏家庄乡9个乡镇为地下水型水源地；岩头乡、东山乡、神堂堡乡等3个乡镇水源地开采类型为傍河取水。 大营镇水源地设立了以供水井为中心，半径150m的圆形区域为一级保护区，保护区面积0.071km2，周长942m。不设二级保护区。 本项目距离大营镇集中式水源地距离约3.6km，不在其保护区范围内。 本项目与水源地位置关系图见附图4。 8、自然生态环境 （1）土壤 繁峙县境内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。 褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91%，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250~2100m，二级阶地丘陵区海拔为980~1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。 本项目场区所在地主要土壤类型主要为淡褐土。 （2）动植物 繁峙山多坡广，沟壑纵横，气候类型多，故植被资源丰富。全县有植被100万亩，覆盖率为28%。有植物447种，隶属于82科，316属。主要分布于南山、峨河、羊眼河、青羊口河、石塘沟的深山地区，其次为滹沱河的发源地辛庄一带及平川沿河南岸。 全县树木种类分为乔木树种、经济树种、灌木树种。乔木树种有：杨、柳、白榆、刺槐、白桦、红桦、香椿、臭椿、槭树、梓树、华北落叶松、油松、白杆、青杆、辽东柢、侧柏、东陵冷杉等。经济树种有：杏、桃、苹果、梨、槟果、核桃、红枣、花椒、葡萄、桑树等。灌木树种有：黄刺玫、沙棘、六道木、油瓶子、锦鸡儿、山桠绣球、榛子、胡枝子、红柳、枸杞、映山红、酸枣、丁香、忍冬、沙枣、玫瑰、中华猕猴桃、文冠果、柠条等。 繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。经调查，本项目评价区内没有国家和省级重点保护的珍稀濒危野生动物分布，光伏电场区域无自然保护区分布。 经实地踏勘，项目区域受人为活动影响较大，无国家重点保护植物、珍惜保护物种。 9、地震烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB 50011-2010），本区抗震设防烈度为7度。 10、矿产资源 全县境内的矿藏有铁、铜、金、银、铅、锌、硫铁等23种，分布在全县17个山区乡镇。铁矿：在县境南北两山均有分布，以磁铁矿和赤铁矿为主，已探明储量3.38亿吨。铁矿石经洗选-200目占95%，铁精矿粉品位可达65%以上。金矿：主要分布在义兴寨、新庄、耿庄等地。 11、城市规划 《繁峙县城总体规划（2012-2030）（县域村镇体系规划部分）调整方案》依托区域发展战略，参考市域国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为：“一心一轴三区”的区域空间结构。 一心：繁城镇。繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道，环渤海都市圈的重要组成部分。 一轴：繁城镇-砂河镇-大营镇经济发展轴。繁城镇、砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托现有的京原铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。 三区：西区、东区、南区。规划将整个繁峙县城划分为3个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。 本项目位于繁峙县繁城镇，距繁峙县城市总体规划边界约37.5km，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求。 繁峙县县城总体规划见附图5。 12、生态功能区划和生态经济区划 （1）生态功能区划 繁峙县生态功能区划综合分区系统划分为4个生态功能亚区11个生态功能小区，本项目位于II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元。 该区包括下茹越乡的北部、光峪堡的北部、集义庄的中部、砂河镇的南部、东山乡的北部、金山铺的中北部、柏家庄乡的东南部、大营镇的西北部，总面积226.5km2；植被类型主要以栽培植被为主，也有少量的林草地零星分布，植物类型主要以农作物群落为主，还有部分刺槐林、小叶杨林、蒿类草丛分布:地貌类型主要为洪积倾斜平原、平坦冲积平原，土壤主要为淡灰褐土，也有部分淡褐土性土、盐化草甸土分布。系统主要生态服务功能为生态农业、营养物质保持。 该区的主要生态环境问题：①滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及农业废弃物的随意乱堆造成的面源污染，对滹沱河及其支流的水质产生影响；②流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。此外，农业生产活动破坏植被，进一步加剧水土流失；该地居民生活主要以秸秆、材、煤为能源对生态环境存在隐患。 该区保护目标：①区域生态环境保护；②滹沱河各支流源头区地表水资源。 该区生态系统的保护措施是：①加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传，逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题。②科学实施农业规划，拿出切实有效可行的综合开发方案，以指导农业生态环境建设和促进乡村经济的高效增长；③围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目为搅拌站建设项目，占地现状为未利用地（其他草地），不会对区域农业造成影响；项目废水不外排，不会对区域地表水资源造成影响；项目建成后，加强厂区绿化，减小水土流失影响。综上，项目建设不违背该生态功能单元的要求。 繁峙县生态功能区划图见附图6。 生态经济区划 根据《繁峙县生态经济区划》，本项目属于III2繁峙县东南部生态工业经济区。该区位于繁峙县东部，包括神堂堡乡、横涧乡、大营镇、柏家庄乡的东南角，总面积约714.5km2。 生态环境特征：该区域植被状况一般，植被覆盖度在20%-40%，植被类型主要为以低覆盖草、栽培植被为主；地貌类型主要为大起伏侵蚀高中山、洪积倾斜平原、大起伏侵蚀中山；该区域有丰富的铁矿、磷矿、泥炭矿、云母等矿产资源分布；该区为水资源较丰富分布区域。 生态服务功能：水土保持。 生态环境敏感性：该区大部分区域生态环境敏感性为轻中度敏感。 发展方向： 鼓励：鼓励发展生态型、清洁型铁矿资源的开采以及加工业。 生态环境保护要求：对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。 本项目为混凝土搅拌站项目，在严格执行环评提出的各项环保措施后，对区域环境影响较小，不违背该生态经济功能单元的相关要求。 繁峙县生态经济区划见附图7。 13、环境功能区划 （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：项目所在地环境空气质量功能区为二类区。 （2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——滹沱河山区水系——滹沱河（源头—下茹越水库出口段），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （3）地下水 区域地下水以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水。根据《地下水质量标准》（GB14848-2017），地下水质量分类为Ⅲ类。 （4）声环境 本项目属于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1.1区域环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次收集到繁峙县2018年全年例行监测数据，监测结果如下： 表3-1 环境空气监测结果 单位mg/m3 污染物 评价指标 现状浓度值 标准值 达标情况 PM10 年平均 76μg/m3 70μg/m3 超标 SO2 年平均 81μg/m3 60μg/m3 超标 NO2 年平均 36μg/m3 40μg/m3 达标 PM2.5 年平均 44μg/m3 35μg/m3 超标 CO 24小时平均 3.2mg/m3 4.0mg/m3 达标 O3 8小时平均 152μg/m3 160μg/m3 达标 由上表可见，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均浓度要求。因此，区域环境质量不达标。 1.2补充监测 （1）空气环境质量现状监测 监测点位：本次环境空气现状布设了1个监测点，为项目厂址。 监测因子：TSP，同时记录气温、气压、风速、风向等常规气象要素； 监测时间、频率：连续监测7天24小时浓度：24小时连续采样。 项目监测内容见表3-2，监测点位布设见附图3-1。 表3-2 环境空气质量现状监测内容一览表 编号 监测点位 监测项目 监测频次 监测要求 1# 厂址 TSP 连续监测7天 时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素 图3-1 项目监测布点图 （2）监测结果分析 ①评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ②评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 ③监测结果统计与评价 山西昌兴同创安全技术服务有限公司于2019年11月2日至11月8日对区域环境质量的补充监测，统计各监测点日均浓度监测结果，并根据相应的环境质量标准分析超标率和最大值占标率，各污染物的浓度统计结果见表3-3。 表3-3 TSP污染物浓度监测结果及达标情况 监测 位置 监测日期 项目 监测值（mg/m3） 标准（mg/m3） 占标率 % 超标率（%） 达标 情况 厂址 2019.11.2 TSP 0.128 0.3 42.67 0 达标 2019.11.3 TSP 0.133 0.3 44.33 0 达标 2019.11.4 TSP 0.123 0.3 41.0 0 达标 2019.11.5 TSP 0.111 0.3 37.0 0 达标 2019.11.6 TSP 0.104 0.3 34.67 0 达标 2019.11.7 TSP 0.122 0.3 40.67 0 达标 2019.11.8 TSP 0.102 0.3 34.0 0 达标 由监测结果看出，监测点TSP未超标，最大浓度占标率为44.33%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 综上所述，项目所在地评价区环境空气质量不达标，但评价范围内特征污染因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目最近地表水系为滹沱河，位于项目北侧1.8km。根据《2019年9月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，本次环评收集到最近监测断面代县桥断面（位于项目下游）监测数据，COD13mg/L，氨氮0.015mg/L，TP0.09mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，表明区域水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 根据山西昌兴同创安全技术服务有限公司于2019年11月6日对项目厂界进行了声环境质量现状监测，声环境质量现状监测内容见表3-4，监测布点示意见图3-1。 表3-4 声环境质量现状监测内容一览表 监测位置 监测点位 监测因子 监测频次 监测要求 厂界四周外1m处 1# 东厂界 监测因子为等效连续A声级，监测时统计L10、L50、L90、Leq 监测一天，昼、夜各监测一次 无雨雪、无雷电、风速为5m/s以下进行 2# 南厂界 3# 西厂界 4# 北厂界 声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 监测点 昼间dB(A) 夜间dB(A) Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 东厂界外1m 43.7 48.7 43.4 43.3 41.0 43.8 39.9 38.6 南厂界外1m 42.4 46.5 41.3 39.2 42.1 46.5 41.7 37.6 西厂界外1m 44.6 48.9 43.8 40.4 40.9 42.7 40.4 38.3 北厂界外1m 43.7 47.2 43.5 43.9 40.2 42.8 39.1 37.2 标准 55 45 由上表可知，各厂界可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，区域声环境现状较好。 4、土壤环境质量现状 本项目土壤环境监测内容见表3-6，监测布点示意图见图3-1。 表3-6 土壤环境监测内容一览表 编号 监测位置 监测项目 监测频次 采样点位 1# 场地东侧 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中规定45项及pH值 测1次 表层0-20cm 2# 场地中部 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌 3# 场地西侧 根据对所在区域土壤环境进行了现状监测，监测结果如下： 表3-7 土壤监测结果 监测因子 (mg/kg) 采样点位 标准（mg/kg） 场地东侧 场地中部 场地西侧 0-20cm 0-20cm 0-20cm pH 8.14 8.38 8.29 / 铜 19.7 17.9 16.2 18000 铅 23 23 20 800 镍 25 22 20 900 镉 0.18 0.22 0.18 65 汞 0.029 0.027 0.036 38 砷 10.9 10.4 10.1 60 六价铬 ND ND ND 5.7 表3-8 场地东侧45项土壤监测结果 监测项目 监测结果（mg/kg） 检出限（mg/kg） 标准（mg/kg） 四氯化碳(mg/kg) 9.7×10-3 1.3×10-3 2.8 氯仿(mg/kg) 7.0×10-3 1.1×10-3 0.9 氯甲烷(mg/kg) ND 1.0×10-3 37 1,1-二氯乙烷(mg/kg) 4.5×10-3 1.2×10-3 9 1,2-二氯乙烷(mg/kg) 5.8×10-3 1.3×10-3 5 1,1-二氯乙烯(mg/kg) 5.6×10-3 1.0×10-3 66 顺-1,2-二氯乙烯(mg/kg) 7.1×10-3 1.3×10-3 596 反-1,2-二氯乙烯(mg/kg) 6.9×10-3 1.4×10-3 54 二氯甲烷(mg/kg) 4.4×10-3 1.5×10-3 616 1,2-二氯丙烷(mg/kg) 8.9×10-3 1.1×10-3 5 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg) ND 1.2×10-3 10 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg) ND 1.2×10-3 6.8 四氯乙烯(mg/kg) 1.11×10-2 1.4×10-3 53 1,1,1-三氯乙烷(mg/kg) ND 1.3×10-3 840 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg) 1.09×10-2 1.2×10-3 2.8 三氯乙烯(mg/kg) 1.06×10-2 1.2×10-3 2.8 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg) ND 1.2×10-3 0.5 氯乙烯(mg/kg) ND 1.0×10-3 0.43 苯(mg/kg) 7.7×10-3 1.9×10-3 4 氯苯(mg/kg) 9.5×10-3 1.2×10-3 270 1,2-二氯苯(mg/kg) 1.04×10-2 1.5×10-3 560 1,4-二氯苯(mg/kg) 8.6×10-3 1.5×10-3 20 乙苯(mg/kg) 8.6×10-3 1.2×10-3 28 苯乙烯(mg/kg) 8.3×10-3 1.1×10-3 1290 甲苯(mg/kg) 8.0×10-3 1.3×10-3 1200 间/对二甲苯(mg/kg) 1.63×10-2 1.2×10-3 570 邻二甲苯(mg/kg) 8.9×10-3 1.2×10-3 640 硝基苯(mg/kg) ND 0.09 76 苯胺(mg/kg) ND 0.09 260 2-氯酚(mg/kg) ND 0.04 2256 苯并[a]蒽(mg/kg) 4.7×10-2 4×10-3 15 苯并[a]芘(mg/kg) 6.1×10-2 5×10-3 1.5 苯并[b]荧蒽(mg/kg) 6.8×10-2 5×10-3 15 苯并[k]荧蒽(mg/kg) 0.105 5×10-3 151 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) ND 5×10-3 1293 䓛(mg/kg) 7.6×10-2 3×10-3 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) 4.5×10-2 4×10-3 15 萘(mg/kg) ND 3×10-3 70 备注 “ND”表示小于检出限 由上表可知，项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，评价区域内主要保护目标具体见表3-9。 表3-9 主要环境保护目标 敏感因素 名称 坐标 保护对象 （居民） 相对 方位 相对距离（m） 环境功能区 保护要求 X Y 环境 空气 西三泉村 735694 4352183 187人 NE 1080 2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 东三泉村 736416 4351954 473人 NE 1450 南河会村 733625 4352911 260人 NW 1880 东地村 733334 4350567 235人 SW 1510 牛叫河村 732703 4350318 651人 SW 2160 声环境 厂界200m范围 / / / 1类 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 地表水环境 滹沱河 / 河流 N 1800 III类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 土壤环境 厂址周边50m范围 耕地 / 50 / 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准见下表。 表4-1 环境空气执行标准 项目 年平均 24（8）小时平均 1小时平均 单位 备 注 TSP 200 300 — µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM2.5 35 70 — PM10 70 150 — SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 O3 — 160 200 CO — 4 10 mg/m3 2、地表水 项目最近地表水体为滹沱河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——滹沱河山区水系——滹沱河（（源头—下茹越水库出口段），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L，PH无量纲 污染物 PH COD BOD5 NH3-N TP 石油类 SS 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤60 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区标准。 表4-3 地下水质量标准（单位：mg/L） 项 目 PH 总硬度 溶解性总固体 氟化物 氰化物 氯化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1000 ≤1.0 ≤0.05 ≤250 项 目 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 硫酸盐 砷 汞 标准值 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤250 ≤0.01 ≤0.001 项 目 铬（六价） 铅 铁 锰 镉 挥发酚 标准值 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.005 ≤0.002 项 目 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤100CPU/mL ≤3.0CPU/mL 4、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体标准见下表。 表4-4 声环境质量标准（GB3096-2008） 项目 执行标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 厂界 1类标准 55 45 5、土壤环境 项目用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准。标准值见表4-5。 表4-5 土壤质量标准（GB15618-2018） 单位：mg/kg 序号 污染物项目 筛选值 管控值 序号 污染物项目 筛选值 管控值 1 砷 60 140 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 5 2 镉 65 172 25 氯乙烯 0.43 4.3 3 铬（六价） 5.7 78 26 苯 4 40 4 铜 18000 36000 27 氯苯 270 1000 5 铅 800 2500 28 1,2-二氯苯 560 560 6 汞 38 82 29 1,4-二氯苯 20 200 7 镍 900 2000 30 乙苯 28 280 8 四氯化碳 2.8 36 31 苯乙烯 1290 1290 9 氯仿 0.9 10 32 甲苯 1200 1200 10 氯甲烷 37 120 33 间二甲苯+对二甲苯 570 570 11 1,1-二氯乙烷 9 100 34 邻二甲苯 640 640 12 1,2-二氯乙烷 5 21 35 硝基苯 76 760 13 1,1-二氯乙烯 66 200 36 苯胺 260 663 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 2000 37 2-氯酚 2256 4500 15 反-1,2-二氯乙烯 54 163 38 苯并[a]蒽 15 151 16 二氯甲烷 616 2000 39 苯并[a]芘 1.5 15 17 1,2-二氯丙烷 5 47 40 苯并[b]荧蒽 15 151 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 100 41 苯并[k]荧蒽 151 1500 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 50 42 䓛 1293 12900 20 四氯乙烯 53 183 43 二苯并[a,b]蒽 1.5 15 21 1,1,1-三氯乙烷 840 840 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 151 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 15 45 萘 70 700 23 三氯乙烯 2.8 20 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值。详见表4-6。 表4-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 序号 污染物 有组织排放监控 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 生产设备 浓度mg/m3 监控点 浓度 1 颗粒物 水泥仓及其他通风生产设备 10 厂界外20m处 0.5 2、水环境 本项目生产废水经沉淀池处理后，满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中混凝土拌合用水水质标准，回用于搅拌生产；车辆清洗平台废水循环使用，不外排；生活污水，用于厂区洒水抑尘。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表4-7。 表4-6 噪声排放执行标准 执行时段 昼间 夜间 单位 标准 施工期 70 55 dB(A) GB12523-2011 运营期 60 50 dB(A) （GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制 | 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）中的第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于C302石膏、水泥制品及类似制品制造，需要申请总量。经计算需申请总量指标为粉尘0.731t/a。忻州市生态环境局繁峙分局以“编号2020-002”对本项目污染物进行核定，满足总量控制指标要求。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： （一）施工期 本项目建设内容为一般土建工程，包括基础工程、主体工程、安装工程、运行使用等。建设工序将以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况图示见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 （二）运营期 混凝土生产包括原料运输、储存、配料、搅拌、成品输送等，其工艺流程如下： 图5-2 混凝土生产工艺及产污环节示意图 工艺简述： （1）原料的运输和储存 本项目使用的水泥、粉煤灰均为散装，由罐车运进，分别采用气力输送卸料，储存在筒仓中；砂子和石子由汽车运进，卸入各自的全封闭原料库；外加剂主要为减水剂，为液态，由汽车运输，由储罐进行储存；水由水泵打入水箱内。该工序会产生运输扬尘G1、原料库装卸粉尘G2、筒仓储存粉尘G3。另外，运输车辆需进行清洗，会产生清洗废水W1。 （2）配料 将水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂、水等各种原料进行计量配送，其中砂子、石子由装载机转运至各自的中间料仓，再由封闭皮带输送机进行输送；水泥、粉煤灰由筒仓底部管式螺旋机按比例输送；水、外加剂采用管道进行输送。配料过程中采用电脑控制，该工序会产生转运粉尘G4。 （3）搅拌 本项目采用HZS120B型双卧轴强制连续式搅拌机进行搅拌，该搅拌机具有自动化水平高、密闭不漏浆的特点。经计量的水泥、粉煤灰、外加剂和砂子、石子分别进入搅拌机，搅拌完成后经排料斗直接进入混凝土搅拌输送车。该工序主要为搅拌站产生的粉尘G5。另外，搅拌机需每天清洗一次，会产生冲洗废水W2。 （4）成品输送 为了满足用户的需要，厂内设实验室，对混凝土进行实验分析，会产生废弃混凝土试块S1，合格产品用混凝土砼车运输至各施工点。砼车需每天冲洗，会产生冲洗废水W3。 另外，地坪冲洗会产生废水W4；沉砂池会产生沉渣S2，布袋除尘器会生产除尘灰S3，职工生活会产生生活污水W5、生活垃圾S4等。 主要污染工序 （一）施工期主要污染工序 1、废气 施工期废气主要是施工扬尘和机械尾气。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、设备冲洗废水。 3、噪声 施工设备、机械产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声。 4、固体废物 建筑垃圾、工程渣土和施工人员的生活垃圾等。 （二）运营期主要污染工序 1、废气 （1）汽车运输扬尘； （2）砂石装卸、堆存扬尘； （3）筒仓粉尘； （4）转运粉尘； （5）搅拌粉尘； 2、废水 （1）清洗平台冲洗水； （2）设备冲洗水； （3）罐车冲洗水； （4）地坪冲洗水； （5）生活污水。 3、噪声 主要为运输车辆、搅拌机、装载机、输送机、泵类等设备运行噪声； 4、固体废弃物 （1）实验室检验产生的废混凝土试块； （2）沉砂池产生的沉渣； （3）除尘器产生的除尘灰； （4）职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 大气 污染 物 | 汽车运输 | 扬尘 | / | 1.6 | / | 0.48 |
|  | 砂石储存 | 粉尘 | / | 4.5 | / | 0.225 |
|  | 筒仓 | 粉尘 | 4790 | 103.45 | 9.58 | 0.207 |
|  | 转运 | 粉尘 | / | 2.1 | / | 0.105 |
|  | 搅拌 | 粉尘 | 4855 | 262.35 | 9.71 | 0.524 |
|  |  |  | / | 2.65 | / | 0.1325 |
| 水污染物 | 清洗平台 | 废水量 | / | / | / | 0 |
|  | 设备、罐车、地坪冲洗 | 废水量 | / | 1260 | / | 0 |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 36 | / | 0 |
| 固体 废物 | 实验室 | 废混凝土试块 | 1t/a | 0 |
|  | 沉砂池 | 沉渣 | 3t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 341t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75-90dB（A） | 达标排放 |
|  | 运输车辆 |  | 60~65dB（A） |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 1、施工期生态环境影响 施工期影响主要为土地平整、土方挖掘、机械运输等活动扰动地表，对地表植被造成破坏，造成水土流失，对周围环境造成影响。随着施工期的结束，地表植被的恢复，影响也将消失，属于短期、可逆的影响，不会对周围生态环境产生长期的不利影响。 2、运营期生态环境影响 项目运营期排放的主要污染物少量的为粉尘，通过采用报告中提出的环保措施后，污染可达标排放，另外，通过加强厂区硬化，做好厂区绿化等措施后，对周围生态影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期的产物环节主要是扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。由于施工时间较短，随施工结束影响也将随之消失，因此，本次环评对施工期仅做简要分析。 1、施工期环境大气污染影响分析 施工活动对环境空气的主要影响因子表现为施工扬尘和机械尾气。 施工扬尘： 主要来自原料的运输、装卸、堆放、场地清理过程中产生的扬尘。为了减小扬尘对周围环境的影响，应采取如下措施： ①建筑施工场地做到6个100%，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%闭运输。 ②对易产生扬尘的建筑材料，例如砂子、石灰、水泥等应密闭储存和遮盖防尘布； 对施工厂区定期洒水抑尘，对施工场地裸地应洒抑尘剂； ③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，无密闭车斗时车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用篷布遮盖。 通过以上措施可大大减少堆场扬尘的发生量，对周围环境不会造成大的影响。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。且由于作用时间短，并随施工的完成而消失。因此，施工机械尾气对环境空气影响小。 综上，施工期扬尘和机械尾气在采取环保措施的基础上，对周围环境影响较小。 2、施工期水环境污染影响分析 施工期间废水主要为施工人员生活污水和设备冲洗水，施工时间较短，且合理设置沉淀池，经收集后用于施工场地洒水，不外排，不会对周边水环境产生的影响。 3、施工期声环境污染影响分析 施工期产生的环境噪声，主要噪声源为施工作业机械和施工车辆，不同施工机械噪声水平相差很大。项目距居民敏感点较远，对居民声环境产生影响较小。为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到： 1)尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 2)加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生。 3)合理安排，禁止在夜间施工。 4)施工方应避免高噪声设备同时使用。 通过采取以上措施，能够最大限度减少噪声对周围声环境的影响。 4、施工期固体废物环境污染影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工人员在施工期间所产生的生活垃圾，产生量约为5kg/d，经垃圾桶收集后送当地环卫部门指点地点处置，对环境影响较小。 （2）建筑垃圾 施工阶段产生的建筑施工垃圾主要有混凝土碎块、施工下脚料、废弃石块、废弃建筑包装材料等。 在得不到及时清运的情况下，建筑垃圾对环境的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起，污染附近区域的环境空气和环境卫生。所以环评要求建设单位应及时将建筑垃圾运至环卫部门指定地点妥善处置，建筑垃圾及时清运后，对环境影响较小。 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1大气污染源分析 项目废气主要包括运输扬尘、砂石储存粉尘、筒仓粉尘、转运粉尘、搅拌粉尘等。 （1）运输扬尘 物料运输过程中会产生道路扬尘。运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 厂内车辆行驶速度为20km/h，每平方米路面灰尘覆盖率为0.2kg/m2，汽车载重量20t/辆，运输距离为0.2km，运输量为48万t/a，经计算，运输起尘量约为1.6t/a。 环评要求：厂区地面全部硬化，运输车辆严禁超载，用篷布遮盖运输物品，防止物料洒落，并对运输道路设置专人定期洒水、清扫，抑尘效率为70%，运输道路扬尘排放量为0.48t/a。 砂石储存粉尘 储存扬尘包括两部分，即装卸扬尘和堆存起尘，起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公示如下： ①堆放区扬尘： Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07) 式中：Q1——堆场起尘量，(mg/s)； W——物料湿度，(%)； ω——空气相对湿度，(%）； S——堆场面积，(m2)； U——起尘风速，(m/s)。 砂子、石子原料堆场面积按3500m2进行计算，空气相对湿度取60%，料堆启动风速取1.7m/s，物料含水量为3%。经计算，原料堆场起尘量约为1.5/a。 ②装卸扬尘 Q2=98.8/6 ·M·e0.64U·e-0.27·H1.283 Q2——汽车卸料起尘量，g/次； U——平均风速，m/s； M——汽车载重量，t； H——装卸高度，(m)； 砂子、石子卸料量约为17.64万t/a，汽车载重量为20t/辆，平均风速取1.7m/s，卸车高度为2m，经计算，汽车卸料起尘量为3.0t/a。 综上，砂子、石子堆存扬尘产生量为4.5t/a。环评要求，砂石堆场采用四周全封闭钢结构厂房，并定期洒水，抑尘效率可达95%以上，抑尘后无组织排放量为0.225t/a。 （3）筒仓呼吸阀废气 在灌装过程中，罐装车通过压力将水泥、粉煤灰压入筒仓，会有少量粉尘随着筒仓的空气从筒仓顶部的呼吸阀中排出。项目水泥用量为4.61万t/a、粉煤灰用量为0.34万t/a，根据《第一次全国污染源普査工业污染源产排系数(中册) 》水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），工业粉尘为2.09kg/t-水泥，则筒仓废气粉尘产生量为103.45t/a。 本项目设置3座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓，在每个筒仓仓顶分别配套1台脉冲式布袋除尘器，共4台，并配套设置引风机（共4台），每台引风机风量为4500m3/h，过滤风速0.8m/min，过滤面积为94m2，处理效率达到99.8%以上，处理后由筒仓顶部排放，则排放量为粉尘0.207t/a，排放浓度为9.58mg/m3。 （4）物料转运废气 本项目物料输送环节主要包括砂子、石子采用铲车自堆场入配料机，自配料机入皮带输送机，自皮带输送机入搅拌机；水泥、粉煤灰自筒仓底螺旋输送机至水泥、粉煤灰秤入搅拌机。 ①针对砂石料自堆场入配料机产尘环节，参照交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公示如下： 式中：Q1——装车起尘量，kg/s； t——吨物料装车所用时间，s / t U——平均风速，m/s； H——物料落差，m； W——物料含水率，%。 本项目石子、砂子铲装量为17.64万t/a，物料含水率为3%，U=1.7m/s，H=1m，起尘物料比例取1%。经计算，物料铲装起尘量为2.1t/a。 ②砂石料主要输送转运环节采用皮带输送机输送，皮带输送机采用密闭式运输通廊；水泥、粉煤灰为粉末状物料，极易产尘，输送、转运环节也采用气力密闭输送和管式螺旋输送机，同时对受料口、落料口等采取封闭措施，可有效地抑制粉尘产生。该环节产尘量很小，本次评价对此部分产尘量忽略不计。 综上，物料转运粉尘产生量为2.1t/a，环评要求，该工段在全密闭钢结构厂房内操作，且对受料口、落料口等采取封闭措施，抑尘效率可达95%以上，抑尘后无组织排放量为0.105t/a。 （5）搅拌站废气 混凝土搅拌过程中粉尘产生量较大，根据《第一次全国污染源普査工业污染源产排系数(中册) 》水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业），搅拌过程中工业粉尘为5.75kg/t-水泥，本项目水泥用量为4.61万t，则粉尘产生量为265.0t/a。 本项目设置1台搅拌机，位于全密闭的搅拌楼内，经微负压收集后，通过1套脉冲式布袋除尘器处理，最后由一根15m排气筒排放。配套引风机风量为45000m3/h，过滤风速0.8m/min，过滤面积为937.5m2，集气效率99%，除尘效率99.8%，粉尘有组织排放量为0.524t/a，排放浓度为9.71mg/m3。 未收集到的粉尘无组织排放，则无组织粉尘产生量为2.65t/a，该工段在全密闭搅拌站厂房内操作，抑尘效率可达95%以上，抑尘后无组织排放量为0.1325t/a。 1.2大气污染防治措施及可行性 1.2.1污染防治措施 （1）运输扬尘：厂区地面全部硬化，运输车辆严禁超载，用篷布遮盖运输物品，防止物料洒落，并对运输道路设置专人定期洒水、清扫，抑尘效率为70%； （2）砂石堆场扬尘：砂石堆场采用四周全密闭钢结构厂房，定期洒水，抑尘效率可达95%以上。 （3）筒仓废气：每个筒仓仓顶配套1台脉冲式布袋除尘器，共4台，过滤风速0.8m/min，过滤面积为94m2，要求处理效率达到99.8%； （4）转运粉尘：物料转运采用全密闭输送皮带和设备，位于全密闭钢结构厂房内，且对受料口、落料口等采取封闭措施，抑尘效率95%； （5）搅拌粉尘：经引风机微负压引至1套脉冲式布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。引风机风量为45000m3/h，过滤风速0.8m/min，过滤面积为937.5m2，收集效率99%，除尘效率99.8%。 1.2.2可行性论证 （1）收集措施 项目在搅拌机等设备上方均采用集气罩进行收集，方式为上吸风，为外部型集气罩，其工作原理是通过罩的抽吸作用，在污染源附近把污染物吸收起来，集气罩覆盖整个产尘点，通过风机保证集气罩内整体呈负压，废气通过集气罩抽到废气处理设施，该收集措施已经广泛进行了应用。根据项目设备及废气排放特点，集气罩尺寸设计应委托专业环保设备公司进行设计施工，收集效率可达到99%以上；因此，评价认为本项目采用该收集措施可行。 （2）布袋除尘器 布袋收尘器工作原理：含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。其除尘机理为含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起到良好的捕尘作用。对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高。 本项目要求选用PPC脉冲式布袋除尘器，该布袋除尘器广泛应用于水泥厂，处理效率一般可以达到 99.9%，且处理技术成熟，运行稳定，可满足稳定达标排放。 1.3大气染污预测分析 1.3.1评价因子的确定 根据工程分析结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）为依据，有组织排放源选取PM10作为大气评价因子，无组织排放源选取TSP作为大气评价因子，将预测因子作为采用估算模式确定评价工作等级时的污染物。 1.3.2评价标准 环境空气中TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；标准值见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 1h平均 450（折算） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 TSP 1h平均 900（折算） 1.3.3污染源强确定 根据工程分析可知，项目搅拌工序排气筒、筒仓作为点源进行预测，以砂石堆场、搅拌楼的无组织粉尘作为面源进行预测，则有组织废气排放参数一览表见表7-2，无组织废气排放参数见表7-3。 表7-2 有组织废气排放参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气出口速度m/s 烟气出口温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） PM10 X Y 1 排气筒 699244 4342778 995.7 15 1.0 15.92 20 1200 正常 0.4367 2 筒仓 699217 4342762 995.8 15 0.4 9.95 20 1200 正常 0.1725 表7-3 无组织面源污染物参数调查清单 编号 名称 面源起始点 海拔 高度m 面源 长度m 面源宽度m 与正北夹角/° 面源有效排放高度m 年排放小时数（h） 排放 工况 评价因子 源强kg/h X Y TSP 1 砂石堆场 699229 4342789 996.6 70 50 0 6 3600 正常 0.09 2 搅拌楼 699118 4342772 995.8 20 12 0 8 1200 正常 0.11 1.3.4预测模式及方法 估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。 Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度取值的三倍值。 1.3.5预测参数确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型，参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.9°C 最低环境温度 -25.7°C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考 虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 1.3.6评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的预测结果如下： 表7-5 估算模式计算结果一览表 序号 污染源 污染物 最大地面浓度(μg/m3) 出现距离(m) Pmax(%) 评价等级 1 排气筒 PM10 2.673 985 0.59 三级 2 筒仓顶部 PM10 1.514 845 0.34 三级 3 砂石堆场 TSP 54.99 272 6.11 二级 4 搅拌楼 TSP 77.54 146 8.62 二级 由上表可知，本项目污染物的最大地面浓度占标率Pmax=8.62%＜10%，确定大气环境影响评价为二级。 1.3.7预测结果 （1）有组织污染源预测结果分析 本项目为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，以选择附录A中推荐模式中的估算结果作为预测依据，有组织废气预测结果如下： 表7-6 有组织污染源预测结果一览表 距源中心下风向距离D(m) 筒仓 搅拌站 浓度(µg/m3) 占标率(%) 浓度(µg/m3) 占标率(%) 100 0.8483 0.19 1.176 0.26 200 1.057 0.23 1.698 0.38 210 1.102 0.24 1.764 0.39 300 1.119 0.25 1.796 0.4 400 1.078 0.24 1.742 0.39 500 1.019 0.23 1.618 0.36 600 1.295 0.29 1.914 0.43 700 1.448 0.32 2.302 0.51 800 1.508 0.34 2.536 0.56 900 1.507 0.33 2.648 0.59 1000 1.469 0.33 2.673 0.59 1500 1.318 0.29 2.304 0.51 2000 1.19 0.26 2.245 0.5 2500 1.022 0.23 2.006 0.45 最大浓度（mg/m3） 1.514 0.34 2.673 0.59 最大浓度出现距离 845m 985m 由上表可知，筒仓粉尘最大落地浓度为1.514µg/m3，最大占标率为0.34%，最大浓度出现距离845m；搅拌站粉尘最大落地浓度为2.673µg/m3，最大占标率为0.59%，最大浓度出现距离985m。各工序污染物贡献率均<10%，对周围环境的影响较小。 （2）无组织污染源估算结果分析 本项目无组织面源污染估算结果见表7-7。 表7-7 无组织废气采用估算模式计算结果 距源中心下风向距离D(m) 砂石堆场 搅拌楼 浓度(µg/m3) 占标率(%) 浓度(µg/m3) 占标率(%) 10 0.0001822 0 64.17 7.13 100 40.52 4.5 71.41 7.93 200 52.81 5.87 71.82 7.98 300 54.16 6.02 70.16 7.80 400 45.06 5.01 68.07 7.56 500 45.61 5.07 63.24 7.03 600 43.19 4.8 64.44 7.16 700 39.13 4.35 61.4 6.82 800 34.84 3.87 56.74 6.30 900 32.21 3.58 51.89 5.77 1000 30.56 3.4 47.27 5.25 1500 23.27 2.59 30.69 3.41 2000 20.45 2.27 21.46 2.38 2500 17.26 1.92 16.16 1.80 最大浓度（mg/m3） 54.99 6.11 77.54 8.62 最大浓度出现距离 272m 146m 由上表可知，砂石堆场粉尘最大落地浓度为54.99µg/m3，最大占标率为6.11%，最大浓度出现的距离为272m；搅拌站粉尘最大落地浓度为77.54µg/m3，最大占标率为8.62%，最大浓度出现的距离为146m，各工序污染物贡献率均<10%，对周围环境的影响较小。 1.4大气环境影响评价小结 1.4.1污染控制措施 本项目搅拌机位于全封闭搅拌楼，经引风机微负压工序收集后，由布袋除尘器进行处理，收集效率99%，除尘效率99.8%，废气处理后经15米高排气筒达标排放。砂石堆场、运输扬尘、转运粉尘等通过采取相应的措施后，排放量较小，预测结果可满足环境空气质量标准要求。因此，污染物既可做到达标排放，对周围环境影响较小，所以本项目污染控制措施可行。 1.4.2大气环境影响评价结论 根据繁峙县2018年全年例行监测数据，区域环境空气质量不达标，但根据补充监测数据，评价范围内TSP浓度满足相关标准要求；根据预测结果可知，污染物短期浓度贡献值的最大占标率为8.62%＜100%，对区域环境质量影响较小。因此，从环境空气角度出发，本项目建设是可接受的。 1.4.3污染物排放量核算清单 项目有组织排放量核算表见表7-8，无组织排放量核算表见表7-9，大气污染物年排放量核算表见表7-10。 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 排气筒 PM10 9.71 0.4367 0.524 2 筒仓 PM10 9.58 0.1725 0.207 一般排放口合计 PM10 0.731 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 0.731 表7-9 无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 浓度限值（mg/m3） 年排放量（t/a） 1 砂石堆场 粉尘 位于全封闭堆场内，并定期洒水 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织浓度限值 0.5 0.225 3 输送转运 粉尘 皮带通廊密闭，室内操作 0.105 2 搅拌工序 粉尘 位于全封闭搅拌楼内 0.1325 4 交通运输 粉尘 运输车辆严禁超载，帆布覆盖，路面硬化，定期洒水、清扫等 0.48 无组织排放总计 颗粒物 0.9425 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 排放形式 1 颗粒物（粉尘） 0.731 有组织 0.9425 无组织 1.4.4建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7-11。 表7-11 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物(PM10) 其他污染物(TSP) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km □ 边长= 5 km ( 预测因子 预测因子(PM10 、TSP ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10% □ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%( 𝐶本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h 𝐶非正常占标率≤100% □ 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标□ 𝐶叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP、PM10） 有组织废气监测(无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx:：:（）t/a 颗粒物:（0.731）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 2.1水污染源分析 根据水平衡分析，项目废水包括清洗平台、生产设备、罐车、地坪等冲洗废水及生活污水。其中清洗平台设循环水池，循环使用，不外排；生产设备、罐车、地坪等冲洗水经收集沉淀后回用于生产；办公生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 2.2地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级的分级方法，本项目废水不外排，按三级B进行评价。评价重点为废水不外排的保证性。 2.3水污染控制措施有效性 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目生活污水主要为员工洗漱用水，产生量0.24m3/d，产生量很小，用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）搅拌机、罐车、地坪等冲洗废水 根据水平衡分析可知，搅拌机、罐车、地坪等冲洗废水产生量为8.4m3/d，经1套砂石分离器+30m3沉淀池（三级沉淀）处理后返回于生产，不外排。 废水收集处置工艺如下图： 图7-1 废水处理工艺图 （3）清洗平台废水 根据水平衡分析，清洗平台设置10m3循环水池，清洗水循环使用，不外排。 清洗平台废水收集处置工艺如下图： 图7-2 清洗平台废水处理工艺图 （4）初期雨水 经计算，初期雨水产生量76.4m3。环评要求设置1座容积为100m3收集池（与生活污水沉淀池共用），经收集后用于厂区洒水抑尘。 初期雨水收集处置工艺如下图： 图7-3 初期雨水处理工艺图 2.4地表水环境影响评价结论 （1）评价结论 综上，在严格采取上述措施后，项目各类废水经合理处置，不外排，不会对周围水环境产生影响。 （2）污染源排放量 项目各类废水不外排，不需要申请总量。 （3）地表水环境影响评价自查 表7-12 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(； 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；PH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域 污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他( 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测(；入河排放口数据□；其他( 受影响水体水环境质量 调查时间 数据来源 丰水期□；平水期(；枯水期(；冰封期(春季□；夏季□；秋季(；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水温情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ 水行政主管部门(；补充监测(；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年平均标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标□；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （无） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运营期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制或减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 工作内容 自查项目 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动□；无监测( 手动□；自动□；无监测( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 3、声环境影响分析 3.1噪声源分析 本项目噪声源主要为运输车辆、搅拌机、装载机、输送机、泵类等，源强声级为65~90dB（A）各设备运行噪声级见下表： 表7-13 各设备运行噪声级 序号 声源名称 数量（台） 安装位置 源强dB(A) 1 搅拌机 1 搅拌楼 85 2 装载机 1 物料堆场 85 3 空压机 1 90 4 输送机 4 75 5 泵类 4 / 90 6 运输车辆 5 65 3.2防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，建设单位在运营期采取如下防治降噪措施： （1）选用低噪声性能的设备；对因设备振动产生的噪声，采用相应阻尼和隔振措施，如加装弹性橡胶衬垫等以降低噪声。 （2）各类设备均采用室内布置，并进行基础减振。 （3）加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （4）运输车辆：①加强运输车辆管理，加强维护保养，保证车辆运行良好，减少车辆非正常运输噪声；②物料的运输安排在白天，禁止夜间运输，在午休时间减少运输量，经过沿线村庄时，减速慢行，禁止鸣笛，减少对运输沿线村庄的噪声影响。 3.3噪声预测 3.3.1场地噪声影响预测 （1）计算公式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。计算中考虑了距离衰减，建筑物等围护结构的隔声衰减，预测模式如下： a.点声源噪声衰减公式为： L(r)=L(r0)-20lgr/r0-α(r-r0)-R 式中：L(r)－预测点处所接受的A声级； L(r0)－参考点处的声源A声级； r－声源至预测点的距离； r0－参考位置距离，m，取1m； R－噪声源防护结构及房屋的隔声量，取20dB(A)； b.噪声叠加模式： 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； Li－i噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； （2）预测内容 本项目为新建项目，声环境影响以贡献值作为评价量。 （3）预测结果及分析 项目运行后，设备运行噪声贡献值见表7-14。 表7-14 噪声贡献结果表 序号 关心点 预测时段 贡献值dB（A） 标准dB（A） 达标情况 1 东厂界 昼间 43.5 60 达标 2 南厂界 昼间 47.6 60 达标 3 西厂界 昼间 41.3 60 达标 4 北厂界 昼间 42.9 60 达标 备注：夜间不生产 由上表可见，项目生产设备噪声经厂房隔声、设备减振及距离衰减后，噪声贡献值很小，各厂界均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，即：昼间噪声值≤60dB（A）。不会改变区域声环境现状功能。 3.3.2交通噪声影响分析 （1）预测方法 采用以下模式对交通噪声进行了预测。 ①i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值按下式计算： 式中：(LAeq)i----i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值，dB； LW,i ----第i型车辆的平均辐射声级，相当于7.5m处的A声级，dB； Ni ----第i型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量（按附录B计算），辆/h； vi ----i型车辆的平均行驶速度,km/h； T ----LAeq的预测时间，在此取1h； ΔL距离----第i型车辆行驶噪声,昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为r的预测点处的距离衰减量,dB； ΔL纵坡----公路纵坡引起的交通噪声修正量,dB； ΔL路面----公路路面引起的交通噪声修正量,dB。 ②各型车辆昼间或夜间使预测点接到的交通噪声值应按下式计算： 式中：(LAeq)L、(LAeq)M、(LAeq)S---分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB； (LAeq)交--- 预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB； ΔL1---- 公路曲线或有限长路段引起的交通噪声修正量，dB； ΔL2---- 公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量，dB； （2）预测结果与评价 预测参数如下：大、中、小型车的比例为：0.8：0.1：0.1；大、中、小型车的流量分别为为：48辆/h、6辆/h、6辆/h。车道宽度为：5米；大型车车速60km/h，中型车60km/h，小型车70km/h。 本评价以道路中心为原点，采用上述模式对公路的交通噪声进行了预测，结果见表7-15。 表7-15 公路交通噪声预测结果 dB（A） 距离 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 预测值 54.22 50.75 48.52 46.87 45.56 44.46 43.53 42.71 41.99 41.33 由上表可见，在采取环评所规定的措施后，在距离道路中心40m范围内能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，100m以外范围内能达到1类标准，本工程运输路线经采取限值车速、禁止鸣笛、禁止夜间运输等措施后，其对沿线村庄的声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物污染源分析 项目建成营运后，固体废物主要包括废混凝土试块、沉渣、除尘灰及生活垃圾等。 （1）废混凝土试块 项目实验室会产生少量的废混凝土试块，产生量约为1t/a，经收集后送建筑垃圾填埋场处置。 （2）沉渣 根据类比调查，砂石分离器和沉砂池的沉渣产生量约为3t/a，可作为生产原料回用。 （3）除尘灰 根据工程分析，布袋除尘器收集到的除尘灰约为341t/a，经收集后返回于生产。 （4）生活垃圾 本项目职工人数10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年工作150天，则生活垃圾产生量为0.75t/a，经垃圾桶收集后送环卫部门指定地点处置。 综上，项目固体废物产排情况及处置情况见表7-16。 表7-16 固体废物产排及治理措施表 序号 固废 名称 产生环节 属性 产生量 （t/a） 废物代码 处置方式 排放量（t/a） 1 废混凝土 试块 实验 一般固废 1 99 送建筑垃圾填埋场 处置 0 2 除尘灰 布袋除尘 一般固废 341 99 返回于生产 0 3 沉渣 沉淀池 一般固废 3.0 99 0 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 0.75 / 经收集后送环卫指定地点处置 0 4.2固体废物影响分析 项目各类固体废物，废混凝土试块送建筑垃圾填埋场处置；沉渣、除尘灰经收集后返回于生产；生活垃圾经收集后送环卫部门指定地点处置。综上，项目各类固废均合理处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 5.1土壤评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于III类项目；项目占地小于5hm2，为小型类项目；项目周边有耕地，敏感程度为敏感；因此，污染影响型项目评价等级为三级。具体划分如下表： 表7-17 污染型项目评价工作等级划分表 敏感程度 评价价等级 规模 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤影响评价工作 综上，项目土壤评价等级为三级。 5.2土壤影响途径识别及影响分析 土壤影响途径分为三种：大气沉降、地表漫流、垂直入渗。根据项目工程特点，项目废气为粉尘，主要成分为CaCO3，不涉及有毒有害物质的重金属，不会对土壤造成影响；项目废水主要为生活污水、洗车废水、冲洗废水等，主要污染物为SS，且各水池构筑物池底、池壁均采用水泥硬化，垂直入渗的可能性很小，不会对土壤造成影响；项目各类废水均设有收集池进行收集，不会形成地表漫流，且厂区内地面全部硬化，不会对土壤造成影响。 5.3小结 5.3.1评价结论 根据现状监测，项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准；通过采取先进环保措施工艺、加强厂区硬化防渗等措施后，项目污染物对土壤环境影响较小。因此，从土壤环境影响角度出发，本项目建设是可接受的。 5.3.2土壤自查表 表7-18 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有 土地利用类型 建设用地；农业用地(；末利用地( 占地规模 1.4596hm2 敏感目标信息 敏感目标（耕地），方位（四周），距离（0.05km范围） 影响途径 大气沉降□；地面温流□；垂直入渗；地下水位□；其他（） 全部污染物 / 特征因子 / 所属土壤环境影响评价项目类别 I类□；II类；III类(；IV类□ 敏感程度 敏感；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级；三级( 现状调查内容 资料收集 a) □；b）□；c）□；d）□ 理化特性 阳离交换量、pH、含盐量 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 3 0 0-20cm 柱状样点数 0 0 现状监测因子 GB/36600中基本项目，以及 pH 值。 现状评价 评价因子 GB/36600中基本项目，以及 pH 值。 评价标准 GB15618；GB36600(；表D1□；表D2□；其他（ ） 现状评价结论 满足GB36600中用地标准 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录E□；附录F；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（0.05km范围内） 影响程度（轻度） 预测结论 达标结论：a) ; b) □；c）□ 不达标结论：a) □；b) □ 防控措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程控制；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 公开 评价结论 现状监测满足GB36600中用地标准，类比分析，通过采取先进环保措施工艺、加强厂区硬化防渗，项目污染物对土壤环境影响较小。从保护土壤环境角度看，本项目建设可行。 6、风险影响分析 本项目生产过程中主要物料为砂石、水泥、粉煤灰等，不涉及有毒有害物料，不存在事故风险源，不会对周边环境造成风险影响。 三、环境管理要求及环境监测计划 1、环境管理要求 为了方便管理，需要制定完善的环境管理规章制度，并把它作为建设单位领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，使今后的环境管理做到“有章可循”，以保证环境管理工作的顺利实施。同时，各项规章制度要具有针对性和可操作性，除要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到的各项管理工作之中，还应建立各岗位定量考核细则，以便于操作和执行。 最基本的环境管理制度有如下几个方面： （1）环境保护工作管理规定； （2）环保设施开停车报告制度； （3）环境保护职责条例； （4）环保统计管理办法； （5）项目“三同时”管理规定； （6）环境污染防治设施运行管理考核办法； （7）环境保护监测管理规定； （8）环境污染事故管理规定； （9）环保专职员职责范围及工作标准。 2环境监测计划 环境监测的目的是通过对项目污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目对环境的污染较小，无需单独设立环境监测站，环境监测任务委托有资质单位。具体监测计划见下表： 表7-19 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 搅拌站除尘器进出口 颗粒物 每年1次 《水泥工业大气污染物排放标准》中大气污染物排放限值 厂界 颗粒物 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 监测单位 委托当地有资质的环境监测单位 3、信息公开 （1）公开企业基础信息; （2）公开企业排污信息； （3）公开防治污染设施的建设和运行情况； （4）公开建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）公开企业年度自行监测报告。 四、工程环保投资估算 项目总投资2000万元，其中环保投资307万元，占总投资的15.35%。环境保护措施投资估算情况见下表。 表7-20 项目环境保护措施投资一览表 类别 污染源 污染防治措施 投资(万元) 废气 砂石堆场 建设3500m2全封闭堆场1座，并定期洒水 150.0 筒仓 每个筒仓顶部配套1台引风机+1台布袋除尘器，共4套 40.0 搅拌站 建设全封闭搅拌楼，并配套1台引风机+1台布袋除尘器+15m排气筒 30.0 物料转运 采用全密闭输送皮带和设备 10.0 运输扬尘 道路硬化，严禁超载，篷布遮盖，及时洒水、清扫 5.0 废水 清洗平台 设1座10m3循环水池，循环使用，不外排 2.0 设备、罐车、地坪冲洗 设1座30m3沉淀池，经砂石分离+沉淀后回用于生产 10.0 生活污水 经沉淀后用于厂区洒水抑尘 / 初期雨水 设1个100m3收集池，经收集后用于厂区洒水 5.0 噪声 生产设备 选用低噪设备，室内安装、基础减振、定期维护 4.5 运输车辆 禁止鸣笛、限值车速 / 固废 废混凝土试块 经收集后送建筑垃圾填埋场处置 / 除尘灰 经收集后返回于生产 沉渣 生活垃圾 垃圾桶2个，经收集后送当地环卫部门指定地点处置 0.5 其他 绿化 绿化面积2000m2 20.0 硬化 场地地面全部硬化，硬化率100% 30.0 总计 307 五、污染物排放清单 项目建设完成后，污染源排放清单见表7-21。

表7-21  项目污染源排放清单一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 环保措施及参数 | 排污口信息 | 排放标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输 | 扬尘 | / | 0.48 | 无 | 运输车辆严禁超载，帆布覆盖，并对路面硬化，定期洒水、清扫，加强绿化等措施后，抑尘效率70% | 无 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物特别排放限值及无组织排放限值 | ① 废气治理措施、设计参数、去除效率及其运行情况； ② 例行监测达标情况 |
|  | 砂石堆场 | 粉尘 | / | 0.225 | 无 | 全封闭厂房，并配套洒水装置，同时降低卸料高度等，抑尘效率95% | 无 |  |  |
|  | 物料转运 | 粉尘 | / | 0.105 | 无 | 采用全密闭输送皮带和设备 | 无 |  |  |
|  | 筒仓 | 粉尘 | 9.58 | 0.207 | 0.207 | 每个筒仓顶部配套引风机+布袋除尘器（共4套），经处理后由筒仓顶部排出 | 筒仓顶部 |  |  |
|  | 搅拌工序 | 粉尘 | 9.71 | 0.524 | 0.524 | 经微负压收集后引至1套布袋除尘器处理后由15m排气筒排放 | Φ1.0×15排气筒 |  |  |
|  |  |  | / | 0.1325 | 无 | 位于全封闭搅拌楼内，抑尘效率为95% | 无 |  |  |
| 废水 | 车辆冲洗水 | 废水量 | / | 0 | 无 | 设1个10m3沉淀池，循环使用 | 无 | 不外排 | / |
|  | 设备、罐车、地坪冲洗 | 废水量 | / | 0 | 无 | 设1座30m3沉淀池，经砂石分离+沉淀后回用于生产 | 无 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 0 | 无 | 经沉淀后用于厂区洒水抑尘 | 无 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | / | 0 | 无 | 设1个100m3收集池，经收集后用于厂区洒水 | 无 |  |  |
| 固体废物 | 实验室 | 废混凝土试块 | / | / | 无 | 经收集后送建筑垃圾填埋场处置 | 无 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单中的有关规定 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | / | / | 无 | 经收集后返回于生产 |  |  |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | / | / | 无 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | / | / | 无 | 设2个垃圾桶，经收集后送环卫指定地点处置 |  | 环卫部门管理要求 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养。 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 噪声治理措施；例行监测达标情况 |
|  | 运输车辆 |  | / | / | 禁止鸣笛、限值车速 | / |  |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓 | 粉尘 | 每个筒仓顶部配套1台引风机+1台布袋除尘器，共4套，除尘效率不低于99.8% | 达标排放 |
|  | 搅拌站 | 粉尘 | 建设全封闭搅拌楼，并配套1台引风机+1台布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 砂石堆场 | 粉尘 | 采用全封闭厂房，并定期洒水 |  |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 采用全密闭输送皮带和设备 |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 道路硬化，严禁超载，篷布遮盖，及时洒水、清扫 |  |
| 水污染物 | 清洗平台 | 废水量 | 设1座10m3循环水池，循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 设备、罐车、地坪冲洗 | 废水量 | 设1座30m3沉淀池，经砂石分离+沉淀后回用于生产 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 用于厂区洒水抑尘 |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 设1个100m3收集池，经收集后用于厂区洒水 |  |
| 固体 废物 | 实验室 | 废混凝土试块 | 经收集后送建筑垃圾填埋场处置 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 经收集后返回于生产 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 经收集后送当地环卫部门指定地点处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养，室内布置。 | 达标排放 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 限值车速，禁止鸣笛 |  |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期采取将开挖的土石方及时回填、临时放置的土方设置遮挡措施，防止水土流失；在项目场界四周修建雨水泄洪沟；及时对项目内和周边影响范围进行绿化和恢复等措施。 运行期加强厂区地面硬化，保证无裸露地表。同时应进行绿化，充分利用植物对污染物的净化作用，来减缓大气及噪声污染。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目建设概况 繁峙县龙盛商砼有限公司成立于2019年，主要从事混凝土预拌、销售。项目拟投资2000万，在繁峙县大营镇西三泉村建设混凝土搅拌站项目，建设完成后可实现年生产混凝土10万方。 2、环境质量现状 （1）环境空气 本次评价收集了繁峙县2018年例行监测数据，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子超标，区域环境空气质量不达标。根据补充监测数据，评价范围内特征污染因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）声环境 根据现状监测结果，各厂界可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，区域声环境现状良好。 （3）土壤环境 根据现状监测，项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准。 3、污染物排放情况 （1）大气污染物排放 ①运输扬尘 根据工程分析，运输扬尘经厂区硬化、运输车辆严禁超载，用篷布遮盖运输物品，防止物料洒落，并对运输道路设置专人定期洒水、清扫，抑尘效率为70%，运输道路扬尘排放量为0.48t/a。 ②砂石储存粉尘 根据工程分析，砂石储存粉尘经采用全封闭钢结构厂房，并定期洒水，抑尘效率可达95%以上，抑尘后无组织排放量为0.225t/a。 ③筒仓粉尘 根据工程分析，筒仓废气经配套布袋除尘器处理后有筒仓顶部排放，处理效率达到99.8%，则排放量为0.207t/a。 ④物料转运粉尘 根据工程分析，物料转运粉尘采取全封闭皮带输送机，受料口、配料口采用封闭措施，并定期洒水，无组织粉尘排放量为0.105t/a。 ⑤搅拌站粉尘 根据工程分析，搅拌机位于全封闭搅拌楼内，经微负压收集后连接至1套布袋除尘处理后由15m排气筒排放，排放量为0.524t/a；未收集到粉尘经厂房阻挡后，无组织排放量0.1325t/a。 （2）废水 项目废水包括清洗平台、生产设备、罐车、地坪等冲洗废水及生活污水。其中清洗平台设置10m3循环水池，清洗水循环使用，不外排；生产设备、罐车、地坪等冲洗废水产生量为8.4m3/d，经30m3沉淀池收集后返回于生产；生活污水产生量0.24m3/d，用于厂区洒水抑尘，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于运输车辆、搅拌机、装载机、输送机、泵类等，源强声级为65~85dB（A），经基础减振、室内布置、距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会改变周围声环境质量现状。 （4）固体废物 项目建成营运后，废混凝土试块产生量1t/a，经收集后送建筑垃圾填埋场处置；沉渣产生量3.0t/a，除尘灰产生量341t/a，经收集后返回于生产；生活垃圾产生量0.75t/a，经垃圾桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。 4、主要环境影响 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，废气污染物排放量较少；废水不外排；固体废物全部合理处置；噪声均能达标排放。因此，项目建成后对区域环境质量影响较小。 5、环境保护措施 5.1大气污染物 （1）运输扬尘：厂区地面全部硬化，运输车辆严禁超载，用篷布遮盖运输物品，防止物料洒落，并对运输道路设置专人定期洒水、清扫，抑尘效率为70%； （2）砂石堆场扬尘：砂石堆场采用全密闭钢结构厂房，定期洒水，抑尘效率可达95%； （3）筒仓废气：每个筒仓仓顶配套1台脉冲式布袋除尘器，共4台，过滤风速0.8m/min，过滤面积为94m2，要求处理效率达到99.8%； （4）转运粉尘：物料转运采用全密闭输送皮带和设备，位于全密闭钢结构厂房内，抑尘效率95%； （5）搅拌粉尘：经引风机微负压引至1套脉冲式布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。引风机风量为45000m3/h，过滤风速0.8m/min，过滤面积为937.5m2，收集效率99%，除尘效率99.8%。 5.2废水 清洗平台冲洗水：设10m3循环水池，循环使用，不外排； 生产设备、罐车、地坪等冲洗废水：设1座30m3沉淀池，经砂石分离+沉淀后回用于生产； 生活污水：用于洒水抑尘，不外排。 5.3噪声 （1）选用低噪声性能的设备；对因设备振动产生的噪声，采用相应阻尼和隔振措施，如加装弹性橡胶衬垫等以降低噪声。 （2）各类设备均采用室内布置，并进行基础减振。 （3）加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 （4）运输车辆：①加强运输车辆管理，加强维护保养，保证车辆运行良好，减少车辆非正常运输噪声；②物料的运输安排在白天，禁止夜间运输，在午休时间减少运输量，经过沿线村庄时，减速慢行，禁止鸣笛，减少对运输沿线村庄的噪声影响。 5.4固体废物 废混凝土试块经收集后送建筑垃圾填埋场处置；沉渣、除尘灰经收集后返回于生产；生活垃圾经收集后送当地环卫部门指定地点处置。 6、环境监理与管理 严格执行各项环境管理制度，保证环保设施的正常进行；设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护，做大勤查、勤记、勤养护；积极配合环保部门的检查、验收。定期对场界噪声进行监测。 7、建设项目环境可行性结论 综上所述，繁峙县龙盛商砼有限公司新建商砼搅拌站项目不存在重大环境制约因素；在采取环评规定的环境保护措施、生态保护措施和环境管理措施的条件下，对周围环境影响较小。项目建设从环保角度来看是可行的。 二、建议： 1、该项目(工程)建成后，报请有关主管部门审批后，方可投入正常运营。 2、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 3、加强设备各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。

预审意见： 经办人： 公章： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附表 附件1、委托书 附件2、其他与环评有关的行政管理文件 附图1、项目地理位置图 附图2、四邻关系及环境目标保护图 附图3、项目平面布置图 附图4、地表水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

耕地

耕地

耕地

耕地

项目位置

企业

北

基础工程

主体工程

安装工程

工程验收

噪声

扬尘

扬尘

扬尘

生活污水

建筑垃圾

搅拌机清洗废水

罐车清洗废水

砂石分离

沉淀池1

沉淀池2

清水池

回用于生产

地面清洗废水