建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料

仓储项目

建设单位：山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司

编制日期：2020年2月

# 山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司《白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目》

# 修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目占地的性质，细化繁峙县生态功能区划和生态经济区划，分析项目建设与两区规划的相符性。补充调查评价区集中式乡镇饮用水源地和分散式水井分布介绍。分析本项目选址与（晋环环评函）【2017】102号）的相符性，进一步细化选址的环境可行性分析。 结合项目周边交通运输（铁路）条件，分析项目拟采用的运输方案与相关政策的相符性。 | 明确了项目占地性质，附件增加了繁峙县自然资源局关于本项目的用地情况说明。 | P3、附件 |
|  |  | 细化了繁峙县生态功能区划和生态经济区划，分析项目建设与两区规划的相符性。 | P27-29 |
|  |  | 补充了评价区集中式乡镇饮用水源地和分散式水井分布介绍。 | P17 |
|  |  | 分析了本项目选址与（晋环环评函）【2017】102号）的相符性，细化了选址的环境可行性分析。 | P3-4 |
|  |  | 分析了项目拟采用的运输方案与晋政办发【2019】39号的相符性。 | P4 |
| 2 | 细化封闭物料储库建设技术参数，完善库内物料分区堆存方案。细化原料供应来源，给出不同煤种的储存量及周转量，核实原煤及产品煤质指标，补充产品方案。细化主要生产设备规格型号及台（套）数，完善细化储库洒水抑尘设备的配置清单，明确库内地面硬化要求，完善工程厂区及储库内平面布置图。 | 细化了封闭物料储库建设技术参数，增加了库内物料分区堆存方案。 | P6 |
|  |  | 细化了原料供应来源，给出了不同煤种的储存量及周转量，重新核实了原煤及产品煤质指标，补充了产品方案。 | P8-9 |
|  |  | 细化了主要生产设备规格型号及台（套）数，完善细化储库洒水抑尘设备的配置清单，明确库内地面硬化要求 | P9、P11 |
|  |  | 完善了工程厂区及储库内平面布置图 | 附图 |
| 3 | 细化原煤破碎、配煤环节粉尘收集及处理方案，核实布袋除尘器处理风量、处理面积及处理效率，核实粉尘排放总量，完善环境空气影响预测评价内容。 | 细化了原煤破碎、配煤环节粉尘收集及处理方案，重新核实了布袋除尘器处理风量、处理面积及处理效率，核实了粉尘排放总量，完善了空气影响预测评价内容。 | P49-53 |
| 4 | 核实用排水量，细化水平衡分析。细化洗车平台建设要求，完善储库淋控水收集池、场内初期雨水收集池、生产废水沉淀池位置和容积等要求。 | 核实了用排水量，细化了水平衡分析图。 | P10-12 |
|  |  | 细化了洗车平台建设要求，完善储库淋控水收集池、场内初期雨水收集池、生产废水沉淀池位置和容积等要求。 | P55 |
| 5 | 核实土壤环境敏感目标及评价等级，完善土壤评价内容。完善评价区水文地质资料收集，完善地下水敏感目标调查，核实地下水评价级别及评价范围。完善分区防渗方案，细化区域地表水系图。 | 核实了土壤环境敏感目标及评价等级，增加了土壤评价专题。 | 土壤专题 |
|  |  | 完善评价区水文地质资料收集，完善地下水敏感目标调查，核实地下水评价级别及评价范围。完善分区防渗方案，细化区域地表水系图。 | 地下水专题P8-13、P24、图3、图6 |
| 6 | 调整评价执行标准，完善污染物排放清单，明确污染物排放管理要求。 | 调整了评价执行标准，完善了污染物排放清单，明确了污染物排放管理要求。 | P35、P67-68 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目北侧                           项目西侧

# 项目东侧                           项目南侧

场区概况                               场区概况

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司 |
| 法人代表 | 刘连科 | 联系人 | 李国功 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园 |
| 联系电话 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 034302 |
| 建设地点 | 忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | 2019-140924-59-03-109991 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | G592通用仓储 |
| 占地面积 （平方米） | 17100 | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 2100 | 其中：环保投资（万元） | 1475 | 环保投资占 总投资比例 | 70.24% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 一、项目背景及任务由来： 1、项目背景 山西是我国第一产煤、输煤和出口大省及能源重化工基地。煤炭资源优势得天独厚，储量大、分布广、品种全、质量优、易开采。全省含煤面积6.48万km2，约占全省国土总面积的40%，主要分布在大同、宁武、河东、西山、沁水、霍西六大煤田和浑源、繁峙、五台、垣曲、芮城、平陆等地，煤炭资源遍布94个县（市区）。 目前，煤炭产业虽然形成了一个较为完整的产、供、销体系，但由于煤炭用户有高峰期和低潮期，也有一些是季节性用户，如冬季供热单位等，造成了煤炭市场的动荡和波动，这种情况的出现，一方面造成了采煤企业在销售淡季不能开足马力生产，影响产能，销售旺季又出现了供不应求的现象；另一方面，煤炭用户在使用淡季由于签订合同所以不得不占用很大的库存，无形中加大了用煤企业的财政压力，而在使用旺季由于煤炭吃紧，煤炭价格上涨，又给用煤企业加大了经济负担。 山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司主要从周边合法煤矿进煤，将其储存在储煤库，配煤供山东德州发电厂使用。目的是在煤炭销售淡季把煤炭生产企业的煤炭收回来，让其能够长期稳定的开足马力生产，发挥其最大的效能，而在用煤高峰期又能满足供应用户，平抑市价，缓冲外部环境对煤炭生产企业的影响。同时，公司建设白云岩库及玄武岩库，用于储存公司今后白云岩、玄武岩开采项目粒径40mm以下的白云岩、玄武岩，能缓解采石场的库存压力。山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司规划建设一个符合环保要求的标准化储库。2019年5月6日，繁峙县发展和改革局于2019年12月13日对本项目予以备案（项目编码：2019-140924-59-03-109991）。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目中储配煤炭属于[四十一、煤炭开采和洗选业][130煤炭储存、集运]，应该编制环境影响报告表；仓储销售白云岩、玄武岩属于[四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业][180仓储（不含油库、气库、煤炭储存）][其它]，应该编制登记表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司2019年12月正式委托我单位承担本项目环评工作。接受委托后，我单位组织环评人员赴现场实地踏勘，对项目所在地区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、区域敏感因素以及拟建项目的工程内容进行了全面的调查，同时，课题组通过对现场进一步调查，对项目排污去向和厂址周围环境进行了认真查看，对污染源现状、区域发展规划等进行了进一步调查，我课题组成员进行了详细的工程分析，对各环境要素进行了影响分析与评价、对策研究等工作，最终编制完成了山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司《白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目环境影响报告表》（送审本）。 忻州市生态环境局繁峙分局于2020年1月16日在繁峙县主持召开了本项目的技术评审会，根据技术审查意见，环评项目组人员对报告表进行了补充、修改，在此基础上编制完成了山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司《白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报请环境保护行政主管部门进行审批。 3、项目进展情况 根据现场调研，本工程未开工建设。 4、项目合理性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目未列入淘汰类或限制类项目，符合国家产业政策。繁峙县发展和改革局对项目进行了备案（项目编码：2019-140924-59-03-109991）。 （2）选址可行性 项目位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园。2020年1月17日繁峙县自然资源局出具关于山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司项目用地情况说明，证明该项目已列入繁峙县土地利用总体规划，用地手续正在办理中。项目厂区北侧为岩棉厂，南侧为乡道，东西两侧为空地。 （3）环境敏感区 项目不在自然保护区、水源保护区、风景旅游区、天然林、重要湿地保护范围内，未发现属于国家级和省级的文物保护单位及名胜古迹。 因此，从环境保护角度讲，项目选址是可行的。 5、与晋环环评函【2017】102号文及其他政策的符合性 表1 项目与晋环环评函【2017】102号文的相符性分析 序号 晋环环评函【2017】102号文 本项目建设内容 相符性 选址原则 严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设种类煤场。 本项目不在自然保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内。 符合 在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边1公里以内，原则上不得建设各类煤场。 项目建设地点位于城镇规划区边界30公里外。周边1公里内居民聚集区有角尔河村，项目位于角尔河村东南550m处，项目周边1公里以内没有旅游区和其他严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业。项目建设全封闭储库，内设喷雾洒水装置，自动化配煤系统配套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，处理后经15m排气筒排放。煤炭装卸均在封闭煤库内，同时采取喷雾洒水等降尘措施，配套建设轮胎清洗设备。经采取上述措施后，根据估算模式计算结果，项目建设对1公里内居民聚集区角尔河村的影响较小。 符合 在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 项目距离G108国道1360km，1公里可视范围内无高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路。 符合 总体 要求 其他区域的煤场应按照不同行业特点采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染。 本项目建设全封闭煤库，并在厂区四周设置挡风抑尘网，可有效控制扬尘污染。 符合 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环。 本项目在出场处设置洗车平台，煤库防尘喷雾洒水、洗车等闭路循环。 符合 煤炭储存 煤炭储存：其他区域的煤场应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防治扬尘污染。 本项目建设全封闭煤库，内设喷雾洒水装置，煤炭装卸均在矩形煤库内进行。 符合 煤炭运输、装卸 煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、公路煤炭集运站应固定装卸位置并采取密闭措施；不能固定位置的，应在装卸的同时采取喷淋洒水等降尘措施。 本项目固定装卸位置并同时采取喷雾洒水等降尘措施。 符合 防自燃措施 煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、煤炭集运站（装车站）应当采取有效防燃措施，防止大气污染。 封闭式储库，设置全覆盖喷雾设施。 符合 项目采取的各项污染防治措施符合山西省环境保护厅关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函【2017】102号）中规定的污染控制技术要求，因此，本项目的建设符合晋环环评函【2017】102号文的相关要求。 根据山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知（晋政办发【2019】39号）关于推进大宗物料的清洁运输要求：进出企业的铁精矿、煤炭、 炭等大宗物料最大程度采用铁路、管道或管状带式运输机等清洁方式运输；达不到的，采用新能源汽车或达到国六排放标准的车辆运输。距离项目最近的铁路站为东北侧4.3km金山铺站，物料运输优先考虑铁路运输，若不具备条件，须采用新能源汽车或达到国六排放标准的车辆运输。 6、“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 经调查，繁峙县未划定生态红线区域，项目占地不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。此外，根据《山西省主体功能规划》，繁峙县位于省级重点生态功能区，不违背《山西省主体功能规划》的规定。根据《繁峙县生态功能区划》及《繁峙县生态经济区划》，项目位于II繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区及II6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区，不违背繁峙县生态功能区划和繁峙县生态经济区划的要求，不逾越生态保护红线。 与环境质量底线相符性分析 大气环境：本次评价引用繁峙县2018年全年例行监测数据，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均浓度要求，项目所在地PM10、SO2、PM2.5浓度超标倍数分别为0.08、0.35、0.26，说明区域已经受到PM10、SO2、PM2.5的污染，属于不达标区。 本项目废气主要有配煤机粉尘、皮带输送粉尘、运输扬尘、储煤库扬尘、装卸扬尘，采取的措施为：对自动化配煤系统安装配套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，处理后经15m排气筒排放；采用封闭皮带输送，储库顶部设有自动喷雾洒水装置；对厂区内地面进行硬化并进行清扫、洒水，以减少道路扬尘；建设全封闭式轻钢结构储库，并对地面采取硬化处理，在储库内设9套喷雾洒水装置，喷头数量保证喷洒覆盖率100%，装卸和转运采取移动式喷雾炮抑尘进行操作，同时对运输车辆采用篷布进行覆盖，对车辆出厂前进行冲洗，降低粉尘浓度。 在采取环评规定的治理措施后，各项污染物均可满足达标排放的要求，不会明显影响区域环境空气容量指标，本项目的建设能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 水环境：距离项目最近的地表水为项目北侧2.0km的滹沱河。项目无生产废水，员工盥洗废水经收集后回用于厂区泼洒抑尘，不外排，对区域水环境影响较小。 声环境：项目北侧为岩棉厂，南侧为乡道，东西两侧为空地。主要噪声源为附近厂区运营噪声，声环境一般。项目运营期间主要噪声源为装载机、配煤机及运输车辆，在采取减速慢行、禁止鸣笛、设备减振降噪等措施后，噪声可以达标排放。 综上所述，项目在采取环评相关要求的污染防治措施后，各污染物均能达标排放，对项目所在区环境质量现状影响较小。 （3）资源利用上线：项目原辅料、动力供应充足，营运工序中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 本项目所在地未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），该项目属于允许类项目，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。繁峙县发展和改革局对项目进行了备案（项目编码：2019-140924-59-03-109991）。 二、工程概况 1、建设项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目 （2）建设单位：山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司 （3）建设地点：忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园 （4）建设性质：新建 （5）投资规模：总投资2100万元，资金来源由企业自筹 （6）占地面积：17100㎡ 2、建设地点及四邻关系 项目位于忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，地理坐标北纬N39°15′27.61″，东经E113°36′55.56″。项目北侧为山西省繁峙县长田建材科技有限公司（岩棉厂），南侧为乡道，东西两侧为空地。地理位置详见附图。 3 建设规模与内容 建设规模 年仓储销售白云岩5万吨，玄武岩5万吨，储配煤炭80万吨。 建设内容 项目占地17100m2，总建筑面积为11000m2。本次建设内容主要包括1座全封闭储煤库、1座全封闭白云岩库、一座全封闭玄武岩库及附属设施。经现场勘查，项目未开工建设。本工程主要建设内容见下表。 表2 工程主要建设内容和规模 类别 建设内容 建设规模 备注 主体工程 全封闭储库 1座全封闭轻钢结构，占地面积9900m2（150m*66m*13m），位于厂区中央，内部分别白云岩库、玄武岩库和煤库，库之间用4m高彩钢隔开。白云岩库占地面积760m2（23*33*13m），玄武岩库占地面积760m2（23*33*13m），煤库占地面积8382760m2（66*127*13m）。各库内设喷雾洒水、通风净化等设施，库内分区域堆放煤炭、白云岩及玄武岩，储库内煤的堆存平均高度为4m，库内建设9套喷雾洒水装置，1套自动化配煤系统配套布袋式除尘器，配煤机共设2个受料口（2#原煤受料口1个、5#原煤受料口1个）并对自动配煤系进煤口和出煤口处设置集尘罩，处理风量30000m³/h，处理效率99%，处理后经15m排气筒排放，煤炭的运入和运出采用汽车运输，装卸均在库内。 未建 辅助工程 办公生活区 位于厂区西南侧，一层，砖混结构，占地1000m2，设门卫、办公室、财务、化验室、宿舍、会议室等。 未建 地磅房 一层，砖混结构，占地面积24m2，位于厂区东南侧。 未建 物品库 一层，砖混结构，占地面积24m2，位于厂区东南侧。 未建 厕所 旱厕，砖混结构，占地面积10m2，位于厂区西侧。 未建 公用工程 供电 由冶金装备制造园供电管网供给 / 供暖 办公区采用空调进行采暖 / 供水 由冶金装备制造园给水管网供给 / 排水 厂区西南侧建有250m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水沉淀后用于洒水降尘。生活污水为盥洗用水，较为清洁，收集后用于厂区抑尘洒水，轮胎冲洗废水经沉淀池沉淀后用于储库喷雾降尘。 未建 环保工程 废气 储存、装卸扬尘 全封闭储库，厂区地面全部硬化，储库设置9套喷雾洒水设施，洒水喷枪喷射半径30m，可全面覆盖储库，装卸和转运采取移动式喷雾炮抑尘。 环评要求 配煤粉尘 配煤机受料口上方设置集尘罩，粉尘通过引风机引入到布袋除尘器中进行处理，布袋过滤面积800㎡，过滤风速0.63m/min，处理风量30000m³/h，处理效率99.5%，处理后经15m排气筒排放，配煤机设置在封闭式储库内。 运输扬尘 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，路面定期清理、洒水降尘，场区出口设1座洗车平台，车辆驶离厂区时进行轮胎清洗。 废水 生活污水 员工生活区厕所为旱厕，员工生活废水主要为盥洗废水，可收集后直接泼洒厂区地面抑尘。 初期雨水 在厂区西北侧地势最低处建设一座容积250m3的初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后用作场地洒水抑尘。 车辆清洗废水 厂区出口设1座洗车平台，建一座20m3的沉淀池，车辆清洗废水沉淀后用于储库喷雾降尘，不外排。 淋控水 各储库四周设置截排水沟，储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，储煤库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，收集各堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水。 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶，集中收集后定期由当地环卫部门清运。 沉淀池沉泥 定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理。 除尘灰 经收集后当作产品进行出售。 设备维修废机油 厂区内按标准建设建筑面积为10m2的危废暂存间，经收集后定期交由有资质的单位回收处置。 4、总平面布置 本项目总占地面积17100m2，其中储库占地9900m2。根据项目平面布置可知，厂区设两个出入口，人流出入口位于厂区西南部，物流出入口位于厂区东南部，办公生活区位于厂区西南部，储库位于厂区中部，磅房、洗车平台、物品库位于厂区东南部。储库内西侧为储煤区，东南侧及东北侧分别堆存玄武岩、白云岩，储煤区存煤必须保持合理形态，根据不同煤质分类分区堆放，并标明堆存时间及数量，煤堆宜呈长方形堆存，煤堆各坡面倾角以40—45°为宜；场区西北侧设置一个250m3初期雨水收集池，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于场区内抑尘洒水。 根据国家《工业企业总平面设计规范》的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确合理。平面布置详见附图14、15。 5、原料来源及产品方案 本项目年仓储销售白云岩5万吨、玄武岩5万吨、年储配煤80万吨。所需原煤（主要是2#原煤和5#原煤）均从周边煤矿进行购买，原煤硫分小于1.5%，主要由大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司供应（批采2、4、5、7、11号煤层），本工程不进行煤炭洗选，仅进行混配，煤进行配比混合后外售，销往山西同华电力有限公司。白云岩、玄武岩从公司岩棉厂破碎后转运储存，粒径40mm以下。 本项目煤库最大储煤容量约为3.36万吨，建成后年配煤80万吨，年周转28次，平均每次周转天数14天。白云岩库最大储量约为0.4万吨，年储存量5万吨，年周转12次，平均每次周转天数30天。玄武岩库最大储量约为0.4万吨，年储存量5万吨，年周转12次，平均每次周转天数30天。 （1）煤质特征 原平地区主要含煤地层为石炭系上统太原组，平均厚86.84m，岩性主要为砂质泥岩、泥岩、细—粗粒砂岩、粉砂岩、煤层及薄层石灰岩等，含2、3、4、5、6、6下号煤层。其中2号煤层为井田稳定可采煤层，厚1.80-3.75m，平均3.06m；5号煤层为井田赋煤区局部可采的较稳定煤层，厚0.20-5.48m，平均1.85m；3号煤厚0-1.15m，4号煤厚0-2.17m，6号煤厚0-5.80m，6下号煤厚0-3.09m，均为零星可采煤层，可采煤层平均总厚4.91m，可采含煤系数5.65%。 2#、5#煤层颜色为黑色～深黑色，条痕为黑褐色，沥青～玻璃光泽，断口参差状，节理及内生裂隙发育，条带状结构为主，层状构造。2号煤的抗压强度为0.6～1.3MPa，平均0.9MPa，普氏硬度系数为0.1。5号煤的抗压强度为1.2～2.1MPa，平均1.6MPa，普氏硬度系数为0.2。 2号煤层以半亮型煤为主，半暗型煤少量，5号煤层以光亮型煤为主，暗淡型、半暗型煤次之。 （2）具体方案 本项目年储存、销售原煤80万吨，原煤来源于周边地区取得合法手续的煤矿及洗煤厂，工程原煤煤质指标见表3。 表3 项目配煤方案一览表 序号 品种 质量指标 用量 （万 t/a） 热量MJ/kg 灰份% 水份% 硫份% 1 2#原煤 24.310 25.76 1.18 0.61 27 2 5#原煤 25.252 16.3 1.12 1.09 53 产品主要用户为电厂，产品要求煤质见表4。 表4 产品煤质要求 煤种 热值 （MJ/kg） 质量指标 用量 （万 t/a） 热量MJ/kg 灰份% 水份% 硫份% 产品 ≥20.9 24.310 ≤20 0.65 ≤1.0 27 （3）去向及用途 本项目建成后，年储配煤80万吨。原煤经混配后储存，运往山东德州发电厂使用。 6、主要设备设施 项目主要生产设备见表5。 表5 项目设备设施一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 备注 1 配煤机 柴动4160 1 2受料斗 2 装载机 50型 4 / 3 地磅 100吨 1 / 4 储库喷雾洒水装置 喷洒半径30m，可覆盖主体堆场 9 / 5 化验设备 硫分、灰分化验 1 / 6 布袋除尘器 处理风量30000m³/h，布袋过滤面积800㎡，过滤风速0.63m/min，处理效率99.5% 1 / 7 洗车平台 / 1 / 7、劳动定员和运行制度 劳动定员：定员20人。 运行制度：每天1班制，每班8h工作制，全年工作330天。 8、主要经济技术指标 本工程主要经济技术指标见下表： 表6 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 设计指标 1 建设规模 1.1 运销量 万t/a 煤炭80万t/a 白云岩5万t/a 玄武岩5万t/a 2 劳动定员及工作制度 2.1 定员 人 20 2.2 工作制度 天 330 2.3 日工作小时 h 8 3 动力原材料消耗 3.1 水 m 3 /a 2750 3.2 电 kWh/a 3万 4 总占地面积 m2 17100 5 总投资 万元 2100 9、公用工程 9.1给排水 （1）给水水源 项目供水水源由冶金装备制造园给水管网供给，能够满足项目用水需求。 项目用水 本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗用水、储库喷雾用水、道路洒水和绿化用水。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，采用旱厕，生活用水主要是员工饮用水和盥洗用水。参照《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为1.0m3/d。 ②车辆冲洗用水 车辆冲洗用水量按30L/辆•次计，本项目年周转配煤量80万吨，白云岩5万吨，玄武岩5万吨，运输车辆载重30t/次，项目每天平均进出车辆为90辆，则车辆冲洗用水量为2.7m3/d。 ③储库喷雾用水 储库喷雾降尘用水量按2L/m2•次计算，非采暖期每天洒水2次，采暖期每天洒水1次，本项目储库建筑面积9900m2，则储库抑尘洒水用水量非采暖期为39.6m3/d、采暖期为19.8m3/d。 ④道路洒水抑尘用水 本项目地面洒水面积约为5600m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），每次洒水标准以0.5L/（m2·次）计，非采暖期每天洒水量为2.8m3/d，采暖期道路不洒水。 ⑤绿化用水 根据《山西省用水定额》（DB14/1049.3-2015）绿化洒水按照0.28m3/m2·a计，项目绿化面积为500㎡，年洒水量为140m³/a，按照洒水天数215d计算，则日用水量为0.65m³/d。 （3）排水 项目废水主要为车辆清洗废水和生活污水。 车辆清洗废水主要是洗车平台废水，经沉淀池沉淀后用于储库喷雾洒水，产生量按用水量的80%计算，产生量为2.16m3/d； 厂区各堆场产生的淋控水，环评要求地面硬化、做防渗处理，并建集中水池，将零散排水收集后统一排入集中水池，经沉淀处理后回用于堆场洒水，不外排； 生活污水主要是盥洗废水，水质简单，可收集后用于厂区地面洒水抑尘，产生量按用水量的80%计算，产生量为0.8m3/d。 项目用水量及废水产生量计算结果见表7，项目水平衡见图1、图2。 表7 厂区项目用排水量一览表 序号 类别 数量 用水标准 日用水量m 3 日排水量m 3 备注 1 生活用水 20 50L/（人·d） 1.0 0.8 / 2 车辆清洗用水 90辆 30L/辆•次 2.7 2.16 / 3 喷雾用水 9900m2 2L/m2•次 39.6 0 非采暖期 4 喷雾用水 9900m2 2L/m2•次 19.8 0 采暖期 5 道路洒水抑尘用水 5600m2 0.5L/（m2·次） 2.8 0 非采暖期 6 绿化用水 500m2 0.28m3/m2·a 0.65 0 非采暖期 图1 项目水平衡图（单位：m 3 /d）非采暖期 图2 项目水平衡图（单位：m 3 /d）采暖期 9.2供电 项目供电由冶金装备制造园供电管网供给，可满足生产需求。 9.3供暖 项目办公生活区冬季采暖为单体式空调取暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目用地为空地，故不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 繁峙县位于山西省东北部，忻州地区东北隅，属于忻州市辖县，地理坐标为东经113°09′--113°58′，北纬38°58′--39°27′之间。东与山西省灵丘县接壤，东南与河北省阜平县交界，东北和浑源县毗邻，北与应县相望，西与代县相连，南与五台县相依。全县东西长68公里，南北宽34.82公里，总面积2368平方公里。 本项目位于山西省忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，地理坐标为北纬N39°15′47.27″，东经E113°36′38.04″。项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 繁峙县境内地形东北高，西南低，东有泰戏山，南依五台山，北靠恒山，中部是狭长的滹沱河河谷地带。全县由山、川、丘陵、沟壑构成。主要山脉有恒山和五台山；恒山山脉主要山峰有铁角岭、碾盘梁、凤凰山和目累坨；五台山东北西南走向，境内长约70公里。五台山由五个台顶得名，也叫五峰，境内有4峰：北台叶斗峰、中台翠岩峰、东台望海峰、西台挂月峰、北台海拔3058米，为五台山主峰，素称“华北屋脊”；东部泰戏山把南北两山连成一体，形成本县的东部屏障，平型关就在其中；中部为滹沱河上游谷地，为忻定盆地的组成部分。全县由山、川、丘陵盘结而成，构成了平川区、丘陵区、石山区三类地区。其中平川区427 km2，占总面积的19.1%，分布在滹沱河两岸；丘陵区721km2，占总面积的32.2%，分布在平川区的北面；石山区1147km2，占总面积的48.7%，分布在南面的五台山区。繁峙县是典型的山区县。 本项目所在地属平川区，厂区地势平坦。 3、气候、气象 繁峙县由于地形特殊，因此形成了特殊的气候：温度低，雨量少，风力大。五台山东西走向，横亘南部，使来自西冷空气受阻于平川，而南来的暖空气亦受影响。 繁峙县属北温带大陆气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。冬季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。 平川区由西向东气候逐渐降低，年平均气温在5℃~8℃之间。丘陵区年平均气温在5℃~7℃之间。山区较复杂，县境东南神堂堡、庄旺一带，为狭窄的山间河谷地带，气候温和，是全县最暖的地区。年平均气温在7℃~10℃之间。最冷的1月份，平均气温-5℃左右；7月份最热，平均气温在22℃~25℃之间。 全县年平均气温为8℃，年极端最高气温在7月份，平川区区为38.2℃，年极端最低气温在1月份，高山区为-25.7℃。 繁峙县多年平均降水量在350-1000毫米之间。其中有两个多雨区：一是伯强沟东西两侧及以南的五台山区，年平均降水量350-1000毫米；另一个恒山部分山区，年降水量为500毫米左右。平川中东部为少雨区，年降水量在400毫米以下；其余丘陵区在400-500毫米之间。其分布特点是：降水量一般是随着海拔高度的增加而增加。 繁峙县降水量的年、月际变化很大。各季降水量的分配很不均匀。各种性质的降水日数以小雨为最多。年蒸发量是降水量的2倍。 繁峙县每年10月份封冻，翌年5月冰融。霜冻期自每年9月中下旬至次年4月上旬，无霜期90-120天，最大冻土深度0.5-1.0m。 4、水文 （1）地表水 繁峙县境内河流均属海河流域，有子牙河和大清河两个水系。滹沱河是子牙河水系一级支流，青羊河是大清河水系二级支流。 滹沱河发源于县境东部的泰戏山脚下，由东向西流经孤山、大营、砂河、下茹越、繁峙县城至笔峰村出境，西入代县，全长80km，县境内流域面积1938km2。沿途有较大支流洪水河、沿口河、羊眼河、双井河、下寨河、峨河等汇入，在境内自大营镇郝家湾至下茹越乡永兴一带形成长二十公里的伏流河。 青羊河发源于繁峙县五台山东台顶东侧的古花岩村，地处繁峙县东南部，由西向东流经神堂堡乡后流入河北省阜平县汇人大沙河。流域面积435km2，在繁峙县境内主河道长36km，流域平均宽度17.4km，河道平均纵坡26.2‰，流域内植被较好，清水流量0.75m3/s，多年平均径流量5600万m3，年推移质输沙量约为1万t。 滹沱河主要支流： 洪水河：发源于柏家庄乡红花沟，至北河交会村入滹沱河，流域面积106.2km2，河长约20.9km，多年平均清水流量0.05m3/s。在洪水河中下游的峪口建有虎山水库，控制流域面积84km2，总库容461万m3。 沿口河发源于繁峙县砂河镇地卜沟，出境后又折返入境，经本县朱家坊于代堡村汇入滹沱河，河长28.5km，河口以上流域面积160km2（其中应县52km2，本县108km2，）。最大洪峰流量35m3/s，平均清水流量0.1m3/s。在河流出山口处建有龙山水库，控制流域面积135km2，总库容690万m3。 羊眼河：它发源于繁峙县五台山东台顶望海峰，由南向北流经东山底乡于集义庄乡万元地村入滹沱河。流域南高北低，山高谷深，沟壑纵横，地形复杂，海拔在1025m～2771m之间，高差悬殊。流域地貌为土石山区，植被较好，流域面积214.45km2，主河道长34.3km，流域平均宽度5.36km，河道平均纵坡32.9‰，清水流量0.3m3/s，年径流1659万m3。河流泥沙以悬移质为主，推移质输沙量约为2.5万t，侵蚀模数1300kg/km2左右。 双井河：发源于应县界河村，由北向南流经上双井、下双井等二十三个行政村，于集义庄乡上永兴村东侧汇入滹沱河。流域地形北高南低，境内山沟密布，沟壑纵横，海拔在1060m～1700m之间，流域面积103.99km2，干流长20km，流域平均宽度为4.9km，平均清水流量0.05m3/s。多年平均径流量441万m3，输沙量3万t左右。 下寨河：发源于铁角岭东南，至下茹越汇入滹沱河，流域面积68.8km2，河长约15.3km，平均清水流量0.02m3/s。 峨河：发源于繁峙县五台山北台顶西侧的大东沟，于代县南留属旧村入滹沱河。流域地形复杂，山高谷深、沟壑纵横，海拔在910m～2000m之间。流域面积为400.31km2，流域地貌多为石山区，其中变质岩山区86%，变质岩林区12%，平原区仅2%，主河道长47km，流域平均宽度3km，河道平均纵坡28.68‰。清水流量1.1m3/s，多年平均径流量6342万m3，输沙量约为1万t。 本项目与繁峙县地表水位置关系图见附图3。 （2）地下水 繁峙县境内地下水以松散岩类孔隙水和变质岩类裂隙水为主，全县地下水储量25.79亿t/a，调节储量1.08亿t/a，动储量3.12亿t/a，可开采储量4.2亿t/a。地下水资源是繁峙县境内主要供水水源。 青羊河山区地下水为变质岩裂隙含水岩系，地下水主要赋存于风化裂隙及构造裂隙之中，水质类型多为HCO3-Ca•Mg型，矿化度小于0.5g/L，pH值7.3～8.9；该区地下水补给来源主要为大气降水，此外还有地表水的补给，地下水排泄方向大致与地表水一致；该区含水岩系为一般山丘区，接受大气降水补给之后，主要沿石英岩、夹千枚岩和白云岩裂隙直接向沟谷排泄，或以泉的形式排泄于沟谷低处，从上游至下游水量逐渐加大，常以清水流量和侧向排泄的形式排至外区；按水文地质条件分为一般山丘区，地下水动态属降水入渗补给型，地下水多年动态稳定。 （3）水源地 1）乡镇水源地 繁峙县全县下辖3镇10乡，乡镇集中式供水水源地均为地下型水源。地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。全县所辖13个乡镇中繁城镇为城镇集中供水，其余12个乡镇均属集中供水，设有1处集中供水工程。砂河镇、大营镇、下茹越乡、杏园乡、光裕堡乡、集义乡、横涧乡、金山铺乡、柏家庄乡9个乡镇为地下水型水源地；岩头乡、东山乡、神堂堡乡等3个乡镇水源地开采类型为傍河取水。距本项目厂址最近乡镇水源地为砂河镇乡镇水源地，共有6口井，砂河镇水源地情况见下表。 表8 繁峙县砂河镇集中式饮用水源地水井参数 位置 坐标 井口高度（m） 水位标高（m） 涌水量 （m3/d） 含水层厚度（m） 一级保护区范围（m） 北纬N 东经E 抬头坡7#沙义南路 113°33′9.34″ 39°15′43.97″ 1125 1073 1200 28 150 煤站井4# 113°33′23.76″ 39°15′37.85″ 1077 1031 1680 29 150 白金坝5#村内 113°33′13.05″ 39°15′49.74″ 1083 1035 1200 25 150 盛源小区3# 113°33′43.02″ 39°15′0.45″ 1060 1019 1200 30 150 东关村距铁路北 113°33′48.57″ 39°15′27.34″ 1059 1019 1200 30 150 东河井6# 113°33′59.61″ 39°15′4.99″ 1089 1039 1680 30 150 经现场踏勘与调查，本项目不涉及上述水源地，最近控制点距砂河镇乡镇水源地一级保护区边界为3.5km，不在各级保护区范围内，见附图5。 2）分散式水源井 根据现场调查，评价范围内村庄大多存在分散式水井，具体调查情况见下表。 表9 评价范围分散式水井调查表 编号 名称 方位 距离（km） 井深(m) 水深m 含水层类型 功能 1 角尔河村水井 W 0.6 150 102 松散岩类孔隙含水层 饮用 2 天成渠水井 E 2.7 120 83 松散岩类孔隙含水层 饮用 3 山会村水井 SW 2.0 110 76 松散岩类孔隙含水层 饮用 4 蛟坨村水井 SE 4.8 150 86 松散岩类孔隙含水层 饮用 5 新天岩水井 E 4.0 140 80 松散岩类孔隙含水层 饮用 6 杨林村水井 SW 2.7 150 83 松散岩类孔隙含水层 饮用 7 砂河镇水源地 NW 3.6 100 59 松散岩类孔隙含水层 饮用 8 下汇村水井 N 2.6 120 62 松散岩类孔隙含水层 饮用 9 代堡村水井 NW 3.2 100 82 松散岩类孔隙含水层 饮用 10 农发新村水井 NE 3.4 140 83 松散岩类孔隙含水层 饮用 11 判成地村水井 NE 4.5 145 82 松散岩类孔隙含水层 饮用 12 贾家井村水井 NE 4.8 140 83 松散岩类孔隙含水层 饮用 5、地质 繁峙县境内，南部山区以太古界五台群片麻岩类居多，另有元古界震旦系白云岩及下古界寒武岩系石灰岩、紫红色页岩分布。 北部山区有太古界五台群片麻岩类，新生界老三系玄武岩与第四系黄土覆盖。 滹沱河阶地，为新生界第四系黄土覆盖。两边丘陵区系新生界第四系地层。 五台群地层为下元古界地层。滹沱群为中原古界地层，五台地区出露的前寒武纪地层主要由阜平群、五台群（由绿泥片岩、绿泥岩、绢云母石英片岩、纳长绿泥岩、中夹薄层大理岩，总厚度25000米）、滹沱群（下部为变质砾岩、砂砾岩、石英岩、石英岩夹千枚岩，中部为晶质白云岩、燧石灰岩夹有基性火山岩，上部为砂页岩、砂砾岩组成，总厚度为2566-9540米）组成。 北部山区角峪河流域出露的基岩全部为五台群变质岩（AW），新生界地区角度不整合与其上。新生界地层，计有下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）均呈不整合接触关系。其中下更新统分布较局限。仅残存于义兴寨至上角峪一带的半山上，并为中、上更新统所覆盖，为现代沟谷所分割。而上更新统的黄土则在侧区内分布。 6、地震裂度 根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306）及《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》（GB50011-2010），本区建筑抗震设防烈度为Ⅶ度。 7、矿产资源 全县境内的矿藏有铁、铜、金、银、铅、锌、硫铁等23种，分布在全县17个山区乡镇。铁矿：在县境南北两山均有分布，以磁铁矿和赤铁矿为主，已探明储量3.38亿吨。铁矿石经洗选-200目占95%，铁精矿粉品位可达65%以上。金矿：主要分布在义兴寨、新庄、耿庄等地。 8、自然生物（态）环境 （1）土壤 繁峙县境内土壤分褐土、山地栗钙土、山地棕壤土、盐化草甸土等四大类。 褐土分为淡褐土、淡褐土性土、山地褐土、山地淋溶褐土，共有面积2153km2，占总面积的91%，处于二级阶地、丘陵低山区，低山区海拔为1250-2100m，二级阶地丘陵区海拔为980-1500m，土质适中，耕性较好，绵松肥沃，适种作物广，是农业生产的重要基地。 山地栗钙土：分布少，只有县城东北角、下茹越西北角有少量分布，占地面积l1.4km2，只占总面积的0.5%。 山地棕壤土：分布在宽滩、伯强、庄旺等山区的次生林区，海拔在2000-2400m之间，是主要在一些云杉、华北落叶松、针阔叶林植被下发育起来的土壤，主要分布在岩头中部、东部、东山南部，占地176km2，占总面积的7.5%。 盐化革甸土：分布在滹沱河两岸的河漫以及一级阶地上，海拔950-1100m，主要分布在金山铺中部，砂河镇东南角有少许分布，占地25.8km2，占总面积的1.1%。 山地褐土：广泛分布在五台山低山区和恒山山区，海拔在1250-1800m范围，占地1093.7km2，占褐土总面积的50.8%；是在草灌植被下发育起来的土壤，地表有薄层草皮层及枯枝落叶层，主要酸刺、野刺玫、榛子、兰花棘豆、达乌里胡枝子、早熟禾、蒿属等自然植被；主要分布在县北部40%的区域、下茹越中北部、砂河镇西部、柏家庄北部、杏园东南部、岩头西部、光峪堡南部、东山中部大部分区域、金山铺南部、神堂堡大部分地区、此外大营镇东北部、横洞南部、东部还有少许分布。 本项目所在地主要土壤类型为褐土。 （2）植被与农作物 繁峙县山多坡广，气候类型多，植被资源丰富。全县植被覆盖率为28%，共447种，隶属于82种、316属。主要分布于南山、峨河等深山地区，滹沱河的发源地辛庄一带及平川沿河南岸。 全县树木种类分为乔木树种、经济树种、灌木树种。乔木树种有：杨、柳、白榆、刺槐、白桦、红桦、香椿、臭椿、槭树、梓树、华北落叶松、油松、白杆、青杆、辽东柢、侧柏、东陵冷杉等。经济树种有：杏、桃、苹果、梨、槟果、核桃、红枣、花椒、葡萄、桑树等。灌木树种有：黄刺玫、沙棘、六道木、油瓶子、锦鸡儿、山桠绣球、榛子、胡枝子、红柳、枸杞、映山红、酸枣、丁香、忍冬、沙枣、玫瑰、中华猕猴桃、文冠果、柠条等。 据调查，本项目评价范围内无国家重点保护植物分布。 （3）动物资源 繁峙县境内动物种类主要有禽类（雀、野鸡、猫头鹰等）、兽类（野猪、野兔、野山羊、狍、獾、狐狸）、爬行类（蛇、麻蜥等）、昆虫等。 据调查，由于人为活动的影响，本项目评价范围内未见国家重点保护物种分布。 9、其他环境敏感区域 （1）五台山风景名胜区 1) 五台山凤景名胜区概况 五台山以其佛教圣地的历史地位，深远的佛教文化传承，丰富的古建筑文物遗存，雄浑绚丽的自然风光，幽雅宜人的清凉环境，以及中国革命史上著名的抗日革命根据地等，于1982年被国务院首批公布为44处国家重点风景名胜区之一。 五台山地有五项，气候清凉，被佛经和佛教中传为文殊菩萨化现演教之地。自东汉永平十年(公元68年)，印度高僧迦叶摩腾，竺法兰传法至此，始建寺庙，佛教遂在此发展兴盛，历1900余年。历朝历代广建寺庙，不废修葺，大德高僧辈出。逐渐发展成为古印度佛教、汉传佛教、藏传佛教融汇传承之地，对中国及世界佛教文化的传承发展起着非常重要的作用，被中外信众视为“佛教圣地”。 五台山佛教文化博大精深，文物遗存美轮美奂；五台山佛教建筑之多，传承历史之长，为中国和世界所罕见。2009年6月26日，在西班牙召开的第33届世界遗产委员会会议将五台山作为文化景观列入《世界遗产名录》；五台山还具有众多内涵丰富的革命遗迹，另外还广为流传着许多优美动人的神话传说和民间故事，与五台山佛教音乐、僧风民俗等，成为五台山历史文化的重要组成内容。 五台山与四川峨眉山、浙江普陀山、安徽九华山一起被称为中国佛教的四大名山，且处于四大名山之首，是一处人文自然并翠，多种文化一炉的著名旅游胜地。经过漫长的历史积淀，已深入到千万人的心中，并在国际上久负盛名，尤其是对以汉文化传统影响及佛教文化影响为基础的东亚、东南亚地区和以崇尚中华文明的欧美地区有着强烈的吸引力。五台山是山西省区域旅游中心，处于山西省旅游“龙头”地位。 五台山风景名胜区总体规划 根据《五台山风景名胜区总体规划》的主要内容: ①规划范围 《五台山风景名胜区总体规划》风景区界限以乡镇界及村界为准，以便于风景区的管理，规划五台山风景区面积为592.88km2(风景区外景点面积为612ha),风景区外围保护地带面积为684.12km2。五台山风景区592.88km2的规划界限范围内共包括了77个行政村、4610户、15113人，其中五台县5个乡镇、52个行政村、3474户、1560人，繁峙县3个乡、25个行政村、1136户、3553人。 ②规划期限 《五台山风景名胜区总体规划》期限为2006年至2025年，其中2006年至2010年为近期，2011年至2015年为中期，2016年至2025年为远期。 ③规划性质 根据五台山风景名胜区风景资源特征，功能发展定位，规划确定其性质为：五台山风景名胜区是以博大精深的佛教文化为内涵，以精美绝伦的古建艺术、独特的古地质遗迹、丰富的动植物资源为主要景观特色，以朝圣祭祀、文化探源、观光游览、生态休闲为主要活动内容的综合性山岳型国家重点风景名胜区。 ④规划布局结构 风景区总体布局结构呈现出一心、二轴、三区众星拱月环状综合型结构形态。 以台怀寺庙群为“核心”。 以清水河佛教文化游览轴和西线佛教文化游览轴组成两条风景区游览主轴线。 以佛教文化古建艺术游览区、台顶自然风光文化探源游览区和南梁沟自然山水生态休闲游览区等组成风景区三大游览区。 以台怀寺庙群为核心、呈众星拱月环状结构形成的风景区十个游览景区。由风景游赏、旅游设施、居民社会等三个职能系统组成的综合型结构。并且从点、线、面三个层次反映了风景区保护与利用的关系。 保护要求与本项目的关系 五台山风景名胜区共划分为特级保护区、一级保护区(点)、二级保护区和三级保护区(外围保护地带)。 特级保护区：区内不得搞任何形式的人工设施，游人只在外围观赏，不需进入该区域，实行特别保护。 一级保护区：可以安置必须的步行游览道路和相关设施，严禁建设与风景无关的设施，不得安排床位，机动车交通工具不得进入此区域，并严格控制游人数量。 二级保护区：限制与风景游赏无关的建设，保护景观的自然特征，应限制机动交通进入本区，并控制游人数量。 三级保护区(外围保护地带)：应有序控制各项建设与设施，并与风景环境相协调。 依据《五台山风景名胜区总体规划》(2006-2025)，本项目不在五台山风景名胜区规划范围内，距离五台山风景名胜区边界6km，本项目与(五台山风景名胜区总体规划》(2006-2025)的相对位置关系具体见附图6。 2014年10月，忻州市人民政府委托山西省城乡规划设计研究院修编了《五台山风景名胜区规划范围技术论证》；2015年3月，忻州市人民政府以忻政[2015]20号文上报省政府；2015年6月，山西省住房和城乡建设厅以晋建城字[2015]141号文上报省政府。依据《五台山风景名胜区规划范围技术论证》，本项目不在五台山风景名胜区592.88km2的规划范围内，最近距离相距为8km。调整后，本项目仍符合五台山风景名胜区规划保护要求。本项目与《五台山风景名胜区总体规划》(2016修订)的相对位置关系见附图6。 （2）五台山自然文化遗产(五台山世界文化景观遗产地) 1) 五台山自然文化遗产地范围 五台山自然文化遗产由2部分构成：台怀核心区、佛光寺核心区。总面积18415ha，台怀核心区指由台怀镇寺庙群及五个台顶构成的区域，西南部以山脊西南侧200m-2100m海拔高度为界：北部以山脊线北侧20-2600m海拔高度为界，并结合部分公路线设定范围：东北部以石大公路西边缘为界：东南部以黛螺顶所在主山脉山脊线为界：佛光寺核心区指由佛光寺及其北部地质剖面构成的区域，其西部、北部以山脊线两侧100-1500mm海拔高度为界：东部、南部以山脊两侧1300m-1500m海拔高度为界。 台怀核心区和佛光寺核心区的中心点地理坐标分别为东经113°33′48″，北纬39°01'50"与东经113°20'58"，北纬38°52'56"。 缓冲区范围 缓冲区范围由2部分构成：台怀核心区的缓冲区和佛光寺核心区的缓冲区。台怀核心区的缓冲区即为上述核心区以外的五台山风景名胜区规划范围(根据地形有局部微调)，面积为41337ha。风景名胜区界线以乡镇界及村界为准，以便于风景名胜区的管理。宽滩乡的大东沟村、东山乡的射香村(部分)、正沟村（部分）、大黄沟村(部分)，伯强乡的化塔村、沟南村和狮了坪村等村庄北界：庄旺乡的老汉坪村、古花岩村，金岗库乡的南梁村；石诅乡的铜西沟村、嵩地堂村、后坪村、前坪村、射虎川村等村庄东界为风景名胜区东界，石咀乡的新路口村、西沟村，金岗库乡的安家沟村、麻地沟村、小插箭村，台怀镇的石佛村，刘定寺乡的窑坡村、小草坪村、大坪村等村庄南界为风景名胜区南界；刘定寺乡的阎家岭村、堵坪村，柳院乡的东瓦厂、香峪村，茶铺乡的大明烟村、化桥村、庄了村、兴胜村，宽滩乡的龙宿沟村、马家峪村、二茄兰村、麻黄沟村、大东沟村等村庄西界为风景名胜区西界。台怀核心区的缓冲区范围内共包括了五台县台怀镇22个行政村、金岗库乡10个行政村、石咀乡8个行政村、灵境乡9个行政村、豆村镇3个行政村，以及繁峙县岩头乡12个行政村、东山乡6个行政村、神堂堡乡2个行政村。共涉及五台县52个行政村、3474户、11560人，繁峙县20个行政村、994户、3109人。佛光寺核心区的缓冲区指佛光寺核心区以外150-1500m的范围，以道路和自然地形的等高线、山脊为界，面积为975ha。缓冲区范围内涉及五台县豆村镇的佛光新村、堂明村、东桂村等3个行政村，共涉及居民41户，153人。 五台山自然文化遗产与本项目的相对位置见附图7。由附图7可知，本项目不在五台山自然文化遗产规划的两处遗产范围内，厂界与其边界相距最近距离为8km。因此本项目建设不违背五台山自然文化遗产的保护要求。 五台山国家级森林公园 五台山国家级森林公园建于1992年，总面积为191.33km2。总体规划确定森林公园区划为六个区。六个区分别为三台亚高山森林草原区、台怀自塔庙群区、龙岗田园风汇丰银行区、怀南生活服务区、南台天然花卉区、清水河上游森林景区等。两个亚区分别为三台亚高山草甸区和三台森林草园区。 《山西省五台山国家森林公园总体规划》布局结构与五台山风景名胜区总体规划布局结构基本相符：五台山国家森林公园191.33km的规划界限与台怀镇镇区界线基本一致，全部位于五台山风景名胜区总体规划界限内。 本项目不在五台山国家级森林公园范围内，厂界距离五台山国家级森林公园边界20.8km。 五台山山地草甸自然保护区 五台山山地草甸自然保护区设立于1993年1月，总面积为33公顷，占五台山山地草甸总面积的16.1%，海拔2400-3058m之间，保护区区划为核心区(547公顷)和缓冲区(2786公顷)。 五台山山地草甸自然保护区是以保护高山、亚高山草甸植物群落为主要对象的省级自然保护区。五台山风景名胜区总体规划592.88km2的规划界限内全部包含了五台山山地草甸自然保护区3333公顷的保护范围。 本项目不在五台山山地草甸自然保护区范围内，厂界距离五台山国家级森林公园边界9km。 山西省臭冷杉自然保护区 山西省臭冷杉自然保护区设立于2002年6月，总面积为25049.4公顷，是以保护臭冷杉森林生态系统和珍稀野生动物为主的综合性省级自然保护区。山西省臭冷杉自然保护区功能区划为核心区(9524.3公顷)、缓冲区(5270.4公顷)和实验区(10254.7公顷)等三个区。五台山风景名胜区总体规划592.88平方公里的规划界限内包含了山西省臭冷杉自然保护区9787.1公顷的范围(占保护区总面积的39.07%)。 本项目不在山西省臭冷杉自然保护区范围内，距离其实验区距离边界约6km。 五台山国家地质公园 五台山国家地质公园位于晋东北忻州市五台县境内的五台山风景名胜区，其地理位置是：北纬38°40′-39°10′，东径113°00′-113°50′之间。该地质公园于2005年9月经国土资源部批准成立，是一处集佛教圣地、避暑胜地、革俞圣地和地质景观于一身的旅游胜地。其地质的古老性、复杂性、典型性和代表性为古今中外地质学者所推崇，特别是前寒武纪更突出。地质年龄在25亿年以上，是中国地质表中早前寒纪代表地层单位“五台群”、“将沦群”、“石咀亚群”、“亚村亚群”、“东治亚群”等的命名地，也是前寒武纪重大地质事件”五台运动"、“铁堡运动”等的命名地，有高充责平的古男平面，十分发育的第四纪冰川冰缘地貌。更因其地层齐全，岩性丰富典型，翁头连伏，界限清楚而成为研究地球早期板块构造理念的重要窗口，在地质界被称为“活标本”，誉为“地球早期历史的博物馆”。也是进行地质科普教育的理想场所。五台山属于太行山支脉，东与河北阜平接壤，西北邻繁峙、代县，南接忻(州)、定(襄)、原(平)盆地，地质公园自东北西南走向，纵长100公里，主要地质通迹共有120多处，其中特级遗迹点4处，总面积为466平方公里。 本项目不在五台山国家地质公园范围内，厂界界距离五台山国家地质公公园边界7.7km。 繁峙县城市总体规划（2012～2030年） 根据《繁峙县县城总体规划》，繁峙县县城规划范围：东起安家地村，西至西义村，南至京原铁路，北至改线后的108国道。包括繁城镇的东城街、南城街、北城街、西城街、西义、圣水头、安家地7个村和杏园乡的杏园村。规划区范围面积20km2。 本项目位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，距繁峙县县城总体规划边界约30km，不在繁峙县城市规划范围内，不违背繁峙县城市总体规划要求。项目与繁峙县县城总体规划详见附图9。 山西省主体功能区划 根据《山西省主体功能区划》，繁峙县位于省级重点生态功能区。省级层面限制开发的重点生态功能区包括28个，面积5.1万平方公里。 一、功能定位 全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。 二、规划目标 ——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。 ——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。 ——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。 ——形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。 三、发展方向 ——稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。 ——浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。 ——有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。 ——建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。 ——禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。 ——严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。 ——严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。 ——实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。 本项目位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，项目的建设不违背《山西省主体功能规划》的规定。 11、区域规划 根据规划，本项目厂址位于繁峙县冶金装备制造园区，冶金装备制造园区位于砂河镇108国道以南、山会村以北、东西以工业园区道路为界，规划范围为繁峙县砂河镇行政辖区部分土地，土地总面积2543.64公顷，包括砂河镇的代保村、下汇村，东山乡的苏家口村、中庄案村、联兴村、西位庄村、山会村、天岩村、杨林村、角耳河村、蚁坨村，金山铺乡的金山铺村、牛叫河村、石河村、贾家井村、小柏峪村、金山铺农牧场。其中需搬迁的村庄有角尔河村，贾家井村两个村庄，涉及2389人。 园区设五个功能区：装备制造功能区、冶金铸造产业功能区、新能源产业功能区、新型建材产业功能区和公共服务区主导产业为装备制造业，冶金铸造业，首位产业为装备制造业。 本项目位于冶金装备制造园区中的新型建材产业功能区内，符合该功能区的发展定位。 目前园区的规划环评正在办理中。 （1）供气规划 气源：根据砂河镇总体规划，砂河镇的气源引自西气东输繁峙县分输站，在砂河规划有门站1座，规划期末供气能力须达到0.6亿m3/a。 管网：为满足用户用气需求，园区管网布局采用中、低压二级供气系统，中医主管网成“三横七纵”布置。 园区主干管“三横“沿108国道、兴盛路、铭绣路布置，“七纵”沿繁华三路、繁华四路、通达路、繁华六路、工业五路、钢铁路、工业二路布置。支干管沿园区主次干道布置。 （2）排水规划 依据《繁峙经济技术开发区总体规划》，冶金装备制造园区排水为雨、污分流制。 ①雨水 以园区中部冲沟为界，分为两个排水分区，排水一分区：冲沟以东区域，汇水面积15.2km2；排水二分区：冲沟以西区域，汇水面积10.2km2。 排水分区雨水经收集后排入冲沟，最终排入滹沱河；排水分区的雨水经收集后排入排入滹沱河。 ②污水 生活用水日变化系数取1.3,工业用水日变化系数取1.0，生活污水量按平均日综合生活用水量的85%计算，为0.84万m3/d；工业废水量按平均日工业用水量的60%计算为4.66m3/d,总污水量为5.5万m3/d。 沿繁华三路、仁和路、繁华四路、通达路、繁华五路、新达路、繁华六路、繁华七路、工业五路、现代路、工业四路、钢铁路、普贤路、工业三路、工业路南北向布置污水干管，沿108国道东西向布置污水总干管。污水经收集至污水处理厂处理达标后回用。 ③排水工程 园区排水体制均采用雨、污分流制。雨水根据地形，就近排入雨水管网，最后排入滹沱河：生产废水必须自行处理符合《污水排入城镇下水道水质标准》(CI343-2010)后才可排入规划污水市政管网，最终排入规划的污水处理厂。 本项目生产废水全部循环使用不外排，生活废水经处理后达标排放。 （3）供暖 热源：在园区西南角规划1座热电厂做为园区热源，规模为2X300MW。远期通过供热管网与砂河镇供热管网连通，与砂河镇热源厂互为备用热源。 生活热水利用太阳能热水等技术分散解决，公共建筑物采暖及制冷采用单体空调分散解决。 （4）本项目与园区相符性分析 ①本项目位于繁峙县冶金装备制造园区，用地性质为工业用地，符合园区规划要求。 ②本项目预计2020年9月投产运行，园区供水、排水、供气等管网已全部建设完成，公用工程依托可行。 11、生态功能和生态经济区划 （1）生态功能区划 根据《繁峙县生态功能区划》，该项目位于II繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区，相对位置见附图10。 该区包括繁城镇的中南部、下茹越乡、砂河镇的中南部、柏家庄乡的仁部、集义庄的北部、东山乡的北部大营镇的西北部，总面积556.56km2。该区地貌类型主要为洪积倾斜平原、平坦冲积平原与中起伏喀斯特侵蚀。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：主土壤侵蚀敏感程度为中度敏感；生态环境综合敏感程度为大部分区域为轻度敏感。该区域植被覆盖度达10.40％，滹沱河沿岸北侧土壤侵蚀大部分区域为强度—极强度侵蚀，私分区域为中度侵蚀区，该区域滹沱河沿岸南侧大部分区域为微度、中度侵蚀，土壤侵蚀敏感性为轻中度敏感；生态环境综合敏感程度大部分区域为轻中度敏感，夹杂着零星的高度敏感区。生物多样性保护大部分区域为一般重要，西部和东部也有部分中等重要区；水源涵养有60％的区域为一般重要，其余区域为比较重要；水土保持重要性除滹沱河及其支流河道南侧区域为中等一极重要，滹沱河北侧大部分区域为一般—比较重要；该区靠近滹沱河及其支流河道两侧区域生态服务功能重要性为极重要，其余大部分区域为比较、中等重要。 该区的主要生态环境问题：①滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及农业废弃物的随意乱堆造成的面源污染，对滹沱河及其支流的水质产生影响；②流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象；③矿产资源的开采破坏了地表植被，导致水土流失现象严重；④城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，对城区环境空气质量和滹沱河干流水质产生影响；⑤该区内铁矿的采选与加工业产生的废气、废水、废渣对周围生态环境产生一定的影响。 该区生态系统的保护措施：①对于水土流失现象相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③在滹沱河及其支流沿岸加强植草、植树护岸林带建设；④对小区内蕴藏的矿产资源，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑤加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑥加强该区内采矿与加工业环保设施的建设与监管，减少工业企业产生的废气、废水、废渣对周围环境的影响；⑦围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 本项目为仓储类项目，建设用地为工业用地，不占用农田耕地，充分利用土地空间。项目场地目前为荒地，建成后进行绿化，增加土地植被覆盖率。同时在采取环评规定的环境保护措施后，废气可以达标排放，废水不外排，对区域生态环境影响较小，不违背繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区的要求。 （2）生态经济区划 根据《繁峙县生态经济区划》，该项目位于II6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区。繁峙县生态经济区划见附图11。 区位特征：该区包括杏园乡、集义庄乡的东南部，光裕堡乡的大部分区域，面积约486.02km2。 生态环境特征：该区域植被覆盖度达30％一60％，植被类型主要以栽培植被、低覆盖度草、疏林地、草丛、针叶林为主；地貌类型主要为大起伏侵蚀高中山；该区域有铁矿资源分布；该区域中部为水资源丰富区域。 发展方向： 限制：限制对周边生态环境影响较大的企业入驻。 鼓励：①以人工植树造林为主，实行工程化管理，提高林分质量，发展林业经济；②土壤资源薄弱区，以恢复草灌植被为主导，发展羊、牛的生态畜牧业；③大力发展畜牧养殖业，建设肉牛养殖基地，打造特色农牧业品牌。④鼓励发展农副产品加工业。 生态环境保护要求：①对现有林地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；②实施绿色养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实现畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理。 项目位于繁峙县冶金装备制造园，占地较少，开发强度低，场地现状为荒地，不占用林地。在采取有效污染防治措施的前提下，大气污染物产生量较少，废水不外排，通过厂区绿化缓解了项目对生态环境的破坏，不违背该经济功能区的生态环境保护要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （略） 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、环境功能区划 1、环境空气质量功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能分类规定，该地区属于二类区，环境空气相应执行二级标准。 2、水环境功能区划 （1）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域为滹沱河山区滹沱河源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。 （2）地下水 项目区内居民生活饮用水和工业用水部分来自当地地下水。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的地下水为Ⅲ类水质，所以评价区的地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ类质量标准。 3、声环境功能区划 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 二、环境保护对象 本项目所在地属城市地区，无自然保护区、风景名胜区，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为：评价区环境空气、地表水、声环境及生态环境。本项目主要环境保护目标见下表及附图。 表10 主要环境保护目标列表 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 角尔河村 113.60610 39.396229 居住区 村民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 WS 550 山会村 113.61602 39.24456 居住区 村民 S 2400 杨林村 113.58824 39.248290 居住区 村民 WS 3100 下汇村 113.61383 39.287894 居住区 村民 N 2450 贾家井村 113.42436 39.274135 居住区 村民 E 3100 判成地村 113.62762 39.280230 居住区 村民 EN 4300 地表水 / / 滹沱河 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质 N 2000 地下水 / / 地下水 河流 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类质量标准 / 厂址附近浅层地下水 噪声 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 / 200m 范围内 生态环境 厂区周围的生态植被 与周围景观和谐，促进区 域生态环境的改善 备注：环境保护目标坐标取距离项目站址中心点的最近点位置。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准： 根据环境空气质量功能区划分，建设项目所在地属二类区域，故采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体内容见下表。 表11 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（粒径小于等于10um） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（粒径小于等于2.5um） 年平均 35 24小时平均 75 2、地表水环境质量标准： 地表水环境质量标准：该区地表水为滹沱河山区滹沱河源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类标准。详见下表。 表12 《地表水环境质量标准》III类 单位：mg/L（除pH外） 污染物名称 CODCr BOD5 氨氮 pH 硫化物 溶解氧 浓度限值（mg/L） ≤20 ≤4 ≤1 6～9 ≤0.2 ≥5 污染物名称 石油类 总磷 总氮 铬（六价） 挥发酚 高锰酸盐指数 浓度限值（mg/L） ≤0.05 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.005 ≤6 污染物名称 铜 锌 氟化物 硒 砷 汞 浓度限值（mg/L） ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.0001 污染物名称 镉 铅 氰化物 阴离子表面活性剂 类大肠菌群（个/L） 浓度限值（mg/L） ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.2 10000 3、地下水质量标准： 根据地下水环境质量功能区划分，评价区属于Ⅲ类区域，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表13 《地下水质量标准》Ⅲ类（单位：mg/L，pH除外） 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 1 pH值 6.5≤PH≤8.5 12 氟化物（mg/L） ≤1.0 2 氨氮（mg/L） ≤0.50 13 镉（mg/L） ≤0.005 3 硫酸盐（mg/L） ≤250 14 铁（mg/L） ≤0.3 4 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） ≤20.0 15 锰（mg/L） ≤0.10 5 挥发性酚类（mg/L） ≤0.002 16 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 6 氰化物（mg/L） ≤0.05 17 耗氧量（mg/L） ≤3.0 7 砷（mg/L） ≤0.01 18 硫酸盐（mg/L） ≤250 8 汞（mg/L） ≤0.001 19 氯化物（mg/L） ≤250 9 铬（六价）（mg/L） ≤0.05 20 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL） ≤3.0 10 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） ≤450 21 菌落总数/（CFU/mL） ≤100 11 铅（mg/L） ≤0.01 22 浑浊度/NTU ≤3 注：MPN表示最可能数。 CFU表示菌落形成单位。 NTU为散射浊度单位。 4、声环境质量标准： 本项目厂界属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表14 《声环境质量标准》 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目转载点粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中相关规定 煤炭储存及装卸作业粉尘无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中相关规定。详见表15、16。 表15 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006） 污染物 生产设备 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备 颗粒物 80mg/Nm3或设备去除率>98% 80mg/Nm3或设备去除率>98% 表16 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006） 污染物 监控点 作业场所 颗粒物 周界外浓 度最高点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所 无组织排放限值（mg/Nm3） (监控点与参考点浓度差值) 无组织排放限值（mg/Nm3） (监控点与参考点浓度差值) 1.0 1.0 2、噪声 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 70 55 备注：夜间噪声最大升级超过限制的幅度不得高于15dB（A） 运营期厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准详见表17。 表18《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位dB（A） 类别 昼夜 夜间 执行标准 2 60 50 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 3、固体废物 其他一般固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发【2015】25 号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，山西省实施总量控制的主要污染因子为烟尘、工业粉尘、SO2、NOX、COD、氨氮。 本项目主要污染因子为工业粉尘，忻州市生态环境局繁峙分局以编号2020-003建设项目主要污染物总量核定表，为本项目核定粉尘排放总量为1.07t/a。在采取各项污染防治措施后，本项目粉尘排放量为1.07t/a，满足污染物排放总量指标要求。 |

# 建设项目工程分析

施工期工艺流程： 拟建项目施工计划分为对旧楼进行装修和新建综合楼。旧楼装修不涉及土建。新建综合楼主要流程为分场地清理、主体工程、设备安装、装饰工程，直至建成后验收投入使用。其建设流程及产污环节见下图。 图3 施工期建设流程与污染产生情况 运营期生产工艺流程及产污环节: 本项目白云岩、玄武岩只进行储存，不做加工，直接外售。煤炭为储配一体项目，先配后储。将2#原煤和5#原煤通过铲车运至配煤机混匀后通过传送皮带进入成品堆场即可。生产工艺流程及产污节点见下图。 图4 本项目生产工艺流程及排污节点图 生产工艺简述： 1、原料：2#煤和5#煤经汽车从厂区外运至储煤库内分区堆放储存，在贮料过程中物料堆放和运输时会产生一定的粉尘和噪声。 2、配煤：项目使用铲车将各类原煤送入配煤机上方受料斗，经机器计重、混合、粉碎后从出料口经皮带输送至成品堆场。整个配煤过程在配煤机中完成，不需要添加其他任何混料和水。因此在这一工序会产生一定的粉尘，并伴随一定的设备噪声。项目使用的配煤机电脑进行计重配量，具有破碎功能，配煤机放置于封闭储煤库内。 3、出场：经过抽样检验后合格的产品采用运输车辆外运至需要的企业或在场地内继续堆存，不合格的产品混入原料中进行复配。 主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）施工期场地平整、施工开挖、建筑材料堆场等产生的扬尘； （2）施工机械产生的废气及运输车辆尾气； （3）装修材料废气。 2、废水 （1）施工场地废水； （2）施工人员生活污水。 3、噪声 项目施工期噪声为施工设备产生的噪声；运输设备运行时产生的噪声。 4、固体废物 （1）施工工地产生的建筑、装修垃圾； （2）施工人员生活垃圾。 二、运营期 1、废气 ①运输扬尘； ②装卸扬尘、堆场扬尘； ③配煤机作业时产生的煤尘； ④皮带运输产生的粉尘； ⑤检验废气。 2、废水 项目废水主要为职工产生的生活污水，冲洗车辆废水、淋控水和初期雨水。 3、噪声 项目噪声主要来源于装载机和运输车辆产生的噪声。 4、固体废物 项目固废为职工生活垃圾，除尘灰、沉淀池收集的泥沙、机修废机油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 自动配煤系统 | 粉尘 | 3000mg/m³ | 237.6t/a | 15mg/m³ | 1.07t/a |
|  | 皮带运输 | 粉尘 | / | 8t/a | / | 0.16t/a |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | / | 5.22t/a | / | 0.1t/a |
|  | 堆场扬尘 | 粉尘 | / | 21.3t/a | / | 0.21t/a |
|  | 装卸粉尘 | 粉尘 | / | 18.8t/a | / | 0.19t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 264t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 720t/a | 0 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a | 3.3t/a |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 75.24t/a | 0 |
|  | 初期雨水收集池、沉淀池泥沙 | 泥沙 | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 机修 | 废机油 | 0.34t/a | 0.34t/a |
| 噪声 | 装载机和运输车辆 | 产生噪声的设备有：装载机、运输车辆等，噪声级为70-90dB(A) |
| 主要生态影响 场址周围生态种类成分少，结构简单，建设项目对生态的环境影响较小；项目对环境的影响主要是粉尘，在运行过程中严格按照环评要求治理措施防治，基本不会对周围大气环境和水环境产生影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设期6个月，施工期间主要环境问题产生于施工过程中装修、土建施工、建筑材料的运输、堆存等产生的污染物，主要有机械燃油废气、施工扬尘、冲洗废水、噪声和固体废物。 一、大气环境影响 1、大气环境影响分析 对整个施工期而言，最主要的环境空气影响为扬尘污染。根据起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥和大风产生；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行使造成的扬尘最为严重，占总扬尘的60%以上。 （1）车辆运输起尘影响分析 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表19为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。 表19 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况 单位：kg/辆·里 P 车速 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 （kg/m2） （kg/m2） （kg/m2） （kg/m2） （kg/m2） （kg/m2） （kg/m2） 5（km/h） 0.0303579 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.0607159 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.0910738 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.1517897 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶和保持路面清洁能有效控制车辆运输扬尘。 （2）风力起尘影响分析 施工期间场地地基的开挖、处理必然导致大面积的裸漏地面，以及一些露天堆放的建筑材料。在不利气象条件下，便会产生扬尘进入大气环境，对环境空气质量造成影响。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 由公式可知，扬尘量与当地气象条件及尘粒含水率相关，扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件和尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表20。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 （μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 （m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒 径 （μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 （m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒 径 （μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 （m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s。因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围为扬尘点下风向近距离范围内，而对外环境的影响则以微小尘粒为主。扬尘产生量与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少起尘的有效手段。 （3）施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 （4）施工扬尘对项目环境空气敏感目标的影响分析 本项目位于繁峙县角尔河村东530米。本项目施工期物料运输路线要经过G108国道。根据相关施工场地监测资料及预测结果显示，在正常风速下，施工区域内地面环境空气中TSP浓度在1.5～3.0mg/m³，对施工区域周围100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（＞5级）的情况下，施工扬尘对施工区域周围300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。项目施工对角尔河村空气影响较小。 （5）装修涂料废气 项目装修包括室外和室内装修两部分，在装修时所使用的胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等装饰材料均会挥发甲醛、苯、甲苯等有毒气体，会带来环境空气局部的污染。但由于露天施工，且区域通风较好，因此这部分装修产生的废气在开阔的场地内稀释较快，基本不会对周边居民造成影响。 2、大气污染防治措施 项目使用商品混凝土，在施工过程中为了减小扬尘对周围环境的影响，按照晋政办发〔2018〕52号《山西省大气污染防治2018年行动计划》。本报告建议建设单位在施工阶段采取以下防治措施： ① 建筑施工现场必须制定扬尘污染防治方案，必须建立相应的责任体系和考核制度；施工现场门口必须按要求设置扬尘防治管理公示牌。 ② 建筑工地必须全面落实施工工地扬尘控制6个100%。建筑工地围挡必须沿工地四周连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。市区主要路段围挡不得低于2.5m，一般路段不得低于1.8m；出入口必须设置感应式车辆自动冲洗设施，并保证水源压力，满足冲洗要求；出入口及场内主要道路必须进行混凝土硬化或铺设钢板；出入口必须安排专人负责车辆冲洗、检查车辆篷盖情况，并做好书面记录；车辆驶出施工现场时必须进行冲洗，土石方、散装物料、建筑垃圾等运输车辆必须有效篷盖后方可驶出施工现场；出入口必须安装视频监控系统，并能实现30天的可追溯视频倒查。 ③ 土石方挖运期间，运输车辆严禁超载，驶出工地必须冲洗干净且有效篷盖，工地出入口附近必须铺设麻袋，并在沿途500m范围内安排道路保洁人员及时清扫保洁。开挖作业必须采取洒水、喷淋等防尘降尘措施，现场堆土必须采取遮盖、绿化等措施；出现四级以上大风或重污染天气黄色（3级）以上等级预警时，必须停止土石方运输、开挖、回填作业，并采取防尘措施。 ④ 运输车辆驶出工地前，对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上无明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑤ 施工现场道路两侧及空地必须绿化、硬化或覆盖，其他裸土、堆土和易产生扬尘的材料等必须有效覆盖。 ⑥ 施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施。 ⑦ 施工现场配套洒水设施，洒水频率视天气状况而定，遇大风天气应增加洒水频次，将施工现场扬尘排放降至最低。 ⑧ 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 ⑨ 对散料和建筑垃圾运输车辆装载时控制车物料低于车厢挡板，减少途中撒落，并且在车辆上方要采取篷布遮盖或采用箱式汽车，篷布覆盖至少遮盖住槽帮上沿以下15cm，车辆安装GPS定位装置。规划好施工车辆的运行路线，尽量避开居民区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。施工车辆必须按照规定的行驶路线驶出市区，不可穿越市区，对施工现场抛撒的砂石、水泥等物料及时清扫，砂石堆场、施工道路定时洒水抑尘。 ⑩ 避免大风天气作业。避免在大风天气下进行水泥、沙石等的装卸作业。 ⑪ 加强环境管理，施工单位将有关环境污染控制列入承包内容，在施工过程中有专人负责，对环境影响严重的施工作业按照国家有关环保管理制度要求，经环境主管部门批准后方可施工。 ⑫ 渣土运输及渣土堆场应符合下列防尘要求： 严格渣土准运审批，加强渣土运输车辆管理，不具备密闭运输条件的，不得从事渣土运输；渣土运输过程中不得沿途抛洒遗漏，严禁带泥上路；加强土场管理，采取苫盖等有效防尘措施。严禁私设土场、乱倾乱倒行为。 通过上述措施，能够最大限度减少施工期扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生较小的影响。 水环境影响 水环境影响分析 （1）车辆和设备冲洗废水。 为了减少施工机械和车辆将泥土带出建设区外，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。工地车辆冲洗废水主要污染物为SS，其中有少量的石油类。 （2）施工人员生活污水 本项目施工建设期间，施工人员约为20人，施工人员为附近村民，不设置施工营地。施工时间6个月，用水量按30L/人·天计，则施工期用水量为0.6m³/d，施工期共计用水量108m³，污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为0.48m³/d，施工期共排放污水量为86.4m³。 2、废水防治措施 （1）施工机械和车辆冲洗废水 为了减少施工机械和车辆将泥土带出区外，增加交通路面积尘。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 工地车辆冲洗废水主要污染物为SS，其中有少量的石油类。为了能够使得洗车废水得以回用，在洗车场地应设置简易的集水处理设施，处理工艺采取混凝沉淀工艺，具体为沉沙池→隔油池→混凝沉淀池，停留时间2.5h。通过采取以上处理工艺，所有洗车废水全部实现回用，不外排。 （2）施工人员的生活污水 项目不设施工营地，施工人员平时用水量较少，污水用于泼洒抑尘。 由以上分析可知，本项目施工期产生的废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取环评要求的相应的治理措施后，对地表水环境影响较小。 三、声环境影响 1、声环境的影响分析 从噪声角度出发，施工各阶段具有其独自的噪声特性： 第一阶段的噪声源主要来自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源、没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机，属于脉冲性噪声，基本上是固定声源；第三阶段主要产噪设备有混凝土振捣器等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段主要产噪设备有切割机、升降机等。 各施工阶段中第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，施工过程各声源设备源强类比调查结果见下表。 表21 施工期主要噪声源一览表 单位:dB（A） 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 噪声限值 土石方阶段 推土机 78—96 间歇性 昼间：70 夜间：55 挖掘机 100—110 间歇性 装载机 90—100 间歇性 各种车辆 80—95 间歇性 打桩阶段 冲击打桩机 95—105 间歇性 结构施工阶段 混凝土振捣器 85—100 间歇性 装潢阶段 升降机 80—90 间歇性 电锯 100—110 间歇性 切割机 100—110 间歇性 打磨机 95—105 间歇性 结合本项目实际情况，本次对土石方阶段、打桩阶段、结构施工阶段、装潢阶段噪声四个阶段进行声环境影响分析。 表22 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB（A） 序号 机械名称 不同距离处噪声预测值 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 推土机 76 70 66.5 64 62 56 50 46.5 土石方 2 挖掘机 90 84 80.5 78 75 70 64 60.5 3 打桩机 85 79 75.5 73 71 65 59 55.5 打桩 4 混凝土振捣器 80 74 70.5 68 66 60 54 50.5 结构 5 升降机 70 64 60.5 58 56 50 44 40.5 装潢 根据上表主要施工机械在不同距离处的贡献值，采取相应措施减轻施工期噪声对周围环境的影响。 2、噪声防治措施 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： ①应将固定声源噪声强度大于80的（A）放于远离居民建筑一侧的房间内，房屋隔声效果大于25dB（A）；限制作业时间，尤其限制夜间施工。 ②优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度。 ③施工物资、建筑垃圾等的运输作业安排在昼间进行，降低施工场地边界噪声，使昼间施工基本可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。 采取以上措施后施工噪声对环境空气影响很小。 四、固体废物环境影响分析和防治措施 项目施工期固体废物主要建筑垃圾和施工人员生活垃圾，均为一般固体废物。 （1）施工建筑垃圾 本项目建设过程中产生的建筑垃圾应及时清理清运，不得在施工场地堆存。粉状以及易起尘的建筑材料堆场应注意建筑材料的苫盖。若管理到位不会对周围环境产生影响。需要指出的是运输建筑垃圾的车辆应用蓬布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 （2）施工人员生活垃圾 生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量按0.5kg/人·d计，施工人数为20人，每天产生量约10kg/d，施工期为6个月，则施工期生活垃圾产生量为1.8t。 施工人员产生的生活垃圾在施工现场集中收集，定期由环卫部门统一清运，禁止乱堆乱放。 综合以上分析可知，本项目施工期产生的固体废物均能得到合理处置，待工程完工后，以上污染源均可消除，因此只要采取措施，加强管理，其暂时影响也可大大减少。 五、生态环境影响分析和防治措施 施工期对生态环境的影响主要表现在机械碾压对表土结构的破坏，将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，可能会造成轻度水土流失。 因此，项目建设施工过程中应加强管理，项目建设期的水土保持工作应严格按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）和《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）进行，预防、控制和治理施工活动导致的水土流失，减轻对生态环境可能产生的负面影响，防止水土流失危害。施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时按主体设计进行绿化、美化，在恢复地表自然景观的同时，起到良好的水土保持作用。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析和防治措施 1.1 污染防治措施及达标分析 项目年仓储销售白云岩5万吨，玄武岩5万吨，储配煤80万吨。白云岩、玄武岩不进行破碎加工，仅在库内储存销售。本项目产生的废气主要为道路运输扬尘、煤炭、白云岩、玄武岩堆存和装卸粉尘、煤炭混煤粉尘及少量的检验废气。 （1）道路运输扬尘 运输车辆产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度有关，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所涌向的范围在垂直于道路两侧20m范围内。 本项目采用汽车运输原料，目前运输路面路况较好。汽车运输道路扬尘计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量（kg/km·辆） ——总扬尘量（kg/a） V——车辆速度（20km/h） M——车辆载重（30t/辆） P——路面灰尘覆盖量（0.25kg/m2） L——运距（0.3km） Q——运输量（90万t/a） 经计算，本项目物料道路运输途中起尘总量约5.22t/a。 环评要求建设单位厂区道路全部硬化，并对厂区专用运输道路派专人定期清扫、洒水抑尘，对运输车辆加盖苫布，防止物料跌落。同时在厂区入口设置洗车平台，对进出厂区车辆进行清洗。采取以上措施后后，抑尘效率达98%，扬尘排放量为0.1t/a。 （2）堆场扬尘 堆场扬尘属无组织排放。堆场扬尘计算情况如下： 式中：Q 1 ——堆场起尘量，（mg/s）； W——物料湿度，（%），取 6%； ω——空气相对湿度，（%），取 60%； S——堆场面积（m2 ），取 9900m2； U——起尘风速（m/s），取 3.5m/s。 经计算Q1约为4484.84mg/s，当地面风速大于3.5m/s 时会有扬尘产生。经计算项目堆场扬尘产生量约为21.3t/a。 本项目采用全封闭储库，地面全部硬化，储库设置9套喷雾洒水设施，喷雾洒水设施覆盖各储库。采取以上措施，抑尘效率可达99%，扬尘排放量为0.21t/a。 （3）装卸粉尘 项目物料在装卸过程中会产生扬尘，计算公式如下式所示： 式中：Q——装卸扬尘量，（g/次）； u——起尘风速（m/s），3.5m/s； M——车辆吨位，t；取30t； W——含水率，取 6%； H——煤装卸高度，取3m。 经计算Q2约为3759.55g/次，经计算项目装卸扬尘产生量约为18.8t/a。 本项目煤炭、白云岩、玄武岩装卸均在封闭库内进行，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘，装载机应尽量靠近车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；同时规范人员操作技能，进一步减少煤尘对周围环境的影响。 采用上述措施后，装卸过程中产生的煤尘可得到一定程度的控制，综合抑尘效率达到99%，装卸扬尘排放量约为0.19t/a。 （4）配煤机工作粉尘 类比同类型储煤场配煤产生粉尘浓度为3000mg/m3，引风机风量为30000m3/h，运行时间为8小时，每年运行330天，粉尘产生量为237.6t/a。 环评要求配煤机入料口1个集尘罩（采用上侧吸风方式），废气经收集后接入1台脉冲布袋除尘器处理，风机风量30000m3/h，集尘罩集尘效率97%，布袋过滤面积800㎡，过滤风速0.63m/min，布袋除尘器的除尘效率99.5%，经不低于15m排气筒排放，则粉尘排放浓度为15mg/m3，排放量为1.07t/a，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）80mg/m3的要求。 表23 除尘器设备参数表 名称 材质 过滤面积 风量 台数 布袋除尘器 涤纶绒布 500m2 30000m3/h 1 （5）皮带输送粉尘 本项目逸散性粉尘的定量分析方法均采用美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司（PEDCo）编著的《逸散性工业粉尘控制技术》（第十九章 煤加工厂）中表19-2的排放因子进行计算，排放因子见下表。 表24 煤加工过程逸散尘的排放因子 序号 逸散尘源 排放因子 可行度等级 1 卸料 卡车 0.01kg/t（卸料） E 铁路车辆 0.20kg/t（卸料） E 2 一级破碎 0.01kg/t（破碎料） E 3 二级破碎和筛选 0.08kg/t（破碎和过筛料） E 4 运输和输送 0.10kg/t（转移或运输料） E 5 清选 可忽略不计 / 6 贮存 送料上堆 0.04kg/t（装料） D 车辆交通 0.08kg/t（贮料） D 出料 0.05kg/t（装料） D 风蚀 0.045kg/t（贮料） D 7 装货 卡车 0.01kg/t（装货） E 铁路车辆 0.20kg/t（装货） E 驳船 0.20kg/t（装货） E 项目混煤后主要靠皮带进行输送，在此过程中会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（第十九章 煤加工厂）中表19-2的排放因子进行计算，皮带输送粉尘的产生量按0.04kg/t原料计算，项目原料输送量为80万t/a，粉尘的产生量为32t/a。 针对皮带输送粉尘产生情况，环评要求企业对输送皮带要进行封闭，并且加强转载点封闭强度，封闭式储库顶部设有自动洒水装置，可减少粉尘排放，抑尘效率99.5％，本环节粉尘排放量约为0.16t/a。 检验废气 项目采用量热仪和定硫仪抽样测定成品配煤中的发热量和含硫量，在仪器检验过程中主要采用对煤炭电加热燃烧的方式测定的，因此检验煤炭燃烧过程中会产生一定的SO2、烟尘、NOx废气，由于检验时燃烧的煤料极少，因此SO2、烟尘、NOx废气的产生量极少。 1.2 大气环境影响预测 1）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），通过项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）。 （1） 式中：Pi-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci-采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i-第i个污染物的环境空气质量浓度，μg/m3。 2）评价等级判定 评价等级按下表的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表25 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表26 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 36 最低环境温度/℃ -23 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表27 点源参数调查清单 点源名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 评价因子源强 粉尘 符号 H D V T Hr Q粉尘 单位 m m m/s K h g/s 配煤 15 0.8 16.58 293 2640 0.112 表28 本工程各面污染源参数调查清单 编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 1 颗粒物 0 150 66 0 4 2640 正常 运行 0.27 表29 点源、面源估算结果统计表 下风向距离（m） 配煤环节 物料储存 颗粒物 颗粒物 预测质量浓度（μg/m3） 最大浓度占标率（%） 预测质量浓度（μg/m3） 最大浓度占标率（%） 100 3.01 0.33 65.96 7.33 200 3.67 0.41 48.23 5.36 300 3.32 0.37 36.44 4.05 400 3.12 0.35 29.94 3.33 500 3.11 0.35 26.15 2.91 600 2.90 0.32 22.96 2.55 700 2.66 0.30 20.57 2.29 800 2.44 0.27 18.71 2.08 900 2.25 0.25 17.21 1.91 1000 2.09 0.23 15.97 1.77 1500 1.53 0.17 12.87 1.43 2000 1.22 0.14 11.65 1.29 2500 1.07 0.12 10.59 1.18 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.76 0.42 66.02 7.34 D10%最远距离/m ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 评价等级 三级 二级 由表可知，本项目评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。 表30 污染物最大地面浓度及其最远落地距离 配煤环节 物料储存 颗粒物 颗粒物 最大地面质量浓度（ug/m3） 最远落地距离D/m 最大地面质量浓度（ug/m3） 最远落地距离D/m 3.76 224 66.02 103 1.3大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-20/18）的有关要求，利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布大气环境防护距离标准计算程序计算得本项目大气环境防护距离，通过计算，无需设置大气环境防护距离。 污染物名称 面源参数m 排放高度m 排放速率（g/s） 标准浓度（mg/m3） 有无厂界外超标点 大气环境防护距离（m） 颗粒物 150*66 15 0.07 1.0 无超标点 0 建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km☑ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 （颗粒物） 其他污染物 （） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据（ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ( k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测 评价结论 环境影响 可以接受 ☑不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（0.68）t/a VOCs:（）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 二、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 表32 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目营运期无废水排放，故地表水环境影响评价等级为三级B。 该项目在运营期对水环境的影响主要为生活污水和车辆清洗废水对水环境的影响。 （1）职工生活废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水。排水量按用水量的80%计算，生活废水排放量为0.8m3/d，年排放量为264m3/a。生活污水主要为员工盥洗用水，水质较为清洁，收集后可回用于厂区洒水抑尘。厂区内设置早厕，粪便定期清运用于农田施肥。 （2）车辆清洗废水 车辆冲洗用水量按30L/辆•次计，年仓储销售白云岩5万吨，玄武岩5万吨，储配煤80万吨，运输车辆载重30t/次，则每天出场车辆平均为90辆，则车辆冲洗用水量为2.7m3/d。排污系数为0.8，则洗车废水产生量为2.16m3/d。 汽车冲洗水中主要污染物为SS和石油类等。项目设有全自动洗车设备1套，位于厂区进出口，尺寸为2.3m×3.7m×1.5m同时配套建设1个10m3的沉淀池和1个10m3的清水池。用于冲洗车辆，废水经沉淀后、清水进入清水池，循环利用，沉淀池底部定期清淤，不外排。 （3）初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，评价按下列原平市暴雨强度公式计算； q=1803.6(1+1.04lgP)/(t+8.64)0.8 式中：q：暴雨强度，L/s.hm2； P：重现期，取2； t：集水时间，取15min。 经计算，暴雨强度为188.6L/ s.hm2。 初期雨水汇水量Q=ΨqFt 式中：Q：初期雨水汇水量，m3； Ψ：径流系数，取0.8； F：汇水面积，17100 m2。 t—集水时间，15分钟。 经计算，厂区初期雨水量为232.19m3。 评价要求煤库四周建设宽30厘米的环场导水渠，并在在厂区地势最低处（项目西北侧）建设1座250m3雨水收集池对初期雨水进行收集，收集后的雨水经沉淀后回用于洒水抑尘。雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排，同时雨水收集池需做好防渗处理，以免对地下水造成影响。 （4）堆场淋控水 各储库四周设置截排水沟，储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，储煤库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，收集各堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水，淋控水收集池需做好防渗处理，以免对地下水造成影响。 4、对地下水环境的影响 本项目职工生活污水产生量少，集中收集用于储库泼洒抑尘；车辆清洗废水经沉淀池收集后循环利用不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于储库洒水抑尘。本项目配煤工序使用自动配煤机控制进行配煤，不产生废水，所以本项目在正常生产状态下不会对地下水不会产生影响。本项目建设了配套的雨水收集池，清洗废水收集池，可以保障初期带煤雨水和洗车废水不外排，所以在事故状态下本项目也不会对地下水产生影响。 本项目地表水环境影响评价自查表见表：

表33  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

三、噪声环境影响分析和防治措施 1、噪声环境影响影响因素 项目生产运营过程中的主要噪声源有装载机、配煤机及运输车辆，声级约70～90dB（A）。项目运输车辆、装载机等机械设备产生的噪声为非连续噪声，各主要噪声源的噪声级见下表。 表34 主要噪声源的声压级 序号 噪声源 噪声级（dB(A)） 1 风机 70~85 2 自动配煤系统 80~95 3 皮带运输机 80~90 （1）噪声距离衰减公式 噪声距离衰减模式 LP＝Lr0 –20log(r/r0)-а(r-r0)-R 式中：LP—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr0—距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r—噪声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，m；取r0=1m； а—大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R—噪声源防护结构及房屋的隔声量，取20 dB(A)。 （2）声级叠加公式： L=L1+10lg[1+10－（L1－L2）/10]（L1＞L2） 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； L1－甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； L2－乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)。 通过上述公式进行计算，对该项目各噪声源对厂界的影响进行分析，噪声预测结果如下表。 表35 噪声预测结果 单位dB(A) 序号 监测位置 昼间 贡献值 标准 1 项目东侧 50.45 60 2 项目南侧 47.96 60 3 项目西侧 46.02 60 4 项目北侧 44.43 60 由预测结果可知，本项目经过厂房隔声及禁止鸣笛，设备采取减振等措施后，对四周厂界噪声影响值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准要求，项目夜间不生产，本项目厂界噪声可以达标排放。 综上所述，经采取厂房隔声及禁止鸣笛，设备采取减振等措施后，项目营运期噪声对周边声环境影响较小。 建设单位采取的噪声防治措施具体如下： （1）设备选型时，尽量选择低噪声设备； （2）设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫； （3）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与生活办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱等因素，利用地形、辅助厂房等阻挡噪声的传播； （4）运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输。 四、固体废物环境影响分析和防治措施 （1）生活垃圾 本项目职工共有20人，办公垃圾产生量按0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为1kg/d（3.3t/a）。厂区内设垃圾桶，由环卫部门统一处理。 （2）除尘器灰 根据项目物料平衡计算，除尘灰产生量约为75.24t/a。经收集后当作产品进行出售。 （3）沉淀池沉泥 类比同类型项，沉淀池沉泥的产生量约为1.5t/a。经定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理，厂区内设垃圾桶，由环卫部门统一处理。 （4）机修废机油 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目运营期内机修环节产生的废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-218-08，废矿物油与含矿物油废物），参考历年来运行统计资料，废机油产生量为0.34t/a，评价要求在厂区内设置一座建筑面积为10m2 的危废暂存间收集暂存后委托有资质的单位进行处置。 本项目危险废物产生情况见表36，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表37。 表36 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 生产工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-218-08 0.34t/a 设备维修 液体 矿物油 1年 T 设置危废暂存库，产生的危险废物定期交由有资质单位处理 表37 项目危险废物暂存库基本情况 序号 危险废物名称 危险废物代码 位置 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 废机油 HW08 10m2暂存库 塑料容器分类存放 不超过装桶的70% 6个月 环评要求：建设单位应建设10m2的危废暂存库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第五号）的要求，本报告对本项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①本项目危废暂存库建于厂区东侧，需对危废暂存库地面做防渗处理，建设单位可在硬化地面上累加建设防渗层，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②危废暂存库必须粘贴有危险废物标示标牌。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）的标签。危险废物暂存库不得接受未粘贴上述标签或标签填写不规范的危险废物。 ③必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 ⑥在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期达到时间报告当地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑦贮存具备“四防”要求（防风、防雨、防晒、防渗透）。 综上所述，本项目所产生的固废采取以上处理措施后对周围环境产生的影响较小。 土壤环境影响分析 项目所在用地为建设用地，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价行业分类表），确定本项目属于“采矿业，其他”Ⅲ类。 建设项目土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表38。 表38 土壤环境敏感程度分级表 敏感程度 土壤环境敏感特征 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 不敏感 其他情况 根据现场调查，项目位于位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，项目东、西侧紧邻耕地，属敏感。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 表39 评价工作等级分级表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目属于Ⅲ类建设项目，占地≤5hm2属于小型，且土壤环境敏感程度为敏感。因此，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，具体内容见土壤专题评价。 运输对周围环境影响 运输过程中对环境的影响主要是运输车辆产生的噪声和粉尘，项目运输路线主要为县道，路况良好，为了减少运输过程中噪声、扬尘对环境的影响，评价建议采取以下措施： 运输车辆途经敏感点时减速慢行，减少鸣笛次数；严格控制原辅材料的运输时间，避免午休、夜间进行运输； 控制原料及固废运输车辆的一次运输量，避免超载现象，尽可能降低对沿途空气环境的污染； （3）对进厂道路进行平整和硬化并定期进行洒水，使地面保持一定的湿度，减少道路原因产生的扬尘污染； （4）原辅料运输时覆盖帆布、防散落措施，避兔运输途中原料散落对沿途环境造成影响。 经采取以上措施后，项目道路运输对沿线敏感点环境影响较小。 七、环境管理及监测制度 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保设施，以保证这些设施的正常运行。 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。 企业在运营期应委托有资质的环境监测站定期开展废气、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检査、监督建设方，落实所有环保措施情况。 运营期环境监测类别、项目、频次等列于表40。 表40 污染源监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界四周 颗粒物 每年一次 项目转载点粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中80mg/m3；项目储库无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5：煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 布袋除尘器排气筒 颗粒物 每年一次 厂界四周 Leq 每季一次，2天/次，每天昼夜各一次/d 厂界四周侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 ④监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 ⑤对达标排放的监督 除企业要加强自身的环境管理工作外，生态环境局还应在各阶段监督企业环保设施的正常运行和达标排放情况，发现问题及时纠正处理，以利于企业环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。 八、环保投资概况 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 经统计估算，该工程用于环境保护的建设投资为1475万元，占工程总投资的比例为70.24%。项目环保投资估算情况见表41。 表41 建设项目环保设施投资一览表 污染类型 治理对象 环保设施 投资估算（万元） 废气 堆场粉尘、装卸扬尘 全封闭储库，设两套自动洒水装置，保证全覆盖；原煤、白云岩及玄武岩需在储库内装卸，装卸时降低物料落差，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘； 1400 道路运输扬尘 道路进行硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆加盖篷布；运输车辆驶离场区时清洗轮胎； 自动配煤系统 一套布袋式除尘器，处理风量30000m³/h，处理效率大于99.5%，自动配煤系统上方设置全封闭集尘罩及其配套设施 35 皮带运输 采用封闭式皮带输送，并且加强转载点封闭强度，封闭式储库顶部设有自动洒水装置 5 废水 车辆清洗废水 厂区出口设洗车平台，建一座20m3沉淀池，车辆清洗废水沉淀后用于储库喷雾降尘，不外排 10 初期雨水 厂区西北侧建有250m3的初期雨水收集池，用于收集初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘 5 淋控水 各储库四周设置截排水沟，储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，储煤库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，收集各堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 10 噪声 设备噪声 车辆限速行驶，禁止鸣笛，隔声、减震； 4 固废 一般固废 垃圾收集桶，由环卫部门定期清运 1 危险废物 设置10m2危废暂存间 5 合计 / 1475 九、污染物排放清单及管理要求一览表

表42  污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | 排放口信息 | 治理措施 | 验收设施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 自动配煤系统 | 粉尘 | 15mg/m³ | 1.07t/a | H15m×Φ0.8m | 环评要求企业建设一套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，粉尘通过引风机引入到布袋除尘器中进行处理，处理风30000m³/h，处理效率大于99.5%，处理后经15m排气筒排放 | 一套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，粉尘通过引风机引入到布袋除尘器中进行处理，处理风30000m³/h，处理效率大于99.5%，处理后经15m排气筒排放 | 项目转载点粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中80mg/m3；项目储库无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5：煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |
|  | 皮带 输送 | 粉尘 | / | 0.16t/a | / | 采用封闭式皮带输送，并且加强转载点封闭强度，封闭式储库顶部设有自动洒水装置 | 封闭式皮带输送，储库顶部设置自动喷雾洒水装置 |  |
|  | 物料 堆存 | 粉尘 | / | 0.21t/a | / | 建设全封闭式彩钢结构储库，并对地面采取硬化处理，在储库设置9套喷雾洒水设施，喷头数量保证喷洒覆盖率 100%，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘，需要在进行喷雾处理后进行操作，同时对运输车辆采用篷布进行覆盖，同时对车辆出厂前进行冲洗，降低粉尘浓度； | 全封闭式彩钢结构储库，储库设置9套喷雾洒水设施，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘，保证可覆盖主体堆场，运输车辆采用篷布进行覆盖，同时对车辆出厂前进行冲洗 |  |
|  | 物料 装卸 |  |  | 0.19t/a | / |  |  |  |
|  | 道路 运输 | 粉尘 | / | 0.1t/a | / | 道路进行硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆加盖篷布；运输车辆驶离场区时清洗轮胎； | 厂区道路硬化、及时清扫，定期洒水，运输车辆加盖篷布 |  |
| 废水 | 车辆 清洗 | 清洗 废水 | / | / | / | 厂区出口设洗车平台，车辆清洗废水沉淀后用于储库喷雾降尘，不外排 | 设置洗车平台，20m3沉淀池 | / |
|  | 堆场喷雾洒水装置 | 淋控水 | / | / | / | 各储库四周设置截排水沟，储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，储煤库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，收集各堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 | 储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，储煤库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个 |  |
|  | 初期 雨水 | 初期 雨水 | / | / | / | 厂区西北侧建有250m3的初期雨水收集池，用于收集初期雨水，收集的初期雨水沉淀后用于洒水降尘； | 250m3的初期雨水收集池 | / |
| 噪声 | 车辆运输、铲车 | 噪声 | 70-90dB（A） | / | 车辆限速行驶，禁止鸣笛； | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A） |
| 固体废物 | 职工 生活 | 生活 垃圾 | / | 3.3t/a | / | 设置垃圾桶，收集后委托环卫部门处置 | 垃圾收集桶 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | / | 0 | / | 收集后用作产品进行出售 | / |  |
|  | 车辆清洗沉淀池 | 沉淀池沉泥 | / | 1.5t/a | / | 定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理 | 垃圾收集桶 |  |
|  | 设备 维修 | 废机油 | / | 0.34t/a | / | 厂区内按标准建设建筑面积为10m2的危废暂存间，经收集后定期交由有资质的单位回收处置 | 10m2危废暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18596-2001 及2013年环保部36号文中修改的内容 |
| 环境管理与监测 | ①健全管理机制，保证治污设施正常运转②做好例行监测，及时反馈治理效果③配备必要的监测仪器④加强施工期环境管理，做好噪声、废气、固废等方面环保措施，减少对周围环境影响 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 自动配煤机 | 粉尘 | 一套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，粉尘通过引风机引入到布袋除尘器中进行处理，处理风30000m³/h，处理效率大于99.5%，处理后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 采用封闭皮带输送，储煤库顶部设有自动喷雾洒水装置 | 达标排放 |
|  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 全封闭储库，地面硬化，设置喷雾洒水设施，装卸在封闭车间内进行，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘，规范人员操作技能 | 达标排放 |
|  | 装卸粉尘 |  |  |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 道路进行硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆加盖篷布；运输车辆驶离场区时清洗轮胎 | 达标排放 |
| 水染物 | 职工生活 | 生活污水 | 主要为盥洗废水，较为清洁，经收集后用于厂区泼洒抑尘 | 合理处置 |
|  | 车辆清洗 | 清洗废水 | 厂区出口设洗车平台，车辆清洗废水沉淀后用于储库喷雾降尘，不外排 | 合理处置 |
|  | 堆场喷雾 | 淋控水 | 经淋控池收集沉淀后用于厂区洒水降尘 | 合理处置 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水 | 收集的雨水沉淀后用于厂区洒水降尘 | 合理处置 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后暂存于垃圾收集点，由环卫部门负责处理 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后用作产品进行出售 | 合理处置 |
|  | 车辆清洗沉淀池 | 沉淀池沉 泥 | 定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理 | 合理处置 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 厂区内按标准建设建筑面积为10m2的危废暂存间，经收集后定期交由有资质的单位回收处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 铲车及运输车辆 | 厂房隔声、禁止鸣笛 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 环评要求企业根据厂区占地面积与资源配制，对厂区周围进行适当绿化，植物各类以乡土特种为主，使厂区与周围环境有机整合为一体，使绿化率达到较高水平。 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目建设情况 本项目厂址位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，北侧为山西省繁峙县长田科技有公司，东、西侧为空地，南侧为乡道，项目占地17100㎡，总建筑面积11000㎡，项目总投资2100万元，其中环保投资1475万元，占总投资的70.24%。 2、产业政策及选址合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于仓储类项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目未列入淘汰类或限制类项目，符合国家产业政策。繁峙县发展和改革局于2019年12月13日对本项目予以备案（项目编码：2019-140924-59-03-109991）。 （2）选址合理性分析 山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园。占用东山乡山会村工业园区用地，经东山乡政府、东山乡山会村委会开具证明，该地属工业用地，已签订占地协议。项目厂区北侧为岩棉厂，其余三侧均为空地。项目选址符合区域规划要求，不在风景名胜区、自然保护区、重要文物、天然林及重要湿地保护范围内，也不处于繁峙县饮用水源保护区范围内，项目区域无生态保护红线控制要求。项目选址是可行的。 3、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 本次评价引用繁峙县2018年全年例行监测数据，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均浓度要求，项目所在地PM10、SO2、PM2.5浓度超标倍数分别为0.08、0.35、0.26，说明区域已经受到PM10、SO2、PM2.5的污染，属于不达标区。 （2）地表水环境质量现状 本项目区域最近的地表水体为项目北侧2km处的滹沱河，经现场踏勘，该水体环境质量一般。 （3）声环境质量现状 项目位于繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园，北侧为山西省繁峙县长田科技有公司，东、西侧为空地，南侧为乡道，经现场踏勘，主要噪声源为项目北侧岩棉厂的机械设备噪声，声环境质量一般。 3、环境保护措施及环境影响 3.1废气污染防治措施及影响分析 本项目废气主要有道路运输扬尘、堆场扬尘、储库扬尘、装卸粉尘、配煤机工作粉尘、皮带输送粉尘及检验废气，采取的措施为：厂区道路全部硬化，并对厂区专用运输道路派专人定期清扫、洒水抑尘，对运输车辆加盖苫布，防止物料跌落。同时在厂区入口设置洗车平台，对进出厂区车辆进行清洗；采用全封闭储库，地面全部硬化，储库设置9套喷雾洒水设施，设施覆盖全储库；配煤机入料口1个集尘罩，将粉尘收集至1台布袋除尘器进行除尘处理，风机风量30000m3/h，集尘罩集尘效率97%，经不低于15m排气筒排放；对输送皮带要进行封闭，并且加强转载点封闭强度，封闭式储库顶部设有喷雾洒水装置。 采取措施后项目排气筒颗粒物排放限值满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中80mg/m3要求。储库无组织粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5：煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 3.2 废水污染防治措施及影响分析 本项目产生的废水主要是员工生活污水和车辆清洗废水，员工生活污水主要为盥洗废水，可直接泼洒厂区地面抑尘；车辆出入口处设置洗车设施，并建设沉淀池用于沉淀洗车废水，将清洗废水经沉淀池沉淀后回用于储库喷雾洒水。在厂区西北侧设一个初期雨水250m3收集池，经沉淀后回用于厂区洒水抑尘。储煤库在堆场西南最低处设置20m3集中水池1个，白云岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，玄武岩库在堆场西南最低处设置10m3集中水池1个，收集各堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水。 采取措施后，项目产生的废水可实现综合利用不会对环境产生影响。 3.3 噪声污染物防治措施及影响分析 项目噪声主要为铲车及运输车辆等产生的噪声。 采取的措施为：①车辆在厂区行驶时减速慢行，禁止鸣笛。②加强管理，加强厂房隔声③禁止夜间进行装卸运输等设施。 采取措施后，项目生产的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）标准要求，对环境影响较小。 3.4 固体废物防治措施及影响分析 项目固废主要为生活垃圾、除尘器除尘灰和沉淀池沉泥和设备维修产生的废机油。 采取的措施为：项目办公垃圾暂存在垃圾桶内，定期交由环卫部门负责处置；除尘灰经收集后当作产品进行出售；沉淀池沉泥定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理；废机油厂区内按标准建设建筑面积为10m2的危废暂存间，经收集后定期交由有资质的单位回收处置。 经采取措施后，项目的固废排放量可减少到最少，对环境的影响较小。 4、总量控制 根据晋环发【2015】25 号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，山西省实施总量控制的主要污染因子为烟尘、工业粉尘、SO2、NOx、COD、氨氮。 本项目主要污染因子为工业粉尘，忻州市生态环境局繁峙分局以编号2020-003建设项目主要污染物总量核定表，为本项目核定粉尘排放总量为1.07t/a。在采取各项污染防治措施后，本项目粉尘排放量为1.07t/a，满足污染物排放总量指标要求。 综上所述，山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目在采取环评和环保管理部门规定的环保措施后，各污染物的排放量可实现“达标排放”，项目的建设不会恶化当地环境质量，能够维持区域环境质量现状。该项目从环境保护的角度而言是可行的。 二、建议 （1）建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使公司每位员工都能积极参与环境监督和管理； （2）通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； （4）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； （5）对于煤源进行严格控制，杜绝收购非法煤窑原煤； （6）尽可能在运输道路两侧进行种植树木。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 附图和附件 本报告表附以下附图、附件、附表： 一、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目保护目标图 附图3 地表水系图 附图4 项目与繁峙县水源地位置关系图 附图5 项目与砂河镇水源地位置关系图 附图6 项目与五台山风景名胜区总体规划位置关系图 附图7 项目与五台山文化遗产位置关系图 附图8 项目与五台山各保护区位置关系图 附图9 项目与繁峙县县城总体规划位置关系图 附图10 繁峙县生态功能区划图 附图11 繁峙县生态经济区划图 附图12 项目与繁峙县冶金装备制造园规划位置关系图 附图13 繁峙县冶金装备制造园功能分区图 附图14 厂区平面布置图 附图15 储库内部平面布置图 附图16 防渗分区图 二、附件： 附件1 备案证 附件2 总量核定表 附件3 营业执照 附件4 占地协议 附件5 项目用地情况说明 附件6 设立经济开发区批复 附件7 监测报告 附件8 专家意见 三、附表： 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

新鲜水

喷雾降尘

车辆清洗

生活用水

37.44

2.7

1.0

0.54

39.6

2.16

43.79

沉淀池

道路洒水

2.0

2.8

0.2

0.8

2.16

绿化用水

0.65

0.65

新鲜水

喷雾降尘

车辆清洗

生活用水

17.64

2.7

1.0

0.54

19.8

2.16

21.34

沉淀池

0.2

2.16

泼洒抑尘

0.8

装饰工程

工程验收

设备安装

扬尘、废气

建筑废水

建筑垃圾

建设单位送指定地点填埋

沉淀池

场地清理、基础工程

主体工程

大气环境

工程运营

噪声

声环境

清水回用

2#原煤

5#原煤

车辆运送

噪声

粉尘

车辆运送

噪声

粉尘

粉尘

粉尘

2#原煤区

5#原煤区

铲车

输送

铲车

输送

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

配煤机

皮带输送

返回复配

铲车

输送

粉尘

成品区

不合格

抽样检验

合格

出场外售或继续堆存

附图14  厂区平面布置图

附图15 储库内部平面布置图

附图5  项目与繁峙县乡镇集中式饮用水源地相对位置图

附图16  防渗分区图