繁环审批函〔2020〕3号

关于繁峙县瑛达建材厂石英砂加工项目环境影响

报告表的批复

繁峙县瑛达建材厂：

你厂报送的《关于〈繁峙县瑛达建材厂石英砂加工项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经繁峙县环境保护局（繁环罚〔2018〕41号）处罚。你厂必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县瑛达建材厂石英砂加工项目位于繁峙县砂河镇东沿口村东约0.57km处。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。建设规模年产1.8万吨成品石英砂，占地面积3500平方米。项目总投资146万元，其中环保投资19万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。物料堆放库进行全封闭建设（地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统；生产车间进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），所有破碎筛分设备封闭，每台设备入料口和出料口分别设集尘罩，统一设置一套袋式除尘器处理粉尘，其后经15m高的排气筒达标排放；所有的皮带机和物料转载点全部封闭处理，落脚点落脚高度不高于1.5m，转载点洒水抑尘；运输道路硬化，定期洒水，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（二）落实污废水处理措施。生活污水进入旱厕，定期清掏外运；原料库和成品库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至3m3淋控水池内，经沉淀后回用于原料库和成品库洒水；厂区进出口磅房旁边设洗车平台1座，运输车辆进出厂区须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座20m3沉淀池，沉淀后循环利用，不得外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。沉淀池污泥按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单定期清理用于道路填坑；办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置。废油按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年3月17日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西绿标环保科技有限公司