建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：    永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目

建设单位：    山西永昌瑞通商贸有限公司  （盖章）

编制日期：2020年2月

《永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表》技术审查意见修改说明

# 2019年9月12日威海威创环保科技有限公司在繁峙县组织召开“山西永昌瑞通商贸有限公司永昌瑞通80万吨煤炭储配建设中心项目环境影响报告表”技术审查会，应邀参加会议的有忻州市生态环境局繁峙分局、山西永昌瑞通商贸有限公司的代表及参会专家。听取了评价单位和建设单位代表分别对《报告表》主要内容和项目建设情况的介绍，询问了有关问题，经讨论与评审，形成了《永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表技术审查意见》，评价单位根据《审查意见》做了以下的修改：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介绍煤库场地硬化方案、场地初雨池结构、煤库建筑结构类型。核实煤库的最大储煤量和配煤加工量 | 1.1 完善了煤库场地硬化方案 | 见P46 |
|  |  | 1.2 新增了初期雨水收集池结构 | 见P55 |
|  |  | 1.3 新增了煤库建筑结构类型 | 见P6~P7（表1-2） |
|  |  | 1.4 核实了煤库的最大储煤量和配煤加工量 | 见P5、P7 |
| 2 | 明确本项目的产品方案，是否包括低热值产品煤。核实配煤使用的原煤煤质资料（表1-3煤质资料有误），说明煤源情况，建议补充煤源的煤质分析资料，尤其是涉及电煤指标的煤的热值、灰分、硫份 | 2.1 重新核实了本项目的产品方案 | 见P7 |
|  |  | 2.2 增加了煤源情况 | 见P7 |
|  |  | 2.3修改了原料煤和成品煤的煤质资料 | 见P7（表1-3、1-4） |
| 3 | 落实是否配套破碎筛分设备。介绍装煤方式，细化铲装、配煤过程粉尘治理措施。补充煤库洒水抑尘方案、喷雾头分布情况介绍。给出车辆清洗平台和清洗设施或设备的类型和具体建设内容、类型和设备配置 | 3.1 核实了本项目配套有破碎筛分设备 | — |
|  |  | 3.2 细化说明了配煤的工艺流程 | 见P32~P33 |
|  |  | 3.3完善了配煤过程粉尘治理措施 | 见46 |
|  |  | 3.4 细化说明了煤库洒水抑尘方案 | 见46 |
|  |  | 3.5完善了洗车平台配置 | 见54 |
| 4 | 原料全部在库内存放，建议删除煤堆扬尘量计算说明。核实破碎筛分（如包括）、铲装和配煤过程粉尘产排情况，给出除尘设备配置及技术要求。核实点源和面源污染物排放参数、估算模型参数和大气环境影响评价内容 | 4.1 删除了煤堆扬尘量计算说明 | — |
|  |  | 4.2 重新计算了源强 | 见P37~P39 |
|  |  | 4.3 新增了除尘设备的配置及技术要求 | 见P47 |
|  |  | 4.4 核实了点源和面源污染物的排放参数，并重新进行了预测，对大气环境影响评价内容作了相应修改 | 见P48~P53 |
| 5 | 核实地下水监测水井地面标高、井深和水位。大营镇水源井柱状成果图含水层以上为第四系全新统上更新统粘性土分布3-5层砂层相对隔水层，应做好煤库场地硬化，细化重点防渗区的污水收集等地下水污染防治措施 | 5.1 核实了地下水监测水井数据 | 见《专题评价》P15、P25 |
|  |  | 5.2完善了煤库场地硬化，重点防渗区的污水收集等地下水污染防治措施 | P57~P58 |
| 6 | 根据繁峙县自然资源局关于该项目的选址意见和情况说明以及与石塘沟村签订的土地承包合同，详细介绍拟占地的土地利用现状，建议给出拟占地快的放线位置和坐标拐点，分析项目占地与土地利用规划的符合性 | 补充了土地手续 | 见附件 |
|  |  | 分析说明了项目占地与土地利用规划的符合性 | 见P3 |
| 7 | 细化环境保护措施和企业污染源自行监测计划的内容，补充企业环境信息公开和报告的内容 | 完善了环境保护措施和企业污染源自行监测计划内容 | 见P63~P64（表7-21） |
|  |  | 补充了企业环境信息公开和报告的内容 | 见P64 |
| 其他 | 根据专家意见修改了报告表中的其他内容 |
| 专家意见 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西永昌瑞通商贸有限公司 |
| 法人代表 | 王飞 | 联系人 | 张建川 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇湾深物流园2号楼4单元对面 |
| 联系电话 | 15333505305 | 传真 | / | 邮政编码 | 034303 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | B06 煤炭开采和洗选业 |
| 占地面积 (平方米) | 30000 | 绿化面积 (平方米) | 3000 |
| 总投资(万元) | 20988 | 其中：环保投资(万元) | 123 | 环保投资占总投资比例 | 0.59% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2022年5月 |
| 工程内容及规模 1.1建设背景 1.1.1项目提出背景 山西永昌瑞通商贸有限公司成立于2019年7月2日，经营范围：经销煤炭，铁矿石，铁矿粉，建筑材料（不含油气、涂料、润滑油），钢材，汽车配件，工矿配件设备，环保设备，机电设备，灯具，电子产品及元部件；道路货物运输。本项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带。 1.1.2评价依据及过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“四十一、煤炭开采和洗选业”中的“129、洗选、配煤”的“全部”，应编制环境影响报告表。 山西永昌瑞通商贸有限公司于2019年7月委托我公司正式承担本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对工程所在区域自然环境、生态环境、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表》（送审本）。 2019年9月12日，威海威创环保科技有限公司组织召开“永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目”技术审查会。我公司根据技术审查意见对报告进行了修改和完善，完成了《永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目环境影响报告表》（报批本），现由建设单位上报环境保护主管部门进行报请审批。 1.2分析判定相关情况 1.2.1产业政策分析 本项目主要为煤炭的储配。根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构凋整指导目录》（2011年本）（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此本项目不违背国家产业政策要求。 1.2.2“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目建设地点位于忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带，地处III4繁峙县东南部水源涵养与生物多样性保持生态功能小区，III2繁峙县东南部生态工业经济区，项目建设不违背繁峙县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 2）环境质量底线 本次评价引用2018年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。本项目在严格执行各项污染物防治措施的情况下，废气可达标排放，对周围环境空气质量影响较小；由噪声监测结果可知，厂界四周昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 综上，本项目实施后不会恶化环境质量，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目主要为煤炭的储配，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.2.3《市场准入负面清单（2018年版）》判定情况 《市场准入负面清单（2018年版）》包括禁止和许可两类事项，本项目为煤炭的配储项目，不在市场准入负面清单之列。 1.2.4场址符合性分析 本项目场址位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带。本项目已与石塘沟村签订土地合同。根据繁峙县横涧国土资源所出具的《土地证明》（见附件），本项目所用土地性质为未利用地，且符合横涧乡工业用地规划。根据繁峙县水利局出具的《关于永昌瑞通商贸有限公司煤炭储配建设中心部分设施建于石塘沟河河道旁的批复》（见附件），本项目在实施过程中，要对石塘沟河河道进行整治，经整治后的河道断面需为矩形，河道纵坡4.62%，设计水深1.5m，河宽15m。过流能力为124.71m3/s，另外还需按照水利工程建设规范在河道左侧修筑浆砌石坝体800m，确保河道行洪安全畅通。 本项目距离滹沱河4.6km，本项目距离最近水源地为大营镇集中供水水源地，位于本厂西北侧6.2km处，不会对水环境造成影响。本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染物均可实现达标排放或合理处置，不会对区域环境功能区划产生不利影响，因此拟建项目选址合理。 1.2.5与“煤场扬尘污染防治技术规范”的符合性分析 2017年2月27日，山西省环境保护厅以晋环环评函[2017]102号下发《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（以下简称“煤场扬尘污染防治技术规范”）。 本项目与“煤场扬尘污染防治技术规范”的相符性分析见表1-1。 表1-1 与“煤场扬尘污染防治技术规范”协调性分析 序号 “煤场扬尘污染防治技术规范” 本项目具体情况 相符性 一 选址原则 4.1严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设各类煤场 工程选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地保护区、泉域重点保护区等环境敏感区内 符合 4.2 在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边l公里以内，原则上不得建设各类煤场 本项目距离繁峙县县城规划区边界外45km处，距离大营镇5.8km，距离最近的居民聚集区为1.1km处的石塘沟村，项目设置全封闭储煤库，并配套覆盖全场的喷淋设施，定期洒水抑尘，在厂区四周进行绿化，将粉尘对周边村庄的影响降到最低 符合 4.3 在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 本项目周围无高速铁路、城际铁路、客运专线、旅游线路、高速公路 符合 二 污染控制要求 1、县级以上城市建成区内的现有煤场应实施密闭；未密闭的煤场应限期实施密闭改造 本项目建设地点不在县级以上城市建成区内 符合 2、其他区域的煤场应按照不同行业特点采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染 本项目建设全封闭储煤棚 符合 3、煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环 场区出口处设有洗车平台，煤场设有喷淋洒水装置，废水循环利用 符合 4、县级以上城市建成区内的储煤场应当采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；其他区域应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防治扬尘污染。禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生煤尘污染的方式堆存煤炭。现有露天储煤场应限期改造 本项目储煤场为全封闭煤库储存 符合 5、储煤场应固定装卸位置并采取密闭措施；不能固定位置的，应在装卸的同时采取喷淋洒水等降尘措施 项目煤炭装卸在封闭煤棚内进行，装卸时进行喷淋洒水 符合 6、煤炭运输应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，鼓励铁路运输、全密闭箱式货车或集装箱运输 项目车辆运输加盖篷布 符合 三 监督管理措施 1、建立健全煤场扬尘污染控制管理制度。包括：岗位责任，环保操作规程，扬尘控制管理，扬尘控制考核，扬尘污染源档案，扬尘控制设施运行记录台账，扬尘控制设施使用维修保养 本项目拟建立健全煤场扬尘污染控制管理制度 符合 2、扬尘治理设施属于大气污染防治环境保护设施，依据有关环境保护规定进行建设、验收、运行和管理；企业应按照《大气污染物综合排放标准》及相应行业污染物控制标准中颗粒物无组织排放监测布点，对防尘治理设施的运行、管理效果进行自行监测，并按当地环保部门的要求上报监测结果 企业拟按照要求对大气防治措施进行运行及管理 符合 因此，本项目的建设符合“煤场扬尘污染防治技术规范”要求。 综上所述，本项目场址选择可行。 1.3项目概况 1.3.1项目基本情况 项目名称：永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目 建设单位：山西永昌瑞通商贸有限公司 建设性质：新建 建设规模：本项目年初配煤80万吨。建设有6个储煤库、1个破碎筛分配煤库及配套设施。每个储煤库最大堆存面积为1500m2，最大堆高为6米，最大堆存量为4000吨。6个储煤库预计最大可堆存煤24000吨，可满足本项目10天的运转量。 项目投资：项目总投资20988万元，资金来源为企业自筹。 建设地点及周边关系：本项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带，厂址中心坐标为：东经113°48'7.46"，北纬39°14'44.96"。公司现已与石塘沟村签订了用地协议，占地面积为600亩，本项目占地30000平方米。厂区四邻关系：本项目北侧、东侧和南侧为荒地，西侧为耕地。 地理位置见附图1。四邻关系见附图2。 1.3.2工程建设内容及规模 本项目主要建设内容包括：全封闭结构厂房，办公用房、化验室、磅房及其相关配套环保设施等。 本项目主要工程建设内容见表1-2。 表1-2 主要建设内容一览表 项目组成 建（构）筑物 名称 建设内容 备注 主体工程 1#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 新建 2#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 新建 3#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 新建 4#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 新建 5#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 新建 6#储煤库 建筑面积为2000m2，长80m，宽25m，高12m，全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化） 破碎、筛分、配煤库 建筑面积为4000m2，长80m，宽50m，高12m，破碎筛分配煤库分为原料堆放区、生产区和成品区；全封闭条形场房+喷淋设施（采用钢结构，地面硬化），安装集尘罩和布袋除尘器，废气经处理后经15m高排气筒排放 新建 辅助工程 磅房 2座，位于厂区进出口，每座建筑面积为20m2，80t~150t地磅 新建 洗车平台 2座，位于磅房旁边，每座建筑面积为50m2 化验室 建筑面积50m2，共建设1间化验室，彩钢结构 新建 办公区 建筑面积为200m2，彩钢结构 新建 公用工程 供电 由当地变电站供给，厂区新设500KVA变压器 新建 供水 自备井 新建 供暖 采用电采暖 新建 环保工程 废气 储煤库 储煤库进行全封闭（全封闭采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等 新建 破碎、筛分、配煤库 破碎、筛分配煤库进行全封闭（全封闭采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；破碎机、筛分机和配煤机上安装集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 新建 运输扬尘 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 新建 废水 生活污水 本项目设旱厕，不设置食堂及宿舍，运营期产生的生活污水主要为员工洗漱废水，量小，水质简单，生活污水排入旱厕，定期清掏外排 新建 车辆冲洗水 厂区进出口各设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排 新建 淋控水池 各个物料堆放库内设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水 新建 初期雨水 设置雨水沟槽，并在厂区东北角建一座初期雨水收集池，容积350m3，规格为14m×10m×2.5m.，沉淀后回用于煤库喷洒用水 新建 噪声 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理 新建 固体废物 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 新建 生态 绿化 厂区内绿化面积3000m2，厂区四周进行适当绿化 新建 场地硬化 物料堆放库、办公区、厂区及进出厂道路等全部进行硬化 新建 储运工程 运输车辆应采用全封闭厢式货车运输，场外运输道路依托108国道 新建 1.3.3原料来源与产品方案 （1）原料来源 本项目主要为储配煤。 根据企业提供资料，本项目年储配煤80万吨，其中约60万吨符合电厂煤质要求，仅为储运；约20万吨不符合电厂煤质要求，需要进行储配；根据估算，20万吨中约有5万吨煤不符合电厂的粒径要求，需要破碎筛分。煤来源主要为陕西、山西、内蒙古，均为当地合法企业。 （2）产品方案 本项目年配煤20万吨，产品为电煤，主要销售方向为山东电厂及周边地区等。配煤方案见表1-3。 表1-3 本项目配煤方案一览表 序号 来源 低位发热量 （KCal/kg） 高位发热量 （KCal/kg） 挥发份 （%） 平均灰分（%） 水分（%） 平均含硫（%） 1 陕西 5600~5800 5890~6150 33~35 10~13 13~14 0.24~0.31 2 山西 3850~5100 4350~5500 24~28 14~18 8~11 0.8~1.3 3 内蒙古 5000~5500 6000~6500 26~30 11~15 14~16 0.2~0.35 表1-4 电煤指标一览表 指标 低位发热量 （KCal/kg） 高位发热量 （KCal/kg） 挥发份 （%） 平均灰分（%） 水分（%） 平均含硫（%） 数值 3700~4500 6000~6200 27~30 12~14 10~12 <0.8 1.3.4主要生产设备 表1-5 主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 筛煤机 台 1 振动100型 2 粉煤机 台 1 100型移动粉碎 3 配煤机 台 1 移动全自动100型 4 铲车 辆 3 50型 5 喷淋洒水装置 套 7 6 洒水车 辆 3 1.3.5工作制度及劳动定员 工作制度：年工作365d，每天3班，每班8小时工作制。 劳动定员：项目员工定员100人，其中管理及技术人员为25人，操作人员75人。 1.3.6主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-6。 表1-6 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 总用地面积 m2 30000 2 本项目建筑面积 m2 18000 3 劳动定员 人 100 其中 管理及技术人员 人 25 操作人员 人 75 4 总投资 万元 20988 资金自筹 5 环保投资 万元 123 6 工作制度 d/a 365 班/d 3 h/班 8 1.3.7工程投资及环保投资 项目总投资20988万元，其中环保投123万元，占总投资比例为0.59%。具体环保投资估算见下表1-7。 表1-7 环保投资估算表 要素 污染环节 污染物 环评措施 投资（万元） 大气 储煤库 粉尘 储煤库进行全封闭（全封闭采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷淋洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等 2000.0（计入工程总投资） 破碎、筛分、配煤库 煤尘 破碎、筛分和配煤库进行全封闭（全封闭采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷淋洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；破碎机、筛分机和配煤机上安装集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 运输车辆 扬尘 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 10 水污染 职工生活污水 SS 本项目设旱厕，不设置食堂及宿舍，运营期产生的生活污水主要为员工洗漱废水，水质简单，生活废水排入旱厕，定期清掏外运 5 车辆冲洗 SS 厂区进出口磅房旁各设洗车平台一座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，清洗水根据消耗量及时补充，循环利用不外排 24 淋控水池 SS 储煤库设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水抑尘 24.0 初期雨水池 SS 设置雨水沟槽，并在地势较低处建一座初期雨水收集池，容积350m3，规格为14m×10m×2.5m，沉淀后回用于煤库喷洒用水 10 固废 生活垃圾 固废 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 2.0 噪声 粉煤机、筛煤机、配煤机等动力设备 噪声 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理 3.0 绿化 厂区 生态 厂区内绿化面积3000m2，厂区四周进行适当绿化 15.0 道路硬化 道路硬化面积5000m2 30.0 合计 123 1.3.8总平面布置 本项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带，占地面积30000平方米，厂区总平面布置要遵循的原则如下： （1）充分合理地利用现有场地，在充分考虑地形、工程条件情况下，因地制宜地布置构筑物，尽量少占土地。 （2）在满足生产工艺要求的前提下，简化系统和周转环节，场地布置紧凑合理，节省建设资金。 根据生产工艺流程要求和上述分区情况，结合场地和外部环境条件，及安全、卫生、消防、运输等规范的要求下，场区内建筑物平面布置如下：六座储煤库、一座破碎、筛分配煤库、一间化验室、两座磅房、两座洗车平台、厂区内和厂区四周绿化等。 厂区总平面布置见附图3。 1.4公用工程 1.4.1给排水 （1）给水水源：本项目自备水井，项目用水主要为职工的日常生活用水、储煤库、破碎筛分配煤库喷洒用水、硬化路面洒水、洗车过水池补水等。 ①生活用水：项目劳动定员为100人，为当地村民，不在厂区食宿，根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），日常生活用水标准取值为30~50 L/（p.d），本项目按30L/（p.d）计算，则用水量为3m3/d（1095m3/a）。 ②生产用水： 物料储场洒水：本项目生产用水主要为储煤库和破碎筛分配煤库用水指标按1.5L/m2·d计，按2 次/d 计算（夏季及干燥天气可增加洒水次数），厂房总面积16000m2，则日用水量为48m3/d。 洗车平台用水：本项目采用35吨箱式重卡运输物料，煤炭年周转量为160万吨，需要45715车次(约合126辆/天)，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），“公共汽车、载重汽车--循环用水冲洗补水40~60L/(辆·次)”，本项目主要对车胎等处灰尘进行冲洗，因此取40L/(辆·次)，由此计算，冲洗车辆补充水量共为5.04m3/d（1839.6m3/a）。 道路洒水：硬化场地面积为5000m2，洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为5m3/d。 绿化洒水：绿化面积3000m2，洒水指标按1.5L/m2·d计，非采暖期按210天计算，则用水量为4.5m3/d , 945m3/d。 本工程运营期给排水情况见表1-8，项目非采暖期水平衡图见图1-1，项目采暖期水平衡图见图1-2。 表1-8 本项目给排水情况一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量 排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 100人 30L/d.人 3 1095 2.4 876 2 未预见用水量 以上用水量的10% 0.3 109.5 0.24 87.6 合计（生活用水） 3.3 1204.5 2.64 963.6 3 生产用水 储煤库和破碎筛分配煤库喷洒用水 1.5L/m2·d 2次/d 48 17520 -- -- 洗车平台用水 40L/(辆·次) 5.04 1839.6 -- -- 循环使用 道路洒水 1.0L/m2·d 5 1650 -- -- 绿化洒水 1.5L/m2·d 4.5 945 -- -- 非采暖期 合计 65.84（含回用水） 23159.1（含回用水） 2.64 963.6 （2）排水 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，污水产生量为2.4m3/d（876m3/a），产生的生活污水直接排入旱厕，定期清掏外运。 洗车废水：洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 1.4.2供电 本项目用电引自附近村庄，设有500KVA变压器1台，可满足生产的需要。 1.4.3供暖 本项目生产车间不供暖，办公区采用电采暖。 图1-1 项目非采暖期水平衡图 单位：m3/d 图1-2 项目采暖期水平衡图 单位：m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建工程，位于繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带，项目所用土地为未利用地，经现场调查发现，没有与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （略）

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： （略）

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.6环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类。 （4）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.7环境保护对象 评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标表 名称 地理坐标 保护对象 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/km 经度 纬度 环境空气 113°48'23.46" 39°14'13.23" 石塘沟村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类功能区 S 1.1 113°49′37.22″ 39°13′58.10″ 白坡头村 SE 2.5 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 III类标准 N 4.6 地下水 水井 1# 石塘沟村 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 III类标准 S 1.1 2# 左所村 WN 3 3# 马庄村 WN 3.9 4# 云雾峪村 SE 2.5 5# 西连仲村 E 3.1 6# 东连仲村 E 3.8 含水层 / / 大营镇集中供水水源地 WN 6.2 声环境 厂区四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2类标准 / / 生态环境 周围生态系统 生态环境良性循环 / / /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO（mg/m3） O3 (8h） 单位 年平均 60 40 35 70 -- -- μg/m3 24小时平均 150 80 75 150 4 -- 8小时平均 -- -- -- -- -- 160 1小时平均 500 200 -- -- 10 200 4.2地表水 本项目建设地点位于忻州市繁峙县神堂堡乡王子村北楼沟一带，距项目最近的地表水体为项目北侧约4.6km的滹沱河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/6-2014），项目所在区域地表水属“源头——孤山水库”，为一般源头水保护区，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 石油类 硫化物 标准值 6～9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 0.2 4.3地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ug/L ≤0.001 ug/L 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 总溶解性固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0CFU/100mL ≤250 ≤1000 ≤100CFU/ mL 4.4声环境 根据声环境功能区划分的规定，本项目属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类区标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 施工期粉尘：新建构筑物、建材装卸等产生粉尘，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点1.0 mg/m3。见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期：本项目煤炭在储配过程产生粉尘，其中煤炭的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求，见表4-6。 表4-6 煤炭工业大气污染物排放标准 污染物名称 排放方式 排放限值 生产设备 颗粒物 无组织排放 1.0mg/Nm3 煤炭工业所属装卸场所 有组织排放 80mg/Nm3或设备去除效率>98% 原煤破碎、转载点等除尘设备 4.6噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq（dB） 昼间 夜间 70 55 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准值，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 标准值(dB(A)) 昼间 夜间 2类 60 50 4.7土壤环境 根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。 表4-9 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第一类 用地 第二类 用地 第一类 用地 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 4 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 5 汞 7439-97-6 8 38 33 82 6 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 7 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 挥发性有机物 8 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 9 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 10 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 11 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 12 反-1，2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 13 1，1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 14 顺-1，2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 16 1，1，1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 17 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 18 苯 71-43-2 1 4 10 40 19 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 20 三氯乙烯 79-01-06 0.7 2.8 7 20 21 1，2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 22 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 23 1，1，2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 24 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 25 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 26 1，1，1，2-四氯乙烷 930-20-6 2.6 10 26 100 27 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 28 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 463 570 500 570 29 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 30 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 31 1，1，2，2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 32 1，2，3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 33 1，4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 34 1，2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 半挥发性有机物 35 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 36 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 37 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 38 萘 91-20-3 25 70 255 700 39 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 40 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 41 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 42 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 43 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1，2，3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 二苯并[a，h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 4.8固体废物 运营期产生的固体废物均为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目”，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 采取环评规定的环保措施后，本项目所排放大气污染物主要为筛分、破碎和配煤工序的有组织粉尘和无组织的煤尘；生活污水直接排入旱厕，定期清掏外运，不外排，因此，需要申请有组织粉尘的总量控制指标：1.19t/a。 根据忻州市生态环境局繁峙分局出具的《繁峙县建设项目主要污染物总量核定表》（2019-016），本项目有组织粉尘的总量控制指标：1.19t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 5.1施工期 本项目主要为煤炭的储配，施工期的环境影响主要是储煤库建设、车间建设及道路硬化等过程产生污染。 施工期污染环节示意图见图5-1。 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 本项目主要为煤炭的配储，利用固定的场所进行配储和销售。 1）购进煤炭 原煤、末煤由汽车运至厂区，经过电子汽车衡（磅房）计量称重后运入各自的全封闭堆场储存。 2）化验 取各个原料煤样品进行化验，得出到原料煤的煤质。 3）破碎、筛分配煤 根据化验结果，符合电厂煤质要求的煤直接储存在储煤库中，等待销售；不符合电厂煤质要求的原料煤进入破碎筛分配煤库等待配煤。 根据订货商的不同要求，对原料煤进行破碎筛分，得到不同粒径的煤，然后按照一定比例进行配煤。配好的成品煤暂存在破碎筛分配煤库。 项目营运期工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 运营期储配煤流程及产污环节图

主要污染工序： 5.3施工期 施工期的环境影响主要是新建储煤场，设备安装及运输道路的硬化。 主要污染因素为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑噪声、施工固废。 5.3.1施工期大气污染物产生环节 施工期废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气。其中施工扬尘主要为开挖土石方、建筑材料运输及修建场地扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1 5（km/h） 0.0303579 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10（km/h） 0.0607159 0.102112 0.171701 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15（km/h） 0.0910738 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25（km/h） 0.1517897 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 结合上述公式和表中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是堆场扬尘。废砖、废砂等露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度列于下面表5-2中。 表5-2 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径，mm 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，mm 0.080 0.090 0.100 0.150 0.200 0.250 0.350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，mm 0.450 0.550 0.650 0.750 0.850 0.950 1.050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表5-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为0.25mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于0.25mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 5.3.2施工期水污染物产生环节 施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员为30人，本次评价按照最大人数考虑。由于项目场地的限制，项目场地不设施工营地，施工人员人均生活用水量按35L/d计，日用水量为1.05m3/d；产污系数以0.80 计，生活污水产生量为0.84m3/d（613.2m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 （2）施工废水： 建筑施工废水包括地基开挖、钻孔产生的泥浆水、砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，这些废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 5.3.3施工期固体废物产生环节 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为建设过程中的废材料和现场开挖产生的土石方等。其中土石方可回填于项目场地低洼地段和周边地基填方，无废弃土石方产生。 表5-3 本项目施工期土方工程量一览表 工程名称 挖方量 （m3） 填方量 （m3） 就地利用 （m3） 剩余土方 （m3） 储煤场区工程 物料堆放库开挖土方 20000 工程填筑、覆土填方、周边地基填方共计15000m3 物料堆放库基础垫高用土方计14500m3 0 辅助设施建设开挖土方 1500 各类水池等建设开挖土方 3000 道路工程开挖土方 5000 合计 29500 评价要求采取以下治理措施： （1）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门指定地点集中处置。 （2）施工固废 ①土方平衡 根据表5-3，本项目开挖土方量为29500m3，工程填筑、覆土填方、周边地基填方量为15000m3，物料堆放库基础垫高用土方计14500m3，土方不外排，不设置取土场和弃土场。 ②建筑垃圾 A、施工期产生的可回收废料，如钢筋、废木板等，应由施工单位回收。 B、废建筑材料按照环境保护规范要求统一收集后，运往当地环卫部门指定地点处置。 综上所述，项目施工期施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的土方、建筑垃圾均能得到合理的处置和利用，不会对周围环境造成明显不良影响。 5.3.4施工期噪声产生环节 施工噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械设备的噪声见表5-4。 表5-4 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量声级[dB(A)] 测量距离（m） 1 挖掘机 76 10 2 压碾机 70 10 3 铲土机 74 10 4 自卸卡车 68 10 5 装载机 80 10 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。叠加之后的噪声增值3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 5.4运营期 5.4.1废气 本项目运营期产生的废气主要为原料煤入场装卸料产生粉尘；破碎、筛分机生产作业是产生煤尘；配煤机配煤时产生的粉尘、运输扬尘等。 （1）煤炭装卸时产生的粉尘 本项目煤装卸时会产生扬尘。本项目预计年储配煤80万吨，设置有六个储煤库和1个破碎筛分配煤库。 采用清华大学在霍州电厂现场试验模式计算公式如下： 装卸扬尘： 式中：Q2—煤装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s，取大于4m/s； W-煤物料湿度，取6%； M-车辆吨位，35t； H-煤装卸高度，2m。 本项目建设全封闭储煤场，在库内装卸，可抑尘90%，装卸扬尘量为12.24t/a。 （2）破碎筛分工序 本项目对原料煤进行筛分和破碎，预计加工量5万t/a，根据类比，筛分破碎处产生的粉尘浓度4500mg/Nm3，风量为17000Nm3/h，本项目破碎筛分设备工作效率为60t/h，则破碎筛分设备年工作约834h，由此计算破碎筛分粉尘年产生量约为63.8t/a。 粉煤机风量=16.8dLn=16.8dLn=16.8×1.2m×1m×500r/min=10080m3/h 式中：d—粉煤机转子直径，m； L—粉煤机转子长度，m； n—粉煤机转子转速，r/min； 筛煤机风量=STk=1.5m×1.5m×3600s×0.8m/s=6480m3/h 式中：S—筛煤机进料口面积，m2； T—时间，s； k—系数，取0.8m/s； 总风量=10080m3/h+6480m3/h=16560m3/h，取17000 m3/h； 粉尘产生量为：4500mg/m3×17000m3/h×834h÷109=63.8t/a。 （3）配煤工序 本项目预计年配煤量20万t/a，配煤机工作效率为100t/h，则配煤机年工作时间约为2000h，配煤机的产尘浓度为5000mg/Nm3，风量为2000Nm3/h，则配煤工序粉尘的产生量为200t/a。 配煤机风量=STk=1.5m×1.5m×3×3600s×0.8m/s=19440m3/h，取20000 m3/h； 式中：S—配煤机进料口面积，m2； T—时间，s； k—系数，取0.8m/s； 粉尘产生量为：5000mg/m3×20000m3/h×2000h÷109=200t/a。 （4）运输扬尘 煤炭的运输会产生运输扬尘。起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，35t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，1.3km； Q——运输量，t/a（原料和产品分别运输） 经计算产生扬尘为1.58t/a。 表5-5 运输过程各路段起尘量估算 路段 物料 P (kg/m2) V (km/h) M (t/辆) L (km) Q (万t/a) Q´p (t/a) 厂区至公路 煤 0.2 20 35 1.3 160 1.58 5.4.2废水 本项目产生的废水可分为两类：生活污水、生产废水，其中生产废水为淋控水和洗车废水。 （1）生活污水 项目劳动定员为100人，不在厂内食宿。根据水平衡分析可知，本项目生活污水用水产生量为2.4m3/d（876 m3/a）， （2）淋控水 本项目储场会产生一部分淋控水，淋控水经淋控水池收集沉淀后，回用于储场洒水，不外排。 （3）洗车废水 厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，主要污染物为SS。洗车废水设置沉淀池沉淀处理后循环使用不外排。 5.4.3噪声 项目产噪环节主要为煤炭运输、装卸转载过程，其声级值在70-95dB（A）之间。 表5-6 噪声污染源强及治理措施表 序号 声源名称 台（套） 噪声源强dB(A) 排放规律 1 筛煤机 1 70-85 连续 2 粉煤机 1 75-85 3 配煤机 1 85-95 4 铲车 3 80-90 5 洒水车 3 75-80 5.4. 固废 固废主要为生产固废，主要为沉淀池污泥、生活垃圾等。 （1）生活垃圾：本项目新增劳动定员100人，每人每天垃圾产生量为0.5kg/d，生活垃圾产生量约18.25t/a。 （2）沉淀池污泥：车辆冲洗废水、地面冲洗废水含有大量的悬浮颗粒，沉淀的污泥定期清理，沉淀的量3.3t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 严格现场管理制度：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭的要求 |
|  | 储煤库 | 煤尘 | 12.24t/a | 1.22t/a |
|  | 破碎筛分配煤库 | 有组织 | 破碎筛分 | 4500mg/m3，63.80t/a | 20.25mg/m3，0.29 t/a |
|  |  |  | 配煤 | 5000mg/m3，200t/a | 22.50mg/m3，0.90t/a |
|  |  | 无组织 | 26.38 t/a | 2.64t/a |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | 1.58t/a | 0.24t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 （613.2 m3） | 成分简单且量少，洗漱废水沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 |
|  | 生活污水 | 水量 | 876t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.35t/a | 生活污水直接排入旱厕，定期清掏外运 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 18.25t/a | 0 |
|  | 生产区 | 沉淀池污泥 | 3.3t/a | 0 |
| 噪声 | 运输车辆、粉煤机、筛煤机、配煤机等 | 噪声 | 70-95dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、施工期影响：本项目建设生态破坏较小，主要体现在施工期地表开挖产生裸露面造成水土流失。 2、运营期影响：本项目建成后，厂区内和厂区四周均进行绿化，绿地面积扩大，绿化水平有所提高，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，建设区域及其周围的生态环境将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。 |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目主要为煤炭的配储，主要建设全封闭式储煤场，并建设相关配套环保设施。 建设施工期的产污环节主要是扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。 7.1.1施工期环境大气污染影响分析及防治措施 （1）施工期扬尘防治措施 为减轻扬尘污染，评价要求项目应严格按照晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土。并且严格执行：施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工场地100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密闭。 本次评价提出的具体防治措施见表7-1。 表7-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆 冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水 本项目预计施工高峰期进场人员为30人，本次评价按照最大人数考虑。生活污水产生量为0.84m3/d（613.2 m3），主要污染物为COD、BOD5、SS。 厂内设有旱厕，生活污水水质简单，用于施工场地洒水抑尘。 因此，施工期对周围环境及地表水环境不会造成影响。 7.1.3施工期声环境影响分析 本项目施工期各施工设备产噪情况见表5-3。 考虑此工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离时经距离衰减之后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。 噪声值计算模式： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv ——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/r0）； Abar ——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，取值0； Aatm ——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），； Aatm=α(r/r0)/100，查表取α1.142； Aexc ——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/r0)。 施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 名称 5m 10m 20m 40m 80m 160m 320m 挖掘机 76 70 64 58 52 46 40 压碾机 70 64 58 52 46 40 34 铲土机 74 68 62 56 48 42 36 自卸卡车 68 62 56 50 44 38 32 装载机 80 74 68 62 56 50 42 根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，昼间的噪声限值70dB(A)、夜间55dB(A)。 根据表7-2数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点160m之外满足55dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点320m之外满足45dB(A)噪声限值要求，施工机械产生的噪声夜间的影响更严重。项目距离最近居民区（石塘沟村）1.1km，本项目所在区域四面环山，西北侧为进厂道路，噪声不易扩散，对村庄的影响较小。但施工单位还应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工，降低对噪声对周边环境的影响。 7.1.4施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾：主要是灰浆、废材料等，应由企业统一处理，及时清运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场，不在施工场地随意堆放，对环境影响较小； （2）生活垃圾：施工期生活垃圾15t，设垃圾桶收集后，送到指定垃圾场处理。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 7.1.5施工期环境管理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。监理人员在现场的工作重点见表7-3所示。 表7-3 施工期环保措施一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污 染物 施工工程 粉尘 严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施 减轻粉尘污染 运输扬尘 清洗轮胎、加盖蓬布 抑尘60% 固体 废物 施工过程 生活垃圾 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理 合理处置 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场 噪声 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶 对声环境 影响较小 废水 施工区 生活污水 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 不污染区域水环境 施工区 生产废水 施工场地洒水抑尘 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气污染影响分析 （1）大气污染影响分析 本项目运营期产生的废气主要为原料煤等入场卸料、储存产生粉尘；破碎、筛分机生产作业是产生煤尘；配煤机配煤时产生的粉尘、运输扬尘等。 1）煤炭装卸时产生的粉尘 经计算，本项目煤在装卸时粉尘产生总量为12.24t/a。 本次环评要求煤炭装卸均在全封闭库房内进行，场地全部防渗硬化，硬化方案为10cm砂砾层+15cm商品混凝土，碾压充实，要求混凝土的防渗性能为P8。同时在储煤库内配置固定式喷淋洒水装置，设固定喷头，喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动选择，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑制煤尘的产生，另外，煤炭装卸时，使用移动式洒水装置进行洒水抑尘。 采取以上措施，抑尘效率按90%计算，则储煤库无组织废气排放总量为1.22t/a。 高压喷雾系统工作原理： 喷雾系统的工作介质是水，在系统运行过程中，液态水从常压状态,经加压管路或喷雾泵增加到一定的压力，再经雾化喷嘴，将液态水雾化，水雾以一定的运动规律与尘埃粒子发生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘、扩散捕集等作用，达到降尘的目的。此外，高速水雾流对风流的引射、扰动作用可驱散，高压喷雾降尘系统由水箱向水泵供水，水泵通过供水管路、喷雾控制箱、喷雾管路向高压喷嘴提供高压水，实现高压喷雾。 2）破碎筛分工序 经计算，本项目破碎筛分粉尘年产生量约为63.80t/a。 3）配煤工序 经计算，本项目配煤工序粉尘的产生量为200t/a。 本次环评要求在此处设全封闭破碎筛分配煤库，粉煤机、筛煤机和配煤机进出料口上方设置集气罩收集粉尘。粉煤机和筛煤机共用一台布袋除尘器（1#）处理粉尘，配煤机设置一台布袋除尘器（2#）处理粉尘。两台布袋除尘器共用一根15m高的排气筒。集尘罩集尘效率90%，每台布袋除尘器的除尘效率均为99.5%。 1#布袋除尘器风量为17000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积480m2，滤袋材质为涤纶针刺毡，年工作834h；2#布袋除尘器风量为20000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积560m2，滤袋材质为涤纶针刺毡，年工作2000h。 ① 破碎筛分工序 粉尘产生量为：63.80t/a 集尘量为：63.80t/a×90%=57.42t/a， 粉尘排放量为：57.42t/a×（1－99.5%）=0.29t/a， 排放速率为：0.29t/a×1000÷834h=0.34kg/h， 排放浓度为：0.23t/a×109÷6000m3/h÷667h =20.25mg/m3； ② 配煤工序 粉尘产生量为：200 t/a 集尘量为：200t/a×90%=180t/a， 粉尘排放量为：180a×（1－99.5%）=0.9t/a， 排放速率为：0.9t/a×1000÷2000h=0.45kg/h， 排放浓度为：0.9t/a×109÷6000m3/h÷2000h =22.50mg/m3， 则本项目有组织排放量为0.29+0.9=1.19 t/a； 无组织产生量为：（63.80+200）t/a×10%=26.38t/a，设备均设置在厂房内可抑尘90%，则无组织排放量为26.38t/a×10%=2.64t/a。 则本项目无组织粉尘排放总量为1.22+2.64=3.86t/a。 4）运输扬尘 经计算，本项目煤炭运输产生的扬尘总量为1.58t/a。 评价根据拟建项目各产品的运输路线，提出减轻运输扬尘的防治措施如下： ① 本项目可以控制的运输道路为厂区的道路和厂区外道路连接线，环评要求保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次。 ② 对于厂区外的运输道路，该厂应严格控制运输扬尘的污染，厂方应要求运输单位采取以下措施： a、严格控制汽车装载量； b、运输车辆要加盖篷布； c、限制车速，特别是经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆扬尘抛洒。 采用上述措施后，可减轻运输扬尘量85%，扬尘排放量为0.24t/a。 （2）大气环境影响预测 为了解各大气污染源对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价与技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCREEN计算模式大气污染物扩散计算。 ①大气评价工作分级依据见表7-4。 表7-4 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②污染物评价标准 本项目污染物评价标准见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 24小时平均 150 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 TSP 300 ③污染源参数 本项目建成后，主要废气污染源排放参数见表7-6。 表7-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y PM10 1 1#布袋除尘器 113.848664 39.214231 1318 15 0.6 18.23 25 834 正常工况 0.34 2 2#布袋除尘器 113.848664 39.214231 1318 15 0.6 21.45 25 2000 正常工况 0.45 表7-7 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y TSP 1 面源 113.849823 39.215067 1318 300 100 -20° 10 8760 正常工况 0.441 ④模型预测参数 本项目评价因子、评价标准和模型预测具体参数见表7-8。 表7-8 本项目大气污染物排放源强、排放参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度℃ 38.2 最低环境温度℃ -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤预测结果 预测结果见表7-9~表7-11。 表7-9 大气环境影响预测结果表（1#布袋除尘器） 下风向距离/m PM10 预测质量浓度/（mg /m3） 占标率/% 25 0.0021 0.46 50 0.0059 1.31 75 0.0100 2.21 100 0.0136 3.02 150 0.0204 4.54 200 0.0260 5.77 211 0.0261 5.80 250 0.0253 5.61 300 0.0230 5.10 400 0.0198 4.39 500 0.0191 4.23 1000 0.0119 2.64 1500 0.0078 1.74 2000 0.0068 1.51 2500 0.0061 1.35 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0261 5.80 D10%最远距离/m 211 表7-10 大气环境影响预测结果表（2#布袋除尘器） 下风向距离/m PM10 预测质量浓度/（mg /m3） 占标率/% 25 0.0020 0.43 50 0.0070 1.56 75 0.0120 2.66 100 0.0168 3.73 150 0.0272 6.03 200 0.0346 7.68 211 0.0347 7.71 250 0.0336 7.46 300 0.0305 6.78 400 0.0263 5.84 500 0.0253 5.63 1000 0.0158 3.52 1500 0.0104 2.32 2000 0.0090 2.00 2500 0.0081 1.80 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0347 7.71 D10%最远距离/m 211 表7-11 大气环境影响预测结果表（面源） 下风向距离/m TSP 预测质量浓度/（mg /m3） 占标率/% 25 0.0536 5.95 50 0.0598 6.65 75 0.0657 7.30 100 0.0705 7.83 150 0.0796 8.85 164 0.0803 8.92 200 0.0759 8.43 250 0.0651 7.24 300 0.0578 6.42 400 0.0483 5.37 500 0.0454 5.04 1000 0.0379 4.21 1500 0.0327 3.64 2000 0.0287 3.19 2500 0.0255 2.83 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0803 8.92 D10%最远距离/m 164 结果表明，1#布袋除尘器粉尘最大地面小时浓度为0.0261mg/Nm3，占标率为5.80%，最大地面浓度距离排气筒下风向211米；2#布袋除尘器粉尘最大地面小时浓度为0.0347mg/Nm3，占标率为7.71%，最大地面浓度距离排气筒下风向211米； 1#面源粉尘最大地面小时浓度为0.0803mg/Nm3，占标率为8.92%，最大地面浓度距离排气筒下风向164米。 结果显示，本项目建成后的最大地面浓度占标率为8.92%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018），本项目大气评价等级应为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥ 污染物排放量核算 大气污染物排放量核算表见下表7-12~表7-14。 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 粉尘 20.25 0.34 0.29 2 DA002 粉尘 22.50 0.45 0.90 一般排放口合计 粉尘 1.19 有组织排放总计 有组织排放总计 粉尘 1.19 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表（全厂） 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 厂界 粉尘 储料场进行全封闭（采用钢结构，地面硬化）建设，安装覆盖全场的喷淋装置等降尘措施 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求 1.0 3.86 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 3.86 项目大气污染物年排放量核算详见表7-14。 表7-14 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 1.19 表7-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5-50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a( 500-2000 t/a( <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 ( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源 ( 其他在建、拟建项目污染源 ( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDF ( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长=50km ( 边长5-50km ( 边长=5km( 预测因子 预测因子（PM10） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率>10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率>30% ( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率>100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10、TSP） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测口 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（/ ）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 工业粉尘：（1.19）t/a 烟尘：（）t/a 注：“(”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2水环境影响分析 7.2.2.1地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级为三级 B”。本项目本项目产生的废水主要有生活污水、淋控废水和车辆轮胎清洗废水，均不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 （1）生活污水 本项目劳动定员100人，均不在厂内食宿，根据水平衡分析可知，本项目生活污水用水产生量为2.4m3/d（876m3/a）。主要污染物为SS等。环评要求生活污水排入旱厕，定期清掏。对周边地表水环境基本无影响。不外排，本项目废水对环境的影响较小。 （2）淋控水 物料堆放库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至1座10m3淋控水池内，经沉淀后回于物料堆放库洒水。 （3）洗车平台废水 本项目在厂区进出口磅房旁边各设自动感应车轮冲洗平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 全自动洗轮机、洗车平台的技术参数： 冲洗时间：10-60S/辆（可调） 冲洗压力：3-8Kg/cm2 使用水量：0.2-1m3/辆 启动方式：机械感应式/光电感应式 控制方式：自动/手动 冬季防冻：建保温房，感应门，冬季加暖气 沉淀池：污水循环沉淀再利用，设三级沉淀池，容积共50 m3。 （4）初期雨水 根据数理统计法，本厂位于忻州市繁峙县，参照忻州市原平市的公式计算： Q= q•F•ψ•T ' 式中：q——暴雨强度(升/秒•公顷)。 T——重现期，取一年； t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）； Q——初期雨水排放量 F——汇水面积（公顷）（取3）， Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.9） T '——为收水时间，一般取15分钟。 计算得知储煤场最大雨水量为348.997m3。 评价要求建设完善的雨水收集系统。在厂区东北角建设350m3的初期雨水收集池、截水沟和挡水阀门，保证场地前15分钟的初期雨水全部收集，收集后的雨水经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水。 由以上分析可知，本项目废水不外排，本项目对水环境的影响较小。 其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。 综上所述，废水对周边环境影响较小。 （5）地表水环境影响评价自查表 表7-16 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区(； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 (； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B ( 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ / ） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s； 鱼类繁殖期（ / ）m3/s； 其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m； 鱼类繁殖期（ / ）m； 其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ / ） （ 进口、出口 ） 监测因子 （ / ） （SS） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受 (； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 7.2.2.2地下水环境影响分析 本项目地下水环境影响分析详见专题评价。 （1）项目建成后地下水环境影响分析 本项工程不外排废（污）水，对地下水环境基本不会产生影响。根据本区地下水和降水转化关系，地质岩性成分特征，分析地下水污染途径为： 1）本工程的厂区废水很可能经渗漏补给浅层地下水，从而对地下水产生一定的影响。 2）煤、固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋溶作用污染浅层水。 3）工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。 4）厂区内废水池渗漏污染浅层水。 这些排水可能发生渗透补给地下水，在补给过程中，水中的部分污染物可能会影响地下水。其污染程度取决于入渗量，水的污染程度，污染范围取决于地下水流速和扩散程度，一般呈带状分布。 （2）防渗措施 为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，本次评价提出如下防渗措施： 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 1）重点防渗区 重点防渗区是指初期雨水收集池、淋控水池、洗车平台、生活污水沉淀池。 重点防护区混凝土的防渗性能为P8，主要污染源池底和侧壁厚度均为不小于250mm 的钢筋混凝土，涂刷防水层。 2）一般防渗区 一般防渗区指污染物类型简单，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为储煤库、破碎筛分配煤库、化验室。 一般污染防治区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。 设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。 3）简单防渗区 简单防渗区是指道路、办公及各类公辅设施。 7.2.3声环境影响分析 （1）声环境影响分析 项目产噪环节主要为煤炭运输、装卸转载、破碎、筛分、配煤过程，其声级值在70-95dB（A）之间。 该项目采用的噪声设备、源强、数量及要求采取的环保措施见表7-17。 表7-17 噪声源特性分析及处置措施 噪声源 数量 噪声值 dB(A) 排放 方式 环保措施 削减值dB(A) 筛煤机 1台 70-85 连续 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 40-55 粉煤机 1台 75-85 连续 45-55 配煤机 1台 85-95 连续 55-65 铲车 3台 80-90 连续 50-60 洒水车 3台 75-80 连续 45-50 评价提出如下噪声治理措施： 本厂内减少夜间作业时间；在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理，在采取相应措施后，可将其对周围环境产生的影响减至最低；本项目车辆时车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，降低对村庄声环境的影响。 （2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果 经计算，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表7-31，项目夜间不生产，贡献值为0。 表7-18 各厂界点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序 号 监测位置 昼间 贡献值 标准值 是否达标 1＃ 厂界北侧 49.9 60 达标 2＃ 厂界东侧 47.4 3＃ 厂界西侧 49.4 4＃ 厂界南侧 47.8 采取评价要求的防治措施后，厂界噪声昼间贡献值为47.4~49.9dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)的要求。 7.2.4固废影响分析 （1）生活垃圾：本项目共有职工100人，产生量为18.25t/a，厂内设有封闭式垃圾桶收集，送当地环卫部门进行统一处理。 （2）沉淀池污泥：车辆冲洗废水含有大量的悬浮颗粒，沉淀的污泥定期清理，沉淀的量3.3t/a，定期清理用于道路填坑等。 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“采矿业”中的“其他”，项目类别为III类；本项目占地面积约30000m2，属于中型规模；本项目西侧为耕地，土壤属于敏感类型，因此本项目进行土壤三级评价。 本项目土壤环境影响分析与评价详见专题评价。 7.2.6环境管理与监测计划 7.2.6.1环境管理 （1）环境管理要求 本项目主要为煤炭的配储，其主要环境管理要求体现在施工期和生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-19。 表7-19 环境管理与环境监测内容一览表 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。 山西永昌瑞通商贸有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用。 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点； B 运营期 1 环境空气 储煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；破碎筛分配煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；粉煤机、筛煤机和配煤机上设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒；运输道路硬化，定期洒水 山西永昌瑞通商贸有限公司 2 水质污染 生活污水排入旱厕，定期清掏外运；储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水；厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用在厂区东北角设初期雨水收集池（350m3）并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，经沉淀后，定期用泵抽出，用于厂内喷洒用水 3 噪声 加强管理，厂区周边绿化 4 固体废物 合理处置 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质的环境监测站 （2）污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-22。 7.2.6.2排污口规范化 （1）技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处；设置规范的废气便于测量流量流速的测流段。 （2）排污口立标管理 排污口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m，各图形标志见下图。 表7-20 排污口图形标志 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物 危险废物 图形符号 背景颜色 绿色 黄色 图形颜色 白色 黑色白色 （3）排污口建档管理 要求使用环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）排污许可证管理 本厂未申请办理排污许可证。按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本公司为煤炭加工项目，为实施一般管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）申请排污许可。项目建设完成后，全厂排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污。 7.2.6.3监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，企业自行监测方案见表7-21。 表7-21 污染源监测计划 阶段 类别 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 大气 有组织 1#布袋除尘器 PM10 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 有资质的环境监测站 山西永昌瑞通商贸有限公司 2#布袋除尘器 PM10 无组织 厂界上下风向 TSP 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） 地下水 石塘沟村 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项，同时记录井深、水位和水温 6次/年，逢单月1次 本公司按照忻州市繁峙县环境保护的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。 7.2.6.4信息公开 公司应根据《企业事业单位环境信息公开办法》的要求进行企业环境信息公开。公开内容包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。

表7-22  本项目污染物排放清单一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程组成 | 建设规模：年储配煤炭80万吨 主体工程：主要建设储煤场及配套环保设施。同时配套建设附属办公及生活用房（砖混结构形式）、室外管线、场地道路等工程。辅助工程为生活办公区、磅房等；环保工程包括废气治理、废水治理、固废、噪声防治设施等。 |
| 原辅材料 | 末煤、原煤 |
| 分类 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 环评提出的污染治理措施 | 排放筒参数 | 治理效果 | 运行 制度 （h/a） | 排放情况 | 标准 |
|  |  |  | 废气量（m3/h） | 浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |
| 大 气 | 储煤库 | 煤尘 | — | — | 12.24 | 储煤库进行全封闭（采用钢结构，地面硬化）建设，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等 | — | — | — | 90% | 8760 | -- | 1.22 | 煤尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求 |
|  | 破碎筛分配煤库 | 有组织 | 破碎筛分 | 17000 | 4500 | 63.80 | 全封闭破碎筛分配煤库，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；粉煤机、筛煤机和配煤机进出料口上方设置集气罩收集粉尘。粉煤机和筛煤机共用一台布袋除尘器处理粉尘，配煤机设置一台布袋除尘器处理粉尘。两台布袋除尘器共用一根15m高的排气筒 | 15 | 0.6 | 25 | 99.5% | 834 | 20.25 | 0.29 |  |
|  |  |  | 配煤 | 20000 | 5000 | 200 |  | 15 | 0.6 | 25 |  | 2000 | 22.50 | 0.90 |  |
|  |  | 无组织 | — | — | 26.38 | 90%沉降在车间内；通过洒水抑尘 | — | — | — | 90% | — | — | 2.64 |  |
|  | 运输 | 扬尘 | — | — | 1.58 | 运输道路硬化，封闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 | — | — | — | 85% | — | — | 0.24 |  |
| 水 | 初期雨水 | SS | — | — | — | 经雨水收集池（1座，350m3）沉淀后回用于厂内喷洒用水 | 不外排 | 8760 | — | 0 | 全部利用，不外排 |
|  | 淋控水 | SS | — | — | — | 储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水 | — | — | — | — |  |
|  | 洗车平台废水 | SS | — | — | — | 本厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用 | — | — | — | — |  |
|  | 生活废水（876t/a） | SS |  | 400 mg/L | 0.35 | 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 | 不外排 | — | — | 0 |  |
| 固 废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | — | — | 18.25 | 设置全封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 | — | — | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）的有关规定 |
|  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | — | — | 3.3 | 定期清理用于道路填坑等 | 合理处置 | — | — | 0 |  |
| 噪 声 | 煤炭运输、装卸转载过程、破碎、筛分配煤过程 | 70-95dB(A) | 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 达标 | — | — | — | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态 | — | 厂区内绿化面积3000m2，厂区四周进行适当绿化 |
| 污染源监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 | 有组织 | 1#布袋除尘器 | PM10 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个 | 委托有资质的单位监测 |
|  |  |  | 2#布袋除尘器 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 工业场地厂界上下风向 | TSP | 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） |  |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） |  |
|  | 地下水 | 石塘沟村 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项，同时记录井深、水位和水温 | 6次/年，逢单月1次 |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储煤库 | 煤尘 | 储煤库进行全封闭（采用钢结构，地面硬化）建设，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等 | 达标排放 |
|  | 破碎筛分配煤库 | 煤尘 | 全封闭破碎筛分配煤库，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；粉煤机、筛煤机和配煤机进出料口上方设置集气罩收集粉尘。粉煤机和筛煤机共用一台布袋除尘器处理粉尘，配煤机设置一台布袋除尘器处理粉尘。两台布袋除尘器共用一根15m高的排气筒 |  |
|  | 运输 | 扬尘 | 运输道路硬化，封闭运输，定期洒水，抑尘85%以上；车辆途径村庄时减速慢行 |  |
| 水污染物 | 初期雨水 | SS | 经雨水收集池（1座，350m3）沉淀后回用于厂内喷洒用水 | 不外排 |
|  | 生活废水 | SS | 生活废水排入旱厕，定期清掏外运 | 不外排 |
|  | 淋控水 | SS | 各个储煤库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储煤库洒水 | 不外排 |
|  | 洗车平台废水 | SS | 厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至生活垃圾地堆存处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 沉淀池污泥 | 定期清理用于道路填坑等 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 煤炭运输、装卸转载过程、破碎、筛分配煤过程 | 噪声 | 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、在严格管理过程中，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

# 结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目概况 永昌瑞通80万吨/年煤炭储建设中心配项目位于山西省忻州市繁峙县横涧乡石塘沟村北部一带，厂址中心坐标为：东经113°48'7.46"，北纬39°14'44.96"。公司现已与石塘沟村签订了用地协议，占地面积为600亩，本项目占地30000平方米。厂区四邻关系：本项目北侧、东侧和南侧为荒地，西侧为耕地。 根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构凋整指导目录》（2011年本）（2013修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此本项目不违背国家产业政策要求。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气 本次评价引用2018年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（（GB3095-2012）二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/6-2014），项目所在区域地表水属“源头——孤山水库”，为一般源头水保护区，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。 （3）地下水环境质量现状 本项目距离《山西鑫宇泓茂工贸有限公司煤炭储配项目》约4.5m，因此，本项目引用该项目的部分地下水监测数据。并在项目场地下游补充设置左所村和马庄村两个水质、水位监测位点。 该项目委托山西蓝原成环境监测有限公司于2019年7月7日对云雾峪村进行地下水环境质量现状监测。监测点位的地下水质量现状各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中III类水标准要求。 本项目委托山西蓝原成环境监测有限公司于2019年8月25日对左所村和马庄村进行地下水环境质量现状监测。结果显示两个监测点位的地下水质量现状各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中III类水标准要求。 （4）声环境质量现状 厂界四周昼间噪声值在46.9~49.9dB(A)之间，夜间噪声值在42.9~46.1dB(A)之间，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）的要求。 （5）土壤环境质量现状 根据监测报告，本项目监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，说明本项目的土壤环境质量状况良好。 （6）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 9.1.3污染物排放情况 本项目为煤炭储配项目，所有的储煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；破碎、筛分配煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等，粉煤机、筛煤机和配煤机上设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒；运输道路硬化，定期洒水；生活污水进入旱厕，定期清掏外运；储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水；厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用；固体废物可以合理处置；噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 本工程运营期，对大气环境影响较大区域主要集中在厂区附近，随着距离的增加，污染浓度逐渐减小，对周围各敏感点的影响均很小。本项目破碎、筛分配煤过程中产生的粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。因此，本项目在严格执行环评提出的各项污染防治措施后，其排污对环境的影响较小。 9.1.4.2地表水 （1）初期雨水：经雨水收集池（350m3）收集沉淀后回用于储煤库喷洒用水，不外排。 （2）生活污水：生活污水排入旱厕，定期清掏外运。 （3）淋控水：储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水。 （4）洗车平台废水：厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用。 9.1.4.3声环境 本项目煤炭运输、装卸转载、破碎、筛分、配煤过程产生噪声。减少夜间作业时间；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛。本项目运营后，对关心点影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4固废 办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置。项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 9.1.5环境管理与监测计划 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的环境监测站或自设环保监测站，负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 9.1.6、评价结论 综上所述，永昌瑞通80万吨/年煤炭储建设中心配项目的建设符合国家产业政策，符合繁峙的总体规划，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 （1）做好各项环境保护工作，进一步加强员工技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。认真搞好绿化，美化厂区环境。 （2）积极完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。 （3）加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并与环保部门及时联系和沟通。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 地理位置及环境保护目标图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置示意图 附图4 交通位置图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县乡镇水源地分布图 附图7 繁峙县生态功能区划图 附图8 繁峙县生态经济区划图 附图9 厂区防渗示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

永昌瑞通80万吨/年煤炭储配

建设中心项目

环境影响专题评价

威海威创环保科技有限公司

二O二O年二月

目录

第一章 土壤环境影响评价	1

1.1 概述	1

1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定和敏感目标	1

1.2.1 评价等级确定	1

1.2.2 评价范围及敏感目标分布	2

1.3土壤环境质量现状监测	2

1.3.1监测布点	2

1.3.2监测时间	2

1.3.3监测因子	2

1.3.4监测方法及执行标准	4

1.3.5监测结果	6

1.3.5监测结果分析	7

1.4土壤环境质量预测与评价	8

1.5 土壤污染防治措施	9

1.5.1 源头控制措施	9

1.5.2 分区防控措施	9

1.5.2 跟踪监测	10

1.6 土壤环境影响评价结论	11

第二章 地下水影响评价	12

2.1  总   论	12

2.1.1 编制依据	12

2.1.2 地下水环境功能区划	13

2.2 地下水评价工作等级与评价范围	14

2.2.1 评价等级	14

2.2.2 评价范围	14

2.2.3 地下水环境保护目标	15

2.3  地质与水文地质条件	17

2.3.1 区域地质与水文地质条件	17

2.3.2 调查评价区水文地质条件	23

2.4  地下水环境质量现状评价	25

2.4.1地下水环境现状监测	25

2.4.2 地下水环境现状评价	27

2.5 地下水污染环境影响分析	29

2.5.1 地下水污染途径分析	29

2.5.2 本工程对地下水污染途径分析	29

2.5.3事故工况地下水水质的影响分析	29

2.6 地下水环境保护措施	31

2.6.1 保护原则	31

2.6.2 源头控制措施	31

2.6.3 分区防控措施	31

2.6.4 地下水跟踪监测计划	34

2.7 地下水环境影响评价结论	35

# 第一章 土壤环境影响评价

## 1.1 概述

土壤环境影响评价应对建设项目建设期、运营期和服务期满后（可根据项目情况选择）对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或则减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。

本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对项目周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查基础上，进行了土壤环境的预测与评价并提出了保护措施。

## 1.2 土壤环境评价等级、评价范围确定和敏感目标

### 1.2.1 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“采矿业”中的“其他”，项目类别为III类；本项目占地面积约30000m2，属于中型规模；本项目西侧为耕地，土壤属于敏感类型，因此本项目进行土壤三级评价。因此判定本项目等级为三级（见表1-1）。

表1-1 加油站评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |  |
| 注：“/”表示可不开展土壤环影响评价工作 |

### 1.2.2 评价范围及敏感目标分布

储配煤项目为污染影响型三级评价项目，根据导则，污染影响型项目三级评价的评价范围一般与现状调查范围一致。则判定本项目评价范围为以场地外扩1km。

评价范围内的土壤敏感目标为场地西侧的耕地。

## 1.3土壤环境质量现状监测

### 1.3.1监测布点

储配煤项目属于污染影响型，依据评价等级，在布点实充分考虑土地利用类型及土壤类型，共布设了3个土壤监测点，见表1-2及表1-3。土壤监测布点图见图1-1。

表1-2  土壤现状监测布点类型与数量

| 评价工作等级 | 占地范围内 |
| --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3个表层样点 |
| 表层样应在0~0.2m取样。 |

表1-3 本项目监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点类型与数量 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 办公楼旁 | 1个表层样点 | GB36600-2018中基本因子45项 | 各监测1次 |
| 2# |  | 储煤库 | 1个表层样点 | GB36600-2018中基本因子45项 |  |
| 3# |  | 大门口 | 1个表层样点 | GB36600-2018中基本因子45项 |  |
| 注：表层样应在0~0.2m取样。 |

### 1.3.2监测时间

2019年10月7日，采样一次。

### 1.3.3监测因子

基本因子：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600-2018)》表1中45项基本项目；

### 1.3.4监测方法及执行标准

监测方法及执行标准见表1-4。

表1-4  监测方法及执行标准一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 标准号/来源 |
| --- | --- | --- |
| 铬（六价） | 《固体废物 六价铬的测定 碱溶液提取-原子吸收分光光度法》 | HJ 687-2014 |
| 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》 | HJ 680-2013 |
| 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》 | HJ 680-2013 |
| 镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 803-2016 |
| 铜 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 803-2016 |
| 铅 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 803-2016 |
| 镍 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 803-2016 |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
| 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 间/对二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | HJ 605-2011 |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 |
| 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 | HJ 834-2017 |
| 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 | HJ 703-2014 |
| 苯并［a］蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 苯并［a］芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 苯并［b］荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 苯并［k］荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 二苯并［a,h］蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 䓛 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 | HJ 784-2016 |
| 执行标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018 |

### 1.3.5监测结果

监测结果见表1-5。

表1-5 本项目土壤环境质量现状监测结果

| 分析指标 | 单位 | 筛选值（第二类用地） | 样品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# （0-0.2m） | 2# （0-0.2m） | 3# （0-0.2m） |
|  |  |  | （略） |  |  |
| 无机 |  |  |  |  |  |
| 干物质 | % |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 |  |  |  |  |
| 六价铬 | mg/kg |  |  |  |  |
| 有机 |  |  |  |  |  |
| 金属 |  |  |  |  |  |
| 铜 | mg/kg | 18000 |  |  |  |
| 镍 | mg/kg | 900 |  |  |  |
| 铅 | mg/kg | 800 |  |  |  |
| 镉 | mg/kg | 65 |  |  |  |
| 砷 | mg/kg | 60 |  |  |  |
| 汞 | mg/kg | 38 |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 替代物 |  |  |  |  |  |
| 甲苯-D8 | Rec% |  |  |  |  |
| 4-溴氟苯 | Rec% |  |  |  |  |
| 二溴氟甲烷 | Rec% | 33000 |  |  |  |
| 单环芳烃 |  |  |  |  |  |
| 苯 | μg/kg | 4000 |  |  |  |
| 甲苯 | μg/kg | 1200000 |  |  |  |
| 乙苯 | μg/kg | 28000 |  |  |  |
| 间&对-二甲苯 | μg/kg | 570000 |  |  |  |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1290000 |  |  |  |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 640000 |  |  |  |
| 熏蒸剂 |  |  |  |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 5000 |  |  |  |
| 卤代脂肪烃 |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | μg/kg | 37000 |  |  |  |
| 氯乙烯 | μg/kg | 430 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 66000 |  |  |  |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 616000 |  |  |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 54000 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 9000 |  |  |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 596000 |  |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 840000 |  |  |  |
| 四氯化碳 | μg/kg | 2800 |  |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 5000 |  |  |  |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 2800 |  |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 2800 |  |  |  |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 53000 |  |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 10000 |  |  |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 6800 |  |  |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 500 |  |  |  |
| 卤代芳烃 |  |  |  |  |  |
| 氯苯 | μg/kg | 270000 |  |  |  |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 20000 |  |  |  |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 560000 |  |  |  |
| 三卤甲烷 |  |  |  |  |  |
| 氯仿 | μg/kg | 900 |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 替代物 |  |  |  |  |  |
| 2-氟苯酚 | Rec% |  |  |  |  |
| 苯酚-d6 | Rec% |  |  |  |  |
| 硝基苯-d5 | Rec% |  |  |  |  |
| 2-氟联苯 | Rec% |  |  |  |  |
| 2,4,6-三溴苯酚 | Rec% |  |  |  |  |
| 三联苯-d14 | Rec% |  |  |  |  |
| 酚类 |  |  |  |  |  |
| 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |  |  |  |
| 多环芳烃 |  |  |  |  |  |
| 萘 | mg/kg | 70 |  |  |  |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | 15 |  |  |  |
| 䓛 | mg/kg | 1293 |  |  |  |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 15 |  |  |  |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 151 |  |  |  |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | 1.5 |  |  |  |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | 15 |  |  |  |
| 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 1.5 |  |  |  |
| 硝基芳烃及环酮类 |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 76 |  |  |  |
| 苯胺类和联苯类 |  |  |  |  |  |
| 苯胺 | mg/kg | 260 |  |  |  |

### 1.3.5监测结果分析

监测结果表明，本项目监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，说明本项目的土壤环境质量状况良好。

## 1.4土壤环境质量预测与评价

（1）施工期

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，施工期间的污水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

（2）营运期

本项目营运期大气污染物主要为煤尘，会对土壤环境造成影响。

本项目要求所有的储煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等；破碎、筛分配煤库进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统、瓦斯和煤尘监控系统、消防灭火系统等，粉煤机、筛煤机和配煤机上设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒；运输道路硬化，定期洒水。在全面落实防控措施的情况下，本项目的大气污染物对土壤产生危害很小。

本项目营运期产生的废水主要有生活废水、淋控废水、洗车平台废水和初期雨水，如处理不当，会对土壤造成影响。

本项目要求生活污水进入旱厕，定期清掏外运；储料库内部设置导流渠，收集产生的淋控水至10m3淋控水池内，经沉淀后回用于储料库洒水；厂区进出口磅房旁边各设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座50m3沉淀池，沉淀后循环利用；初期雨水经雨水收集池（350m3）收集沉淀后回用于储煤库喷洒用水，不外排。在全面落实防控措施的情况下，本项目的水污染物对土壤产生危害很小。

## 1.5 土壤污染防治措施

### 1.5.1 源头控制措施

（1）施工期：施工人员废水集中收集后用于厂区洒水抑尘；施工期机械要勤加保养，防止漏油。

（2）运营期：本项目营运期可能造成土壤污染的环节主要包括煤尘和各类废水。项目运营期应严格按照环评提出的环境保护措施及管理措施进行防控，事故状态下，一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

### 1.5.2 分区防控措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

#### 1.5.2.1防渗分区

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区是指初期雨水收集池、淋控水池、洗车平台、生活污水沉淀池。

（2）一般防渗区

一般防渗区指污染物类型简单，对土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为储煤库、破碎筛分配煤库、化验室。

（3）简单防渗区

简单防渗区是指道路、办公及各类公辅设施。

#### 1.5.2.2 防渗措施

重点防护区混凝土的防渗性能为P8，主要污染源池底和侧壁厚度均为不小于250mm 的钢筋混凝土，涂刷防水层。

一般污染防治区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。

设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对土壤环境造成污染。

### 1.5.2 跟踪监测

根据土壤导则，评价工作等级为三级的建设项目必要时可开展跟踪监测。本项目厂区采取防渗措施后，不会对周围土壤造成较大影响，因此，本项目可不开展跟踪监测。

## 1.6 土壤环境影响评价结论

（1）监测结果表明：3个监测点位所有监测项目均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。项目占地范围内土壤环境质量良好。

（2）经分析，项目产生的污染物均能得到有效控制，对土壤环境产生影响较小。

本项目土壤环境影响评价自查表见表1-6。

表1-6  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | 30000m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 耕地（100m），石塘沟村（1.1km） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | I类□；II类□；III类(；IV类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0-0.2m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围内） 影响程度（影响极小，可以接受） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 第二章 地下水影响评价

## 2.1  总   论

### 2.1.1 编制依据

#### 2.1.1.1 任务依据

#### 对永昌瑞通80万吨/年煤炭储配建设中心项目进行地下水环境现状评价，预测和评价建设项目实施过程中对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，预防与控制环境恶化，保护地下水资源，为建设项目选址决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

#### 2.1.1.2 有关法律、法规、标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1；

（4）国务院国发682号令《建设项目环境管理条例》，2017.10；

（5）国务院国发[2011] 35号文《国务院关于加强环境保护工作的意见》，2011.10；

（6）《水污染防治行动计划》，2015年4月；

（7）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令第1号修改）；

（8）《山西省环境保护条例》，2016.12；

（9）《山西省加强建设项目环境管理管理暂行规定》，2011.7；

（10）《山西省泉域水资源保护条例》，2010.11。

#### 2.1.1.3 技术规范

（1）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（2）《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）；

（7）《1：5万区域水文地质工程地质环境地质综合勘察规范》（GB/T14158-93）。

### 2.1.2 地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的地下水水质分类要求，以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为III类水质量标准，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质要求。

表3-1    地下水质量标准

| 项目 | pH | 总硬度 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 铁 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.3 |
| 项目 | 氨氮 （mg/L） | 亚硝酸盐（mg/L） | 硝酸盐 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 汞 （mg/L） |
| 标准值 | ≤0.5 | ≤1 | ≤20 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 氰化物 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.005 |
| 项目 | 锰 （mg/L） | 细菌总数 （CFU/mL） | 总大肠杆菌群（CFU/mL） | 耗氧量 （mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤100 | ≤3 | ≤3 | ≤1000 |
| 项目 | 六价铬（mg/L） | 石油类 （mg/L） |  |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 |  |

## 2.2 地下水评价工作等级与评价范围

### 2.2.1 评价等级

（1）项目行业类别

据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定地下水环境影响评价项目类别：D 洗煤、配煤-报告表III类。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表2-2。

表2-2    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目评价范围内无集中供水水源地，也无特殊地下水资源保护区，但存在分散式饮用水水源地，因此环境敏感程度确定为“较敏感”。

（3）评价工作等级划分

根据项目类别划分和地下水环境敏感程度分级，确定评价工作等级为三级，评价工作等级划分依据见表2-3。

表2-3    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 2.2.2 评价范围

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求，地下水环境调查评价范围包括厂区及附近与之相关的地下水环境保护目标。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为III类项目，地下水环境影响评价工作等级为三级。根据本项目周边的地形地貌、地质、水文地质及周边河流的情况，将地下水现状调查评价范围统一考虑，面积约6.0km2。调查评价范围见图2-1。

### 2.2.3 地下水环境保护目标

（1）受保护的含水层

调查区范围内的主要含水层为松散岩类孔隙含水层、碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层、碎屑岩裂隙含水层。

（2）大营镇集中供水水源地

本项目不在大营镇集中供水水源地保护区范围内，与水源地一级保护区边界最近距离约6.2km，不设二级保护区。

见地下水环境保护目标表2-4、图2-1。

表2-4   地下水环境保护目标一览表

| 保护对象 | 基本情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- |
| 村 庄 水 井 | 水井 | 井深 （m） | 水位 （m） | 用途 | 所属含水层 | 《地下水 质量标准 》（GB 14 848-2017） Ⅲ类水质 标准 |
|  | （略） |  |  |  |  |  |  |
| 含水层 |  |  |
| 大营镇集中供水水源地 |  |  |

## 2.3  地质与水文地质条件

### 2.3.1 区域地质与水文地质条件

#### 2.3.1.1 区域地质构造

滹沱河阶地，为新生界第四系黄土覆盖。两边丘陵区系新生界第四系地层。

北部山区角峪河流域出露的基岩全部为五台群变质岩（AW），新生界地区角度不整合与其上。新生界地层，计有下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）、全新统（Q4）均呈不整合接触关系。其中下更新统分布较局限。仅残存于义兴寨至上角峪一带的半山上，并为中、上更新统所覆盖，为现代沟谷所分割。而上更新统的黄土则在侧区内分布。

（1）区域地层岩性

繁峙县境内出露地层以上太古界五台系为主，其次为中太古界，下古生界和新生界。自繁峙县南部往北逐渐变新，分述如下：

1）太古界

①中太古界

中太古界为山西省最古老的地层，阜平群及龙泉关群二者呈北东向分布于本县东南端，这套地层由片麻岩、少量浅粒岩、大量岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩组成。一般以含石墨、蛇纹石、金云母等粗结晶白去岩大理岩的特征。

②上太古界

上太古界五台系以恒山——五台山——云中山的五台群为代表，包括石咀亚群和台怀亚群，主要是一套由火山岩，沉积岩经变质而形成的片麻岩、变粒岩、石英岩、各类片岩、磁铁石英岩、角闪岩及大理岩组成。与下状中太古界地层呈不整合接触。

滹沱河以北义头寨——柏家庄——带也为大片上太古界五台系石咀亚群金刚库组、庄旺组和恒山杂岩分布区。

2）元古界

①下元古界

下元古界滹沱群为一套浅变质岩系，分布于县西南中台、西台附近。主要由变质砾岩、石英岩、千枚岩、结晶白云岩组成，夹有变质基性火山岩。岩石变质程度较低，一般为板岩至绿片岩相。下元古界可分为三个部分；下部以碎屑岩一碳酸盐岩组成；中部以碳酸盐岩为主，上部主要由变质砾岩、长石石英岩、板岩或千枚岩组成。

②中元古界

中元古界不整合于不同时代的变质岩系之上，自下而上可分为长城系和蓟县系。五台山发育有长城系高于庄组，岩性以含遂石结构及条带白云岩为主，底部为石英砂岩。

3）古生界

下古生界寒武系、奥陶系地层分布于滹沱河以南南峪口、小柏峪、宽滩和岩头一带。

①寒武系

以碳酸盐岩、泥质岩相沉积为主。下统以砂岩、页岩、泥灰岩为主，中统的下部由碎屑岩及碳酸岩组成；中部为紫红色页岩夹灰岩；上部为石灰岩、鲕状灰岩。

上统的下部为薄层泥质条带灰岩、竹叶状灰岩：中部为竹叶状灰岩或页岩，上部为白云岩、白云质灰岩。

②奥陶系

以碳酸盐类沉积为主，富含动物化石，一般厚400～500m。

下统以白云岩，含燧石条带或结核白云岩为主，底部为黄绿色页岩为薄层白云岩。

中统下部（下马家沟组）为砂砾岩、页岩、角砾状灰岩；中部（上马家沟组）以灰岩、豹皮灰岩为主，含石膏；下部（峰峰组）为白云质泥灰岩含石膏，夹厚层灰岩及质地较纯的灰岩。

4）新生界

①第三系

下第三系玄武岩，分布于县城以北，出露面积550km2，厚800m。玄武岩微向滹沱河谷倾斜，最大倾角小于15°，溶岩为灰、黑色租玄武岩、橄榄粗玄武岩夹中细粒橄榄玄武岩。具多韵律、多旋回的层状构造，其间有数个玄武岩喷发间断风化面，其气孔上部小而多，下部大而少，并常见烘烤现象。

上第三系广泛分布于盆地深部，以褐红色粘性为主，夹薄层砂砾石层，这山为残积相红土。

②第四系

分布在山间河谷及滹沱河断陷盆地内，成因类型多，成分复杂。

a、下更新统：

在山区沟谷中零星出露，主要岩相为河湖相和冲洪积相。下部为砂卵石层，上部为砂质黄土夹薄层砂砾石透镜体。盆地中埋深50～120m，岩性为洪积的砂、卵砾石。

b、中更新统

在黄土丘陵区沟谷中出露，盆地区广泛分布。属冲积及洪积相成因，厚度20～90m。洪积相成因地层在洪积扇轴部以卵砾石为主，扇间洼地为亚砂土夹古土壤层；洪积层沿滹沱河两岩分布，岩性为砂、卵砾。盆地中埋深20～50m。

盆地广泛分布。成因类型为坡洪积、洪积相。总厚30～40m。坡洪积层分布在黄土丘陵区顶部与山间沟谷两侧，岩性为粉土质亚砂土，垂直节理发育；洪积层主要发育在洪积扇区，岩性为亚砂土、亚粘士．夹卵砾石层；冲积层分布在滹宽经河两岩地带与洪积层交替沉积，岩性为亚砂土夹中细砂。

c、全新统

呈条带状分布于滹沱河及倾斜平原的沟谷中，厚度较小，为l～l0m，成因类型为冲积物及洪积物。

（2）区域饮用水水源地保护区划

根据《繁峙县乡镇集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》，繁峙县乡镇集中式饮用水水源地共有12处，分别为柏家庄乡集中供水水源、大营镇集中供水水源、金山铺集中供水水源、沙河镇集中供水水源、集义乡集中供水水源、下茹越乡集中供水水源、东山乡集中供水水源、杏园镇集中供水水源、光裕堡集中供水水源、岩头乡集中供水水源、横涧乡集中供水水源和神堂堡乡集中供水水源。

大营镇集中供水水源地：

开采55m以中更新统孔隙水，0-50mm全部采用红土球止水，静止水40m，位高于隔水底板15m，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水。水井设一级保护区，保护区半径150m，不设二级保护区。

本项目距离最近的繁峙县饮用水水源地为大营镇集中供水水源，距离本项目6.2km。本项目不在各乡镇水源地保护区范围内。

#### 2.3.1.2 区域水文地质条件

根据地下水赋存条件、水理性质及水力特征，项目区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水和变质岩类裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水

①含水层及埋深情况

松散岩类孔隙水主要分布在黑界沟、四道沟、羊眼河和兔儿河河谷区，宽几十米至千米。含水岩组为第四系全新统。含水层岩性为冲、洪积砂砾石疏松河床沉积物，厚几十厘米至20m以上。孔隙水水位标高与当地河床水位一致。含水层富水性中等，标准井（井径300mm，降深5m）单井涌水量50～500m3/d。

第四系上更新统一般分布在丘陵山梁峁低缓地带，厚十几厘米至30m余，大多透水但不含水，局部存在上层滞水，富水性一般极弱，标准井单井涌水量<10m3/d。

②补、径、排情况

孔隙水补给来源主要有大气降水、河水及两侧基岩裂隙水等。地下水径流主体从上游向下游流动，横向上从河谷两侧向河床中心径流。以向河谷下游径流排泄为主，人工开发与蒸发排泄为辅。

（2）变质岩类裂隙水

①含水层及埋深情况

变质岩类裂隙水大面积分布于基岩山区。含水岩组主要为五台群石咀亚群金刚库组，属弱含水层，按储水构造分风化裂隙潜水和构造裂隙水两类。

a、风化裂隙潜水

主要赋存在基岩近表部风化裂隙带中，多呈面状分布。风化裂隙带厚度一般30～50m，最厚可达70～80m。在山区山坡地带，一般不会形成统一地下水位，沿地势从高向低处汇流，极少在低洼处遇阻涌出成泉，泉流量一般小于0.1L/s，富水性极弱；河谷区呈埋藏型，汇聚后可形成统一地下水位，泉流量一般可达0.1～l0L/s，富水性弱-中等。

b、构造裂隙水

主要赋存在基岩构造裂隙带中，多呈线状或条带状分布。构造裂隙水富水性与断层规模及其性质有密切关系，压扭性断裂或断裂规模较小时，富水性较弱，泉流量多小于1L/s，较大断裂带并呈张性时，富水程度一般较强，泉流量可达10L/s以上。

②补、径、排情况

该类地下水主要靠大气降水补给，高处向低处汇流，地下水的排泄主要排向河谷，少量向深部径流，补给或储存于深部构造裂隙中。

（3）碳酸盐岩岩溶裂隙水

分布于砂河北和西南的山区，受构造影响，岩溶裂隙发育，透水性较好，大气降水入渗迅速，该含水岩类出露面积小，被相对隔水的古老片麻岩所包围，形成良好的储水条件。

繁峙县水文地质图见图2-2。

### 2.3.2 调查评价区水文地质条件

#### 2.3.2.1地层结构

本项目距离大营镇饮用水源地较近，项目距离饮用水水源井6.2km，因此本项目引用水源地水源井的水井柱状图，见图2-3。

本项目评价区地层主要为：

中更新统：在黄土丘陵区沟谷中出露，盆地区广泛分布。属冲积及洪积相成因，厚度20-90m。洪积相成因地层在洪积扇轴部以卵砾石为主，扇间洼地为亚砂土夹古土壤层；洪积层沿滹沱河两岩分布，岩性为砂、卵砾。盆地中埋深20～50m。

盆地广泛分布。成因类型为坡洪积、洪积相。总厚30～40 m。坡洪积层分布在黄土丘陵区顶部与山间沟谷两侧，岩性为粉土质亚砂土，垂直节理发育；洪积层主要发育在洪积扇区，岩性为亚砂土、亚粘士、夹卵砾石层；冲积层分布在滹宽经河两岩地带与洪积层交替沉积，岩性为亚砂土夹中细砂。

全新统：呈条带状分布于滹沱河及倾斜平原的沟谷中，厚度较小，为l～l0m，成因类型为冲积物及洪积物。

#### 2.3.2.2地下水分布与埋藏

评价区为第四系松散岩类孔隙水，含水层以含中、粗砂为主，赋存于冲洪积、坡洪积中，地层为中更新统，含水层为40m，含水层富水性中等，本区上部地层为杂填土及粉质粘土，中部为砂层，下部为粗砂、长石、石英。砂卵石层孔隙发达，为地下水提供了充足的存储空间。

#### 2.3.2.3 地下水补给、径流、排泄

孔隙水补给来源主要有大气降水、河水及两侧基岩裂隙水等。地下水径流主体从上游向下游流动，横向上从河谷两侧向河床中心径流。以向河谷下游径流排泄为主，人工开发与蒸发排泄为辅。

本次地下水评价主要考虑项目对松散岩类孔隙水的影响。

## 2.4  地下水环境质量现状评价

### 2.4.1地下水环境现状监测

评价范围内水井个数不能满足地下水三级评价的要求，因此本次评价地下水环境现状监测时适当扩大了评价范围。

（1）监测点布置

本项目距离《山西鑫宇泓茂工贸有限公司煤炭储配项目》约4.5km。因此，本项目引用该项目的部分地下水监测数据，并在项目场地下游补充设置左所村和马庄村两个水质、水位监测位点。布点情况见表2-5，监测布点图见图2-4。

表2-5    地下水监测布点及水位监测结果一览表

| 编号 | 点位 | 井深（m） | 水位（m） | 水温℃ | 监测类别 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （略） |  |  |  |  |  |  |

（2）监测项目

根据《地下水质量标准》及拟建项目排污特征，为准确全面反映当地地下水的水质情况，在环境影响因子识别的基础上，根据本工程排污特征，适当增加个别监测项目，最终确定的监测项目为：

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8种离子的浓度；

②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项。并记录井深、水位、水温。

（3）分析方法

水样的管理、分析化验及质量控制按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）进行，pH和水温等不稳定项目现场测定。

（4）监测时间及频率

在2019年8月25日进行一期监测，监测1天，每个点位每天采样一次。

图2-4    地下水现状监测布点图（一格一公里）

### 2.4.2 地下水环境现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准进行评价。

（2）评价方法

采用标准指数法对地下水环境现状监测统计结果进行评价，评价公式为：

Pi=Ci/Csi

式中Pi——第i个水质因子的标准指数；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对pH值进行评价的公式为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsd——标准中pH的下限值；

pHsu——标准中pH的上限值。

（3）评价结果

地下水环境质量现状监测与评价结果见表2-6、2-7。

根据水质监测结果可知，地下水调查范围内三个监测点监测因子均满足地下水Ⅲ类标准要求。总体来讲，区域地下水环境质量现状良好。

表2-6    地下水离子监测结果表

| 采样点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-7   地下水环境质量现状监测与评价结果          单位：mg/L（pH、两菌除外）

| 点位 | 项目 | pH | 总 硬 度 | 耗氧量 | 氨 氮 | 溶解 性总 固体 | 亚硝 酸盐 | 硝 酸 盐 | 六 价 铬 | 氟 化 物 | 铁 | 锰 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 氰 化 物 | 挥 发 酚 | 菌落 总数 | 总大 肠菌 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“ND”表示低于检出限，该项未检测出。

## 2.5 地下水污染环境影响分析

### 2.5.1 地下水污染途径分析

根据工程排放的主要污染物，分析工程对评价区地下水的污染途径主要有：

（1）厂区内废水渗漏，对厂区所在地段的浅层孔隙水水质造成污染。

（2）煤堆场、固废堆存对地下水的影响。

（3）工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水 淋洗等作用而降落到地表，有可能被谁携带渗入地下水中。

### 2.5.2 本工程对地下水污染途径分析

本项工程不外排废（污）水，对地下水环境基本不会产生影响。根据本区地下水和降水转化关系，地质岩性成分特征，分析地下水污染途径为：

（1）本工程的厂区废水很可能经渗漏补给浅层地下水，从而对地下水产生一定的影响。

（2）煤、固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋溶作用污染浅层水。

（3）工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入地下水中。

（4）厂区内废水池渗漏污染浅层水。

这些排水可能发生渗透补给地下水，在补给过程中，水中的部分污染物可能会影响地下水。其污染程度取决于入渗量，水的污染程度，污染范围取决于地下水流速和扩散程度，一般呈带状分布。

### 2.5.3事故工况地下水水质的影响分析

为保持地下水的持续良好，本工程应加强对生产废水的控制，防止对地下水的污染。

（1）工程废水对浅层水的影响

由工程分析可知，本项目废（污）水经有效处理后全部合理利用，不对外排放，本项目不会对地下水产生影响。

（2）煤、固体废物堆放场对浅层水的影响

煤堆场、厂区内废弃泥煤堆放场所处置不当，则废弃物则通过雨水或厂区内喷淋水的淋滤作用污染浅层水，该项目设计厂区场地及各污水处理池全部硬化，渗透系数较小，能有效的防治水的下渗，不会对地下水造成不利影响。

生活垃圾要求设地上垃圾桶，分类收集，统一收集后运至当地环卫部门指定地点统一处理，因此，生活垃圾不会对地下水造成不利影响。

③废气排放对浅层水的影响

本项目排放的废气量较少，污染物主要为TSP、PM10，通过在降雨的过程中，被淋溶的污染物对浅层水造成的影响不明显。

④生产过程中对浅层水的影响

在厂区内特别是废（污）水各处理单元（池）及污水管道发生破裂或渗漏，高浓度有机污染物将渗入地下水中，对地下水造成污染。

由污染途径及对应措施分析可知，本项目在确保各项污水治理措施和防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效防止厂区内废水的下渗，避免污染地下水，因此本项目的运营不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 2.6 地下水环境保护措施

### 2.6.1 保护原则

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

（1）源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

### 2.6.2 源头控制措施

指导员工节约用水，减少污染物的排放量；加强对生产设备的日常维护，防止跑、冒、滴、漏和非正常排放的发生。车间淋控水排入淋控水池，收集后用于煤库洒水抑尘，不外排。

### 2.6.3 分区防控措施

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

#### 2.6.3.1防渗分区

对可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏或渗漏的污染物收集并进行集中处理。

根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

重点防渗区是指初期雨水收集池、淋控水池、洗车平台、生活污水沉淀池。

（2）一般防渗区

一般防渗区指污染物类型简单，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为储煤库、破碎筛分配煤库、化验室。

（3）简单防渗区

简单防渗区是指道路、办公及各类公辅设施。

本项目全厂分区防渗情况见表2-8和图2-5。

#### 2.6.3.2 防渗措施

重点防护区混凝土的防渗性能为P8，主要污染源池底和侧壁厚度均为不小于250mm 的钢筋混凝土，涂刷防水层。

一般污染防治区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。

设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水环境造成污染。

表2-8    厂址区防渗分区表

| 序号 | 名称 | 防渗区类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初期雨水收集池 | 重点防渗区 |
| 2 | 淋控水池 | 重点防渗区 |
| 3 | 2座洗车平台 | 重点防渗区 |
| 4 | 6座储煤库 | 一般防渗区 |
| 6 | 破碎、筛分配煤库 | 一般防渗区 |
| 7 | 化验室 | 一般防渗区 |
| 8 | 办公区 | 简单防渗区 |
| 9 | 2座磅房 | 简单防渗区 |
| 10 | 其他区域 | 简单防渗区 |

### 2.6.4 地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护居民饮水安全，对评价区内的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

（1）监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域及保护目标，石塘沟村作为水质长期监测点，以便进行长期对比监测。监测点布设见表2-9。

表2-9   地下水跟踪监测计划一览表

| 类别 | 点位布置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 水质 水位 | 石塘沟村 | 6次，逢单月1次 |

（2）监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项，同时记录井深、水位和水温。

（3）监测频率

水质每年枯水期监测一次，委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

（4）监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

## 2.7 地下水环境影响评价结论

（1）现状监测结果中，地下水调查范围内3个监测点21项监测因子均达到III类标准。分析认为，区域地下水质量较好。

（2）根据地下水环境影响评价，项目厂区无废水产生，各类水池均做防渗处置，不会对厂区周围地下水环境产生直接影响。

（3）厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本建设项目对地下水环境的影响可以接受，项目可行。

# Text boxes

2.64

65.84

3

自备水井

旱厕，定期清掏

生活用水

0.3

未预见用水

0.6

2.4

0.24

0.06

48

储煤库、配煤车间喷洒用水

48

洗车平台用水

5.04

5.04

道路洒水

5

绿化洒水

4.5

4.5

5

0.528

61.34

3

自备水井

旱厕，定期清掏

生活用水

0.3

未预见用水

0.6

2.4

0.24

0.06

48

储煤库、配煤车间喷洒用水

48

洗车平台用水

5.04

5.04

道路洒水

5

5

场地平整

基础工程

主体工程

安装工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声、建筑弃渣

噪声、

废弃包装物

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

原料煤

煤尘、噪声

过磅

装车

出厂外售

洗车平台车辆冲洗

化验

煤尘、噪声

破碎、筛分、配煤

成品暂存在破碎筛分配煤库

煤尘、噪声

喷淋

不符合电厂要求

符合电厂要求

储存在储煤库

静风26.3%

图例

监测点位

油罐拟建区3#

油罐拟建区2#

站房1#

图1-1  土壤监测位点图

3#

2#

1#

图2-1  地下水环境保护目标图（一格一公里）

马庄村

左所村

云雾峪村

石塘沟村

东连仲村

西连仲村

本项目位置

图例

地下水评价范围

项目位置

图2-2  繁峙县水文地质图

图2-3大营镇水源井柱状图

静风26.3%

3#

1#

2#

4#

云雾峪村

6#

东连仲村

5#

西连仲村

马庄村

左所村

石塘沟村

本项目位置

图例

水位监测点

水质监测点

图2-5  厂区防渗示意图

静风26.3%

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区