繁环审批函〔2020〕8号

关于山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目环境影响报告表的批复

山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司：

你公司报送的《关于〈山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西省繁峙县长田煤炭经销有限公司白云岩、玄武岩、煤炭大众原材料仓储项目位于忻州市繁峙县东山乡山会村冶金装备制造园。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模年仓储销售白云岩5万吨、玄武岩5万吨、储配煤炭80万吨，占地面积17100平方米。项目总投资2100万元，其中环保投资1475万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。自动配煤机建设一套布袋式除尘器，并对自动配煤系统设计全封闭集尘罩，粉尘通过引风机引入到布袋除尘器中进行处理，处理后经15m排气筒排放；采用封闭皮带输送，储煤库顶部设有自动喷雾洒水装置。堆场扬尘和装卸粉尘采取全封闭储库，地面硬化，设置喷雾洒水设施，装卸在封闭车间内进行，装卸和转运采取移动式雾炮抑尘，规范人员操作技能。运输扬尘采取道路进行硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆加盖篷布；运输车辆驶离场区时清洗轮胎。转载点粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中80mg/m3要求；储库无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5：煤炭贮存场所、煤矸石堆置场颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘1.07t/a。

（二）落实污废水处理措施。生活污水经收集后用于厂区泼洒抑尘；清洗废水通过厂区出口设洗车平台，车辆清洗废水沉淀后用于储库喷雾降尘。淋控水经淋控池收集沉淀后用于厂区洒水降尘；初期雨水沉淀后用于厂区洒水降尘。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，生活垃圾经垃圾桶收集后暂存于垃圾收集点，由环卫部门负责处理。除尘灰收集后用作产品进行出售；沉淀池沉泥定期清掏，晾干后同生活垃圾一起处理。废机油按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采取厂房隔声、禁止鸣笛 等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年3月30日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、重庆大润环境科学研究院有限公司