繁环审批函〔2020〕33号

关于对繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表的批复

繁峙县恒鑫商贸有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法〔2020〕11号）处罚。你公司必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县恒鑫商贸有限公司年储售民用洁净煤2.7万吨项目位于山西省忻州市繁峙县农发新村西南300m处。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模年储售民用洁净煤2.7万吨，占地面积20000平方米。项目总投资100万元，其中环保投资80万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。设置全封闭煤棚1座，采用钢结构，地面防渗硬化，并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统、机械通风系统等。颗粒物排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。运输道路进行硬化，并派专人对厂区及进出场道路进行清扫和洒水抑尘。在运输过程中要求采取密闭或者其他全覆盖措施，防止煤炭洒落，鼓励使用全密闭式货车或集装箱运输。食堂油烟配套油烟净化器，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中二级标准。

（二）落实污废水处理措施。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后回用厂区洒水抑尘。生活污水、食堂废水经隔油池处理后与生活污水共同排入一起生活污水沉淀池，沉淀后用于厂区抑尘洒水。淋控水储煤棚内部设置导流渠，收集产生的淋控水至淋控水池内，经沉淀后回用于煤棚洒水。洗车平台废水厂区大门附近设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的沉淀池，沉淀后循环利用。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；沉淀池产生的污泥定期清理用于道路填坑，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。减少夜间作业时间；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2020年10月16日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西中安质环环保科技工程有限公司