建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称:         繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂

年产6000吨脱水蔬菜建设项目

建设单位（盖章）：繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂

编制日期:2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂年产6000吨脱水蔬菜建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂 |
| 法人代表 | 麻果寿 | 联系人 | 麻果寿 |
| 通讯地址 | 繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂 |
| 联系电话 | 13283656292 | 传真 | -- | 邮政编码 | 034302 |
| 建设地点 | 繁峙县砂河镇后庄村西450m |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | 繁发改备案[2018]129号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C1371 蔬菜加工 |
| 占地面积 （平方米） | 2900 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 510.47 | 其中环保投资：（万元） | 85.5 | 环保投资占总投资比例 | 16.75% |
| 评价经费 （万） |  | 预期投产日期 | 2020.11 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 脱水蔬菜又称复水菜，是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作，脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变，既易于贮存和运输，又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。食用时只要将其浸入清水中即可复原，并保留蔬菜原来的色泽、营养和风味。脱水蔬菜的加工一般包括自然风干、热风干以及冷冻干燥三种方式。目前在我国普遍存在的是自然风干和热风干。脱水蔬菜几乎能应用到食品加工的各个领域，可用于提高产品的营养成分，改善产品的色泽和风味，以及丰富产品的品种、结构。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。尽管中国脱水蔬菜的产量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60%左右，并以每年30%的速度递增，但仍不能满足市场需求。 在上述背景下，为了满足市场需求，生产高质量脱水蔬菜，繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂拟投资510.47万元于繁峙县砂河镇后庄村西450m处建设年产6000吨脱水蔬菜项目。繁峙县发展和改革局于2018年12月7日以繁发改备案[2018]129号文对本项目进行了备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目需进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三、食品制造业—16、营业食品、保健食品、冷冻食品、食品冰制造及其他食品制造—其他（手工制作及单纯分装除外）”，需要编制环境影响报告表。 繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂于2019年3月委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，评价单位组织技术人员对项目所在区域的自然环境、社会环境进行了调查和了解，对本项目的生产工艺等进行了深入调查。根据本项目的工程特征和污染特征，在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和项目所在地环境规划功能目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，编制完成了《繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂年产6000吨脱水蔬菜建设项目环境影响报告表》。现提交建设单位，呈报环保管理部门审批。 2、相关判定分析 2.1选址符合性分析 本项目位于繁峙县砂河镇后庄村西450m处，占地面积2900m2，项目利用土地为原选铁厂工业用地。原选铁厂为铁矿采选业，且已于2011年关闭并撤除所有设备，并对土地进行了平整。项目产生的污染物主要为恶臭类污染物及水污染物，繁峙县常年主导风向为ENE风，主导风向下1.5公里内无村庄，且项目对相关恶臭污染源制定了控制措施，废水经自建污水处理站处理后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉。项目选址建设对环境影响较小。2018年10月15日砂河镇国土资源所对本项目建设用地办理了报批手续。 2.2“三线一单”的控制要求符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 本项目所在地目前没有划定生态红线，并且不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线符合性分析 略。 项目产生的污染物采取报告中提出的污染防治措施进行治理后，对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目生产过程中所采用的生产工艺和设备成熟先进、资源能源消耗水平较低。污染控制措施有效，同时注重了废物的回收利用，降低了能耗、物耗，减少了污染物排放。项目能源和资源利用率高，污染物产生量小，本项目的建设并不违背资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为脱水蔬菜加工，属于农业产品的加工项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“一、农林业—32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，因此本项目符合国家产业政策要求；繁峙县发展和改革局于2018年12月7日以繁发改备案[2018]129号文对本项目进行了备案，本项目符合地方产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家“三线一单”的管控原则，该项目建设可行。 3、工程概况 3.1项目名称：繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂年产6000吨脱水蔬菜建设项目 3.2建设单位：繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂 3.3项目性质：新建 3.4建设地点 项目厂址位于繁峙县砂河镇后庄村西450m处（中心坐标：N39°19'5.19"，E113°34'46.63"），厂址东侧、南侧均为空地，西侧为闲置厂房，北侧为一条荒沟，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3.5建设规模及产品方案 （1）建设规模 年产6000吨脱水蔬菜。 产品方案 本项目产品方案见表1。 表1 项目产品方案表 产品类别 产量（t/a） 脱水蒜片 6000 3.6建设内容 本项目总建筑面积2150m2，建设内容包括脱水蔬菜生产线2条，购置安装切菜机、清洗机、烘干机等生产设备，实际配置热风炉，建设生产车间1400m2、库房600m2，办公生活用房150m2，并配套建设供电、供水等公用辅助工程。本项目主要工程内容见表2。 表2 本项目主要工程内容表 项目 名称 工程建设内容 主体工程 生产车间 全封闭彩钢结构，建筑面积1400m2（70m×20m），高6m，内设2条脱水蔬菜生产线，主要包括破瓣机、去皮机、吹杆机、漂皮机、去石机、切菜机、清洗机、自动脱水机、烘干机、晾片机等设备 辅助工程 办公生活区 建筑面积150m2，砖混结构 储运工程 原料区 位于厂区东侧，原料进厂后袋装堆存，储存建筑面积300m2，钢架棚结构 成品区 位于厂区南侧，建筑面积300m2，钢架棚结构 公用工程 供热 本项目厂区冬季不生产，故办公生活区、生产车间不设置供暖方案；生产车间烘干机所需热风由两台60万Kcal/h热风炉供给 供水 厂区自备深井供水，能够满足项目用水需求 供电 由附近供电网接入 环保工程 废气 大蒜加工异味 在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过管道引同一套过滤棉+活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放，吸附效率80% 热风炉烟气 两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放（脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2） 污水处理站恶臭 污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间 食堂油烟 安装一套静电油烟净化处理设施，净化效率60% 运输扬尘 清扫道路，定期洒水，保持地面清洁 废水 生产废水 废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达准后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉 生活污水 排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理 固废 生产固废 生产产生的不合格大蒜、蒜片及蒜皮、蒜杆外售于当地农户作肥；生产产生的少量砂石杂质由员工收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 污水处理站固废 栅渣、污泥、灰渣由周边村民运走用于农田堆肥 热风炉灰渣 热风炉除尘灰 厂区设封闭式垃圾桶收集，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运 废过滤棉、 废活性炭 定期更换，由员工收集后存放厂区西北处的8m2危废暂存库，由厂家定期回收处理 废包装袋 外售于当地废品收购站 食堂泔脚 由当地村民收集后用于牲畜喂养 生活垃圾 厂区设封闭式垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运 噪声 设备噪声 设备室内安装；采用低噪设备；基础减振 运输噪声 厂区栽种绿化带，绿化面积200m2；车辆减速慢行，禁止鸣笛 3.7主要生产设备 本项目主要生产设备详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 主要生产设备 （烘干机前置设备生产速度较快，烘干机烘干时间为3h，满负荷运行时，烘干机在1h内产出蒜片量基本为1t，故单条生产线产能约为1.0t/h） 1 破瓣机 Y4C-18型 台 2 2 去皮机 台 2 3 吹杆机 台 2 4 漂皮机 台 2 5 去石机 台 2 6 切菜机 台 2 7 清洗机 台 2 8 自动脱水机 台 2 9 皮带输送机 台 2 10 烘干机 台 2 11 晾片机 台 2 辅助生产设备 12 水泵 / 台 2 13 空压机 / 台 2 14 风机 / 台 4 15 热风炉 60万Kcal/h 台 2 3.8主要原辅材料消耗 本项目脱水蔬菜主要加工的类型为脱水蒜片，大蒜为陈蒜，来源于山东大蒜生产基地，本项目原辅材料消耗情况详见表4。 表4 项目原辅材料消耗表 产品 物料名称 消耗量 状态 来源 脱水蒜片 大蒜（陈蒜） 13000t/a 固态 外购 包装材料 15万个 固态 外购 水 5100t/a 液态 自备水井 SNCR脱硝装置 尿素 0.5t/a 液态 外购 污水处理 除臭剂 10t/a 液态 外购 恶臭吸附装置 过滤棉 1.5t/a 固态 外购 活性炭 3t/a 固态 外购 热风炉 生物质颗粒燃料 1260t/a 固态 外购 原料为大蒜（陈蒜），用量为13000t/a，其中大蒜需从含水率55%烘干到5%，烘干水分量为6500t/a，根据固体废物分析，不合格大蒜、蒜杆、蒜片、不合格大蒜以及砂石杂质的产生量约为417.3t/a，其他不可预见消耗量约为82.7t/a，故产品量约6000t/a。 3.9 职工定员及工作制度 本项目职工总人数20人，其中管理人员2人，生产工人18人。年工作150天，每天3班，每班8小时。 3.10项目投资及资金来源 本项目总投资为510.47万元，全部由企业自筹。 3.11工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见下表5。 表5 主要经济技术指标 序号 名称 单位 指标 1 建设规模及产品方案 1.1 脱水蒜片 t/a 6000 2 总占地面积 m2 2900 2.1 建筑面积 m2 2150 2.2 绿化面积 m2 200 3 原辅料用量 3.1 大蒜 t/a 13000 3.2 包装 万个 15 3.3 水 t/a 5100 3.4 尿素 t/a 0.5 3.5 除臭剂 t/a 10 3.6 过滤棉 t/a 1.5 3.7 活性炭 t/a 3.0 3.8 生物质颗粒燃料 t/a 1260 4 年用水量 t/a 5336 5 年用电量 万kWh/a 35 6 职工人数 人 20 7 工作制度 年工作日 150 工作制 三班制，每班8h 8 工程总投资 万元 510.47 3.12厂区平面布置 本项目厂址位于繁峙县砂河镇后庄村西450m处。厂区大门设置在厂区东南侧，厂区东侧为原料堆棚，南侧为成品库，西侧为生产车间，北侧为办公生活区。本项目平面布置详见附图4。 4、公用工程 4.1供水 （1）供水水源 本工程供水由厂区自备水井供给，可满足本工程的用水要求。 （2）供水系统 本项目用水类型包括生活用水、生产用水、道路洒水、绿化用水。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，本项目厂区内设宿舍、食堂，不设浴室，厕所为旱厕。参考《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），食宿员工生活用水量按70L/人· d计算，食宿员工约10人，则食宿员工生活用水量为0.7m3/d；非食宿员工生活用水量按30L/人·d计算，则非食宿员工生活用水量为0.3m3/d，厂区所有生活用水量约1.0m3/d（150m3/a）。 ②生产用水 本项目生产用水主要为生产工序中的漂皮用水、清洗用水以及设备的冲洗用水。 生产工序漂皮用水：根据企业提供资料，生产过程中大蒜漂皮用水量为2m3/d(300m3/a)； 生产工序清洗用水：根据企业提供资料，生产过程中大蒜清洗用水量为30m3/d(4500m3/a)； 设备冲洗用水：每条生产线设备每日冲洗一次，用水量约2.0m3/d(300m3/a)； ③道路洒水 本项目道路洒水用水量为0.2m3/d（30m3/a）。 ④绿化用水 本项目在厂区周围和厂区内可绿化带域进行绿化，绿化面积为200m2，参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水按0.28m3/（m2•a）计，每年浇洒天数为150d，则本项目绿化用水量约为0.37m3/d（56m3/a）。 废水 生活污水：生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d（120m3/a），生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理。 生产废水：本项目生产废水为生产工序中大蒜漂皮、清洗、甩干废水和设备冲洗废水，类比同类企业，生产废水产生量按90%计，则生产工序中大蒜漂皮废水产生量为1.8m3/d（270m3/a），大蒜清洗、甩干废水产生量为27m3/d（4050m3/a），设备冲洗废水产生量为1.8m3/d（270m3/a）。生产废水经管道排入厂区自建污水处理站，经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达标后用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉。 项目用水及废水情况详见表6，本项目水平衡见图1。 表6 项目用水量及废水量一览表 用水类型 用水量指标 用水单位 用水量（m3） 废水量（m3） 日用水量 年用水量 日废水量 年废水量 生活用水 50L/人·d 20人 1.0 150 0.8 120 生产工序 漂皮用水 2m3/d 150d 2.0 300 1.8 270 生产工序 清洗用水 30m3/d 150d 30 4500 27 4050 设备 冲洗用水 2.0m3/d 150d 2.0 300 1.8 270 道路洒水 0.2m3/d 150d 0.2 30 / / 绿化用水 0.28m3/（m2.a） 200m2，150d 0.37 56 / / 图1 项目水平衡图（m3/d） 4.2供电 本项目用电由附近供电网接入，厂区配套一台400kVA变压器，年用电量为35万kWh，能够满足用电需求。 4.3供热 本项目厂区冬季不生产，故办公生活区、生产车间不设置供暖方案；生产车间烘干机所需热风由两台60万Kcal/h热风炉供给，每台热风炉供热量为251万KJ/h；每台热风炉配备30000m3/h的鼓风机，进风温度平均为30℃，烘干所需温度为80℃，热风炉为热效率80%，空气密度按1.29kg/m3计，空气比热容按1KJ/（kg·℃）计，则每台热风炉加热空气所需的热量为30000m3/h×1.29kg/m3×1KJ/(kg·℃)×(80℃-50℃)÷80%=242万KJ/h；本项目原料为陈蒜，大蒜含水率为54%，经漂洗+清洗+甩干后的大蒜含水约为55%，烘干工序将大蒜烘干至含水率为5%左右，年用陈蒜量为13000t，烘干的水分为6500t，蒸发1kg水分所需热量按2266KJ计，则每台烘干机烘干蒜片所需的热量为200万KJ/h。根据以上理论计算，配备的热风炉与鼓风机可以满足烘干机热量所需。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟选厂址目前为空地，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然及社会环境概况

略。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境空气 略。 地表水 略。 3、地下水 本次评价未收集到相关的地下水监测资料。 4、声环境 本项目位于繁峙县砂河镇后庄村西450m处，厂址东侧、南侧均为空地，西侧为空置厂房，北侧为一荒沟，周边现存工业企业较少，声环境质量现状较好。本次评价未进行声环境质量现状监测。 5、生态环境 根据现场踏勘，本地区生态环境以农业生态系统为主，主要为玉米、豆类等农作物。野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 1、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 （2）地表水环境保护目标 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 （3）地下水环境保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 （4）声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2、环境保护对象 根据本工程所在地社会环境状况，主要保护对象见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 相对方位距离（m） 保护性质 环境空气 后庄村 E 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 水环境 地表水 沿口河 E 350 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 地下水 厂址附近地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 生态环境 地表植被、农作物 厂区四周 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善

# 评价适用标准

| 环境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表8。 表8 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 μg/m3 H2S 1小时平均 10 NH3 1小时平均 200 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目所在区域地表水体为沿口河，属于“孤山水库—笔峰”河段，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，详见表9。 表9 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 序号 污染物名称 标准值 单位 1 pH 6-9 无量纲 2 CODcr 30 mg/L 3 BOD5 6 4 NH3-N 1.5 5 总磷 0.3 6 总氮 1.5 7 粪大肠菌群 20000 个/L 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表10。 表10 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 项目 pH （无量纲） 氨氮 硝酸盐 亚硝 酸盐 挥发性酚类 氰化物 砷 汞 六价铬 总硬度 标准 6.5-8.5 0.50 20.0 1.00 0.002 0.05 0.01 0.001 0.05 450 项目 铅 氟 镉 铁 锰 溶解性总固体 耗氧量 硫酸盐 氯化物 总大肠菌群CFU/100mL 标准 0.01 1.0 0.005 0.3 0.10 1000 3.0 250 250 3.0 项目 细菌总数CFU/mL / / / / / / / 标准 100 / / / / / / / 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准中2类标准，详见表11。 表11 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别 昼 间 夜 间 说明 2 60dB（A） 50dB（A） 厂界 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 ①运营期切片和烘干工序及污水处理站产生的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554 - 93）中表1与表2标准要求，详见表12。 表12 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 - 93） 控制项目 排放筒高度 标准值 厂界标准值 二级（无量纲） 臭气浓度 15m 2000 20 H2S -- -- 1.5mg/m3 NH3 -- -- 0.06mg/m3 ②运营期热风炉产生的烟气中烟尘、SO2、NOX排放按照“关于印发《京津翼及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2018]100号）”中“18、实施工业炉窑深度治理”的要求，暂未制定行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、SO2、NOX排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 ③运营期食堂产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准要求，根据企业提供资料，建设单位食堂属于小型规模，净化设施最低去除效率为60%，详见表13。 表13 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483 - 2001） 规模 小型 基准灶头数 ≥1，< 3 最高允许 排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低 去除效率% 60 2、废水 ①本项目生产废水经厂区自建污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中标准要求后用于周边农田灌溉，具体标准值见表14。 表14 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 序号 项目类别 作物种类 水作 旱作 蔬菜 1 pH 5.5～8.5 2 五日生化需氧量/(mg/L) ≤ 60 100 40a，15b 3 化学需氧量/(mg/L) ≤ 150 200 100a，60b 4 悬浮物/(mg/L) ≤ 80 100 60a，15b a 加工、烹调及去皮蔬菜。 b 生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 c 具有一定的水利灌排设施，能保证一定的排水和地下水径流条件的地区，或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区，农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。 3、噪声 ①施工期噪声执行《筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值。评价标准值详见表15。 表15《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 ②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表16。 表16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 说 明 2类 60 50 厂 界 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单有关规定。 危废处置应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发〔2015〕25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。需要核定的大气主要污染物排放总量指标不包括无组织排放量。 忻州市生态环境局繁峙分局于2019年7月15日出具了“繁峙县建设项目主要污染物总量核定表”，对本项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物总量进行了核定，核定污染物排放量具体指标见表17。 表17 核定总量控制指标 项目 烟尘 SO2 NOX 排放量(t/a) 0.126 0.691 0.393 核定总量(t/a) 0.126 0.691 0.393 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

工艺流程说明： 人工筛选：外购的陈蒜经过人工的初步筛选，要求保留基本完整，无腐烂、霉变、损伤、病虫害的良品，外购的陈蒜表面较清洁，泥土含量很少。该过程主要的污染物为筛选产生的不合格大蒜。 破瓣：初步筛选后的大蒜，经过破瓣机利用速差揉搓原理分瓣后输送至下一工序。该过程产生的污染物主要是少量蒜皮，蒜皮收纳在破瓣机箱体中，人工定期处理。 去皮：破瓣后的大蒜输送至去皮机，利用大功率空压机气流的力度强力脱皮，该过程产生的污染物主要蒜皮，蒜皮收纳在去皮机箱体中，人工定期处理。 吹杆：去皮后的大蒜输送至吹杆机，将大蒜杆和蒜瓣分离，该过程产生的污染物主要为蒜杆，蒜杆收纳在吹杆箱箱体中，人工定期处理。 漂皮：经吹杆处理后的大蒜输送至漂皮机，通过循环水处理作用，去除附着在蒜瓣表面残留的少量蒜皮，该过程产生的污染物主要为蒜皮和漂皮废水。蒜皮上浮，被漂皮机的拨片收纳到箱体内，人工定期处理；蒜瓣下沉，进入下一工序，漂皮废水经管道排入厂区自建污水处理站处理。 （6）去石：漂皮后的蒜瓣输送至去石机，利用机械风力，去除蒜瓣中砂石杂质，该过程产生的污染物主要为砂石等杂质。 （7）切片：去石后的蒜瓣输送至切菜机进行切片处理，切片厚度宜为1.5mm-2.5mm，该过程产生的污染物主要为切片时产生大蒜异味。 （8）清洗：切片后的大蒜输送至清洗机，利用气泡冲洗的方式对蒜片进行冲洗，进行下一步工序，此过程产生的污染物主要为大蒜清洗废水，清洗废水经管道排入厂区自建污水处理站处理。 （9）脱水：经过清洗的大蒜输送至自动脱水机，利用离心原理，将附着在大蒜表面的水分甩干，此过程产生的废水与大蒜清洗废水一同进入厂区自建污水处理站。 （10）烘干：脱水处理的大蒜经过传送皮带输送至烘干机，在烘干箱内连续滚动的皮带上蒸发水分，温度控制80℃上下，烘干3小时左右，直至蒜片含水率约5%左右完成干燥。烘干所需的热风由热风炉供给，热风炉使用生物质颗粒燃料提供热量，将风机引进的空气利用换热装置加热，热空气进入烘干机内部直接加热蒜片。 （11）晾片：烘干后的蒜片，输送至晾片机上自然冷却，并在此工序中挑出不合格蒜片。 （12）包装：冷却后的蒜片采用人工包装的方法，装袋后堆放在成品库中待售。

工程主要污染工序： 1、施工期污染环节 （1）环境空气： 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存产生量较小。此外，项目涉及居民等敏感性区域，在大风情况下还会对施工地周围居民区等环境空气形成影响。 （2）水环境： 施工期间的产生的废水主要来自于土方喷淋水、车辆冲洗用水、施工人员生活用水等，其中设备冲洗过程中的跑、冒、滴、漏溢流水仅含有少量的泥砂，不含其他杂质。施工人员生活用水仅为盥洗废水，水质较为简单。 （3）声环境： 项目施工期噪声的污染产生环节主要为车辆运输、建筑结构施工、机械设备安装。 （4）固废： 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要为碎砖块、灰浆、废钢筋等。 2、运营期污染环节 （1）大气污染源及污染物 1）大蒜加工异味； 2）热风炉烟气：主要污染物为烟尘、SO2、NOX； 3）污水处理恶臭； 4）食堂油烟； 5）运输扬尘。 （2）水污染源及污染物 1）生产废水：生产工序中大蒜漂皮、清洗、甩干废水和设备冲洗废水； 2）生活污水：主要污染物为COD、BOD5、SS等。 （3）固体废物 1）生产固废： a、筛选工序中产生的不合格大蒜； b、去石工序中产生的砂石杂质； c、破瓣、去皮、吹杆工序中产生的蒜皮、蒜杆； d、晾片时挑拣出来的不合格蒜片。 2）污水处理栅渣、污泥； 3）热风炉灰渣； 4）热风炉除尘灰； 5）废过滤棉、废活性炭； 6）废包装袋； 7）食堂泔脚； 8）生活垃圾。 （4）噪声 主要的噪声源为破瓣机、去皮机、吹杆机、去石机、切菜机、脱水机、皮带输送机及风机、水泵、空压机等设备运行时产生的噪声，一般噪声在65～90dB(A)之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染物 | 大蒜加工 | 臭气浓度 | 有组织 | 3000（无量纲） | 540（无量纲） |
|  |  |  | 无组织 |  | 15（无量纲） |
|  | 热风炉烟气 | 烟尘 | 80.12 | 0.63 | 16.02 | 0.126 |
|  |  | SO2 | 87.94 | 0.691 | 87.94 | 0.691 |
|  |  | NOX | 100.00 | 0.786 | 50.00 | 0.393 |
|  | 污水处理 | NH3 | / | 0.0197 | / | 0.001976 |
|  |  | H2S | / | 0.0008 | / | 0.00008 |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 0.00135 | 0.6 | 0.00054 |
|  | 运输道路 | 扬尘 | / | 0.28 | / | 0.06 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD | 4000mg/L | 18.840 | / | 0 |
|  |  | BOD5 | 1400mg/L | 6.594 | / | 0 |
|  |  | SS | 600mg/L | 2.826 | / | 0 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 120m3/a | 0 |
| 固体废物 | 大蒜加工 | 不合格大蒜 | 13t/a | 0 |
|  |  | 砂石杂质 | 1.3t/a | 0 |
|  |  | 蒜皮、蒜杆 | 390t/a | 0 |
|  |  | 不合格蒜片 | 13t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 栅渣 | 2t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 3t/a | 0 |
|  | 热风炉 | 灰渣 | 75.6t/a | 0 |
|  | 热风炉除尘 | 除尘灰 | 0.504t/a | 0 |
|  | 恶臭处理 | 废过滤棉 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.5t/a | 0 |
|  | 原料购置 | 废包装袋 | 48t/a | 0 |
|  | 食堂 | 食堂泔脚 | 0.9t/a | 0 |
|  | 办公、生活 | 垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声源主要为设备噪声，噪声值为65-90dB（A），采用低噪设备、室内安装、基础减振、厂区种植绿化带、车辆限速禁止鸣笛等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 |
| 主要生态影响: 根据对建设项目的现场调查，本项目周围未发现风景名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。项目运营期通过采取相应的污染防治措施及在厂区加强绿化建设后，对生态环境影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境简要分析： 工程建设期环境影响主要为环境空气、水体、固体废物、噪声的影响。 1、施工期环境空气影响分析及防治措施 （1）施工期环境空气影响分析 项目施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产尘量较大，原料堆存、建筑结构施工、设备安装等产尘量较小或不产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。施工期大气污染物主要有： ①由于材料的装卸、运输、拌合等作业，有大量尘埃散逸到周围空气中形成扬尘，尤其是在风速较大、装卸或车速较快的情况下； ②施工期间，物料堆场由于风速等原因会引起扬尘污染； ③运输车辆以及施工机械在运行时，排出气体污染物。 （2）施工期环境空气污染防治措施 根据山西省环境保护厅文件晋环发[2010]36号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”的要求和晋政办发〔2018〕52号文“山西省大气污染防治2018年行动计划”等文件的要求“所有建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬坐污染控制达到5个l00%，即：工地沙土l00%覆盖、工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮、拆迁工地100%洒水压尘、暂不开发处l00%绿化”，本项目在施工过程中当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。 本项目距离最近居民点为后庄村，最近距离为450m。建设单位必须严格执行以下措施： ①使用商品混凝土，杜绝混凝土搅拌过程中产生的扬尘污染； ②硬化施工场地运输道路；道路清扫时及时洒水； ③涉及土建的区域四周设置2m高围挡，同挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失； ④所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； ⑤施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； ⑥运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。 2、施工期水环境影响分析及防治措施 施工期废水主要是施工废水及工人产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期间的用水主要为路面、土方喷淋水、车辆冲洗水等，主要由车辆、机械冲洗溢流产生，水质较为单一。这类废水一般在施工现场溢流，施工时在场地内这些废水要进行收集，全部回用于洒水抑尘。 （2）生活污水 施工人员均不在施工地食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水。生活污水产生量较小，且水质简单，可用于厂区洒水降尘，不外排。 3、施工期固体废物影响分析及防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾包括废砖块、灰浆、钢筋等；施工单位应将建筑垃圾分类整理，室内放置。将金属、各种包装材料拣出，送入废品收购站，施工过程中散落的砂浆和混凝土能用的要利用，不能回收利用的立即清运，对新产生的建筑垃圾要在合适地点收集，做到“上盖下垫”，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。运输建筑垃圾的车辆应用蓬布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 （2）生活垃圾 厂区设封闭式垃圾桶收集，由环卫部门定期清运，不会对周围环境产生影响。 4、施工期声环境影响分析及防治措施 （1）施工噪声分析 项目施工期的主要噪声源为车辆运输、建筑结构施工、机械设备安装产生的噪声，噪声值可达65-100dB（A）。各种施工机械一般露天作业，没有隔声和消声措施，其产生的噪声会影响沿线居民的正常生活和健康。 （2）施工敏感点影响分析 目前项目建设地点附近人群聚集区主要集中在项目东侧的后庄村，最近距离本项目450m。项目昼、夜间施工可能会使敏感点声环境超标。因此施工时会对其居民居住环境产生一定的影响，需做好相应的降噪措施。 （3）施工期噪声防治措施 ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ②合理安排施工时间：尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工尽量安排在日间，禁止中午12：00-14:00和夜间22:00-6:00施工； ③合理布局施工现场：高噪声设备分散布置，避免局部声级过高，将高噪声的设移向厂界西北侧，靠近敏感点一侧进行施工时设置声屏障； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛； ⑤个人防护措施：以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可配备使用耳塞、耳罩等； ⑥加强监督管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位、居民在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外施工期问对于周围群众提出的投诉情况积极治理和严格地限制作业时间。 这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程中的结束，该方面污染也将消失。 采取上述的环保措施后，施工活动不对周围环境的正常运行造成影响。 5、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受繁峙县环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及繁峙县环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、大气污染源及污染物 本项目运营期大气污染物主要为：切片和烘干工序产生大蒜异味（破瓣、去皮、吹杆、去石等工序均在封闭车间内，上述工序所用设备也均封闭且内有不锈钢滤网遮挡，产生的污染物能在设备箱体中收集。生产工序中除大蒜异味外，基本不产生其他大气污染物）；热风炉烟气；污水处理站产生的恶臭；食堂产生的油烟；厂区运输扬尘。 切片和烘干工序产生大蒜异味 项目切片和烘干工序的大蒜异味产生的方式为鲜大蒜中存在的蒜氨酸受冲击(切片或破碎)后蒜酶活化，催化蒜氨酸形成大蒜素，大蒜素进一步分解后形成具有强烈臭味的硫化物，本项目将加工产生的大蒜异味归类为臭气浓度。类比同类企业，加工产生的臭气浓度为3000（无量纲），在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过管道引至同一套过滤棉+活性炭吸附装置（此装置只对异味中大蒜素进行吸附，分解能力低），废气量（包含水蒸气量）为60000m3/h，处理后经15m高排气筒排放，吸附效率能达到80%，吸附后的大蒜臭气浓度能达到540（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中二级标准要求，即臭气浓度为2000（无量纲）。未被集气罩收集的大蒜异味呈无组织逸散，生产车间设置通风系统，经过大气稀释后，大蒜异味无组织臭气浓度排放为15（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准要求，即臭气浓度为20（无量纲）。 （2）热风炉烟气 本项目采用2台60万Kcal/h热风炉作为烘干机热源，热风炉燃用生物质压块颗粒，燃料进厂后袋装暂存于厂区成品库。类比生物质颗粒燃料热值成分分析，硫含量小于0.07%，灰分小于4.50%，低位热值4300Kcal/Kg，每台热风炉燃料消耗指标为175kg/h，则本项目生物质颗粒燃料消耗量约为1260t/a，产生的烟气污染物主要为烟尘、SO2、NOX。 烟气产生量按照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）（工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉）核算，工业废气量为6540.28标立方米/吨-燃料， 则两台热风炉烟气产生量：6240.28m3/t×1260t/a=7862752.8m3/a=2184.1m3/h。 烟尘产生量按照《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F表F.4进行核算，其中颗粒物（成型燃料）的产生量为0.5千克/吨-燃料， 则两台热风炉烟尘产生量：0.5kg/t×1260t/a=630kg/t=0.63t/a； 烟尘产生浓度：0.63t/a÷（2184.1m3/h×3600h/a）=80.12mg/m3。 SO2产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ-991-2018）废气污染源源强核算方法中物料衡算法的二氧化硫排放量公式进行核算： 则两台热风炉SO2产生量：2×1260t/a×(0.07/100)×(1-2/100)×(1-0/100)×0.4=0.691t/a； SO2产生浓度：0.691t/a÷（2184.1m3/h×3600h/a）=87.94mg/m3。 NOX产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ-991-2018）废气污染源源强核算方法中物料衡算法的氮氧化物排放量公式进行核算： NOX产生浓度参考附录B中表B.4，燃生物质炉质量浓度取100mg/m3，则两台热风炉NOX产生量：100mg/m3×2184.1m3/h×3600h/a×（1-0/100）×10-9=0.786t/a。 要求在两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放，脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2。则烟尘的排放量为0.126t/a，排放浓度为16.02mg/m3；SO2的排放量为0.691t/a，排放浓度为87.94mg/m3；NOX的排放量为0.393t/a，排放浓度为50mg/m3。烟尘、SO2、NOX排放浓度符合“关于印发《京津翼及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2018]100号）”中“18、实施工业炉窑深度治理”的要求，即颗粒物、SO2、NOX排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。 SNCR脱硝系统原理： SNCR技术即选择性非催化还原法（Selecitve non-Catalytic Reductian），是向燃烧窑中喷氨或尿素等含NH3基的还原剂，在高温和没有催化剂的情况下，通过烟气中的氨和NOx反应，把NOx还原成氮气和水。本项目采用向热风炉内喷洒尿素水溶液的方式脱硝，其反应式为： CO（NH2）2+H2 O→2NH3+CO2 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O， 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。 SNCR技术的脱硝率取决于温度、氧含量、NOx含量、NH3含量和停留时间等。当NH3/NOx达到1.5时，NOx净化效率可达到30%~70%。具有投资和运行成本低的优势。 （3）污水处理站产生的恶臭 项目自建一座污水处理站，处理工艺为“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”，用于处理项目的生产废水。营运过程中污水处理会产生恶臭气体，主要成分为H2S、NH3，根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012gH2S，设计进水水质BOD5为1400mg/L，出水水质BOD5为50mg/L，处理水量为31.4m3/d，则本项目建成后恶臭污染物NH3的产生量为19.71kg/a，H2S的产生量为0.76kg/a。污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间，逸散外界的无组织臭气约为产生量的10%，则NH3的排放量为1.971kg/a，H2S的排放量为0.076kg/a。 （4）食堂油烟 项目食宿员工约10人，提供一日三餐，根据当地饮食习惯调查，人均食用油消耗量以0.03kg/（人· d）计，年工作150天，则食用油消耗量为0.045t/a，炒做油烟挥发量按用油量的3%计，则油烟产生量约为0.00135t/a，项目拟用2000m3/h的静电式油烟净化处理器（净化效率按60%计）处理产生的油烟，一天炒作时间3h，则油烟的排放量为0.00054t/a，排放浓度为0.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2油烟最高允许排放限值2.0mg/m3。 （5）道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，0.2kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，平均每天发车空、重载各按10辆·次计；空车重约5t，重车重约25t，以速度20km/h行驶，项目的汽车动力起尘量约为0.28t/a，项目厂区内路面定期清扫、洒水，以减少道路扬尘。采取上述措施后，运输道路扬尘可减少80%，项目的汽车动力起尘量为0.06t/a，对环境空气影响较小。 大气环境影响预测 （1）环境空气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合本项目污染源初步调查结果，选择本项目热风炉处理后有组织排放的烟气（烟尘、SO2、NOX）、污水处理站无组织排放的恶臭气体（NH3与H2S），采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的最大地面浓度占标率Pi所对应的最远离源距离，得出本项目环境空气评价等级，结果见表18。 表18 环境空气评价等级 评价工作等级 判据 分级 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 评价结果 点源 热风炉烟气 烟尘：Pmax=0.15%＜1%，三级评价 SO2：Pmax=0.72%＜10%，三级评价 NOx：Pmax=0.82%＜10%，三级评价 面源 污水处理站 恶臭气体 NH3：Pmax=0.89%＜1%，三级评价 H2S：Pmax=0.68%＜1%，三级评价 由表可知本项目大气环境影响评价等级为三级。 （2）环境空气评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价范围的确定方法，项目大气环境影响评价等级为三级，本项目不设置环境空气评价范围。 （3）污染源调查 本项目点源、面源参数表见表19、表20。 表19 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 烟尘 SO2 NOx 1 热风炉 0 0 1180 25 0.28 12.7 80 3600 正常 0.035 0.192 0.109 表20本项目面源参数表 编 号 名称 面源起点 坐标/m 面源海拔 高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 面源有效排放高度/m 与正北方向 夹角/° 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y NH3 H2S 1 污水 处理站 / / 1180 10 10 5 0 3600 正常 0.0005 0.00002 （4）估算模型参数及计算结果 a、估算模型参数 本项目估算采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN，模型参数见表21。 表21 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -25.7 土地利用类型 农作物 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / b、估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型进行估算分析，估算模型计算结果见表22、表23。 表22 热风炉烟气估算结果 下风向距离/m 烟尘 SO2 NOX 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率(%) 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率(%) 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率(%) 100.00 0.654 0.15 3.586 0.72 2.036 0.81 200.00 0.657 0.15 3.605 0.72 2.046 0.82 209.00 0.659 0.15 3.616 0.72 2.053 0.82 300.00 0.612 0.14 3.355 0.67 1.905 0.76 400.00 0.531 0.12 2.913 0.58 1.653 0.66 500.00 0.461 0.10 2.531 0.51 1.437 0.57 600.00 0.406 0.09 2.228 0.45 1.265 0.51 700.00 0.386 0.09 2.119 0.42 1.203 0.48 800.00 0.384 0.09 2.104 0.42 1.195 0.48 900.00 0.372 0.08 2.038 0.41 1.157 0.46 1000.00 0.355 0.08 1.947 0.39 1.106 0.44 1100.00 0.337 0.07 1.847 0.37 1.048 0.42 1200.00 0.318 0.07 1.744 0.35 0.990 0.40 1300.00 0.230 0.07 1.645 0.33 0.934 0.37 1400.00 0.283 0.06 1.550 0.31 0.880 0.35 1500.00 0.266 0.06 1.461 0.29 0.830 0.33 1600.00 0.251 0.05 1.379 0.28 0.783 0.31 1700.00 0.237 0.05 1.303 0.26 0.740 0.30 1800.00 0.229 0.05 1.249 0.25 0.710 0.28 1900.00 0.219 0.05 1.201 0.24 0.681 0.27 2000.00 0.211 0.05 1.155 0.23 0.656 0.26 2100.00 0.203 0.05 1.113 0.22 0.632 0.25 2200.00 0.196 0.04 1.073 0.21 0.609 0.24 2300.00 0.190 0.04 1.036 0.21 0.588 0.24 2400.00 0.183 0.04 1.002 0.20 0.569 0.23 2500.00 0.177 0.04 0.970 0.19 0.550 0.22 下风向最大质量浓度及占标率% 0.659 0.15 3.616 0.72 2.053 0.82 最远离源距离/m 209 209 209 表23 污水处理站臭气估算结果 下风向距离/m NH3 H2S 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率(%) 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率(%) 25.00 1.774 0.89 0.068 0.68 100.00 0.773 0.39 0.030 0.30 200.00 0.606 0.30 0.023 0.23 300.00 0.489 0.24 0.019 0.19 400.00 0.402 0.20 0.016 0.16 500.00 0.343 0.17 0.013 0.13 600.00 0.298 0.15 0.011 0.11 700.00 0.261 0.13 0.010 0.10 800.00 0.232 0.12 0.009 0.09 900.00 0.210 0.11 0.008 0.08 1000.00 0.196 0.10 0.008 0.08 1100.00 0.182 0.09 0.007 0.07 1200.00 0.171 0.09 0.007 0.07 1300.00 0.160 0.08 0.006 0.06 1400.00 0.151 0.08 0.006 0.06 1500.00 0.143 0.07 0.006 0.06 1600.00 0.135 0.07 0.005 0.05 1700.00 0.129 0.06 0.005 0.05 1800.00 0.123 0.06 0.005 0.05 1900.00 0.118 0.06 0.005 0.05 2000.00 0.113 0.06 0.004 0.04 2100.00 0.109 0.05 0.004 0.04 2200.00 0.105 0.05 0.004 0.04 2300.00 0.101 0.05 0.004 0.04 2400.00 0.098 0.05 0.004 0.04 2500.00 0.094 0.05 0.004 0.04 下风向最大质量浓度及占标率% 1.774 0.89 0.068 0.68 最远离源距离/m 25 25 根据上表可知，热风炉烟气中烟尘下风向最大质量浓度为0.656μg/m3，最大占标率为0.15%，最远离源距离为209m；SO2下风向最大质量浓度为3.616μg/m3，最大占标率为0.72%，最远离源距离为209m；NOX下风向最大质量浓度为2.053μg/m3，最大占标率为0.82%，最远离源距离为209m。 污水处理站恶臭气体中NH3下风向最大质量浓度为1.774μg/m3，最大占标率为0.89%，最远离源距离为25m；H2S下风向最大质量浓度为0.068μg/m3，最大占标率为0.68%，最远离源距离为25m。 根据上述分析内容可知，估算结果的下风向最大质量浓度及和最大占标率均很小，因此，工程运营期正常工况下对大气环境的影响较小。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气评价等级为三级，无须进行大气环境防护距离计算。 大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a√ 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NO2） 其他污染物（臭气浓度、H2S、NH3） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D√ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测 数据√ 主管部门发布的 数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL 2000□ EDMS/ AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度、H2S、NH3） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受□ 大气环境防护 距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：0.691t/a NOx：0.393t/a 颗粒物：0.126t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 水污染影响分析 项目营运期产生的废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要为生产工序中大蒜漂皮、清洗、甩干以及设备冲洗产生的废水。 生活污水：厂区员工生活用水量为1.0m3/d（150m3/a），产生量为0.8m3/d（120m3/a），主要为员工的盥洗用水及少量的厨房洗用水，主要污染物为SS、COD、BOD5。生活污水的产生量较少，排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理。 生产废水：生产废水主要为生产工序中大蒜漂皮、清洗、甩干以及设备冲洗产生的废水。 1）大蒜漂皮废水：根据企业提供资料，生产过程中大蒜漂皮用水量为2m3/d（300m3/a），废水产生量按用水量90%计，则大蒜漂皮废水产生量约为1.8m3/d（270m3/a）。 2）大蒜清洗、甩干废水：根据企业提供资料，生产过程中大蒜清洗用水量为30m3/d（4500m3/a），废水产生量按用水量90%计，则大蒜清洗、甩干废水产生量为27m3/d（4050m3/a）。 3）设备冲洗废水：项目每条生产线设备每日冲洗一次，设备冲洗用水量约2.0m3/d(300m3/a)，废水产生量按用水量90%计，则设备冲洗废水产生量为1.8m3/d（270m3/a）。 废水产生量为31.4m3/d，经管道进入厂区自建污水处理站，处理工艺为“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”，设计处理能力为50m3/d。为了保证产品质量，本项目生产废水经污水处理站处理后满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中标准要求后全部用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉，不回用于生产。 本项目废水处理工艺流程图如下图： 流程说明： 1）格栅：废水经过格栅，去除废水中残留的少量蒜皮、蒜片等杂质，防止后续管路设备堵塞，同时还可以大大降低生化系统处理负荷。 2）调节池：废水水量和水质在不同时间内有较大的差异和变化，为使管道和后续构筑物正常工作，不受废水的高峰流量和浓度的影响，应加大调节池，把排出的高浓度和低浓度的水混合均匀，保证废水进入后续构筑物的水质和水量相对稳定，便于生物处理的稳定。 3）ABR厌氧池：ABR厌氧池作为前处理单元，主要起到如下作用：①为污水的反硝化提供场所，是消化过程产生的硝态氮充分转化为氮气；②为大分子有机物在水解酶的作用下分解为小分子，提高污水可生化性。 ABR高效厌氧反应池的特点是：每个反应池都可以看做相对独立的升流式污泥床系统，整体在结构上相当于几个升流式污泥床串联，其独特的分格式结构和推流式流态使得反应池中可以培养驯化出与该池污水水质环境条件相适应的微生物群落。ABR反应池前部分以产酸菌为优势菌种，后面部分以产甲烷菌为优势菌种，使得消化池中产酸相和产甲烷相沿程得到分离，参与厌氧消化的微生物能够生长在各自最佳的生长环境中，使厌氧消化的效率大大提高。 4）气浮机：气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。在水处理领域溶气气浮适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。 气浮与加药设备的配合使用：气浮设备工作主要依靠浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡，因而可用气浮法。亲水性颗粒采用加药设备投加适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法，常用的有混凝剂，絮凝剂等使胶体颗粒结成为絮体，絮体具有网络结构，容易截留气泡，从而提高气浮效率。再者，水中如有表面活性剂（如洗涤剂）可形成泡沫，也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。 MBR一体化设备：膜生物反应器（MBR）为微生物降解有机物的场所。膜生物反应器可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，对横渡脱氮除磷提供可能，池内设置污泥回流泵，将泥水回流至缺氧池进行反硝化，从而保证污水的总氮可以达到中水回用的标准，同时污泥回流泵管路上设置污泥排放口，保证膜生物反应器内污泥的浓度。 6）清水池：设计容积200m3，约能容纳5天的处理水量，处理后的水由罐车运至企业签订废水清运协议的农田进行灌溉。本项目污水处理站实际处理水量为31.4m3/d（4710m3/a），按照《山西省用水定额》（DB14 1049-2015）根茎类蔬菜灌溉用水量为110 m3/亩，根据附件4土地承包协议及清运协议可知，承包农田面积约600亩，灌溉用水量为66000m3/耕作年，完全可以消纳本项目处理后的污水。 处理工艺可行性论证：一般大蒜清洗废水的COD浓度较高，而且其中含有大蒜素，而大蒜素能够透过细菌的细胞膜进入细胞质中，从而抑制细胞分裂，破坏微生物的正常代谢，大蒜素的存在对生物处理单元造成很大的影响，故污水先进入格栅去除较大的漂浮物后，进入调节池进行水质水量的均化，然后经过ABR厌氧池和气浮池（加药），该工艺过程在好氧处理前，先进行厌氧强化预处理，厌氧处理的主要目的是通过水解和非水解作用实现难生物降解有机物的转化，通过分子结构改变(开环、断键、裂解、基团取代、还原等)，使结构复杂难生物降解的有机物分子转化成可慢速或快速生物降解的有机物，从而明显改善污水的可生物处理性和脱色效果，使最终电子受体包括难生物降解有机物(分子结构中的基团或化学键)；慢速和快速生物降解有机物的厌氧过程有助于形成难降解有机物转化与水解所需的厌氧还原性环境，可提供剩余还原力和电子，使以芳香族化合物为代表的难降解有机物的可生物处理性得到明显改善，这也是厌氧水解(酸化)能够改善污水可生物处理性的本质原因之一，此过程可去除大部分的大蒜素及有机物。处理后的污水再进入MBR一体化设备，并投加高效生物菌群，高效微生物是采用高效专业微生物和复合酶制剂，活性高，适应力强，对污水中自然微生物难降解的物质降解速度快、耐毒能力高，该菌种能适应大蒜素特性，不被大蒜素杀死，同时将污水中的残余大蒜素分解，将难降解或大分子污染物质降解为小分子物质，消除其对好氧微生物的影响，易于后续好氧阶段微生物的氧化分解，增加污水的可生化性。对于难处理的大蒜清洗废水，此工艺具有一定的可行性。 项目废水水质类比相同企业污水处理站设计资料，废水进水水质：COD 4000mg/L，BOD5 1400mg/L，SS 600mg/L，则废水各污染物产生量为：COD 18.840t/a， BOD5 6.594t/a，SS 2.826t/a。经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”处理工艺后，出水水质COD 100mg/L，BOD5 50mg/L，SS 30mg/L，水质可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中标准要求：COD 200mg/L，BOD5 100mg/L，SS 100mg/L。 地表水环境影响预测 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价等级确定依据，进行地表水环境影响评价等级确定。判定依据见表25。 表25 评价工作等级判定（技术导则） 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥60000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200或W<6000 三级B 间接排放 -- 本项目产生的生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理；生产废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”处理工艺处理达标后，用于农田灌溉。结合上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，只对项目地表水环境影响进行简要概述。由上可见，本项目产生的废水全部用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉，不外排，不会对周围地表水环境造成影响。 三、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的不合格大蒜、砂石杂质、蒜皮、蒜杆、不合格蒜片；污水处理产生的污泥、栅渣；热风炉灰渣；热风炉除尘灰；吸附装置所产生的废过滤棉和废活性炭；原料进厂的废包装袋；食堂泔脚；员工的生活垃圾。 （1）生产固废 根据建设方提供资料，项目生产过程中产生的不合格大蒜和不合格蒜片按原料用量的1‰计，原料用量为13000t/a，则不合格大蒜的产生量为13t/a，不合格蒜片的产生量为13t/a。 根据建设方提供资料，项目生产过程中产生的蒜皮、蒜杆量按原料用量的3%计，原料用量为13000t/a，则蒜皮、蒜杆的产生量为390t/a。生产产生的不合格大蒜、蒜片及蒜皮、蒜杆外售于当地农户作肥。 根据建设方提供资料，外购的陈蒜表面较为清洁，砂石等杂质很少，项目生产过程中产生的砂石杂质量按原料用量的0.1‰计，原料用量为13000t/a，则砂石杂质的产生量为1.3t/a。生产产生的砂石杂质由员工收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理。 （2）污水处理站栅渣、污泥 本项目污水处理站栅渣的产生量为2 t/a，人工定期清理，外售于当地农户作肥； 污水处理站污泥的产生量为3 t/a，由周边村民运走用于农田堆肥。 热风炉灰渣 本项目热风炉生物质颗粒燃料消耗量为1260t/a，灰渣产生量按照消耗量的6%计，即75.6t/a，收集后由周边村民运走用于农田堆肥。 热风炉除尘灰 本项目热风炉袋式除尘器所收集的除尘灰量为0.504t/a，厂区设封闭式垃圾桶收集，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运。 （5）废过滤棉、废活性炭 根据《国家危险废物名录》（2016版）中的规定，项目产生的废过滤棉和废活性炭属于HW49其他废物（非特定行业），危废代码900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装袋、容器、过滤吸附介质。 根据企业提供资料，过滤棉+活性炭废气收集处理装置过滤棉及活性炭需要定期更换，废过滤棉产生量为1.8t/a，废活性炭的产生量为3.5t/a，由员工收集后存放危废暂存库，厂家定期回收处理。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存库建设及危废存储、转运要求如下： a.危废暂存库建设要求：危废暂存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建造。基础、地面与裙脚必须硬化、防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，硬化地面无裂隙；地面与裙脚所围建的容积不低于堵截危险废物的最大储量；各类危废必须分开存放；有足够的地面承载能力，并能确保雨水不会流至暂存库，暂存库应封闭、防风、防雨、防日晒；库内应有安全照明设施及安全防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；环保部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。 b.危废容器要求：盛放危险废物的容器上应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志；装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留90mm以上的空间；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单附录A所示的标签。 c.危险废物暂存关闭：关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；企业应采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中：监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 （6）废包装袋 项目大蒜进厂后，以袋装堆放至原料堆棚，大蒜进入生产车间后，会产生一定量的废包装袋，根据企业提供资料，废包装袋的产生量为48t/a，建设单位收集后，定期出售于当地废品收购站。 （7）食堂泔脚 本项目食堂就餐员工10人，提供一日三餐，食堂泔脚按0.2kg/（人·次）计，年工作时间150天，则食堂泔脚的产生量为0.9t/a，由当地村民收集后用于牲畜喂养。 （8）生活垃圾 项目职工人数20人，生活垃圾排放系数取0.5kg/人·d，年工作150天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，厂区设封闭式垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。 综上所述，该项目固体废物全部得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。 四、声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于破瓣机、去皮机、吹杆机、去石机、切菜机、脱水机、皮带输送机及风机、水泵、空压机等设备运行，一般噪声在65～90dB(A)之间。治理措施如下： （1）机械设备应尽量选择低噪声设备，生产设备应及时维修，保证设备处于正常良好状态，从源头上降低噪声强度； （2）生产过程中对于产生噪声较大的设备，应进行安装隔振垫进行基础减振； （3）设备尽量在室内中安装，厂房使用的隔音墙体； （4）厂区栽种绿化带，可起到阻挡噪声传播和吸声的作用； （5）汽车进入厂区后减速慢行、禁止鸣笛。 采取上述措施后，噪声对周边环境影响较小。 本项目在生产过程中主要噪声源强统计见表26。 表26 噪声源特性分析 序号 声源名称 数量（台） 声压等级dB(A) 措施 降噪效果dB(A) 1 破瓣机 2 ~75 使用低噪设备、室内安装、基础减振，厂界四周设置绿化带 降噪10-15dB（A） 2 去皮机 2 ~70 降噪10-15dB（A） 3 吹杆机 2 ~70 降噪10-15dB（A） 4 去石机 2 ~70 降噪10-15dB（A） 5 切菜机 2 ~80 降噪20-25dB（A） 6 脱水机 2 ~70 降噪10-15dB（A） 7 皮带输送机 2 ~65 降噪10-15dB（A） 8 水泵 2 ~85 降噪15-20dB（A） 9 空压机 2 ~90 降噪20-25dB（A） 10 风机 4 ~90 降噪20-25dB（A） 11 污水处理站泵 / ~90 降噪20-25dB（A） 噪声预测 （1）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式： 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 噪声预测值见表27，噪声预测等值线分布见图4。 表27 噪声预测结果一览表 分类 监测点 贡献值（dB（A）） 执行标准 达标情况 厂界 东侧 38.5 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 达标 南侧 42.0 达标 西侧 48.1 达标 北侧 44.2 达标 根据噪声预测，厂界噪声预测点贡献值为38.5～48.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 图4 噪声预测等值线分布 五、环境管理和监测计划 1、环境管理 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 （2）机构设置 根据公司的实际情况，公司应配置1名兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规； ②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施； ③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理； ④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况； ⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。 （3）环境管理制度制定 制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 2、监测计划 项目生产运营过程应保证环保设施设备的长期正常运转，当地环保部门应项目污染物排放情况实施监控，具体监控计划见表28。 表28环境监控计划 监测项目 监测点位 监测频次 监测负责机构 环境噪声 LAeq 厂区四周 每季度一次，每次1天，昼夜各一次 委托监测机构 生产工序大蒜异味 臭气 浓度 过滤棉+活性炭吸附装置排气筒 每年一次， 每次一天 热风炉烟气 颗粒物、SO2、NOX 热风炉袋式除尘器排气筒 每年一次， 每次一天 厂界 臭气 浓度、NH3、H2S 上风向设一个参照点，下风向扇形布设4个监控点 每年一次， 每次一天 污水处理站 BOD5、COD、SS 污水处理设施废水排放口 每年一次， 每次一天 六、信息公开 （1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公开内容包括： 企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等； 主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况等。 突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式； 环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。 （2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 七、环保投资估算 本项目总投资510.47万元，其中环保投资85.5万元，占总投资的16.75%。工程环境保护措施及环保投资估算见表29。 表29 环保投资一览表 类别 污染源 污染物 防治措施 投资 （万元） 大气污 染物 大蒜加工 臭气浓度 在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过管道引同一套过滤棉+活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放，吸附效率80% 10 热风炉烟气 烟尘、SO2、NOX 两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放（脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2） 10 污水处理站 NH3、H2S 污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间 / 食堂 油烟 安装一套静电油烟净化设施，净化效率60% 0.5 运输道路 粉尘 清扫道路，定期洒水，保持地面清洁 1 水污 染物 生产废水 COD、BOD5、SS 废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达标后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉 50 生活污水 COD、BOD5、SS 生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理 / 固体 废物 大蒜加工 不合格大蒜、砂石杂质、蒜杆、蒜皮、不合格蒜片 生产产生的不合格大蒜、蒜片及蒜皮、蒜杆外售于当地农户作肥；生产产生的砂石由员工收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 0.5 污水处理站 栅渣、污泥 栅渣、污泥、灰渣由周边村民运走用于农田 堆肥 0.5 热风炉 灰渣 / 热风炉除尘 除尘灰 厂区设封闭式垃圾桶收集，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运 / 大蒜加工恶臭 处理 废过滤棉、 废活性炭 定期更换，由员工收集后存放厂区西北处的8m2危废暂存库，由厂家定期回收处理 3 原料购置 废包装袋 外售于当地废品收购站 / 食堂 食堂泔脚 由当地村民收集后用于牲畜喂养 / 办公、生活 垃圾 厂区设封闭式垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运 1 噪声 破瓣机、切菜机、脱水机、空压机、水泵、风机等设备 Leq 基础减振、室内安装、选用低噪声设备；车辆减速慢行、禁止鸣笛；厂区种植绿化带 1 其他 厂区地面硬化，绿化面积200m2 8 合计 85.5 八、污染源排放清单 本项目废气、废水、固废、噪声污染物排放清单见表30～表33。

表30  大气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 源型 | 废气量 （m3/h） | 排放参数（m） | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率 | 浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |
| 热风炉 | 热风炉烟气 | 点源 | 2184.1 | 25m排气筒，Φ=0.28m | 烟尘 | 80.12 | 0.63 | 两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放（脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2） | 80% | 16.02 | 0.126 | 3600 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 87.94 | 0.691 |  | / | 87.94 | 0.691 |  |
|  |  |  |  |  | NOX | 100.00 | 0.786 |  | 50% | 50.00 | 0.393 |  |
| 大蒜加工 | 大蒜切片、烘干工序产生的大蒜异味 | 点源 | 60000 | 15m排气筒，Φ=1.1m | 臭气浓度 | 3000（无量纲） | 在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过管道引至同一套过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；未被集气罩收集的大蒜异味呈无组织逸散，生产车间设置通风系统，经大气稀释后排放 | 80% | 540（无量纲） | 3600 |
|  |  | 面源 | / | / | 臭气浓度 |  |  | 95% | 15（无量纲） |  |
| 污水处理 | 污水处理产生恶臭 | 面源 | / | / | NH3 | / | 0.0197 | 污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间 | / | / | 0.001976 | 3600 |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.0008 |  | / | / | 0.00008 |  |
| 食堂 | 食堂炒做产生油烟 | 面源 | 2000 | / | 油烟 | / | 0.00135 | 一套静电式油烟净化处理设施 | 60% | 0.6 | 0.00054 | 450 |
| 道路 | 道路 扬尘 | 线源 | / | / | 粉尘 | / | 0.28 | 清扫道路，定期洒水，保持地面清洁 | 80% | / | 0.06 | / |

表31 废水污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放 时间 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生产 | 漂皮机、清洗机、自动脱水机及需冲洗的生产设备 | 大蒜漂皮、清洗、甩干废水、设备冲洗废水 | COD | 4000 | 18.840 | 废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达准后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉 | / | 0 | 3600 |
|  |  |  | BOD5 | 1400 | 6.594 |  | / | 0 |  |
|  |  |  | SS | 600 | 2.826 |  | / | 0 |  |
| 生活 | 职工 | 生活污水 | SS、COD、 BOD5 | / | 120 | 生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理 | / | 0 | / |

表32 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物 名称 | 固废属性 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处置方式 | 处置量（t/a） |  |
| 大蒜 加工 | 筛选工序 | 不合格大蒜 | 一般固废 | 13 | 外售于当地农户作肥 | 13 | 综合利用 |
|  | 破瓣机、去皮机、吹杆机 | 蒜杆、蒜皮 |  | 390 |  | 390 |  |
|  | 包装工序 | 不合格蒜片 |  | 13 |  | 13 |  |
|  | 去石机 | 砂石杂质 |  | 1.3 | 收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 | 1.3 | 环卫部门统一处置 |
| 污水 处理 | 格栅 | 栅渣 | 一般固废 | 2 | 由周边村民运走用于农田堆肥 | 2 | 综合利用 |
|  | MBR一体设备 | 污泥 | 一般固废 | 3 |  | 3 |  |
| 热源 | 热风炉 | 灰渣 | 一般固废 | 75.6 |  | 75.6 | 综合利用 |
| 除尘 | 热风炉除尘器 | 除尘灰 | 一般固废 | 0.504 | 厂区设封闭垃圾桶收集，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运 | 0.504 | 环卫部门统一处置 |
| 臭气处理 | 过滤棉+活性炭吸附装置 | 废过滤棉 | 危险固废 | 1.8 | 定期更换，由员工收集后存放厂区西北处的8m2危废暂存库，由厂家定期回收处理 | 1.8 | 及时交于有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 |  | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 原料 购置 | 大蒜包装 | 废包装袋 | 一般固废 | 48 | 外售于当地废品收购站 | 48 | 综合利用 |
| 办公 生活 | 员工 | 食堂泔脚 | 一般固废 | 0.9 | 由当地村民收集后用于牲畜喂养 | 0.9 | 综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.5 | 厂区设封闭式垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运 | 1.5 | 环卫部门统一处置 |
| 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声 产生量 dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) | 噪声 排放量 dB(A) | 持续时间h |
| 生产工序 | 破瓣机 | 频发 | ~75 | 使用低噪设备、室内安装、基础减振，厂区四周设置绿化带，车辆减速慢行、禁止鸣笛等 | 15 | 60 | 3600 |
|  | 去皮机 | 频发 | ~70 |  | 10 | 60 |  |
|  | 吹杆机 | 频发 | ~70 |  | 10 | 60 |  |
|  | 去石机 | 频发 | ~70 |  | 10 | 60 |  |
|  | 切菜机 | 频发 | ~80 |  | 20 | 60 |  |
|  | 脱水机 | 频发 | ~75 |  | 10 | 65 |  |
|  | 皮带输送机 | 频发 | ~65 |  | 10 | 55 |  |
|  | 水泵 | 频发 | ~85 |  | 20 | 65 |  |
|  | 空压机 | 频发 | ~90 |  | 25 | 65 |  |
|  | 风机 | 频发 | ~90 |  | 25 | 65 |  |
|  | 污水处理站各类泵 | 频发 | ~90 |  | 25 | 65 |  |

表33  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

# 建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

|  | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 大蒜加工异味 | 臭气 浓度 | 在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过管道引同一套过滤棉+活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放，吸附效率80% | 达标 排放 |
|  | 热风炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX | 两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放（脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2） |  |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 一套静电式油烟净化处理设施，净化效率60% |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 定期派专人进行路面清扫、定期洒水，保持地面清洁 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | BOD5、COD、SS | 废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达准后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉 | 合理 处置 |
|  | 生活污水 | BOD5、COD、SS | 生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 不合格大蒜 | 外售于当地农户作肥 | 合理 处置 |
|  |  | 蒜皮、蒜杆 |  |  |
|  |  | 不合格蒜片 |  |  |
|  |  | 砂石杂质 | 收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理 |  |
|  | 污水处理站 | 栅渣 | 由周边村民运走用于农田堆肥 |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 热风炉 | 灰渣 |  |  |
|  | 热风炉除尘 | 除尘灰 | 厂区设封闭式垃圾桶收集，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运 |  |
|  | 臭气处理 | 废过滤棉、 废活性炭 | 定期更换，由员工收集后存放厂区西北处的8m2危废暂存库，由厂家定期回收处理 |  |
|  | 原料购置 | 废包装袋 | 外售于当地废品收购站 |  |
|  | 食堂 | 食堂泔脚 | 由当地村民收集后用于牲畜喂养 |  |
|  | 办公、生活 | 垃圾 | 厂区设封闭式垃圾桶收集，由环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 采用基础减振、室内操作、选用低噪声设备、汽车限速禁止鸣笛、种植绿化带等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期应加强管理，做好环保设施管理和维修工作，建立并管理好环保设施档案，保证环保设施与生产设施的同步运行，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生，最大限度的减少污染物排放对周围环境造成的影响。严格按照环保要求对生态环境进行保护后，项目的建设对周围的环境影响很小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂位于繁峙县砂河镇后庄村西450m处（中心坐标：N39°19'5.19"，E113°34'46.63"），厂址东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为闲置厂房。项目总投资510.47万元，年产6000吨脱水蔬菜。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于目录中的鼓励类，符合相关产业政策要求。繁峙县发展和改革局于2018年12月7日以繁发改备案[2018]129号文对本项目进行了备案，符合地方产业政策要求。 2、环境质量现状 环境空气：略。 水环境：略。 本次评价未收集到相关的地下水监测资料。 声环境：本项目周边现存工业企业较少，声环境质量现状较好。本次评价未进行声环境质量现状监测。 3、污染物排放情况 （1）废气 本项目热风炉烟气经袋式除尘器处理后，烟尘的排放量为0.126t/a，排放浓度为16.02mg/m3；SO2的排放量为0.691t/a，排放浓度为87.94mg/m3；NOX的排放量为0.393t/a，排放浓度为50.00mg/m3。 本项目运营期间大蒜加工时会产生异味，采取评价规定措施后，有组织排放的大蒜异味臭气浓度为540（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中二级标准要求；无组织排放的大蒜异味臭气浓度为15（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准要求。 污水处理站恶臭污染物H2S排放量为0.00008t/a，NH3排放量为0.001976t/a，呈无组织排放。 食堂油烟排放量为0.00054t/a，排放浓度为0.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2油烟最高允许排放限值。 （2）废水 根据水平衡图，本项目生活污水产生量为0.8m3/d（150m3/a），主要污染物为COD、BOD、SS，生活污水的产生量较少，生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理。 生产废水主要为生产工序中大蒜漂皮、清洗、甩干以及设备冲洗产生的废水。 产生量30.6m3/d，经管道进入厂区自建污水处理站，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中标准要求后，全部用于用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉。 （3）固废 生产过程中的不合格大蒜和不合格蒜片产生量各为13t/a，蒜皮、蒜杆产生量为390t/a，砂石杂质产生量为1.3t/a；污水处理站栅渣产生量为2t/a，污泥产生量为3t/a；热风炉产生的灰渣产生量为75.6t/a；热风炉除尘灰的产生量为0.504t/a；废包装袋产生量为48t/a；大蒜异味吸附装置中废过滤棉产生量为1.8t/a，废活性炭产生量为3.5t/a；食堂泔脚产生量为0.9t/a；生活垃圾产生量1.5t/a。 （4）噪声 本项目设备噪声在采取环评规定的措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、主要环境影响 （1）环境空气 本项目热风炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度满足符合“关于印发《京津翼及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气[2018]100号）”中“18、实施工业炉窑深度治理”的要求。大蒜加工异味的无组织及有组织臭气浓度排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；污水处理站产生的恶臭气体NH3、H2S能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求；食堂油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2油烟最高允许排放限值；对道路定期清扫、洒水。综上，项目对环境空气的影响较小。 （2）水环境 本项目生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理；生产废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达到农灌标准后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉，项目无废水外排，对水环境影响较小。 （3）声环境 本项目设备噪声在采取环评规定的措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物均可做到合理处置，对环境的影响较小。 因此，采取环保措施后污染物排放得到了有效控制，对区域环境质量影响较小。 5、环境保护措施 （1）废气 两台热风炉设一套SNCR脱硝装置+袋式除尘器，处理后的废气由25m高的排气筒排放（脱硝效率50%，袋式除尘效率为80%，过滤风速0.7m/min，过滤面积52m2）。 切片和烘干工序产生的大蒜异味：在两条生产线的烘干工序出气口、切片工序上方分别设置集气罩，集气效率90%，集气收集后经过同一条管道引至过滤棉+活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放，配套风机风量60000m3/h，吸附效率能达到80%。 污水处理站产生的恶臭：污水处理站除格栅为半地下式外，其他各构筑物均地埋、加盖，保证密封性，特别针对在厌氧、生化处理阶段污水及污泥的恶臭，进行加除臭剂除臭，且应建设全封闭污水处理间。 食堂油烟：食堂油烟处理使用2000m3/h的静电式油烟净化处理器，净化效率60%。 运输道路扬尘：项目建厂区内地面定期派专人进行路面清扫、定期洒水。 （2）废水：生活污水排入自建的污水处理站，与生产废水共同处理；生产废水经“格栅+调节池+ABR厌氧+气浮机（加药）+MBR一体化设备”工艺处理达到农灌标准后，用于企业签订废水清运协议的农田进行灌溉。 （3）固体废物：生产产生的不合格大蒜、蒜片及蒜皮、蒜杆外售于当地农户作肥，产生的砂石杂质由员工收集后存放于厂区垃圾箱，由环卫部门定期清运处理；污水处理站产生的栅渣、污泥，热风炉燃烧生物质颗粒燃料产生的灰渣由周边村民运走用于农田堆肥；热风炉除尘设施产生除尘灰收集于厂区封闭式垃圾桶，与生活垃圾一同由环卫部门定期清运；大蒜异味吸附装置中的废过滤棉和废活性炭定期更换，由员工收集后存放厂区西北处的危废暂存库（建筑面积8m2，地面做防渗处理），由厂家定期回收处理；食堂泔脚由当地村民收集后用于牲畜喂养；原料购置的废包装袋外售于当地废品收购站；厂区设封闭式垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运。 （4）噪声：设备室内安装，采用低噪设备；基础减振，厂房隔音；厂区栽种绿化带，减弱噪声传播；车辆减速慢行，禁止鸣笛。 6、环境管理和监测计划 建设单位应配置环保管理人员，负责厂区环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，保证监测计划实施。 7、对区域环境质量的影响 本项目各项污染物均可做到达标排放、合理处置，本项目投产后不会恶化区域环境质量状况。 综上所述，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，繁峙县砂河镇东煌蔬菜加工厂年产6000吨脱水蔬菜建设项目的建设是可行的。 二、建议 1、建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使每位员工都能积极参与环境监督和管理； 2、通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； 3、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目交通位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 繁峙县生态功能区划图 附图5 繁峙县生态经济区划图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 备案证 附件3 土地文件 附件4 废水综合利用协议 附件5 总量核定表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

生活用水

35.57

1.0

0.8

设备冲洗用水

0.2

漂皮用水

道路洒水

绿化用水

2.0

0.2

1.8

2.0

0.2

1.8

0.2

0.2

0.37

0.37

自建污水处理站

31.4

清洗用水

30

3.0

27

农田灌溉

31.4

新鲜大蒜

固废

人工筛选

固废、噪声

破瓣

固废、噪声

去皮

固废、噪声

吹杆

固废、废水

漂皮

固废、噪声

去石

废气、噪声

切片

废水

清洗

烘干

晾片

包装

废气、固废

废气、废水、固废

固废、废水

食堂

办公生活

污水处理

臭气处理

废气、固废

废水、固废

热风炉

热风

固废

废气

废水、噪声

脱水

图2  生产工艺流程及产污环节示意图

内容

类型

q4取2%

；K取0.4

废水

图3  污水处理工艺流程图

内容

类型