繁环审批函〔2021〕5号

关于繁峙县鼎盛商砼有限公司年产25万立方混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复

繁峙县鼎盛商砼有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县鼎盛商砼有限公司年产25万立方混凝土搅拌站项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、繁峙县鼎盛商砼有限公司年产25万立方混凝土搅拌站项目位于忻州市繁峙县繁城镇季家庄村南440m（山西省繁峙县北城钢铁厂院内）。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程。建设规模为年生产混凝土25万立方，占地面积9500平方米,项目总投资2500万元，其中环保投资358万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意该项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。原料采用全封闭库储存，内设覆盖全场的喷雾洒水装置，设喷雾炮降尘；原料输送水泥、矿粉、粉煤灰采用螺旋输送机输送，砂子、石子采用皮带输送，皮带走廊全封闭。混凝土生产搅拌系统，将搅拌机设在全封闭搅拌楼，在搅拌机上方安装脉冲布袋收尘器收集粉尘后，粉尘脱离滤袋落入灰斗，粉尘由卸灰阀排出，返回生产系统使用。除尘器排气筒高度21.5m，搅拌楼采取封闭结构。3座筒仓呼吸口产生的粉尘均采用1套仓顶脉冲袋式除尘器处理。生产过程中颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3中排放标准要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘0.39t/a。

（二）落实污废水处理措施。搅拌机冲洗水、罐车冲洗水、搅拌土作业区冲洗水经砂石分离器处理后，废水进入沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，泥沙作为原料返回生产系统回用；生活污水经地埋式污水处理设施处理后，全部回用于生产。

（三）落实噪声污染防治措施。采用低噪声的设备、室内布置、基础减振和隔声等措施。保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。混凝土废料、沉淀池及砂石分离器沉渣、除尘器均回用于生产。废矿物油等危险废物在危废暂存间暂存定期送有资质单位处理；日常生活垃圾由当地村委统一清运。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年1月8日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队，山西晋美甘源环保科技有限公司