繁环审批函〔2021〕1号

关于繁峙县岩峰科技有限公司废弃砂石综合利用建设

项目环境影响报告表的批复

繁峙县岩峰科技有限公司：

你公司报送的《关于〈繁峙县岩峰科技有限公司废弃砂石综合利用建设项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、繁峙县岩峰科技有限公司废弃砂石综合利用建设项目位于繁峙县大营镇左所村东南1.2km。主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、依托工程、环保工程。建设规模年加工废弃砂石3万方，占地面积8000平方米。项目总投资220万元，其中环保投资65万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。车辆运输扬尘通过采用全封闭运输车辆，限制车速，并对运输道路进行硬化，定期洒水、清扫，同时，在出入口设置清洗平台；物料堆存采用全封闭措施，并定期洒水。上料粉尘、筛分工序、破碎工序、制砂工序经集气罩收集后连接至集中式布袋除尘器处理，经处理后由15m排气筒排放，排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及及无组织监控浓度排放限值。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘1.2t/a。

（二）落实污废水处理措施。生产废水经废水收集池沉淀处理后，返回于洗砂工序循环使用；洗车平台废水经沉淀池沉淀后循环利用。生活污水用于厂区洒水抑尘。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求底泥、除尘灰经收集后送入砖厂综合利用；生活垃圾经垃圾桶收集后送环卫部门指定地点处置。废机油、废机油桶按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年1月8日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、太原核清环境工程设计有限公司