建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目

建设单位： 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司（盖章）

编制日期：2020年12月

《山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目》

环境影响报告修改说明

2020年11月20日忻州市生态环境局繁峙分局主持召开“山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目环境影响报告表”技术审查会，应邀参加会议的有建设单位山西省繁峙县牧森建材加工有限公司、环评单位山西中安质环环保科技工程的代表及专家。评价单位的代表介绍了报告表的主要内容，建设单位就项目建设的基本情况进行了补充说明。经质疑和评审，在汇总发言的基础上，形成报告表技术审查意见，现根据专家提出的意见做出修改完善，具体修改内容如下表。

| 专家意见 | 修改内容 | 修改范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、介绍占地的土地利用现状、性质，按照晋政办发明电【2019】25号，分析用地的合规性。 | 已介绍占地的土地利用现状、性质，并按照晋政办发明电【2019】25号，分析了用地的合规性。 | P4 |
| 2、细化生产车间和储运工程的建设内容，包括预制车间、料库（包括水泥仓）、配混料设施和养护场的大小和建筑结构。介绍水泥漏逢板预制件的养护方案，是露天自然养护还是蒸汽养护方案。原辅材料用量表应给出原料的规格，补充脱模油、水泥外加剂的用量。核实用水量（养护用水量、设备冲洗用水量）。 | 已细化生产车间和储运工程的建设内容； | P9-11 P41 |
|  | 本项目水泥漏逢板预制件为蒸汽养护； | P46-48、P40 |
|  | 已给出原料的规格，并补充了脱模油、水泥外加剂的用量； | P8 |
|  | 已核实用水量。 | P11-12 |
| 3、按照《排污许可制申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，完善生产工艺流程和排污环节分析。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，细化生产线产尘点（包括钢筋焊接的焊接烟尘）集气罩、布袋除尘器设置方案（包括水泥仓），给出罩口集气风速、布袋除尘器过滤风速等主要技术参数，分析采取的措施能否满足特别排放限值要求。介绍各工序设备运行时间，完善源强核算结果。 | 已按照《排污许可制申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，完善了生产工艺流程和排污环节分析； | P37-38 |
|  | 已细化生产线产尘点（包括钢筋焊接的焊接烟尘）集气罩、布袋除尘器设置方案（包括水泥仓），给出了罩口集气风速、布袋除尘器过滤风速等主要技术参数，项目污染物排放可以满足特别排放限值要求。 | P46-48 |
|  | 已介绍各工序设备运行时间，完善了源强核算结果。 | P38、P49-55 |
| 4、核实点源（水泥仓的作业时间不可能与搅拌机工作时间相同）和面源排放参数，核实模式估算结果。 | 已核实点源和面源排放参数，并修改了模式估算结果。 | P49-55 |
| 5、规范建设场地雨水收集系统和车辆清洗平台，禁止场地冲洗废水和初期雨水外排。平面布置图给出出厂门车辆清洗设施、初期雨水收集池位置。 | 已规范建设场地雨水收集系统和车辆清洗平台，禁止场地冲洗废水和初期雨水外排。并在平面布置图给出了出厂门车辆清洗设施、初期雨水收集池位置。 | P55-56、附图3 |
| 6、声环境质量执行1类标准。按照固定源监测规范，完善监测计划的内容。补充环境信息公开和报告的内容。 | 声环境质量已执行1类标准。已按照固定源监测规范，完善了监测计划的内容。补充了环境信息公开和报告的内容。 | P32、P67 |
| 同时对环境影响报告表的其他相关内容进行了修改 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司 |
| 法人代表 | 俞晓玲 | 联系人 | 董国伟 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县下茹越乡原万达粉丝蛋白厂院内 |
| 联系电话 | 15383403562 | 传真 | / | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C3022 砼结构构件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 8000 | 绿化面积 (平方米) | 100 |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 70.3 | 环保投资占总投资比例 | 14.06 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021.3 |
| 工程内容及规模 1.1建设背景 1.1.1项目提出背景 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司成立于2019年12月25日，经营范围：危险废物及建设工程；水泥漏缝板生产、销售；其他水泥混凝土预制构件。为满足当地市场需求，山西省繁峙县牧森建材加工有限公司于繁峙县下茹越乡大沟村108国道南原万达粉丝蛋白厂院内建设年产10万块漏缝板项目，万达粉丝厂成立于2011年，已于2018年停产。 1.1.2评价依据及过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令 第1号 公布修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业中的“砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”，应编制环境影响报告表。 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司于2020年8月委托我公司正式承担本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对工程所在区域自然环境、生态环境、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目》（送审本）。 2020年11月20日，3名专家受邀在繁峙县对该项目环境影响报告表进行了技术审查，与会领导和专家对报告表提出了技术审查意见。根据技术审查意见，本项目环评人员对报告表进行了认真修改、补充和完善，编制完成了报批本，现报请审批。 1.2分析判定相关情况 1.2.1产业政策分析 本项目主要为水泥漏缝板的生产。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，与产业政策不冲突。同时，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此本项目属于允许类；因此本项目不违背国家产业政策要求。繁峙县发展和改革局于2020年7月16日对本项目进行了备案（见附件）。 1.2.2“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 忻州市生态保护红线划定方案尚未完成，本项目建设地点位于忻州市繁峙县下茹越乡大沟村108国道南原万达粉丝蛋白厂院内。地处I繁峙县滹沱河上游沿岸湿地与生物多样性保护生态功能亚区，II3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区，项目产生的废水、废气、固体废物采取环保措施后可达标排放，因此本项目建设不违背繁峙县生态功能区划、生态经济区划的发展要求。本项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、水源地、历史遗迹和文物古迹等生态保护目标，也无具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线 本次评价引用2019年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；由TSP监测结果可知本项目区域的TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目在严格执行各项污染物防治措施的情况下，废气可达标排放，对周围环境空气质量影响较小；由噪声监测结果可知，厂区南侧、西侧和东侧各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求，厂区北侧监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。本项目选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 本项目最近地表水为滹沱河，属于“源头——下茹越水库出口”区段，为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，监测断面为乔儿沟断面。根据忻州市生态环境局发布的《忻州市2020年2月地表水监测断面水质情况月报》，乔儿沟断面水质类别为II类，项目区域地表水水质状况良好。 土壤监测结果表明，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。 综上，本项目实施后不会恶化环境质量，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目主要为水泥漏缝板的生产，污染物采取措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。项目不属于高耗能、重污染类项目。项目不违背环境准入负面清单要求。 1.2.3《市场准入负面清单（2019年版）》判定情况 《市场准入负面清单（2019年版）》包括禁止和许可两类事项，本项目水泥漏缝板的生产，不在市场准入负面清单之列。 1.2.4场址符合性分析 本项目场址位于忻州市繁峙县山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南。根据《繁峙县县城总体规划》（2001-2020）可知，本项目不在繁峙县规划区范围内，选址不违背繁峙县的发展规划。山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》（晋政办发电【2019】25号）对项目用地做出了三点要求，1）进一步夯实耕地保护责任；2）严控在开发区外布局新版工业类项目；3）严肃查处违法占地行为。本项目已与原万达粉丝蛋白厂签订土地租赁合同，万达粉丝厂成立于2011年，已于2018年停产，厂区仅剩余原有厂房。根据《土地证》（见附件），本项目所在地土地性质为工业用地，土地利用合理。 本项目附近村庄为大沟村，位于厂区东北侧约360m处；本项目附近地表水体为滹沱河，位于厂区南侧约520m。本项目距离最近水源地为下茹越乡集中供水水源地，位于本厂西南侧约2.76km处，本项目建成后在采取相应的有效环保、管理措施后，各项污染物均可实现达标排放或合理处置，生产生活废水均不外排，不会对区域环境功能产生不利影响，因此拟建项目选址合理。 综上所述，本项目场址选择可行。 1.2.5与《忻州市滹沱河流域生态修复与保护条例》及《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 表1-1 项目符合性分析 《忻州市滹沱河流域生态修复与保护条例》 项目 符合性 禁止在流域内建设妨碍生态修复与保护的建筑物、构筑物以及从事其他妨碍流域生态修复与保护的活动 本项目距离滹沱河520m，没有建设妨碍生态修复与保护的建筑物、构筑物以及从事其他妨碍流域生态修复与保护的活动 符合 任何单位和个人不得擅自变更水源涵养林地和天然草甸用途。不得违法占用、征用、征收流域内的公益林地和天然草甸 本项目在原粉丝蛋白厂进行建设，未占用水源涵养林地和天然草甸等 符合 流域内的建设项目选址应当避让生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区，无法避让的，应当采取保护措施，提高防治标准，防止造成生态破坏 本项目距离滹沱河520m，不在生态保护区、河流源头和岩溶泉域重点保护区范围内 符合 严格限制地下水开采，未经有关部门批准，任何单位和个人不得凿井取水 本项目用水由大沟村水井供给 符合 禁止在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物 本项目在原粉丝蛋白厂进行建设，距离滹沱河520m，不会在河源、河道保护范围内堆放、倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等废弃物 符合 在流域规划保护区的生产建设项目，生产建设单位应当依法编制水土保持方案，并按照批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施 本项目距离滹沱河520m，不在流域规划保护区范围内 符合 排污单位排放污染物不得超过国家和省的污染物排放标准，不得超过排放总量控制指标 本项目在采取环评规定的环保措施后，可达标排放，不会超过排放总量控制指标 符合 任何单位和个人不得在滹沱河流域饮用水水源保护区建设与水环境保护无关的项目，不得从事影响饮用水水源水质的活动 本项目距离滹沱河520m，不在滹沱河流域饮用水水源保护区 符合 《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》 项目 符合性 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力（我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行） 本项目距离滹沱河干流520m，不在划定生态功能保护线范围内 符合 1.3项目概况 1.3.1项目基本情况 项目名称：山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目 建设单位：山西省繁峙县牧森建材加工有限公司 建设性质：新建 建设规模：本项目年生产10万块漏缝板 项目投资：项目总投资500万元，资金来源为企业自筹 建设地点及周边关系：忻州市繁峙县山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南原万达粉丝蛋白厂院内。厂址中心坐标为东经113°23'30.50"，北纬39°13'25.80"。本项目已与原万达粉丝蛋白厂签订土地租赁合同，占地面积为8000平方米。厂区四邻关系：本项目北侧为108国道，南侧、西侧和东侧为耕地。 地理位置见附图1。四邻关系见附图2。 1.3.2工程建设内容及规模 本项目在租赁厂区内（原万达粉丝蛋白厂）进行建设，目前该厂已关停。本项目主要新建原料堆放区，对现有厂房进行改造，在厂房内安装10条水泥漏缝板生产线以及相关配套设施，目前项目未开工。 本项目主要工程建设内容见表1-2。 表1-2 主要建设内容一览表 项目组成 建（构）筑物 名称 建设内容 备注 主体工程 钢筋加工车间 建筑面积为240m2，砖混结构全封闭条形场房（地面硬化），用于焊接钢筋网片 利旧 水泥漏缝板生产车间 建筑面积为1000m2，高6m，砖混结构全封闭条形场房（地面硬化），车间北侧设有一台1000型搅拌机和三仓配料机，车间中部平行放置10条水泥漏缝板生产线，车间南部为电蒸汽锅炉区域（用于产品养护），面积约500m2 利旧 辅助工程 办公生活区 2层砖混结构，建筑面积为984m2 利旧 库房 建筑面积为80m2，砖混结构 利旧 磅房 1座，位于厂区进出口，建筑面积为20m2，80t~150t地磅 新建 洗车平台 1座，位于磅房旁边，建筑面积为20m2 新建 储运工程 原料库 建筑面积为200m2，位于厂区东侧，用于储存石子、砂等原材料 新建 水泥筒仓 100t，位于水泥漏缝板生产车间，用于储存水泥 新建 粉煤灰筒仓 50t，位于水泥漏缝板生产车间，用于储存粉煤灰 新建 成品晾晒区 占地面积为3000m2，位于厂区南侧，用于堆放成品 利旧 成品库 占地面积为800m2，位于厂区南侧，用于产品储存 利旧 公用工程 供电 由当地变电站供给，厂区新设变压器 新建 供水 由大沟村水井供给 利旧 供暖 采用电采暖 新建 供蒸汽 厂区设5台35kw的电蒸汽锅炉 新建 环保工程 废气 原料装卸过程产生的颗粒物 全封闭原料库+雾化喷淋装置 新建 配料搅拌工序产生的颗粒物 集气罩+布袋除尘器+排气筒排放 新建 水泥筒仓呼吸粉尘 布袋除尘器+排气筒排放 新建 粉煤灰筒仓呼吸粉尘 布袋除尘器+排气筒排放 新建 焊接工序废气 集气罩+布袋除尘器+排气筒排放 新建 运输扬尘 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 新建 食堂油烟 设油烟净化器1台，处理效率大于60% 新建 废水 生活污水 生活污水排入旱厕，定期清掏外排 新建 搅拌仓冲洗废水 设一座3m3的沉淀池，废水经沉淀后可循环使用 新建 洗车平台废水 设一座10m3的三级沉淀池，清洗废水沉淀后循环使用 新建 雨水 1座100m3初期雨水收集池 新建 噪声 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理 新建 固体 废物 生活 垃圾 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 新建 除尘灰 收集后回用于生产 新建 废焊条及焊渣 收集后外售 新建 沉淀池沉渣 返回生产系统作为原料 新建 边角料及不合格产品 回用于生产 新建 废油 在厂区东北角设置一10m2的危险废物间，危险废物暂存在危险废物间，定期交由有资质单位处置 新建 生态 绿化 厂区内绿化面积100m2，厂区四周进行适当绿化 新建 1.3.3原辅材料与产品方案 （1）原辅材料 本项目主要原料为石子、砂、水泥和钢筋等。具体原辅材料消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及动力消耗表 序号 名称 单位 数量 规格 来源 1 石子 吨/年 14200 0.5~1.2cm 南留属 2 砂 吨/年 19880 细沙 大营马庄 3 水泥 吨/年 6400 大同冀东 4 钢筋 吨/年 1600 0.6cm、0.8cm、1.2cm — 5 粉煤灰 吨/年 160 — 6 脱模布 吨/年 2 — 7 焊条 吨/年 1.6 — 8 脱模剂 吨/年 0.5 — 9 水泥外加剂 吨/年 200 — 10 水 m3/a 4304.9 原料生产搅拌用水2960吨，生活用水792吨，其余为搅拌仓冲洗用水、养护用水等 由大沟村水井供给 11 电 万kWh 30 当地变电站 注：本项目使用的脱模剂为环保型水泥脱模剂，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，主要成分为高分子有机酸，动植物油，松香，亚硝酸钠，脂肪酸，酒精等。在生产过程中配合脱模布使用。 （2）产品方案 本项目年产10万块水泥漏缝板，共三种产品方案，产品方案见表1-4。 表1-4 产品方案 序号 产品规格（m） 单块体积（m3） 产品密度 年产量（万块） 年产量（t） 1 2.3×0.6×0.11 0.1518 2346.7kg/m3 3 10686.9 2 2.0×0.625×0.12 0.15 3 10560.15 3 3.0×0.625×0.12 0.225 4 21120.3 合计 10 42367.35 （3）物料平衡 本项目年产10万块水泥漏缝板，原料用量为45400t/a。物料平衡见表1-5。 表1-5 物料平衡表 投入 产出 原料名称 单位 数量 产品名称 单位 数量 石子 吨/年 14200 漏缝板（2.3×0.6×0.11） 吨/年 10686.9 砂 吨/年 19880 漏缝板（2.0×0.625×0.12） 吨/年 10560.15 水泥 吨/年 6400 漏缝板（3.0×0.625×0.12） 吨/年 21120.3 钢筋 吨/年 1600 边角料及不合格产品 吨/年 55.69 粉煤灰 吨/年 160 沉淀池沉渣 吨/年 3 水 吨/年 2960 粉尘 吨/年 13.96 水泥外加剂 吨/年 200 水分蒸发 吨/年 2960 合计 吨/年 45400 合计 吨/年 45400 1.3.4主要生产设备 表1-6 主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 三仓配料机 — 台 1 — 2 搅拌机 1000型 台 1 — 3 生产线 — 条 10 （由模具和振实机等组成） 4 电动行车 — 台 30 — 5 布料机 4kw电机 台 2 — 6 装载机 莱工940型 台 1 — 7 叉车 杭叉A35/A35Z 台 3 — 8 电蒸汽锅炉 35kw 台 5 — 9 调直机 7.5kw/12kw 台 2 （带剪切功能） 10 电焊机 — 台 2 — 1.3.5工作制度及劳动定员 工作制度：年工作330d，每天一班，每班8小时工作制。 劳动定员：项目员工定员60人，其中管理及技术人员为5人，操作人员55人。 1.3.6主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-7。 表1-7 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数量 备 注 1 总用地面积 m2 8000 2 本项目建筑面积 m2 6344 3 劳动定员 人 60 其中 管理及技术人员 人 5 操作人员 人 55 4 总投资 万元 500 资金自筹 5 环保投资 万元 70.3 6 工作制度 d/a 330 班/d 1 h/班 8 1.3.7工程投资及环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资70.3万元，占总投资比例为14.06%。具体环保投资估算见下表1-8。 表1-8 环保投资估算表 要素 污染环节 污染物 环评措施 投资（万元） 大气 原料库 粉尘 设置全封闭原料库，仓顶安装洒水装置，雾炮 50 配料搅拌工序 粉尘 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 水泥筒仓呼吸 粉尘 通过内部管道收集，后经高效布袋除尘器处理 粉煤灰筒仓呼吸 粉尘 通过内部管道收集，后经高效布袋除尘器处理 焊接工序 烟尘 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 运输车辆 扬尘 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 1 食堂 油烟 设油烟净化器1台，处理效率大于60% 0.5 水污染 职工生活污水 SS 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 0.2 搅拌仓冲洗废水 SS 设一座3m3的沉淀池，废水经沉淀后可循环使用 1 车辆冲洗 SS 设一座10m3的三级沉淀池，结构为水泥硬化防渗池，清洗废水沉淀后循环使用 4 雨水 SS 1座100m3初期雨水收集池 5 固废 废油 在厂区东北角设置一10m2的危险废物间，危险废物暂存在危险废物间，定期交由有资质单位处置 5 生活垃圾 固废 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 0.1 除尘灰 粉尘 收集后回用于生产 / 沉淀池沉渣 固废 返回生产系统作为原料 / 边角料及不合格产品 固废 回用于生产 / 噪声 搅拌机、配料机、布料机等 噪声 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理 3.0 绿化 厂区 生态 厂区内绿化面积100m2，厂区四周进行适当绿化 0.5 合计 70.3 1.3.8总平面布置 本项目位于山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南，占地面积8000方米，厂区总平面布置要遵循的原则如下： （1）充分合理地利用现有场地，在充分考虑地形、工程条件情况下，因地制宜地布置构筑物，尽量少占土地。 （2）在满足生产工艺要求的前提下，简化系统和周转环节，场地布置紧凑合理，节省建设资金。 根据生产工艺流程要求和上述分区情况，结合场地和外部环境条件，及安全、卫生、消防、运输等规范的要求下，场区内建筑物平面布置如下：原料库位于厂区东侧，占地面积约200m2；生产车间位于厂区中部，占地面积约1000m2；主要建设有10条水泥漏缝板生产线；成品晾晒区位于厂区南测，占地面积约3000m2；办公区位于厂区北侧，占地面积约492m2。 厂区总平面布置见附图3。 1.4公用工程 1.4.1给排水 （1）给水水源：由大沟村水井供给。本项目用水主要为职工的日常生活用水、原料区雾化喷淋装置用水、原料搅拌用水、成品日常养护用水、硬化路面洒水等。 ①生活用水：本项目设有劳动人员60人，约30人在厂区就餐住宿。根据《山西省用水定额 第三部分 城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），日常生活用水标准取值为65~90 L/（p.d），本项目按80L/（p.d）计算，则用水量为2.4m3/d（792m3/a）。 ②生产用水 原料区雾化喷淋装置用水：本项目原料区定时进行雾化喷淋抑尘。用水指标按1L/m2·d计，按1次/d计算，原料区总面积200m2，则日用水量为0.2m3/d。 原料搅拌用水：根据实际生产经验，每生产1m3的漏缝板，大约需要用水约164kg，可计算出生产用水量约2960m3/a（9m3/d），生产用水全部进入产品，不外排。 搅拌仓冲洗用水补水：根据企业提供资料可知，搅拌仓每天清洗两次，冲洗废水按1m3/次，则冲洗用水为2m3/d。项目设一座3m3的沉淀池，废水经沉淀后可循环使用，沉淀池补水量按用水量的10%来计算，则搅拌仓冲洗用水补水量为0.2m3/d。 成品日常养护用水：本项目设置5台35kw的电蒸汽锅炉对成品进行蒸养，每台电蒸汽锅炉额定蒸发量为50kg/h，每天运行6h。补水量为额定蒸发量的20%。则本项目电蒸汽锅炉补水量为0.36m3/d（118.8m3/a）。 洗车平台用水：本项目采用40吨厢式重卡运输原料，原料及成品年运输量约为84880吨，进出共需要4244车次(约合13次/天)，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），“公共汽车、载重汽车--循环用水冲洗补水40~60L/(辆·次)”，本项目主要对车胎等处灰尘进行冲洗，因此取40L/(辆·次)，由此计算，冲洗车辆补充水量共为0.52m3/d（171.6m3/a）。 道路洒水：硬化场地面积约为300m2，洒水指标按1.0L/m2·d计，则用水量为0.3m3/d。 绿化洒水：绿化面积100m2，洒水指标按1.5L/m2·d计，非采暖期按210天计算，则用水量为0.15m3/d （31.5m3/a）。 （2）排水 生活污水：生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d（633.6m3/a），产生的生活污水直接排入旱厕，定期清掏外运。 洗车废水：洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 本工程运营期给排水情况见表1-9，项目水平衡图见图1-1。 表1-9 本项目给排水情况一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量 排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 生活用水 60人 80L/d.人 2.4 792 1.92 633.6 约30人在厂区就餐住宿 2 生产用水 原料区雾化喷淋装置用水 1L/m2·d 1次/d 0.2 66 -- -- 原料搅拌用水 -- 9 2960 -- -- 搅拌仓冲洗用水补水 -- 0.2 66 -- -- 循环使用 成品日常蒸养用水 -- 0.36 118.8 -- -- 洗车平台用水 40L/(辆·次) 0.52 171.6 -- -- 循环使用 道路洒水 1.0L/m2·d 0.3 99 -- -- 绿化洒水 1.5L/m2·d 0.15 31.5 -- -- 非采暖期 合计 13.13 4304.9 1.92 633.6 非采暖期 12.98 4273.4 1.92 633.6 采暖期 图1-1 项目全厂水平衡图 单位：m3/d 1.4.2供电 由当地变电站供给，厂区新设变压器。 1.4.3供暖 本项目生产车间不供暖，办公区采用电采暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建工程，本项目位于山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南原万达粉丝蛋白厂院内，在租赁厂区进行建设，不新增建设用地，主要新建内容为新建10条水泥漏缝板生产线以及相关配套设施。根据现场踏勘、调查，现有厂区内为空余厂房，无原万达粉丝蛋白厂废旧设备堆放，因此，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.6环境保护级别 （1）环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （2）地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （3）地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类。 （4）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类和4a类标准。 （5）土壤环境 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地的筛选值。 3.7环境保护对象 根据调查，项目评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄；本项目运输沿线没有村庄等敏感点。为此，本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 环境保护目标表 名称 地理坐标 保护对象 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/km 经度 纬度 环境空气 113°23'4.46" 39°13'8.44" 瓦磁地村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类功能区 SW 0.66 113°23'50.98" 39°13'30.94" 大沟村 EN 0.36 113°23'56.74" 39°12'26.72" 梁家庄村 S 1.64 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 III类标准 S 0.52 地下水 区域含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 III类标准 / / 下茹越乡集中供水水源地 SW 2.67 土壤环境 周边农田 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） / 紧邻 声环境 村庄 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 1类标准 / / 108省道两侧55m范围内执行4a 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 4a类标准 / / 生态环境 周围生态系统 生态环境良性循环 / / /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值见下表： 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 备注 1 SO2 年平均 60 µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 µg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 4.2地表水 本项目附近地表水体为滹沱河，位于厂区南侧约520m，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67—2019），项目所在区域地表水属“源头—下茹越水库出口”，为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH） 项目 pH 氨氮 COD BOD5 总磷 总氮 石油类 硫化物 标准值 6～9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 0.2 4.3地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ug/L ≤0.001 ug/L 污染物 Cr6+ 锰 耗氧量（CODMn） 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤3.0 ≤250 ≤450 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 污染物 铅 总大肠菌群 氯化物 总溶解性固体 菌落总数 标准值 ≤0.01 ≤3.0CFU/100mL ≤250 ≤1000 ≤100CFU/ mL 4.4声环境 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准中1类及4a类标准，详见下表。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 备注 1类 55 45 村庄执行1类，108省道两侧55m范围内执行4a类 4a类 70 55 4.5土壤环境 根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 管制值 第一类 用地 第二类 用地 第一类 用地 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 4 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 5 汞 7439-97-6 8 38 33 82 6 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 7 铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78 挥发性有机物 8 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 9 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 10 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 11 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 12 反-1，2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 13 1，1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 14 顺-1，2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 16 1，1，1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 17 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 18 苯 71-43-2 1 4 10 40 19 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 20 三氯乙烯 79-01-06 0.7 2.8 7 20 21 1，2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 22 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 23 1，1，2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 24 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 25 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 26 1，1，1，2-四氯乙烷 930-20-6 2.6 10 26 100 27 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 28 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 463 570 500 570 29 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 30 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 31 1，1，2，2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 32 1，2，3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 33 1，4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 34 1，2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 半挥发性有机物 35 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 36 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 37 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 38 萘 91-20-3 25 70 255 700 39 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 40 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 41 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 42 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 43 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1，2，3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 二苯并[a，h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.6废气 （1）施工期 施工期排放的大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，见下表。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 厂界外浓度最高点 1.0 （2）运营期 ① 粉尘 排放标准参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值，具体见下表。 表4-7 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 类别 标准名称及（类）别 污染物因子 标准值 单位 数值 废气 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013) 散装水泥中转站及水泥制品生产 颗粒物 mg/m3 10 企业边界大气污染物浓度限值 颗粒物 mg/m3 0.5 排气筒要求：排气筒高度不低于15m且应高出最高建筑物3m以上。 项目运营期焊接工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值，见表4-8。 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染源 允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 3.5 15 周界外浓度最高点 1.0 ②油烟 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准，具体数值见下表。 表4-9 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001） 规模 规模 小型 基准灶头数 2 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 4.7废水 本项目生活污水进入旱厕，定期清掏外运；设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用；搅拌仓冲洗废水沉淀后循环使用；正常情况下，无废水外排。 4.8噪声 运营期：项目厂界东侧、西侧和南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界北侧为108国道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，标准值见表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 标准值（dB（A）） 昼间 夜间 1类 55 45 4类 70 55 4.9固体废物 运营期产生的固体废物均为一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求，运输执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号），第一章第二条规定“适用于建设项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物排放总量指标的审核与管理”；第三条规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目”，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目运营产生的污染物中需要进行总量控制的是工业粉尘和烟尘。 根据计算，本项目污染物预计排放量为工业粉尘0.0438t/a，烟尘0.000413t/a。 因此，本次需要申请总量控制的指标为工业粉尘0.0438t/a，烟尘0.000413t/a。 根据忻州市生态环境局繁峙分局出具的《山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目》（2020-022），本项目总量控制指标：粉尘0.0438t/a；烟尘0.000413t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 5.1施工期 本项目施工期的环境影响主要是原料库建设、生产车间修整及道路硬化等过程产生污染。 施工期污染环节示意图见图5-1。 图5-1 施工期污染环节示意图 5.2营运期 项目营运期工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 工艺流程及产污环节图 工艺简述： 配料：将石子、砂用磅秤称量原料重量，按照一定的比例通过三仓配料机进行配料。 搅拌：将配置好的原料与水泥和粉煤灰在混凝土搅拌机中进行搅拌，加入适量的水，通过搅拌使之充分混合均匀。此工序加入水不产生废气，产生设备噪声噪声。项目配料机搅拌工序每天运行时间约4h。 骨架成型、模具组装：钢筋剪成需要的尺寸，通过弯曲机、调直机进行加工，按尺寸要求绑扎，使用焊机焊接成漏缝板钢筋网片骨架，人工检验后放入提前铺好脱模布的加工生产线振动台模具内。此工序主要产生焊接烟尘、噪声。项目骨架成型、模具组装工序每天运行时间约4h。 浇筑：将混凝土输送至全自动漏缝板生产线，在生产线上浇筑，通过振动机对模具内的混凝土进行振动，不断压实成型。此工序污染主要是振动机产生的噪声，每天运行时间约6h。 脱模、蒸养：当构件达到脱模强度时，进行脱模工作，然后进行6h的蒸汽养护。 成品：养护之后，放置在成品晾晒区，经过一段时间的晾晒后产品存入成品区。

主要污染工序： 5.3施工期 施工期可能产生的环境问题主要是设备安装过程中的机械噪声污染，粉尘、污废水及固体废物等排放造成的污染。 1.大气污染物 （1）主要为场地平整、建筑材料装卸产生的扬尘； （2）施工机械产生的尾气。 2.废水 主要为车辆冲洗水和施工人员生活污水。 3.噪声 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如推土机、吊车、载重汽车、等，噪声值为70-110dB（A）。 4.固废 （1）施工建筑垃圾，主要包括灰碴、砂、石、废砖等； （2）施工人员生活垃圾。 5.4运营期 5.4.1废气 1.大气污染物 G1：原料（砂、石子）装卸及堆放产生的粉尘； G2：配料搅拌过程时产生的粉尘； G3：水泥料仓粉尘； G4：焊接工序废气 G5：运输扬尘； G6：食堂油烟。 2.废水 职工生活污水、搅拌机冲洗废水和运输车辆轮胎冲洗废水。 3.噪声 本项目运营期噪声源主要有运输车辆、搅拌机、配料机、布料机、除尘风机和生产线等，其声压等级为75~95dB(A)。 4.固废 除尘器收集的除尘灰、废焊条及焊渣、沉淀池沉渣、边角料及不合格产品和职工生活垃圾、废油等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料库 | 装卸及堆放扬尘 | 0.51t/a | 0.0255t/a |
|  | 配料搅拌工序 | 有组织 | 1000mg/m3，3.4t/a | 10mg/m3，0.0306t/a |
|  |  | 无组织 | 0.34t/a | 0.017t/a |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.02t/a | 0.002t/a |
|  | 水泥筒仓呼吸 | 粉尘 | 2000mg/m3，5.28t/a | 10mg/m3，0.0264t/a |
|  | 粉煤灰筒仓呼吸 | 粉尘 | 2000mg/m3，5.28t/a | 10mg/m3，0.0264t/a |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | 0.17t/a | 0.17t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.4mg/m3，0.0084t/a | 0.56mg/m3，0.00336t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（633.6m3/a） | SS | 400mg/L | 0.25t/a | 生活污水直接排入旱厕，定期清掏外运 |
|  | 搅拌仓冲洗废水 | SS | / | / | 设一座3m3的沉淀池，沉淀后循环使用 |
|  | 洗车平台废水 | SS | / | / | 废水沉淀后循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 9.9t/a | 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 13.96t/a | 收集后回用于生产 |
|  | 焊接工序 | 废焊条、焊渣 | 0.2t/a | 收集后外售 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 3t/a | 返回生产系统作为原料 |
|  | 生产车间 | 边角料及不合格产品 | 55.69t/a | 回用于生产 |
|  | 设备维修 | 废油 | 50kg/a | 暂存在危险废物间，定期交由有资质的单位进行处理 |
| 噪声 | 运输车辆、搅拌机、配料机、布料机、除尘风机及生产线 | 噪声 | 75-95dB（A） | 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、施工期影响：本项目建设生态破坏较小，主要体现在施工期地表开挖产生裸露面造成水土流失。 2、运营期影响：本项目建成后，厂区内和厂区四周均进行绿化，绿地面积扩大，绿化水平有所提高，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，建设区域及其周围的生态环境将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。 |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 根据现场勘查，本项目未开工建设。项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短，约为2个月。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 1.环境空气影响分析 本项目施工期间主要环境问题产生于施工过程中的建筑材料的运输、堆存等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水和固体废物等。 （1）施工大气污染源分析 ①施工期扬尘污染源 施工期扬尘对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响： a.场地硬化过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； b.施工垃圾的清理会产生扬尘； c.施工及装卸车辆造成的扬尘。 ②临时炉灶产生的油烟废气 施工期工作人员多为当地居民，技术人员饮食也安排在大沟村，项目区不设炉灶，无环境影响。 ③施工机械尾气、材料运输车辆尾气。 （2）施工期大气污染防治措施 据环评现场踏勘期间发现该项目还未开始建设。在施工过程中，环评要求施工单位执行《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》和《山西晋城打赢蓝天保卫战三年行动计划》中关于“六个百分之百”的扬尘管控的要求，施工工地设置围挡，施工工地道路100%硬化，土方和拆迁施工100%湿法作业，渣土车辆100%密闭运输，工地出入车辆100%冲洗，工地物料堆放100%覆盖，采取上述措施后，可大大降低施工扬尘的影响。有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。确保在施工期间既无扰民事件发生，又无自身污染无须外排。环评要求建设单位在以下几个方面加强扬尘防治工作： ①施工扬尘 i施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。同时在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 ii禁止在施工工地围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土，及时清运施工废渣。 iii施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 iv施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。土石方施工须湿法作业；现场使用微细粒度材料的应采取防尘措施。 v施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 vi严禁抛洒建筑垃圾；建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 因施工产生的大气污染物为无组织排放，其产生量即为排放量。 ②道路扬尘 在施工道路局部地方积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，影响范围一般在宽5～6m、高4～5m的空间内，3分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（PM10）在空中飘浮时间较长。因此，车辆扬尘主要是污染道路空气质量。 施工中扬尘量的多少还取决于施工管理水平，管理严格，则可减少扬尘量；相反，如果水泥、土料大量洒落在道路上，又不及时清扫，则产生的尘土会大量增加。 为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 ③机械车辆废气 施工期废气主要来自车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。 评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2.水环境影响分析 施工过程废水影响主要包括：砂石骨料冲洗废水、施工机械清洗废水及施工人员的生活废水。 施工排放的主要废水要进行收集和处理，工地设废水收集池，对施工废水进行收集、沉淀等处理后复用于和沙浆；施工人员生活污水经沉淀处理后用于道路泼洒降尘，不会对当地水环境产生影响。 为防止施工过程中废水外排，评价要求： （1）砂石料加工和冲洗等施工废水设油水分离装置，先进行除油，再经10m3临时集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，循环利用，不得外排； （2）施工人员生活废水经沉淀处理后，用于施工现场洒水抑尘，不得直接排放。 3.噪声影响分析 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 本项目施工期不同阶段噪声源及声压等级见表7-1。 表7-1 施工期主要噪声源及声压等级 施工阶段 主要噪声源 噪声级[dB(A)] 备注 基础阶段 装载机等 110 距声源1.0m 结构阶段 吊车、载重汽车等 95~110 距声源1.0m 安装阶段 无长时间操作的主要噪声源 85~90 距声源1.5m 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 严格控制建设施工作业时间。对施工现场的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。本项目距最近的村庄大沟村约0.36km，噪声经距离衰减后对大沟村影响甚微。 4.固废影响分析 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期间产生的建筑垃圾主要包括灰碴、砂、石、废砖等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约10人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约5kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，委托当地环卫部门及时清运。 5.生态影响分析 项目区生态结构单一，对生态环境的影响主要表现在施工期机械碾压对表土结构的破坏，同时建筑材料临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表硬化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，可能会造成轻度水土流失。 因此，项目建设施工过程中应加强管理，施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时按主体设计进行绿化、美化，在恢复地表自然景观的同时，起到良好的水土保持作用。 6、施工期环保监管内容 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。施工期环保措施一览表见表7-2，施工期非道路移动源的环境管理要求见表7-3。 表7-2 施工期环保措施一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污 染物 施工工程 粉尘 严格现场管理制度、尽量避免土方露天堆放、在施工场界周围增加围栏等措施 减轻粉尘污染 运输扬尘 清洗轮胎、加盖蓬布 抑尘60% 固体 废物 施工过程 生活垃圾 其产生的生活垃圾送当地垃圾点，由环卫部门统一清运处理 合理处置 建筑垃圾 送至建筑垃圾填埋场 噪声 施工作业、机械的噪声和运输车辆的交通噪声 施工期噪声实施严格控制，要禁止夜间施工，运输车辆在途径居民点时要限速行驶 对声环境 影响较小 废水 施工区 生活污水 成分简单且量少沉淀后用于场地洒水抑尘不外排 不污染区域水环境 施工区 生产废水 施工场地洒水抑尘 表7-3 施工期非道路移动源的环境管理要求 序号 管理要求 １ 严禁在高排放非道路移动机械禁用区使用不符合国家排放要求的非道路移动机械和油品。 2 严禁使用不符合国六标准的车用汽柴油。 3 不合格车辆应到具备资质的维修单位进行维修治理 4 渣土车辆100%密闭运输 5 工地出入车辆100%冲洗 6 禁止夜间施工；合理安排各类施工机械的工作时间，加强运输车辆的管理。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气污染影响分析 （1）大气污染影响分析 1）原料装卸及堆放产生的粉尘 本项目仓库主要储存石子、砂子，本项目储存量约为34000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表13-2，原料装卸的产尘系数为0.015kg/t，则粉尘产生量为0.51t/a，以无组织形式排放。本项目设置全封闭原料库，原料库可储存三天的原料用量，仓顶安装洒水装置，雾炮，综合抑尘95%以上，则无组织粉尘排放量约为0.0255t/a。 2）配料搅拌工序 项目配料搅拌工序上料及搅拌每天工作时间约为4h，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表13-2，产尘系数为0.1kg/t，本项目石子、砂子总计34000t/a，则粉尘产生量为3.4t/a。本项目水泥、粉煤灰等在筒仓中储存的原料从出料到称重再到进搅拌机，均全封闭，石子和砂子从原料库由铲车运输至料斗，料斗再通过全封闭的称料及运输系统运输至搅拌机，因此在每条线的砂子和石子的料斗上方设置1.2m×1.2m的集尘罩，在搅拌机进料口上方处设1.2m×2m的集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理，共设置1台高效布袋除尘器处理，集气效率按照90%计，处理效率按照99%计，总排放量为0.0306t/a（0.023kg/h），风机风量按照6000m3/h计，排放浓度小于10mg/m3。粉尘排放可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 根据企业设计，除尘系统的主要技术参数如下： 处理风量：6000m3/h 出口浓度：≤10mg/Nm3 烟气温度：常温 过滤面积：200m2 过滤风速：0.5m/min 无组织排放量为0.34t/a，本项目生产车间全封闭，无组织粉尘可抑制95%以上，则无组织排放量为0.017t/a。 3）焊接烟尘 本项目设置4台二氧化碳保护焊焊机，焊接过程中会有烟气产生，焊接烟尘中的主要成分是金属氧化物，其中以铁的氧化物为主，还含有非金属氧化物、各种盐类以及CO、O3、NOx 等，弥漫整个车间将对工人的健康和生产效率带来不利影响。焊接烟尘根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染物特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆），二氧化碳保护焊焊机实芯焊丝施焊时发尘量为450-650mg/min，焊接材料的发尘量为5-10g/kg，本项目二氧化碳保护焊使用实芯焊丝1600kg/a，该工序工作制度平均为2小时/天，330天/年。则项目焊丝施焊发尘量分别为0.02754t/a，焊接材料烟尘产生量为0.016t/a。焊接工序烟尘产生总量为0.04174t/a。 环保措施：本次评价要求，在焊机焊接位置处设集气罩，根据业主提供的资料，焊接部位投影面积为0.4m×0.4m，罩口离工作台高度为0.5m。集尘罩罩口到工作台面之间设置围档，预留操作口，使集尘罩和工作台面之间尽可能的密封。 集气罩面积计算：V=（a+0.5H）×（b+0.5H）×4=（0.4+0.5×0.5）×（0.4+0.5×0.5）×4=0.65×0.65×4=1.69m2 风量计算： Q=3600AV 式中：Q-排风量（m3/h） A-集气罩面积（m2），为1.69m2 V-罩口平均风速，焊接取0.5~1.0m/s，本项目取0.75m/s。 则计算风量为：Q=3600×1.69×0.75=4563m3/h； 本项目焊接烟尘经集气罩收集后进入一台高效布袋除尘器处理，然后通过一根15m×Φ0.4m排气筒排放，风机风量为4563m3/h。焊接烟尘总产生量为0.04174t/a，集尘罩收集率为99%，则焊接烟尘无组织排放量为0.0004174t/a，焊接烟尘有组织产生量为0.0413t/a，布袋除尘器材质为覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，烟尘浓度可达到20mg/m3以下，除尘效率在99%以上，则本项目焊接烟尘有组织排放量为0.000413t/a，排放速率为0.00063kg/h。 采取上述措施后，焊接烟尘的排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放的浓度限值。 4）筒仓呼吸粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储存。设置有1个水泥筒仓（100t）和1个粉煤灰筒仓（50t）。项目年工作660h。 筒仓在罐车卸料进入筒仓时和筒仓出料时，仓顶呼吸孔均会产生一定量的粉尘。本项目设置水泥筒仓1座，粉煤灰筒 仓1座。筒仓粉尘通过内部管道收集，收集率达100%，后经高效布袋除尘器处理（共2套），风机2台，每台风量为1000m3/h，总风量2000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积不低于83m2，除尘效率在99.5%以上，处理后分别经高出筒仓3m以上且不低于15m的排气筒排放（共2根）。粉尘产生浓度约为2000mg/m3，设计排放浓度为10mg/m3。 则每个筒仓有组织粉尘产生量=1000m3/h×2000mg/m3×660h/a×10-9=1.32t/a； 有组织排放量=1000m3/h×10mg/m3×660h/a×10-9=0.0066t/a； 有组织排放速率=0.0066t/a÷660h/a×103=0.01kg/h。 筒仓呼吸产生粉尘可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。 5）运输扬尘 原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为：  式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 车流量核算：项目年原料及成品合计运输量约84880t。每辆汽车载重按照40t计算，则每天厂区过往车辆约13辆。项目车辆在厂区内平均行驶距离约为50m，平均每天发车空载、重载各1次；空车重约10t，重载车平均重约40t，以速度10km/h行驶，在不同负载情况下的扬尘量见表5-6。 表5-6 不同路面清洁度情况下的扬尘量（单位：kg/km*辆） 路况车况 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 空车 0.107 0.176 0.235 0.289 0.340 重车 0.346 0.570 0.764 0.939 1.103 合计 0.453 0.746 0.999 1.228 1.443 根据本项目的实际情况，建设单位对厂区内道路进行硬化，定时洒水，基于这种情况，对道路路况以0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.17t/a。 6）食堂油烟 项目设有一个食堂，灶头2个，为职工提供餐饮服务。食物在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30g，就餐人按30人计，该项目年耗色拉油量0.297t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况6小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.0084t/a，浓度为1.4mg/m3。 环保措施：设油烟净化器1台，排风量为3000m3/h，处理效率大于60%，处理后其油烟量为0.00336t/a，排放浓度为0.56mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，即最高允许排放2.0 mg/m3，处理效率不低于60%。 （2）大气环境影响预测 为了解各大气污染源对环境的影响程度，评价采用《环境影响评价与技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCREEN计算模式大气污染物扩散计算。 ①大气评价工作分级依据见表7-4。 表7-4 大气评价工作分级依据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ②污染物评价标准 本项目污染物评价标准见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 二类限区 24小时平均 150 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 TSP 300 ③污染源参数 本项目建成后，主要废气污染源排放参数见表7-6。 表7-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 东经 北纬 PM10 1 配料搅拌工序排气筒 113°23'30.82" 39°13'25.34" 1151 15 0.4 14.48 20 1320 正常工况 0.023 2 水泥筒仓排气筒 113°23'30.73" 39°13'25.15" 1151 15 0.3 10.54 20 660 0.01 3 粉煤灰筒仓排气筒 113°23'30.82" 39°13'25.13" 1151 15 0.3 10.54 20 660 0.01 4 焊接工序排气筒 113°23'30.10" 39°13'24.99" 1151 15 0.4 11.01 25 660 0.00063 表7-7 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） TSP 1 生产车间 1151 40 25 150 6 2640 正常工况 0.013 2 原料库 1151 20 10 150 12 2640 正常工况 0.05 ④模型预测参数 本项目评价因子、评价标准和模型预测具体参数见表7-8。 表7-8 本项目大气污染物排放源强、排放参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度℃ 38.2 最低环境温度℃ -25.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤预测结果 预测结果见表7-9、表7-10。 表7-9.1点源粉尘估算模式计算结果 水泥和粉煤灰筒仓粉尘 配料搅拌工序粉尘 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0000184 0 10 0.0000344 0.01 25 0.000436 0.1 25 0.000984 0.22 50 0.000985 0.22 50 0.00956 2.12 57 0.001 0.22 75 0.0139 3.08 75 0.000926 0.21 100 0.0142 3.15 100 0.000745 0.17 200 0.0147 3.27 200 0.000556 0.12 210 0.0148 3.28 300 0.000489 0.11 300 0.013 2.88 400 0.000426 0.09 400 0.0113 2.51 500 0.000408 0.09 500 0.0108 2.4 1000 0.000252 0.06 1000 0.00669 1.49 1500 0.000166 0.04 1500 0.00439 0.98 2000 0.000145 0.03 2000 0.00383 0.85 2500 0.000129 0.03 2500 0.00343 0.76 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.001 0.22 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0148 3.28 D10%最远距离/m 57 D10%最远距离/m 210 表7-9.2点源粉尘估算模式计算结果 焊接工序烟尘 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.000000173 0 25 0.00000414 0 50 0.00000923 0.01 75 0.000013 0.01 100 0.00000923 0.01 200 0.00000743 0.01 210 0.00000542 0 300 0.00000475 0 400 0.00000426 0 500 0.00000413 0 1000 0.00000252 0 1500 0.00000164 0 2000 0.00000142 0 2500 0.00000128 0 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.000013 0.01 D10%最远距离/m 210 表7-10面源粉尘估算模式计算结果 生产车间 原料库 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0364 4.05 10 0.0438 4.86 25 0.0481 5.34 25 0.0663 7.36 50 0.0629 6.99 38 0.0805 8.94 75 0.0673 7.48 50 0.0754 8.38 79 0.0674 7.49 75 0.0607 6.75 100 0.065 7.22 100 0.0504 5.6 200 0.0436 4.85 200 0.0222 2.47 300 0.0335 3.73 300 0.019 2.11 400 0.0286 3.18 400 0.0164 1.82 500 0.0244 2.71 500 0.015 1.67 1000 0.0149 1.66 1000 0.0119 1.32 1500 0.012 1.33 1500 0.0104 1.16 2000 0.0109 1.21 2000 0.00932 1.04 2500 0.0101 1.12 2500 0.00847 0.94 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0674 7.49 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0805 8.94 D10%最远距离/m 79 D10%最远距离/m 38 结果显示，本项目建成后的最大地面浓度占标率为8.94%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑥ 污染物排放量核算 大气污染物排放量核算表见下表7-11、表7-12。 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 配料搅拌工序排气筒 粉尘 10 0.023 0.0306 2 水泥筒仓排气筒 粉尘 10 0.01 0.0066 3 粉煤灰筒仓排气筒 粉尘 10 0.01 0.0066 4 搅拌工序排气筒 烟尘 20 0.00063 0.000413 一般排放口合计 粉尘 0.0438 烟尘 0.000413 有组织排放总计 有组织排放总计 粉尘 0.0438 烟尘 0.000413 表7-20 大气污染物无组织排放量核算表（全厂） 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 原料堆放 TSP 设置全封闭原料库，仓顶安装洒水装置，雾炮 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 0.5 0.0255 2 配料搅拌工序 TSP 生产车间全封闭 0.017 无组织排放总计 无组织排放总计 TSP 0.0425 项目大气污染物年排放量核算详见7-13。 表7-13 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 粉尘 0.0438 2 烟尘 0.000413 表7-14 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5-50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a( 500-2000 t/a( <500 t/a ( 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测( 现状评价 达标区 ( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源 ( 其他在建、拟建项目污染源 ( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDF ( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长=50km ( 边长5-50km ( 边长=5km( 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率>10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率>30% ( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%( C非正常最大占标率>100% ( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10、TSP） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测口 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（/ ）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 粉尘（0.0438）t/a 烟尘：（0.000413）t/a 注：“(”为勾选项，填“”；“（）”为内容填写项 7.2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，评价等级为三级 B”。本项目本项目产生的废水主要有生活污水和车辆轮胎清洗废水，均不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 （1）生活污水 本项目劳动定员60人，约30人在厂区就餐住宿，根据水平衡分析可知，本项目生活污水用水产生量为1.92m3/d（633.6m3/a）。主要污染物为SS等。环评要求生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排，本项目废水对环境的影响较小。 （2）洗车平台废水 本项目在厂区进出口磅房旁边设自动感应车轮冲洗平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 （3）搅拌仓冲洗废水 本项目在生产车间设1座3m3沉淀池，结构为水泥硬化防渗池，收集搅拌仓冲洗废水引入沉淀池，沉淀后循环利用，不外排。 综上所述，废水对周边环境影响较小。 （4）初期雨水 为预防初期雨水将生产过程洒落在场区地面上的少量粉尘带入地表水，评价要求在厂区的低洼处设置初期雨水池： 本次评价参考原平的暴雨强度公式对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： 其中：Q——15分钟降雨量（m³） q——暴雨强度（L/s·公顷） φ——径流系数（取0.9） f——汇水面积（除去绿化面积，共7900平方米） T——重现期（1年） t——收集时间（15分钟） 根据以上公式计算得出，本区暴雨强度为143.62L/s·公顷，前15分钟雨水量为91.905 m3，建议企业建设一座容积为100m3初期雨水收集池，收集的雨水作为搅拌生产用水使用。 （5）地表水环境影响评价自查表 表7-15 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 评价等级 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区(； 饮用水取水口 (； 涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (； 涉水的风景名胜区 (；其他 (； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (； 间接排放 (； 其他 (； 水温 (；径流 (； 水域面积 (； 影响因子 持久性污染物 (； 有毒有害污染物 (； 非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 (； 富营养化 (； 其他 (； 水温 (；水位（水深） (； 流速 (； 流量 (； 其他 (； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (； 二级 (； 三级A (； 三级B ( 一级 (； 二级 (； 三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (； 在建 (； 拟建 (； 其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (； 环评 (； 环保验收 (； 既有实测 (； 现场监测 (； 入河排放口数据 (； 其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 区域水资源开发利用状况 未开发 (； 开发量40%以下 (； 开发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 (； 生态环境保护主管部门 (； 补充监测 (； 其他 (； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位个数 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( （ / ） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 评价因子 （ / ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (； Ⅱ类 (； Ⅲ类 (； Ⅳ类 (；Ⅴ类( 近岸海域：第一类 (； 第二类 (； 第三类 (； 第四类 ( 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (； 不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (； 不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (； 不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体规划、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km； 湖库、河口及近岸海域：（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (； 平水期 (； 枯水期 (； 冰封期 ( 春季 (； 夏季 (； 秋季 (； 冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (； 生产运行期 (； 服务期满后 ( 正常工况 (； 非正常工况 ( 污染控制和缓解措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (； 解析解 (； 其他 ( 导则推荐模式 (； 其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s； 鱼类繁殖期（ / ）m3/s； 其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m； 鱼类繁殖期（ / ）m； 其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(； 水文减缓设施 (； 生态流量保障设施 (； 区域消减 (； 依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 手动 (； 自动 (； 无监测 ( 监测点位 （ / ） （ ） 监测因子 （ / ） （） 污染源排放清单 ( 评价结论 可以接受 (； 不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可“√”； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 7.2.3声环境影响分析 （1）声环境影响分析 项目产噪环节主要为运输车辆、搅拌机、配料机、除尘风机、布料机及生产线，其声级值在75-95dB（A）之间。 该项目采用的噪声设备、源强、数量及要求采取的环保措施见表7-16。 表7-16 噪声源特性分析及处置措施 噪声源 数量 噪声值 dB(A) 排放 方式 环保措施 削减值dB(A) 运输车辆 6 75-85 间断 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 45-55 搅拌机 1 80-90 连续 50-60 配料机 1 80-90 连续 50-60 布料机 2 75-85 连续 45-55 生产线 10 80-95 连续 50-65 除尘风机 3 75-85 连续 45-55 评价提出如下噪声治理措施： 在厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用；加强管理对运输车辆管理，在采取相应措施后，可将其对周围环境产生的影响减至最低；本项目车辆时车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，降低对村庄声环境的影响。 （2）环境影响分析 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果 经计算，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表7-17，项目夜间不生产，贡献值为0。 表7-17 各厂界点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 序 号 监测位置 昼间 贡献值 标准值 是否达标 1＃ 厂界北侧 45.8 70 达标 2＃ 厂界东侧 47.4 55 达标 3＃ 厂界西侧 47.9 55 达标 4＃ 厂界南侧 45.4 55 达标 采取评价要求的防治措施后，厂区南侧、西侧和东侧噪声昼间贡献值为45.4~47.9dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准限值，即昼间55dB(A)的要求；厂区北侧噪声昼间贡献值为45.8dB(A)，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类区标准限值，即昼间70dB(A)，的要求，项目夜间不生产。 7.2.4固废影响分析 （1）生活垃圾：依照我国生活污染物排放系数，职工生活垃圾产生量取0.5kg/人•天，本项目劳动定员60人，年工作日330天，则本项目每年产生的生活垃圾量约9.9t/a。环评要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 （2）边角料及不合格产品：项目边角料及不合格料年产生量约为60t/a，全部作为原料回用于搅拌工序中。 （3）除尘灰：本项目布袋除尘器收集的粉尘量约为11.9t/a，可作为原料使用。 （4）废焊条及焊渣：属一般固废，产生量约为0.2t/a。经收集后全部外售至废品收购站。 （5）沉淀池沉渣：项目运行后，混凝土搅拌仓冲洗废水流入沉淀池后沉淀出渣，约为3t/a，全部返回生产系统作为原料。 （6）危险废物 1）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），判定项目产生的废油属于危险废物。 表7-18 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废油 HW08 900-214-08 50kg/a 维修 设备 液体 油 － － T，I 厂区内设一座10m2危废暂存间，交由有资质单位处置 *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同 时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。 2）污染防治措施 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单），结合区域环境条件，企业在厂区东北角修建废物暂存间，危险废物贮存场选址可行。 ②厂区危险废物为项目维修机械时产生的废油。评价要求：项目产生的废油在危废暂存间内存放，定期由有资质单位回收。危废暂存间外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 企业在厂区东北角修建1座面积为10m2的防渗防腐的暂存间，有基础防渗层2m，上敷2mm厚高密度聚乙烯。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。厂区内设危废暂存间用于危险废物堆存，地面与裙角均要用坚固、防渗、防腐的材料制作，建筑材料必须与危险废物相容。 危险废物贮存场所基本情况见表7-19。 表7-19 危险废物贮存场所基本情况表 名称 危险废物名称 废物类别 废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 厂区东北侧 10m2 密闭 容器 0.05t/a 6个月 ③危险废物管理 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。 综上所述，本项目固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“J 非金属矿采选及制品制造”第60条“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，为IV类项目，可不对地下水环境进行评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”类项目，项目类别为Ⅲ类；本项目占地面积约8000m2，属于小型规模；本项目南侧、东侧和西侧为耕地。土壤属于敏感类型，因此本项目进行土壤三级评价。 本项目土壤环境影响分析与评价详见专题评价。 7.2.7环境风险评价 1）风险调查 项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质主要包括为危险废物废机油。 本项目实施后涉及的风险物质的数量和分布情况见表7-22。 表7-22 项目风险物质的数量及分布情况 名称 年消耗量 储存位置 最大储存量 废机油 1.105t 危废暂存间 0.05t 本项目实施后废机油暂存于危废间内，定期交由资质单位回收，危废间进行防渗、防腐处理，与原料、一般固废分开存放，库房有专人看管。因此本项目主要风险物质为废机油。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B“突发环境事件风险物质及临界量”。则本项目Q见表7-23。 表7-23 Q值计算结果表 控制项目 qn（最大储存量） Qn（临界量） Q 油类物质 0.05 2500 0.00002 合计 - - 0.00002 由上表，本项目Q=0.00002＜1，因此本项目环境风险潜势为I。 3）评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级划分依据见表7-24。 表7-24 项目危险物质的数量及分布情况 环境风险潜势 IV/IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 4）环境风险识别 物质风险识别的范围包括：主要原辅材料、中间产品、产品及生产过程排放的“三 废”污染物等。 本项目维修设备过程中会使用少量废油，属于危险废物（编号：HW08）。废油产生量为0.05t/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018 ）附录 B 和危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018，环境风险评价因子为废油，属于易燃液体，临界量为5000t，废机油储量为0.05t/a。为非重大危险源。 5）环境风险分析以及防范措施及应急要求 企业已建设一座10m2危险废物临时贮存场所，若储存装置破裂会导致泄漏事故，导致污染物进入水系统，为避免废油泄露污染地下水和土壤，项目已按规定对库区地面进行防渗处理。 临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据国家环保部相关文件要求，该企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。应设立厂内急救指挥小组，并和当地有关应急救援部门建立正常的定期联系。 6）建设项目环境风险简单分析内容表 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （/）区 （繁峙）县 （/）园区 地理坐标 经度 113°23'30.50" 纬度 39°13'25.80" 主要危险物质及分布 废机油 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 途径：①危险物质泄露，②火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放油料等泄露后经过土壤包气带渗漏至潜水含水层，污染影响地下水环境。油料等泄露不慎起火，燃烧废气中二氧化硫、一氧化碳、氯代烃等，伴生/次生的污染物扩散至环境空气中，对环境空气质量产生不利影响。 风险防范措施要求 ①张贴安全事故告知标识、区域安全提示牌、禁止烟火、职业病危害告知等制度及标识 ②备有灭火器、消防沙等应急物资 ③设置事故状态人员疏散通道，并进行张贴指引 ④分区防渗措施 填表说明 项目Q=＜1，项目的环境风险潜势为I，可开展简单分析。 7.2.8环境管理与监测计划 7.2.8.1环境管理 （1）环境管理要求 本项目主要环境管理要求体现在施工期和生产运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-23。 表7-23 环境管理与环境监测内容一览表 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司 2 水污染 机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用。 3 噪声 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点； B 运营期 1 环境空气 原料库进行全封闭建设（地面硬化），并配套建设覆盖该全场的喷雾洒水抑尘系统；生产车间进行全封闭建设（采用钢结构，地面硬化），配料搅拌工序设集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒；筒仓粉尘通过内部管道收集，后经高效布袋除尘器处理；设油烟净化器1台，处理效率大于60%；运输道路硬化，定期洒水 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司 2 水质污染 生活污水排入旱厕，定期清掏外运；搅拌仓冲洗废水沉淀后循环利用；设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用 3 噪声 加强管理，厂区周边绿化 4 固体废物 合理处置 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质的环境监测站 （2）污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-26。 7.2.8.2排污口规范化 （1）技术要求 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处；设置规范的废气便于测量流量流速的测流段。 （2）排污口立标管理 排污口应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置环境保护部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m，各图形标志见下图。 表7-24 排污口图形标志 排放口 废气排放口 噪声源 固体废物 危险废物 图形符号 背景颜色 绿色 黄色 图形颜色 白色 黑色白色 （3）排污口建档管理 要求使用环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）排污许可证管理 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本公司为漏缝板生产项目，为实施一般管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可制申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）申请排污许可。项目建设完成后，全厂排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污。 7.2.8.3监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可制申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求，企业自行监测方案见表7-25。 表7-25 污染源监测计划 阶段 类别 监测点位 监测因子 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 大气 有组织 配料搅拌工序排气筒 PM10 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 有资质的环境监测站 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司 水泥筒仓 PM10 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 粉煤灰筒仓 PM10 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 搅拌工序排气筒 PM10 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） 无组织 厂界上下风向 TSP 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） 本公司按照忻州市繁峙县环境保护的要求公开自行监测信息，公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。 7.2.8.4信息公开 公司应根据《企业事业单位环境信息公开办法》的要求进行企业环境信息公开。公开内容包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。

表7-26  本项目污染物排放清单一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程组成 | 建设规模：年生产10万块漏缝板 主体工程：新建原料堆放区，对现有厂房进行改造，在厂房内安装10条水泥漏缝板生产线以及相关配套设施 |
| 原辅材料 | 石子、水、粉煤灰、砂、水泥和钢筋等 |
| 分类 | 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 环评提出的污染治理措施 | 排放筒参数 | 治理效果 | 运行 制度 （h/a） | 排放情况 | 标准 |
|  |  |  | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |
| 大 气 | 原料库 | 装卸及堆放扬尘 | — | — | 0.51 | 设置全封闭原料库，仓顶安装洒水装置，雾炮 | — | — | — | 95% | 2640 | — | 0.0255 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值 |
|  | 配料搅拌工序 | 粉尘 | 6000 | 1000 | 3.4 | 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 | 15 | 0.4 | 20 | 99% | 1320 | 10 | 0.0306 |  |
|  | 水泥筒仓呼吸 | 粉尘 | 1000 | 2000 | 1.32 | 废气经收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 | 15 | 0.3 | 20 | 99.5% | 660 | 10 | 0.0066 |  |
|  | 粉煤灰筒仓呼吸 | 粉尘 | 1000 | 2000 | 1.32 | ，废气经收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 | 15 | 0.3 | 20 | 99.5% | 660 | 10 | 0.0066 |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 4563 | — | 0.04174 | 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 | 15 | 0.4 | 25 | 99% | 660 | 20 | 0.000413 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3000 | 1.4 | 0.0084 | 设油烟净化器1台，处理效率大于60% | — | — | — | 60% | 1980 | 0.56 | 0.00336 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准 |
|  | 运输 | 扬尘 | — | — | 0.17 | 运输道路硬化，封闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 | — | — | — | — | — | — | 0.17 |  |
| 水 | 洗车平台废水 | SS | — | — | — | 设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用 | — | — | — | — | 不外排 |
|  | 搅拌仓冲洗废水 | SS | — | — | — | 在生产车间设1座3m3沉淀池，结构为水泥硬化防渗池，收集搅拌仓冲洗废水引入沉淀池，沉淀后循环利用 | — | — | — | — |  |
|  | 生活污水（633.6m3/a） | SS |  | 400 mg/L | 0.25 | 生活污水排入旱厕，定期清掏外运 | 不外排 | — | — | 0 |  |
|  | 雨水 | SS | — | — | — | 1座100m3初期雨水收集池 | 不外排 | — | — | — |  |
| 固 废 | 办公 生活 | 生活垃圾 | — | — | 9.9 | 设置全封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 | — | — | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）的有关规定 |
|  | 生产过程 | 边角料及不合格产品 | — | — | 55.69 | 作为原料回用于搅拌工序 | 合理处置 | — | — | 0 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | — | — | 3 | 返回生产系统作为原料 | 合理处置 | — | — | 0 |  |
|  |  | 废焊条及焊渣 | — | — | 0.2 | 收集后外售 | 合理处置 | — | — | 0 |  |
|  | 除尘灰 | 布袋除尘器 |  |  | 13.96 | 作为原料使用 | 合理处置 | — | — | 0 |  |
|  | 废油 | 含油废物 | — | — | 0.05 | 在厂区东北角设置一危险废物间（10m2），危险废物暂存在危险废物间，定期交由有资质的单位进行处理 | 合理处置 | — | — | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） |
| 噪 声 | 运输车辆、搅拌机、配料机、布料机、除尘风机及生产线 | 75-95dB(A) | 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 达标 | — | — | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准要求 |
| 污染源监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 | 有组织 | 配料搅拌工序排气筒 | PM10 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） | 委托有资质的单位监测 |
|  |  |  | 水泥筒仓 | PM10 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） |  |
|  |  |  | 粉煤灰筒仓 | PM10 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） |  |
|  |  |  | 焊机工序排气筒 | PM10 | 1次/年，每次1天，每天3次（非连续采样至少3个） |  |
|  |  | 无组织 | 工业场地厂界上下风向 | TSP | 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样4次） |  |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次（连续2天，每天昼夜各1次） |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料库 | 装卸及堆放扬尘 | 设置全封闭原料库，仓顶安装洒水装置，雾炮 | 达标排放 |
|  | 配料搅拌工序 | 粉尘 | 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 |  |
|  | 筒仓呼吸 | 粉尘 | 通过内部管道收集，后经高效布袋除尘器处理 |  |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理 |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途径村庄时减速慢行 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 设油烟净化器1台，处理效率大于60% |  |
| 废水 | 生活废水 | SS | 生活废水排入旱厕，定期清掏外运 | 不外排 |
|  | 搅拌仓冲洗废水 | SS | 沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 洗车平台废水 | SS | 设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 1座100m3初期雨水收集池 | 不外排 |
| 固体 废物 | 废油 | 危废 | 在厂区东南角设置一10m2的危险废物间，危险废物暂存在危险废物间，定期交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 固废 | 设封闭式垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 除尘灰 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 合理处置 |
|  | 废焊条及焊渣 | 固废 | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 边角料及不合格产品 | 固废 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  | 沉淀池沉渣 | 固废 | 返回生产系统作为原料 | 合理处置 |
| 噪声 | 运输车辆、搅拌机、配料机、布料机、除尘风机及生产线 | 噪声 | 设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。 2、在严格管理过程中，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。 |

# 结论与建议

9.1结论 9.1.1建设项目概况 山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目位于忻州市繁峙县山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南。厂址中心坐标为东经113°23'30.50"，北纬39°13'25.80"。本项目已与原万达粉丝蛋白厂签订土地租赁合同，占地面积为8000平方米。厂区四邻关系：本项目北侧为108国道，南侧、西侧和东侧为耕地。 根据《产业结构凋整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此本项目不违背国家产业政策要求。 9.1.2环境质量现状 （1）环境空气 本次评价引用2019年繁峙县环境空气例行监测数据，NO2、CO、O3(8h）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、SO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；由TSP监测结果可知本项目区域的TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 本项目最近地表水为滹沱河，属于“源头——下茹越水库出口”区段，为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准，监测断面为乔儿沟断面。根据忻州市生态环境局发布的《忻州市2020年2月地表水监测断面水质情况月报》，乔儿沟断面水质类别为II类，项目区域地表水水质状况良好。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值在52.3~56.4dB(A)之间，夜间噪声值在42.4~46.4dB(A)之间，厂区南侧、西侧和东侧各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求，厂区北侧监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 （4）土壤环境质量现状 本项目3个监测点位所有监测项目均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。项目占地范围内土壤环境质量良好。 （5）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 9.1.3污染物排放情况 本项目设置全封闭原料库，仓顶安装洒水装置，雾炮；生产车间进行全封闭建设，在每条线的砂子和石子的料斗上方设置集尘罩，在搅拌机入料口上方处设集尘罩，废气经集尘罩收集后通过管道输送至布袋除尘器处理；2台二氧化碳保护焊焊机配备1台移动式双臂焊烟净化器；筒仓粉尘通过内部管道收集，后经高效布袋除尘器处理；运输道路硬化，定期洒水；设油烟净化器1台，处理效率大于60%；生活污水进入旱厕，定期清掏外运；设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用；搅拌仓冲洗废水沉淀后循环利用；固体废物可以合理处置；噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 9.1.4主要环境影响 9.1.4.1环境空气 本工程运营期，对大气环境影响较大区域主要集中在厂区附近，随着距离的增加，污染浓度逐渐减小，对周围各敏感点的影响均很小。本项目配料搅拌工序中产生的粉尘以及筒仓呼吸粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值，焊接烟尘的排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放的浓度限值。因此，本项目在严格执行环评提出的各项污染防治措施后，其排污对环境的影响较小。 9.1.4.2地表水 （1）生活污水：生活污水排入旱厕，定期清掏外运。 （2）洗车平台废水：设洗车平台1座，结构为水泥硬化防渗池，运输车辆进出厂区必须清洗轮胎，洗车平台四周设集水槽，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用。 （3）搅拌仓冲洗废水：在生产车间设1座3m3沉淀池，结构为水泥硬化防渗池，收集搅拌仓冲洗废水引入沉淀池，沉淀后循环利用。 （4）初期雨水：初期雨水经初期雨水池收集后回用于生产。 9.1.4.3声环境 本项目运输车辆、搅拌机、配料机、布料机、除尘风机及生产线产生噪声。环评要求周围绿化；加强管理对运输车辆管理；车辆经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛。本项目运营后，对关心点影响甚微。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 9.1.4.4固废 办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；边角料及不合格产品、沉淀池沉渣全部作为原料回用于搅拌工序中；除尘灰可作为原料使用；废焊条及焊渣收集后外售；废油暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理。项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 9.1.4.5土壤环境 经分析，项目产生的各类污染物均能得到有效控制，对土壤环境产生影响较小。 9.1.5环境管理与监测计划 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的环境监测站或自设环保监测站，负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 9.1.5环保投资和总量控制结论 本项目总投资500万元，其中环保投资70.3万元，占总投资比例为14.06%。 本项目运营产生的污染物中需要进行总量控制的是工业粉尘和烟尘。 根据计算，本项目污染物预计排放量为工业粉尘0.0438t/a，烟尘0.000413t/a。 因此，本次需要申请总量控制的指标为工业粉尘0.0438t/a，烟尘0.000413t/a。 根据忻州市生态环境局繁峙分局出具的《山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目》（2020-022），本项目总量控制指标：粉尘0.0438t/a；烟尘0.000413t/a。 9.1.6、评价结论 综上所述，山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目的建设符合国家产业政策，符合繁峙的总体规划，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。认真搞好绿化，美化厂区环境。 2、积极完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。 3、加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并与环保部门及时联系和沟通。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 地理位置及环境保护目标图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 四邻关系图 附图3 总平面布置示意图 附图4 交通位置图 附图5 河流水系图 附图6 繁峙县乡镇水源地分布图 附图7 繁峙县生态功能区划图 附图8 繁峙县生态经济区划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目

土壤环境影响评价

山西中安质环环保科技工程有限公司

二O二O年十二月

目录

1 概述	1

2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标	1

2.1评价等级确定	1

2.2评价范围及敏感目标分布	2

3 土壤环境质量现状监测与评价	2

3.1 现状监测	2

3.2现状评价	5

4 土壤环境影响分析	8

5 土壤污染防治措施	8

5.1 过程控制措施	8

5.2 跟踪监测	9

6 土壤环境影响评价自查表	9

## 1 概述

山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目位于忻州市繁峙县山西省繁峙县下茹越乡大沟村108国道南。

本次评价按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对本项目厂区及周边的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查的基础上，进行了土壤环境的现状监测，并根据厂区实际提出了保护措施。

## 2 土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

### 2.1评价等级确定

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A的“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”类项目，项目类别为Ⅲ类；属于污染影响型，占地面积为8000m2，占地规模属于小型（≤5hm2）、建设项目周围50m范围内有耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据污染影响型敏感程度分级表2-1与污染影响型评价等级划分表2-2，本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表2-1   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-2   污染影响型评价工作等级划分表

|  | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

### 2.2评价范围及敏感目标分布

本项目评价等级为三级，根据导则现状调查范围规定，污染影响型项目三级评价以厂区及周边外扩0.05km为评价范围，现状调查范围表见2-3。

评价范围内土壤敏感目标为项目东侧、西侧以及南侧的耕地。

表2-3  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

## 3 土壤环境质量现状监测与评价

### 3.1 现状监测

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行(HJ964-2018)相关要求，受山西省繁峙县牧森建材加工有限公司委托，2020年9月20日，杭州普洛赛斯检测科技有限公司对本项目进行了现场土壤取样工作，取样频次为1次。

#### 3.1.1监测点布设

根据建设项目土壤环境影响类型、土地利用类型、评价工作等级，采用均布性与代表性相结合的原则，使监测点充分反映建设项目调查评价范围内的土壤环境现状。

（1）调查评价范围内，每个土壤类型至少设置 1个表层样监测点，尽量布置在未受人为污染或相对未受污染的区域。

三级评价监测点布设具体要求参见表3-1。

表3-1 土壤环境现状监测布点

| 评价工作等级 | 占地范围内a | 占地范围外 |
| --- | --- | --- |
| 三级 | 污染影响型 | 3 个表层样点 | -- |
| a: 表层样在0～0.2m取样。 |

3.1.1.1 占地范围内

项目占地为8000m2，依据表3-1，占地范围内需布设3 个表层样点。在考虑本工程平面布置的基础上，占地范围内土壤监测点布设位置和基本情况参见图3-1和表3-2。

表3-2  占地范围内监测点布设情况表

#### 3.1.2监测时间

2020年9月20日，采样一次。

#### 3.1.3监测因子

土壤环境的监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子；基本因子为GB15618、GB36600中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子。

代表不同土壤类型和用地类型的表层样监测点，监测基本因子和特征因子，其它表层样和柱状样监测点仅监测特征因子。

3.1.3.1 基本因子

（1）建设用地监测基本因子

①重金属和无机物

包括：砷、汞、铅、镉、六价铬、铜和镍。

②挥发性有机物

包括：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯。

③半挥发性有机物

包括：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

3.1.3.2 特征因子

本建设项目没有特征因子。

#### 3.1.4 检测分析方法

土壤现状监测样品的采集、保存、分析与质量控制均按HJ/T166、HJ25.1、HJ25.2、GB36600、GB15618等要求进行。

本项目土壤具体检测标准、方法参见表3-3。

表3-3  检测项目方法仪器一览表

| 检测 项目 | 方法标准 | 分析方法 监出限 |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 原子荧光法GB/T 22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 砷 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 铬（六价） | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | 1 mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 0.1 mg/kg |
| 汞 | 冷原子吸收分光光度法GB/T 17136-1997 | 0.005 mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | 5 mg/kg |
| 半挥发性有机物 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | / |
| 挥发性有机物 | 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | / |
| pH 值 | 玻璃电极法NY/T 1377-2007 | / |

#### 3.1.5检测结果

本项目土壤检测结果参见表3-4。

表3-4  占地范围内表层样土壤全因子检测结果一览表

（pH无量纲、单位：mg/kg）

### 3.2现状评价

#### 3.2.1评价标准

根据调查评价范围内的土地利用类型，建设用地选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值进行评价。评价因子在GB3660等标准中未规定的，可参照行业、地方或国外相关标准进行评价，无可参照标准的只给出现状监测值。具体评价标准参见表3-5。

表3-5   建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 4 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 5 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 6 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 7 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 9 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 11 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 12 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 17 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 18 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 20 | 三氯乙烯 | 79-01-06 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 22 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 24 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 25 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 930-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 27 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 28 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 463 | 570 | 500 | 570 |
| 29 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 30 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 33 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 34 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 36 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 37 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 38 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 40 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 43 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |

#### 3.2.2评价方法

采用单因子指数法进行土壤环境质量现状评价：

式中：--土壤中污染物i的单因子污染指数；

--监测点位土壤中污染物i的实测浓度；

--污染物i的评价标准值或参考值。

#### 3.2.3评价结果

本项目土壤评价结果参见表3-6。

#### 3.2.4 评价结论

由评价结果可知，项目建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准，项目区域土壤质量良好。

表3-6  占地范围内土壤特征因子评价结果一览表

## 4 土壤环境影响分析

项目施工过程中的设备冲洗废水直接排放的话，可能通过地表入渗对土壤环境产生影响。

本项目对土壤环境影响主要是生产过程中产生的颗粒物沉降对土壤环境影响。

项目土壤环境影响类型与影响途径表见表3-7。

表1-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | √ | / |
| 运营期 | √ | / | / | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

根据项目所在地环境特征和项目特点，考虑到建设项目可能对土壤环境的影响，根据项目所在区域环境质量状况、结合项目排污特征，项目土壤环境影响源及影响因子识别表见表3--8。

表3-8 项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 影响因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配料工序 | 生产过程 | 大气沉降 | 颗粒物 |

## 5 土壤污染防治措施

### 5.1 过程控制措施

（1）施工期：本项目生产车间利用原有车间，施工过程中基本不会产生施工废水，施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。

施工人员生活污水水质简单，用于施工场地洒水抑尘。

- 运营期：

颗粒物对土壤环境影响分析

大气中排放的颗粒物污染物以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及各种气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。

据资料记载，根据土壤的容重和耕作层的厚度，耕作层土壤重量为250kg/m2左右，而本项目正常运行后排放的粉尘量0.044213t/a，假定排放量的70%为大于10μm的可沉降颗粒物，则年降落到地面的烟粉尘量约为0.031t/a，假定在当地气象条件下，根据全年风频预测这部分颗粒物中的50%左右，降落在其主导风向下风轴线方向两侧扇形区内，则降尘量达0.0155t/a，另外这部分降尘量中有80%的颗粒物仅落在以厂址为中心、半径为0.5km的圆内，而且是均匀分布，则降尘的落地强度为：烟(粉)尘降落强度(0.0155t/a×l06×0.8)/(5002π)=0.016g/m2.a，假设上述降尘不被植物的叶片截留而全部土壤，该量占耕作层土壤重量小于0.6%，其比例很小，故对土壤的结构和理化性质不会产生明显的影响。

综上所述，采取上述措施后，本项目不会对周围土壤造成较大影响。

### 5.2 跟踪监测

根据土壤导则，评价工作等级为三级的建设项目必要时可开展跟踪监测。本项目采取大气污染防治措施后，不会对周围土壤造成较大影响，因此，本项目可不开展跟踪监测。

## 6 土壤环境影响评价自查表

山西省繁峙县牧森建材加工有限公司漏缝板生产项目土壤环境评价自查表见表6-1。

表6-1  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | 8000m2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（厂界四周）、距离（＜50m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级( |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | 0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）标准中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测项目均满足GB/36600-2018中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（影响极小，可以接受 ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | / | / | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

旱厕，定期清掏

2.4

生活用水

0.48

1.92

0.2

原料区雾化喷淋装置用水

0.2

9

原料搅拌用水

9

13.13，非采暖期

新鲜水

12.98，采暖期

洗车平台用水

0.52

0.52

道路洒水

0.3

0.3

0.36

成品日常蒸养用水

0.36

非采暖期

0.15

绿化用水

0.15

0.2

搅拌仓冲洗用水补水

0.2

主体工程

安装工程

扬尘、噪声、建筑弃渣

噪声、

废弃包装物

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

砂子、石子

水泥、粉煤灰

占地规模

工作等级

敏感程度