繁峙县林鑫铁选厂

年产 20万吨铁精粉技改扩建项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：繁峙县林鑫铁选厂

环评单位：山西晋新科源环保科技有限公司

编制时间：二零二一年一月

目  录

1 概述	1

1.1建设项目背景和特点	1

1.2环境影响评价工作过程	1

1.3项目可行性判定	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	10

1.5环境影响评价主要结论	11

2 总则	12

2.1编制依据	12

2.2评价因子与评价标准	16

2.3评价工作等级	22

2.4评价范围	27

2.5相关规划及环境功能区划	28

2.6主要环境保护目标	38

3工程分析	40

3.1原有工程	40

3.2本项目概况	50

3.3工艺流程	68

3.4公用工程	71

3.5环境影响因素分析	74

3.6项目技改扩前后污染物情况分析	88

3.7总量控制	89

4 环境现状调查与评价	91

4.1地理位置	91

4.2自然物理环境	91

4.3自然生物（态）环境概况	91

4.4环境质量现状调查及评价	91

5环境影响预测与评价	92

5.1建设期环境影响分析	92

5.2运行期环境影响分析	96

6环境保护措施及其可行性分析	190

6.1施工期环境保护措施及其可行性分析	190

6.2营运期环境保护措施及其可行性分析	193

7 环境经济损益分析	209

7.1环保投资估算	209

7.2环境效益分析	210

7.3社会效益分析	213

7.4损益分析结论	213

8 环境管理和环境监测计划	214

8.1环境管理	214

8.2环境监测	215

8.3排污口规范	216

8.4污染物排放清单	217

9结论与建议	221

9.1建设项目概况	221

9.2环境质量现状	221

9.3污染物排放情况	222

9.4主要环境影响分析	224

9.5环境保护措施	225

9.6公众参与	227

9.7环境管理和监测计划	227

9.8环境经济损益分析	227

9.9总结论	228

9.10建议	228

附件：

附件1  委托书

附件2  繁峙县工业和信息化局关于繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目备案的通知（繁政工信发【2019】54号），2019年6月15日；

附件3  营业执照

附件4  繁峙县环保局（繁环罚事告【2018】50号）行政处罚事先告知书及缴费收据

附件5  租赁合同、繁峙县人民政府以繁政函[2017]42号关于繁峙县林鑫铁选厂尾矿库建设项目拟用地请示的批复

附件6  引用环境质量现状监测报告（环境空气、地下水、噪声）

附件7  环境质量现状监测报告（环境空气、地下水）

附件8  环境质量现状监测报告（地下水）

附件9  环境质量现状监测报告（土壤）

附件10  尾矿成分及淋溶试验报告

附件11  尾矿综合利用协议

附件12  总量核定表

附件13  技术审查意见及复核意见

附表：

建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1建设项目背景和特点

1.1.1 项目背景

钢铁工业是国民经济支柱产业之一。我国是世界上第一产钢大国，充足的钢铁材料保证了国内经济发展的要求。铁精粉是钢铁工业的主要原料，钢铁行业要保持快速发展，就必须要有矿山企业为其提供充足的铁精粉。

繁峙县林鑫铁选厂是一家铁矿粉精加工企业，厂址位于繁峙县大营镇小店村东，始建于2008年，现阶段生产规模为年处理原矿25万吨，年产铁精矿粉10万吨。2008年12月31日，繁峙县发展计划局以“繁发改备案[2008]84号”文对原有工程予以备案。原有工程于2008年底开工建设，2010年建设完成并运行。2018年11月9日，因原有工程未办理环境影响评价文件，繁峙县环境保护局以“繁环罚听告[2018]50号文”对繁峙县林鑫铁选厂进行了行政处罚（见附件3）。目前，繁峙县林鑫铁选厂处于停产状态。为补办环评手续，同时为满足目前市场需求和提高企业产品竞争力，减小项目生产对环境的影响，繁峙县林鑫铁选厂拟投资480万元对现有生产工艺进行技术改造，在增加生产设备、提高生产效率的情况下，将生产规模扩大到年处理原矿50万吨，年产20万吨铁精粉，同时，将现有湿选尾矿库改建为干选尾矿库。2019年6月15日，繁峙县工业和信息化局以“繁政工信发[2019]54号”对繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目进行了备案（见附件2）。

1.1.2 项目特点

该项目为典型的采掘类中选矿厂的建设项目。项目产生的环境影响表现为以物质消耗型（污水、废气、固体废物）为主，以能量损耗型（噪声、振动）为辅，对生态环境影响主要表现为对土地利用等的影响。

1.2环境影响评价工作过程

1.2.1前期准备、调研和工作方案阶段

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法规的要求，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“六、黑色金属矿采选业08--铁矿采选081--全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，环评类别为报告书。为此，繁峙县林鑫铁选厂委托山西晋新科源环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告书的编写工作。

我单位接受环评委托后，即组织人员进行了现场踏勘和资料收集，结合有关规划和当地环境特征，按国家环境保护政策以及环境影响评价技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

1.2.2分析论证和预测评价阶段

在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

1.2.3环境影响评价文件编制阶段

汇总分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，编制完成了《繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书》（报审本）。2019年12月28日，忻州市生态环境局繁峙分局在繁峙县主持召开了《繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书》技术审查会。会后，我单位根据技术审查意见对报告书进行了补充和完善。2021年1月16日，环评专家对修改后的报告书进行了技术审查，并提出了复核意见。我单位根据复核意见对报告书进行了补充和完善，完成了《繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书》（公示本）。现将评价成果提交建设单位，报请主管部门审批。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 1.3项目可行性判定

1.3.1产业政策

本项目为铁精粉技改扩建项目，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目，本项目建设不违背产业政策要求。

根据山西省环境保护厅关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知（晋环发[2010]415号）文要求，单个铁矿选矿企业整合后规模应达到年入选铁矿20万吨以上，本项目年入选铁矿原矿50万吨，符合该文件的要求。

2019年6月15日，繁峙县工业和信息化局以繁政工信发[2019]54号对繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目进行了备案，同意该项目的建设。

因此，本项目符合国家产业政策的要求。

1.3.2选址符合性分析

（1）城乡发展规划

本项目位于繁峙县大营镇小店村东，距离繁峙县县城约46.28km，占地类型为工业用地，因此，本项目的选址及用地符合繁峙县总体规划要求。

（2）两区规划

根据《繁峙县生态功能区划报告》，本项目位于繁峙县大营镇小店村东，属于Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。

根据《繁峙县生态经济区划报告》，本项目位于繁峙县大营镇小店村东，属于重点开发区Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区。

本项目不违背《繁峙县生态功能区划报告》和《繁峙县生态经济区划报告》要求。

（3）环境敏感性相符性分析

本项目位于繁峙县大营镇小店村东，周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；无特殊保护的野生动物、珍稀植物。

（4）改建尾矿库合理性分析

本项目将原有湿式尾矿库改建为干排尾矿库，符合《防范化解尾矿库安全风险工作方案》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《山西省防范化解尾矿库安全风险实施方案》中相关要求，相关分析见下表1.3-1、表1.3-2、表1.3-3。

表1.3-1  与《防范化解尾矿库安全风险工作方案》的符合性分析

| 《防范化解尾矿库安全风险工作方案》 | 本项目尾矿库建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 强化源头准入，严格控制尾矿库数量 | 1.严格实行总量控制。各省（自治区、直辖市）要结合本地区国民经济和社会发展规划、土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等要求，采取等量或减量置换等政策措施对本地区尾矿库实施总量控制，自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。 | 本项目为技改扩项目，本项目不新建尾矿库，将现有湿排尾矿库改建为干排尾矿库，不涉及尾矿库扩容、“头顶库”，本项目改建尾矿库距离滹沱河525m。根据2020年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《繁峙县林鑫铁选厂尾矿库干排设计方案》可知：本项目改建干排尾矿库采用一次建坝的筑坝方式。采用黄土碾压筑坝，尾矿库设计尾矿库最大坝高为4.5m，总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3。尾矿库等别为五等。 | 符合 |
|  | 2.严格准入条件审查。鼓励新开发矿山项目优先利用现有尾矿库；确需配套新建尾矿库的，严格新建尾矿库项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离长江和黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。 |  | 符合 |
|  | 3.严格控制加高扩容。各有关部门要严格尾矿库加高扩容工程项目行政审批，强化尾矿库加高扩容项目工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。严禁审批“头顶库”、运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容项目。 |  | 符合 |
| 强化责任落实，有效管控尾矿库安全风险 | 1.全面评估管控尾矿库安全风险。尾矿库企业要构建源头辨识、过程控制、持续改进、全员参与的安全风险管控体系。强化尾矿库安全风险动态评估，制定有针对性的安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，明确落实各项管控措施的责任部门和责任人，确保安全风险管控措施有效实施，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。 | 本项目建成后，繁峙县林鑫铁选厂需对本项目改建的干排尾矿库进行安全风险动态评估，制定有针对性的安全风险管控措施，编制安全风险管控方案，明确落实各项管控措施的责任部门和责任人，确保安全风险管控措施有效实施，确保尾矿库安全风险始终处于受控状态。 | 符合 |
|  | 2.建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。尾矿库企业要建立完善在线安全监测系统，并确保有效运行。到2022年6月底前，湿排尾矿库要实现对坝体位移、浸润线、库水位等的在线监测和重要部位的视频监控，干式堆存尾矿库要实现对坝体表面位移的在线监测。 | 本项目建成后，繁峙县林鑫铁选厂需建立在线安全监测系统，并确保有效运行。本项目改建的干排尾矿库需安装对坝体表面位移的在线监测。 | 符合 |
|  | 3.完善尾矿库应急管理机制。尾矿库企业要切实完善溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并向从业人员和下游居民公布，在下游居民区建立应急警报系统，储备必要的应急救援器材、设备和物资，确保上坝道路、通信、供电及照明线路可靠和畅通。严格执行应急值班、专人巡查和事故信息报告制度，确保一旦发生险情，立即启动应急预案并迅速报告。 | 本项目建成后，繁峙县林鑫铁选厂需对本项目改建的干排尾矿库编制对溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并向从业人员和下游居民公布，在下游居民区建立应急警报系统，储备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 符合 |
| 强化综合施策，切实减少尾矿库存量 | 1.加强尾矿库闭库治理和土地综合治理。各省级人民政府要组织制定尾矿库闭库销号管理办法，对已完成闭库治理的尾矿库，必须由县级以上地方人民政府公告实施销号，不得再作为尾矿库进行使用，不得重新用于排放尾矿。运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的尾矿库，以及停用时间超过3年的尾矿库、没有生产经营主体的尾矿库，必须在1年内完成闭库治理并销号。特殊情况不能按期完成闭库的，应当报经相应的应急管理部门同意后方可延期，但延长期限不得超过6个月。 | 根据2020年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《繁峙县林鑫铁选厂尾矿库干排设计方案》可知：本项目改建干排尾矿库的服务年限为5年，尾矿库闭库后不得再作为尾矿库进行使用，不得重新用于排放尾矿。 | 符合 |
|  | 2.稳妥推进尾矿资源综合利用。加大政策引导和支持力度，积极推广尾矿回采提取有价组分、利用尾矿生产建筑材料、充填采空区等尾矿综合利用先进适用技术，鼓励尾矿库企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，从源头上消除尾矿库安全风险。 | 根据2020年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《繁峙县林鑫铁选厂尾矿库干排设计方案》可知：本项目改建干排尾矿库总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3。本项目建成后年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，每年排入尾矿库的尾砂量仅有2.6万吨（约合1.79万m3） ，符合“通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，从源头上消除尾矿库安全风险”。 | 符合 |

②与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析

表1.3-2  与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性分析

| GB18599-2020要求 | 实际条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 4贮存场和填埋场选址要求： 4.3贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 4.4贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 4.5贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 本项目尾矿库位于繁峙县横涧乡东淤地村北，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；尾矿库范围内无活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等；尾矿库不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内，符合要求。 | 符合 |
| 5贮存场和填埋场技术要求 5.2I类场技术要求 5.2.1当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 | 通过尾矿浸出液的试验结果可知，本项目尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。原有工程尾矿库建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），符合要求。 | 符合 |
| 9 封场及土地复垦要求 9.1 当贮存场、填埋场服务期满或不再承担新的贮存、填埋任务时，应在2年内启动封场作业，并采取相应的污染防治措施，防止造成环境污染和生态破坏。封场计划可分期实施。尾矿库的封场时间和封场过程还应执行闭库的相关行政法规和管理规定。 9.2 贮存场、填埋场封场时应控制封场坡度，防止雨水侵蚀。 9.3 I类场封场一般应覆盖土层，其厚度视固体废物的颗粒度大小和拟种植物种类确定。 | 本项目尾矿库退役前1年，应做出闭场处理设计和安全维护方案。本项目废矿库生态恢复措施主要有：1、扬尘治理；2、滑坡预防；3、尾矿库复垦，根据尾矿库所处地区气象条件、植被恢复方式、土源情况进行不同厚度覆土，因地制宜进行植被恢复和综合利用。恢复植被的覆土厚度不低于10cm。 | 符合 |
| 10 污染物监测要求 10.1.1企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》《企业事业单位环境信息公开办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，并公开监测结果。 | 本项目建成后，企业需按照有关法律和《环境监测管理办法》《企业事业单位环境信息公开办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，并公开监测结果。 | 符合 |

③与《山西省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的符合性分析

表1.3-3  与《山西省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的符合性分析

| 《山西省防范化解尾矿库安全风险实施方案》 | 本项目尾矿库建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （二）严格落实准入条件，严控尾矿库数量。 1.严格管控数量。自2020年起，各市要结合本地区国民经济和社会发展规划，从土地利用、安全生产、水土保持和生态环境保护等方面，采取等量或减量置换等政策措施，对本地区尾矿库实施总量控制，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。市、县两级人民政府要建立完善尾矿库基本情况公告制度，主动接受新闻媒体和社会公众监督，每年年初将上年度尾矿库名称、地址、数量、所属或管理单位等信息在当地政府和有关部门网站以及当地主流媒体上进行公告。 2.严格审查准入条件。新开发矿山建设项目鼓励优先利用现有尾矿库，确需配套新建的尾矿库，应严格履行项目立项、项目选址、河道保护、安全生产、生态环境保护等方面的审查程序，对于不符合产业总体布局、国土空间规划、河道保护、安全生产、水土保持、生态环境保护等国家和省有关法律法规、规程规范标准和政策要求的，一律不予批准。严格控制新建独立选矿厂尾矿库；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库；严禁在距离黄河干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库；新建四等、五等尾矿库必须采用一次建坝方式。 3.严格控制加高扩容。各有关部门要明确责任分工，严格尾矿库加高扩容工程（改扩建工程）项目行政审批，强化工程勘察、安全评价、水土保持、环境影响评价、工程设计、施工监理等工作，凡不满足国家和省有关法律法规、规程规范标准和政策要求的，一律不予批准。尾矿库的加高扩容工程（改扩建工程）只能进行一次，只能在原尾矿库等别上提高一个等别；对湿排尾矿库的加高扩容工程（改扩建工程），原则上要采用干排方式。严禁审批“头顶库”加高扩容工程（改扩建工程）和运行状况与设计不符的尾矿库加高扩容工程（改扩建工程）项目。 | 本项目为技改扩项目，本项目不新建尾矿库，将现有湿排尾矿库改建为干排尾矿库，不涉及尾矿库扩容、“头顶库”，本项目改建尾矿库距离滹沱河525m。根据2020年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《繁峙县林鑫铁选厂尾矿库干排设计方案》可知：本项目改建干排尾矿库采用一次建坝的筑坝方式。采用黄土碾压筑坝，尾矿库设计尾矿库最大坝高为4.5m，总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3。尾矿库等别为五等。 | 符合 |
| （三）加强责任落实，有效防范管控安全风险。 5.建立健全尾矿库应急管理和响应机制。尾矿库企业要建立完善溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并及时向从业人员和下游居民公布，要严格执行应急值守、专人巡查、事故信息报告制度，在下游居民区建立健全应急警报系统，做好应急救援器材、设备和物资储备工作，保障上坝道路、通信、供电及照明线路畅通可靠，确保一旦发生险情，立即启动应急预案并迅速报告。 | 本项目建成后，繁峙县林鑫铁选厂需对本项目改建的干排尾矿库编制对溃坝、漫顶、排洪设施损毁等事故专项应急预案、环境应急预案和现场处置方案，并向从业人员和下游居民公布，在下游居民区建立应急警报系统，储备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 符合 |
| （四）提升综合治理和综合利用效能，压减尾矿库存量。 2.科学合理推进利用尾矿资源。加大政策指导支持力度，鼓励企业利用先进技术工艺，积极开展尾矿综合利用，通过采取生产建筑材料、采空区充填、回收尾矿中的有用组分等方式，有效改进尾矿生产和堆存方式，减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库。推进在尾矿产生和堆存集中的地区建设一批尾矿综合利用典型示范项目和示范基地。尾矿回采再利用工程要符合安全等有关要求，严格按照经审查批准的回采设计实施，加强回采期间的安全管理和检查巡查，未经审查批准严禁实施回采作业。严禁在同一座尾矿库内同时进行尾矿回采和排尾作业。对尾矿库矿产资源的再利用，有生产经营主体的尾矿库由采矿权人实施，无生产经营主体的尾矿库由县级人民政府指定的管理部门组织实施。 | 根据2020年11月铜源国际工程设计研究有限公司编制的《繁峙县林鑫铁选厂尾矿库干排设计方案》可知：本项目改建干排尾矿库总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3。本项目建成后年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，每年排入尾矿库的尾砂量仅有2.6万吨（约合1.79万m3），符合“通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，从源头上消除尾矿库安全风险”。 | 符合 |

1.3.3“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。生态红线规定依据主要包括《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划》《全国生态脆弱区保护规划纲要》《全国海洋功能区划》《中国生物多样性保护战略与行动计划》等国家文件和地方相关规划。

山西省生态保护红线尚未划定完成，山西省为内陆省份，根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。

根据《全国主体功能区规划》及《全国生态功能区划》等国家文件，本项目选址不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”，不属于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内，符合生态保护红线保护要求。

（2）环境质量底线

评价收集了繁峙县2018、2019年环境空气例行监测数据。2018年，繁峙县环境空气主要污染物SO2、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；2019年繁峙县NO2年平均质量浓度、及O3百分位数质量浓度、CO百分位数质量浓度达标，SO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度和百分位数日平均质量浓度均超标。繁峙县属于环境空气不达标区。

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月10日至2018年12月16日对繁峙县林鑫铁选厂设备升级改造项目（该项目实际未建）大气环境现状的监测报告中SO2、NO2、PM2.5、PM10的监测数据；同时，2020年3月30日~4月5日，建设单位委托山西云平台曦景环境监测有限公司对区域TSP进行了监测。监测结果表明：评价区SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP浓度范围均未超过环境空气质量二级标准。

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司2018年12月20日对繁峙县林鑫铁选厂设备升级改造项目（该项目实际未建）地下水环境现状的监测报告；同时在评价期间委托山西云平台曦景环境监测有限公司对本项目区域地下水井进行了现状监测，监测时间分别为2020年4月2日、2020年9月5日。其中，2018年12月监测时，后所水井硝酸盐超标（超标倍数0.49）、南水磨水井总硬度（超标倍数0.16）和溶解性总固体（超标倍数0.31）超标，其余监测数据均满足地下水Ⅲ类标准；2020年4月、2020年9月，各个监测井水质监测结果将军满足Ⅲ类标准要求，说明该区域地下水环境整体良好。

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月16日对繁峙县林鑫铁选厂的声环境现状监测报告，监测表明，厂界噪声监测值昼间噪声在56.6dB（A）-57.5dB（A）之间，夜间噪声在43.1dB（A）-49.3dB（A）之间，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，污染物排放能够达标排放，对周边环境影响较小，不会对区域环境质量造成明显恶化。

（3）资源利用上线

资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目是对铁矿石进行磁选，年处理原矿50万吨，年产20万吨铁精粉，年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余2.6万吨排入尾矿库，原料利用率较高。繁峙县铁矿资源丰富，项目周边铁矿采选企业较多，原料来源合法，本项目的建设有利于当地铁矿资源的深度加工，提高铁矿资源的利用率和工业价值；项目用水、用电均遵循节能环保的原则，项目建设不会突破当地水资源利用上线；项目不属于“两高”行业，“十小”企业；因此本项目的建设并不违背资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据要求，在《全国生态功能区划》国家重点生态功能区以及工业园区范围内需编制环境准入负面清单。

本项目选址不在《全国生态功能区划》国家重点生态功能区范围内；本项目位于繁峙县大营镇小店村东，繁峙县尚未编制环境准入负面清单，本项目属于允许类。项目建设现已取得繁峙县工业和信息化局备案文件，符合国家及山西省产业政策，因此本项目不违背环境准入负面清单要求。

因此，繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目与“三线一单”要求相符合。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目为铁精粉技改扩建项目，根据项目所在地环境状况和工程特点，本次评价工作重点为运营期的环境影响。本项目主要关注的环境问题如下：

（1）通过对区域环境质量现状评价，了解项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

（2）本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

（3）根据项目特点及污染特征，关注选矿过程产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

本项目运营期间产生的环境影响主要有:

（1）大气环境影响：关注原料铁矿和产品铁精粉堆放扬尘、原料破碎粉尘、球磨机入口粉尘、道路运输扬尘以及尾矿堆存扬尘对大气环境的影响；

（2）水环境影响：关注选矿废水、生活污水可能对周围水环境的影响；

（3）噪声影响：关注运营期破碎、高频筛、球磨机、磁选机、运输作业等产生的噪声控制措施的可行性及厂界达标可行性；

（4）固废方面：重点关注尾矿的去向及处置对周围环境的影响；

（5）运营期废气、废水、固体废物和噪声的排放，将会对周围动植物、土壤和农作物及生态环境产生一定的不利影响。

1.5环境影响评价主要结论

繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目符合当前国家产业政策和地方政策要求，环保措施技术适用可行，废气、废水、噪声满足污染物达标排放，固体废物综合利用或合理处置，符合清洁生产和循环经济要求；项目实施后，不会改变区域环境和周边敏感点的环境功能区划。因此，在建设单位认真落实报告中提出各项污染防治措施的前提下，加强建设和运营过程的环境管理，项目建设可行。

2 总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修正，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修正，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年修正，2018年12月29日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修正，2012 年 2 月 29 日施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年修正，2018年10月26日施行；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年修正，2004年8月28日施行；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2010年修正，2011年3月1日施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版）；

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办[2014]30号；

（15）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号，2018.7.7；

（16）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号），2005年12月3日；

（17）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2013〕37号）（2013年9月12日）；

（18）《关于印发水污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2015〕17号）（2015年4月16日）；

（19）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日）；

（20）《全国生态保护“十三五”规划纲要》，2016年10月；

（21）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环境保护部，环发〔2012〕134号）；

（22）《关于印发<关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知>》（环境保护部，环发〔2012〕77号，2012年7月3日)；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）（2018年7月16日）；

（24）关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告（2018年10月12日）；

（25）中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第21号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（26）“关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》 的公告”生态环境部公告 2019年第8号；

（27）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部，2013 年第36号，2013年6月8日）；

（28）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，环办〔2014〕34号，环境保护部办公厅文件，2014年4月3日）。

2.1.2 地方环境保护法规、规章

（1）《山西省环境保护条例（2016年修订）》(2017年3月1日施行)；

（2）《山西省大气污染防治条例》（2018年修订）(2019年1月1日实施)；

（3）《山西省大气污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]52号），2018年6月21日；

（4）《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]55号），2018年6月21日；

（5）《山西省土壤污染防治2018年行动计划》（晋政办发[2018]53号），2018年6月21日；

（6）山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

（7）山西省环境保护厅晋环发[2015]64 号“关于印发《山西省环境保护厅审批 环境影响评价文件的建设项目目录（2015）年本》的通知；

（8）山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”的通知；

（9）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（晋政办发[2019]39号），2019年6月3日；

（10）《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）；

（11）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）（2019年11月1日）

（12）《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015)。

（13）《忻州市大气污染防治2018年行动计划》，2018年6月21日；

（14）《忻州市水污染防治2018年行动计划》，2018年7月17日；

（15）《忻州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

（16）《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（忻政办发[2019]70号），2019年6月27日；

（17）忻州市人民政府办公室《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（忻政办发〔2020〕36号），2020年4月3日

（18）《繁峙县大气污染防治2018年行动计划》。

（19）繁峙县人民政府办公室《繁峙县打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（繁政办发〔2020〕19号），2020年5月11日。

2.1.3 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（11）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006)；

（12）《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）；

（13）《尾矿库安全技术规范》（AQ2006-2005）；

（14）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（15）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（16）山西省《工矿和工程建设区水土保持技术规范》（DB/14-274-91）。

2.1.4 相关规划

（1）《山西省生态功能区划》；

（2）《繁峙县城总体规划（2012~2030）》；

（3）《繁峙县生态功能区划报告》；

（4）《繁峙县生态经济区划报告》；

（5）《五台山风景名胜区总体规划》。

2.1.5 项目依据

（1）繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响评价委托书；

（2）繁峙县工业和信息化局关于年产20万吨铁精粉技改扩建项目备案的通知（繁政工信发（2019）54号）；

（3）大气环境、地下水环境、声环境质量现状监测报告（山西蓝源成环境监测有限公司，蓝源成环监（普）字（2018）第1098号）；

（4）大气环境、地下水环境质量补充现状监测报告（山西云平台曦景环境监测有限公司，曦景监字H2003008号，曦景监字H2009003号）；

（5）土壤环境质量现状监测，江苏格林勒斯监测科技有限公司，2019年11月（江苏格林勒斯监测科技有限公司，报告编号GE2003220201B01、GE2003220201B02、GE1911040501B）。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

2.2.1.1环境影响因素识别

1、施工期环境影响因素识别

施工期间对环境的影响在很大程度上取决于项目特点、施工季节以及项目所处的地形、地貌等环境因素。施工期环境影响因素识别见表2.2-1。

表2.2-1  施工期环境影响因素识别一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 施工机械、运输车辆 | 扬尘、粉尘 |
|  |  | 建筑材料堆场 |  |
| 2 | 水环境 | 施工场地废水、生活污水等 | SS、COD、BOD5 |
| 3 | 声环境 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |
| 4 | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾、生活垃圾 |
| 5 | 生态环境 | 土地平整、挖掘及项目占地 | 水土流失、植被破坏 |

2、运营期环境影响因素识别

根据项目的排污特点及所处自然环境特征，确定运营期过程中环境影响因素。运营期环境影响因素识别见表2.2-2。

表2.2-2 运营期环境影响因素识别一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染源 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 原料库、精铁矿库 | 扬尘、粉尘 |
|  |  | 原料输送、破碎、球磨机入口 |  |
|  |  | 运输 |  |
| 2 | 地表水 | 选矿废水 | COD、BOD、NH3-N、SS、石油类等 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N、SS |
| 3 | 地下水 | 沉淀池 | SS、铁、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物及氰化物 |
| 4 | 声环境 | 生产设备（破碎机、球磨机、磁选机、高频筛等） | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |
| 5 | 土壤 | 矿石堆场、尾矿 | 铁、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物及氰化物 |
| 6 | 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 |
|  |  | 破碎 | 废石、除尘灰 |
|  |  | 磁选 | 尾砂 |
|  |  | 机械设备维修保养 | 废机油、废油桶 |

2.2.1.2评价因子筛选

根据项目区域环境，经过对工程的影响因素分析、工程建设的主要排污环节分析及环境要素分析，确定本次环境影响评价的主要评价因子，评价因子筛选结果详见表 2.2-3。

表2.2-3 环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | PM10、TSP |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、 pH值、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氯化物、氰化物、镉、、菌落总数、总大肠菌群 | 氟化物 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | — | 生活垃圾、尾砂、除尘灰、废石、废机油等 |
| 土壤 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,1-二氯乙烯、反1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 | 氟化物 |

2.2.2评价标准

2.2.2.1 环境质量标准

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类的规定，项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准。标准值见表2.2-4。

表2.2-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物 | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 | μg/m3 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 3 | TSP | — | 300 | 200 |  |
| 4 | PM10 | — | 150 | 70 |  |
| 5 | PM2.5 | — | 70 | 35 |  |
| 6 | O3 | 200 | 160(8h) | — |  |
| 7 | CO | 10 | 4 | — | mg/m3 |

2、地表水

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目雨水受纳水体滹沱河,属源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，功能代码为32一般鱼类用水与一般源头水区、22地表水饮用水源补给区和地下水水质重点保护河段，水质要求为Ⅲ类。本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见表2.2-5。

表2.2-5 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

| 污染物 | pH | 硫化物 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤0.2 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |
| 污染物 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L |

3、地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类以人体健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，则拟建厂区区域地下水质量定为Ⅲ类，执行地下水Ⅲ级水质标准，具体见表2.2-6。

表2.2-6	 地下水质量标准   单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 （以N计） | 亚硝酸盐（以N计） | 挥发性酚类 | 氰化物 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 总汞 | 铬 （六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 |
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 项目 | 锰 | 溶解性 总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耗氧量 |
| 标准 | ≤0.10 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤100 | ≤3.0 | ≤3.0 |

4、声环境

本项目所在区域为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值详见表2.2-7。

表2.2-7  声环境质量标准       单位：dB（A）

| 标准 | 时 段 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 昼 间 | ≤60 |
|  | 夜 间 | ≤50 |

5、土壤环境

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）建设用地分类，本项目选矿厂、尾矿库为第二类用地，应执行第二类用地土壤风险筛选值和管制值对场地土壤进行判定，筛选值及管制值具体见下表。

表2.2-8  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烯 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烯 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.35 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（建3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |

项目周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值和管制值对农田土壤进行判定，筛选值及管制值具体见下表。

表2.2-9  农用地土壤污染风险筛选值和管制值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH＞7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 25 | 100 |
| 2 | 汞 | 0.6 | 4.0 |
| 3 | 砷 | 250 | 1300 |
| 4 | 铅 | 100 | / |
| 5 | 铬 | 170 | 1000 |
| 6 | 铜 | 3.4 | 6.0 |
| 7 | 镍 | 190 | / |
| 8 | 锌 | 300 | / |

2.2.2.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）食堂油烟

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模，见表2.2-10。

表2.2-10 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）   单位：mg/m3

| 规 模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

（2）工业粉尘

根据《山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局联合发布《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》中的规定：自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目（已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉）执行相应大气污染物特别排放限值标准。故本项目粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6、表7中大气污染排放的要求，见2.2-11。

表 2.2-11 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 污染物排放监控位置 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂、排土场、废石场、尾矿库厂界 | 无组织排放筒 | 1.0mg/Nm3 |
|  | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎 | 车间或生产设施排气 | 10.0mg/Nm3 |

2、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表2.2-12。

表2.2-12  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见表2.2-13。

表2.2-13   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类 别 | 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（3）固体废物

本项目工业固体废物2021年7月1日前处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB189599—2001）及2013修改单中相应要求；自2020年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。

2.3评价工作等级

2.3.1环境空气评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

依照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对评价区环境空气评价等级进行确定。本项目排放的大气污染物主要有破碎时产生的粉尘和物料堆存产生的粉尘等，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级。分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi ×100%

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价工作级别划分的依据

评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分。

表2.3-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

以项目主要污染源作为估算源进行估算，主要污染物为TSP、PM10等，根据估算模式预测结果见表2.3-2。

表2.3-2 本项目采用估算模式计算的评级等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨机入口 | PM10 | 12.33 | 202 | 450 | 2.74 | / | 二级 |
| 破碎工序 | PM10 | 14.87 | 202 | 450 | 3.30 | / | 二级 |
| 尾矿库 | TSP | 60.09 | 151 | 900 | 6.68 | / | 二级 |

（3）评价工作级别确定

综合以上分析，本工程污染源最大地面浓度占标率Pmax=6.68%，大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作级别的确定原则，本项目大气环境影响评价工作级别为二级。

2.3.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目。

本项目生产废水主要为选矿车间废水，闭路循环利用；生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，用于厂区洒水抑尘。废水不进入地表水环境，为间接排放，因此地表水环境评价等级为三级B。

2.3.3地下水环境评价等级

（1）地下水评价一般性原则

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于“G黑色金属--42、采选（含单独尾矿库）--报告书全部”，本项目尾矿库地下水项目类别为Ⅰ类、选矿厂为Ⅱ类，则本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

（2）地下水敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-3。

表2.3-3    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目下游有居民分散式饮用水井，建设项目地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.3-4。

表2.3-4    建设项目工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅰ类项目，敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为一级。

2.3.4声环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价等级划分办法：建设项目所处的声环境功能区为2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

项目处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，项目运营后通过预测计算，项目运营后环境敏感点噪声级增高量小于3dB(A)，周围受影响人口无明显变化。本项目声环境影响评价等级为二级。

2.3.5土壤环境评价等级

- 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响型项目，本项目涉及选矿厂、尾矿库两个场地，因此需分别开展土壤评价工作。本项目尾矿库占地面积16668m2（＜5hm2），选矿厂占地面积21332m2（＜5hm2），则本项目尾矿库、选矿厂的占地规模均为小型。

（2）土壤环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-5。

表2.3-5 土壤环境污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

本项目厂址周围存在耕地，因此建设项目土壤环境敏感程度为敏感。

（3）工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表2.3-6。

表2.3-6    建设项目工作等级分级表

| 占地规模 工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

经对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目选矿厂属于“采矿业--其他”，属Ⅲ类项目，周边敏感程度为敏感，选矿厂土壤环境影响评价工作等级为三级；尾矿库属于“环境和公共设施管理业--采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，为Ⅱ类项目，周边敏感程度为敏感，尾矿库土壤环境影响评价工作等级为二级。

2.3.6生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），建设项目生态环境影响评价工作等级划分见表2.3-7。

表2.3-7 　生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2 km2~20 km2 或长度50km~100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目占地面积38000m2＜2km2，项目周围无自然保护区、风景旅游区、文物保护区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等特殊及重要生态敏感区，属于影响区域生态敏感性的一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价等级为三级。

2.3.7环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目为铁矿石分选，根据本项目铁矿石石基本化学成分可知，其主要成分多为稳定态化合物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目铁矿石不在该名录所列范畴，且根据固体废物浸出毒性监测结果，本项目尾矿浸出液中所分析的元素均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中浸出液中危害成分浓度限值。因此，项目填充材料铁矿石属于Ⅰ类一般工业固体废物，不涉及物质危险性标准表中所列的有毒、易燃和爆炸性等危险物质，不含有重大危险源。因此，项目不在风险评价定级判定范围内。

本项目参考《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740--2015），利用尾矿库环境风险预判表对本项目环境风险进行初步分析，对于满足预判表中任何条件之一即认定为重点环境监管尾矿库，需要进一步开展后续的环境风险评估工作，非重点环境监管尾矿库只需开展风险预判工作。

由环境风险预判表可知，本项目类型为：一般工业固体废物（I类），规模为五等。本项目环境危害性为H3、周边环境敏感性为S2、控制机制可靠性为R3，对照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740¬2015）中尾矿库环境风险等级划分矩阵，本项目环境风险等级为：一般（H3S2R3）。

2.4评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价范围以生产车间为中心，边长5km的矩形区域，总计25km2的评价范围。

（2）地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，生产废水主要为选矿车间废水，闭路循环利用；生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，用于厂区洒水抑尘。故本项目不划定地表水评价范围。

（3）地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地形地貌及周边水文地质情况确定项目区调查评价范围，山前倾斜平原区地貌，区内大部分被黄土覆盖。项目区调查评价范围：北侧以孤山—后所—大营镇一带为边界，南侧以东庄—南遥门一带为界，东侧向上游延伸2km为界，西侧向下游延伸5.5km为界，地下水评价范围面积约为29.491km2。

- 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价范围为厂界外200m区域，干排尾矿库边界外延200m范围及专用运输道路两侧200m范围。

（5）土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价范围为占地范围外0.2km范围内。

（6）生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），综合考虑本项目直接和间接影响，确定生态环境评价范围为厂界外200m区域。

2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1规划符合性

2.5.1.1山西省主体功能区划

根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。到2020年，山西省计划在全省15.67万km2国土面积上着力构建：“一核一圈三群”城镇化战略格局、六大河谷盆地为主的农业发展战略格局、“一带三屏”为主体的生态安全战略格局、“点状开发”生态友好型能矿资源开发格局等四大战略格局。

本项目选址位于繁峙县，厂址具体所在地位于省级重点生态功能区。该区的发展方向为：

A、稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林 工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、 太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

B、浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的 特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节 水农业。

C、有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定 — 56 — 发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产 品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

D、建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的 生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

E、禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为， 严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和 相关建设项目。

F、严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

G、严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域 的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

H、实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不 符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止 成片蔓延式扩张。

本项目属于技改扩建项目，不是新建工程，不进行大规模的高强度的工业化城镇化开发，而是依托周边矿产资源，进行“点”上开发利用。在严格环境保护措施，按照生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划前提下，不违背对区域主体功能定位实行“点状开发”的要求。

山西省主体功能区规划图见图2.5-1。

2.5.1.2繁峙县城总体规划（2012-2030）

根据繁峙县城总体规划（2012-2030）（县域村镇体系规划部分）调整：

1、城镇空间结构规划

依托区域发展战略，参考市域国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为：“一心一轴三区”的区域空间结构。

（1）一心——繁城镇

繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道。环渤海都市圈的重要组成部分。

（2）一轴——繁城镇-砂河镇-大营镇经济发展轴。

繁城镇，砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托现有的京原铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。

（3）三区——西区、东区、南区

规划将整个繁峙县城划分为3个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。

2、县域工业空间布局

繁峙县域工业空间布局着重依托繁峙经济技术开发区，繁峙经济技术开发区采取“一区三园”的形式，分为冶金装备制造园区、农业生物园区和现代物流园区，分别布局于繁城镇、砂河镇、金山铺乡和东山乡4个乡镇，开发区管辖面积为34.88平方公里，其中冶金装备制造园区总用地面积为26.08平方公里，农业生物园区总用地面积为5.71平方公里，现代物流园区总用地面积为3.09平方公里。继续发展岩头、东山、横涧、神堂堡四大采选矿区建成生态型工业园区，使开发与治理达到动态平衡；将义兴寨、小幸庄、伯强、茶铺、东山等矿区，纳入统一规划，统一管理的范畴。以银河奶业公司的奶牛基地畜牧业循环经济建设项目与金山铺的蔬菜种植结合起来，建成一个无公害绿色循环经济示范园区。

3、区域空间管制区划

（1）县域国土空间主体功能区规划

基于生态环境保护，对经济发展和建设活动实行分类引导的目的，依据“十二五”规划中我国国土空间划分方法，将市域空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类主体功能区。

（2）重点开发区

本区域指指资源环境承载能力较强、经济和人口集聚条件较好的区域。需要充实基础设施，改善投资创业环境，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，承接优化开发区域的产业转移，承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，逐步成为支撑市域经济发展和人口集聚的重要载体。具体指繁城镇、下茹越乡、集义庄乡、砂河镇、金山铺乡、大营镇。

管制要求：强化城镇综合功能和聚集效益，加快人口向该地区的集中；规划合理的城镇空间形态和结构，建设完备的基础设施体系，改善和提高环境质量，强化和完善城镇功能。加强城镇土地资源的合理利用，高效利用建设用地；明确该地区用地界线、用地性质，统一规划、集中建设；城镇附近的工业区或其他产业基地不能布局较大规模生活服务区，配套居住小区与生活服务设施应集中到城镇建成区统一布局。规划至2030年，该地区各重要城镇建立起完善的基础设施体系。

根据繁峙县县城总体规划图，项目不在县城总体规划内，项目所在地土地利用为工业用地。繁峙县县城总体规划图见图2.5-2。

2.5.1.3繁峙县生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划报告》，本项目位于繁峙县大营镇小店村东，属于Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。

分布范围与面积：该区位于滹沱河的东南侧，涉及8个乡镇，总面积348.5km2。

主要生态服务功能：该区域主要服务功能为水土保持。

生态环境敏感性评价：该区域土壤侵蚀敏感性为轻中度敏感，少部分区域为高度敏感；生态环境综合敏感程度大部分区域为轻中度敏感，也有少许的高度敏感区零星分布。

现存的生态环境问题：①区内铁矿资源的开采与加工对周围的生态环境产生一定的影响；②区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重，水土流失降低土壤的服务功能；③滹沱河各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；④农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。

保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发，铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响；③结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区内建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程，以此逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题；④对植被覆盖率低的地方，以种草、发展灌木林为突破口，因地制宜，科学规划，以恢复良性生态经济系统为中心，形成高效的农业生态系统。

本项目属于铁矿加工业，完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响，将项目建设对生态环境的不利影响降到最低限度，在此基础上不违背生态功能区划要求。

2.5.1.4繁峙县生态经济区划

根据《繁峙县生态经济区划报告》，本项目位于繁峙县大营镇小店村东，属于重点开发区Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区。

分布范围与面积：该区位于繁峙县的东部，包括神堂堡乡、横涧乡、大营镇、柏家庄乡的东南角，总面积约714.5km2。

生态服务功能：主要生态服务功能为水土保持。

生态环境保护要求：对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。

发展方向：

鼓励：发展生态型、清洁型铁矿资源的开采以及选矿业。

本项目属于铁矿加工业，在完善环保设施的建设与运行，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响，加大清洁生产力度的前提下符合繁峙县生态经济区划。

项目与繁峙县生态功能区划关系图见图2.5-3，项目与繁峙县生态经济区划关系图见2.5-4。

2.5.2环境功能区划

（1）环境空气：项目位于农村地区，环境空气功能区划为二类区，环境空气质量适用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境：项目厂址东北距离滹沱河525m，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属源头—下茹越水库出口段，水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，功能代码为32一般鱼类用水与一般源头水区、22地表水饮用水源补给区和地下水水质重点保护河段，水质要求为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境：区域地下水为生活饮用、工业、农业用水，适用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）声环境：项目选址于繁峙县大营镇小店村，为农村地区，声环境功能区划为1类区，适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。项目厂址位于村庄外，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2的规定，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤环境：项目周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地标准；选矿厂、尾矿库土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地标准。

（6）生态环境：根据现场踏勘，本项目周边生态系统主要为农业生态系统。

项目建设与选址符合环境功能区划要求。

2.6主要环境保护目标

根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本项目环境目标一览表见表2.6-1，本项目地理位置及敏感目标图见图2.6-1、原料及产品运输道路沿线环境保护目标图见图2.6-2。

表2.6-1 环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象 | X | Y | 相对于选厂位置 | 相对于尾矿库位置 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离（km） | 方位 | 距离（km） |  |
| 空气 环境 | 小店 | 37741250.996 | 4353436.055 | W | 1.05 | W | 1.2 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 小屯 | 37743470.271 | 4352175.078 | SE | 1.15 | SE | 1.21 |  |
|  | 孤山 | 37744125.021 | 4353173.443 | E | 1.5 | E | 1.5 |  |
|  | 后所 | 37742143.822 | 4355427.666 | N | 2.4 | N | 2.2 |  |
|  | 京原线 | / | / | ES | 1050 | ES | 1150 |  |
| 地表水 | 滹沱河 | EN | 0.53 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 厂址周围村庄居民饮用水井及潜水含水层 | 厂址周围地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
|  | 大营镇集中供水水源地 | WN | 4.20 |  |
| 噪声 | 选矿厂、尾矿库四周场界200m范围内 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 |
|  | 运输道路沿线村庄 | 小屯 | 道路左侧 | 20m |  |
| 土壤 环境 | 选厂、尾矿库占地范围内 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值 |
|  | 占地范围外 | 周边农田 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行） |
| 生态 环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |

# 3工程分析

## 3.1原有工程

3.1.1原有工程概况

原有工程概况见表3.1-1。

表3.1-1	  项目概况

| 项目 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 繁峙县林鑫铁选厂年产10万吨铁精粉项目 |
| 建设单位 | 繁峙县林鑫铁选厂 |
| 建设时间 | 2008年底开工，2010年建设完成 |
| 建设规模 | 年产铁精矿粉10万吨 |
| 建设地点 | 大营镇小店村东 |
| 劳动定员 | 劳动定员14人，其中工人10人，管理、技术人员4人 |
| 工作制度 | 年工作日为300天，每天三班制，每班8小时 |

历史沿革：繁峙县林鑫铁选厂位于繁峙县大营镇小店村东，始建于2008年，现阶段建有一条年产铁精矿粉10万吨的生产线。2008年12月31日，繁峙县发展计划局以“繁发改备案[2008]84号”文对原有工程予以备案；原有工程于2008年底开工建设，2010年建设完成并运行。

环保手续履行情况：繁峙县林鑫铁选厂年产10万吨铁精矿粉项目至今未办理环保手续；2018年1月9日，繁峙县环境保护局以“繁环罚听告[2018]50号文”对繁峙县林鑫铁选厂进行了行政处罚。目前繁峙县林鑫铁选厂年产10万吨铁精矿粉项目处于停产状态。

本次评价将对原有工程的建设内容等进行分析，提出原有工程环境问题及整改措施。

3.1.2原有工程建设内容

原有工程生产规模为年处理原矿25万吨，年产铁精矿粉10万吨，原有工程采用鄂破（粗碎）、锤破（细碎）、二次球磨、三级磁选、高频筛选、湿排尾矿的生产工艺，主要建设内容有破碎车间（半封闭式）、选矿车间、皮带输送系统、湿式尾矿库、露天原矿堆场、露天铁精粉堆场以及办公生活区等辅助公用工程，原有工程建设情况见表3.1-2。

表3.1-2 	原有项目工程建设情况一览表

| 内容 | 项目 | 工程内容 | 技改扩后情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎 工段 | 用于铁矿石破碎，包括粗碎、细碎，主要设备有 1台 PEF400×600颚式破碎机和1台PEF250×1000锤式破碎机，处理原矿25万t/a | 拟拆除现有半封闭破碎车间，重新建设 |
|  | 湿选 工段 | 采用二段磨矿、三段磁选，主要设备有 1台 Ø2100×2700 球磨机、1台 Ø1000×2500球磨机、1台高频筛、4台永磁筒式磁选机、1台磁团聚 | 拟利用现有 |
|  | 精矿脱水系统 | 磁团聚后采用真空过滤机进行脱水，主要设备有1台GYW-12过滤机、2台真空泵 | 拟利用现有 |
|  | 尾矿库 | 尾矿浆通过管道排至选矿厂北侧紧邻尾矿库内，上清液回用于选矿生产，尾矿库设有排洪系统、矿浆输送系统 | 拟将现有尾矿库改造为干排尾矿库 |
| 辅助 工程 | 办公用房 | 1F，砖混结构，建筑面积70 m2 | 拟利用现有 |
|  | 宿舍 | 1F，砖混结构，建筑面积 80 m2 | 拟利用现有 |
|  | 材料库 | 1F，砖混结构，建筑面积 60 m2 | 拟利用现有 |
|  | 磅房 | 1F，砖混结构，建筑面积 25 m2 | 拟利用现有 |
| 公用 工程 | 供水 | 生产用水采用尾矿库上清液，生活用水及生产补充水由厂区自备深水井供给 | 拟利用现有 |
|  | 排水 | 生产废水全部回用，不外排，厂区设置旱厕，生活废水集中收集后用 于物料堆场抑尘洒水 | 拟利用现有 |
|  | 供热 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 拟利用现有 |
|  | 供电 | 接自大营镇变电站 10kV变电器 | 拟利用现有 |
| 储 运 工 程 | 原矿堆场 | 占地面积1800m2，位于厂区中部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建全封闭原矿库 |
|  | 铁精粉堆场 | 占地面积 1500m2，位于厂区南部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建全封闭铁精粉库 |
|  | 中间料仓 | 砖混结构，1座直径6m，高10m的中间仓 | 保留 |
|  | 尾矿库 | 总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3 | 拟将现有尾矿库改造为干排尾矿库 |
| 环保 工程 | 废气 | 原矿堆存 | 场地部分硬化，洒水抑尘 | 新建全封闭原矿库 |
|  |  | 精粉堆存 | 场地部分硬化，洒水抑尘 | 新建全封闭铁精粉库 |
|  |  | 运输粉尘 | 车辆减速慢行 | -- |
|  |  | 原矿 破碎 | 原料鄂破、锤破过程设于半封闭设备间内，未设置粉尘收集、处理设施 | 破碎工序全封闭，新建1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 球磨入口 | 两台球磨机位于全封闭选矿车间 | 新建1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  | 废水 | 生产废水 | 选矿废水收集沉淀后回用，不外排 | 拟利用现有 |
|  |  | 生活污水 | 少量生活废水收集后用于场地的抑尘洒水，不外排 | 拟利用现有 |
|  | 固废 | 尾矿 | 尾矿浆通过管道排至尾矿库内，上清液回用于选矿生产 | 拟将现有尾矿库改造为干排尾矿库 |
|  |  | 干选废石 | 优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡。 | 拟利用现有 |
|  |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾集中收集 | 拟利用现有 |
|  | 噪声 | 选用低噪音设备，基础减震，安装消声装置，厂房隔音等 | 根据生产设备 更新 |

1）选矿厂

原有工程选矿厂占地面积18000m2，主要建设有破碎车间（半封闭式）、选矿车间、皮带输送系统、湿式尾矿库、露天原矿堆场、露天铁精粉堆场以及办公生活区等辅助公用工程。

2）尾矿库

原有工程建设由1座平地型湿排尾矿库，位于选矿厂北侧。现状尾矿库为平地挖深，四周围坝而成，为平地型尾矿库。该库大致呈长方形，东西长约75m，南北长约330m，中间设有隔离坝，将尾矿库分为南、北两个库区，总库容为13×104m3。现场两个库区已经堆存部分尾砂，估算北侧库区已堆尾砂约1.5×104m3，剩余库容6.5×104m3；南侧库区已堆尾砂约2.75×104m3，剩余库容2.25×104m3，为五等尾矿库。目前选厂处于停产状态，库内已经堆存部分尾砂，库内滩面尾砂干燥。

现状尾矿库的东侧坝体上有一条上坝道路，可满足一般运输工具通行要求，能为维护坝体，物料运输、抢险加固提供支持。

防渗措施：尾矿库建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s）。坝顶及外坡用干选废石覆盖。

排洪系统：现状尾矿库在南侧坝体布置有内径800mm，壁厚100mm的钢筋混泥土溢洪管，溢洪管出口连接明渠，将洪水引向库西南侧沟槽。

矿浆输送：现有工程尾矿库输送方案为自流输送，设置1条输送管道。尾矿经管道输送到坝顶，在坝顶接放矿支管，放矿支管沿坝顶均匀布置，间隔5.0m，向尾矿库内分散放矿，交替进行，使库内沉积滩面平顺，尾矿颗粒分散性好。

存在问题：现状库区未见安全监测设施。库区安全警示标志不完善；劳动防护用品缺失。

3.1.3原有生产设备

表3.1-3	 原有选矿厂主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PEF400×600 | 1 台 | 拟保留 |
| 2 | 锤式破碎机 | PEF250×1000 | 1 台 | 拟拆除 |
| 3 | 球磨机 | Ø2100×2700 | 1 台 | 拟拆除 |
| 4 | 分级机 | FLG-1500 | 1 台 | 拟保留 |
| 5 | 球磨机 | Ø1000×2500 | 1 台 | 拟保留 |
| 6 | 磁选机 | CTB1024 | 1 台 | 拟保留 |
| 7 | 磁选机 | CTB9018 | 1 台 | 拟保留 |
| 8 | 磁选机 | CTB7518 | 1 台 | 拟保留 |
| 9 | 磁选机 | CTB6018 | 1 台 | 拟保留 |
| 10 | 高频筛 | GKS1632型 | 1 台 | 拟保留 |
| 11 | 磁团聚重选机 | 200 | 1 台 | 拟保留 |
| 12 | 过滤机 | GYW-12，真空永磁内滤 | 1台 | 拟保留 |
| 13 | 真空泵 | SK | 1 台 | 拟保留 |
| 14 | 潜心泵 | Ø108 | 1 台 | 拟保留 |
| 15 | 离心泵 | ØSZ | 1 台 | 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 |
| 16 | 砂泵 | Z-YS | 2 台 | 拟保留 |
| 17 | 装载机 | W40 | 1 台 | 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 拟保留 |

3.1.4原有工程原辅材料

原有工程入选铁矿25万t/a，经过重选后最终得到铁精矿粉10万t/a；物料平衡情况见表3.1-4、铁元素平衡表见表3.1-5。

表3.1-4	  物料平衡表

| 投入量(t/a) | 产出量(t/a) |
| --- | --- |
| 铁矿石 | 250000 | 1 | 铁精矿 | 100000 |
|  |  | 2 | 尾矿 | 124820.54 |
|  |  | 3 | 废石 | 25000 |
|  |  | 4 | 颗粒物 | 179.46 |
| 合计 | 250000 | 合计 | 250000 |

表3.1-5 	铁元素平衡表

| 投入量(t/a) | 产出量(t/a) |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | TFe（%） | 铁 | 名称 | 数量 | TFe（%） | 铁 |
| 铁矿石 | 250000 | 30 | 75000 | 铁精矿 | 100000 | 65 | 65000 |
|  |  |  |  | 尾矿 | 124820.5 | 7 | 8737.44 |
|  |  |  |  | 废石 | 25000 | 5 | 1250 |
|  |  |  |  | 无组织颗粒物 | 179.4 | 7 | 12.56 |
| 合计 | 75000 | 合计 | -- | 75000 |

3.1.5原有工艺流程

破碎工段：外购原矿石由汽车从采区运至选矿厂原矿堆场储存，生产时由装载机给入颚式破碎机进行粗破，出料粒度为60-100mm；粗破后的原矿石通过皮带输送机输送至锤式破碎机进行中细破，出料粒度<20mm。

湿选工段：细破后的原矿石由皮带输送机送入缓冲仓，根据用料量进入湿式球磨机进行第一次磨矿（物料粒度<0.074mm）；一次球磨后排出的矿浆经螺旋分级机分级；分级机返砂回一次球磨机，底流进入三级永磁筒式磁选机进行粗选。磁选过程中，尾矿浆排出，精矿浆由砂泵给入高频筛中筛选，筛上部分进入二次球磨机重磨，重磨后矿浆返回高频筛重新筛选；高频筛筛下的精矿浆流经磁团聚重选机重选，磁团聚重选的对象主要是天然磁铁矿，其利用外加磁场中磁化互相吸引而产生的磁团聚，使得磁铁矿处于团聚--松散--团聚的瞬间交替状态，边沉降边得到不断的清洗和净化，最后从底流排出，而非磁性的尾矿浆被上升水流带出。磁团聚重选后的精矿浆给入真空过滤机进行脱水，脱水后的精矿饼由皮带送入精矿场内堆放，脱水产生的尾矿浆排出。

现有工程产生的尾矿浆集中进入尾矿库进行澄清沉降处理。尾矿库上清液进入沉淀池沉降处理后经管线返回生产循环使用，现有工程生产全过程实行生产用水闭路循环不外排。

3.1.6原有污染排放情况

原有工程大气污染物主要为物料（原矿、精矿、废石、尾矿）运输、堆存产生的扬尘，原料在传送过程中产生的粉尘，原料破碎、球磨机入口中产生的粉尘及运输扬尘。

经现场踏勘，原有工程设置有原矿、精矿、废石露天堆放；原料转运采用皮带运输，皮带上方彩钢封闭；原料鄂破、锤破过程设于半封闭设备间内，但未设置粉尘收集、处理设施。原有工程废气现状均呈无组织排放。

- 大气污染物

表3.1-6	 原有工程大气污染物产生及排放状况一览表

| 序号 | 污染物 产生环节 | 污染物 | 排放形式 | 产生量 t/a | 处置方式 | 浓度 mg/ Nm3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存 | 粉尘 | 无组织 | 23.42 | 地面部分硬化 | 无组织 | 21 |
| 2 | 破碎、球磨机入口 | 粉尘 | 无组织 | 145 | 半封闭 | 无组织 | 116 |
| 3 | 输送转载 | 粉尘 | 无组织 | 12 | 半封闭 | 无组织 | 6 |
| 4 | 尾矿库干滩 | 粉尘 | 无组织 | 23.6 | 无 | 无组织 | 23.6 |
| 5 | 道路扬尘 | 粉尘 | 无组织 | 12.86 | 无 | 无组织 | 12.86 |

- 废水

原有工程废水主要为选矿废水、生活污水。

经现场踏勘，原有工程生活污水直接用于场地泼洒抑尘；尾矿浆由管道流入尾矿池，经尾矿池自然沉淀、澄清后，其澄清水通过回水泵及回水管道打入选矿系统，供球磨、磁选工序循环使用，不外排。

表3.1-7  原有项目废水污染产生环节及防治措施

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 废水产生量 m3/d | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 生活用水 | COD、BOD、 NH3-N、SS | 0.54 | 用于场地的抑尘洒水，不外排 |
| 2 |  | 食堂用水 |  | 0.41 |  |
| 3 | 生产废水 | 原料脱水 | COD、BOD、 NH3-N、SS、 石油类等 | 2821.7 | 全部回用，不外排 |

- 噪声

原有工程车间主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、高频筛、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。

- 固废

现有工程固体废物产生及排放情况见下表。

表3.1-8 现有工程固体废物产生及排放情况一览表	t/a

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 产生量 | 固废属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 尾矿 | 12.48万 | 一般工业废物 | 尾矿库填埋 |
| 2 | 废石 | 含铁废石 | 2.5万 | 一般工业废物 | 堆场暂存，外售给建材公司作为原料 |
| 3 | 办公生活 垃圾 | 废塑料、果皮 纸屑等 | 2.1 | 生活垃圾 | 集中收集，定期送至环卫部门指定地点 |

3.1.7原有工程环境问题及整改措施

（1）原有工程生产过程中产生废机油和废油桶，厂区现有实际情况未设置危险废物暂存间，未按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求管理危险废物。

“整改措施”：按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置。

（2）原有工程鄂破机、锤破机、球磨机入口等产尘点未设置废气收集及处理设施，致使粉尘无组织排放。

“整改措施”：物料破碎工序、球磨机入口产生的废气经收集后采用布袋除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。根据《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》的要求，对生产工艺各产尘点粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，使粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值（10mg/m3）的要求。

（3）厂区未设置洗车平台，不能满足出场车辆洁净上路的要求。

“整改措施”：设置1座全自动洗车平台，减少汽车上路扬尘。

（4）原矿堆场、铁精矿露天堆放，部分地面硬化，未设置挡风抑尘设施。

“整改措施”：新建全封闭式原矿储存库、铁精矿库各1座。地面硬化防渗，物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出。

（5）原有工程物料破碎、转载、运输部分段封闭彩钢破损严重，无组织粉尘排放量大。

“整改措施”：破碎、转载、运输全工段进行全封闭处理。

（6）原有工程尾矿采用尾矿浆喷洒方式将尾矿排至尾矿库。

“整改措施”：根据要求，项目设置尾矿干排设施，选厂排出的尾矿浆经渣浆泵打入2台旋流器组进行分级，旋流分级后旋下部分进入直线脱水筛，振动脱水筛出脱水砂经皮带机输往尾砂库房，振动脱水筛筛下滤液水与旋流器组旋上部分进入污水池，随后经泥浆泵打入澄清一体机进行浓缩、分级作业，底流进入泥浆池暂存，随后经泥浆泵打入压滤机，澄清一体机溢流水进入清水池，回用于选矿工序。压滤机对底流进行脱水后，产生的尾矿泥暂存。压滤出的水进入污水池，继续进行浓缩、分级作业。

原有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施汇总见表3.1-9。

表3.1-9 原有工程环境问题及“以新带老”整改措施汇总

| 序号 | 环境问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有实际情况未设置危险废物暂存间 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
| 2 | 破碎、球磨机入料口等产尘点未设置废气收集及处理设施 | 两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放。 两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放。 |
| 3 | 厂区未设置洗车平台，不能满足进出场车辆洁净上路的要求 | 建设1套全自动洗车平台，减少汽车上路扬尘 |
| 4 | 原矿、铁精矿露天堆放，部分地面硬化，未设置挡风抑尘设施 | 新建全封闭式原矿储存库、铁精矿库各1座。地面硬化防渗，物料装卸全部在全封闭储库内进行 |
| 5 | 物料破碎、转载、运输部分段封闭彩钢破损 | 鄂破机、锤破机分别置于封闭车间内，皮带输送机、转载点均采用全封闭式彩钢封闭 |
| 6 | 原有工程尾矿采用尾矿浆喷洒方式将尾矿排至尾矿库 | 技改扩后拟采用尾矿干排方式 |

## 3.2本项目概况

3.2.1本项目基本情况

- 项目名称：繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目

（2）建设单位：繁峙县林鑫铁选厂

（3）建设性质：技改扩

（4）建设地点：繁峙县大营镇小店村东繁峙县林鑫铁选厂现有厂区内，本项目选矿厂中心坐标为北纬39º16′31.61″，东经113º48′32.24″；尾矿库中心坐标为北纬39º16′41.04″，东经113º48′32.86″。本项目原厂区进行建设，不新增占地面积。

（5）项目占地：项目占地面积38000m2。其中选矿厂占地面积21332m2，尾矿库占地面积16668m2（25亩）。繁峙县林鑫铁选厂已与繁峙县大营镇小店村民委员会签订了土地租赁合同，2017年9月14日，繁峙县人民政府以繁政函[2017]42号下发“关于繁峙县林鑫铁选厂尾矿库建设项目拟用地请示的批复”。

（6）项目规模：本项目建成后，选矿厂年产20万吨铁精粉，铁精粉品位为65%。同时年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，用于制砖，每年排入尾矿库的尾砂量仅有2.6万吨（约合1.79万m3）。将现有湿排尾矿库改建为干排尾矿库，未综合利用部分尾矿排入尾矿库，改建后干排尾矿库库容9.0万m3，服务年限约5年。

（7）劳动定员：劳动定员新增6人，共计20人，其中工人16人，管理、技术人员4人。

（8）工作制度：年工作日为300天，每天三班制，每班8小时。

3.2.2本项目建设内容

本项目主要建设内容见表3.2-1。

3.2.2.1选矿厂

本项目选矿厂主要建设内容为：新建全封闭式原矿储存库、铁精矿库各1座；拆除原有破碎（颚式、锤式）车间，新建全封闭式生产车间，内设24小时监控工作环境；拆除破损传输带，新建全封闭式履带式输送线；新建干排车间，新增安装盘式过滤机、节能电机和新型磁选机及相关配套辅助设施；购置安装环保设施。

表3.2-1   技改扩工程主要建设内容一览表

| 内 容 | 项目 | 原有工程 | 技改扩工程 | 衔接关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 破碎工段 | 用于铁矿石破碎，包括粗碎、细碎， 主要设备有 1台 PEF400×600 颚式 破碎机和 1台 PEF250×1000锤式破碎机 | 拆除现有颚式破碎车间、锤式破碎车间，分别新建全封闭彩钢式车间；设置1台PEF600×400锤式破碎机、1台PC1000×1000型鄂破机 | 拆除原有PEF400×600颚式破碎机，PEF250×1000锤式破碎机，分别新增1台PEF600×400锤式破碎机、1台PC1000×1000型鄂破机 |
|  | 湿选工段 | 采用二段磨矿、三段磁选，主要设 备有 1台 Ø2100×2700球磨机、1台 Ø1000×2500球磨机、1台高频筛、4台永磁筒式磁选机，1台磁团聚 | 采用二段磨矿、三段磁选，主要设 备有 1台 Ø2100×6000球磨机、1台 Ø1600×5000球磨机、1台高频筛、4台永磁筒式磁选机，1台磁团聚 | 拆除原有2台球球磨机，新增1台 Ø2100×6000球磨机、1台 Ø1600×5000球磨机；其他利旧 |
|  |  | 选矿车间东南侧设置精矿脱水系统，磁团聚后进一步磁选 | 选矿车间东南侧设置精矿脱水系统，配置过滤机、脱水筛、带式压滤机等设备。磁团聚后的物料经进一步磁选后进 入盘式过滤机，降低产品含水率 | 利旧+新增 |
|  | 干排车间 | / | 新建尾矿干排车间，车间设有浓缩机、旋流器组、脱水筛等 | 新建尾矿干排车间，新增干排系统设备；尾矿脱出的水循 环使用，尾矿外售，剩余运至尾矿库填埋 |
| 辅 助 工 程 | 办公用房 | 1F，砖混结构，建筑面积70m2 | 1F，砖混结构，建筑面积70m2 | 利旧 |
|  | 宿舍 | 1F，砖混结构，建筑面积 80m2 | 1F，砖混结构，建筑面积 80m2 | 利旧 |
|  | 材料库 | 1F，砖混结构，建筑面积 60m2 | 1F，砖混结构，建筑面积 60m2 | 利旧 |
|  | 磅房 | 1F，砖混结构，建筑面积 25m2 | 1F，砖混结构，建筑面积 25m2 | 利旧 |
| 公 用 工 程 | 供水 | 生产用水采用尾矿库上清液，生活用水及生产补充水由厂区自备深水 井供给 | 生产用水采用尾矿库上清液，生活用水及生产补充水由厂区自备深水井供给 | 利旧 |
|  | 排水 | 生产废水全部回用，不外排，厂区 设置旱厕，生活废水集中收集后用 于物料堆场抑尘洒水 | 生产废水全部回用，不外排，厂区 设置旱厕，生活废水集中收集后用 于物料堆场抑尘洒水 | 利旧 |
|  | 供热 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 利旧 |
|  | 供电 | 电源接自大营镇变电站 10kV变电器 | 电源接自大营镇变电站 10kV变电器 | 利旧 |
| 储 运 工 程 | 原矿堆场 | 占地面积1800m2，位于厂区中部，硬化率较低，洒水抑尘 | 设置全封闭储库，设置喷淋洒水装置 | 新建全封闭储库 |
|  | 铁精粉堆场 | 占地面积1500m2，位于厂区南部，地面硬化，喷淋洒水 | 设置全封闭储库，设置喷淋洒水装置 | 新建全封闭储库 |
|  | 尾矿库 | 位于厂区北侧，尾矿库容积13万m3，尾矿库内已利用库容4.0万m3，尾矿库剩余库容为9.0万m3 | 位于厂区北侧，尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3 | 利用现有尾矿库，尾矿排放方式由湿排变为干排 |
| 环 保 工 程 | 废 气 | 食堂 油烟 | // | 安装1台油烟净化器，油烟去除率为85% | 新建 |
|  |  | 物料 堆存 | 原矿 堆场占地1800m2，部分硬化，露天堆放；铁精 矿堆 场占地1500m2，部分硬化，露天堆放 | 原矿堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，铁精粉堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 | 新建 |
|  |  | 受料坑 | 半封闭状态，有破损情况 | 半封闭，进料端加胶皮挡帘 | 新建 |
|  |  | 破碎 工段 | 半封闭 | 两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放。 | 新建 |
|  |  | 球磨机入料口 | 半封闭 | 两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放。 | 新建 |
|  |  | 输送 转载 | 半封闭 | 全封闭皮带走廊，进料端、出料端加胶皮挡帘 | 新建 |
|  |  | 尾矿库 | 尾矿浆喷洒 | 尾矿为干堆方式，应定期采用洒水车对运输道路及作业面进行洒水、喷淋，保持作业面湿润，避免产生扬尘；对于已经堆置到设计位置的作业面，应采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化 | 改建 |
|  |  | 道路 运输 | 减速慢行 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 新建 |
|  | 废水 | 生活 污水 | 收集后用于场地抑尘洒水 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥 | 新建 |
|  |  | 选矿 废水 | 尾矿废水经尾矿库沉淀后经回水泵、回水管道进入高位水池循环使 用 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后排入尾矿库，无废水外排 | 新建 |
|  |  |  | // | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 | 新建 |
|  |  | 洗车平台冲洗废水 | // | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | 新建 |
|  |  | 初期 雨水 | 初期雨水部分汇入尾矿库回用 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 | 新建 |
|  | 噪声 | 机械 设备 | 球磨机、磁选机等高噪声设备已经 在室内密闭，但破碎设备露天放置，采取基础减振措施 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | 新建 |
|  |  | 道路 运输 | // | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 | 新建 |
|  | 固 废 | 生活 垃圾 | 随意堆放 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 新建 |
|  |  | 除尘灰 | / | 收集后回用于生产 | 新建 |
|  |  | 尾矿 | 尾矿浆收集后直接排入尾矿库 | 尾矿浆经干排车间处理后综合利用，剩余部分排入尾矿库 | 改建 |
|  |  | 废机油 | // | 设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | 新建 |

3.2.2.2尾矿库

1）现状概况

原有工程建设由1座平地型尾矿库，位于选矿厂北侧。现状尾矿库为平地挖深，四周围坝而成。该库大致呈长方形，东西长约75m，南北长约330m，中间设有隔离坝，将尾矿库分为南、北两个库区，总库容为13×104m3。现场两个库区已经堆存部分尾砂，估算北侧库区已堆尾砂约1.5×104m3，剩余库容6.5×104m3；南侧库区已堆尾砂约2.5×104m3，剩余库容2.5×104m3，为五等尾矿库。目前选厂处于停产状态，库内滩面尾砂干燥。

现状尾矿库的东侧坝体上有一条上坝道路，可满足一般运输工具通行要求，能为维护坝体，物料运输、抢险加固提供支持。

防渗措施：尾矿库建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），坝顶及外坡用干选废石覆盖，为不透水坝。

排洪系统：现状尾矿库在南侧坝体布置有内径800mm，壁厚100mm的钢筋混泥土溢洪管，溢洪管出口连接明渠，将洪水引向库西南侧沟槽。

矿浆输送：现有工程尾矿库输送方案为自流输送，设置1条输送管道。尾矿经管道输送到坝顶，在坝顶接放矿支管，放矿支管沿坝顶均匀布置，间隔5.0m，向尾矿库内分散放矿，交替进行，使库内沉积滩面平顺，尾矿颗粒分散性好。

存在问题：现状库区未见安全监测设施。库区安全警示标志不完善；劳动防护用品缺失。

2）本项目改建方案

本项目拟继续利用现有尾矿库进行生产，尾矿排放方式由湿排变为干排，以减少尾矿占地，增加服务年限。2020年11月，繁峙县林鑫铁选厂委托铜源国际工程设计研究有限公司对现有尾矿库进行干排设计。尾矿库改造内容如下：

本次设计在现状尾矿坝的基础上进行，仅对放矿方式进行调整，由湿排改为干排，从本质上提高尾矿库的整体安全性。该库为平地型尾矿库，干式尾矿排放方式为周边排矿，即自库周向库中间推进，始终保持库周高，库中低，边堆放边碾压。

①尾矿库服务年限

设计尾矿库最大坝高为4.5m，总库容为13×104m3，剩余库容9×104m3。该选厂尾矿经综合利用后（购买协议见附件），年入库尾矿量为2.6×104t，约合1.7×104m3，由此确定该库设计服务年限为5年。当尾砂堆放至设计位置时，应停止放矿，及时进行闭库设计，不得超高使用。

②放矿方式

尾矿干堆时，应从坝前分区域向库内分层进行尾矿堆筑，尾砂碾压遍数、分层厚度及碾压速度等应由现场碾压实验确定，确保碾压后其压实度不小于设计要求。

设计分别对南北两个库区进行尾矿干堆，每个库区划分2个区域进行尾矿干堆，为保证排尾安全，上下台阶之间不同时进行作业。尾矿堆放时，应避免乱堆、乱弃或碾压不到位、碾压不密实的现象发生。每个区域尾砂堆筑时应用推土机或铲车进行摊平铺设，并及时进行碾压，每层碾压厚度为0.4-0.5m，严禁一侧倾倒，碾压不实的情况发生。尾矿坝前30m范围内为碾压密实区，碾压后压实度不小于0.92；库内为一般碾压区，碾压后压实度不小于0.85。尾矿干堆期间，应定期采用洒水车对运输道路及作业面进行洒水、喷淋，保持作业面湿润，避免产生扬尘；对于已经堆置到设计位置的作业面，应采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化，避免形成风沙扬尘和水土流失。所用黄土由建设单位在资质单位购买。

③尾矿坝

现状尾矿坝结构完整，外坡植被较好，未发现变形、裂缝、塌陷等异常现象。设计对现状尾矿坝进行规整，确保外坝坡坡比不小于1:2，坝顶宽度不小于3.5m。

④防排洪设施

设计分别在南、北两个库区埋设排水管，将库区洪水排至库外。排水管为钢筋混凝土预制管，内径0.5m，壁厚0.05m，坡度为1%，长度为45m。

⑤安全监测设施

设计要求在尾矿库周围山体上设置3个位移观测基准点。设计在尾矿坝坝顶最终滩面上设置位移观测点，共设置8个观测点。

### 3.2.3总平面布置

总体布置充分利用矿区地形条件和现有工程条件，结合选矿生产工艺条件，本着有利生产、方便管理、生产安全和节省占地，减少基建工程投资的原则进行。

本项目在繁峙县林鑫铁选厂现有厂内建设，选矿厂主出入口位于厂区东侧，选矿生产线位于选矿厂北部、中部，选矿厂北部自西向东依次为原矿库、干排车间，中部自西向东依次为精矿库、选矿车间、洗车平台，颚破车间、锤破车间位于干排车间和选矿车间中间；循环水池位于选矿厂东侧；办公区位于厂区最南侧，设有职工宿舍和食堂。

本项目选矿产生的尾矿浆在选矿车间经管道运输至厂区东侧的干排车间，尾矿浆通过旋流器组进行脱水，脱水后的尾矿砂由汽车运输至尾矿库堆场，尾矿库位于选矿厂北侧。

本项目平面布置图见图3.2-1，尾矿库设计平面图见图3.2-2，尾矿库设计横断面图见图3.2-3，选矿厂车间平面布置图见图3.2-4。

### 3.2.4产品方案

本项目建成后年产铁精矿粉20万t/a，品位65%，同时年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，用于制砖，剩余2.6万吨排入尾矿库。

### 3.2.5原辅料分析

本项目主要原料为原铁矿石，年需消耗原铁矿石约50万t/a，主要来自繁峙县及周边地区采矿厂，采用汽车运输至本厂区，繁峙县县内及周边地区铁矿厂储量大（铁矿探明储量5亿吨）、品位高、分布广，本项目原料来源有保证。本项目原铁矿石的元素分析及原矿铁物相分析结果见表3.2-2、表3.2-3。

表3.2-2 矿石的元素分析

| 成分 | TFe | FeO | Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | MnO | P | S | Ig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 30 | 2.42 | 3.09 | 50.15 | 1.29 | 0.77 | 0.25 | 0.04 | 0.028 | 6.03 |

表3.2-3 原矿铁物相分析结果

| 项目 | TFe | Fe3O4 | FeCO3 | FeSiO3 | 假半 | 赤褐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 25.54 | 1.48 | 0.60 | 0.45 | 1.63 | 2.3 |
| 分布律 | 79.81 | 4.63 | 1.79 | 1.34 | 4.87 | 6.87 |

从原矿的物相分析和化学多元素分析结果可以看出，本项目原铁矿石品位为30%，矿样中铁矿物主要是赤褐铁矿和磁铁矿，含S、P等有害杂质较少，原矿烧减量达到6.03%。

磁铁矿的粒度测定结果见表3.2-4。

表3.2-4  磁铁矿粒度测定结果

| 粒级（mm） | 含量（%） | 累计（%） |
| --- | --- | --- |
| ＞0.589 | 0.36 | 0.36 |
| 0.589-0.417 | 0.26 | 0.62 |
| 0.417-0.295 | 2.18 | 2.80 |
| 0.295-0.208 | 7.72 | 10.52 |
| 0.208-0.147 | 12.56 | 23.08 |
| 0.147-0.104 | 22.55 | 45.63 |
| 0.104-0.074 | 16.43 | 62.06 |
| 0.07 | 20.19 | 82.25 |
| 0.043-0.020 | 12.73 | 94.98 |
| 0.020-0.015 | 2.31 | 97.29 |
| 0.015-0.010 | 1.40 | 98.69 |
| ＜0.010 | 1.31 | 100 |

由上表可知，磁铁矿呈粉末状，颗粒大小在0.01-0.589mm之间。

建设单位提供了马鞍山矿山研究院室内选矿试验研究结果，试验结果见表3.2-5。

表3.2-5  矿石可选性试验结果

| 序号 | 选矿厂工艺流程 | 产品名称 | 产率% | 铁品位% | 铁收率% | 磨矿细度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干选——二级破碎 | 干选后精矿 | 90.00 | 32.67 | 98.01 | <20mm |
|  |  | 干选废石 | 100 | 5 | 1.99 |  |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 30.0 | 100.00 |  |
| 2 | 湿选——一级磁选 | 一级后磁精 | 83.33 | 37.62 | 95.96 | <0.074mm |
|  |  | 一级后磁尾 | 16.67 | 7 | 4.04 |  |
|  |  | 球磨后精矿 | 100.00 | 32.67 | 100.00 |  |
| 3 | 湿选——二级磁选 | 二级后磁精 | 73.35 | 48.62 | 94.80 | <0.074mm |
|  |  | 二级后磁尾 | 26.65 | 7 | 5.2 |  |
|  |  | 一级后磁精 | 100.00 | 37.62 | 100.00 |  |
| 4 | 湿选——三级磁选 | 三级后磁精 | 72.72 | 65 | 97.22 | <0.074mm |
|  |  | 三级后磁尾 | 27.28 | 7 | 2.78 |  |
|  |  | 二级后磁精 | 100.00 | 48.62 | 100.00 |  |

### 3.2.6主要构筑物

本项目建成后，主要构筑物为原矿库、破碎车间（鄂破）、破碎车间（锤破）、选矿车间、精矿库、办公生活区、危险废物暂存间等。

表3.2-6 主要构筑物、建筑一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 规格（长×宽×高） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿库 | 1800 | 50m×36m×9m | 新建，1.5m基础墙+单层钢 结构、封闭 |
| 2 | 破碎车间（鄂破） | 8.8 | 3.5m×2.5m×2.5m | 拆除原有后新建，彩钢结构 |
| 3 | 破碎车间（锤破） | 6 | 3m×2m×2.5m | 拆除原有后新建，彩钢结构 |
| 4 | 干排车间 | 120 | 15m×6m×4m | 新建，1.5m 基础墙+单层钢 结构、封闭 |
| 5 | 选矿车间 | 450 | 25m×18m×9m | 利旧 |
| 6 | 精矿库 | 1500 | 50m×30m×9m | 新建，单层钢结构、封闭， 防腐防渗处理 |
| 7 | 雨水收集池 | 42 | 7m×6m×5.2m | 新建，混凝土防渗 |
| 8 | 循环水池 | 300 | 10m×8m×5.8m | 利旧，采用水泥硬化 |
| 9 | 办公生活区 | 160 | -- | 利旧，砖混结构 |
| 10 | 危险废物暂存间 | 10 | 4m×2.5m×2.8m | 新建，单层钢结构、封闭， 防腐防渗处理 |

本项目建成后年购置50万吨原料矿石，日处理量为1667吨，原矿石密度以2.5t/m3计，日处理矿石体积666.8m3。原矿库最大储存容积16200m3，利用率以60%计，可储存14天原矿石，繁峙县铁厂资源丰富，能够及时补充，满足生产需求。

本项目建成后年产20万吨精铁矿，日最大生产量为667吨，原矿石密度以5.05/m3计，日生产132m3。原矿库最大储存容积9600m3，利用率以60%计，可储存40天精铁矿，能够满足生产需求。

### 3.2.7主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.2-7。

表3.2-7  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 处理能力（t/h） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PEF500×700 | 1 | 30~85 | 颚破车间 | 新增 |
| 2 | 锤式破碎机 | PC1000×1000 | 1 | 30~80 | 锤破车间 | 新增 |
| 3 | 球磨机1 | Ø2100×6000 | 1 | 41.71 | 选矿车间 | 新增 |
| 4 | 球磨机2 | Ø1600×5000 | 1 | 22.42 |  | 新增 |
| 5 | 分级机 | FLG-1200 | 1 | 130-700m3/h |  | 利旧 |
| 6 | 磁选机1 | CTB1024 | 1 | 60-120 |  | 利旧 |
| 7 | 磁选机2 | CTB9018 | 1 | 35~60 |  | 利旧 |
| 8 | 磁选机3 | CTB7518 | 1 | 30~45 |  | 利旧 |
| 9 | 磁选机4 | CTB7518 | 1 | 30~45 |  | 利旧 |
| 10 | 磁选机5 | CTB6018 | 1 | 15~30 |  | 利旧 |
| 11 | 打捞磁选机 | CTB1030 | 1 | 230~340m3/h |  | 新增 |
| 12 | 高频筛 | 12m2 | 5 | 20~348 |  | 新增 |
| 13 | 磁团聚重选机 | 1800 | 1 | 41~62.5 |  | 利旧 |
| 14 | 盘式过滤机 | GYW-8.8m2 | 1 | 22~40 |  | 新增 |
| 15 | 高效深锥浓缩机 | Φ12 | 2 | 700~950m3/h | 干排车间 | 新增 |
| 16 | 带式压滤机 | 带宽1m | 2 | / |  | 新增 |
| 17 | 脱水筛 | / | 1 | / |  | 新增 |
| 18 | 真空泵 | SK | 1 | / |  | 利旧 |
| 19 | 潜心泵 | Ø108 | 1 | / |  | 利旧 |
| 20 | 旋流器组 | / | 2 | / |  | 新增 |
| 21 | 离心泵 | ØSZ | 1 | / | 选矿车间 | 利旧 |
| 22 | 砂泵 | Z-YS | 2 | / |  | 利旧 |
| 23 | 装载机 | W40 | 1 | / | / | 利旧 |

本次从破碎工序、球磨工序处理能力对产能进行了匹配性分析：

- 破碎工序：本项目年处理矿石50万t/a，项目颚式破碎机产能30~85t/h，年可处理矿石最大量61万t/a，满足生产要求；项目锤式破碎机产能30~80t/h，年可处理矿石最大量57.6万t/a，满足生产要求。

②球磨工序：本项目产生废石5万吨/a，则磨矿量为45万吨/a，本项目共2台球磨机并联使用，设备型号分别为Ø 2100×6000、Ø1600×5000，本次产能核算按照2台球磨机进行核算，运行时间按照7200h/a计。

表3.2-8 原矿铁物相分析结果

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 有效容量 m3 | 填充率 % | 在线容量 m3 | 磨矿时间 min | 磨矿速率 t/h | 产能 万t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球磨机1 | Ø2100×6000 | 20.78 | 40 | 8.308 | 30 | 41.71 | 30.0 |
| 2 | 球磨机2 | Ø1600×5000 | 10.05 | 40 | 4.02 | 30 | 22.42 | 16.14 |

由上表可知，项目球磨设备磨矿产能共计46.2万t/a，项目磨矿量为45万吨/a，能够满足处理规模，符合项目产能要求。

### 3.2.8物料平衡

本项目入选铁矿50万t/a，经过重选后最终得到铁精矿粉20万t/a；物料平衡情况见表3.2-9、铁元素平衡表见表3.2-10。

表3.2-9  物料平衡表

| 投入量 | 产出量 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 含水率（%） | 名称 | 数量 | 含水率（%） |
|  | （t/h） | (t/a) |  |  | （t/h） | (t/a) |  |
| 铁矿石 | 69.44 | 500000 | 3 | 铁精矿 | 27.78 | 200000 | 3 |
|  |  |  |  | 尾矿 | 34.72 | 250000 | 15 |
|  |  |  |  | 废石 | 6.94 | 50000 | 15 |
| 合计 | 69.44 | 500000 | -- | 合计 | 69.44 | 500000 | -- |

表3.2-10  铁元素平衡表

| 投入量 | 产出量 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | TFe（%） | 名称 | 数量 | TFe（%） |
|  | （t/h） | (t/a) |  |  | （t/h） | (t/a) |  |
| 铁矿石 | 20.83 | 150000 | 30 | 铁精矿 | 16.89 | 1300 | 65 |
|  |  |  |  | 尾矿 | 3.58 | 17500 | 7 |
|  |  |  |  | 废石 | 0.36 | 2500 | 5 |
| 合计 | 20.83 | 150000 | -- | 合计 | 20.83 | 150000 | -- |

## 3.3工艺流程

项目以铁矿石为原料，生产线采用破碎-球磨-磁选-过滤的生产工艺。本项目工艺流程图见图3.3-1，生产工艺流程及产排污环节如下：

- 原料堆存、装卸

本次工程原铁矿从采矿厂购入，经汽车运输到厂区的原料库堆存。原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。铁矿石入料卸料时雾炮喷雾抑尘。

排污节点：汽车运输及铁矿石卸料、运输、堆存产生的扬尘。

- 破碎（鄂式破碎）

本项目设置1台鄂式破碎机，鄂式破碎机工作时，活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动，时而靠近，时而离开。当靠近时，物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎；当离开时，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。矿石最大入料粒度为400mm，破碎后出料粒度为40mm左右采用带磁辊的皮带输送至锤破机，筛选出原矿中的废石。

排污节点：铁矿石破碎时产生的粉尘、噪声。

- 磁辊输送

经破碎后的铁矿石通过带有磁辊次滚的皮带运输机输送至和圆锥破碎机。

排污节点：磁选过程产生的颗粒物、噪声、废石。

- 破碎（锤式破碎）

经鄂式破碎后的矿石进入锤式破碎机进行二级破碎。破碎机工作时，矿石自上部给料口给入，粉碎后的物料经排料口排出。矿石入料粒度为40mm，后出料粒度为10~20mm左右。

锤式破碎机工作时，矿石自上部给料口给入，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。粉碎后的物料经排料口排出；圆锥破碎机工作时，破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动，使破碎壁和轧臼壁时而靠近，时而远离；靠近时，矿石在破碎腔内不断地受到挤压、撞击和弯曲而被破碎，当离开时，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。

二级破碎后的原料经皮带输送至缓冲仓暂存，以备后续磨选。

排污节点：铁矿石破碎时产生的颗粒物、落料粉尘，设备噪声。

- 球磨

二级破碎后的原料仓经带式给料机通过皮带运至球磨机进行球磨，同时加入水，以钢球作为磨矿介质。球磨后，经滚筒筛筛分分级，粗料经返料机再返回球磨，细料经管道进入一段磁选，物料粒度为<0.074mm左右。

排污节点：球磨机运行时产生的设备噪声。

- 磁选

经圆筒筛筛选符合粒度的矿石粉连续进行三次磁选。精矿用泵送到高频振筛，经高频筛筛分后，筛下料为精矿浆，物料进入磁选柱进行磁选，磁选甩出的尾矿浆进入脱水磁选再次磁选；筛上物料通过管道经脱水磁选进入球磨机进行二次球磨，二次球磨后返回一次磁选机重新进行磁选，形成小的闭路循环。脱水磁选甩出的尾矿浆自流进入尾矿干排系统脱水后外售。

排污节点：磁选机、磁选柱运行时产生的设备噪声。

（6）磁聚、过滤

高频筛筛下物进入磁团聚后进行进一步磁选再经圆盘过滤机过滤脱水后进入精矿场。磁聚机排污水、精矿过滤水与尾矿浆汇集后一起经打捞磁选机最后一次选铁后进入干排系统。

排污节点：精矿脱水筛运行时产生的噪声。

（7）干排

磁聚机排污水、精矿过滤水与尾矿浆通过管道输送至高效浓缩机，将矿浆浓缩至40%，浓缩后的矿浆由渣浆泵输送至旋流器进行分级和浓缩，旋流器的溢流返回高效浓缩机再次进行浓缩，旋流器浓缩至75%左右的矿浆直接进入脱水震动筛，经过脱水筛处理后筛出干尾料（含水量15%），筛下细颗粒的矿浆自流进入带式过滤机进行处理，经过处理后的干尾料（含水量15%）与脱水振动筛筛上的干尾料一同由汽车外运至尾矿综合利用厂区，剩余采用车辆运送至尾矿库。。

排污节点：尾砂装料时的粉尘，脱水筛运、浓缩机、压滤机噪声。

图3.3-1 本项目工艺流程图

## 3.4公用工程

### 3.4.1给水工程

（1）水源

水源：本项目用水由企业自备深水井提供，可满足项目用水需求。

（2）给水工程

本项目主要用水为生活用水和生产用水。项目生活用水主要为职工日常生活、盥洗用水，生产用水包括选矿用水、喷雾抑尘用水、洗车用水。

①生活用水

本项目厂区设食堂、宿舍。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），职工日常生活用水指标为80L/人·d，项目工作人员为20人，年工作300天，则职工生活用水量为1.6m3/d。

②生产用水

生产用水包括磨矿用水和磁选用水，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2015）及建设单位提供资料，日用新鲜水180.17m3/d，循环水量6498m3/d，工业用水重复利用率为97.2%；原料带入水量49.92m3/d，产品带走100.01m3/d，尾矿带走125.04m3/d，废石带走5.04m3/d。

③洗车用水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，平均每天进出车辆约为100辆，车辆冲洗水量按50L/辆·次，则运输车辆清洗用水总量5m3/d，循环水量按80%计算，则需补充新鲜水1m3/d。

④喷雾抑尘用水

本项目原矿库设置喷雾抑尘装置，同时厂区配套2台移动式雾炮机，合计抑尘用水量2m3/d。

⑤绿化用水

本项目设置绿化面积1500m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×1500m2=420m3/a，全部计入非采暖期，日消耗绿化用水约2m3/d。

⑥道路洒水

本项目道路洒水采用沉淀后的生活废水，用水量1.28m3/d。

- 排水工程

本项目废水产生环节主要为生活废水，选矿废水和洗车废水。

①生活废水

排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.28m3/d，年排水量为384m3。生活废水经沉淀处理后，用于洒水抑尘。本项目厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。

②生产废水

选矿废水为浓缩机浓缩、干排产生的废水和精矿过滤产生的废水。尾矿带走125.04m3/d，产品带走100.01m3/d，尾矿带走125.04m3/d。废水尾矿干排工序处理后经管路流至循环水池，经循环水池沉淀后，泵回选矿工序闭路循环利用，不外排。

③洗车废水

洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。

项目用排水平衡见表3.4-1和图3.4-1。

表3.4-1  项目用水、排水统计表

| 序号 | 用水单元 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 污水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 20人 | 80L/人·d | 1.6 | 1.28 | 综合利用 |
| 2 | 生产用水 | 50万吨 | -- | 补水量180.17 | -- | 循环利用6498m3/d |
| 3 | 洗车用水 | 100辆/d | 50L/辆·次 | 补水量 1.0 | -- | 循环利用 |
| 4 | 喷雾抑尘 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 5 | 绿化用水 | 800m2 | 0.28m3/m2·a | 2.0 | -- | 非采暖期 |
| 6 | 道路洒水 | 1500m2 | 0.5L/m2·次 | 1.28（沉淀后的生活污水） | -- | 非采暖期 |
|  | 小计（非采暖期） | 188.77 | 1.28 |  |
|  | 小计（采暖期） | 184.77 | 1.28 |  |

图3.4-1（a）   项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d）

图3.4-1（b）   项目采暖期水平衡图（单位：m3/d）

### 3.4.2供电工程

本项目电源引自繁峙县大营镇变电所，年用电量约1000万kWh。

### 3.4.3供热工程

本项目生产无需供热，办公生活采用电采暖。

### 3.4.4洗车平台

本项目在厂区南侧物料出口设置自动洗车台1座，洗车系统包括清洗系统、导流系统和沉淀系统等，清洗系统包括车身冲洗系统和轮胎冲洗系统，导流系统位于清洗车辆下方，避免洗车废水积存。

当运输车辆进入洗车系统后红外控制系统自动启动，车身清洗系统和轮胎冲洗系统喷头进行喷水作业，自动冲洗车身及轮胎等，洗车废水通过水篦子流入导流系统然后自流入沉淀系统，清洗废水由排水管进入沉淀池4m×2.5m×1.5m（有效容积15m3），沉淀后循环使用。沉淀池需定期清理，清理出的固废作为原料回用于生产。车辆冲洗结束后，运输车辆驶离洗车系统，红外控制系统发出关闭指令控制清洗系统关闭。运输车辆经苫布覆盖后离开厂区。

## 3.5环境影响因素分析

### 3.5.1施工期污染源、污染物及其防治措施分析

本工程在企业现有厂区内进行，施工人员均为附近村民，厂区不设施工营地。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地、修通道路期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、施工废水、生活废水、噪声和固体废物。

（1）废气污染源及治理措施

①扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V / 5)(W / 6.8)0.85 (P / 0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.5-1	在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	（kg/辆·km）

| 粉尘 | 0.1kg/ m2 | 0.2kg/ m2 | 0.3kg/ m2 | 0.4kg/ m2 | 0.5kg/ m2 | 1kg/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表3.5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表3.5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表3.5-2	施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓 度（mg/ m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

另外项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不露天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

②汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围无环境敏感目标，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。 施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。 因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

（2）废水污染源及治理措施

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，建筑废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区旱厕，定期由附近农户进行清掏，不外排，对环境影响不大。

（3）噪声污染源及治理措施

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表3.5-3。

表3.5-3 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

距主要施工机械不同距离的噪声值见表3.5-4。

表3.5-4 距声源不同距离处的噪声值	（dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

由表3.5-4可知，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声 环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的小店村约1.05km，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

（4）固废污染源及治理措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料 等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该 污染也将消失。

### 3.5.2运营期污染源、污染物及其防治措施分析

（1）废气污染源及治理措施

本项目运营期大气污染源主要是食堂油烟、物料堆存装卸粉尘、受料坑产生的粉尘、破碎工段产生的粉尘、球磨机入料口产生的粉尘、输送转载过程产生的粉尘、尾矿库扬尘、道路运输扬尘等。

①食堂油烟

本项目食堂厨房共有基准灶头为1个，属于小型餐饮单位。本项目厨房内安装1台油烟净化器，油烟去除率为85%，产生的废气经油烟机净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放。

根据项目人员构成，每天就餐人数预计20人。据类比调查，目前每天人均食用油用量约为30g/人，则项目职工年耗食用油0.18t/a。根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)提供的对大量餐馆、宾馆、学校、机关以及居民炊事的调查测试结果，餐馆炊事过程中，吨油的油烟产生量为1.035kg，则项目的油烟产生量为0.19kg/a。产生的废气经油烟机净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放。

本项目厨房内安装1台油烟净化器，油烟去除率为85%，产生的废气经油烟机净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放，排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。项目油烟排放量为0.03kg/a，排放浓度为1.33mg/m3，油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

饮食油烟经处理后，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模餐饮单位油烟排放标准，废气可实现达标排放。

②物料堆存装卸粉尘

本项目原矿由汽车运进生产区后，在卸料及堆存过程会产生一定的粉尘，细料、铁精粉和建筑用砂在堆存过程中也会产生粉尘，对区域大气环境造成一定的影响，类比矿厂堆场扬尘产生的计算方法，计算公式如下：

堆场起尘：Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5w·e-0.55（W-0.07)

装卸扬尘：Q2=98.8/6M·e0.64U·e-0.27W·H1.283

式中：Q1—堆场起尘量，mg/s；

Q2—装卸扬尘量，g/次；

U—临界风速，m/s，取大于 4m/s；

S—物料堆表面积，m2；

ω—空气相对湿度，59%；

W—物料湿度；

M—车辆吨位，30t；

H—装卸高度，3m。

据气象资料，并综合考虑含水量、粒度情况等因素，在不采取任何措施情况下，原矿堆场、铁精粉堆场粉尘产生量分别为4.5t/a、3t/a。

原矿堆场占地1800m2，评价要求建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，采取以上措施后，综合抑尘效率约95%，粉尘排放量为0.23t/a。

铁精粉堆场占地1500m2，评价要求建设全封闭储库，地面硬化防渗，采取以上措施后，综合抑尘效率约95%，粉尘排放量为0.15t/a。

洒水作业方案：评价要求厂区原矿库、铁精矿库均设置固定式喷雾装置，同时在厂区设置2台移动式雾炮机；喷雾装置、雾炮机开启频率均不得少于2次/天，同时根据天气、工况加大喷洒频次。

针对装卸粉尘，评价要求物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出，采取以上措施后可有效减少粉尘产生量。

③受料坑产生的粉尘

原料经铲车推送进受料坑会产生少量的粉尘。本项目受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘，由于物料落差小，产生的无组织粉尘量较小，可忽略不计。

④破碎工段产生的粉尘

在原矿破碎过程中会产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘点，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。

防治措施：根据厂区设备的布置情况，在颚式破碎机、锤式破碎机上方各设集尘罩，将两段破碎产生的粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P1排放。

本项目建成后设置颚式破碎机1台，尺寸为2130mm×1665mm×1610mm，破碎过程中产生一定量的粉尘。本项目颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，上方设置一台集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。破碎机上方设置集尘罩大小为2.2m×1.8mm，距离颚式破碎机0.8m，收集效率为90%；设置锤式破碎机1台，尺寸为1900mm×1700mm×2000mm，破碎机上方设置集尘罩，大小为2.0m×1.8m，距离锤式破碎机0.8m，收集效率为90%，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。颚式破碎、锤式破碎产生的粉尘经集气罩收集后排至1台布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒P1排放。

本项目两段破碎工序设计布袋除尘器处理风量20000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积550m2，设计排放浓度≤10mg/m3；颚式、锤式破碎机工作时间均为7200h/a，两段破碎工序粉尘产生浓度均按1800mg/m3计算，则：

破碎工序粉尘的产生量为：20000m3/h×1800mg/m3×7200h=259.2t/a，

破碎工序粉尘的有组织排放量为：20000m3/h×10mg/m3×7200h=1.44t/a

破碎工序粉尘无组织产生量为：259.2 t/a×（1-90%）=25.9t/a

本项目颚式、锤式破碎机均置于全封闭车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为1.2t/a。

根据计算，本项目破碎工序粉尘产生量259.2t/a，排放量为1.44t/a，排放浓度不高于10mg/m3。能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放。

⑤球磨机入料口产生的粉尘

原料经破碎后通过皮带输送机转运至球磨机（一级球磨），球磨机入料口产生大量的粉尘，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。本项目球磨过程加水，球磨过程不会产生粉尘。

防治措施：本项目2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，将球磨机入口产生的粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。

根据厂区设备的布置情况，在2台球磨机（集尘罩投影面积3m2）上方各设集气罩，将粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。本项目球磨入口处设计布袋除尘器处理风量18000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积500m2，设计排放浓度≤10mg/m3；两台球磨机工作时间为7200h/a，球磨机入口粉尘产生浓度按1500mg/m3计算，则：

球磨入口粉尘产生量为：18000m3/h×1500mg/m3×7200h=194t/a

球磨入口粉尘有组织排放量为：18000m3/h×10mg/m3×7200h=1.3t/a

球磨入口粉尘无组织产生量为：194t/a×（1-90%）=19.4t/a

本项目两台球磨机置于全封闭选矿车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为0.97t/a。

根据计算，本项目球磨机入口粉尘产生量194t/a，有组织排放量为1.3t/a，排放浓度不高于10mg/m3。能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放。

⑥输送转载过程产生粉尘

物料通过皮带输送机转运过程中将会产生粉尘，现有工程输送皮带封闭不彻底，部分区域裸露，本次评价要求输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘减轻粉尘污染。粉尘产生量按照原矿0.01‰、铁精粉0.015‰计算，则无组织粉尘量产生量为8t/a，采取以上措施后，可减少粉尘量95%以上，则粉尘排放量均为0.4t/a。

⑦尾矿库扬尘

尾矿库堆尾矿作业产生扬尘主要为尾矿库场地作业区大风天气下堆积尾矿及覆盖的黄土起尘。

平地堆场起尘：Qm=11.7U2.45×S0.345×e-0.5w×e-0.55（W-0.07）×f

沟谷堆场起尘：Q′m =K×Qm

式中：Qm——平地堆场起尘（mg/s）；

Q′m——沟谷堆场起尘（mg/s）；

U——风速（m/s），大于4.0m/s；

S——作业区面积（m2），2500m2；

ω——空气相对湿度（%），取60；

w——湿度（%），取15%；

f——临界风速占比取30%。

K——沟谷与平地起尘系数（％），取50。

计算得：平地堆场起尘Qm=1065.75mg/s，即3.837kg/h；

沟谷堆场起尘：Q′m =532.88 mg/s，即1.918kg/h（12.429t/a）。

本项目尾矿堆存过程采用分区、分块运行方式（每次作业面积按50×50m计算），运行过程中使尾矿暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度的减小扬尘。评价要求本项目填充时要及时进行铺平、碾压，碾压方向平行于分区填充的长边，碾压搭接长度不得小于50cm，不得漏压和欠压，减少二次扬尘的产生；采用洒水车对边坡及裸露工作面进行洒水，洒水频率按照实际情况以无明显起尘为宜，大风天气时增加洒水次数；已堆放区域及时覆土绿化，经采取以上措施后，抑尘效率大于85%，填充作业面扬尘排放量约为1.86t/a。

⑧道路运输扬尘

道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，本项目厂址距离121县道1.1km，本次评价主要考虑乡村道路运输产生的扬尘，计算公式如下：

式中：

——道路扬尘量，（kg/km·辆）

——总扬尘量，（kg/a）

V——车辆速度，（km/h）

M——车辆载重，（t/辆）

P——路面灰尘覆盖量，（kg/m2），0.2kg/m2

L——运距，（1.1km）

Q——运输量，（t/a）

运输过程各路段起尘量估算见表3.5-5。

表3.5-5   运输过程各路段起尘量估算

| 路段 | P (kg/m2) | V (km/h) | M (t/辆) | Q (t/a) | L (km) | Q´p (kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进厂公路 | 0.2 | 20 | 30 | 97.4万 | 1.1 | 6600 |

经计算本项目运输扬尘的产生量为32.1t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量90%。运输扬尘排放量为3.21t/a。

- 废水污染源及治理措施

①生活污水

本项目厂区设食堂、宿舍。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工日常生活用水指标为80L/人·d，项目工作人员为20人，年工作300天，则职工生活用水量为1.6m3/d。废水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为1.28m3/d。评价要求食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。

②生产废水

本项目生产用水循环使用，不外排，因此无生产废水排放。尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后回收建筑用砂，其余排入尾矿库，无废水外排；尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池。

③洗车废水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，平均每天进出车辆约为100辆，车辆冲洗水量按 50L/辆·次，则运输车辆清洗用水总量5m3/d，循环水量按80%计算，则需补充新鲜水1m3/d。车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用。

④初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为选矿厂的全部汇水面积，收集前15分钟的雨量，经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式对本项目工业广场应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下：

其中：Q——15分钟降雨量（m3）

q——暴雨强度（L/s·公顷）

φ——径流系数（取0.9）

f——汇水面积（1.5公顷）

T——重现期（2年）

t——收集时间（15分钟）

经计算，前15分钟的初期雨水量为212m3，工业场地应设置初期雨水收集沉淀池容积220m3（7m×6m×5.2m），能容纳初期雨水。

为有效收集厂区初期雨水，厂区四周设隐蔽式沟渠，引雨水至厂区低洼处，最后进入雨水收集池，雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。

（3）噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。工程采取选用低噪设备，并针对声源特性分别采取隔声、减振等措施来减轻噪声影响。工程噪声防治情况见表3.5-6。

表3.5-6  厂区内噪声污染防治情况

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产噪设备 | 数量 | 单台产生源强dB(A) dB(A) | 治理措施 | 单台排放源强dB(A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 破碎工段 |
| 1 | 颚破车间、锤破车间 | 颚式破碎机 （一级破碎） | 1 | 95 | 密闭、基础减振 | 70 |
|  |  | 锤式破碎机 （二级破碎） | 1 | 95 | 密闭、基础减振 | 70 |
| 二 | 湿选工段 |
| 2.1 | 选矿车间 | 球磨机 | 2 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
|  |  | 分级机 | 1 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 高频筛 | 5 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 磁选机 | 5 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 磁团聚重选机 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 盘式过滤机 | 1 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 泵 | 3 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
| 三 | 干排工段 |
| 3.1 | 干排车间 | 脱水筛 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 带式压滤机 | 2 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 泵 | 2 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
| 四 | 其他设备 |
| 4.1 | 各堆场 | 装载机、汽车 | / | 75 | 加强管理、禁鸣 | 65 |
| 4.2 | 各车间 | 皮带输送机 | / | 75 | 密闭 | 60 |

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本次环评补充的噪声防治措施包括以下几方面：

（1）总平面布置尽量将新增加的生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

（2）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化， 起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

（3）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

（4）对于运输过程产生的噪声，采取严格管理运输过程，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、限制鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。

采取环评要求的以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响较小。

（4）固废污染源及治理措施

固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、尾矿以及少量废机油。

①生活垃圾

本项目新增劳动定员6人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

②干选废石

本项目产生干选废石5万t/a，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡。

③除尘灰

本项目破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰约405.46t/a，收集后全部回用于生产。

④尾矿

根据物料平衡计算，工程生产固废尾矿产生量约为25万t/a。本项目委托山西省地质矿产研究院对铁矿尾矿库尾矿样进行了淋溶试验分析，根据尾矿淋溶试验分析，各种有害成分含量均小于标准值，表明该废物是无浸出毒性的固体废物，不属于危险废物，为第Ⅰ类一般工业固体废物。产生的尾矿泥饼外售给砖厂等建材厂综合利用，剩余部分进入尾矿库储存。

繁峙县林鑫铁选厂尾矿产生量约为25万t/a，企业分别与繁峙县宏卓新型建材有限公司（13.6万吨/年）、繁峙县新兴建材有限公司（6.6万吨/年）、繁峙县大沟联办砖厂有限公司（2.2万吨/年）签订了尾矿购置协议，本项目产生的尾矿由乙方车辆运输至该厂区进行综合利用。剩余2.6万吨/年尾矿排入现有尾矿库。

本项目现有尾矿库位于选矿厂北侧，尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3，而本次技改完成后预计年入尾矿2.6万吨/年，尾矿堆积平均干密度1.45t/m3，全部堆存的情况下预计服务5年。运行管理过程中需要继续加强尾矿综合利用，尾矿库满后不得继续堆放。

④废机油、废油桶

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a。

针对以上危险废物，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在厂区西南侧设置一处12m2（4m×3m×2.8m）危险废物暂存间，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，用于暂存废机油，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施：

1）建危险废物贮存专用库房。

根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则：

A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）各种危废必须装入符合标准的容器内；

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签；

4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

企业将生产过程中产生的废机油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。

危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。

综上所述，项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；尾矿经浓缩压滤后排入尾矿库；废机油属于危险废物，设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

各类固废的产生量及处置情况见表3.5-7。

表3.5-7 固废产生、处置情况一览表

| 废物名称 | 产生量（t/a) | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 职工生活垃圾 | 3 | 厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |
| 干选废石 | 50000 | 厂区集中堆放，定期外售给建材公司综合利用 |
| 除尘灰 | 405.46 | 回用于生产 |
| 尾矿 | 262944 | 产生的尾矿泥饼外售给砖厂、水泥厂等建材厂综合利用，剩余部分进入尾矿库储存。 |
| 废机油 | 0.3 | 暂存于危废间，由有资质单位运走处置 |

## 3.6项目技改扩前后污染物情况分析

表3.6-1 工程废气、废水排放“三本帐”分析表（t/a）

| 序号 | 污染物 | 粉尘 | 废水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| 1 | 原有工程排放量 | 0 | 179.46 | 0 |
| 2 | 技改扩建工程排放量 | 2.74 | 8.02 | 0 |
| 3 | “以新带老”削减量 | 0 | 179.46 | 0 |
| 4 | 本项目最终排放量 | 2.74 | 8.02 | 0 |
| 5 | 技改扩前后变化量 | +2.74 | -171.44 | 0 |

表3.6-2 工程固废产生、排放“三本帐”分析表（t/a）

| 序号 | 污染物 | 固废产生量 | 固废排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活垃圾 | 除尘灰 | 废石 | 尾矿 | 废机油 | 生活垃圾 | 除尘灰 | 废石 | 尾矿 | 废机油 |
| 1 | 原有工程排放量 | 2.1 | 0 | 2.5万 | 12.48万 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 技改扩建工程排放量 排放 量 | 0.9 | 405.46 | 5万 | 25万 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “以新带老” 削减量 | 0 | 0 | 2.5万 | 12.48 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 本项目最终排放量 | 3.0 | 405.46 | 5万 | 25万 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 技改前后变化量 | +0.9 | +405.46 | +2.5万 | +12.48万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表3.6-1、表3.6-2可知，本项目建成后虽然生产规模扩大，由于原有生产线未设置布袋除尘器、堆场物料露天堆放，产尘量较大，本项目通过有组织产尘点安装除尘器以及增加面源污染防治措施后，废气排放量大大减少，本项目废气污染物可做到“增产不增污”；本项目建设前后，全厂无废水外排；由于规模的增加，本项目尾矿产生量由原来的12.48万t/a增加至25万t/a，其中22.4万吨综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余2.6万吨排入尾矿库的尾砂量，不外排。

## 3.7总量控制

（1）废气污染物总量控制指标

本项目运营期大气污染源主要为：原矿、精矿、尾矿堆放及装卸粉尘，原矿上料及破碎、球磨机入口产生的粉尘，干磁选产生的粉尘及道路运输扬尘。根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。因此本项目总量控制指标为：工业粉尘2.74t/a。

根据环境空气质量调查，2019年繁峙县基本污染物中PM2.5、PM10、SO2年均值均未达到国家二级标准，根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》中“第十九条 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物均需按建设项目核定主要污染物排放总量指标2倍进行削减替代。”，因此，本项目排放的工艺粉尘排放总量应进行210倍削减替代。

（2）废水污染物总量控制指标

本项目生产废水全部循环利用不外排。生活污水排入厂区现有化粪池。因此，全厂废水全部不外排，无需申请总量。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1地理位置

略

## 4.2自然物理环境

略

## 4.3自然生物（态）环境概况

略

## 4.4环境质量现状调查及评价

略

# 5环境影响预测与评价

## 5.1建设期环境影响分析

### 5.1.1环境空气影响分析

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要源自两方面：一是土地清理平整、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、坝基建设、车辆运输产生的地表扬尘，以及裸露的施工场地，在有风的情况下产生的扬尘；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。本项目不设施工营地，施工人员为当地村民。

（1）扬尘

在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围环境空气质量，对施工场地周围村民的居住环境带来一定影响，且随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，由于选矿厂、尾矿库周边村庄距离较远，所以项目施工产生的扬尘经过植被、山体阻隔、自然沉降后对周围环境及居民点影响不大。

项目尾矿堆场附近道路为土路，施工时运输车辆行驶会引起较为严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。环评要求建设单位在施工时车辆限速行驶，且注意保持路面的清洁；采取洒水降尘、物料堆存加盖毡布及运输车辆加盖篷布等措施，使扬尘对周围环境的影响有所减轻。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工的完成对环境空气的影响也随之消失。

（2）运输车辆、施工机械产生的尾气

施工期运输车辆及施工机械运行产生的燃油废气及汽车尾气的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO及碳氢化合物等，类比其它工程，NO2排放浓度可达0.150mg/m3，其影响范围在200m以内的范围，项目区扩散条件良好，燃油废气和汽车废气通过自然稀释扩散，对周围环境影响很小。

为减少施工扬尘对环境的污染影响，要求施工单位做到文明施工，加强场地内管理并适时喷洒水降尘，土方集中堆放，缩小粉尘影响范围。周密安排进入工地车辆，减少扬尘对周围环境的影响；施工时车辆限速行驶并保持路面的清洁；采取洒水降尘、物料堆存加盖毡布及运输车辆加盖篷布等措施，施工期扬尘与汽车尾气污染的时间与程度都非常的小。

综合分析，建设方采取定时给施工场地和道路洒水及加强管理等措施后，项目施工期对当地环境空气质量的影响是局部的、暂时的，总体影响比较小，不会对当地的空气环境质量造成较大影响。

### 5.1.2水环境影响分析

建设期的废水主要为施工区的土建工程建设时产生的拌和废水及运输车辆、设备冲洗废水。施工区废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量和pH值较高。

评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，且施工期废水是短期的，随施工结束而消失，对环境的影响亦是暂时的，随施工结束而消失，对环境的影响不大。

### 5.1.3噪声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1.3-1。

表5.1.3-1 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 78 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

距主要施工机械不同距离的噪声值见表5.1.3-2。

表5.1.3-2 距声源不同距离处的噪声值	（dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

由表5.1-2可知，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的东淤地村约240m，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

### 5.1.4固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括建筑材料、弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。

施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙、弃土等建筑垃圾，送市政建筑垃圾填埋场。

（2）各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

### 5.1.5生态影响分析

本项目选矿厂、尾矿库的建设均在原有场地内，生态影响很小。

①建设期对景观的影响

本工程所在为较单一的农村环境。工程建设中施工机械、施工人员进驻，临时建筑物的搭建，车辆流动以及土方开挖等，将在一定程度上改变局部地区的原有景观，施工造成的尘土飞扬等会形成不利影响。但长期考虑，这种影响属短期影响，随着施工的结束，其影响会逐渐消失，并被绿化后的景观所取代。

②建设期对植被的影响

建设期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏等。建设临时占地将干扰和破坏植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低了区域植被覆盖度和生物多样性指数。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并在施工期结束后尽可能地恢复植被。

③建设期对野生动物的影响

本项目评价区野生动物种类较少，多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。只要加强对施工人员的管理，不会造成大的负面影响。

④建设期水土流失影响

评价区属于以黄土残塬、长梁为主，千沟万壑。地表植被以矮草、灌木为主，覆盖率较低，水土流失较严重。建设施工过程会对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，如此时恰逢暴雨期，则将使局部区域水土流失量加大。

为减轻施工对周围生态环境的影响，环评要求采取防治措施如下：

（1）精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

（2）在管线走向方案设计和施工中，避开基本农田，尽可能避开林地等地段，临时占地要按“破坏多少，恢复多少”要求进行施工。

（3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。

（4）施工时开挖的土方、废石，尽量就地回填，多余的土方运往原平市建设弃土点，不得随意抛弃。

（5）施工后进行地貌、植被恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，防止或减轻水土流失。

（6）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。

在采取以上防治措施后，本项目对周围生态环境的影响很小，绿化面积可恢复100%，施工产生的弃土可用于管道开挖的回填，不会对环境造成影响。

### 5.1.6小结

综上所述，本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，但其影响是暂时的，随着项目施工期的结束，影响消失。为保护项目所在地环境在项目施工期不受严重影响，施工单位应加强管理、文明施工，严格落实各种污染防治措施，将施工期对环境的影响降到较低的程度，做到经济发展与保护环境相协调。

## 5.2运行期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

#### 5.2.1.1回顾性影响评价

1、大气污染源调查

- 工业污染源调查

评价区范围内无其它工业污染源。

- 生活污染源调查

根据现场调查，评价范围内生活污染源主要为村庄居民分散式取暖燃煤炉、天然气炉。

2、回顾性评价

本项目现有工程始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线。本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月10日至2018年12月16日对繁峙县林鑫铁选厂设备升级改造项目（该项目实际未建）大气环境现状的监测报告；同时，2020年3月30日~4月5日，建设单位委托山西云平台曦景环境监测有限公司对区域TSP进行了监测。环境空气质量现状设繁峙县林鑫铁选厂附近和横涧村2个监测点位。

根据监测结果，评价区PM10浓度范围在0.143-0.149mg/m3之间，未超过环境空气质量二级标准（0.15mg/m3），最大浓度占标率为99.3％；PM2.5浓度范围在0.0618-0.074mg/m3之间，未超过环境空气质量二级标准（0.075mg/m3），最大浓度占标率为98.6％；SO2浓度范围在0.009-0.012mg/m3之间，未超过环境空气质量二级标准（0.15mg/m3），最大浓度占标率为8.0％；NO2浓度范围在0.018-0.028mg/m3之间，未超过环境空气质量二级标准（0.08mg/m3），最大浓度占标率为35％；评价区TSP浓度范围在0.152-0.257mg/m3之间，未超过环境空气质量二级标准（0.3mg/m3），最大浓度占标率为85.7％，选矿厂及尾矿库所在区域日平均浓度均达标。说明，现有工程运营未对周边环境空气造成较大污染。

#### 5.2.1.2区域气候气象特征

繁峙属温带大陆性气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。

据繁峙县气象站1991-2010年地面气候资料统计资料可知：本区年平均风速为1.9m/s，年平均气温为8.0℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.7℃；年相对湿度为54%；年均降水量为402.4mm，最大日降水量为80.0mm，历年平均蒸发量为1738.4mm，为年降水量的4.3倍；年平均日照时数为2794.6h，日照百分率63%。

受地形影响，全年主导风向为ENE，频率为12%，静风频率为26%。

繁峙县多年平均风向玫瑰图见图5.2.1-1，基本气象要素见表5.2.1-1。

图5.2.1-1 多年平均风向玫瑰图

表5.2.1-1     繁峙县1991-2010年基本气象统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温(℃) | -8.7 | -5.0 | 1.7 | 10.2 | 16.8 | 20.9 | 22.5 | 20.6 | 15.2 | 8.7 | 0 | -6.4 | 8.0 |
| 极端最高气温(℃) | 9.7 | 17.4 | 23.0 | 35.7 | 36.7 | 36.4 | 38.2 | 35.5 | 34.6 | 28.5 | 19.8 | 14.0 | 38.2 |
| 极端最低气温(℃) | -25.7 | -25.6 | -16.5 | -8.1 | -2.2 | 4.9 | 8.0 | 5.7 | -2.3 | -9.5 | -24.9 | -25.1 | -25.7 |
| 相对湿度(%) | 44 | 41 | 44 | 41 | 47 | 56 | 70 | 75 | 69 | 59 | 55 | 50 | 54 |
| 降雨量(mm) | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 16.2 | 35.1 | 58.8 | 103.4 | 97.4 | 46.4 | 20.7 | 7.7 | 1.5 | 402.4 |
| 最大日降水量(mm) | 4.5 | 6.4 | 13.1 | 23.4 | 33.7 | 41.1 | 80.0 | 66.6 | 69.7 | 23.7 | 13.4 | 4.3 | 80.0 |
| 蒸发量(mm) | 40.3 | 60.5 | 120.3 | 223.9 | 286.8 | 269.9 | 211.9 | 169.8 | 141.4 | 115.2 | 60.9 | 37.6 | 1738.4 |
| 平均风速 (m/s) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| 最多风向 | ENE,C | ENE,C | ENE,C | ENE,C | ENE,C | E,C | E,C | E,C | E,C | ENE,C | ENE,C | ENE,C | ENE,C |
| 频率% | 13,30 | 15,23 | 16,18 | 12,18 | 11,22 | 11,24 | 12,30 | 14,32 | 12,32 | 12,29 | 12,27 | 13,29 | 12,26 |
| 日照时数(h) | 207.6 | 200.3 | 224.0 | 256.5 | 279.5 | 272.6 | 254.8 | 244.2 | 238.8 | 227.7 | 196.1 | 192.7 | 2794.6 |
| 日照百分率 (%) | 69 | 66 | 61 | 65 | 63 | 61 | 57 | 58 | 64 | 66 | 65 | 66 | 63 |

本项目所处地区长期地面气象资料中多年月平均温度月变化情况曲线图见图5.2.1-2，多年月平均风速月变化曲线图见图5.2.1-3。

#### 5.2.1.3大气环境影响预测与评价

1、大气预散模式及参数的选择

（1）大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

2、大气环境影响预测

（1）预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物TSP、PM10在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

（2）估算模式参数

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的AERSCREEN估算模式分别计算本项目各污染源排放的各污染物的下风向轴线浓度，并根据下风向最大浓度计算相应的浓度占标率Pmax，以此确定评价等级，估算模式参数见表5.2.1-2。

表5.2.1-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 38.2 |
| 最低环境温度/℃ | -25.7 |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 中等 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

（3）污染源参数

本项目污染源参数见表5.2.1-3。

表5.2.1-3 点源污染源排放参数

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 流速 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| / | ° | ° | m | m | m | m/s | K | h | / | g/s |
| 破碎P1 | 113.868869 | 39.275346 | 1199 | 15 | 0.5 | 17.69 | 293 | 7200 | 正常 | 0.05 |
| 球磨P2 | 113.868934 | 39.275334 | 1199 | 15 | 0.5 | 14.44 | 293 | 7200 | 正常 | 0.0359 |

表 5.2.1-4	面源污染源排放参数

| 面源编号 | 面源起点坐标° | 面源海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度m | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 尾矿库 | 113.809128 | 39.275448 | 1186 | 300 | 56 | 87 | 10 | 7200 | 正常 | 0.0359 |

（4）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2.1-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎P1 | PM10 | 450 | 12.33 | 2.74 | / |
| 球磨P2 | PM10 | 450 | 14.87 | 3.30 | / |
| 尾矿库 | TSP | 900 | 60.09 | 6.68 | / |

综上分析，本项目Pmax最大值出现为尾矿库排放的TSP，Pmax值为6.68%，Cmax为60.09ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目主要污染源估算模型计算结果见表5.2.1-6。

表5.2.1-6（a）   厂区有组织估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 球磨排气筒P2 | 破碎排气筒P1 |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM10 |
|  | Ci(ug/m3) | Pi(%) | Ci(ug/m3) | Pi(%) |
| 5 | 0.2049E-02 | 0.00 | 0.2471E-02 | 0.00 |
| 25 | 4.182 | 0.93 | 5.043 | 1.12 |
| 50 | 5.128 | 1.14 | 6.184 | 1.37 |
| 100 | 10.64 | 2.36 | 12.83 | 2.85 |
| 200 | 12.33 | 2.74 | 14.87 | 3.30 |
| 202 | 12.33 | 2.74 | 14.87 | 3.30 |
| 300 | 10.70 | 2.38 | 12.90 | 2.87 |
| 400 | 8.525 | 1.89 | 10.28 | 2.28 |
| 500 | 6.848 | 1.52 | 8.258 | 1.84 |
| 1000 | 5.096 | 1.13 | 6.145 | 1.37 |
| 2000 | 3.190 | 0.71 | 3.847 | 0.85 |
| 3000 | 2.393 | 0.53 | 2.886 | 0.64 |
| 4000 | 2.062 | 0.46 | 2.486 | 0.55 |
| 5000 | 1.863 | 0.41 | 2.247 | 0.50 |
| 10000 | 1.144 | 0.25 | 1.380 | 0.31 |
| 15000 | 0.7911 | 0.18 | 0.9539 | 0.21 |
| 20000 | 0.6352 | 0.14 | 0.7659 | 0.17 |
| 25000 | 0.5164 | 0.11 | 0.6227 | 0.14 |
| 下风向最大浓度 | 12.33 | 2.74 | 14.87 | 3.30 |
| 最大浓度出现距离 | 202 | 202 |
| 标准值 | 450 | 450 |

表5.2.1-6（b）   厂区无组织估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 尾矿库 |
| --- | --- |
|  | TSP |
|  | Ci(ug/m3) | Pi(%) |
| 5 | 36.71 | 4.08 |
| 25 | 40.35 | 4.48 |
| 50 | 44.62 | 4.96 |
| 100 | 52.34 | 5.82 |
| 151 | 60.09 | 6.68 |
| 200 | 55.55 | 6.17 |
| 300 | 46.03 | 5.11 |
| 400 | 38.91 | 4.32 |
| 500 | 33.84 | 3.76 |
| 1000 | 21.26 | 2.36 |
| 2000 | 12.89 | 1.43 |
| 3000 | 9.587 | 1.07 |
| 4000 | 7.717 | 0.86 |
| 5000 | 6.540 | 0.73 |
| 10000 | 3.872 | 0.43 |
| 15000 | 2.826 | 0.31 |
| 20000 | 2.236 | 0.25 |
| 25000 | 1.852 | 0.21 |
| 下风向最大浓度 | 60.09 | 6.68 |
| 最大浓度出现距离 | 151m |
| 标准值 | 900 |

由上表可知，本项目各污染源排放的大气污染物下风向最大质量浓度远小于其环境质量标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小。

（5）污染物排放量核算结果

大气污染物有组织排放量核算表见表5.2.1-7。

表5.2.1-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 破碎P1 | PM10 | 10 | 0.18 | 1.44 |
| 2 | 球磨P2 | PM10 | 10 | 0.2 | 1.3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 2.74 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 2.74 |

大气污染物无组织排放量核算表见表5.2.1-8。

表5.2.1-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 原料库和精矿储库堆放装卸 | TSP | 原料库、精矿储库均设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差，粉尘控制效率90% | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.38 |
| 2 | 破碎、球磨机入口无组织 | PM10 | 全封闭车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水 |  | 1.0 | 2.17 |
| 3 | 道路运输 | TSP | 厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台 |  | 1.0 | 3.21 |
| 4 | 输送转运 | TSP | 建设全封闭原料库，输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料端加胶皮挡帘减轻粉尘污染 |  | 1.0 | 0.4 |
| 5 | 尾矿堆存 | TSP | 合理规划填充作业区，分片区填充，进行洒水抑尘，尾矿库周边绿化，已堆放区域及时覆土绿化 |  | 1.0 | 1.86 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 8.02 |

大气污染物年排放量核算表见表5.2.1-9。

表5.2.1-9  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（无组织） | 8.02 |
| 2 | 颗粒物（有组织） | 2.74 |
| 3 | 颗粒物（年排放总量） | 10.76 |

（6）非正常工况废气环境影响分析

非正常排放指非正常工况下的排放，一般指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

1）项目生产前先将环保设备启动，生产设备停止运行后才关闭环保设备，检修时不生产，因此开停车和设备检修过程不存在废气非正常排放。

2）本项目可能发生的非正常排放情况主要是环保设备失效，废气污染物未经处理，直接外排。即使环保设备发生故障等情况，可以随时停止生产进行检修，不会产生污染物的持续非正常排放。发生非正常工况响应时间（从故障/检修开始到停止生产）约为1h，本项目非正常工况污染物核算见下表。

表5.2.1-10  污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 排放原因 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎P1 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1800 | 36 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |
| 球磨P2 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1500 | 26.9 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |

（7）本项目运营期对京原线的影响

京原铁路简称京原线，是中国境内一条连接北京市和山西省原平市的国铁Ⅰ级客货共线单线铁路，线路呈东西走向，全长419千米，设计速度100千米/小时，最高运营速度80千米/小时。本项目位于京原线西北侧，其中选矿厂距离京原线最近距离为1050米，尾矿库距离京原线最近距离为1150米，本项目原铁矿石、精铁粉、废石、尾矿运输均采用卡车运输，不采用京原线运输。本项目运营期对京原线的影响主要为本项目产生的废气影响，根据AERSCREEN估算模式可知，本项目各污染源排放的颗粒物的下风向最大质量浓度远小于其环境质量标准。因此，本项目排放的废气对京原线影响较小。

3、大气环境影响评价结论

本项目所在区域为不达标区，根据预测结果，本项目排放的颗粒物对评价区贡献值较小，环境影响可以接受。

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2.1-11。

表5.2.1-11  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km | 边长=50km□ |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5） 其他污染物（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录 | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 | 主管部门发布的数据 | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区 | 不达标区 |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子 （PM10、TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （3）h | C非正常占标率≤100% | C非正常占标率大于100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测 无组织废气监测 | 无监测 |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接收 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（10.76）t/a | VOCs（/）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

### 5.2.2地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1 回顾性影响评价

本项目始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线，2018年因环保手续不全停产，运行8年。

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；生产用水循环使用，不外排；洗车废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

本项目不直接和地表水环境产生水力联系，生产过程中没有出现过废水外排事件。本次评价引用滹沱河乔儿沟地表水考核断面水质达标情况，2019年1-12月，该断面水质可达Ⅰ类，项目运行未对地表水产生较大影响。

#### 5.2.2.2 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目。

本项目生产废水主要为选矿车间废水，闭路循环利用；生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，用于厂区洒水抑尘。废水不进入地表水环境，为间接排放，因此地表水环境评价等级为三级B。

1、生活污水

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。

2、生产废水

本项目生产用水循环使用，不外排，因此无生产废水排放。尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后由砖厂、商砼厂运走综合利用，其余排入尾矿库，无废水外排；尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不再建设事故池。

3、洗车废水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，车辆冲洗平台下方设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排。

4、初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为厂区的全部汇水面积，收集前15分钟的雨量，经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式对本项目工业广场应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下：

其中：Q——15分钟降雨量（m3）

q——暴雨强度（L/s·公顷）

φ——径流系数（取0.9）

f——汇水面积（1.4公顷）

T——重现期（2年）

t——收集时间（15分钟）

经计算，前15分钟的初期雨水量为201.07m3，工业场地应设置初期雨水收集沉淀池容积210m3（7m×6m×5m），能容纳初期雨水，收集的初期雨水回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

#### 5.2.2.3 依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；生产用水循环使用，不外排；洗车废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

本项目不直接和地表水环境产生水力联系，基本对地表水环境影响无影响。

#### 5.2.2.4结论

表5.2.2-1 地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物 ；pH值；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40% 以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  | 例行监测 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（ ） |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km |
|  | 评价因子 | （ / ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ |
|  |  | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/ ） | （ /） | （/ ） | （ /） | （ /） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s； 生态水位：一般水期（）m3；鱼类繁殖期（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ / ） | （ / ） |
|  |  | 监测因子 | （ /） | （ / ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1 回顾性影响评价

1、地下水污染源调查

（1）工业污染源调查

评价区范围内无其它工业污染源。

（2）农业污染源调查

评价区范围内农业污染源为农田施肥使用的农药。

（3）生活污染源调查

根据现场调查，评价范围内生活污染源主要为村庄居民排放的生活污水，评价范围内村庄均无污水处理设施，各村单户生活污水排放量相对较小，均自然蒸发、下渗。

2、回顾性评价

繁峙县林鑫铁选厂始建于2010年，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线。评价期间对项目区域地下水井进行了现状监测，根据监测结果，项目区域内下游监测井各监测项目监测结果均符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。监测数据说明，本项目对周边地下水水质基本没有影响。

#### 5.2.3.2区域地质与水文地质条件

1、区域地质条件

（1）地层

区内出露地层由老到新有：中太古界阜平群、龙泉关群，上太古界五台群，下元古界滹沱群，上元古界震旦系长城群、蓟县群，古生界寒武系、奥陶系，新生界第三系和第四系。

（2）构造

本区位于恒山～五台山断裂隆起及滹沱河断裂凹陷带，地质构造相当复杂。从地质力学方面考虑，本区存在下列三个体系，由主到次分述如下：

①北东向构造带它是本区最主要的构造，其展布范围很广，包括五台山、滹沱河河谷及恒山的一部分地区。该构造带处于山西省东北部多字型构造体系的南半部。它反映在地貌上：五台山、恒山山脉及滹沱河河谷，均呈N65～70°E的方向展布，隆起和凹陷呈雁行式排列，构成明显的多字型。

北东向构造形迹，在五台群和滹沱群中普遍发育，主要包括一系列呈北东向展布的褶皱构造及与其平行的逆断层和逆掩断层，另外还伴生有许多与其近于垂直的张性断层。如南梁～上双井复向斜、狮子坪～庄旺滩倒转向斜、殷家会～宽滩倒转背斜及鳌子头～四岔断层等。

②北北东向构造带

主要分布在五台县西天河～繁峙县神堂堡一带，宽约15km，呈N30～40°E方向延展，仅局部呈N25～30°E方向。县境内仅在东南角有分布，主要表现为一系列NNE向展布的近于平行的褶皱及断裂。

③茶铺“S”型旋卷构造

“S”型旋卷构造位于中台～西台～大明烟～铺上一带，规模比较小，长约 20km，宽约5～6km，是北东向构造带中的一个局部旋卷构造。

另外，测区内除前述主要构造体系的构造形迹外，还有一些不知归属的构造形迹。

图 5.2.3-1	繁峙县构造纲要图

北东向构造带：1.正断层、逆断层、性质不明断层，2.活动性断层，3.倒转背斜，4.倒转向斜，5.背斜、向斜；北北东向构造带：6.正断层，7.背斜；旋卷构造：8.倒转背斜；9.地质界线及代号；10.基岩埋深等值线

（3）区域岩浆岩

区域岩浆岩较发育，从超基性到超酸性，以至偏碱性，从侵入到喷出皆有分布。按活动期进一步划分为：五台、滹沱、燕山和喜山四期。从岩性上又可分为：变超基性岩、混合花岗岩、伟晶岩、变闪长岩、黑云母花岗岩、花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩等。

区域地层简表见表5.2.3-1，区域地质图见图5.2.3-2。

表5.2.3-1 区域地层简表

| 界 | 系 | 统(群) | 地层 代号 | 厚度(m) | 分布范围及岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第 四 系 | 全新统 | Q4 | 0~20 | 分布范围较广，主要分布于滹沱河河床、漫滩及其南岸的洪积倾斜平原上。岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等 |
|  |  | 上更新统 | Q3 | 0~35 | 区内分布很广，岩性及成因类型复杂。滹沱河北岸房沟一带山顶上分布坡～风积相粉土；基岩与河谷过渡区分布坡积相粉土，底部混杂碎石；滹沱河北岸各大冲沟出口的洪积扇上分布粉土夹砂砾石透镜体；滹沱河两岸的Ⅱ、Ⅲ级阶地区分布冲积相物质，二元结构明显，上部为粉土，下部为砾卵石、砂砾石等；滹沱河上游的大营～横涧一带，分布冲～湖积相物质。 |
|  |  | 中更新统 | Q2 | 10~80 | 风积相仅在滹沱河北岸的沟底出露，岩性为红黄色粉土～粉质粘土，夹多层钙质结核及古土壤层，底部夹砂砾石透镜体；冲洪积相区内无露头，但在平原区钻孔中有揭露，岩性主要为含砾粉质粘土、粉土及砂砾石等。 |
|  |  | 下更新统 | Q1 | 30~70 | 区内没有出露，仅在平原区钻孔中揭露，岩性为粘土、粉质粘土、 粗砂及砂砾石层等，厚度不等，最薄12.97m，最厚107.94m。 |
|  | 第三 系 | 新第三系 | N2 | 5~20 | 出露面积很小，仅在滹沱河北岸沟谷中有零星出露，平原区钻孔中也有揭露。为残积相，是一套红褐色粘土，风化面偶有铁锰质胶膜，中部有时夹有少量砾石层及钙质结核，底部夹有较多基岩残积碎块。 |
|  |  | 老第三系 | E | 90~800 | 分布于县境内滹沱河以北，岩层平坦，溢漫超覆于五台群片麻岩之上。岩性较为复杂。主要有灰黑色玄武岩，气孔非常发育，气孔中常有充填物；灰黄及灰紫色玄武岩，易形成球形风化体，气孔发育中等；暗绿色玄武岩，坚硬，垂直节理发育，极少有气孔。岩层中多间断风化面，风化面由红色、白色、黄色、褐色、黑色等粘土和粘土化岩石构成。 |
| 古 生 界 | 奥陶系 |  | O | 350~ 450 | 区内分布不全，只出露中统上、下马家沟组和下统冶里、亮甲山组地层。分布于滹沱河南岸的部分山区。岩性主要为白云岩、燧石条带(结核)白云岩、厚层灰岩、角砾状泥灰岩等。 |
|  | 寒武系 |  | ∈ | 352~ 464 | 分布于滹沱河南岸的部分山区，岩性主要为中厚层灰岩、竹叶状灰岩、生物碎屑灰岩、鲕状灰岩、白云质泥灰岩、紫红色页岩等。 |
| 上 元 古 界 | 震旦系 | 蓟县群 | Z2w | 132~232 | 仅在滹沱河南岸的正沟～横涧一带有出露，岩性主要为白云岩， 含燧石条带及结核硅质白云岩、石英岩状砂岩等。 |
|  |  | 长城群 | Z1g | 730 | 仅分布于县境东部，神堂堡以北地区。岩性主要为燧石结核及条带白云岩，巨厚层白云岩，含锰质白云岩夹页岩等。 |
| 下 元 古界 |  | 滹沱群 | H | 646 | 主要分布于五台山南麓，境内宽滩、中台顶、西台顶等地有出露，主要为豆村亚群的含砾石英岩夹长石石英岩、变质砾岩，顶部为薄层绢云千枚岩等浅变质岩。 |
| 上 太 古界 |  | 五台群 | Aw | ＞15000 | 主要分布在滹沱河两岸基岩山区的广大地区，地层岩性较复杂， 主要由一套经受低～中级变质作用和局部混合岩化作用的细碧角斑岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩、斜长片麻岩等组成。由于遭受 的区域变质作用和混合岩化作用程度差异很大，岩相变化剧烈。 |
| 中 太 古 界 |  | 龙泉关群 | AL | ＞5000 | 分布于测区东南部。由各种片麻岩、变粒岩、浅粒岩及少量片岩组成，以眼球状片麻岩最为发育。均遭受较轻微的混合岩化，局部地段混合岩化较强而形成混合岩体。 |
|  |  | 阜平群 | AF | 近万米 | 分布于测区东南部。由遭受了强烈区域变质及区域性混合岩化作用的各种浅粒岩、片麻岩、斜长角闪岩、透辉透闪岩及各种粗晶大理岩组成。 |

- 区域水文地质条件

根据含水介质的岩性及地下水动力特征，测区内地下水可划分为变质岩、岩浆岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和松散岩类孔隙水，各类地下水的分布与水文地质特征分述如下。

（1）变质岩、岩浆岩类裂隙水

①变质岩裂隙水广泛分布于滹沱河两侧的山区，含水层岩性主要为中、上太古界及下元古界变质岩类。因遭受了多次构造作用和漫长的区域变质作用，风化裂隙和构造裂隙发育，主要形成风化裂隙水，局部赋存有构造裂隙水。地下水接受大气降水入渗补给，受地形控制总体由南北两侧山区向中部径流和运动，在地形有利部位以散泉形式排泄，转化为地表径流，地下水富水性受裂隙发育程度及植被条件的影响，北部山区植被较差，风化层较薄，单泉流量一般1～3L/s；南部山区植被发育，风化层厚度较大，地下水调节能力相对较强，单泉流量一般6～10L/s，且流量相对稳定。地下水水质较好，一般为H－C•M 或H－C•N型水，矿化度250～350mg/L。

②岩浆岩裂隙水分布于砂河～繁城一线以北的玄武岩台地区，含水层岩性为第三纪玄武岩，其上部受红粘土局部隔水层的控制，形成上层滞水，下部为潜水。地下水接受大气降水补给，沿成岩裂隙运动，在沟谷底部以泉的形式排泄，单泉流量一般0.1～1L/s。

（2）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

①震旦系白云岩裂隙岩溶水分布于弧山、老泉头、小柏峪和南峪口一带山区的边缘，含水层岩性为震旦系蓟县群及长城群厚层白云岩，燧石结核及条带白云岩和硅质白云岩。地下水主要接受大气降水入渗补给和地表水渗漏补给，沿层间溶隙、裂隙和构造裂隙运动，以泉的形式集中排泄，地下水富水性极不均匀，总体为由补给区到排泄区逐渐增强，老泉头泉是该类地下水最大的天然排泄点，泉流量12441.6m3/d。地下水水质良好，为H－C•M型水。

②寒武、奥陶系灰岩裂隙岩溶水分布于南峪口、小柏峪以南山区和韩家庄一带，含水岩组为寒武系中厚层灰岩、竹叶状、鲕状灰岩和奥陶系中、下统厚层灰岩和白云质灰岩，由于出露位置较高，含水层主要为寒武系中统鲕状灰岩，奥陶系灰岩多为透水而不含水层。地下水接受大气降水入渗补给，富水性相对较弱且不均匀，单井涌水量一般小于500m3/d。

（3）松散岩类孔隙水

①黄土丘陵区孔隙水主要分布于滹沱河以北的黄土丘陵地带，含水层主要为上、中更新统砂砾石夹层和钙质结核层，上第三系上新统红粘土为隔水层。地下水以大气降水入渗和地表水渗入补给为主，由盆地边缘向河谷区径流和排泄，因处于缓慢抬升状态，冲沟发育，地形切割强烈，水位埋深一般大于20m，富水性较弱，单井涌水量一般<500m3/d。地下水水质良好，为H－C•M型水。

②洪积倾斜平原区孔隙水广泛分布于滹沱河南北两侧的山前洪积扇(群)区，含水层为第四系砂砾石层，厚度20～100m，具有由洪积扇顶部向前缘含水层颗粒逐渐变细，单层厚度减小，层数增多的特点。地下水富水性差异较大，并严格受含水层发育程度的控制，在较大洪积扇的中部含水层颗粒粗，厚度大，富水性较强，单井涌水量可达2000m3/d 左右，而在洪积扇的前缘或扇间洼地，含水层颗粒细，厚度薄，富水性较弱，单井涌水量一般小于500m3/d。地下水补给来源有：①大气降水入渗补给；②地表水渗漏补给；③山区或丘陵区地下水侧向径流补给。其排泄途径主要是人工开采和向冲积平原区侧向排泄。地下水水质良好，一般为H－C•M型水，矿化度小于600mg/L。

③冲积平原区孔隙水主要分布于滹沱河河床、河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，含水层主要为第四系上更新统和全新统砂卵砾石层。地下水接受大气降水入渗补给，地表水渗漏补给和倾斜平原区侧向径流补给，由上游向下游径流和运动，排泄方式为人工开采、蒸发排泄和向下游径流。水位埋深几~十几米，富水性一般较强，单井涌水量一般1000～2000m3/d。受地表排污影响，地下水已受到不同程度的污染。

区域水文地质见图5.2.3-3。

#### 5.2.3.3评价区地质与水文地质条件

1、地层与构造

1）地层

评价区出露地层主要为第四系全新统冲洪积层、五台期变奥长花岗岩。根据调查区内地质资料将调查区内地层由老到新叙述如下：

(1)第四系

①全新统（Q4）

分布于现代河流阶地和漫滩，岩性以砂砾卵石、粉砂土、粉粘土等为主。厚度2～20m。

②上更新统（Q3）

分布较广，按成因可分为风积、冲洪积两大类。

风积层分布山区谷两侧及高坡上，岩性为质纯粉土质亚砂土，含钙质结构，厚度0—5m；冲洪积层分布普遍，岩性为黄土状土夹砂和砾石，厚度10—50m。

③中更新统（Q2）

主要为淡红色亚粘土，夹少量钙质结构，底部有时含砂砾石，靠近倾斜平原区颗粒变细，扇顶至平原区，厚度5—30m。

④下更新统（Q1）

岩性为灰、灰绿、灰黄等杂色淤泥质粘土、粉砂土、粉细砂、中细砂、砂砾石等，偶见泥岩夹层，由边山向盆地中心厚度逐渐增大，粒度逐渐变细，近山前地带属于边缘粗粒物质，以砂砾石为主。厚度较大，一般在50-130m。

（2）五台期变奥长花岗岩（黑云斜长片麻岩）（Ar3Bgn）

五台期变奥长花岗岩（黑云斜长片麻岩）。在矿区大面积分布。组成岩石以黑云母斜长片麻岩为主，次为白云母斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、斜长角闪岩及绢英片岩等，片麻理产状一般为270°-340°,次火山-热液金矿床赋存在该地层中。

①黑云母斜长片麻岩

灰绿色，鳞片粒状变晶结构，片麻状构造。主要矿物有斜长石，粒状，粒径0.2-1mm，含量40-55%；石英，粒状-拉长粒状，粒径0.05-1.22mm，含量25-32%。次要矿物有黑云母，片状，片径0.1-0.75mm，含量5-10%及少量白云母、绿泥石、方解石。副矿物有磷灰石和金属矿物。

②白云母斜长片麻岩

肉红色，鳞片粒状变晶结构，片麻状构造。主要矿物有斜长石，粒状，粒径0.15-1.5mm，含量40-55%；石英，粒状，粒径0.1-0.7mm，含量25-32%。次要矿物有白云母，片状，片径0.15-2.07mm，含量5-10%。副矿物有磷灰石及铁质。分布较少。

③斜长角闪岩

灰黑色，细粒粒状柱状变晶结构，片状构造。主要矿物有普通角闪石，柱状，粒径0.15-0.85mm，含量45-50%；斜长石，粒状，粒径0.1-0.9mm，含量30-35%。次要矿物有石英，粒状，粒径0.03-0.4mm，含量5-10%；黑云母，片状，片径0.03-0.07mm，含量2-5%。副矿物有榍石和金属矿物。分布较少。

④绢英片岩

灰褐色，鳞片粒状变晶结构，片状构造。主要矿物有石英，拉长粒状，粒径0.05-1.6mm，含量45-50%；绢云母，细小鳞片状，片径多小于0.3mm，含量40-45%。次要矿物有白云母，片状，片径0.15-0.9mm，含量5-10%。副矿物为铁质。分布更少。

2）地质构造

评价区位于繁峙断陷内，调查区内地质构造以断裂为主，主要为北东向构造带，其特征描述见区域构造部分。

2、评价区水文地质条件

1、评价区地下水赋存条件与影响因素

评价区内地下水的赋存条件与分布规律是以岩性为基础，地质构造起控制作用，地貌条件则是地下水形成的重要自然背景。在此对地下水的赋存和分布规律有影响的主要因素进行论述。

（1）含水岩层的性质

地层中的含水岩层是地下水赋存和活动的场所，而岩石的岩性组合及其含水介质的性质直接影响到含水层富水程度的优劣。

第四系松散堆积物的分布以及岩性和岩相的变化，控制和影响地下水的形成和分布。

山前倾斜平原区，分布有大量大小各异的冲洪积扇群，含水层岩性以砂砾石、砂卵石为主，厚度较大，一般可达几十米，单井涌水量一般10～20m3/h。水位埋深一般在50-70m，地下水矿化度小于0.5g/L，多属重碳酸钙型水。

在河谷平原区，受洪积和河流冲积的影响，地层为多层结构，粘土层和含水砂层相间分布，含水砂层总厚度一般可达几米～十几米，含水颗粒一般相对较细，主要为粉细砂、中细砂及小量的中粗砂，储水空间一般，补给条件较好，单井涌水量一般在20～50m3/h。

（2）地貌条件对地下水形成的影响

地貌条件是影响地下水补给、贮存、运移的重要因素。地貌形态的差异，使第四系的成因类型发生变化。成因不同决定了松散堆积物的组成不同，而影响富水性的差异。冲洪积成因的山前和河谷地区，一般水量丰富。残积、坡积、残坡积冲坡积等不同成因类型的松散沉积物，显然也随着地貌位置、地形形态的变化，富水性出现差别。

总得来说，除冲洪积成因的以外，其他成因类型的堆积物水量是贫乏的。

（3）大气降水、地表水对地下水形成的影响

大气降水是区域内地下水的主要补给来源，充沛的大气降水能增加地下水的入渗补给，而蒸发强度的大小影响着地下水的消耗量，从而改变和影响着地下水的补给和运动条件。另外由于地表河流的切割及河流、沟谷两侧风化、搬运等地质作用，在洪沟出山口，沉积了较厚的第四系，形成冲洪积扇，为第四系松散岩类孔隙水提供赋存空间，形成了第四系松散岩类孔隙水富水地段。

大气降水、地表水和地下水三者之间在本区互为转化，相互补给，其三者联系较为密切。

2、含水岩组的划分及富水性特征

根据调查评价区所在区域含水介质的岩性特征、地下水赋存条件及水力特征等，地下水类型为松散岩类孔隙水。

松散层孔隙水主要分布在调查评价区所在的山前倾斜平原区和河流冲积平原区。

该含水层是调查评价区的主要含水层，含水岩性主要为砂卵砾石，由于受地形地貌、地质构造、古地理环境、水文气象等因素影响，其水文地质特征在水平和垂直方向均存在一定的差异。

水平方向：南方向，从山前洪积扇、冲洪积倾斜平原到盆地中心的冲积平原区，松散层孔隙含水岩组的颗粒由砂卵、砾石层过渡到粗中砂、粉细砂，地下水位埋深由70m→35m；含水层厚度由大于100m逐渐递减至小于50m；孔隙水由潜水逐渐过渡为承压水，单位涌水量由小于10m3/h逐渐递增至50m3/h。

东西方向，松散层孔隙含水岩组成因变化不大，其含水层岩性、厚度、富水性等特征基本一致，但也差在一定的差异。山前倾斜平原区，由于受冲洪积扇的影响，轴部一般富水性强，沿轴向两侧，含水性逐渐有降低的趋势，在二个冲洪积扇的重叠地带，由于含水颗粒变细、粘性土含量增加，其富水性相对较弱；河流冲积平原，沿河流方向，含水岩组的岩性、厚度、富水性等，有逐渐变弱的趋势，但变化幅度不大，上下游的富水性没有大的差异，一般都在50m3/h左右。

垂直方向：全新统和上更新统含水岩组主要分布于倾斜平原区，埋深在0—50m，含水层岩性以砂砾石为主，单井涌水量在20-30m3/h。中更新统含水岩组主要分布于倾斜平原区，埋深50—150m，岩性以砂卵砾石为主，夹层状粗中砂，单井涌水量大于20m3/h，该含水层在盆地中心埋深为25—700m，含水岩性以冲积中细砂为主，单井涌水量一般为20—50m3/h。下更新统含水层埋深一般在大于100m，含水岩性一般为粉细砂、局部地段为中粗砂；在山前倾斜平原洪积扇区，下更新统含水层埋深大于150m。

3、抽水试验及水文地质参数

（1）试验目的

掌握含水层的富水性，确定含水层的水文地质参数。

（2）试验方法

本次抽水试验采用潜水电泵，水表计量抽水流量，另备电表、测绳观测井内水位；按要求准备好记录用表格等记录工具。本次在调查评价区孤山与东庄进行了2组单孔稳定流抽水试验。

（3）参数计算及结果

杨庄供水井渗透系数的计算利用层压水完整井稳定流公式：

K=

R=10sw

式中：K——含水层渗透系数(m/d)；

Q——抽水井流量(m3/d)；

R——影响半径(m)；

rw——抽水井半径(m)。

sw——抽水井中水位降深(m)；

M——承压含水厚度（m）,

H——潜水含水层厚度(m)。

计算结果见表5.2.3-2。

表5.2.3-2  抽水试验成果表

| 编 号 | 井深 (m) | Q (m3/d) | 含水层厚度(m) | S (m) | K (m/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东庄 | 100 | 800 | 31.5 | 11.62 | 5.71 | 孔隙水 |
| 孤山 | 100 | 480 | 22.4 | 14.87 | 2.88 |  |

#### 5.2.3.4 项目区地质与水文地质条件

1、地形地貌

项目区位于滹沱冲积平原，微地貌为滹沱河阶地。

2、地层结构

厂区岩土层主要分为7层，上部以第四系全新统冲积层地层为主，下部以第四系上更新统冲洪积地层为主，各地基土层性质分述如下：

第1层：耕土（Q4al+pl），灰褐色，稍密，土质不均，含植物根系、粉细砂，稍湿，厚度约1.0~3.6m；

第2层：细砂（Q4al+pl），灰褐色，稍密，湿—饱和，砂质不均匀，局部含粉土、粉质粘土透镜体，厚度约4.0~7.0m；

第3层：细砂（Q3al+pl），灰褐色，稍密，湿—饱和，砂质不均匀，大部分地段为中砂层，局部地段为细砂层，力学性质较差，并且含粉土、粉质粘土透镜体，层厚约0.2~5.0m；

第4层：中砂（Q3al+pl），灰褐色，中密，湿，砂质比较均匀，局部含粉土、粉质粘土透镜体，层厚约1.3~12.5m；

第5层：粉质粘土（Q3al+pl），灰褐色，中密，稍湿~湿，局部含细砂透镜体，土质比较均匀，层厚约0.6~3.3m；

第6层：中砂（Q3al+pl），灰褐色，中密，湿，砂质比较均匀，局部含粉土、粉质粘土透镜体，层厚约1.5 ~15.5m；

第7层：粉质粘土（Q3al+pl），灰褐色，中密，稍湿，局部含细砂透镜体，土质较均匀，层厚约1.5~5.0m。

本项目尾矿库下游新建监测井的水井柱状图见图5.2.3-6。

图5.2.3-6  尾矿库下游新建监测井的水井柱状图

3、项目区水文地质特征

（1）含水岩性的分布及富水性。

①含水层岩性及结构

厂址区地处滹沱河阶地，含水层主要为第四系坡洪积物、冲洪积物以及冲积物，含水层岩性以中细砂为主，单位涌水量在10～36.8 m3/h。

②富水性

根据抽水试验资料，单井涌水量为0～36.8 m3/h，降深为10～18m。

（2）地下水补给、径流、排泄和动态特征

补给条件：厂区松散岩类孔隙水的补给来源主要是大气降水入渗补给、冲沟洪水下渗补给和裂隙水径流补给。

径流条件：厂区内松散岩类孔隙水的径流条件，受地形地貌和含水层岩性及分布等因素控制。总体按照地形坡度方向径流。

排泄条件：厂区内松散岩类孔隙水的排泄条件，主要排泄途径是向盆地中部的冲积含水层的径流排泄。

5.2.3-7 项目区水文地质剖面图

4、包气带的渗透性能

（1）渗水试验

为了求取包气带岩性的渗透性和判断包气带的防污性能，本次在尾矿库区选取1个点做了渗水试验（点位见实际材料图）。

在项目区现场进行一组渗水试验，旨在测定厂区地层渗透系数。

- 试验目的：测定包气带岩土的垂向渗透系数

- 渗水试验点位置及地层情况

（2）试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30crn。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为，由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流。试验装置包括渗水双环，两套带有刻度的烧杯、供水管及若干要填在试环底部的小砾石。

（3）技术要求

①保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

②试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。

③渗水速率稳定延续1-2小吋。

（4）参数计算及结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透系数的流量。

- K(渗透系数)= QL/ F(H+Z+L)。

- 式中：

- Q-----稳定的渗入水量；

- F------试坑内环的渗水面积；

- Z-----试坑内环中的水厚度；

- H-----毛细管压力；

- L-----试验结束时水的渗入深度

（5）渗水试验成果

采用入渗速度近似法，对数据进行处理，双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透系数的流量，求取渗透系数为1.31m/d，见图5.2.3-8、表5.2.3-3所示。

表5.2.3-3  厂区渗水试验计算结果

| 试验位置 | K(cm/s) |
| --- | --- |
| 厂区 | 1.52×10-3cm/s |

图 5.2.3-8  S1渗水试验V-t曲线图

#### 5.2.3.5 水源地与村庄居民饮用水

1、水源地

（1）繁峙县城镇集中式饮用水水源地

根据山西省人民政府《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号），繁峙县城镇集中式饮用水水源地为繁峙县圣水头水源地，位于城区外东北部的农田里，水文地质单元属于山前冲洪积倾斜平原孔隙水区的前缘，水源地孔隙承压含水层厚度大，地下水补给充足，地面高程940.7-945.9米。

水源地有4眼供水井，编号分别为l、2、3、4号，l、2号井位于赵庄河支沟的东西两侧（1号井位于自来水公司院内，西北部为医院、西部为养猪场）。3、4号井位于赵庄河主河道的西侧，东北部有球磨厂。4个井连线近似正方形，井间距：1-2号井260米、2-3号井350米、3-4号井325米、4-1号井290米。井深140-158米。

繁峙县圣水头水源地属于孔隙承压水型，只设一级保护区，是以4个水井连成的多边形的边界向外333m为一级保护区半径的多边形ABCD区域，面积为0.95km2，见图5.2.3-9。

本项目不在水源地保护区范围内，西距水源地保护区约45.86km。

2、繁峙县乡镇集中式饮用水源地

繁峙县设12个乡镇集中式供水水源，均为地下水型水源，地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。繁峙县乡镇集中式饮用水源地供水统计表见下表。繁峙县乡镇集中式饮用水源地分布情况见图5.2.3-10。

与本项目距离最近的为项目西北4.20km的大营集中供水水源地，大营集中供水水源位于大营村北水塔旁，水源地中心位置为东经113°45′36.46″，北纬39°17′51.35″。开采中更新统孔隙水，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水。水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，日供水能力约1100m3。现有水源井1眼，井深130m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入水塔后直接供给用户。大营集中供水水源服务对象为大营，驻镇机关学校，供水人口约3800人。水源地水质评价结果为良好。水源地开采类型为孔隙承压水，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划分一级保护区，一级保护区面积0.071km2。大营集中供水水源地保护区图见图5.2.3-11。

表5.2.3-4  繁峙县乡镇集中式饮用水源地

| 序号 | 名称 | 水源地含水层类型 | 水源地个数 | 水源井个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河镇 | 空隙承压水 | 1 | 6 |
| 2 | 大营乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 3 | 下茹越乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 4 | 杏园乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 5 | 光裕堡乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 6 | 集义乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 7 | 东山乡 | 傍河取水（羊眼河） | 1 | 1 |
| 8 | 金山铺乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 9 | 柏家庄乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 10 | 横涧乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 11 | 神堂堡乡 | 傍河取水（青羊河） | 1 | 1 |
| 12 | 岩头乡 | 傍河取水（峨河） | 1 | 1 |

图5.2.3-11  大营集中供水水源地保护区图

2、居民饮用水源

评价区分散式供水水源，主要是区内的各村庄生活供水井，一般分布在村中或村庄的周边，井深一般在100-130m，开采主要层位是第四系孔隙水含水层。各供水井的开采量主要根据供水人口进行开采，一般是定时开采供水，各井均有专人负责管理，具体情况见表5.2.3-5、图5.2.3-12。

表 5.2.3-5  分散式开采井基本情况表

| 序号 | 村庄 | 井深 | 水位埋深 | 使用功能 | 开采含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东庄 | 100 | 62 | 饮用水井 | 第四系孔隙水 |
| 2 | 小屯 | 100 | 63 | 饮用水井 |  |
| 3 | 孤山 | 100 | 64 | 饮用水井 |  |
| 4 | 后所 | 120 | 51.8 | 饮用水井 |  |
| 5 | 小店 | 100 | 62.5 | 饮用水井 |  |
| 6 | 左所 | 100 | 52 | 饮用水井 |  |
| 7 | 老头泉 | 110 | 53 | 饮用水井 |  |
| 8 | 南遥门 | 100 | 52 | 饮用水井 |  |
| 9 | 南水磨 | 110 | 53.5 | 饮用水井 |  |
| 10 | 河南 | 110 | 56.5 | 饮用水井 |  |
| 11 | 东三泉 | 110 | 56 | 饮用水井 |  |
| 12 | 大营镇 | 集中供水水源地 | 饮用水井 |  |

图5.2.3-12   评价区村庄居民饮用水源分布图

#### 5.2.3.6地下水环境预测与评价

1、地下水流数值模型

- 目标含水层及补径排条件

模拟区内，项目区所在位置位于山前倾斜平原区，潜水含水层地下水流向主要受地形控制，由山前向平原区径流，为潜水含水层，主要受到山前侧向流入补给，由倾斜平原区至河谷冲积平原第四系含水层岩性由砾石、粗砂逐渐过渡为细粉砂和粘土互层，地下水逐渐呈现承压性，但考虑到评价区的地下水补给不仅流入到下游潜水含水层，也会进入承压含水层，同时根据统测水位，潜水含水层和承压含水层水位变化不大，在模型处理时赋予相同水位，综上考虑，将模型概化为一层潜水含水层。

项目场地孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，地下水由东南向西北运移，地下水排泄人工开采及向下游排泄。

目标含水层下部为第三系粘土，该层在地层深部广泛发育，故将该地层视为目标含水层底板隔水层。上部为第四系上更新统及第四系全新统粉土、亚砂土层，可视为透水层。

（2）网格剖分

模拟区域为一个不规则区域，面积约为29.5km2。在平面上剖分成50×50m，在项目周围污染源强处相应的加密网格，剖分网格为10×10m。模拟区域平面剖分示意图见图5.2.3-13。

（3）含水层水力特征

研究区第四系孔隙潜水地下水流从空间上看是以水平运动为主，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律。一般情况下，地下水流速矢量在x，y方向有分量，故概化为二维流；参数随空间变化，体现了系统的非均质性；地下水系统的输入输出随时间、空间变化，地下水流为非稳定流。综上所述，目标含水层系统的结构及水动力学条件可概化为非均质各向同性二维非稳定流。

图5.2.3-13 	模拟区域平面剖分示意图

（4）边界条件

A、顶、底部边界

模拟区顶部边界为第四系上更新统及第四系全新统粉土、亚砂土层，在该边界上发生大气降水入渗补给，为弱透水边界；底部边界为第四系底部隔水层，概化为隔水边界。该项目区目标含水层埋深大于4m，本次模型不考虑蒸发。

- 侧向边界

根据前述概念模型，其中北侧、东侧、南侧段均概化为流量边界，径流通过这个断面流入模拟区；西部概化为流量边界，断面径流通过该断面流出模拟区。 侧向补给及排泄项由下式计算：

Q =K×D×M×I

式中：Q—侧向补给/排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m），取25m；

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

计算结果见下表5.2.3-6。

表5.2.3-6 模拟区地下水侧向补给、排泄项一览表	单位 m³/d

| 补给项 | 补给量 | 排泄项 | 排泄量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北、东、南侧段侧向补给 | 581.6 | 西侧段侧向排泄 | 123.5 |
| 合计 | 581.6 | 合计 | 123.5 |

（5）源汇项处理

A、降雨入渗

大气降水入渗补给是目标含水层的主要补给来源之一，其入渗量与降水量、包气带岩性和厚度有关。降水入渗量计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/年）；

P—多年平均降雨量（mm/年）；

α—降水入渗系数；

A—计算区面积（km2）。

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/年，因此公式可简化为q=1000∑αiPi/A，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/年）。P采用繁峙县多年平均降雨量402.4mm。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用 RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。根据模拟区出露地层分布情况，将降雨入渗分两个区，见表5.2.3-7。

表5.2.3-7 	大气降水入渗补给系数一览表

| 区号 | 降雨入渗系数 |
| --- | --- |
| 1 河谷平原区 | 0.19 |
| 2 倾斜平原区 | 0.15 |

B、潜水蒸发排泄

模拟范围内目标含水层的地下水水位埋深均超过4m，不计潜水蒸发量。

- 地下水开采量

模拟区内目标含水层开采主要用于生活、农业及畜牧业用水。经统计，2017 年实际开采量14.16万m3。

（6）水文地质参数分区

参与地下水均衡计算的水文地质参数主要有含水层的渗透系数K、给水度μ。根据收集模拟区的资料以及已有的水文地质调查报告，将研究区划分为3个不同参数区，具体见图5.2.3-14。

图5.2.3-14  第四系潜水水文地质参数分区图

（7）模型识别

选择模型识别时段为2018年12月，将水文地质参数、边界条件、水头初始条件作为模型调参的初始值，运行计算模型，将实测水位和计算水位进行拟合分析，如果计算水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，再迭代计算，直至二者拟合较好为止。

通过调参计算，得水文地质参数见表5.2.3-8，实际水位和计算水位等值线的水位拟合小于0.5m的绝对误差占已知水位的90%以上，拟合结果较好，表明所建的数学模型、水文地质条件的概化、边界条件的确定都与模拟区域实际情况吻合较好，因此，校正后的模型可以满足预测地下水溶质迁移的要求。

表5.2.3-8  识别后的水文地质参数分区表

| 水文地质参数 分区 | Kx（m/d) | Ky（m/d) | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.71 | 5.71 | 0.000001 |
| 2 | 2.88 | 2.88 | 0.000001 |

利用模拟区已建立模型，模拟计算观测孔所在单元的水头，并将其与观测值进行比较，选择大营乡和孤山2个观测孔（1#、5#）的水位历时拟合曲线（Head Vs. Time），两个水位历时拟合曲线（Head Vs. Time）观测孔见图5.2.3-15、图5.2.3-16。

图 5.2.3-15	观测孔的水位历时拟合曲线

图 5.2.3-16 观测孔的水头观测值和计算值（Calc Vs. Obs）拟合结果

从上图可以看出，各水位观测孔的水位观测值和计算值有一定偏差，但均在 95%置信区间内。说明含水层概化、参数选择符合实际。模型计算等水位线图如下：

图 5.2.3-17 模型计算等水位线图

2、地下水溶质运移模型

受研究区资料限制，本次在进行地下水溶质运移模拟时，不考虑地下水中污染物的吸附、挥发和生物降解反应，模型中的各项参数均予保守性估计。主要原因为：（1）地下水中有机污染物的运移非常复杂，影响因素不仅包括对流、弥散作用，同时受到物理、化学、微生物降解等作用的影响，这些反应常常会在一定程度上造成污染物浓度的衰减。同时这些衰减作用的参数难以确定。（2）保守性估计，即假定污染质子地下水运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性污染质即只对运移过程中的对流、弥散作用予以考虑，其它过程可以忽略。此方法可最大限度地估计建设项目在发生特殊工况时对地下水环境的影响。（3）保守考虑符合工程设计的理念。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：C——地下水中污染物浓度，mg/L；

t——时间，d；

n——含水层孔隙度；

Dij——水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi——地下水渗流速度张量，m/d；

Cs——模拟污染质的源汇浓度，mg/L；

W——源汇单位面积上的通量。

地下水水流数学模型和溶质运移数学模型联合求解即可得到污染质时空的运移特征。

3、正常状况下地下水环境影响评价

正常生产情况下，本工程生产废水主要尾矿水，废水尾矿干排工序处理后经管路流至循环水池，经循环水池沉淀后，泵回选矿工序循环利用，不外排；生活污水经隔油处理后用于道路洒水抑尘。不外排。

尾矿库按照《一般工业固废储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）对采矿剥离的废石进行有序堆放，防渗处理。

因此，正常状况下，对区域水环境影响很小。

4、尾矿库对地下水水质的影响预测评价

（1）降雨入渗淋溶水计算

尾矿库位于选矿厂北部，为平地型尾矿库，该场地属为山前平原区区，地势南高北低，主要有第四系粉土、细砂组成。尾矿库在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使尾矿的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过 尾矿库底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。因此，在降水条件下，尾矿库将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。

尾矿填埋场最大降水入渗量采用下式计算：

Q降入渗＝P×α×F

式中：Q降入渗—降水入渗量（万m3/a）；

P—渣场区多年平均持续性有效降水总量，本次采用繁峙县多年平均降雨量402.4mm；

α—降水入渗系数，取值0.18；

F—渣场堆渣面积，按设计的最大库区面积18000m2计算。

按此计算可得，渣场年平均降水入渗水量可达到1303.78m3/a（3.57m3/d）。

- 源强分析

本次评价委托山西省地质矿产研究院对尾矿进行了淋溶试验分析。采样与制样执行《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20—1998），按《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299—2007）分析尾矿样品淋溶液中PH、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物及氰化物13项。

尾矿淋溶试验结果及分析方法见表5.2.3-9。

表5.2.3-9 尾矿淋溶浸液试验结果及分析方法

| 项目 | 单位 | 含量 | 标准 1 | 标准 2 | 标准3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 无量纲 | 8.64 | —— | 6~9 | 6.5~8.5 |
| 铍（以总铍计） | mg/L | ＜0.0003 | 0.02 | 0.005 | ≤0.002 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.0009 | 15 | 1.5 | ≤0.05（六价铬） |
| 镍（以总镍计） | mg/L | 0.0007 | 5 | 1.0 | ≤0.05 |
| 铜（以总铜计） | mg/L | 0.0007 | 100 | 0.5 | ≤1.0 |
| 锌（以总锌计） | mg/L | 0.0211 | 100 | 2 | ≤1.0 |
| 砷（以总砷计） | mg/L | 0.0028 | 5 | 0.5 | ≤0.05 |
| 镉（以总镉计） | mg/L | ＜0.0005 | 1 | 0.1 | ≤0.005 |
| 钡（以总钡计） | mg/L | 0.0794 | 100 | -- | ≤1.0 |
| 汞（以总汞计） | mg/L | 0.0002 | 0.1 | 0.05 | ≤0.001 |
| 铅（以总铅计） | mg/L | ＜0.0006 | 5 | 1.0 | ≤0.01 |
| 无机氟化物 | mg/L | 0.4734 | 100 | 10 | ≤1.0 |
| 氰化物（以 CN-计） | mg/L | ＜0.020 | 5.0 | 0.5 | ≤0.05 |
| 标准 1为《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）； 标准 2为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度； 标准3为《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准值。 |

根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），对本矿尾矿淋溶水的浸出毒性进行有无毒性判定，各种有害成分含量均小于标准值，表明该废物是无浸出毒性的固体废物。因此，本项目排放的尾矿不属于危险固体废物，可作为一般工业固体废物处理。

根据淋浸实验结果得出，污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且PH值在6至9范围内，因此，本项目排放的尾矿属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

将尾矿浸出液各污染物浓度与《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准值作对比，所有项目浓度均小于Ⅲ类水质标准值。根据尾矿库淋溶液试验实验结果，结合本项目区所在位置周边项目污染物类型确定本次污染物运移模型污染物运移离子种类，因此本次预测因子选取为占标率最大的氟化物。根据降雨入渗淋溶水计算，其产生量为9.00m3/d，则淋溶试验中氟化物浓度为1.557mg/L，则氟化物的产生量为14.013g/d。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期进行地下水水质预测， 预测时段选取100天、1000天、5000天。

（4）预测结果

本次预测了淋溶水渗漏进入潜水层地下水后，氟化物运移100天、1000天和5000天后的情况。

预测结果中，红色范围污染物浓度大于标准限值时视为超标，蓝色范围表示存在影响但污染物不超标的浓度范围，限值为各检测指标的检出限。当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。

表5.2.3-10 污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L) | 标准限值（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 氟化物 | 0.2 | 1.0 |

按照以上方法和参数进行预测。非正常状况下，尾矿库淋溶水渗漏对地下水污染预测结果见图5.2.3-18。模拟区各时段氟化物在潜水含水层中污染范围详见表5.2.3-11。

表5.2.3-11  尾矿库淋溶水渗漏氟化物对潜水含水层影响范围

| 预测因子 | 预测时 间 | 影响范围 （m2） | 超标范围 （m2） | 最大浓度 （mg/L） | 最大迁移距 离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 100 天 | 2200.78 | 585.9 | 4.926 | 153.5 | 尾矿库下游 154m |
|  | 1000 天 | 15519.6 | 233.4 | 2.683 | 594.1 | 尾矿库下游 594m |
|  | 5000 天 | 120085 | 99.5 | 1.571 | 991.2 | 尾矿库下游 991m |

（5）预测评价结论

经预测可知，尾矿库淋溶水泄漏进入潜水层地下水后，氟化物100天影响范围尾矿库下游154m范围内；经历1000天后地下水已经达标，影响范围尾矿库下游594m范围内；泄露5000天后，影响范围尾矿库下游991m范围内。尾矿库底部泄漏会对含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大991m影响范围内无环境敏感点，且影响范围不超过地下水III类标准。因此，对评价区内环境敏感点影响轻微。

因此根据预测结果，尾矿库在发生泄漏后，由于有及时的监测，在提早发现并积极采取处理补救措施的前提下，尾矿库对地下水污染造成的影响较小。

图 5.2.3-18（a） 尾矿库淋溶水渗漏氟化物浓度等值线示意图（100d）

图 5.2.3-18（b）	尾矿库淋溶水渗漏氟化物浓度等值线示意图（1000d）

图 5.2.3-18（c） 尾矿库淋溶水渗漏氟化物浓度等值线示意图（5000d）

#### 5.2.3.7对大营乡水源地影响分析

（1）水源地概况

本项目距离最近的水源地为场地西北侧4.2km处的大营镇集中供水水源地，大营乡水源地供水井位置在大营村北，该水源地位于滹沱河河谷区，所处地貌属于黄土高原河谷平地，有1眼供水井，开采55m以中更新统孔隙水，0-55米全部采用红土球止水，静止水位40米，高于隔水底板15米，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水，一级保护区为以水井为中心，半径150米的圆形区域，面积0.071km2，周长942m，不设二级保护区。服务人口3800人，配有加压泵、水塔，通过加压将水注入水塔，后通过管网送到用户院内，实现供水。

图5.2.3-19  大营镇集中供水水源井柱状图

（2）对水源地影响分析

本项目距离大营镇集中供水水源地直线距离4.2km，根据供水井钻井柱状图（图 5.2.3-18）可知，水源井井深130m，0-50m为第四系全新统、上更新统粘性土夹有3-5层薄层中粗砂层，50-130m中更新统中粗砂层为含水层，0-50m全部采用红土球止水，静止水位40m，开采第四系中更新统孔隙承压水。

本项目厂址不在水源地一级保护区范围内，距水源地一级保护区最近直线距离约4.20km，水源地与项目厂址相对位置见地下水保护目标图。水源地位于本项目选场地及尾矿库下游侧，水源地主要接受上游滹沱河河谷及倾斜平原区孔隙水的侧向径流补给。在非正常状况下，本项目厂区污染物渗漏对厂区及下游第四系松散孔隙潜水造成了一定的污染，污染物运移距离不超过991m，且影响范围不超过地下水III类标准，对水源地造成影响轻微。

综上所述，本工程的正常规范建设、运营及在非工况下及时采取措施后，对大营镇集中供水水源地造成影响轻微。

#### 5.2.3.8项目对居民饮用水的影响

评价区除大营村饮用水由集中式饮用水水源地集中供给外，其余村庄生活用水均来自各村分散式饮用水水源地，供水水源为第四系中更新统孔隙水。根据数值模拟结果，在模拟期内，生活污水及尾矿库淋溶水发生泄漏对第四系孔隙水会造成一定的影响但污染物运移距离不超过991m，且影响范围不超过地下水III类标准。厂区下游距离厂区最近的村庄水井为小店村饮用水井，距离1500m。因此，本项目对居民饮用水源造成影响较小。

综上所述，本工程的建设对居民饮用水源造成影响较小。

#### 5.2.3.9地下水防控措施

1、源头保护措施

1）严格把关工程质量

（1）设备采购中严格把好质量关；

（2）施工过程中严格把关，施工期管道投产前应按要求试压、检查焊缝质量，以保证施工质量；

（3）对管道采取防腐措施和定期防腐检测；

（4）定期检查各设备、管线及连接部位是否存在漏损隐患；

（5）规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；

（6）防治地面污染源对地下水造成影响，包括各固体堆放点。

2）厂区污水渗漏对地下水环境的保护措施

（1）做好废水管理，严格控制输送废水管网的跑冒滴漏现象发生，及时发现及时维修；

（2）全厂地坪冲洗区域做硬化处理，加强冲地水收集管理。

3）非正常及事故废水外排对地下水保护措施

本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，备用浓缩机将本项目产生的事故废水可以被全部接纳，不会对地下水造成影响。

2、源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生。

选矿厂区：源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

尾矿库区：（1）根据淋浸实验结果，本项目堆放的固废属于无浸出毒性的Ⅰ类一般工业固体废物。根据繁峙县林鑫铁选厂2020年11月委托铜源国际工程设计研究有限公司对现有尾矿库进行干排设计方案可知，该尾矿库可不设置特殊防渗设施。尾矿库建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），坝顶及外坡用干选废石覆盖。尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。（2）在雨季要做好防洪抗洪工作，根据评价区的气象条件，雨季暴雨强度较集中，易形成集中补给，在雨季应组织专人巡回检查，确保排洪设施的排洪能力，保证尾矿库的安全。

3、分区防渗措施

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

1）已采取防渗措施

本项目为技改扩建项目，厂区已采取防渗措施如下：

①选矿厂

现有工程选矿厂内破碎车间、选矿车间及现有循环水池均采用素土夯实，水泥硬化措施（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s）；办公生活区采用水泥硬化。

②尾矿库

尾矿库在建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

2）应补充防渗措施

本次技改应根据现有已采取方式措施，按照分区防渗原则，在现有措施基础上补充防渗措施。本项目防渗根据以上分区，提取具体的防渗要求见表5.2.3-12，分区防渗见图5.2.3-20。

表5.2.3-12  分区防控措施

| 序号 | 场地 | 现有防渗措施 | 防渗 分区 | 要求补充防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | -- | 重点防渗区 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
| 2 | 尾矿库 | 尾矿库在建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理 | 一般防渗区 | 利用现有尾矿库防渗体系 |
| 3 | 干排车间 | -- |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 4 | 原料库 | 现有为原料堆场，地面水泥硬化 |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 5 | 精矿库 | 现有为精矿堆场，地面水泥硬化 |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 6 | 选矿车间 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 7 | 循环水池 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 8 | 破碎车间 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 9 | 洗车平台 | -- |  | 混凝土池体 |
| 10 | 雨水收集池 | -- |  | 混凝土池体 |
| 11 | 办公生活区 | 水泥硬化 | 简单防渗区 | -- |
| 12 | 道路 | 水泥硬化，部分道路未硬化 |  | 一般地面硬化 |

图 5.2.3-20  分区防渗图

#### 5.2.3.10地下水跟踪监测

1、地下水监测计划

为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前还没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合当地地下水系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监控点。

2、地下水监测原则

（1）加强尾矿库区监控；

（2）以潜水含水层地下水监控为主；

（3）充分利用现有监测孔；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征因子确定，各监控井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目；

（5）水井监控井同时具有应急抽水井的功能。当厂址污染事件发生后，可以把水质监控井做为抽水井，是应急措施之一。

3、监控井布置

依据地下水监控原则，结合当地的水文地质条件，本次共布设地下水监控井3 口。地下水监控井、监测计划、监测层位、监测项目、监测频率等见表5.2.3-13，点位见图5.2.3-21。

表5.2.3-13   地下水跟踪监测点位布设

| 监测点 | 与建设项目 的位置关系 | 井深 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 上游 20m | 潜水井 | 第四系潜水含水层 | pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、挥发性酚类、耗氧量、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、六价铬、汞、砷、铁、镉、锰、铅、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、总大肠菌群、菌落总数 | 1次/年 |
| X2 | 下游30m |  |  |  | 单月采样一次 |
| X3 | 下游50m |  |  |  | 单月采样一次 |
| 小店 | 下游 | 100m |  |  | 1次/年 |
| 大营镇 水源地 | 下游 | 130m |  |  | 1次/年 |

4.应急响应

为了及时准确地掌握场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制，本项目地下水污染防控应急措施有：

1）建立健全环境应急预案，当监测井X2、X3水质出现超标时，及时启动应急措施，并上报应急办公室及相关应急负责人。

2）应利用监测井X2、X3进行受污地下水抽取，避免污染物进一步扩散，防止地下水水体进一步受到污染，并对范围渗漏区域进行排查；

4）安排应急环境自测或协助环境监理部门进行布点、监测。通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造成直接影响，得出本项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1回顾性影响评价

本项目始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线。本项目距离最近的村庄为小店村，选厂距离小店村1.05km；尾矿库距离小店村1.2km。运行8年未有村民因噪声影响投诉，选矿厂的运行对周边环境没有产生较大影响。

#### 5.2.4.2运营期选矿厂厂界噪声预测

1、主要噪声源及源强

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、分级机、高频筛、过滤机、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。工程采取选用低噪设备，并针对声源特性分别采取隔声、减振等措施来减轻噪声影响。本项目选矿厂主要机械设备噪声值见表5.2.4-1。

表5.2.4-1    厂区内噪声污染防治情况

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产噪设备 | 数量 | 单台产生源强dB(A) dB(A) | 治理措施 | 单台排放源强dB(A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 破碎工段 |
| 1 | 颚破车间、锤破车间 | 颚式破碎机 （一级破碎） | 1 | 95 | 密闭、基础减振 | 70 |
|  |  | 锤式破碎机 （二级破碎） | 1 | 95 | 密闭、基础减振 | 70 |
| 二 | 湿选工段 |
| 2.1 | 选矿车间 | 球磨机 | 2 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
|  |  | 分级机 | 1 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 高频筛 | 5 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 磁选机 | 5 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 磁团聚重选机 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 盘式过滤机 | 1 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
|  |  | 泵 | 3 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
| 三 | 干排工段 |
| 3.1 | 干排车间 | 脱水筛 | 1 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 带式压滤机 | 2 | 80 | 厂房隔声，基础减震 | 60 |
|  |  | 泵 | 2 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 65 |
| 四 | 其他设备 |
| 4.1 | 各堆场 | 装载机、汽车 | / | 75 | 加强管理、禁鸣 | 65 |
| 4.2 | 各车间 | 皮带输送机 | / | 75 | 密闭 | 60 |

2、噪声影响预测

为了准确的预测噪声源对厂界环境噪声强度造成的影响，需要考虑声源的传播途径特性，影响传播途径的主要因素是：距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据工程特点，考虑了噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，其他因素则不考虑，噪声的实际值比预测值要低，这样能保证实际噪声影响优于预测结果。

（1）预测模式

本评价将噪声源按点声源处理，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，表达式为：

L（r）＝L（r0）－20L（r/r0）－△L

式中：L（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

L（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括屏障，遮挡物引起的衰减量）。

（2）预测结果及分析

本次评价对选矿厂厂界四周各监测点进行了预测，本项目噪声预测值分布图具体见图5.2.4-1，运营期选矿厂厂界噪声预测结果见表5.2.4-2。

图  5.2.4-1 噪声预测等值线图

表5.2.4-2 选矿厂运营期噪声预测结果（单位：dB(A)）

| 预测位置 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准 |
| 1#（厂界东） | 32.78 | 58.5 | 58.51 | 60 | 32.78 | 49.1 | 49.2 | 50 |
| 2#（厂界南） | 28.85 | 52.9 | 52.82 |  | 28.85 | 46.5 | 46.57 |  |
| 3#（厂界西） | 28.06 | 56.4 | 56.41 |  | 28.06 | 45.5 | 45.58 |  |
| 4#（厂界北） | 31.74 | 56.1 | 56.12 |  | 31.74 | 47.2 | 47.32 |  |

表5.2.4-2中噪声预测结果显示，选矿厂厂界昼间的预测值52.82~58.51dB（A）之间，夜间的预测值在45.58~49.2dB（A）之间，满足 GB12348-2008《工业 企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。项目建成投产后，厂区各产噪机械设备会对周围环境造成一定的影响，但预测值未出现超标现象。企业在对厂区各噪声源加强防治治理措施后，声环境能够得到一定的控制，对周围声环境影响较小。

#### 5.2.4.3运营期尾矿库噪声预测

本项目尾矿库夜间不生产，因此不存在夜间噪声污染和超标问题。尾矿库主要为挖掘机、推土机等机械噪声及运输车辆噪声，产生噪声源为移动性噪声源，不能定点预测厂界噪声，因此，本评价预测不同距离处的噪声级，以此评价尾矿库昼间噪声影响范围。尾矿库昼间噪声预测结果见表5.2.4-3。

表5.2.4-3 尾矿库噪声影响预测结果	      （单位：dB(A)）

| 设备名称 | 距离（m） |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| 运输车辆 | 61 | 55 | 49 | 43 | 41 | 35 | 32 | 29 | 26 |
| 贡献值 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 60 | 57 | 54 |
| 评价标准 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，昼间60dB(A) |

由上表可知，本项目尾矿库昼间噪声影响范围半径为150m，即昼间尾矿库以150m为半径范围内，将受尾矿库噪声的影响，环境噪声不能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。距离本项目尾矿库200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的东淤地村约260m，因此，本项目尾矿库昼间噪声对区域声环境影响较小。

#### 5.2.4.4运营期运输道路噪声影响评价

（1）交通噪声源强

本项目建成后，本项目原铁矿石、精铁粉、废石、尾矿运输均采用卡车运输，运输路线主要途径X121县道及国道，途径小屯村等村庄。交通运输过程中产生的交通噪声将对临路一侧居民产生不利影响。根据类比资料，运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级（7.5m处）约为76dB(A)。

（2）影响预测

评价采用《环境影响评价技术到则-声环境》（HJ2.4-2009）中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：

1）第i类车等效声级预测模式

+101010

式中：

Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

—第i类车速度，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时流量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；公式适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，ih；

、—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

—其他因素引起的修正量，本评价取0dB(A)。

（3）预测结果

本次噪声预测包括运输道路两侧30m和10m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果表见下表：

表5.2.4-4  运输车辆噪声影响预测结果    单位：dB(A)

| 噪声源 | 影响范围 | 影响值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时速20km/h | 运输道路两侧10m | 57.5 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类，昼间60，夜间50 |
|  | 运输道路两侧30m | 48.0 |  |

由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，公路红线两侧10m范围内昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求，夜间不能满足；公路红线两侧30m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求。因此，本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

#### 5.2.4.5噪声防治对策

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本次环评补充的噪声防治措施包括以下几方面：

（1）总平面布置尽量将新增加的生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

（2）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化， 起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

（3）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

（4）对于运输过程产生的噪声，采取严格管理运输过程，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、限制鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。

采取以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响较小。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

#### 5.2.5.1 回顾性影响评价

本项目始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线。运行期间年产尾矿12.48万吨/年，废石2.5万吨/年，办公生活垃圾3.0吨/年。

（1）尾矿

现有工程运行期间尾矿排至尾矿库，根据企业描述，每年有企业运走部分干滩尾矿进行综合利用。根据干排设计单位铜源国际工程设计研究有限公司实际测量，原尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3。现有工程运行期间未发生尾矿库填满溃坝等事故。

（2）废石

现有工程运行期间废石堆存于厂区内，根据企业描述，基本全部由建材公司运走进行综合利用。根据现场踏勘，废石堆存量小，不存在乱堆大宗堆存现象。

（3）生活垃圾

现有工程运行期间生活垃圾均集中收集，定期运送至环卫部门指定地点。根据现场踏勘，企业设置封闭式垃圾箱，不存在乱丢污染环境现象。

综上所述，现有工程运行期间，固体废物对环境没有产生较大影响。

#### 5.2.5.2固废环境影响评价

1、本项目运营期固废产生情况

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、干选废石、尾矿以及少量废机油。

（1）生活垃圾

本项目新增劳动定员6人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

（2）干选废石

本项目产生干选废石5万t/a，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡。

（3）除尘灰

本项目破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰约405.46t/a，收集后全部回用于生产。

（4）尾矿

本项目选矿过程产生的尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后产生尾矿25000吨/年。

（5）废机油、废油桶

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a；废油桶产生量为1个/a（15kg/a）。

2、固体废物属性分析

（1）本项目尾矿属性判定

①尾矿成分及淋溶试验

本项目于2020年4月17日委托山西省地质矿产研究院对本项目尾矿样品了成分分析。尾矿化学成分分析详见表5.2.5-1。

表5.2.5-1	尾矿中化学成份分析表

| 项目 | 基本成份（%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO |
| 数值 | 60.82 | 14.4 | 0.58 | 0.16 | 5.93 | 4.72 |
| 项目 | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 数值 | 5.58 | 0.44 | 0.4 | 0.51 | 0.246 | 5.09 |

由表5.2.5-1中可以看出，尾矿中除含有碳、铝、铁等常量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，为了了解尾矿淋溶是否会对水环境产生影响，本项目于2020年4月17日委托山西省地质矿产研究院对本项目尾矿样品进行了浸淋分析，尾矿浸出液检验结果详见表5.2.5-2。

表5.2.5-2	尾矿浸出液检验结果	mg/L

| 项目 | 单位 | 含量 | 标准 1 | 标准 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 无量纲 | 8.64 | —— | 6~9 |
| 铍（以总铍计） | mg/L | ＜0.0003 | 0.02 | 0.005 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.0009 | 15 | 1.5 |
| 镍（以总镍计） | mg/L | 0.0007 | 5 | 1.0 |
| 铜（以总铜计） | mg/L | 0.0007 | 100 | 0.5 |
| 锌（以总锌计） | mg/L | 0.0211 | 100 | 2 |
| 砷（以总砷计） | mg/L | 0.0028 | 5 | 0.5 |
| 镉（以总镉计） | mg/L | ＜0.0005 | 1 | 0.1 |
| 钡（以总钡计） | mg/L | 0.0794 | 100 | —— |
| 汞（以总汞计） | mg/L | 0.0002 | 0.1 | 0.05 |
| 铅（以总铅计） | mg/L | ＜0.0006 | 5 | 1.0 |
| 无机氟化物 | mg/L | 0.4734 | 100 | 10 |
| 氰化物（以 CN-计） | mg/L | ＜0.020 | 5.0 | 0.5 |
| 标准 1为《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）； 标准 2为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度。 |

由表5.2.5-2中尾矿浸出液的试验结果可以看出，尾矿浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准 值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，说明该废物属《一般工 业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物，可按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001） 要求进行处置。

（2）本项目固废属性判定

根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5.2.5-3。

表5.2.5-3  危险废物属性判定结果一览表

| 编号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于危险废物 | 危险废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 尾矿 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S2 | 废石 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S3 | 废机油 | 生产过程及设备维修 | 半固态 | 是 | HW08 900-214-08 | T，I |
| S4 | 废机油桶 | 生产过程及设备维修 | 固态 | 是 | HW49 900-041-49 | T/In |
| S5 | 除尘灰 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 半固态 | 否 |  |  |

3、尾矿处置去向及尾矿库防治措施

（1）尾矿去向

繁峙县林鑫铁选厂尾矿产生量约为25万t/a，企业分别与繁峙县宏卓新型建材有限公司（13.6万吨/年）、繁峙县新兴建材有限公司（6.6万吨/年）、繁峙县大沟联办砖厂有限公司（2.2万吨/年）签订了尾矿购置协议，本项目产生的尾矿由乙方车辆运输至该厂区进行综合利用。剩余2.6万吨/年尾矿排入现有尾矿库。

本项目现有尾矿库位于选矿厂北侧，尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3。本次技改完成后预计年入尾矿2万吨/年，尾矿堆积平均干密度1.45t/m3，暂时无法综合利用的尾矿全部堆存的情况下预计服务5年。运行管理过程中需要继续加强尾矿综合利用，尾矿库满后不得继续堆放。

（2）尾矿库防治措施

为减轻尾矿库堆存对周围环境的影响，评价提出以下环境保护措施：

①尾矿干堆时，应先利用干尾砂堆筑一条进库道路，再从尾矿坝前分区域向库内分层进行尾矿堆筑，尾砂碾压遍数、分层厚度及碾压速度等应由现场碾压实验确定，确保碾压后压其压实度不小于0.85。

②尾矿堆放时，应避免乱堆、乱弃或碾压不到位、碾压不密实的现象发生。每个区域尾砂堆筑时应用推土机或铲车进行摊平铺设，并及时进行碾压，每层碾压厚度为0.4-0.5m，严禁一侧倾倒，碾压不实的情况发生。该库为干堆库，严禁湿排或干湿混排。

③防尘抑尘措施

尾矿干堆期间，应定期采用洒水车对运输道路及作业面进行洒水、喷淋，保持作业面湿润，避免产生扬尘；对于已经堆置到设计位置的作业面，应采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化，避免形成风沙扬尘和水土流失。

4、危险废物环境影响分析

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a；废油桶产生量为1个/a（15kg/a）。

针对以上危险废物，建设单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求在厂区车间内设置一处12m2（4m×3m×2.8m）危险废物暂存间，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，用于暂存废机油，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施：

1）建危险废物贮存专用库房。

根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则：

A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）各种危废必须装入符合标准的容器内；

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签；

4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

企业将生产过程中产生的废机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。

危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。

#### 5.2.5.3固体废物最终处置可行性分析

综上所述，本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；干选产生的干选废石，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡；选矿产生的尾矿大部分综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余排入尾矿库；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

从以上分析可知，本项目固体废物从产生、分类、收集、暂存管理到相应部门转运交接全过程管理均严格按照相关要求执行。固体废物全过程控制无泄漏，最终处置去向明确，不存在固体废物流失于环境，避免了对环境造成二次污染，不会对周围环境产生不良影响。

### 5.2.6土壤环境影响评价

#### 5.2.6.1 回顾性影响评价

本项目现有工程始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线。本项目评价期间，分别于选矿厂、尾矿库占地及周边进行了土壤采样分析，监测时间为2019年11月7日（选矿厂）、2020年3月30日（尾矿库），各监测一天，各监测点采样一次。

监测结果表明，选矿厂占地范围内土壤环境质量监测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值；尾矿库占地范围内、外建设用地均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值，占地范围外农田满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618—2018）农用地筛选值。

现有工程选矿厂及尾矿库运行未对占地及周边土壤产生较大影响。

#### 5.2.6.2本项目土壤环境影响预测

1、选矿厂

本项目选矿厂的土壤影响类型为污染影响型，根据建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别，本项目对土壤环境的主要影响在生产运营期，影响途径主要为大气沉降。

污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。本项目破碎、球磨机入口过程中的粉尘经处理后达标排放，粉尘排放量较小，不会因降落到地表引起土壤土质发生变化。

项目营运期破碎机、球磨机入口处产生的颗粒物（主要为含Fe2O3、SiO2的颗粒）进入大气后，随着大气扩散，在一定距离内沉降，对厂区周边的耕地产生一定的影响。污染物在沉降的过程中有部分被土壤所截留，这些滞留在土壤中的颗粒物危害土壤养分系统，影响作物的正常生长，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。根据大气环境影响评价，排放的污染物最大落地点浓度均较低。所以，沉降对耕地和占地范围内表层土壤影响较小，不会加重土壤的污染。因此，本项目选矿厂营运期间对土壤的环境影响较小。

2、尾矿库

1）预测情景

本次评价假设尾矿对土壤影响情景设定为降雨后形成的尾矿淋溶液通过破损的尾矿库防渗层下渗污染土壤的深度。

2）预测时段

综合考虑污染源泄漏的时间和进入土壤的途径，假设尾矿库运营期5年尾矿淋溶液全部均匀连续下渗进入土壤，预测时段设定为100d、1000d两个时段。

3）预测因子与源强

根据尾矿的淋浸液实验结果，选取浓度相对值最高的氟化物作为预测因子，预测后评价标准参照河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020）中第二类建设用地标准1980mg/kg。本项目土壤环境影响预测因子与预测源强详见表5.2.6-1。

表5.2.6-1  土壤环境影响预测因子与预测源强

| 情景设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 源强（g/d） | 筛选值（mg/kg） | 污染特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续降雨 | 尾矿库 | 氟化物 | 14.013 | 1980 | 连续点源 |

4）预测方法

本项目采用HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录E推荐的一维非饱和溶质运移模型预测方法，该方法适用于污染物以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响到的深度。预测时不考虑吸附作用、化学反应等因素。

水分运移上边界为定压力水头，下边界为自由排水；溶质运移上边界为浓度边界，下边界为零通量边界。

该模型内容具体如下：

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：

c：污染物介质中的浓度，mg/L；

D：弥散系数，m2/d；

q：渗流速率，m/d；

z：沿z轴的距离，m；

t：时间变量，d；

θ：土壤含水率，%。

初始条件

t=0，L≤z<0

边界条件

t>0，z=0

参照土壤监测点D6土壤理化性质参数，尾矿库土壤相关参数见下表：

表5.2.6-2 土壤环境影响预测因子

| 土壤种类 | 预测深度m | 渗透系数（m/d） | 弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 6 | 2.88 | 0.05 |

5）预测结果

基于上述模型设置，对土壤中氟化物迁移过程进行模拟预测，预测时长为T1:100d，T2:1000d，T3:1825 d（5a）；观察点分别为N1：10cm、N2：20cm、N3：50cm、N4：100cm、N5：250cm。

设定泄露为连续泄露，由图5.2.6-1可知，1825d后，10cm深处氟化物浓度达到最大为474mg/cm3，换算得72.2mg/kg，远低于筛选值浓度；1825d后，氟化物最大影响深度至0.46m处。自然情况下，降雨是多次的累计值，很难出现1000天持续下渗的情况，且项目配设排水沟、排水涵洞、截水沟等导排设施，场内尾矿淋溶液产生及下渗的相对量较少，另外，尾矿淋溶实验中，矸石淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的，一般情况下，单次降雨量与尾矿存量相比小的多，堆存尾矿一般达不到充分浸泡状态，大部分即以蒸发形式进入大气，自然情况下项目产生的尾矿淋溶液浓度值要比试验值小得多，因此预测结果为：尾矿库淋溶液对土壤影响较小。

图5.2.6-1（a）：连续渗露情况下不同深度土壤中氟化物浓度曲线图

图5.2.6-2（b）：连续渗露情况下不同时间土壤中氟化物浓度曲线图

#### 5.2.6.3保护措施与对策

土壤环境一旦被污染则很难弥补，因而对土壤的保护必须引起重视，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《中华人民共和国环保法》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。结合本次评价土壤的实际情况，提出以下的保护措施：

（1）源头控制措施

①以先进工艺、管道、设备尽可能从源头上减少可能污染物产生；要求严格按照国家相关规范，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。厂区内各车间全部硬化，生产过程的装置区及各种物料堆场、污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。大气污染采取合理的环保措施，使大气污染物达标排放，预防大气污染源对周边土壤的沉降影响。

②尾矿库场地建设要做好排水系统，雨季时，场地上游及周边汇水及时通过横纵排水沟排出场外，减少尾矿渗滤液的形成。

③尾矿为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；尾矿库沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

（2）过程阻断措施

严密监控污染源污染状况，设置必要的检修时间及检修周期，在一个检修周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的区域进行必要的检修工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

（3）应急响应措施

设立土壤监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

#### 5.2.6.4土壤环境评价结论

综上所述，本项目加强管理，严格遵循土壤环境防治与保护措施以及环评要求，项目建设对土壤环境影响较小。

表5.2.6-3  建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |
|  | 占地规模 | 选厂（2.2）hm2，尾矿库（1.6）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 项目四周的耕地 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他□ |  |
|  | 全部污染物 | 铁、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |  |
|  | 特征因子 | 铁、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类（尾矿库）；Ⅲ类（选厂）；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级（尾矿库）；三级（选厂） |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) □；b) ；c) ；d) □ |  |
|  | 理化特性 | 同附录C |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 3 | 0-0.2m | 尾矿库 |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0-0.2m | 选矿厂 |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,1-二氯乙烯、反1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；D.2；其他□ |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围外监测项目均低于GB15618-2018表1农用地土壤污染风险筛选值的要求；占地范围内监测项目的标准指数均小于1，可见各种有害元素均在标准限值之内，均低于GB36600-2018表1建设用地土壤污染风险筛选值的要求的要求。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 氟化物 |  |
|  | 预测方法 | 附录E ；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 降雨形成的尾矿淋溶液下渗污染土壤的深度。 |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) ；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测 点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 铁、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境跟踪监测计划、监测结果、防控措施 |  |
| 评价结论 | 可接受 |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

### 5.2.7 生态环境影响分析

#### 5.2.7.1 回顾性影响评价

本项目现有工程始建于2008年，2010年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉10万吨一条生产线，共运行8年。

选矿厂占地范围内均已硬化；原有工程建设由1座平地型尾矿库（湿排），位于选矿厂北侧，该场地属为黄土丘陵区，大致呈梯形状，南北长70~110m，东西宽170m。

现有工程运行期间尾矿排至尾矿库，根据企业描述，每年有企业运走部分干滩尾矿进行综合利用。根据本次技术改造干排设计单位铜源国际工程设计研究有限公司实际测量，原尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3。因2018年停产，目前现有尾矿库已干涸。尾矿库因未闭库尚未进行生态恢复，运行期间未发生溃坝等事故，未新增占地。

#### 5.2.7.2运营期生态环境影响分析

项目为技改扩建项目，在现有厂区内进行，不新增占地，工程建成后，厂区加强绿化，同时在尾矿库闭库后采取积极的复垦绿化措施，可减轻工程对周边生态影响。

- 对土壤环境的影响

本工程运行期对土壤环境的影响主要是运行期的大气、固体废物堆存占地与淋溶渗滤对周围土壤、农作物的影响。

根据对同类项目土地监测结果类比，选矿厂产生的粉尘将会对周围地区土壤造成一定的污染。本次评价由于对各工段的粉尘排放要求采取严格的防治措施，实际污染物排放量较小。因此预计对农作物的质量和产量的影响仍将维持在原有水平。

本工程运行中生产废水不外排，生活污水全部回用不外排，不会影响区域水体环境。

本工程运营期，选矿厂按评价要求的措施实施后，可实现废气达标排放，厂区生产废水不外排，生活废水合理利用，固废合理堆存，不会对土壤造成影响；废石堆放于选厂内部，不再新增占地；尾矿基本全部外售综合利用，剩余部分进入改键的干排尾矿库，到达服务年限后封场，不得自行加高扩容或新建尾矿库；尾矿库封场后按评价要求，进行土地复垦，并采取相应的水土保持和植被恢复等措施，可以将其对环境的影响降到最低。

（2）对农业生产的影响

该项目影响农业生产的途径主要有两方面：一是污染物经空气、水进入土壤，再进入农作物，在农作物体内富集，影响农作物的生长。二是通过大气污染物直接影响农作物的光合作用、呼吸作用，从而影响农作物的正常生长。

根据《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137-88）规定，本项目在采取相应的污染控制对策措施后，加之一系列的生态保护措施，对植物予以保护，排放的污染物对当地的各类农作物不会产生明显的影响。

地表水环境质量影响分析结果表明，本项目在生产过程中不会增加地表水体的污染负担，不会对农作物产生影响。事故状态下的坍塌、泥石流对河流影响较大。本建设项目只要环保措施建设到位，保证生产用水闭路循环不外排，并加强管理，不会对农作物产生影响。

（3）对植物生态的影响

本项目主要排放污染物为粉尘，在选矿过程中产生的粉尘污染对植物的影响，主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1µm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。

（4）对自然景观的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地质遗产，是一种宝贵的自然资源。这种影响和破坏的程度与尾矿库所处的地理位置相关，与尾矿库库规模有关，尾矿库规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。本项目建设地属于平地，植被覆盖率一般。

技改扩建完成后，尾矿排至尾矿库。尾矿库为平地型尾矿库，该尾矿库距离居民区远，且为现有尾矿库改建，不新增占地，对当地景观影响为既有影响，服务期满后采取生态恢复措施，可使区域自然景观有一定的恢复。

### 5.2.8环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，确定尾矿库为风险控制主要环节。本项目参考《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740--2015），对本项目环境风险进行初步分析。

#### 5.2.8.1环境风险识别

1、项目基本情况

尾矿库为繁峙县林鑫铁选厂现有配套尾矿处置工程，位于选矿厂北侧，本项目予以利用。现状尾矿库为平地挖深，四周围坝而成，为平地型尾矿库。该库大致呈长方形，东西长约75m，南北长约330m，中间设有隔离坝，将尾矿库分为南、北两个库区。尾矿库容积共13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3。

现状尾矿坝为碾压土石坝，梯形断面，坝顶高程为1181.7m-1186.5m不等，最大坝高4.5m，坝顶宽3.4m-14.3m不等。现状尾矿坝外坡植被较好，未发现变形、裂缝、塌陷等异常现象。

2、项目周边环境风险受体情况

依据《尾矿库环境风险评估技术导则》，本项目环境风险受体调查评估范围主要从以下方面进行：

①本项目东北侧约0.53km处的滹沱河；

②根据《尾矿库环境风险评估技术导则》HJ 740-2015）规定：山谷型、傍山型、截河型尾矿库：尾矿库下游不小于80倍坝高，其他类型尾矿库：尾矿库下游不小于40倍坝高。本项目属于其他类型，其他类型尾矿库：尾矿库下游不小于40倍坝高。根据设计主沟挡渣墙高为4.5m，确定调查范围为尾矿库下游180m范围。挡渣墙下游180m范围内无村庄等敏感目标。因此，本项目下游180m范围内存在的环境风险受体为农田，本区域内无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文化古迹，不在饮用水源、泉域重点保护区等。

（1）项目周边大气和土壤环境风险受体情况

尾矿库位于繁峙县大营镇小店村东南1.05km，现状尾矿库为平地挖深，四周围坝而成，为平地型尾矿库。该库大致呈长方形，东西长约75m，南北长约330m，中间设有隔离坝，将尾矿库分为南、北两个库区，总库容为13×104m3，为五等库。目前选厂处于停产状态，库内已经堆存部分尾砂，库内滩面尾砂干燥。

因此项目下游180m范围内无村庄，存在的环境风险受体为农田。项目占地范围内没有矿产资源分布，也没有建筑设施，土地利用类型主要为荒草地，没有占用基本农田。

（2）项目周边水环境风险受体情况

①地表水

距离本项目最近的地表水系为滹沱河，干选尾矿库西北距离滹沱河约0.53km。

滹沱河属海河流域子牙河水系。它发源于繁峙县桥儿沟，经代县流入原平境内，由北向南纵贯全市，与北云中河汇合后于界河铺峡口进入忻州市境内。北起沿沟乡下班政，南至王家庄乡界河铺，流经9个乡镇，流程46km，流域面积2571万m2，河床宽350－400m，水深0.4m。洪水期流速1.3m/s，水深1.5m，平均年径流量4.23亿m3，五、六月份有几天出现断流。平均纵坡降1.2‰，多年平均流量为6.36m3/s（界河铺水文站）月平均流量为1.53—15.78m3/s。境内其一级支流西侧有阳武河、永兴河和北云中河，东侧有长乐河和同河。河流流量随季节变化明显，其多年平均径流量分别为：1.11亿m3/a、0.23亿m3/a、0.089亿m3/a。

（2）水源地

繁峙县设12个乡镇集中式供水水源，均为地下水型水源，地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。

与本项目距离最近的为项目西北4.20km的大营集中供水水源地，大营集中供水水源位于大营村北水塔旁，水源地中心位置为东经113°45′36.46″，北纬39°17′51.35″。开采中更新统孔隙水，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水。水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，日供水能力约1100m3。现有水源井1眼，井深130m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入水塔后直接供给用户。大营集中供水水源服务对象为大营，驻镇机关学校，供水人口约3800人。水源地水质评价结果为良好。水源地开采类型为孔隙承压水，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划分一级保护区，一级保护区面积0.071km2。本项目不在大营集中供水水源地保护区范围。

3、本项目涉及特征污染物情况

（1）尾矿成分分析

项目于2020年4月17日委托山西省地质矿产研究院对本项目尾矿样品了成分分析。尾矿化学成分分析详见表5.2.8-1。

表5.2.8-1	尾矿中化学成份分析表

| 项目 | 基本成份（%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO |
| 数值 | 60.82 | 14.4 | 0.58 | 0.16 | 5.93 | 4.72 |
| 项目 | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 数值 | 5.58 | 0.44 | 0.4 | 0.51 | 0.246 | 5.09 |

由表中可以看出，尾矿中除含有碳、铝、铁等常量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，废石经过长期风化淋溶，可能以淋溶方式进入水体和土壤，进而污染水体和土壤或对环境空气造成污染。

为了了解尾矿淋溶是否会对水环境产生影响，项目于2020年4月17日委托山西省地质矿产研究院对本项目尾矿样品进行了浸淋分析，尾矿浸出液检验结果详见表5.2.8-2。

表5.2.8-2	尾矿浸出液检验结果	mg/L

| 项目 | 单位 | 含量 | 标准 1 | 标准 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 无量纲 | 8.64 | —— | 6~9 |
| 铍（以总铍计） | mg/L | ＜0.0003 | 0.02 | 0.005 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.0009 | 15 | 1.5 |
| 镍（以总镍计） | mg/L | 0.0007 | 5 | 1.0 |
| 铜（以总铜计） | mg/L | 0.0007 | 100 | 0.5 |
| 锌（以总锌计） | mg/L | 0.0211 | 100 | 2 |
| 砷（以总砷计） | mg/L | 0.0028 | 5 | 0.5 |
| 镉（以总镉计） | mg/L | ＜0.0005 | 1 | 0.1 |
| 钡（以总钡计） | mg/L | 0.0794 | 100 | —— |
| 汞（以总汞计） | mg/L | 0.0002 | 0.1 | 0.05 |
| 铅（以总铅计） | mg/L | ＜0.0006 | 5 | 1.0 |
| 无机氟化物 | mg/L | 0.4734 | 100 | 10 |
| 氰化物（以 CN-计） | mg/L | ＜0.020 | 5.0 | 0.5 |
| 标准 1为《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）； 标准 2为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中最高允许排放浓度。 |

根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），对本矿尾矿淋溶水的浸出毒性进行有无毒性判定，各种有害成分含量均小于标准值，表明该废物是无浸出毒性的固体废物。因此，本项目排放的尾矿不属于危险固体废物，可作为一般工业固体废物处理。

根据淋浸实验结果得出，污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且PH值在6至9范围内，因此，本项目排放的尾矿属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

#### 5.2.8.2环境风险评估情况

1、环境风险预判情况

参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740--2015），从本项目的类型、规模、周边环境敏感性、安全性、历史事件与环境违法情况等五个方面，利用尾矿库环境风险预判表对本项目环境风险进行初步分析，对于满足预判表中任何条件之一的即认定为重点环境监管尾矿库，需要进一步开展后续的环境风险评估工作。非重点环境监管尾矿库只需开展风险预判工作。由表5.2.8-3可知，环境风险预判表可知，本项目尾矿库为重点环境监管尾矿库。

表5.2.8-3  环境危害性指标评分表

| 符合下列情形之一，列入重点环境监管尾矿库 | 相关说明 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | □相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2.□重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 □贵金属矿种：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 □轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 5.□稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 □有色金属矿种：钨、钛。 □非金属矿种：化工原料或化学矿。 □涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 9.□涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 | 10.□危险废物。 11.□一般工业固体废物（II类）。 | / | 本项目为一般工业固体废物（I类） |
| 规模 | 12.□尾矿库等别：四等及以上。 | / | 五等 |
| 周边环境敏感性 | 所处区域尾矿库下游评估范围内或者尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越 | □处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 14.□处于江河源头区和重要水源涵养区。 15.□涉及跨省级及以上行政区边界。 16.□饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 17.□重要江、河、湖、库等大型水体。 18.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 19.□水产养殖区，且规模在20亩及以上。 20.下游涉及人口聚集区，且人口规模在100人及以上。 21.□下游涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 22.□涉及基本农田保护区、基本草原、种植大棚，农产品基地等，且规模在20亩及以上。 23.□涉及环境风险企业、二次环境污染源或风险源。 | / | 下游有农田 下游涉及人口聚集区 |
| 安全性 | □属于危库\险库\病库。 □处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域。 26.□处于地质灾害易灾区。 □处于岩溶（喀斯特）地貌区。 28.□已被相关部门鉴定为“三边库”、“头顶库”的尾矿库。 | / | 属于正常库 |
| 历史事件与环境违法情况 | □近3年内发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件。 30.□近3年内存在恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷。 | / | 不涉及 |
| 注（1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）表中复选框“□”表示可以多选。 |

#### 5.2.8.3环境风险等级划分情况

1、环境危害性评估情况

采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估本项目环境危害性（H）。具体见表5.2.8-4。

表5.2.8-4  本项目环境危害性指标评分表

| 序号 | 指标项目 | 指标分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 危害性 | 类型 | 矿种类型/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型 | 48 | 0 |
| 2 |  | 性质 | 特征污染物 指标浓度情 况 | 浓度倍数情况 | pH值 | 8 | 0 |
| 3 |  |  |  |  | 指标最高浓度倍数 | 14 | 0 |
| 4 |  |  |  | 浓度倍数3倍及以上指标项数 | 6 | 0 |
| 5 |  | 规模 | 现状库容 | 24 | 0 |
| 6 | 合计 |  |  | 0 |

由表5.2.8-4中可知，本项目环境危害性H得分为0。

依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740--2015）中尾矿库环境危害性等别划分表（表5.2.8-5）可知，本项目环境危害性可用H3表示。

表5.2.8-5  尾矿库环境危害性（H）等别划分表

| 尾矿库环境危险性得分（DH） | 尾矿库环境危险性等级代码 |
| --- | --- |
| DH>60 | H1 |
| 30<DH≤60 | H2 |
| DH≤30 | H3 |

2、周边环境敏感性评估情况

采用评分方法，对项目下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估本项目周边环境敏感性（S）。具体见表5.2.8-6。

表5.2.8-6 本项目周边环境敏感性指标评分表

| 序号 | 指标项目 | 指标分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边环境敏感性 | 下游涉及的跨界情况 | 涉及跨界类型 | 18 | 0 |
| 2 |  |  | 涉及跨界距离 | 6 | 0 |
| 3 |  | 周边环境风险受体情况 | 36 | 36 |
| 4 |  | 周边环境功能类别情况 | 水环境 | 下游水体 | 〇地表水 | 9 | 6 |
| 5 |  |  |  |  | 〇海水 |  | / |
| 6 |  |  |  | 地下水 | 6 | 4 |
| 7 |  |  | 土壤环境 | 4 | 3 |
| 8 |  |  | 大气环境 | 3 | 1.5 |
| 9 | 合计 |  |  | 50.5 |

由表5.2.8-6中可知，本项目环境危害性S得分为50.5。依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740--2015）中项目周边环境敏感性等别划分表（表5.2.8-7）可知，本项目环境敏感性可用S2表示。

表5.2.8-7周边环境敏感性（S）等别划分表

| 尾矿库周边环境敏感性（DS） | 尾矿库周边环境敏感性（S）等级代码 |
| --- | --- |
| DS>60 | S1 |
| 30<DS≤60 | S2 |
| DS≤30 | S3 |

3、控制机制可靠性

采用评分方法，对本项目的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，本项目控制机制可靠性（R）。具体见表5.2.8-8。

表5.2.8-8  本项目控制机制可靠性指标评分表

| 序号 | 指标项目 | 指标分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制机制可靠性 | 基本情况 | 堆存 | 堆存种类 | 1.5 | 0 |
| 2 |  |  |  | 堆存方式 | 1 | 0 |
| 3 |  |  |  | 坝体透水情况 | 2 | 1 |
| 4 |  |  |  | 输送方式 | 1.5 | 0 |
| 5 |  |  | 输送 | 输送量 | 1 | 0 |
| 6 |  |  |  | 输送距离 | 1.5 | 0 |
| 7 |  |  |  | 回水方式 | 1 | 0.5 |
| 8 |  |  | 回水 | 回水量 | 0.5 | 0 |
| 9 |  |  |  | 回水距离 | 1 | 0 |
| 10 |  |  | 防洪 | 库外截洪设施 | 2 | 0 |
| 11 |  |  |  | 库内排洪设施 | 2 | 0 |
| 12 |  | 自然条件情况 | 是否处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域，或者处于地质灾害易灾区、岩溶（喀斯特）地貌区。 | 9 | 0 |
| 13 |  | 生产安全情况 | 尾矿库安全度等别 | 15 | 0 |
| 14 |  | 环境保护情况 | 环保审批 | 是否通过“三同时”验收 | 8 | 8 |
| 15 |  |  |  | 水排放情况 | 3 | 0 |
| 16 |  |  | 污染防治 | 防流失情况 | 1.5 | 0 |
| 17 |  |  |  | 防渗漏情况 | 2.5 | 0 |
| 18 |  |  |  | 防扬散情况 | 1.5 | 0 |
| 19 |  |  | 环境应急 | 环境应急设施 | 事故应急池建设情况 | 5 | 0 |
| 20 |  |  |  |  | 输送系统环境应急设施 建设情况 | 2 | 0 |
| 21 |  |  |  |  | 回水系统环境应急设施 建设情况 | 1.5 | 0 |
| 22 |  |  |  | 环境应急预案 | 6.5 | 6.5 |
| 23 |  |  |  | 环境应急资源 | 2 | 0 |
| 24 |  |  |  | 环境监测预警与日常检查 | 监测预警 | 2 | 0 |
| 25 |  |  |  |  | 日常检查 | 2 | 0 |
| 26 |  |  |  | 环境安全隐患排查与治理 | 环境安全隐患排查 | 3 | 0 |
| 27 |  |  |  |  | 环境安全隐患治理 | 2.5 | 0 |
| 28 |  |  | 环境违法与环境纠纷情况 | 近三年来是否存在环境违法行为或与周边存 在环境纠纷 | 7 | 0 |
| 29 |  | 历史事件情况 | 近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面） | 事件等级 | 8 | 0 |
| 30 |  |  |  | 事件次数 | 3 | 0 |
| 31 | 合计得分 |  |  | 16.0 |

由表5.8-8中可知，本项目控制机制可靠性R得分为16.0。依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740--2015）中尾矿库控制机制可靠性等别划分表（表5.8-9）可知，本项目控制机制可靠性可用R3表示。

表5.2.8-9  控制机制可靠性（R）等别划分表

| 尾矿库控制机制可靠性（DR） | 尾矿库环境危害性（R）等级代码 |
| --- | --- |
| DR>60 | R1 |
| 30<DR≤60 | R2 |
| DR≤30 | R3 |

4、本项目环境风险等级及其表征情况

本项目环境危害性为H3、周边环境敏感性为S2、控制机制可靠性为R3，对照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740—2015）中尾矿库环境风险等级划分矩阵（表5.2.8-10），本项目环境风险等级为：一般（H3S2R3）。

表5.2.8-10 环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H1 | S1 | R1 | 重大 |
| 2 |  |  | R2 | 重大 |
| 3 |  |  | R3 | 较大 |
| 4 |  | S2 | R1 | 重大 |
| 5 |  |  | R2 | 较大 |
| 6 |  |  | R3 | 较大 |
| 7 |  | S3 | R1 | 重大 |
| 8 |  |  | R2 | 较大 |
| 9 |  |  | R3 | 一般 |
| 10 | H2 | S1 | R1 | 重大 |
| 11 |  |  | R2 | 较大 |
| 12 |  |  | R3 | 较大 |
| 13 |  | S2 | R1 | 较大 |
| 14 |  |  | R2 | 一般 |
| 15 |  |  | R3 | 一般 |
| 16 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 17 |  |  | R2 | 一般 |
| 18 |  |  | R3 | 一般 |
| 19 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 20 |  |  | R2 | 较大 |
| 21 |  |  | R3 | 一般 |
| 22 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 23 |  |  | R2 | 一般 |
| 24 |  |  | R3 | 一般 |
| 25 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 26 |  |  | R2 | 一般 |
| 27 |  |  | R3 | 一般 |

本项目环境风险等级可表征为“一般（H3S2R3）”

#### 5.2.8.4环境风险影响分析

结合本项目环境风险预判、环境风险等级划分结果及其风险特征，并对环境危害性和控制机制可靠性的各项指标的得分进行分析，本项目可能发生的突发环境事件为：拦渣坝溃坝引起的环境问题及生态问题。

（1）环境风险特征分析情况

本项目干排尾矿属于一般工业固废，不会对环境水体造成污染。

（2）突发环境事件危险因素和情景分析情况

本项目干排尾矿库拦渣坝发生溃坝时，使尾矿库失去稳定性，形成崩塌和滑坡，为泥石流储备了丰富的松散固体物质，当暴雨来临时，便形成泥石流。泥石流是含有大量泥沙石块的流体，破坏力极强。根据本项目干选尾矿库地形标高及堆高设计，预计拦渣坝事故时冲入下游最大距离为200m，该范围内没有村庄、重要公路等环境敏感目标存在。

因此，尾矿溃坝后只要采取措施及时清理尾矿，然后进行生态恢复，不会对环境造成永久性损害。但这一过程会加重水土流失和造成植被破坏，故必须委托有资质单位进行专门设计，采取严格的防范措施，避免溃坝事故的发生。

#### 5.2.8.5风险防范措施及应急要求

1、风险防范措施

（1）尾矿库设坝面排水沟和岸坡排洪渠，对已形成的坝面及坝坡种草绿化，以防止雨水等冲蚀坝面引起坝体不稳；

（2）尾矿库设置坝体浸润线及坝体观测设施；

（3）定期、不定期组织人员认真进行尾矿库防洪能力检查和尾矿坝安全检查与检测，强化监控措施，确保尾矿库安全规定的落实与实施，使事故风险防范的警钟长鸣；

（4）保证尾矿库的安全超高达到设计规范要求，确保坝体安全；

（5）及时检查处理排洪系统、是否堵塞，坍塌等降低排回水能力的故障和迹象，修复出现的裂缝、变形、腐蚀等问题，保证排水的能力；

（6）及时处理坝体、墙体可能出现的贯穿性横向裂缝；

（7）杜绝因地基接触处理不严，反滤层，渗透破坏和管道裂缝等原因造成的漏砂和管涌；

（8）构筑符合设计要求的子坝，减少坝前淤积，避免浸润线抬高，保证坝体稳定；

（9）加强尾矿坝面检查与维护，保证外坝坡比，防止大雨造成冲刷拉沟，避免坝体局部滑坡；

（10）对暴雨、地震等自然灾害可能造成的尾矿坝体危害要有足够的认识，消除侥幸心理，以消除可能造成的大的危害；

（11）运行中及时认识和发现设计和建设中可能出现的不合理现象和施工缺陷，采取积极有效措施消除事故隐患；

（12）对尾矿库区中有私采乱挖等危害库区安全的行为要及时制止和清理，杜绝对拦渣墙、坝体产生安全隐患；

（14）汛期和地震期间，要有专人巡视、监管，发现隐患立即进行处理，并要寻源治本，及早堵塞漏洞，绝不能视而不见，见而不管，留下险情，成为危险库区；

（15）禁止非尾矿废水和生活垃圾等其它工业废渣进入库区与尾矿混排；

（16）尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价，应委托具有资质的评价单位开展；

（17）本项目尾矿库闭库覆盖后，在其上种植植物和花草，绿化环境，经过初步稳定后，填埋区可作为绿化用地、造地种田、人造景园等用地。

尾矿库环境风险防范措施见下表5.2.8-11。

表5.2.8-11 	尾矿库风险防范措施表

| 类别 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 生产管理 | ①建立尾矿库安全操作管理制度； ②从事尾矿库放矿、筑坝、排洪设施操作的专职作业人员必须取得特种专业人员操 作资格证书，方可上岗作业； ③严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好尾矿浆输送、尾矿堆放、防汛、 抗震等检查和监测工作，确保尾矿库及其配套设施正常运行； ④对坝体变形等及时采取措施，每年做好防汛准备工作，及时作坝加高工程，确保 排洪系统正常运行，一旦出现险情，应立即组织抢险。 |
| 坝体观测 | ①按设计、管理规定的内容和时间对坝体安全进行全面、系统和连续监测，安装水平位移及垂直位移观测系统； ②初期坝设置坝体观测仪，连续观测坝下地表沉降量； ③当发现坝面局部隆起、陷落、流土、管涌等异常现象，应立即采取措施进行处理 并加强观测察。 |
| 防洪措施 | ①编制环境应急预案，落实应急救援措施，备足抗洪抢险所需物资； ②明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组 建防洪抢险队伍； ③疏导库内截洪沟、坝面排水沟及排洪管；检查排洪系统及坝体的安全情况，确保 排洪设施畅通； ④及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线 路可靠和畅通； ⑤洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真检查与清理，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生垮坝事故。 |
| 地质灾害 | 必须经常巡视库周山体，发现滑坡及异常现象要及时清理。 |
| 尾矿库 管 理 | 进一步强化尾矿库安全、环保管理 ①企业应设置尾矿库管理机构，配备专业人员和管理干部； ②按照《尾矿库安全监督管理规定》等规范中对尾矿库所规定的各项要求，组织制定适合本身实际情况的规章制度； 必须建立健全尾矿库管理档案。 |

5.8.5.2应急要求

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，要求逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。应急预案需要明确和制定的内容见表5.2.8-12。

表5.2.8-12  环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 地理位置、企业人数、上级部门、产品与原辅材料规模，周边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，原辅材料运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等 |
| 2 | 确定危险目标及其危险对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标；（2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 3 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 |
| 4 | 组织机构、组成人员和职责划分 | （1）根据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构；（2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动；（3）组织制订危险化学品事故应急救援预案；（4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护现场及相关数据采集，接受指令和调动 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 设备24小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法 |
| 6 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取紧急处理措施；（2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施 |
| 7 | 人员紧急疏散、撤离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在车撤离前、撤离后的报告 |
| 8 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道理隔离或交通疏导办法 |
| 9 | 监测、抢险、救援及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施；（2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施；（3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；（4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大的应急措施 |
| 10 | 受伤人员现场救护、救治及医院救治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案；（2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；（3）入院前和医院救治机构确定及处置方案；（4）信息、药物、器材的储备 |
| 11 | 现场保护与现场洗消 | （1）事故现场的保护措施；（2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 12 | 应急救援保障 | （a）确定应急队伍（b）消防设施配置图、工艺流程图、现场平面图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人（c）应急通信系统（d）应急电源、照明（e）应急救援装备、物资、药品等（f）危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备（g）保障制度目录；（2）外部救援包括（a）单位互助的方式（b）请求政府协调应急救援力量（c）应急救援信息咨询（d）专家信息 |
| 13 | 预案分级响应条件 | 依据危险品事故类型、危害程度和现场评估结果，设备预案启动条件 |
| 14 | 事故应急救援终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束；（2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 15 | 应急培训及演练计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训和演练内容 |
| 16 | 附件 | （1）组织机构名单；（2）值班联系、组织应急救援有关人员，危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话；（3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图（4）保障制度 |

（1）应急环境监测及事故后评估

建设单位应配备专业队伍负责对事故现场进行环境监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（2）应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

（3）公众教育和信息

建设单位应对厂区职工开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以急备用。

#### 5.2.8.6分析结论

企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。

6环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期环境保护措施及其可行性分析

### 6.1.1施工期环境空气保护措施

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《忻州市大气污染防治2018年行动计划》、《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、各施工场地应分别设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、每个施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，并确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路应硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.2施工期水污染防治措施

建设期的废水主要有施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工队伍排放的生活污水。环评提出的水污染防治措施：

（1）建设期的废水主要为施工区的土建工程建设时产生的拌和废水及运输车辆、设备冲洗废水。施工区废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量和pH值较高。评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（2）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（3）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

### 6.1.3施工期固体废物防治措施

施工过程中产生的固体废物主要包括：施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量生活垃圾等。

环评规定加强施工排污管理，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收；施工队伍生活垃圾应运往当地环卫部门指定地点处置。

### 6.1.4施工期噪声污染防治措施

建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。评价要求施工单位采取以下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

（2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。

### 6.1.5施工期生态环境保护措施

建设期对当地生态环境的破坏主要表现在场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

### 6.1.5施工期环境管理

1、施工监管的目的

在施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监管，全面监督和管理施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

2、施工监管的职责

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保的条款。主要职责为：

①编制环境监管计划，拟定环境监管项目和内容；

②对承包商进行监管，防止和减轻施工作业引起的环境污染以及对工程地区植被和野生动物的破坏行为；

③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

④对施工中的挖方、填方顺序进行监控，合理平衡挖填方以及之间的接口，不得随意弃土、弃渣；

⑤建立环保事故监管机制，以处理突发环保事故；

⑥在日常工作中作好监管记录及监管报告，参与竣工验收。

3、监管机构

委托有资质的施工监管单位进行。

表6.1-1   施工环境监管内容一览表

| 时段 | 监管重点 | 监管项目 | 监管内容 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 环境 | 扬尘 | 运输车辆冲洗； 控制运输汽车装载量，加盖篷布。 | 减少扬尘污染 |
|  | 水环境 | 施工 废水 | 设置废水沉淀池 | 废水循环利用 |
|  | 固体 废物 | 垃圾 | 厂区收集，运往当地环卫部门指定地点统一处理。 | 减少环境污染 |
|  | 声环境 | 噪声 | 禁止夜间施工； 合理安排各类施工机械的工作时间，加强运输车辆的管理。 | 减少施工 场界噪声 |
|  | 生态 | 施工场地 | 施工临时占地硬化、绿化。 | 减少生态影响 |

## 6.2营运期环境保护措施及其可行性分析

根据工程所采取的废气、废水、噪声、固体废物等方面的环保措施，从技术、经济等各方面论证治理措施在的可靠性、可行性。

### 6.2.1废气污染防治措施论证

工程废气污染物主要为食堂油烟、物料堆存装卸粉尘、受料坑及球磨机入料口产生的粉尘、破碎工段产生的粉尘、输送转载过程产生的粉尘、尾矿库扬尘、道路运输扬尘等。

6.2.1.1食堂油烟

厨房油烟成份复杂，而且油烟中颗粒物粒径分布广。项目对食堂油烟采用静电式油烟净化器处理。静电式油烟净化器净化工艺过程为：在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉。该类设备运行稳定，广泛应用于饮食业，实际使用效果证明静电式油烟净化装置的净化效率可稳定达到85%以上，油烟可达标排放，措施可行。

6.2.1.2物料堆存装卸粉尘

原矿堆场占地1800m2，评价要求建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，采取以上措施后，综合抑尘效率约95%。

铁精粉堆场占地1500m2，评价要求建设全封闭储库，地面硬化防渗，采取以上措施后，综合抑尘效率约95%。

针对装卸粉尘，评价要求物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出；厂区原矿库、铁精矿库均设置固定式喷雾装置，同时在厂区设置2台移动式雾炮机；喷雾装置、雾炮机开启频率均不得少于2次/天，同时根据天气、工况加大喷洒频次。

采取以上措施后可有效减少粉尘排放量，措施可行。

6.2.1.3受料坑产生的粉尘

原料经铲车推送进受料坑会产生少量的粉尘。本项目受料坑半封闭，进料端加胶皮挡帘，由于物料落差小，产生的无组织粉尘量较小，可忽略不计。

6.2.1.4破碎工段产生的粉尘

在原矿破碎过程中会产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘点，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。

防治措施：根据厂区设备的布置情况，在颚式破碎机、锤式破碎机上方各设集尘罩，将两段破碎产生的粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P1排放。

本项目建成后设置颚式破碎机1台，尺寸为2130mm×1665mm×1610mm，破碎过程中产生一定量的粉尘。本项目颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，上方设置一台集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。破碎机上方设置集尘罩大小为2.2m×1.8mm，距离颚式破碎机0.8m，收集效率为90%；设置锤式破碎机1台，尺寸为1900mm×1700mm×2000mm，破碎机上方设置集尘罩，大小为2.0m×1.8m，距离锤式破碎机0.8m，收集效率为90%，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。

本项目两段破碎工序设计布袋除尘器处理风量20000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积550m2，设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

6.2.1.5球磨机入料口产生的粉尘

原料经破碎后通过皮带输送机转运至球磨机（一级球磨），球磨机入料口产生大量的粉尘，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。本项目球磨过程加水，球磨过程不会产生粉尘。

防治措施：本项目2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，将球磨机入口产生的粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。

根据厂区设备的布置情况，在2台球磨机（集尘罩投影面积3m2）上方各设集气罩，将粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒P2排放。本项目球磨入口处设计布袋除尘器处理风量18000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积500m2，设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

6.2.1.6输送转载过程产生的粉尘

物料通过皮带输送机转运过程中将会产生粉尘，现有工程输送皮带封闭不彻底，部分区域裸露，本次评价要求输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘减轻粉尘污染。采取以上措施后，可减少粉尘量95%以上，措施可行。

6.2.1.7尾矿库扬尘

尾矿库内作业面上架设水管喷洒滩面降尘，尾矿保持滩面湿润；在尾矿坝和达到堆积要求高度的尾矿上采取压实覆土、植草等措施减少粉尘产生量。尾矿库坝外坡进行植被绿化，起到固沙保土作用；初期坝坡面撒草籽绿化，坡脚种植高大乔木，通过采取抑尘措施，风蚀扬尘控制效率TSP为60%；同时加强尾矿综合利用，总体措施可行。

6.2.1.8道路运输扬尘

为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量75%，措施可行。

### 6.2.2废水污染防治措施论证

6.2.2.1 废水产生情况

（1）生活污水

本项目厂区设食堂、宿舍。评价要求食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。

（2）生产废水

本项目尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤，尾矿水排入循环水池，再进行循环利用，不外排；尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池。

（3）洗车废水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排。

（4）初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为厂区的全部汇水面积，收集前15分钟的雨量，经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

为有效收集厂区初期雨水，厂区四周设隐蔽式沟渠，引雨水至厂区低洼处，最后进入雨水收集池，雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。

6.2.2.2 生产废水闭路循环可靠性分析

（1）深锥浓缩机

根据数质量平衡，尾矿浓缩机最大入料量为276.69m3/h，进入浓缩机的水量不均衡系数取1.25时，浓缩机入料量为345.86m3/h，本项目配备2台直径为18m的高效深锥浓缩机（一用一备），底面积（S=πr2）为254.34m2，高效浓缩机处理能力为1.0～2.0m3/m2·h之间，按1.5m3/m2·h计算，处理能力为381.51m3/h，则浓缩机负荷为90.7%，可见所选浓缩机有足够富余能力，可满足生产废水处理要求。

- 带式压滤机

项目尾矿压滤采用2台1米宽的带式压滤机，压滤处理能力为7～9t/m·h，则其处理能力=2×1×8=16t/h。根据水平衡，本项目水处理量为2.08t/h，考虑不均衡系数1.25，压滤机最大入料量为2.6t/h，压滤机负荷为16.25%，可见所选压滤机有足够富余能力，可满足生产废水处理要求。

（3）生产过程中跑冒滴漏、设备放水、尾矿浆淋控水的处理分析

生产过程中跑冒滴漏、设备放水及尾矿浆淋控水经车间内排水系统流至循环水池，经循环水池沉淀后，泵回选矿工序循环利用，不外排。

6.2.2.3生产废水事故状态污染防治措施

本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池，可以有效防止事故状态下生产废水直接外排，措施可行。

6.2.2.4小结

由以上分析可以看出，本项目在采取严格的废水污染防治措施后，可以做到废水闭路循环不外排，不会对地表水环境造成影响。

### 6.2.3地下水污染防治措施

1、源头保护措施

1）严格把关工程质量

（1）设备采购中严格把好质量关；

（2）施工过程中严格把关，施工期管道投产前应按要求试压、检查焊缝质量，以保证施工质量；

（3）对管道采取防腐措施和定期防腐检测；

（4）定期检查各设备、管线及连接部位是否存在漏损隐患；

（5）规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；

（6）防治地面污染源对地下水造成影响，包括各固体堆放点。

2）厂区污水渗漏对地下水环境的保护措施

做好废水管理，严格控制输送废水管网的跑冒滴漏现象发生，及时发现及时维修；

3）非正常及事故废水外排对地下水保护措施

本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，备用浓缩机将本项目产生的事故废水可以被全部接纳，不会对地下水造成影响。

2、源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少可能污染物产生。

选矿厂区：源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

尾矿库区：（1）根据淋浸实验结果，本项目尾矿属于无浸出毒性的Ⅰ类一般工业固体废物。根据繁峙县林鑫铁选厂2020年11月委托铜源国际工程设计研究有限公司对现有尾矿库进行干排设计方案可知，该尾矿库可不设置特殊防渗设施。现有工程尾矿库在建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

（2）在雨季要做好防洪抗洪工作，根据评价区的气象条件，雨季暴雨强度较集中，易形成集中补给，在雨季应组织专人巡回检查，确保排洪设施的排洪能力，保证尾矿库的安全。

3、分区防渗措施

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。本项目提取具体的防渗要求见表6.2-1。

表6.2-1  分区防控措施

| 序号 | 场地 | 现有防渗措施 | 防渗 分区 | 要求补充防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | -- | 重点防渗区 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s |
| 2 | 尾矿库 | 尾矿库在建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），尾矿分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理 | 一般防渗区 | 利用现有尾矿库防渗体系 |
| 3 | 干排车间 | -- |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 4 | 原料库 | 现有为原料堆场，地面水泥硬化 |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 5 | 精矿库 | 现有为精矿堆场，地面水泥硬化 |  | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |
| 6 | 选矿车间 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 7 | 循环水池 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 8 | 破碎车间 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s |  | 利用现有 |
| 9 | 洗车平台 | -- |  | 混凝土池体 |
| 10 | 雨水收集池 | -- |  | 混凝土池体 |
| 11 | 办公生活区 | 水泥硬化 | 简单防渗区 | -- |
| 12 | 道路 | 水泥硬化，部分道路未硬化 |  | 一般地面硬化 |

### 6.2.4噪声污染防治措施论证

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。为减轻噪声影响，项目采取了合理布局、选用低噪声设备、建筑隔声、针对声源特性对高噪声设备采取隔声、减振措施。采取这些降噪措施和距离衰减后，经预测厂界噪声增加不大，可满足相关标准要求，措施可行。

### 6.2.5固体废物污染防治措施论证

（1）生活垃圾

项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。

（2）除尘灰

收集后回用于生产。

（3）尾矿

经浓缩压滤后外售给制砖厂进行综合利用，剩余部分排入尾矿库。

①综合利用保证性

本次技改完成后，运行期产生尾矿25万t/a，企业分别与繁峙县宏卓新型建材有限公司（13.6万吨/年）、繁峙县新兴建材有限公司（6.6万吨/年）、繁峙县大沟联办砖厂有限公司（2.2万吨/年）签订了尾矿购置协议，本项目产生的尾矿由乙方车辆运输至该厂区进行综合利用。

A）繁峙县宏卓新型建材有限公司主要从事新型建筑空心砖加工及销售，该公司成立于2016年。2018年7月6日，繁峙县环境保护局以繁环开函[2018]13号对该项目进行了批复。根据环境影响评价报告，繁峙县宏卓新型建材有限公司尾矿渣年用量为13.6万吨。

该企业与企业签订了尾矿供应协议，本次及改扩建完成后尾矿中13.6万吨供应给繁峙县宏卓新型建材有限公司用于空心砖制造。（协议及批复附后）

B）繁峙县新兴建材有限公司位于繁峙县下茹越乡瓦磁地村，主要从事炉渣灰砖、尾砂砖、煤矸石砖制造及销售。该公司成立于2012年，年产6000万块尾砂砖，2000万块仿古青砖。2019年7月9日，繁峙县环境保护局以繁环开函[2019]20号对该项目进行了批复；2019年10月，该企业取得了排污许可证，有效期2019年10月28日至2022年10月27日。根据环境影响评价报告，繁峙县新兴建材有限公司尾矿渣年用量为66000吨。

该企业与企业签订了尾矿供应协议，本次及改扩建完成后尾矿中6.6万吨供应给该企业用于尾砂砖制造。（协议及批复附后）

C）繁峙县大沟联办砖厂有限公司位于繁峙县下茹越乡大沟村，主要从事空心砖制造及销售。该公司年产空心砖3000万块。2009年8月，繁峙县环境保护局对该项目进行了批复。根据环境影响评价报告繁峙县大沟联办砖厂有限公司尾矿渣年用量为2.2万吨。

该企业与企业签订了尾矿供应协议，本次及改扩建完成后尾矿中2.2万吨供应给该企业用于空心砖制造。（协议及批复附后）

综上所述，本次技改完成后，尾矿可保证有效综合利用，利用量约22.4万吨/年。

②尾矿库

本项目利用现有尾矿库进行干排改建，不能及时利用的尾矿排入尾矿库。

根据干排设计单位铜源国际工程设计研究有限公司实际测量，原尾矿库容积13万m3，库内已利用库容4.0万m3，剩余库容为9.0万m3。技改完成后预计产生尾矿25万t/a，综合利用量22.4万吨/年，剩余2.6万吨/年，全部进入干排尾矿库，尾矿库可服务5年，满足《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）要求。同时运行管理过程中需要进一步加强尾矿综合利用，尾矿库设计可以满足尾矿排放要求。

（4）废机油、废油桶

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，属于危险废物，本项目设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰。

（5）干选废石

本项目产生干选废石5万t/a，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡。

本项目产生的固体废物全部得到妥善处置和综合利用，合理处理处置产生的各种固体废物后，项目的运营对周围环境影响不大，措施可行。

### 6.2.6生态污染防治措施论证

本项目利用现有选矿厂及尾矿库进行建设，对生态环境影响较小。现有选矿厂厂区内绿化率较低；尾矿库尚未闭库，已堆放尾砂主要集中于尾矿库底部，未进行生态恢复措施。针对现有生态污染防治情况，提出以下生态恢复措施：

6.2.5.1选矿厂水土保持措施

（1）场地绿化措施

选矿厂生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；办公及居住区应以美化环境为主，种植绿篙、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道树为主，选择油松、杨、榆树、落叶松等，树间距5～6m，形成沿道路的绿化带。

（2）防洪排涝

本项目污水经处理后，全部回用，不会对地表水环境造成威胁。但要重点注意雨水的排放方式的合理设计，设排水明（暗）沟，保证工业场地内排水畅通。

6.2.5.2 尾矿填埋场的生态保护和恢复措施

1）生态保护原则

结合尾矿填埋场的自然条件、自然资源、社会经济状况和区域经济开发、建设、发展对环境保护综合治理的要求，按照因地制宜、因害设防、科学治理、保护开发并举，遏制尾矿排放导致的生态环境的恶化，减少各种自然灾害发生。进一步改善环境质量，提高区域植被覆盖率，保持生态自然修复功能，增强社会经济和人民生活生产所依赖的生态屏障功能。

（1）以防为主、保护优先，尾矿的排放要尽可能地减少对区域内现有土地的占用，尽量减少对现有植被的破坏。

（2）因地制宜、因害设防，结合尾矿的排放进度等实际情况，宜林则林、宜草则草，生产进度和工程措施相结合，山、水、田、林、路、工业设施科学规划，渠、沟、坡、河、坝综合治理。

（3）立足长远、注重实效，建设与生态保护相结合，随排放、随复垦、随治理、 随保护，妥善解决当前与长远的关系问题，加快生态建设进度，实施可持续发展战略。

（4）明确责、权、利，实行生态保护责任制，谁破坏、谁治理、谁管护，治管并 重，充分发挥水保、生态建设的综合功效。

2）尾矿填埋场生态保护和恢复的内容

本项目将原来湿排尾矿库改为干排尾矿库，根据设计，干排尾矿直接在已有尾矿砂上进行填埋，待全部堆满后统一进行生态恢复。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），本项目尾矿库工程恢复内容如下：

尾矿填埋场退役前1年，应做出闭场处理设计和安全维护方案，报上级主管部门和省级以上安全生产监督部门审查实施。尾矿填埋场闭场后，应采取有效措施稳定尾砂，并做好土地复垦、生态恢复。

尾矿填埋场生态恢复措施如下：

- 扬尘治理

尾矿坝尾砂流动性大，一定条件下会产生二次扬尘污染，因此在保证表层尾砂湿润的同时，还要及时覆土，进行生态恢复。所用黄土由建设单位在资质单位购买。

- 滑坡预防

坡面覆土应铺设用塑料制成的型网，以有利于滞留草籽，这样也可以减轻雨水对堤坝覆土的冲刷。工程治理滑坡的措施有排水、支挡、减重、护坡等多种方法，结合具体情况进行实施，一般是多种方法一起运用效果显著。

以上从库址选择、安全防护、排水等方面说明了有利于水土保持、生态恢复的针对性措施。具体可分四个步骤进行：第一步，植树、做防渗层。沿沟口设绿化林带，林带宽度为10m，种植高大树林如杨树等，起到初期对尾矿遮挡、屏蔽作用。在沟底修涵洞，用于排放沟内洪水，以防洪水将尾矿冲走及对尾矿造成浸泡淋溶污染水体。

本步骤三项工序同步时行，才能为后续工序创造有利环保的工作场所。植树按照表6.2-1实施，注意排与排有一定错距，对林带后的尾矿起到遮挡、屏蔽作用。

第二步，按阶段进行尾矿堆放。尾矿晾干后，用推土机将尾矿推平、压实。分层厚度为3m（压实后），压实标准以水的渗透速率作用标准，即K 渗≤1×10-5m3/s。每个阶段高度为5m。

表6.2-2  生态恢复树种的造林密度表

| 序号 | 种植树种 | 当地条件 | 整地方式 | 株距～行距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油松 | 沟坡 | 鱼鳞坑 | 1×2～1.5×2 |
| 2 | 侧柏 | 沟坡 | 鱼鳞坑 | 1×2～1.5×2 |
| 3 | 杨树 | 沟谷地 | 鱼鳞坑 | 1.5×2～2×4 |
| 4 | 沙棘 | 陡坡地 | 鱼鳞坑 | 1×1～1×1.5 |
| 5 | 柠条 | 陡坡地 | 鱼鳞坑 | 1×1～1×1.5 |

第三步，外边坡整形、复土和绿化。每个阶段放矿完成后，即开始对外边坡进行整形，然后复土并绿化。

外边坡整形包括对分层外部统一按45°角进行整形和修筑道路以及排洪渠。道路外缘应高于内侧，坡度为2%，使降雨汇集到排洪渠，可避免雨水沿坡面流淌过程中对复土的冲刷，有利于水土保持。排洪渠做防渗处理。

绿化树种选择适合当地生长的树种，栽种季节宜选择在春季，草种选择耐旱、繁殖力强的品种。

树木栽种方式采用客土坑栽，客土采用熟上、土及肥料按比例混合，肥料可用生活垃圾。为了保证绿化和树木成活率，要定时浇水。内侧剥离废石分层堆放按第二步要求进行。

第四步，堆顶复土及复垦。当尾矿堆放达到顶部时，及时进行复土，复土厚度达到农业复垦要求（0.8-1.0m）。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物，如豆类、薯类等1-2年。同时，内侧按第二步要求进行尾矿堆放。

- 尾矿填埋场复垦

尾矿分层堆放、推平、压实，对外边坡进行林业复垦，分层厚度为3m，三个分层为一个台阶，即每个台阶高度为9m，边坡角度为45°，复土厚度为0.3m，平台复土0.5m，植树采用客土坑栽方式，树坑的尺寸为0.8m×0.8m×1.0m（深），客土由熟土与肥料混合而成，以提高树木成活率及所需养分，使尾矿填埋场尽快绿化。外边坡复垦随着阶段高度的增加而依次进行。

尾矿填埋场顶为平地，进行农业复垦，即尾矿达到最终标高后，进行复土，厚度为1m，考虑水土保持；将顶部做成外高内低，带挡水坎的农田。为了提高土壤肥力，第一年应种植马铃薯间作大豆类固氮类植物，第二年种植谷子间作高粱，并结合秸秆还田，优化轮作制配套新型现代旱作物农业技术，提高土地生产力，使尾矿填埋场达到覆土造田的目的，恢复生态环境。经过三年左右使复垦的土地达到当地耕地产量水平。

- 闭场后恢复

尾矿填埋场闭场后，坝体和坝内应视尾矿填埋场所处地区气象条件、尾矿污染物毒性、植被恢复方式、土源情况进行不同厚度覆土，因地制宜进行植被恢复和综合利用。恢复植被的覆土厚度不低于10cm。

本项目典型生态恢复措施平面布置示意图见图6.2-1。

图6.2-1  典型生态恢复措施平面布置示意图（比例尺1:6988）

### 6.2.7运营期环保措施汇总

本项目运营期环保措施汇总见表6.2-3。

表6.2-3    本项目环境保护措施一览表

| 环境 要素 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 安装1台油烟净化器，油烟去除率为85% |
|  | 物料 堆存 | 粉尘 | 原矿堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，铁精粉堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天堆存物料，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 |
|  | 受料坑 | 粉尘 | 半封闭，进料端加胶皮挡帘 |
|  | 破碎 工段 | 粉尘 | 两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放。 |
|  | 球磨机入料口 | 粉尘 | 两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放。 |
|  | 输送 转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料端加胶皮挡帘 |
|  | 尾矿库 | 粉尘 | 尾矿为干堆方式，应定期采用洒水车对运输道路及作业面进行洒水、喷淋，保持作业面湿润，避免产生扬尘；对于已经堆置到设计位置的作业面，应采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化，避免形成风沙扬尘和水土流失，风蚀扬尘控制效率TSP为60%，措施可行。 |
|  | 道路 运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 |
| 废水 | 生活 污水 | COD、NH3-N、油脂等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥 |
|  | 选矿 废水 | SS等 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后外售综合利用，其余排入尾矿库，无废水外排 |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 |
|  | 洗车平台冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置20m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 |
|  | 道路运输 |  | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |
|  | 干选 | 干选废石 | 集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡 |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用，剩余部分排入尾矿库 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库周围植树绿化，封场后进行复垦绿 |

# 7 环境经济损益分析

## 7.1环保投资估算

主要环境保护费用估算见表7.1-1。

表7.1-1   环保设施及投资估算

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 安装1台油烟净化器，油烟去除率为85% | 0.5 |
|  | 物料堆存 | 粉尘 | 原矿堆场建、铁精粉堆场设全封闭储库，库没配置喷雾洒水装置，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，严禁露天堆存物料，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 | 列入工程投资 |
|  | 破碎工段 | 粉尘 | 两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放。 | 4 |
|  | 球磨机入口 | 粉尘 | 两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放。 | 4 |
|  | 输送转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料、出料端均加胶皮挡帘；设置2台移动式雾炮机 | 1 |
|  | 尾矿库 | 粉尘 | 在尾矿库内干滩面上架设水管喷洒滩面降尘；在尾矿坝和达到堆积要求高度的尾矿上采取压实覆土、植草等措施；加强综合利用 | 3 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 2 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N 、油脂 等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥 | 0.5 |
|  | 选矿废水 | SS 等 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后回收建筑用砂，其余排入尾矿库，无废水外排 | 列入工程投资 |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池 | 列入工程投资 |
|  | 洗车平台 冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | 1 |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 | 1 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | 2 |
|  | 道路运输 | 噪声 | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 | 1 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 0.5 |
|  | 干选 | 干选废石 | 集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡 | / |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 | / |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用，剩余部分排入尾矿库 | 列入工程投资 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | 1.5 |
| 地下 水 | 一般 防渗区 | 干排车间、原料库、精矿库、雨水收集池、洗车平台 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s | 10 |
|  | 重点防渗区 | 危废暂存间 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s |  |
|  | 简单 防渗区 | 道路 | 一般地面硬化 |  |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 | 3 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库周围植树绿化，封场后进行复垦绿化 | 5 |
| 总计 | 40 |

本工程总投资480万元，环保投资40万元，用于大气、污水、噪声、固废、生态治理等，环保投资占工程总投资的8.3%。

## 7.2环境效益分析

### 7.2.1 环境代价分析

环境代价是指将建设项目对周围环境污染和破坏所造成的环境损失折算成的经济价值。工程的建设将会给当地环境质量产生一定的影响，因此在发展经济的同时，必须解决好环境问题，做到发展经济与保护环境协调统一。本次工程在采用先进的生产工艺和设备，提高资源与能源利用率的同时，投入一定量的资金进行污染治理和环境保护，取得了较好的治理效果，但仍不可避免将一定量的“三废”排入环境中。

项目投产后产生的污染对环境的经济代价可以按照下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A——资源和能源的流失代价；

B——对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C——对人群、动植物造成的损失代价。

1、资源和能源的流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物做为资源、能源的价格。

结合本项目特点，该部分主要估算排放废气、废渣作为资源流失的损失代价。本项目投产后厂内废水零排放，废气处理后达标排放。资源和能源流失代价A为5万元/年。

2、生产、生活环境造成的损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按8万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为10万元/年。

- 人群、动植物损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目污染物的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体、动植物的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群、动植物损失代价为5万元/年。

通过上述分析，本工程项目的环境代价为：

5+10+5＝20万元

### 7.2.2 环境成本分析

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

- 折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资3%计算，费用为1.2万元/年。

b、运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。 设备维修费取环保投资的1.5%，为0.6万元/年；材料消耗主要是电力等费用，估算费用约为5万元/年；环保人员工资、福利费按职工平均工资20000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计4万元；科研咨询费及环保设施管理费取0.5万元/年；本项目的全部运行费用C2为10.1万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=11.3万元/年。

### 7.2.3 环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施取得的直接经济效益。本项目环保投资在减少对环境污染的同时，也会给企业带来一定的经济效益，主要包括废水回用于生产工段、绿化、除尘系统等带来的经济效益。

根据评价各要素结论，估算工程采取各项环保措施的情况下可获得环境经济效益约23.78万元（节水量15万t/a，以每吨1.5元，节约资金22.5万元，回收铁矿粉约405.46吨，每吨30元算，回收资金1.28万元）。

### 7.2.4 环境经济损益分析

1、环境成本比率

环境成本比率是指单位工程总经济效益所需的环保运行管理费用：

%

- 环境系数

环境系数指单位产值所需的环保运行管理费用：

%

3、环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

%

4、环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值：

通过以上计算可以看出，本项目的环境代价比率为1%，说明项目由于注重了清 洁生产，所有的资源、能源均得到了合理的利用。虽然本项目的环境系数较低，但环境投资效益却较高为2.1，即每投入1元的环保资金即可获得2.1元的经济效益，说明项目建成后，对所排放污染物的资源化程度较高，在减轻环境污染的同时，也取得了很好的经济效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

## 7.3社会效益分析

本项目位于忻州市繁峙县境内，其建设不仅为繁峙县的发展作出贡献，增加地方的财政收入，还可带动当地相关产业的发展，对促进当地工业及市场经济的发展具有积极意义。该项目建设还可以为社会提供一定数量的就业机会。

本项目投产后，由于职工家庭收入的提高，将带动第三产业的发展，从事第三产业的群体也将由此增加收入；其正常生产需要的上、下游产品将为当地的相关单位提供就业机会，因此有助于社会整体收入水平的提高。

## 7.4损益分析结论

总之，本项目的实施对促进繁峙县经济发展、解决原矿石与精矿粉的供需矛盾有重要意义，项目建设有一定的环境效益、社会效益和经济效益。

# 8 环境管理和环境监测计划

加强环境管理和环境监测是落实《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会、经济、环境效益协调发展的必要途径。为使本项目在促进当地经济建设的同时尽可能减少对环境的负面影响，确保各项环保处理设施的正常运行，企业必须建立建全各项环境管理制度和制定详细的环境监测计划。通过环境管理和环境监测，对本项目污染物排放实行监控，同时也为本地区的环境管理、环境规划提供依据。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机制

本项目建设单位繁峙县林鑫铁选厂组织设立环境保护专门机构，环境管理要贯彻到生产建设的全过程，纳入企业发展计划，在厂部、车间、班组建立、建全环保岗位，实行主要领导负责制，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全公司环境保护制度和细则。

（2）管理项目建设期的扬尘、污水和噪声污染及制定各项环境管理制度；在生产运行阶段，定期检查各生产设备的运行状况，减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证生产的正常运行；定期检测各治污设备的运行状况，并建立各治污设备的运行档案，确保各污染处理设施的正常运行，杜绝污染事故的发生。

（3）具体制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放。

（4）加强宣传教育，不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平，定期培训环境管理人员，做到分工明确、责任清晰。

（5）编制突发性环境事故应急处理流程；对突发性环境事故，进行协调处理。

### 8.1.2环境管理计划

1、施工期环境管理要求

（1）本工程各项环保设施的设计、施工计划等必须与主体工程同时进行，并将工程设计和施工计划报送环保主管部门审查；

（2）本工程竣工验收时必须提交环保设施竣工验收监测报告，经验收合格后方可以投入使用，进行正式的运转。

2、运行期环境管理要求

（1）加强环境监测工作，对各废气、废水总排放口要定期进行监测，要有详细的记录。

（2）企业会同相关环保部门对项目所在地环境空气质量、地表水、地下水定期进行监测，并备案。一旦出现明显恶化或生态系统不良情况应及时查明原因并进行补救。

本工程具体环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1    项目环境管理计划

| 阶段和环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| A | 建设阶段 |
|  | 扬尘 | 采取合理的措施，包括施工地洒水，以降低施工扬尘对周围空气的污染，特别是靠近居民点的地方。运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，以减少跑漏。搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 建设单位 |
|  | 污水 | 尽量减少建筑用水和生活用水的无组织排放，防止蚊蝇滋生，恶化周围卫生环境。 |  |
|  | 噪声 | 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区。 加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |  |
| B | 生产运行阶段 |  |
|  | 废气、污水、噪声 | 加强管理，保证各处理设施正常运行。 |  |

## 8.2环境监测

### 8.2.1环境监测的目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 8.2.2监测机构

建议本工程施工期和营运期的环境监测工作委托有资质的单位承担，日常的生产例行监测由建设单位分析化验室负责。

### 8.2.3监测项目及监测计划

表8.2-1    污染物监测频率及监测计划

| 监测项目 | 监测因子 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 净化装置排口 | 1次/年 |
|  | 粉尘 | 排气筒P1出口 | 1次/年 |
|  | 粉尘 | 排气筒P2出口 | 1次/年 |
|  | 无组织颗粒物 | 厂界下风向 | 1次/年 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界四周 | 1次/季 |
| 地下水 | pH、总硬度、氨氮、溶解性总固体、挥发性酚类、耗氧量、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氟化物、氯化物、硫酸盐、氰化物、六价铬、汞、砷、铁、镉、锰、铅、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、总大肠菌群、菌落总数 | 尾矿库上游 20m | 1次/年 |
|  |  | 尾矿库下游30m | 单月采样一次 |
|  |  | 尾矿库下游50m | 单月采样一次 |
|  |  | 大营镇水源地 | 1次/年 |
|  |  | 小店 | 1次/年 |
| 土壤 | 铁、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 选矿厂占地范围内 | 1次/5年 |
|  |  | 尾矿库占地范围内 |  |

### 8.2.4监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民及环境影响范围内的敏感点进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 8.3排污口规范

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时厂内主要废气排放点应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。图形标志见表8.3-1。

表8.3-1 排放口图形标志

| 排放口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 | 危废暂存间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |

## 8.4污染物排放清单

污染物排放清单见表8.4-1。

表8.4-1 污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 安装1台油烟净化器，油烟去除率为85% | 1.33 | 0.03kg/a | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 物料堆存 | 原矿 堆场 | 粉尘 | 建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率 | 物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 | 无组织 | 0.23 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6、表7排放的要求 |
|  |  | 铁精粉堆场 | 粉尘 | 建设全封闭储库，地面硬化防渗 |  | 无组织 | 0.15 |  |
|  | 受料坑 | 粉尘 | 半封闭，进料端加胶皮挡帘 | 无组织 | / |  |
|  | 破碎工段 | 粉尘 | 两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放。 | 10 | 1.44 |  |
|  | 球磨机入口 |  | 两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放。 | 10 | 1.3 |  |
|  | 输送转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料、出料端均加胶皮挡帘 | 无组织 | 0.4 |  |
|  | 尾矿库 | 粉尘 | 尾矿为干堆方式，应定期采用洒水车对运输道路及作业面进行洒水、喷淋，保持作业面湿润，避免产生扬尘；对于已经堆置到设计位置的作业面，应采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化 | 无组织 | 1.86 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 无组织 | 3.21 |  |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、油脂等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥 | / | 0 | 不外排 |
|  | 选矿废水 | SS 等 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后回收建筑用砂，其余排入尾矿库，无废水外排 | / | 0 |  |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 | / | 0 |  |
|  | 洗车平台冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 | / | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | / | ＜60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 道路运输 | 噪声 | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 |  |  |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | / | 3 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 | / | 0 |  |
|  | 干选 | 干选废石 | 集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡 | / | 0 |  |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用，其余经浓缩压滤后排入尾矿库 | / | 0 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 设置12m2（4m×3m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库周围植树绿化，封场后进行复垦绿化 |

9结论与建议

## 9.1建设项目概况

繁峙县林鑫铁选厂是一家铁矿粉精加工企业，厂址位于繁峙县大营镇小店村东，现阶段生产规模为年处理原矿25万吨，年产铁精矿粉10万吨。因原有工程未办理环境影响评价文件，繁峙县环境保护局以“繁环罚听告[2018]50号文”对繁峙县林鑫铁选厂进行了行政处罚。目前，繁峙县林鑫铁选厂处于停产状态。为补办环评手续，同时为满足目前市场需求和提高企业产品竞争力，减小项目生产对环境的影响，繁峙县林鑫铁选厂拟投资480万元对现有生产工艺进行技术改造，在增加生产设备、提高生产效率的情况下，将生产规模扩大到年处理原矿50万吨，年产20万吨铁精粉，同时，将现有湿选尾矿库改建为干选尾矿库。2019年6月15日，繁峙县工业和信息化局以“繁政工信发[2019]54号”对繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目进行了备案。

本项目选矿厂主要建设内容为：新建全封闭式原矿储存库、铁精矿库各1座；拆除原有破碎（颚式、锤式）车间，新建全封闭式破碎车间；拆除破损传输带，新建全封闭式履带式输送线；新建干排车间，新增安装盘式过滤机、节能电机和新型磁选机及相关配套辅助设施；购置安装环保设施；建立全封闭生产车间，内设二十四小时监控工作环境。

本项目年产生尾矿约25万吨，其中22.4万吨综合利用，用于制砖，剩余2.6万吨排入尾矿库。本项目将现有湿排尾矿库改建为干排尾矿库，未综合利用部分尾矿排入尾矿库，改建后干排尾矿库库容9.0万m3，服务年限约5年。

本项目总投资480万元，其中环保投资为40万元，占总投资的8.3%。

## 9.2环境质量现状

1、环境空气质量现状

2019年基本污染物中PM2.5、PM10、SO2年均值均未达到国家二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域为不达标区域。

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月10日至2018年12月16日对繁峙县林鑫铁选厂设备升级改造项目（该项目实际未建）大气环境现状的监测报告中SO2、NO2、PM2.5、PM10的监测数据；同时，2020年3月30日~4月5日，建设单位委托山西云平台曦景环境监测有限公司对区域TSP进行了监测。评价区SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP浓度范围均未超过环境空气质量二级标准，评价区环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域地表水为滹沱河，该河段水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本次评价引用2019年1-12月滹沱河乔儿沟地表水考核断面水质达标情况可知，乔儿沟地表水考核断面水质达标。

3、地下水环境质量现状

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司2018年12月20日对繁峙县林鑫铁选厂设备升级改造项目（该项目实际未建）地下水环境现状的监测报告；同时在评价期间委托山西云平台曦景环境监测有限公司对本项目区域地下水井进行了现状监测，监测时间分别为2020年4月2日、2020年9月5日。监测结果可知，2018年12月监测时，后所水井硝酸盐超标（超标倍数0.49）、南水磨水井总硬度（超标倍数0.16）和溶解性总固体（超标倍数0.31）超标，其余监测数据均满足地下水Ⅲ类标准，2座水井采样期间盖体有破损，可能上部雪水进入影响监测结果；2020年4月、2020年9月，各个监测井水质监测结果将军满足Ⅲ类标准要求，说明该区域地下水环境良好。

4、声环境质量现状

本项目收集了山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月16日对繁峙县林鑫铁选厂的声环境现状监测报告，监测表明，厂界噪声监测值昼间噪声在52.9dB（A）-58.5dB（A）之间，夜间噪声在45.5dB（A）-49.1dB（A）之间，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求。

## 9.3污染物排放情况

（1）废气

1）有组织废气

本项目颚式破碎机、锤式破碎机置于全封闭结构房内，进料口上方设置集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机，破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒P1排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目食堂内安装1台静电式油烟净化器，油烟去除率为85%，产生的食堂油烟经净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放。

2）无组织废气

本项目原料卸料及堆存过程、物料运输转载过程会产生无组织粉尘，尾矿库及道路运输时产生扬尘。

本项目原料库、精矿储库均设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差，粉尘控制效率90%；厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台；输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘；尾矿堆存合理规划填充作业区，分片区填充，进行洒水抑尘，尾矿库周边绿化，已堆放区域及时覆土绿化。

（2）废水

本项目无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥；生产用水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

（3）噪声

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、分级机、高频筛、过滤机、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。为减轻噪声影响，项目采取了合理布局、选用低噪声设备、建筑隔声、针对声源特性对高噪声设备采取隔声、减振措施。采取这些降噪措施和距离衰减后，经预测厂界噪声增加不大，可满足相关标准要求，措施可行。

（4）固体废物

本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；干选产生的干选废石，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡；选矿产生的尾矿大部分综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余排入尾矿库；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求建设。

## 9.4主要环境影响分析

（1）环境空气

本项目采取环评要求的污染治理措施后，经预测各污染源排放的各污染物引起的浓度变化很小，对环境影响不大。

（2）水环境

本项目运营期无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥；生产用水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。项目废水对地表水体影响较小。

经预测可知，尾矿库淋溶水泄漏进入潜水层地下水后，氟化物100天影响范围尾矿库下游154m范围内；经历1000天后地下水已经达标，影响范围尾矿库下游594m范围内；泄露5000天后，影响范围尾矿库下游991m范围内。尾矿库底部泄漏会对含水层产生一定影响，但影响范围有限，其最大991m影响范围内无环境敏感点，且影响范围不超过地下水III类标准。因此，对评价区内环境敏感点影响轻微。

本工程要在设计施工过程中保证防渗措施的落实，在运营期间加强管理，防止废水的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，避免固废堆放不当，可以避免本工程对地下水的污染影响。

（3）声环境

本项目运行过程产噪设备主要为颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机等，在采取环评要求的防治措施后，经预测选矿厂厂区昼、夜噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

尾矿库主要为挖掘机、推土机等机械噪声及运输车辆噪声，产生噪声源为移动性噪声源，不能定点预测厂界噪声，经预测不同距离处的噪声级，可知，本项目尾矿库昼间噪声影响范围半径为150m，即昼间尾矿库以150m为半径范围内，将受尾矿库噪声的影响，环境噪声不能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。距离本项目尾矿库200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的东淤地村约260m，因此，本项目尾矿库昼间噪声对区域声环境影响较小。

经预测，运输车辆行车速度在20km/h的情况下，公路红线两侧10m范围内昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求，夜间不能满足；公路红线两侧30m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求。因此，本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车量对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物首先立足于综合利用，尽量减少向环境排放，同时通过对剩余部分固体废物的合理处置，基本不会对周围环境造成影响。

（5）生态环境

本项目生产中运用先进生产工艺，减少了污染物产生量，同时采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，使污染物排放降至最低限度，对生态影响很小，是区域自然体系可以承受的。

## 9.5环境保护措施

9.5.1废气

本项目两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P1排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目食堂内安装1台静电式油烟净化器，油烟去除率为85%，产生的食堂油烟经净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放。

本项目原料库、精矿储库均设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差，粉尘控制效率90%；厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台；输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘；尾矿堆存合理规划填充作业区，分片区填充，进行洒水抑尘，尾矿库周边绿化，已堆放区域及时覆土绿化。

9.6.2废水

本项目无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥；生产用水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

尾矿浆在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池。

9.6.3噪声

本项目选矿厂噪声源主要来自于机械设备，项目拟通过选用低噪声设备、减振、隔声、吸声、优化平面布置、绿化等措施降低项目建设对声环境的影响，厂界噪声和区域声环境可满足相应标准的要求，措施合理可行。

本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

9.6.4固体废物

本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；干选产生的干选废石，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡；选矿产生的尾矿大部分综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余排入尾矿库；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

## 9.6公众参与

按照国家生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）中有关规定，建设单位于2019年11月14日在环保之家网站进行了第一次公示；环评得出初步结论后，建设单位于2019年12月12日、12月26日在《山西广播电视报》进行了本项目环境影响评价信息第二次公示；建设单位在二次公示期内于2019年12月12日~2019年12月26日在项目周边村庄进行了公告张贴，调查完成后编制了《繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响评价公众参与说明》。综合公众意见可知，公示期间无反对意见。本项目的环境影响从公众参与的角度是可行的。

## 9.7环境管理和监测计划

根据实际情况，企业应组织设立环境保护专门机构，环境管理要贯彻到生产建设的全过程，纳入企业发展计划，在厂部、车间、班组建立、建全环保岗位，实行主要领导负责制。严格按照制定了详细的环境监测计划，并按照相关规定设立档案，及时报送环保部门。

## 9.8环境经济损益分析

本项目的建设积极响应我省产业结构调整政策，充分利用本地区的地理和环境优势，采用先进的设备和技术，市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，本工程环境代价和环保成本较低，而环境效益却较为明显，从环境经济角度来看合理可行。

## 9.9总结论

繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目符合国家及地方产业政策；占地符合用地规划及环境保护功能区划；采用先进的生产工艺及技术装备，清洁生产水平处于国内先进水平；污染防治措施切实可行，污染物达标排放；项目建成后区域环境质量符合功能区要求并基本保持现状；环境风险水平可以接受；公众对拟建厂址持认可和支持态度；项目经济效益、社会效益较好。从环境保护角度考虑，该建设项目可行。

## 9.10建议

为保护环境，进一步改善环境质量，针对繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目完成后的具体情况，提出以下建议：

（1）定期检查各环保设施，确保环保设施运行良好，定期更换除尘器布袋，确保污染物达标排放。

（2）加强企业内部管理，实施本报告书中提出的环境管理和监测计划。在今后的工作中进一步加强环保监测工作，保证监测技术人员和监测仪器配备，按照国家及当地有关监测要求开展污染源和厂区环境的监测工作，为环保管理提供科学依据。

（3）进一步加强企业环境管理。

# Text boxes

图2.5-1  山西省主体功能区规划图

项目位置

图2.5-2  繁峙县规划图

东北46.28km处

项目厂址

图2.5-3   繁峙县生态功能区划

图2.5-4    繁峙县生态经济区划图

项目厂址

G

原料储存

G、N

鄂破

G、N

锤破

缓冲仓

G、N

一次球磨

分级机

-

+

N

一次磁选

N、S

二次磁选

N、S

三次磁选

G、N

高频筛

-

+

N、S

磁团聚

N、S

磁选

二次球磨

尾矿库

产品堆场

图3.1-1 原有工程工艺流程图

图3.2-1  厂区平面布置图

图3.2-2  尾矿库设计平面图

图3.2-3 尾矿库设计横断面图

北

原矿

颚式破碎、干选

锤式破碎

Q=69.44

W=2.08

Fe=30

Q=62.5

W=1.87

Fe=32.67

干选废石

Q=6.94

W=0.21

Fe=5

Q=62.5

W=1.87

Fe=32.67

球磨

Q=62.5

W=280.87

Fe=32.75

一级磁选

二级磁选

三级磁选

循环水池

分级旋流器

过滤机

铁精矿

W=279

Q=10.42

W=56.17

Fe=7

Q=52.08

W=224.7

Fe=37.62

Q=38.2

W=179.73

Fe=48.62

Q=27.78

W=143.78

Fe=65

Q=13.88

W=44.97

Fe=7

Q=10.42

W=35.95

Fe=7

Q=27.78

W=143.78

Fe=65

Q—产量，t/h

W—水量，m3/h

Fe—品位，％

W=139.6

浓缩机

压滤机

Q=34.72

W=276.69

Fe=7

Q=34.72

W=5.19

Fe=7

尾矿

W=105.49

W=166.01

W=271.5

补充W=7.5

图3.2-5 数质量平衡图

Q=27.78

W=4.17

Fe=65

原料储存、装卸

鄂破

锤破

球磨

筛分、分级

+

-

一次磁选

二次磁选

三次磁选

脱水磁选

磁团聚

磁选

过滤机

打捞磁选机

旋流分级

脱水筛

压滤

尾矿

+

-

磁辊输送

旋上

旋下

循环水池

G1、G2

G3、N1

G4、N2、S1

G5、N3

G4、N4

N5

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N15

N16

补水

浓缩

铁精矿

圆筒筛

生活用水

绿化用水

道路洒水

喷雾抑尘

洗车用水

0.32

1.6

1.28沉淀池

1.28

2.0

2

1.0

1.0

2

1.28

2.0

新鲜水

4

沉淀池

125.04

180.17

选矿用水

生产循环池

尾矿干排

过滤

产品带走

尾矿带走

6498

原矿石带入

49.92

废石带走

5.04

100.01

生活用水

道路洒水

喷雾抑尘

洗车用水

0.42

1.6

1.28沉淀池

125.04

沉淀池

2

1.0

180.17

1.0

2

1.28

新鲜水

4

1.28

选矿用水

生产循环池

尾矿干排

过滤

产品带走

尾矿带走

100.01

6498

5.04

原矿石带入

49.92

废石带走

图5.2.1-2 平均温度月变化情况曲线

图5.2.1-3平均风速月变化曲线图

项目厂址

图 5.2.3-2	区域地质图

项目厂址

图 5.2.3-3	区域水文地质图

图5.2.3-4  评价区水文地质图

图5.2.3-5  评价区水文地质剖面图

图5.2.3-9  繁峙县圣水头水源地

本项目位置

45.86km

表5.2.3-10  繁峙县乡镇集中式饮用水源地分布图

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

X1

X2

X3

图 5.2.3-21	地下水跟踪监测点位布设

1km

项目厂址

尾矿库退役后生态治理、覆土、外边坡林业复垦、尾矿填埋场农业复垦

选矿厂场地、绿化硬化