繁环审批函〔2021〕10号

关于繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书的批复

繁峙县林鑫铁选厂：

你厂报送的《关于<繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书>（以下简称<报告书>）的报批申请》已收悉。

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经繁峙县环境保护局（繁环罚事告〔2018〕50号）处罚。你公司必须认真汲取教训、强化守法意识。

经研究，从生态环保角度对“报告书”提出意见如下：

一、你厂拟在繁峙县大营镇小店村东，建设年产20万吨铁精粉技改扩建项目。建设规模：年产20万吨铁精粉项目，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。项目总投资480万元，其中环保投资40万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护、风险防范措施和本批复要求的前提下，我局原则同意你厂按照《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治各项措施。颚式破碎机、锤式破碎机置于全封闭结构房内，进料口上方设置集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机，破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒P1排放，须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值要求。两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.5米的排气筒P2排放，须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值要求。食堂内安装1台静电式油烟净化器，产生的食堂油烟经净化后，通过专用排气筒送至屋顶排放。原料库、精矿储库设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差；厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台；输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘；尾矿堆存合理规划填充作业区，分片区填充，进行洒水抑尘，尾矿库周边绿化，已堆放区域及时覆土绿化。

（二）落实污废水污染防治措施。食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘；厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥；生产用水循环使用；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及（2013修改单）(GB18599-2001)要求除尘灰收集后回用于生产；干选产生的干选废石，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外卖，利用不畅时运至尾矿库覆盖坝顶及外坡；选矿产生的尾矿大部分综合利用，用于制砖或新型建筑材料，剩余排入尾矿库。废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》及（2013修改单）(GB18597-2001)要求，建设危废暂存间，危废集中收集后有资质单位处置。生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。不得随意丢弃。

（四）落实噪声污染防治措施。产噪设备采用低噪声设备，基础减振，厂房隔音、绿化降噪等等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

（五）落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足核定的总量控制指标，粉尘2.74吨/年。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年3月5日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西晋新科源环保科技有限公司