繁环审批函〔2021〕20号

关于繁峙县东山乡永砼砂石加工厂废弃石料加工项目

环境影响报告表的批复

繁峙县东山乡永砼砂石加工厂：

你厂报送的《关于〈繁峙县东山乡永砼砂石加工厂废弃石料加工项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，其违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法告〔2021〕05号）处罚。你厂必须认真汲取教训、强化守法意识。

一、繁峙县东山乡永砼砂石加工厂废弃石料加工项目位于繁峙县东山乡东山底村西北侧约325m处。主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模年产砂石料50万吨，占地面积23600平方米。项目总投资300万元，其中环保投资73.7万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。运输扬尘采取硬化道路，密闭运输，定期洒水；车辆途经村庄时减速慢行。原料库均采用全封闭措施，定期喷淋洒水，及时清运厂内物料，严禁露天堆放；上料口侧方设置集气罩，经收集后连接至集中式布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；转运采用全封闭输送皮带，受料口、落料口采取封闭措施。筛分和破碎上方设置集气罩，收集后连接至集中式布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；制砂机进出料口上方设置集气罩，经收集后连接至集中式布袋除尘器处理后由15m排气筒排放，排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘2.916t/a。

（二）落实污废水处理措施。洗砂废水收集到沉淀池进行沉淀后循环使用；生活污水进入旱厕，定期清掏外运；洗车平台四周设集水管道，收集废水引入洗车平台区域配套建设的1座10m3的三级沉淀池，沉淀后循环利用，污废水严禁外排。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求办公生活垃圾设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置；循环水系统沉渣用于繁峙县东山乡中庄寨村土地低洼区域土方回填平整及部分土地土壤改良；除尘灰收集后外售砖厂综合利用；洗车平台沉淀池产生的沉渣定期清掏运送至当地建筑垃圾填埋场。废油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013修改单要求暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用设备隔音降噪措施、基础减震、室内安装、加强管理；周围绿化等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年8月18日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西浩天绿川生态环境科技有限公司