繁环审批函〔2021〕23号

关于山西繁峙牧原农牧有限公司繁峙华岩村分场饲料

加工扩建项目环境影响报告表的批复

山西繁峙牧原农牧有限公司：

你公司报送的《关于〈山西繁峙牧原农牧有限公司繁峙华岩村分场饲料加工扩建项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西繁峙牧原农牧有限公司繁峙华岩村分场饲料加工扩建项目位于繁峙县光裕堡乡华岩村南山西繁峙牧原农牧有限公司繁峙华岩村分场厂区内。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程。建设规模：年产粒状饲料9万吨。项目总投资955.01万元，其中环保投资80万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。卸料废气经1台脉冲袋式除尘器处理后经(DA001)1根15m高排气筒排放；清理废气经1台沙克龙除尘+1台脉冲袋式除尘器处理后经(DA002)1根15m高排气筒排放；粉碎废气经1台脉冲袋式除尘器处理后经(DA003)1根15m 高排气筒排放；混合废气经1台脉冲袋式除尘器处理后经(DA004)1根15m 高排气筒排放；制粒两条生产线分别：采用风冷，制粒机为封闭设备，废气通过管道连接至沙克龙除尘器处理后由(DA005和DA006)各1根25m高排气筒排放；排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。蒸汽锅炉燃用清洁天然气，配置低氮燃烧器，烟气由（DA007）1根8m高的烟囱排放；排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）。本项目各污染物排放量须满足总量指标：粉尘2.952t/a、二氧化硫0.023t/a、氮氧化物0.601t/a、烟尘0.06t/a。

（二）落实污废水处理措施。锅炉废水回用于场区绿化、道路洒水。生活污水经化粪池处理进入养殖场污水处理系统。

（三）落实固体废物污染防治措施。除尘灰主要成分为饲料，作为原料回用于生产；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理；废离子交换树脂交由厂家回收处置；一般固废须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。废矿物油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定暂存在危废暂存间，定期由有资质的单位处理，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。厂房隔声、基础减振等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2021年9月2日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西智慧环保管家发展有限公司