繁峙县晋财磁选厂技术改造项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：繁峙县晋财磁选厂

环评单位：山西焜蓝环保科技有限公司

编制时间：二〇二一年八月

修改说明

| 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、依据补充山西省水污染防治条例、土壤污染防治条例、固废污染防治条例等。完善环境影响因子识别和评价因子筛选结果，大气影响因子应补充VOC和恶臭，地下水应补充硫化物、Cu、Zn、Pb、石油烃等。补充废水排放标准执行铁矿采选工业污染物排放标准。 | 章节 2.1.1已补充山西省水污染防治条例、山西省土壤污染防治条例、山西省固体废物污染环境防治条例，P14。章节2.2.2已完善环境影响因子识别和评价因子筛选结果，地下水已补充硫化物、Cu、Zn、Pb、石油烃P17。章节2.2.3.2已补充废水排放标准执行铁矿采选工业污染物排放标准，P21。 |
| 2、现有工程批复和验收时间较早，运行时间较长，应分析目前选矿生产线设备能否满足生产需要，本次技改是否更换设备，包括脱水设备。补充选厂排污许可证申领情况。目前选厂整体环境问题较多，应结合技改项目，提出详细的环保综合整改方案。补充选厂的放线拐点坐标和用地性质证明。补充规范的设计平面布置图，标出初期雨水收集池、进出大门和洗车平台、危废库等的位置。按照依托、利旧、改造和新建选矿车间，完善主要建（构）筑物一览表，给出详细的储运系统和选矿车间建设内容，以及包括尾矿浓缩机、回用水池、原矿和精矿库、场地初期雨水收集池、厂门轮胎清洗池（机）、场地硬化和防渗等建设内容。调查尾矿库和废石场目前运行情况，采用回顾性评价方式调查存在的环境问题，并给出尾矿库闭库方案和生态恢复方案。补充现有尾矿库闭库工程的建设内容和完成时限。 | 章节3.1.3已分析目前选矿生产线设备需要更换老化设备，P47。章节3.1.1已补充选厂排污许可证申领情况，P43。章节3.1.7已提出选厂环保综合整改方案，P53。章节3.1.1已补充选厂原有工程环评的用地协议及选厂放线拐点坐标，P42。已规范厂区平面布置图，见图3.2-1。表3.2-17已完善主要建（构）筑物一览表。章节3.1.1已补充尾矿库和废石场目前运行情况，已给出尾矿库闭库方案和生态恢复方案，P56-63。表3.1-11已说明闭库完成时限，表3.2-2已补充现有尾矿库闭库工程的建设内容，P63。 |
| 3、补充选厂原铁矿石来源协议及承诺不进行铜锌铅金矿选矿的承诺书。补充原料——铁矿工业分析、化学成分分析结果及尾矿工业分析和化学成分分析结果。说明对现有选矿生产线不增加浮选设备的理由。完善选矿工艺流程介绍，落实浮选工艺是在磁选前还是磁选后，并说明浮选分选Cu、Zn的原理和药剂选择。核实碎矿设备配置和干选废石设备配置、选矿废水浓缩和压滤设备的种类和数量，给出主要设备的选型和能力匹配分析。核实、完善原辅材料消耗量，包括浮选药剂的用量。补充物料流向和平衡分析、铁金属、铜和锌平衡分析，给出铜锌精矿的品位。根据《GB28661-2012铁矿采选工业污染物排放标准》和新的山西省用水定额，核实单位产品基准排水量和最终的废水产排量。核实选矿水平衡分析（采暖期和非采暖期）。参考二污普排污系数手册，完善选矿排污分析、污染物和污染物控制措施及源强核算结果。 | 附件3已补充选厂原铁矿石购销协议，附件4已补充不进行铜锌铅金矿选矿的承诺书。章节3.2.4.1已补充本地区原矿石、涞源矿石的多元素分析、物相分析。章节3.6.2.4已补充尾矿化学成分分析结果，P103。章节3.2.4.1已说明现有选矿生产线不增加浮选设备的理由，P67。章节3.2.4已完善选矿工艺流程介绍，已说明分选Cu、Zn的原理和药剂选择，P68-71。章节3.2.7已核实碎矿设备和干选设备，已给出主要设备的选型和能力匹配分析，P76-79。表3.2-17已完善原辅材料消耗量，包括浮选药剂的用量。章节3.4已补充物料流向和平衡分析，已完善物料平衡分析已给出铜锌精矿品位，P84。章节3.5.1已核实单位产品基准排水量和最终的废水产排量，已完善水平衡分析，见图3.5-1、3.5-2、3.5-3。章节3.5.2、章节5.2.1参考二污普排污系数手册，完善选矿排污分析、污染物和污染物控制措施及源强核算结果。 |
| 4、完善地下水环境保护目标，补充水源地与项目区的位置关系图（在水文地质图上标注水源地位置和距离）。核实项目区所处地貌单元，分析布点数量是否满足技术导则要求。补充项目区地层剖面图或地层柱状图，并说明影响目标含水层及其岩性和渗透性特征，以及目标含水层地下水流向。补充地下水Cu、Zn、Pb、硫化物、石油烃监测。 核实地下水预测情景假设渗漏面积，根据污染源点特征污染物，确定预测因子及其初始浓度，核准各项参数后，完善预测影响分析。完善地下水环境保护措施，细化地下水污染监控水井位置和监测因子。 | 表5.2.3-5已完善地下水环境保护目标，图4.2-2已补充水源地与项目区的位置关系图。章节5.2.3已补充项目区地层剖面图或地层柱状图，见图5.2.3-4。章节5.2.3.4已说明影响目标含水层及其岩性和渗透性特征，以及目标含水层地下水流向。章节4.4.3已补充地下水Cu、Zn、Pb、硫化物、石油烃监测。 章节5.2.3.6已确定预测因子及其初始浓度，并完善预测影响分析，P195。章节5.2.3.7已完善地下水环境保护措施，表5.2.3-12已细化地下水污染监控水井位置和监测因子，P207。 |
| 5、补充选矿废水水质特征及其废水量，明确特征污染物及其浓度，核实污水处理规模，根据废水水质情况，完善污水处理工艺，完善选矿废水不外排的保证性分析内容。收集评价区滹沱河近三年监测资料，说明乔儿沟断面的位置和该断面水质能否代表本评价区河断面的水质。细化评价区地表水系介绍，说清本项目雨水的排放走向和孤山水库、滹沱河的上下游关系。项目区距孤山水库和滹沱河距离较近，环境风险较大，应细化补充事故排放对地表水的影响分析内容。 | 表3.6.2-3已补充选矿废水水质特征及其废水量，P98。章节6.2.2.2已完善污水处理工艺及选矿水不外排保证性分析，P99。章节4.4.2.1已完善滹沱河近三年监测资料，已说明用乔儿沟监测断面代表本区河断面水质，P133。章节4.2已细化地表水系介绍，章节4.2.5.3已说明孤山水库、滹沱河的上下游关系，P121。章节5.2.2.2已细化事故水对地表水的影响分析，P162。 |
| 6、环境空气质量补充VOC特征污染物监测。给出破碎间集气罩、布袋除尘器设置，给出设计技术参数，包括处理风量、过滤风速等参数。补充卸料、装载和受料口粉尘、料库无组织粉尘治理措施和污染物排放量计算过程。核实破碎机粉尘除尘器的源强参数，核实模式估算结果。 | 章节4.4.1.1已补充非甲烷总烃特征污染物监测内容，P128。章节3.6.2给出设计技术参数，包括处理风量、过滤风速等参数。已补充卸料、装载和受料口粉尘、料库无组织粉尘治理措施和污染物排放量计算过程，P93-95。章节5.2.1已核实破碎机粉尘除尘器的源强参数，核实模式估算结果，P155-159。 |
| 7、核实噪声源项和源强以及设备运行台套数，扩建项目的噪声贡献值过于理想化，应在核实噪声源项和源强的基础上重新进行预测。按照干沉降、地表漫流和垂直下渗污染途径，考虑尾矿库的影响，在核实土壤影响因子（Cu、Zn、Pb等），完善土壤环境影响预测情景和预测评价的内容。完善土壤环境保护措施和监控计划的内容。 | 章节5.2.4已完善噪声源项和设备运行台套数，在核实噪声源项和源强的基础上已重新进行预测，P208-210。章节5.2.6.2完善了选厂以及尾矿库闭库对土壤的影响预测情景和预测评价的内容，P219-225。章节5.2.6.3已完善土壤环境保护措施，章节5.2.6.4已完善监控计划的内容，P226。 |
| 8、进一步落实尾矿砂的综合利用方案和委托利用协议。补充尾矿砂综合利用企业生产现状和尾矿来源及利用量，分析接纳本项目尾矿的可靠性。协议应说明每月的利用量。补充企业限期尾矿库闭库完成时限的承诺书。 | 附件12已补充尾矿砂委托利用协议。附件13已补充尾矿库共用协议。章节6.2.5已补充尾矿砂综合利用企业生产现状和尾矿来源及利用量，P248-249。附件5已补充企业限期尾矿库闭库完成时限的承诺书。 |
| 9、补充晋政发[2020]26号-山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，分析项目建设与其相符性，完善三线一单分析内容。 | 章节1.3.3已补充晋政发[2020]26号-关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，已分析项目建设与其相符，P5-6。 |

目  录

1 概述	6

1.1建设项目背景和特点	6

1.2环境影响评价工作过程	7

1.3分析判定相关情况	9

1.4关注的主要环境问题及环境影响	13

1.5环境影响评价主要结论	15

2 总则	16

2.1编制依据	16

2.2影响因素识别与评价因子筛选	20

2.3评价工作等级	26

2.4评价范围	31

2.5相关规划及环境功能区划	32

2.6主要环境保护目标	37

3工程分析	39

3.1现有工程	39

3.2本项目概况	52

3.3工艺流程	75

3.4物料平衡	78

3.5公用工程	80

3.6环境影响因素分析	85

3.7项目技改扩前后污染物情况分析	101

3.8总量控制	102

4 环境现状调查与评价	103

5环境影响预测与评价	104

5.1建设期环境影响分析	104

5.2运行期环境影响分析	108

6环境保护措施及其可行性分析	184

6.1施工期环境保护措施及其可行性分析	184

6.2营运期环境保护措施及其可行性分析	187

7 环境经济损益分析	200

7.1环保投资估算	200

7.2环境效益分析	201

7.3社会效益分析	204

7.4损益分析结论	204

8 环境管理和环境监测计划	205

8.1环境管理	205

8.2环境监测	206

8.3排污口规范	207

8.4污染物排放清单	208

9结论与建议	211

9.1建设项目概况	211

9.2环境质量现状	212

9.3污染物排放情况	213

9.4主要环境影响分析	214

9.5环境保护措施	216

9.6公众参与	218

9.7环境管理和监测计划	218

9.8环境经济损益分析	218

9.9总结论	218

9.10建议	219

附件：

附件1  委托书

附件2  用地协议

附件3  原铁矿石来源协议

附件4  选矿承诺书

附件5  尾矿闭库承诺书

附件6  山西省企业投资项目备案证

附件7  营业执照

附件8  原有项目环评批复

附件9  原有项目验收意见

附件10  环境质量现状检测报告（环境空气、地下水、噪声）

附件11  环境质量现状检测报告（土壤）

附件12  尾矿处置协议

附件13  尾矿库共用协议

附件14  原总量批复

附件15  铁矿石成分检测报告

附件16  尾矿毒性浸出试验、铁尾矿化学成分分析报告

附件17  技术审查意见

附表：

建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1建设项目背景和特点

1.1.1 项目背景

钢铁行业是国民经济的支柱产业之一。我国是世界上第一产钢大国，充足的钢铁材料保证了国内经济发展的需求。铁精粉是钢铁工业的主要原料，钢铁行业要保持快速发展，就必须要有矿山企业为其提供充足的铁精粉。

繁峙县晋财磁选厂是一家铁矿粉精加工企业，厂址位于繁峙县横涧乡小屯村西南，始建于2009年，现阶段生产规模为年处理原矿15万吨，年产铁精矿粉5万吨。2008年7月30日，繁峙县发展计划局以“繁发改备案[2008]40号”文对现有工程予以备案。2009年1月，繁峙县晋财磁选厂委托忻州市环境研究所编制《繁峙县晋财磁选厂新建项目环境影响报告书（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年）》，同年12月编制完成。2009年12月28日，忻州市环境保护局以“忻环开函字[2009]第126号”文对繁峙县晋财磁选厂新建项目进行批复。2014年9月9日，忻州市环境保护局以“忻环验字[2014]17号”文对繁峙县晋财磁选厂新建项目（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年）出具竣工环境保护验收意见。

为满足日益扩大的市场需求和提高企业产品竞争力，同时减小项目生产对环境的影响，繁峙县晋财磁选厂拟投资575.29万元对选矿厂现有生产工艺进行技术改造。

对湿排尾矿砂进行浓缩脱水处理，湿排变干排；同时新建一条年产铁矿精粉5万吨的“浮选+磁选”选矿生产线，对铁矿石中少量Cu、Zn回收利用，增加资源能源利用效益，减少环境污染。

现有工程5万t/a铁精粉选矿废水全部循环使用，尾矿外排方式为湿排，尾矿产生后为尾矿浆液，排到尾矿库。技术改造后全厂产生的尾矿浆经深锥浓缩机、压滤机进行压滤脱水后，产生的干尾矿全部外售综合利用。目前，干尾矿用作建材企业综合利用，已经在本区域水泥厂、制砖厂普遍采用，项目技改工程后不设尾矿库，尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。原有尾矿库库容仅能满足现有工程尾矿1年排放需求，本次技改项目竣工后，原有尾矿库不再排放尾矿，闭库后进行生态恢复。

技改扩建后共有两条选矿生产线，年产铁精粉10万吨，同时对铜、锌含量较高的原矿进行浮选，回收利用铜、锌，降低尾矿砂中重金属含量，减少环境污染。目前，项目已在山西省企业投资项目平台备案。项目代码为2012-140924-89-02-746047。

1.1.2 项目特点

该项目为典型的采掘类中选矿厂的建设项目。项目产生的环境影响表现为以物质消耗型（污水、废气、固体废物）为主，以能量损耗型（噪声、振动）为辅，对生态环境影响主要表现为对土地利用等的影响。

1.2环境影响评价工作过程

1.2.1前期准备、调研和工作方案阶段

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于B0810黑色金属矿采选业-铁矿采选。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“六：黑色金属采选业-全部（含新建或扩建的独立尾矿库；不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”，应编制报告书；原有尾矿库闭库生态恢复治理工程属于“六：黑色金属采选业-单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程”，应编制报告表；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高确定。因此，本项目编制环境影响报告书。

为此，繁峙县晋财磁选厂委托山西焜蓝环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。委托书见附件1。

我单位接受环评委托后，即组织人员进行了现场踏勘和资料收集，结合有关规划和当地环境特征，按国家环境保护政策以及环境影响评价技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

1.2.2分析论证和预测评价阶段

在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

1.2.3环境影响评价文件编制阶段

汇总分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，编制完成了《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境影响报告书》（报审本）。2021年7月1日，忻州市生态环境局繁峙分局在繁峙县主持召开了《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境影响报告书》技术审查会。会后，我单位根据技术审查意见对报告书进行了补充和完善。完成了《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境影响报告书》（报批本）。现将评价成果提交建设单位，报请主管部门审批。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

1.3.1产业政策

本项目为铁矿石磁选项目，年处理原矿石30万吨，产铁精粉10万吨，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目，本项目建设不违背产业政策要求。

根据山西省环境保护厅《关于加强非煤矿产资源采选项目环境保护监管的通知》（晋环发[2010]415号），单个铁矿选矿企业整合后规模应达到年入选铁矿20万吨以上，本项目年入选铁矿原矿30万吨，符合该文件的要求。

因此，本项目符合国家产业政策的要求。

1.3.2选址符合性分析

（1）城乡发展规划

本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，距离繁峙县县城约44.8km，本项目为技改项目，利用原有选矿场地，不新增占地。因此，本项目的选址及用地符合繁峙县总体规划要求。

（2）两区规划

根据《繁峙县生态功能区划报告》，本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，属于Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。

根据《繁峙县生态经济区划报告》，本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，属于重点开发区Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区。

本项目不违背《繁峙县生态功能区划报告》和《繁峙县生态经济区划报告》要求。

（3）环境敏感性相符性分析

本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；无特殊保护的野生动物、珍稀植物。

1.3.3“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

1）根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号），为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)生态环境分区管控，构建生态环境分区管控体系，划分生态环境管控单元。分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。

优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区,以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在太行山、吕梁山等生态屏障带,以及沿黄水土流失生态脆弱区域。

重点管控单元：主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区,以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在“一主三副六市域中心”等城镇化以及工业化区域。

一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

对照山西省生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，不在优先保护单元规定的生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区,以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等区域范围内，符合生态保护红线保护要求。

2）根据《忻州市人民政府关于印发忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发【2021】12号），实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)生态环境分区管控，构建生态环境分区管控体系，划分生态环境管控单元。分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。

优先保护单元：全市共计114个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区,以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。

重点管控单元：全市共计70个，主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区（聚集区）、大气环境布局敏感区和弱扩散区,以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。

一般管控单元：全市共计14个，指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

对照忻州市生态环境管控单元图，本项目位于繁峙县横涧乡小屯村属于一般管控单元，不在优先保护单元规定的生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区,以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等区域范围内，符合生态保护红线保护要求（见图1.3-1）。

（2）环境质量底线

①环境空气

本次评价收集了繁峙县2020年环境空气例行监测数据。2020年繁峙县除PM10年平均质量浓度超标外，SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度以及CO、O3百分位日平均质量浓度均达标。繁峙县属于环境空气不达标区。

2021年3月31日至2021年4月7日、2021年7月13日至2021年7月20日，建设单位委托山西魏立环境检测有限公司对繁峙县晋财磁选厂技术改造项目特征因子TSP、非甲烷总烃、臭气浓度进行了监测。监测结果表明：TSP浓度范围均满足环境空气质量二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，臭气浓度未检出。

②地下水

本次评价委托山西魏立环境检测有限公司对评价范围内地下水环境现状进行了监测，根据监测结果，基本监测项目在所有点位均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类水质标准，石油类监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水水质良好。

③地表水

本次评价收集了滹沱河乔儿沟断面（E113.9375°，N39.2675°）2018年、2019年、2020年忻州市生态环境局公布的环境质量公报，乔儿沟断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。说明该区域地表水环境整体良好。

④声环境

本项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，本次评价对现有项目厂界噪声监测值昼间噪声在54.9dB（A）-57.0dB（A）之间，夜间噪声在43.2dB（A）-46.6dB（A）之间，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

⑤土壤

本次评价委托山东美多环保技术有限公司对本项目选矿厂占地范围内、厂区占地范围外土壤以及尾矿库上风向、下游处、下风向土壤进行了监测。监测结果表面表明，选矿厂占地范围内各监测点各项因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地筛选值标准，厂区占地范围外、尾矿库上风向、下游处、下风向土壤各项因子均满足《土壤环境质量标准 农业用地土壤污染风险管控标准》中筛选值标准。

项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，污染物排放能够达标排放，对周边环境影响较小，不会对区域环境质量造成明显恶化。

（3）资源利用上线

资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目是对铁矿石进行磁选，年处理原矿30万吨，年产10万吨铁精粉，年产生尾矿约14万吨、废石6万吨，全部外售综合利用。繁峙县铁矿资源丰富，项目周边铁矿采选企业较多，原料来源合法，本项目的建设有利于当地铁矿资源的深度加工，提高铁矿资源的利用率和工业价值；项目用水、用电均遵循节能环保的原则，项目建设不会突破当地水资源利用上线；项目不属于“两高”行业，“十小”企业；因此本项目的建设并不违背资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

根据《忻州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发【2021】12号），本项目位于一般管控单元，生态环境准入清单要求主要为：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求,执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善。

本项目符合国家及忻州市产业政策，满足总量控制及污染物排放标准的管理规定，对区域环境影响不大；尾矿库闭库生态恢复工程改善区域内生态环境，符合生态准入清单要求。

因此，繁峙县晋财磁选厂技术改造项目符合“三线一单”要求。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

1.4.1选矿工程

本项目为铁精粉技改项目，根据项目所在地环境状况和工程特点，本次评价工作重点为运营期的环境影响。本项目主要关注的环境问题如下：

（1）通过对区域环境质量现状评价，了解项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

（2）本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

（3）根据项目特点及污染特征，关注选矿过程产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

本项目运营期间产生的环境影响主要有：

（1）大气环境影响：关注原料铁矿和产品铁精粉等物料堆放扬尘、原料破碎粉尘、物料输送扬尘、一次球磨入料口粉尘、道路运输扬尘以及浮选车间药剂配制过程的废气对大气环境的影响；

（2）水环境影响：关注选矿废水（尾矿干化压滤废水、精矿浓缩压滤废水、 车间冲洗水等）、生活污水可能对周围水环境的影响；

（3）噪声影响：关注运营期破碎、高频筛、球磨机、磁选机、运输作业等产生的噪声控制措施的可行性及厂界达标可行性；

（4）固废方面：重点关注尾矿的去向及处置对周围环境的影响；

（5）运营期废气、废水、固体废物和噪声的排放，将会对周围动植物、土壤和农作物及生态环境产生一定的不利影响。

1.4.2尾矿库生态恢复工程

尾矿库生态恢复工程分为施工期和闭库生态恢复期两个阶段。

（1）施工期

尾矿库拦洪坝、排水沟渠、排水涵洞、覆土等工程施工期间的施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘污染，拦洪坝修建等活动造成植被破坏、水土流失，施工过程及建材处理与使用过程产生的废水及固体废物。

（2）闭库生态恢复期

闭库生态恢复期对环境有积极作用，可以实现生态环境恢复，防治水土流失产生。

1.5环境影响评价主要结论

繁峙县晋财磁选厂技术改造项目符合国家及地方产业政策，符合相关规划要求。污染物排放总量满足总量控制指标要求；在认真落实环评报告书的各项污染防治措施，并加强环境管理的前提下，废水、废气和噪声能够稳定达标排放，固体废物可以得到综合利用和有效处置。本项目在采取有效事故防范和减缓措施后，环境风险水平是可接受的。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

表 1.5-1  技改项目环境影响因素识别表

| 工程阶段 | 产污环节 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 大气环境 | 声环境 | 地下水、土壤 | 生态 | 社会 |
| 运营期 | 原矿堆存、破碎、输送，铁精矿、尾矿 暂存 | △ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ |
|  | 球磨分级、浮选、磁（重）选、药剂 调配 | △ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ |
|  | 精矿浓缩压滤，尾矿干化压滤，废水 絮凝沉淀、循环使用，精矿、尾矿暂 存（厂区内设置周转堆场，无尾矿库） | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ○ |
|  | 原矿、尾矿、精矿厂外运输 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |

备注：●有或较大影响	▲轻微影响	△可能影响	○无影响

2 总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修正，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修正，2018年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年修正，2018年12月29日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2020年修订，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修正，2012 年 2 月 29 日施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年修正，2018年10月26日施行；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004年修正，2004年8月28日施行；

（11）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版）；

（13）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办[2014]30号；

（14）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号，2018.7.7；

（15）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号），2005年12月3日；

（16）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2013〕37号）2013年9月12日；

（17）《关于印发水污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2015〕17号）2015年4月16日；

（18）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国务院（国发〔2016〕31号）2016年5月28日；

（19）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（20）《全国生态保护“十三五”规划纲要》，2016年10月；

（21）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》环境保护部，环发〔2012〕134号；

（22）《关于印发<关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知>》环境保护部，环发〔2012〕77号，2012年7月3日；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）2018年7月16日；

（24）关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告，2018年10月12日；

（25）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（26）“关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》的公告”生态环境部公告2019年第8号；

（27）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，环办〔2014〕34号，环境保护部办公厅文件，2014年4月3日。

2.1.2 地方环境保护法规、规章

（1）《山西省环境保护条例（2016年修订）》2017年3月1日施行；

（2）《山西省大气污染防治条例》（2018年修订）2019年1月1日实施；

（3）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，晋政办发[2018]52号，2018年5月；

（4）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]55号），2018年5月24日；

（5）《关于印发<山西省土壤污染防治2020年行动计划>的通知》，晋环土壤[2020]33号，2020年12月24日；

（6）山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

（7）《山西省生态保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》，2019年8月21日；

（8）山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”的通知；

（9）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》，晋政办发〔2020〕17号，2020年3月12日；

（10）《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）；

（11）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）（2019年11月1日）

（12）《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2021)；

（13）《山西省水污染防治条例》2019年10月1日实施；

（14）《山西省土壤污染防治条例》2020年1月1日实施；

（15）《山西省固体废物污染环境防治条例》2021年5月1日实施；

（16）《忻州市2020-2021年秋冬季大气污染攻坚战工作动态》2020年11月13日；

（17）忻州市人民政府办公室《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（忻政办发〔2020〕36号），2020年4月3日；

（18）繁峙县人民政府办公室《繁峙县打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（繁政办发〔2020〕19号），2020年5月11日；

（19）忻州市人民政府关于印发《忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发〔2021〕12号），2021年06月29日。

2.1.3 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（11）《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006)；

（12）《铁矿石采选企业污水处理技术规范》（GB/T 33815-2017）。

2.1.4 相关规划

（1）《山西省生态功能区划》；

（2）《繁峙县城总体规划（2012~2030）》；

（3）《繁峙县生态功能区划报告》；

（4）《繁峙县生态经济区划报告》；

（5）《五台山风景名胜区总体规划》（2020-2035）。

2.1.5 项目依据

（1）山西省企业投资项目备案证（2012-140924-89-02-746047），2020年12月28日；

（2）《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境质量（环境空气、地下水、噪声）现状监测报告》（山西魏立环检字[2021]第H012号）山西魏立环境检测有限公司，2021年4月12日；

（3）《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境质量现状监测》，（编号：MD21D265），山东美多环保技术有限公司，2021年4月8日。

（4）《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境质量现状补充监测》（山西魏立环检字[2021]第H040号）山西魏立环境检测有限公司，2021年8月2日；

（5）《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境质量现状补充监测（土壤）》，（编号：MD21D265），山东美多环保技术有限公司，2021年7月27日。

2.2影响因素识别与评价因子筛选

2.2.1影响因素识别

根据建设项目工程特点、污染因子及所在地区的环境特征，分析、识别运营期各污染因素对环境造成不同的影响及其程度。环境影响因素识别见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响因子识别矩阵

| 工程阶段 | 产污环节 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 大气环境 | 声环境 | 地下水 | 生态 | 土壤 | 景观 |
| 选矿工程 | 施工期 | 施工作业 | -1S | -1S | -2S | / | -1S | / | / |
|  |  | 材料运输 | / | -1S | -2S | / | / | / | / |
|  | 运营期 | 原矿堆存、破碎、输送，铁精矿、尾矿 暂存 | -1L | -2L | -2L | -1L | / | -1L | / |
|  |  | 球磨分级、浮选、磁（重）选、药剂 调配 | / | -1L | -1L | / | / | / | / |
|  |  | 精矿浓缩压滤，尾矿干化压滤，废水 絮凝沉淀、循环使用，精矿、尾矿暂 存（厂区内设置周转堆场，无尾矿库） | / | -1L | -1L | -1L | / | -1L | / |
|  |  | 原矿、尾矿、精矿厂外运输 | / | -1L | -1L | / | / | / | / |
| 尾矿库生态恢复工程 | 施工期 | 场地平整 | -1S | -1S | -1S | / | -1S | / | -1S |
|  |  | 基础设施施工 | -1S | -1S | -2S | / | -1S | / | -1S |
|  | 闭库生态恢复期 | 表土回填，覆土，植被绿化覆盖 | +L | +2L | +2L | / | +2L | / | +2L |

备注：“+”表示正面影响；“-”表示负面影响；“L”表示长期影响；“S”表示短期影响；“1”表示轻微影响；“2”表示明显影响；“/”表示无相互影响。

由表 2.2-1 可以看出，该项目选矿工程对环境的影响是多方面的，主要表现在营运期对环境空气、声环境、地下水和土壤环境的影响，施工期的影响是局部的、短期的，并随着施工期的结束而消失；尾矿库生态恢复工程施工期对地表水质、声环境、大气环境质量等均有一定负面影响，但都是短期的，就工程整体而言，尾矿库综合治理、水土保持及植被恢复，对区域生态环境改善有正面积极效应。

2.2.2评价因子的筛选

根据项目区域环境，经过对工程的影响因素分析、工程建设的主要排污环节分析及环境要素分析，确定本次环境影响评价的主要评价因子，评价因子筛选结果详见表 2.2-2。

表2.2-2 环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、臭气浓度 | PM10、TSP、非甲烷总烃 |
| 地下水 | 常规离子： K+、Na+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项； 特征因子：硫化物、铜、锌、石油类共4项。 | Pb、硫化物、石油烃 |
| 地表水 | COD、NH3-N、SS、石油类等 | 废水零排放可行性分析及防治措施评价 |
| 土壤 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,1-二氯乙烯、反1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌。 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、锌 |
| 声环境 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 生活垃圾、尾矿、除尘灰、废石、废机油等 |

2.2.3评价标准

2.2.3.1 环境质量标准

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类的规定，项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，执行《环境空气质量标准》中二级标准，见表2.2-3。

表2.2-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物 | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 | μg/m3 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 3 | TSP | — | 300 | 200 |  |
| 4 | PM10 | — | 150 | 70 |  |
| 5 | PM2.5 | — | 70 | 35 |  |
| 6 | O3 | 200 | 160(8h) | — |  |
| 7 | CO | 10 | 4 | — | mg/m3 |

非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。

表2.2-4 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准

| 污染物 | 1小时平均浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m3 |

2、地表水

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），距离本项目最近河流为滹沱河，属乔儿沟—下茹越书库出口，水环境功能为一般源头水，水质要求为Ⅲ类。本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。见表2.2-5。

表2.2-5 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

| 污染物 | pH | 硫化物 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤0.2 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |
| 污染物 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 备注：pH无量纲，其他单位为mg/L |

3、地下水

本项目评价区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，具体见表2.2-6。

表2.2-6  地下水质量标准          单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | pH | 总硬度* | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.00 | ≤250 | ≤1.0 |
| 污染物 | 氰化物 | 挥发酚 | 六价铬 | 耗氧量 | 溶解性总固体 | 氯化物 | 砷 |
| 标准值 | 0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤250 | ≤0.01 |
| 污染物 | 汞 | 铁 | 锰 | 铅 | 镉 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤100 | ≤3.0 |
| 污染物 | 铜 | 锌 | 硫化物 | 石油类 |  |  |  |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.02 | ≤0.05 |  |  |  |

4、声环境

本项目所在区域村庄执行1类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值详见表2.2-7。

表2.2-7  声环境质量标准                单位：dB（A）

| 标准 | 时 段 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 | 昼 间 | ≤55 |
|  | 夜 间 | ≤45 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 昼 间 | ≤60 |
|  | 夜 间 | ≤50 |

5、土壤环境

评价区土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

表2.2-8  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烯 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烯 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.35 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（建3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |

表2.2-9  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉（其他） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地采用其中较严格的风险筛选值 |

2.2.3.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

根据山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局联合发布《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》中的规定：自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目（已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉）执行相应大气污染物特别排放限值标准。故本项目粉尘排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6、表7中大气污染排放的要求，见2.2-10。本项目无组织挥发性有机物排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中2.0mg/m3。

表 2.2-10  《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

| 污染物项目 | 生产工序或设施 | 污染物排放监控位置 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 选矿厂、排土场、废石场、尾矿库厂界 | 无组织排放筒 | 1.0mg/Nm3 |
|  | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎 | 车间或生产设施排气 | 10.0mg/Nm3 |

2、废水排放标准

选矿废水排放标准执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表2中水污染排放的要求，见2.2-11。

表 2.2-11  《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）     单位：mg/Nm3

| 污染物项目 | 直接排放 | 间接排放 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选矿废水 |  |  |
|  | 浮选废水 | 重选和磁选废水 |  |  |
| pH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 悬浮物 | 100 | 70 | 300 |  |
| CODcr | 70 | -- | 200 |  |
| 氨氮 | 15 | -- | 30 |  |
| 总氮 | 25 | 15 | 40 |  |
| 石油类 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |  |
| 总锌 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |  |
| 总铜 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |  |
| 总锰 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |  |
| 总硒 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  |
| 总铁 | -- | -- | 10 |  |
| 硫化物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |  |
| 氟化物 | 10 | 10 | 20 |  |
| 总汞 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 总镉 | 0.1 |  |
| 总铬 | 1.5 |  |
| 六价铬 | 0.5 |  |
| 总砷 | 0.5 |  |
| 总铅 | 1.0 |  |
| 总镍 | 1.0 |  |
| 总铍 | 0.005 |  |
| 总银 | 0.5 |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t矿石） | 选矿 | 浮选 | 3.0 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
|  |  | 重选和磁选 | 4.0 |  |

3、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表2.2-12。

表2.2-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见表2.2-13。

表2.2-13   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 类 别 | 评 价 标 准 （Leq：dB（A）） |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固体废物

本项目工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB189599-2020）中要求；危险废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

2.3评价工作等级

2.3.1环境空气评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

依照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对评价区环境空气评价等级进行确定。本项目排放的大气污染物主要有破碎时产生的粉尘和物料堆存产生的粉尘等，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级。分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi ×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价工作级别划分的依据

评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分。

表2.3-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

以项目主要污染源作为估算源进行估算，主要污染物为TSP、PM10、非甲烷总烃，根据估算模式预测结果见表2.3-2。

表2.3-2 本项目采用估算模式计算的评级等级表

| 污染源名称 | 污染因子 | 评价标准(μg/m3) | 最大落地浓度(μg/m3) | 最大浓度落地点(m) | 占标率(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#破碎DA001 | PM10 | 450 | 3.215 | 703 | 0.71 | / | 三级 |
| 1#球磨DA002 | PM10 | 450 | 5.169 | 802 | 1.15 | / | 二级 |
| 2#破碎DA003 | PM10 | 450 | 4.332 | 783 | 0.96 | / | 三级 |
| 2#球磨DA004 | PM10 | 450 | 5.169 | 802 | 1.15 | / | 二级 |
| 选矿厂地 | TSP | 900 | 50.66 | 600 | 5.63 | / | 二级 |
| 浮选车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 18.52 | 28 | 0.93 | / | 三级 |

（3）评价工作级别确定

综合以上分析，本工程污染源最大地面浓度占标率Pmax=5.63%，大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作级别的确定原则，本项目大气环境影响评价工作级别为二级。

2.3.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目。

本项目生产废水主要为选矿车间废水、车间冲洗废水等，收集后经加药絮凝浓缩、压滤后循环使用，不外排；生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，用于厂区洒水抑尘。废水不进入地表水环境，为间接排放，因此地表水环境评价等级为三级B。

2.3.3地下水环境评价等级

（1）地下水评价一般性原则

本项目为铁矿石浮选项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目选矿厂属于G黑色金属--42、采选行业，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。项目尾矿库生态恢复工程属于U城镇基础设施及房地产--153、污染场地治理修复工程，则尾矿库生态恢复工程地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）地下水敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-3。

表2.3-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

本项目本项目周边存在分散式饮用水水源地，建设项目地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.3-4。

表2.3-4    建设项目工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目选矿厂属于Ⅱ类项目，尾矿库闭库工程属于III类项目，敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。因此，本项目选矿厂地下水影响评价等级为二级，尾矿库生态恢复工程地下水影响评价等级为三级。

2.3.4声环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价等级划分办法：建设项目所处的声环境功能区为2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

项目处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，项目运营后通过预测计算，项目运营后环境敏感点噪声级增高量小于3dB(A)，周围受影响人口无明显变化。本项目声环境影响评价等级为二级。

2.3.5土壤环境评价等级

- 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响型项目，本项目技术改造项目只涉及选矿厂场地，同时对原有尾矿库进行闭库，因此需分别开展土壤评价工作。本项目选矿厂占地面积49796.44平方米＜5hm2，原有尾矿库占地面积18.45亩＜5hm2，则本项目选矿厂、尾矿库的占地规模均为小型。

（2）土壤环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-5。

表2.3-5 土壤环境污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

本项目厂址周围存在耕地，因此建设项目土壤环境敏感程度为敏感。

（3）工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表2.3-6。

表2.3-6    建设项目工作等级分级表

| 占地规模 工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

经对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目选矿厂属于“采矿业--其他”，属Ⅲ类项目，周边敏感程度为敏感，选矿厂土壤环境影响评价工作等级为三级。尾矿库生态恢复工程属于“环境和公共设施管理业--采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，为Ⅱ类项目，周边敏感程度为敏感，尾矿库土壤环境影响评价工作等级为二级。

2.3.6生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），建设项目生态环境影响评价工作等级划分见表2.3-7。

表2.3-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2 km2~20 km2 或长度50km~100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目选矿厂占地面积49796.44平方米＜2km2，项目周围无自然保护区、风景旅游区、文物保护区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等特殊及重要生态敏感区，属于影响区域生态敏感性的一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价等级为三级。

2.3.7环境风险评价等级

根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015），只对运行期间的尾矿库环境风险评估，本项目技术改造后，对原有尾矿库进行闭库，故不在尾矿库环境风险评价定级判定范围内。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目环境风险主要在于浮选过程中添加的药剂2#油以及机修产生的废机油。2#油、废机油属于易燃物质，具有火灾的风险性。本项目环境风险物质最大储存量与临界量的比值Q=0.01012＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价等级划分依据，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.4评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价范围以生产车间为中心，边长5km的矩形区域，总计25km2的评价范围。

（2）地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目，生产废水主要为选矿废水、车间冲洗废水等，收集后经加药絮凝浓缩、压滤后循环使用，不外排；生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，用于厂区洒水抑尘。故本项目不划定地表水评价范围。

（3）地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据本工程区域的水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，结合当地地下水流向自南向北偏西。项目区调查评价范围：西北侧以滹沱河阶地为边界，南侧以小起伏中山地貌为界，东西两侧垂直于地下水流向，外扩3km为界，最终形成约25km2范围。

- 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价范围为厂界外200m区域及专用运输道路两侧200m范围。

（5）土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），选矿厂土壤环境评价范围为占地范围外0.2km范围内。尾矿库土壤环境影响评价工作等级为二级，土壤评价范围为厂区周围0.2km的范围。

（6）生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），综合考虑本项目直接和间接影响，确定生态环境评价范围为厂界外200m区域。

2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1规划符合性

2.5.1.1山西省主体功能区划

根据晋政发[2014]9号文关于山西省人民政府关于印发《山西省主体功能区规划》的通知，全省划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2014年4月11日，山西省政府发布《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。到2020年，山西省计划在全省15.67万km2国土面积上着力构建：“一核一圈三群”城镇化战略格局、六大河谷盆地为主的农业发展战略格局、“一带三屏”为主体的生态安全战略格局、“点状开发”生态友好型能矿资源开发格局等四大战略格局。

本项目选址位于繁峙县，厂址具体所在地位于省级重点生态功能区。该区的发展方向为：

A、稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林 工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

B、浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的 特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。

C、有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定—56—发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

D、建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

E、禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为， 严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和 相关建设项目。

F、严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

G、严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域 的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

H、实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不 符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止 成片蔓延式扩张。

本项目属于技改扩建项目，不进行大规模的高强度的工业化城镇化开发，而是依托周边矿产资源，进行“点”上开发利用。在严格环境保护措施，按照生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划前提下，不违背对区域主体功能定位实行“点状开发”的要求。山西省主体功能区规划图见图2.5-1。

2.5.1.2繁峙县城总体规划（2012-2030）

根据繁峙县城总体规划（2012-2030）（县域村镇体系规划部分）调整：

1、城镇空间结构规划

依托区域发展战略，参考市域国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为：“一心一轴三区”的区域空间结构。

（1）一心——繁城镇

繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道。环渤海都市圈的重要组成部分。

（2）一轴——繁城镇-砂河镇-大营镇经济发展轴。

繁城镇，砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托现有的京昆铁路和108国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。

（3）三区——西区、东区、南区

规划将整个繁峙县城划分为3个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。

2、县域工业空间布局

繁峙县域工业空间布局着重依托繁峙经济技术开发区，繁峙经济技术开发区采取“一区三园”的形式，分为冶金装备制造园区、农业生物园区和现代物流园区，分别布局于繁城镇、砂河镇、金山铺乡和东山乡4个乡镇，开发区管辖面积为34.88平方公里，其中冶金装备制造园区总用地面积为26.08平方公里，农业生物园区总用地面积为5.71平方公里，现代物流园区总用地面积为3.09平方公里。继续发展岩头、东山、横涧、神堂堡四大采选矿区建成生态型工业园区，使开发与治理达到动态平衡；将义兴寨、小幸庄、伯强、茶铺、东山等矿区，纳入统一规划，统一管理的范畴。以银河奶业公司的奶牛基地畜牧业循环经济建设项目与金山铺的蔬菜种植结合起来，建成一个无公害绿色循环经济示范园区。

3、区域空间管制区划

（1）县域国土空间主体功能区规划

基于生态环境保护，对经济发展和建设活动实行分类引导的目的，依据“十二五”规划中我国国土空间划分方法，将市域空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类主体功能区。

（2）重点开发区

本区域指指资源环境承载能力较强、经济和人口集聚条件较好的区域。需要充实基础设施，改善投资创业环境，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，承接优化开发区域的产业转移，承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，逐步成为支撑市域经济发展和人口集聚的重要载体。具体指繁城镇、下茹越乡、集义庄乡、砂河镇、金山铺乡、大营镇。

管制要求：强化城镇综合功能和聚集效益，加快人口向该地区的集中；规划合理的城镇空间形态和结构，建设完备的基础设施体系，改善和提高环境质量，强化和完善城镇功能。加强城镇土地资源的合理利用，高效利用建设用地；明确该地区用地界线、用地性质，统一规划、集中建设；城镇附近的工业区或其他产业基地不能布局较大规模生活服务区，配套居住小区与生活服务设施应集中到城镇建成区统一布局。规划至2030年，该地区各重要城镇建立起完善的基础设施体系。

根据繁峙县县城总体规划图，项目不在县城总体规划内，项目所在地土地利用为工业用地。繁峙县县城总体规划图见图2.5-2。

2.5.1.3繁峙县生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划报告》，本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，属于Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。

分布范围与面积：该区位于滹沱河的东南侧，涉及8个乡镇，总面积348.5km2。

主要生态服务功能：该区域主要服务功能为水土保持。

生态环境敏感性评价：该区域土壤侵蚀敏感性为轻中度敏感，少部分区域为高度敏感；生态环境综合敏感程度大部分区域为轻中度敏感，也有少许的高度敏感区零星分布。

现存的生态环境问题：①区内铁矿资源的开采与加工对周围的生态环境产生一定的影响；②区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重，水土流失降低土壤的服务功能；③滹沱河各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；④农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。

保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发，铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响；③结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区内建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程，以此逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题；④对植被覆盖率低的地方，以种草、发展灌木林为突破口，因地制宜，科学规划，以恢复良性生态经济系统为中心，形成高效的农业生态系统。

本项目属于铁矿加工业，完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响，将项目建设对生态环境的不利影响降到最低限度，在此基础上不违背生态功能区划要求。

2.5.1.4繁峙县生态经济区划

根据《繁峙县生态经济区划报告》，本项目位于繁峙县横涧乡小屯村西南，属于重点开发区Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区。

分布范围与面积：该区位于繁峙县的东部，包括神堂堡乡、横涧乡、大营镇、柏家庄乡的东南角，总面积约714.5km2。

生态服务功能：主要生态服务功能为水土保持。

生态环境保护要求：对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。

发展方向：

鼓励：发展生态型、清洁型铁矿资源的开采以及选矿业。

本项目属于铁矿加工业，在完善环保设施的建设与运行，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响，加大清洁生产力度的前提下符合繁峙县生态经济区划。

项目与繁峙县生态功能区划关系图见图2.5-3，项目与繁峙县生态经济区划关系图见2.5-4。

2.5.2环境功能区划

（1）环境空气：项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量适用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境：项目选矿厂界东北距离滹沱河1800m，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属下茹越水库出口—济胜桥段，水环境功能为工业用水保护，功能代码为40工业用水区，水质要求为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境：区域地下水为生活饮用、工业、农业用水，适用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）声环境：项目选址于繁峙县横涧乡小屯村西南，村庄声环境功能区划为1类区，适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。项目厂址位于村庄外，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2的规定，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（5）土壤环境：选矿厂土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类建设用地标准。厂界外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）。尾矿库外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）。

（6）生态环境：根据现场踏勘，本项目周边生态系统主要为农业生态系统。

项目建设与选址符合环境功能区划要求。

2.6主要环境保护目标

根据调查，评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。

表2.6-1 环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象 | X | Y | 相对于选厂位置 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离（km） |  |
| 空气 环境 | 小店村 | 4349878.906 | 38482217.728 | NW | 2.35 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 小屯村 | 4348520.464 | 38484710.825 | EN | 1.1 |  |
|  | 孤山村 | 4349481.934 | 38485231.099 | EN | 2.4 |  |
|  | 石塘沟村 | 4344950.358 | 38483326.583 | S | 2.23 |  |
|  | 东庄村 | 4347885.759 | 38485519.880 | EN | 1.80 |  |
|  | 京昆线 | / | / | S | 0.65 |  |
| 地表水 | 滹沱河 | EN | 1.8 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 孤山水库 | E | 2.8 |  |
| 地下水 | 厂址周围村庄居民饮用水井及潜水含水层 | 厂址周围地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
|  | 大营镇集中供水水源地 | NW | 5.0 |  |
| 噪声 | 选矿厂、尾矿库四周场界200m范围内 | 村庄执行1类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 运输道路沿线村庄 | 小屯 | 道路左侧 | 550m |  |
| 土壤 环境 | 选矿厂占地范围内 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值 |
|  | 选矿厂占地范围外、尾矿库上风向、下风向、下游处 | 周边农田 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行） |
| 生态 环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |

3工程分析

## 3.1现有工程

3.1.1现有工程概况

繁峙县晋财磁选厂始建于2010年，现有生产能力为年处理原矿15万t，现有一条磁选生产线，年产铁精粉5万t。该项目位于繁峙县横间乡小屯村西南侧1.1km处，根据《繁峙县晋财磁选厂土地勘测定界技术报告书》，选厂占地面积49796.44平方米，选厂界址点坐标表见表3.1-1，年生产天数为300d。

繁峙县晋财磁选厂尾矿库紧邻选厂北侧，为一座平地型尾矿库，呈长方形，南北长约436m，东西宽约260m，占地113360m2，分为南北两个库区。总库容56.2万m3。分为南北两个库区。库区东、西、北侧为大片农田，东北方向1.1km处为小屯村。

表3.1-1选厂界址点坐标表

| 点号 | X（m） | Y（m） | 点号 | X（m） | Y（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 4347528.091 | 38483414.593 | J11 | 4347284.081 | 38483429.907 |
| J2 | 4347512.182 | 38483449.067 | J12 | 4347282.213 | 38483396.947 |
| J3 | 4347499.206 | 38483501.113 | J13 | 4347330.560 | 38483412.679 |
| J4 | 4347459.104 | 38483668.477 | J14 | 4347335.825 | 38483395.058 |
| J5 | 4347460.119 | 38483675.802 | J15 | 4347337.242 | 38483390.812 |
| J6 | 4347377.163 | 38483644.736 | J16 | 4347346.865 | 38483392.552 |
| J7 | 4347296.778 | 38483612.853 | J17 | 4347348.249 | 38483388.715 |
| J8 | 4347271.129 | 38483589.392 | J18 | 4347390.603 | 38483403.919 |
| J9 | 4347282.302 | 38483565.774 | J19 | 4347449.055 | 38483418.010 |
| J10 | 4347281.550 | 38483514.630 |  |  |  |

表3.1-2选矿厂基本信息表

| 项目 | 现有选矿工程 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 繁峙县晋财磁选厂新建项目（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年） |
| 建设单位 | 繁峙县晋财磁选厂 |
| 建设时间 | 2010年3月开工，2013年10月底建设完成 |
| 建设规模 | 年产铁精矿粉5万吨 |
| 建设地点 | 横涧乡小屯村西南 |
| 劳动定员 | 劳动定员20人 |
| 工作制度 | 年工作日为300天，每天三班制，每班8小时 |

表3.1-3尾矿库基本信息表

| 项目 | 现有尾矿库 |
| --- | --- |
| 经纬度 | 东经：39°17′46.32″，北纬：113°48′35.28″ |
| 尾矿库类型 | 平地型 |
| 设计库容 | 总56.2万m3 |
| 设计坝高 | 北库区：初期坝坝顶标高1241m，最大坝高7.5m； 南库区：初期坝坝顶标高1247m，最大坝高7.5m。 |
| 剩余服务年限 | 1年 |
| 等级 | 五等库 |
| 坝址抗震烈度 | 7度 |
| 坝体类型 | 碾压土石坝 |
| 上游汇水面积 | 0.1km2 |
| 排洪方式 | 截排洪沟 |

3.1.2环评审批及验收情况

2009年1月，繁峙县晋财磁选厂委托忻州市环境保护研究所编制了《繁峙县晋财磁选厂新建项目（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年）环境影响报告书》，并于2009年12月28日取得了忻州市环境保护局对该项目以忻环开函字[2009]第126号文予以批复。

2014年1月20日，繁峙县晋财磁选厂委托忻州市环境监测站编制了《繁峙县晋财磁选厂新建项目（规模：处理铁矿石15万吨/年、产铁精矿粉5万吨/年）竣工环境保护验收监测报告》，并于2014年9月9日取得了忻州市环境保护局以忻环验字[2014]17号文对该项目的验收意见，通过验收。

2019年7月18日，公司取得了忻州市生态环境局繁峙分局下发的排污许可证，证书编号：91140924551477227H001P。

本次评价将对现有工程的建设内容等进行分析，提出现有工程环境问题及整改措施。

3.1.3现有工程建设内容

3.1.3.1现有工程内容

表3.1-4 	现有项目工程建设情况一览表

| 内容 | 项目 | 工程内容 | 技改扩后情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎 工段 | 用于铁矿石破碎，包括粗碎、细碎，主要设备有1台PE600×900颚式破碎机和1台PEL250×1000锤式破碎机，处理原矿15万t/a | 将1#破碎车间进行全封闭修建完善，受料坑进行半封闭，进料端加胶皮挡帘，更换老化的设备 |
|  | 湿选 工段 | 采用二段磨矿、三段磁选，主要设备有2台MQY1500×3000球磨机、1台高频筛、4台CT918磁选机、1台φ1800磁团聚 | 拟利用现有 |
|  | 精矿脱水系统 | 磁团聚后采用真空过滤机进行脱水，主要设备有1台FPG-20-4盘式过滤机、2台真空泵 | 拟利用现有 |
|  | 尾矿库 | 尾矿浆通过管道排至选矿厂北侧紧邻尾矿库内，上清液回用于选矿生产，尾矿库设有排洪系统、矿浆输送系统 | 尾矿库闭库，生态恢复 |
|  | 废石场 | 原矿手选废石用于尾矿库坝体堆高，以及当地铺路综合利用。未建设废石场。 | 废石暂存原矿库，外售综合利用，利用不畅委托广灵金隅水泥有限公司处置 |
| 辅助 工程 | 办公用房 | 2F，砖混结构，建筑面积200m2 | 拟利用现有 |
|  | 宿舍 | 1F，砖混结构，建筑面积200m2 | 拟利用现有 |
|  | 材料库 | 1F，砖混结构，建筑面积60m2 | 拟利用现有 |
|  | 磅房 | 1F，砖混结构，建筑面积50m2 | 拟利用现有 |
| 公用 工程 | 供水 | 生产用水采用尾矿库上清液，生活用水及生产补充水由厂区自备深水井供给 | 拟利用现有 |
|  | 排水 | 生产废水全部回用，不外排，厂区设置旱厕，生活废水集中收集后用 于物料堆场抑尘洒水 | 拟利用现有 |
|  | 供热 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 拟利用现有 |
|  | 供电 | 厂内设500kVA变压器一台，接自小屯村变电所接专线引入 | 拟利用现有 |
| 储 运 工 程 | 原矿堆场 | 占地面积1000m2，位于厂区西部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建全封闭原矿库 |
|  | 铁精粉堆场 | 占地面积600m2，位于厂区南部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建全封闭铁精粉库 |
|  | 中间料仓 | 砖混结构，1座直径6m，高10m的中间仓 | 保留 |
|  | 尾矿库 | 有效库容为50.6万m3，剩余库容10.6万m3 | 尾矿库闭库，生态恢复 |
| 环保 工程 | 废气 | 原矿堆存 | 场地部分硬化，洒水抑尘 | 新建全封闭原矿库 |
|  |  | 精粉堆存 | 场地部分硬化，洒水抑尘 | 新建全封闭铁精粉库 |
|  |  | 运输粉尘 | 车辆减速慢行 | -- |
|  |  | 原矿 破碎 | 原料颚破、锤破过程设于半封闭设备间内，未设置粉尘收集、处理设施 | 两段破碎工序全封闭，新建1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 球磨入口 | 2台球磨机位于全封闭选矿车间 | 新建1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  | 废水 | 生产废水 | 选矿废水、车间冲洗水收集沉淀后回用，不外排 | 新建一座60m3循环水池、车间新建回水池、集水池等 |
|  |  | 生活污水 | 少量生活废水收集后用于场地的抑尘洒水，不外排 | 拟利用现有 |
|  | 固废 | 尾矿 | 尾矿泥排至尾矿库 | 尾矿库闭库并生态恢复，干尾矿外售尾矿外售 |
|  |  | 废石 | 外售，综合利用 | 拟利用现有 |
|  |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾集中收集 | 拟利用现有 |
|  |  | 危废暂存间 | 砖混结构，占地面积10m2 | 改造 |
|  | 噪声 | 选用低噪音设备，基础减震，安装消声装置，厂房隔音等 | 根据生产设备更新 |

1、选矿厂

现有工程选矿厂占地面积49796.44平方米，主要建设有破碎车间（ 半封闭式）、选矿车间、皮带输送系统、湿式尾矿库、露天原矿堆场、露天铁精粉堆场以及办公生活区等辅助公用工程。

2、尾矿库

现状尾矿库由初期坝、排洪设施、上坝道路等组成。设计尾矿库总库容56.2万m3，有效库容50.6万m3。

- 初期坝

现状初期坝为碾压土石坝，就地取材，采用库区大量分布的粉土和选厂的选矿废石混合筑坝。北库区：初期坝坝顶标高1241m，最大坝高7.5m，三面坝顶总长约600m。南库区：初期坝坝顶标高1247m，最大坝高7.5m，四面坝顶总长约830m。坝顶宽约4m，外坡比为1:1.75，坝顶及外坡碎石护面。

初期坝外表较规整，没有发生位移、塌滑、裂缝、变形等现象，设施完好。

2）排洪系统

现状尾矿库在南、北库区的东侧坝顶各设一组溢洪道——排水明沟排洪系统。

溢洪道为梯形断面，钢筋混凝土结构，底宽1m，上口宽1.2m，深1m，壁厚0.1m，最小纵坡3%。溢洪道出口开挖排水明沟，将洪水引向库区下游。

3）安全监测设施

根据《原山西省安全生产监督管理局关于印发非煤矿山安装使用在线监测系统及四级联网工作方案的通知》（晋安监发【2017】38号）的要求，企业在初期坝顶设置了4处视频监控设施，覆盖整个库区，并按照要求进行了联网。

企业按照规范，每班有尾矿工对尾矿坝进行检查、维护，发现沉陷、滑坡、开裂等异常情况，及时采取措施进行处理。

4）库区地质勘察结论

①工程地质条件

库区及库区附近无全新活动断裂分布。

根据野外钻孔记录及室内土工试验成果，本次勘察深度范围内，场地地基土主要由第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）组成，岩性以黄土状粉土为主。场地地基土自上而下可分为1层，现叙述如下；

第1层：黄土状粉土（Q4al+pl）

淡黄～黄褐色，以粉土为主，含云母、植物根、氧化物等，可见孔隙，夹粉细砂等薄层，稍湿，稍密状态，摇振反应中等，无光泽反应，干强度和韧性低，具中等～高压缩性，湿陷程度中等～强烈。

②水文地质条件

库区地势较陡，有利于大气降水，地表水体和地下水的排泄，本次勘察深度范围内，第四系黄土层厚度较大，未见到地下水。根据调查资料，库区地下水水位埋深80.0m左右。

库区地下水的补给来源主要为大气降水，雨水一方面以径流形式向北自然排洪，另一方面以地面蒸发向外排泄。

③不良地质条件

库区内无大的断裂通过，构造稳定，亦不存在岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等影响场地稳定性的不良地质作用，库区稳定性较好。

5）防渗措施：尾矿库建设时沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s）。坝顶及外坡用废石覆盖。

6）矿浆输送：现有工程尾矿库设置1条输送管道。尾矿经管道输送到坝顶，在坝顶接放矿支管，放矿支管沿坝顶均匀布置，间隔5.0m，向尾矿库内分散放矿，交替进行，使库内沉积滩面平顺，尾矿颗粒分散性好。

7）辅助设施：库区西侧建一座值班室，值班室内设置通信设施,架设有生产调度通信电话。选厂到库区修建一条简易石子路作为上坝道路,宽6m,满足轻型运输工具通行的要求，为维护坝体、物料搬运、抢险加固提供支持。道路一侧安装有照明设施，尾矿坝上值班人员配置了照明工具。

库区周围设安全警示标志，非尾矿库运行人员不得进入库区。为了防止人员、物件等落入库内，产生险情，企业应在库区周围设置铁丝围栏。

企业严格按照设计及《尾矿库安全监督管理规定》等对尾矿库进行管理，尾矿库总体运行基本平稳，未发生安全生产事故。

3、废石场

现有工程原矿手选废石用于尾矿库坝体堆高，以及当地铺路综合利用。未建设废石场。

3.1.4现有生产设备

表3.1-5  现有选矿厂主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PE600×900 | 1台 | 更换同等产能 |
| 2 | 锤式破碎机 | PEL250×1000 | 1台 | 更换同等产能 |
| 3 | 球磨机 | MQY1500×3000 | 2台 | 拟保留 |
| 4 | 分级机 | FG-1200 | 1台 | 拟保留 |
| 5 | 分级机 | FG-2000 | 1台 | 拟保留 |
| 6 | 磁选机 | CT918 | 3台 | 拟保留 |
| 7 | 磁团聚 | φ1800 | 1台 | 拟保留 |
| 8 | 高频筛 | 1500×1800 | 1台 | 拟保留 |
| 9 | 过滤机 | GYW-12，真空永磁内滤机 | 1台 | 更换同等产能 |
| 10 | 槽式给料机 | -- | 2台 | 拟保留 |
| 11 | 振动给料机 | -- | 2台 | 拟保留 |
| 12 | 真空泵 | SK | 1台 | 拟保留 |
| 13 | 潜心泵 | Ø108 | 1台 | 拟保留 |
| 14 | 离心泵 | ØSZ | 1台 | 拟保留 |
| 15 | 砂泵 | Z-YS | 2台 | 拟保留 |
| 16 | 装载机 | W40 | 1台 | 拟保留 |
| 17 | 振动筛 | -- | 1台 | 拟保留 |
| 18 | 磁辊 | -- | 1台 | 拟保留 |

目前企业原有选矿生产线由于运行时间较长，部分设备有老化现象，本次技改工程对老化的设备进行同等产能更换，以满足年处理原矿15万吨，年产5万吨铁精粉生产要求，同时扩建一条“浮选+磁选”选矿生产线。对原有设备环保设施进行改建，使原有设备污染物达标排放，符合现行环保政策要求。

3.1.5现有工程原辅材料

现有工程入选铁矿15万t/a，经过重选后最终得到铁精矿粉5万t/a；物料平衡情况见表3.1-6。

表3.1-6  物料平衡表

| 投入量(t/a) | 产出量(t/a) |
| --- | --- |
| 铁矿石 | 150000 | 1 | 铁精矿（含铁64%） | 50000 |
|  |  | 2 | 尾矿 | 70000 |
|  |  | 3 | 废石 | 30000 |
| 合计 | 150000 | 合计 | 150000 |

3.1.6现有工艺流程

破碎工段：外购原矿石（≤250mm）由汽车从周边采区运至选矿厂原矿堆场储存，生产时由装载机给入颚式破碎机进行粗破，出料粒度为60-100mm；粗破后的原矿石通过皮带输送机输送至锤式破碎机进行中细破，出料粒度<20mm。

湿选工段：细破后的原矿石由皮带输送机送入缓冲仓，根据用料量进入湿式球磨机（1500×3000）进行第一次磨矿（物料粒度<0.076mm）；一次球磨后排出的矿浆经高频筛分级；返砂回一次球磨机，底流进入一段磁选进行甩尾，一段磁选精矿经脱磁器脱磁后给入高频筛中筛选，筛上矿物磁选脱水后进入二段球磨机细磨，重磨后矿浆返回一段磁选，下边的脱磁器脱磁后入高频筛筛选循环，高频筛筛下物给入二段磁选进行甩尾，脱磁后矿粉再进入旋流器组循环，溢流矿浆进入磁团聚进行聚集、甩尾（磁团聚重选的对象主要是天然磁铁矿，其利用外加磁场中磁化互相吸引而产生的磁团聚，使得磁铁矿处于团聚--松散--团聚的瞬间交替状态，边沉降边得到不断的清洗和净化，最后从底流排出，而非磁性的尾矿浆被上升水流带出）。磁团聚重选后的精矿浆给入真空吸滤机进行脱水，脱水后的精矿饼由皮带送入精矿场内堆放，脱水产生的尾矿浆排出。汽运外售。

现有工程产生的尾矿浆经尾矿槽输至尾矿库下的排尾池，由砂浆泵打入尾矿库进行澄清沉降处理。尾矿库上清液进入沉淀池沉降处理后经管线返回生产循环使用，现有工程生产全过程实行生产用水闭路循环不外排。

3.1.7现有污染排放情况

现有工程大气污染物主要为物料（原矿、精矿、废石、尾矿）运输、堆存产生的扬尘，原料在传送过程中产生的粉尘，原料破碎、球磨机入口中产生的粉尘及运输扬尘。

经现场踏勘，现有工程设置有原矿、精矿、废石露天堆放；原料转运采用皮带运输，皮带上方彩钢封闭；原料颚破、锤破过程设于半封闭设备间内，但未设置粉尘收集、处理设施。现有工程废气现状均呈无组织排放。

- 大气污染物

表3.1-7  现有工程大气污染物产生及排放状况一览表

| 序号 | 污染物 产生环节 | 污染物 | 排放形式 | 产生量 t/a | 处置方式 | 浓度 mg/ Nm3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存 | 粉尘 | 无组织 | 38.8 | 地面部分硬化，喷淋抑尘，增加物料表面湿度 | 无组织 | 3.4 |
| 2 | 一段、二段破碎及球磨机入口 | 粉尘 | 无组织 | 129.6 | 半封闭 | 无组织 | 3.9 |
| 3 | 输送转载 | 粉尘 | 无组织 | 30 | 全封闭 | 无组织 | 3 |
| 4 | 尾矿库干滩 | 粉尘 | 无组织 | 25 | 表面喷水、水泥、石灰阻尘剂 | 无组织 | 3 |

（2）废水

现有工程废水主要为选矿废水、生活污水。

经现场踏勘，现有工程生活污水直接用于场地泼洒抑尘；尾矿浆由管道流入尾矿池，经尾矿池自然沉淀、澄清后，其澄清水通过回水泵及回水管道打入选矿系统，供球磨、磁选工序循环使用，不外排。

表3.1-8  现有项目废水污染产生环节及防治措施

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 废水产生量m3/d | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 生活用水 | COD、BOD、 NH3-N、SS | 5.4 | 用于场地的抑尘洒水，不外排 |
| 2 |  | 食堂用水 |  |  |  |
| 3 | 生产废水 | 原料脱水 | COD、BOD、 NH3-N、SS、 石油类等 | 2860.5 | 全部回用，不外排 |

（3）噪声

现有工程车间主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、高频筛、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。

（4）固废

现有工程固体废物产生及排放情况见下表。

表3.1-9 现有工程固体废物产生及排放情况一览表     	单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 主要成分 | 产生量 | 固废属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿 | 尾矿 | 7万 | 一般工业废物 | 尾矿库填埋 |
| 2 | 废石 | 含铁废石 | 3万 | 一般工业废物 | 堆场暂存，外售给建材公司作为原料 |
| 3 | 办公生活 垃圾 | 废塑料、果皮 纸屑等 | 2.1 | 生活垃圾 | 集中收集，定期送至环卫部门指定地点 |

（5）现有污染物排放情况统计

表3.1-10 现有工程污染物排放汇总

| 类别 | 污染物 | 排放量t/a | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 选矿厂 | 粉尘 | 10.3 | 无组织排放 | 现有 |
|  | 尾矿库 |  | 3 |  | 现有 |
| 水污染物 | 生活污水 | 0 | 主要为员工盥洗废水，用于场地泼洒抑尘 | 现有 |
|  | 生产废水 | 0 | 选矿废水闭路循环，不外排 | 现有 |
| 固体废物 | 尾砂 | 7万 | 尾矿库 | 现有 |
|  | 生活垃圾 | 2.1 | 环卫部门统一清运 | 现有 |
|  | 废石 | 3万 | 综合利用于坝体堆高、筑路、场地填充 | 现有 |
|  | 废机油 | 0.1 | 由有资质单位处置 | 现有 |
| 噪声 | 噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右 | 现有 |

3.1.8现有工程环境问题及整改措施

根据现场踏勘，选矿区物料散乱堆放，无储存设施；破碎、球磨工序产尘点无废气收集处理措施；受料坑未采取环保措施；现有尾矿库1a后闭库需生态恢复等。现有工程存在环境问题以及“以新带老”措施见表3.1-10。

（1）厂内物料、精矿露天堆放，堆存散乱。

“整改措施”：规范堆放物料，建设全封闭原料、产品储库各一座。储库地面硬化简单防渗。原矿石与手选废石在原料库分区储存；精矿在产品库储存。

（2）破碎工段、球磨工段未设置废气收集处理设施。

“整改措施”：更换老化设备，破碎机、球磨机上方设置集气罩，收集的含尘气体入布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。根据《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限值的公告》的要求，对生产工艺各产尘点粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，使粉尘排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6大气污染物特别排放限值（10mg/m3）的要求。

（3）现有尾矿库服务年限仅剩1a，即将闭库。

“整改措施”：本次技改工程要求现有尾矿库按照相关规范要求进行闭库，主要分为放缓坝坡、沉积滩处理、植被恢复等过程。

（4）现有工程受料坑露天作业，全封闭输送皮带部分彩钢版老旧变形，破损。

“整改措施”：本次技改工程要求受料坑建棚半封闭，留设装载机出入口；更换全封闭输送走廊破损彩钢板。

- 现有工程尾矿湿排。

“整改措施”：本次技改工程对尾矿浆进行脱水处理（处理后含水量为15%），后经压滤机压滤后，外售综合利用。

（6）厂区危险废物暂存间建设不规范，地面未防渗处理，暂存区未设置围堰。

“整改措施”：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置围堰防止废液漫流。

（7）厂区出入口未设置洗车平台，厂区内存在裸露地表，未进行硬化或绿化。

“整改措施”：本次技改工程要求厂区出入口设置洗车平台，厂区裸露地表根据厂区功能区划分情况，进行绿化或硬化。

（8）现有工程选矿车间跑冒滴漏水现象严重，部分地面未做防渗层。

“整改措施”：在现有工程选矿车间内地面重新做防渗层，完善选矿车间的跑冒滴漏水收集措施。

现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施汇总见表3.1-11。

表3.1-11 现有工程环境问题及“以新带老”环保综合整改方案汇总

| 序号 | 环境问题 | 整改措施 | 整改期限 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内物料、精矿露天堆放，堆存散乱 | 规范堆放物料，建设全封闭原料、产品储库各一座。储库地面硬化简单防渗。原矿石与手选废石在原料库分区储存；精矿在产品库储存。 | 2021年12月31日前 |  |
| 2 | 破碎工段、球磨工段未设置废气收集处理设施 | 更换老化设备，破碎机、球磨机上方设置集气罩，收集的含尘气体入布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 | 2021年12月31日前 |  |
| 3 | 现有尾矿库服务年限仅剩1a，即将闭库 | 本次技改工程要求现有尾矿库按照相关规范要求进行闭库，主要分为放缓坝坡、沉积滩处理、植被恢复等过程 | 本次技改工程竣工验收后1年内完成尾矿库闭库 | / |
| 4 | 现有工程受料坑露天作业，全封闭输送皮带部分彩钢版老旧变形，破损 | 本次技改工程要求受料坑建棚半封闭，留设装载机出入口；更换全封闭输送走廊破损彩钢板。 | 2021年12月31日前 |  |
| 5 | 尾矿湿排 | 本次技改工程对尾矿浆进行脱水处理（处理后含水量为15%），后经压滤机压滤后，外售综合利用 | 本次技改工程竣工验收前完成 | / |
| 6 | 危废暂存间建设不规范，地面未防渗处理，暂存区未设置围堰 | 本次技改工程要求危废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰防止废液漫流。 | 2021年12月31日前 | / |
| 7 | 厂区出入口未设置洗车平台，厂区内存在裸露地表，未进行硬化或绿化 | 本次技改工程要求厂区出入口设置洗车平台，厂区裸露地表根据厂区功能区划分情况，进行绿化或硬化 | 2021年12月31日前 | / |
| 8 | 现有工程选矿车间跑冒滴漏水现象严重，部分地面未做防渗层 | 在现有工程选矿车间内地面重新做防渗层，完善选矿车间的跑冒滴漏水收集措施。 | 2021年12月31日前 |  |

## 3.2本项目概况

3.2.1本项目基本情况

- 项目名称：繁峙县晋财磁选厂技术改造项目

（2）建设单位：繁峙县晋财磁选厂

（3）建设性质：技改

（4）建设地点：繁峙县横涧乡小屯村西南繁峙县晋财磁选厂现有厂区内，本项目选矿厂中心坐标为北纬39º15′36″，东经113º48′53″；本项目原厂区进行建设，不新增占地面积。

（5）项目占地：项目为技改项目，利用原有场地（49796.44平方米），不新增占地。现有有尾矿库闭库、生态恢复。技改后不设尾矿库，尾矿全部外售综合利用。

（6）项目规模：本项目原有选铁生产线不变，将尾矿浆湿排改为干排综合利用，新建干排车间；另扩建一条选矿生产线，采用“浮选+磁选”工艺，同时配套建设破碎、浮选设备、磁选设备等。技改后可新增年产锌精矿3084t（锌品位27.34%）、年产铜精矿792t（铜品位29.09%），年产铁精矿44148t（铁品位47.27%）。

技改前后，企业建设地点、占地面积、现有磁选生产线主体工艺、设备、规模均不变。本次技改工程后，现有磁选生产线增加尾矿干排处理系统，选矿厂新增一条浮选+磁选生产线，同时完善全厂环保设施，提高了矿产资源回收利用率，有效降低了选铁尾矿中铜、锌等金属的含量。

同时，本项目对现有尾矿库进行闭库，之后生态恢复，对生态环境有积极作用。

（7）劳动定员：现有员工20人，技改后不新增员工。

（8）工作制度：年工作日为300天，每天三班制，每班8小时。

3.2.2本项目建设内容

3.2.2.1选矿厂

本项目选矿厂主要技改建设内容为：新建全封闭式原矿储库、铁精矿库各1座；拆除原有破损传输带，新建全封闭式履带式输送线；新建2#全封闭破碎（颚式、锤式）车间及全封闭式履带式输送线；新建全封闭选矿车间、浮选车间各1座，新增浮选机（SF-4m3）38台、新型磁选机及相关配套辅助设施；新建干排车间1座，新增压滤机（ZR50-800）2台、脱水筛2台等设备及相关配套辅助设施。技改工程主要建设内容见表3.2-1。

3.2.2.2尾矿库生态恢复工程

（1）尾矿库闭库生态恢复工程主要由以下工程组成：

1）坝体整治：初期坝坡面清理、修整；

2）滩面治理：堆积坝加固、马道横向排水沟、滩面平整、覆土、绿化;

3）截洪、排洪系统整治：尾矿库周边截洪、排洪沟修筑及挡墙；

4）观测设施及警示标志。

具体组成建表3.2-2。

（2）闭库生态恢复治理工程方案

1、尾矿坝整治工程及施工方案

1）初期坝清理

尾矿库初期坝现状情况基本良好，初期坝体稳定，没有出现向外滑移和不均匀沉降等不良现象，坝体坡面上杂草发育。治理内容为：

①对初期坝坝面上杂草进行清理

②对初期坝坝面进行修整，对坝面有掉块的区域进行补修；对坝面多余块石进行清理。

③初期坝及堆积坝坡面采用在周边种植爬山虎和吊藤类等藤类植物进行绿化。

2）堆积坝修坡加固

①采用挖掘机械按照1：2的坡比进行修坡加固，设置马道，修坡加固后采用挖掘机进行来回、上下反复碾压压实，然后在坡面浆砌石进行堆积坝护坡；

②在初期坝坝顶以及初期马道平台内侧设置横向截水沟，截水沟坡度为1%，分别由中间向两侧坝肩截洪沟倾斜，并分别与两侧坝肩截洪沟相连；

③横向排水沟断面为矩形，采用浆砌石砌筑，沟内侧和底面采用M7.5水泥砂浆抹面，厚20mm。

2、滩面整治工程及施工方案

1）将坡面浆砌石护坡延长至干滩内1.5m，高度即厚度同样为0.5m左右，以提高尾矿库堆积坝的稳定性和防雨水冲击能力，同时在洪水季节特殊情况下可以起到一定缓冲作用，以减缓尾矿库库内洪水漫坝现象；

2）由于滩面不平整，有数个肯洼地，在滩面治理前首先用机械将滩面整平；按照纵向滩面库前低、库后高，坡度为2%，横向南侧高、北侧低，坡度2%的标准和要求，对沉积滩面进行平整和压实，即按2%的反坡（上坡）向上逐步上升进行平整，直至库尾；平整时应进行反复观测和调整，直至符合要求；平整后应该采用机械进行反复碾压，以提高其密实度；

3）然后进行表层覆土：覆土两层，底层为0.2m粘土（充当隔水层），表层为0.6m壤土或耕植土。覆土后要求其表层纵向、横向坡度仍然与平整滩面的坡度保持一致。

4）滩面覆土和整平后立即修筑排水系统；

5）平整和覆土完毕后进行复垦，恢复植被。复垦原则上选择种植当地多种草本植物和浅根灌木。

3、截洪、排洪系统整治即施工方案

该尾矿库原有排洪设施为溢洪道——排水明沟排洪系统。洪水季节库内排水大部分通过坝顶即堆积坝坡面溢出和排泄，严重威胁到尾矿库的安全。

1）针对存在问题，在尾矿库设置南、北侧两条截洪沟，截洪沟按照2%坡度向库下游方向延伸，最后与尾矿坝前横向排水沟相连。截洪沟内侧沟顶面与滩面覆土标高持平，在沟体外侧0.5m以外修筑挡土墙，以防止尾矿库南岸山体滑坡或者塌方，挡土墙采用浆砌石结构。

2）在尾矿库滩面上纵向每隔30m修筑一道横向排水沟，排水沟净断面为0.3m×0.3m。排水沟由中间向尾矿库两侧倾斜，坡度为1%，分别与东、西两侧截洪沟相连。

4、安全监测

尾矿库水位和感叹长度以堆积坝护坡内净高度和堆积坝长度为参照物，进行水位和干滩长度估测。在尾矿库初期坝，即堆积坝下马道上预埋两根不锈钢沉降位移点（自行制作或购置标准沉降不锈钢螺杆），并在对应的两侧山体分别设置两个观测基点。

要求建设单位每月必须对尾矿库位移、沉降进行测定，并进行记录。

5、安全警示设施

尾矿库安全警示设施应按以下方式进行设置。

1）尾矿库入口、库周边、截洪沟、排水沟等位置设置永久性安全警示标志。

2）尾矿库滩面、堆积坝坝顶等位置设置禁止通行标志，禁止车辆在沉积滩面、堆积坝坝顶通行；

3）在库区入口处安设严禁乱采、乱挖警示牌。

6、其他

尾矿库闭库生态恢复工程结束后，尾矿库管理部门应做好坝体及排洪设施的维护。未经论证和批准，不得储水蓄洪。严禁在尾矿坝和库内乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。尾矿库管理部门应制定尾矿库安全管理制度，定期、不定期的对尾矿库进行安全检查，尤其在雨季应加大巡查密度，发现安全隐患及时处理，并做好检查记录。上述治理工程实施后，尾矿库坝体可保持长期稳定，尾矿库排洪系统排洪能力能够满足排洪要求。闭库验收后，达到销库标准的应该及时销库。

表3.2-1 技改工程主要建设内容一览表

| 内容 | 项目 | 现有工程 | 技改工程 | 衔接关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎预处理车间 | 1# | 用于铁矿石破碎，包括粗碎、细碎，主要设备有1台PE600×900颚式破碎机和1台PEL250×1000锤式破碎机，处理原矿15万t/a | 现有1#破碎车间，利用已更换同产能的1台PE600×900颚式破碎机、1台PEL250×1000锤式破碎机、1台振动筛以及带磁辊皮带机。 | 利旧 |
|  |  |  |  | 对现有破损1#输送皮带进行全封闭改造。 | 改造 |
|  |  | 2# | / | 新建2#全封闭破碎车间及全封闭式履带式输送线，新增颚式破碎机（PE-500×750）1台、锤式破碎（DY160）1台 | 新建 |
|  | 粉矿仓 | 1# | 设置粉矿仓1座，破碎工段筛分后，筛下原料进入粉矿仓。 | 设置粉矿仓（1#）1座，破碎工段筛分后，筛下原料进入粉矿仓。 | 利旧 |
|  |  | 2# | / | 新建粉矿仓（2#）1座，破碎工段筛分后，筛下原料进入粉矿仓 | 新建 |
|  | 浮选车间 | 2# | / | 由于原矿石购买批次厂家不同，原矿为低品位锌铜铁原矿时，首先对原矿进行浮选，选出原矿中的铜、锌精矿，再进行磁选，增加矿石的金属回收利用率。2#生产线新建浮选车间一座，对低品位锌铜铁原矿进行浮选。车间内主要设备有2台球磨机（型号分别为Φ1500×5000和Φ1800×6000）、1台FLG-1200螺旋分级机、1台高频筛（3组）、38台SF-4m3浮选机、2座搅拌槽、1座提升搅拌槽。浮选工段后进入2#磁选车间、1台石灰搅拌机。 新建1座铜精矿回水池及1座锌精矿回水池、2座铜精矿沉淀池、2座锌精矿沉淀池。浮选两股废水单独回用至铜浮选及锌浮选；初淀后的铜锌精矿废水、锌精矿废水沉淀后进入各自相应的回水池，抽至各自对应浮选工序，单独循环使用 | 新建 |
|  | 选矿车间 | 1# | 选矿车间1座，选矿工艺为两段磨矿、三段磁选。车间内主要设备有2台球磨机（型号分别为Φ2100×3000和Φ1800×6000）、、1台高频筛（4组）、4台CT918磁选机、1台FG-1200螺旋分级机、1台φ1800磁团聚以及1台FPG-20-4盘式过滤机 | 利用现有1#选矿车间，选矿工艺为两段磨矿、三段磁选。车间内主要设备有2台球磨机（型号分别为Φ2100×3000和Φ1800×6000）、、1台高频筛（4组）、4台CT918磁选机、1台FG-1200螺旋分级机、1台φ1800磁团聚以及1台FPG-20-4盘式过滤机 | 利旧 |
|  |  | 2# | / | 新建2#选矿车间，矿石经浮选后进入2#磁选选矿车间，车间内设备主要有2台CT918磁选机、1台FPG-20-4盘式过滤机。 | 新建 |
|  | 选矿水处理系统 | 铁精矿 | / | 新建1座循环水池，60m3 | 新建 |
|  |  | 铜精矿 | / | 设置一台铜精矿过滤机，型号为XMS4/3 20-U型厢式压滤机，过滤面积为4m2，过滤压力0.4MPa。新建铜精矿回用水池一座，容积为2m3 | 新建 |
|  |  | 锌精矿 | / | 设置一台铜精矿过滤机，型号为XMS6-20-U型厢式压滤机，过滤面积为6m2，过滤压力0.4MPa。新建锌精矿回用水池一座，容积为3m3 | 新建 |
|  | 尾矿浓缩处理车间 | / | 新建一座尾矿干排车间，建高效深锥浓缩机、压滤机、脱水筛、搅拌机等 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 2F，砖混结构，建筑面积200m2 | 2F，砖混结构，建筑面积200m2 | 依托 |
|  | 宿舍 | 1F，砖混结构，建筑面积200m2 | 1F，砖混结构，建筑面积200m2 | 依托 |
|  | 材料库 | 1F，砖混结构，建筑面积60m2 | 1F，砖混结构，建筑面积60m2 | 依托 |
|  | 磅房 | 1F，砖混结构，建筑面积50m2 | 1F，砖混结构，建筑面积50m2 | 依托 |
| 公 用 工 程 | 供水 | 生产用水 | 选矿用水采用尾矿库上清液循环使用，补水由厂区自备深水井供给 | 选矿用水循环使用，生产补充水由厂区自备深水井供给 | 改造 |
|  |  | 生活用水 | 由厂区自备深水井供给 | 由厂区自备深水井供给 | 依托 |
|  | 排水 | 生产废水全部回用，不外排，厂区设置旱厕，生活废水集中收集后用于物料堆场抑尘洒水 | 选矿废水经加药絮凝、浓缩压滤处理后，回用生产，循环使用，不外排，厂区设置旱厕，生活污水沉淀后用于物料堆场抑尘洒水 | 改造 |
|  | 供热 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 办公区、宿舍冬季采用电采暖 | 依托 |
|  | 供电 | 厂内设500kVA变压器一台，接自小屯村变电所接专线引入 | 厂内设500kVA变压器一台，接自小屯村变电所接专线引入。 | 依托 |
| 储运工程 | 原矿堆场 | 占地面积1500m2，位于厂区西部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建一座全封闭原料库，设置喷淋洒水装置。原矿石与干选废石在原料库内分区储存。 | 新建 |
|  | 铁精粉堆场 | 占地面积1000m2，位于厂区南部，地面硬化，喷淋洒水 | 新建一座全封闭产品库，设置喷淋洒水装置 | 新建 |
|  | 尾矿库 | 位于厂区北侧，有效库容为50.6万m3，剩余库容10.6万m3 | 新建一座全封闭尾矿暂存仓库，尾矿排放方式由湿排变为干排，尾矿外售综合利用 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 原矿堆场 | 占地面积1500m2，位于厂区西部，硬化率较低，洒水抑尘 | 新建一座全封闭原料库，设置喷淋洒水装置。原矿石与干选废石在原料库内分区储存。 | 新建 |
|  |  | 铁精粉堆场 | 占地面积1000m2，位于厂区南部，地面硬化，喷淋洒水 | 新建一座全封闭产品库，设置喷淋洒水装置 | 新建 |
|  |  | 受料坑 | 1#受料坑露天状态 | 对现有受料坑进行半封闭，进料端加胶皮挡帘， | 改造 |
|  |  |  | / | 新建2#全封闭入料口 | 新建 |
|  |  | 破碎 工段 | 原有1#两段破碎工段半封闭，原料颚破、锤破过程未设置粉尘收集、处理设施 | 现有工程两台破碎机上方设置集气罩，破碎产生的粉尘经集气罩收集后，由1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15m，内径0.5米的排气筒DA001排放。 | 新建 |
|  |  |  |  | 新建2#破碎工段两台破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.6米的排气筒DA003排放。 | 新建 |
|  |  | 球磨机入料口 | 2台球磨机位于全封闭选矿车间，球磨机入料口未设粉尘收集、处理设施 | 2台球磨机位于全封闭1#选矿车间，2台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.7米的排气筒DA002排放。 | 新建 |
|  |  |  |  | 新建2#选矿车间，2台球磨机上气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.7米的排气筒DA004排放 | 新建 |
|  |  | 输送转载 | 老旧破损 | 全封闭皮带走廊，进料端、出料端加胶皮挡帘 | 改造 |
|  |  | 尾矿库 | 尾矿浆喷洒 | 新建尾矿仓库，占地面积约750m2，地面硬化防渗，脱水后尾矿渣堆高3米，自然干化，堆场末端设置引水沟将废水引入尾矿沉淀池内；增加一座尾矿沉淀池（100m3）。增加尾矿处置周转能力，降低尾矿含水率；加强尾矿清运过程管理，减少尾矿运输过程的跑冒滴漏；尾矿全部外售综合利用。原有尾矿库闭库，采用黄土进行坡面防护，并撒播草籽，进行绿化 | 新建 |
|  |  | 浮选工序 | / | 全封闭搅拌罐、浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风 | 新建 |
|  |  | 道路运输 | 减速慢行 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；新建洗车平台，进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 新建 |
|  | 废水 | 生活 污水 | 收集后用于场地抑尘洒水 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏用于农肥 | 新建 |
|  |  | 选矿 废水 | 尾矿废水经尾矿库沉淀后经回水泵、回水管道进入高位水池循环使 用 | 尾矿浆经管道排至干排车间，经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后，上清液排入循环水池循环使用，尾矿输送至尾矿仓库暂存。 | 新建 |
|  |  |  | / | 新增铜、锌精矿回水池，铜精矿水及锌精矿水单独收集，两股废水单独回用至铜浮选工序及锌浮选工序，少量新鲜水做补充，避免硫酸锌及硫酸铜等浮选药剂对后续浮选、磁选工序的影响；铁精矿废水直接由废水管网引至重选工序段。 | 新建 |
|  |  |  | / | 本项目设置2座φ10高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 | 新建 |
|  |  | 洗车平台冲洗废水 | / | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | 新建 |
|  |  | 初期 雨水 | 初期雨水部分汇入尾矿库回用 | 地势最低处设置1座245m3雨水收集池，沉淀后回用厂区道路降尘洒水，不外排 | 新建 |
|  | 噪声 | 机械 设备 | 破碎机、球磨机、磁选机等高噪声设备已经 在室内密闭，采取基础减振措施 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | 利旧+新建 |
|  |  | 道路 运输 | / | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 | 利旧 |
|  | 固 废 | 生活 垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 依托 |
|  |  | 除尘灰 | / | 收集后回用于生产 | 新建 |
|  |  | 尾矿 | 尾矿浆收集后直接排入尾矿库 | 尾矿浆经干排车间处理后装车外售，综合利用 | 新建 |
|  |  | 废机油 | 设置10m2（4m×2.5m×2.8m）危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。未按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理危险废物 | 危险废物暂存间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料），并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置 | 改造+依托 |

表3.2-2 尾矿库闭库生态恢复工程内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 尾矿坝整治 | 1、对初期坝进行清理 2、对堆积坝进修坡加固 |
|  | 滩面整治 | 将坡面干砌块石护坡延长至干滩内1.5m，高度及厚度同样为0.5m左右； 对沉积滩面进行平整和压实 滩面平整、碾压后覆土 覆土分为两层，底层为0.2m粘土，表层为0.6m壤土或耕植土 尾矿库滩面复垦植绿：草灌结合，选择当地耐旱植株 |
|  | 排洪系统整治 | 1、清理、疏通和新建尾矿库两侧截洪沟； 2、在尾矿库滩面上纵向每隔30m修筑一道横向排水沟，排水沟截面积为0.3m×0.3m； 3、清理和修筑堆积坝下部坝肩截洪沟； 4、对排水斜槽上部进口采用混凝土封闭 |
|  | 观测设施整治 | 在尾矿库初期坝，即堆积坝下马道上预埋两根不锈钢沉降位移点（自行制作或购置标准沉降不锈钢螺杆），并在对应的两侧山体分别设置两个观测基点。 |
|  | 安全警示设施 | 尾矿库入口、库周边、截洪沟、排水沟等位置设置永久性安全警示标志； 尾矿库滩面、堆积坝坝顶等位置设置禁止通行标志，禁止车辆在沉积滩面、堆积坝坝顶通行； 在库区入口处安设严禁乱采、乱挖警示牌。 |
| 辅助工程 | 临时场地 | 临时场地布置于选矿厂区内，不设施工营地 |
|  | 取土场 | 不设取土场，所用粘土、壤土均外购 |
| 公用工程 | 排水 | 正常情况下，建设项目无生产废水产生；预计尾矿库区内雨水经横向排水沟及截水沟排出场外。 |
|  | 废气 | 施工期无组织废气 |
| 环保工程 | 生态复垦 | 制定生态复垦计划，做好水土保持。 |

### 3.2.3厂区平面布置

总体布置充分利用矿区地形条件和现有工程条件，结合选矿生产工艺条件，本着有利生产、方便管理、生产安全和节省占地，减少基建工程投资的原则进行。

本项目选矿厂厂区分为三个区域，包括办公生活区、生产区和储存区。

办公生活区位于厂区西南侧，紧邻厂区大门出入口。布置有办公楼、车库、职工宿舍等办公生活设施。生产区位于厂区中部，布置有受料棚、破碎车间、浮选车间、磁选车间，回用水池、压滤间、应急物资库、危废暂存间、产品库等。储存区位于厂区北部，设有原矿库、废石库、尾矿浓缩车间以及干排尾矿暂存库。

雨水收集池设于厂区位置最低处，位于厂区西北侧。

本项目选矿厂平面布置图见图3.2-1，选矿厂车间平面布置图见图3.2-2、图3.2-3。

3.2.4产品方案及原矿分析

3.2.4.1原矿成分

企业铁原矿主要来自周边矿山及河北涞源，采用汽车运输至本厂区。繁峙县县内及周边地区铁矿厂储量大（铁矿探明储量5亿吨）、品位高、分布广，本项目原料来源有保证。

河北涞源铁矿除含有磁铁矿外，还伴生黄铜矿和闪锌矿，少量黄铁矿和硼镁铁矿，偶见斑铜矿和黝铜矿，非金属矿物以粒硅镁石、蛇纹石、白云石为主，少量绿泥石、绢云母、石墨、白云母等，TFe含量一般为20%~40%，代表性矿床有涞源县于城铁矿。河北涞源距本项目运距约160km，涞源县铁矿石探明储量14.5亿吨，储量大，分布广，来源有保障。

因河北涞源铁矿石伴生有黄铜矿和闪锌矿，因此，现有生产线对本地的铁矿石进行次选，本次技改新增一条浮选+磁选铁矿生产线，对伴生的铜锌矿进行浮选后，再进行磁铁矿磁选。

（一）涞源铁矿原矿

1、涞源铁矿原矿分析

根据繁峙县晋财磁选厂矿石检测报告，涞源铁矿原矿多元素和铜、锌、铁物相化学分析结果如下表。

表3.2-3 涞源铁矿原矿多元素分析结果            单位：%

| 成分 | TFe | Cu | Zn | Pb | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 19.38 | 0.34 | 0.84 | 0.0016 | 28.61 | 3.17 | 6.79 | 24.26 |
| 成分 | K2O | Na2O | S | Co | C | Au | Ag |  |
| 含量 | 0.35 | 0.072 | 0.84 | 0.0062 | 0.29 | 0.28×10-4 | 8.5×10-4 |  |

注：Au、Ag含量单位为g/t

表3.2-4 涞源原矿铁、铜、锌物相分析结果                单位：%

| 物相名称 | 相别 | 含量 | 分布律 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜物相 | 原生硫化铜 | 0.21 | 67.31 |
|  | 次生硫化铜 | 0.024 | 7.69 |
|  | 自由氧化铜 | 0.012 | 3.85 |
|  | 结合氧化铜 | 0.066 | 21.15 |
|  | 总铜 | 0.312 | 100.00 |
| 锌物相 | 硫化锌 | 0.16 | 18.74 |
|  | 氧化锌 | 0.094 | 11.01 |
|  | 其他锌 | 0.60 | 70.26 |
|  | 总锌 | 0.854 | 100.00 |
| 铁物相 | 磁性铁 | 17 | 83.99 |
|  | 赤褐铁 | 1.2 | 5.93 |
|  | 碳酸铁 | 0.55 | 2.72 |
|  | 硫化铁 | 0.46 | 2.27 |
|  | 硅酸铁 | 1.03 | 5.09 |
|  | 总铁 | 20.24 | 100.00 |

2、涞源铁矿石选矿试验

该类铜锌铁多金属矿石的分选流程分为“先浮后磁”和“先磁后浮”两种，采用铜、锌依次优先浮选-浮选尾矿磁选流程选矿效果较好，且生产中易于操作，设备配置简单、成本较低。因此，选择“优先浮选铜锌—磁选回收铁”的工艺流程。

- 磨矿细度试验

目的矿物在矿石中的嵌布粒度大小不等，磨矿使目的矿物单体接力是选别的基础，为此首先考虑磨矿细度对回收铜、锌、铁矿物的影响，试验流程见图3.2-4，试验结果见表3.2-5。

图3.2-4 磨矿细度试验流程

表3.2-5  磨矿细度试验结果                 单位：%

| 细度/-76µm | 产品 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Zn | Fe | Cu | Zn | Fe |
| 70 | 混精矿 | 8.50 | 3.21 | 8.91 | 10.17 | 80.17 | 90.18 | 4.46 |
|  | 尾矿 | 91.50 | 0.07 | 0.09 | 19.18 | 19.73 | 9.82 | 90.54 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 19.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | 混精矿 | 9.40 | 2.99 | 8.08 | 11.44 | 82.61 | 90.46 | 5.55 |
|  | 尾矿 | 90.60 | 0.07 | 0.09 | 20.20 | 17.39 | 9.54 | 94.45 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 19.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 95 | 混精矿 | 9.84 | 2.90 | 7.35 | 11.68 | 83.81 | 86.11 | 5.93 |
|  | 尾矿 | 90.16 | 0.06 | 0.13 | 20.22 | 16.19 | 13.89 | 94.07 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 19.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

磨矿细度试验结果表明：

①磨矿细度从70%增加到85%时，精矿产率增加；随产率增加，铜、锌、铁的品位下降，各金属的回收率增加，但锌的回收率几乎没有变化。

②磨矿细度从85%增加到95%时，精矿产率增加；随产率增加，铜、锌、铁的品味下降，锌、铁的回收率几乎没有变化，只有铜的回收率增加。综合考虑，以-76µm占85%为宜。

3、浮选条件试验

- 调整剂、抑制剂试验

在预先试验的基础上，针对矿石性质，选择了石灰为矿浆调整剂，硫酸锌为锌矿物的抑制剂，进行了两因素、两水平的正交试验。

试验流程见图3.2-5，试验结果见表3.2-6。试验结果表明，用石灰调浆pH9.5，硫酸锌用量为1000g/t时，铜的浮选指标最好。

图3.2-5 正交试验流程

表3.2-6 正交试验结果                 单位：%

| pH值 | ZnSO4/（g/t） | 产品 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Zn | Cu | Zn |
| 8 | 1000 | 精矿 | 0.74 | 9.31 | 1.50 | 20.27 | 1.32 |
|  |  | 尾矿 | 99.26 | 0.27 | 0.84 | 79.73 | 98.68 |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 1500 | 精矿 | 0.69 | 14.26 | 1.34 | 28.93 | 1.10 |
|  |  | 尾矿 | 99.31 | 0.24 | 0.84 | 71.07 | 98.90 |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |
| 9.5 | 1000 | 精矿 | 0.72 | 17.36 | 1.28 | 36.76 | 1.10 |
|  |  | 尾矿 | 99.28 | 0.22 | 0.84 | 63.24 | 98.90 |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |
| 9.5 | 1500 | 精矿 | 0.62 | 9.27 | 1.06 | 16.90 | 0.78 |
|  |  | 尾矿 | 99.38 | 0.28 | 0.84 | 83.10 | 99.22 |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |

- 捕收剂种类、用量试验

本次试验捕收剂种类选择丁基黄药、Z-200，用量在其各自较优计量下进行对比。试验流程见图3.2-5，试验结果见表3.2-7。

表3.2-7 捕收剂种类及用量试验条件和结果               单位：%

| 种类用量 | 产品 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Zn | Cu | Zn |
| 丁基黄药 15g/t | 精矿 | 2.05 | 14.32 | 1.77 | 86.37 | 4.32 |
|  | 尾矿 | 97.95 | 0.05 | 0.82 | 13.63 | 95.68 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |
| Z-200 | 精矿 | 2.15 | 14.56 | 2.28 | 92.04 | 5.83 |
|  | 尾矿 | 97.85 | 0.03 | 0.81 | 7.96 | 94.17 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |

通过对比试验，丁基黄药和Z-200作为捕收剂对铜、锌的效果相差不大，另外，丁基黄药作为铜粗选捕收剂，有利于铜铁分离。

因此，本项目选用丁基黄药作为捕收剂。

- 活化剂用量试验

选锌试验实在铜浮选、铜扫选尾矿的基础上，进行硫酸铜用量试验，用石灰调整矿浆pH11，捕收剂为丁基黄药，用量30g/t；松醇油（2#油）用量20g/t，试验结果见表3.2-8。

表3.2-8 硫酸铜用量试验结果               单位：%

| 硫酸铜用量/（g/t） | 产品 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 精矿 | 7.23 | 10.66 | 91.71 |
|  | 尾矿 | 92.77 | 0.08 | 8.29 |
|  | 原矿 | 100.0 | 0.84 | 100.00 |
| 400 | 精矿 | 7.71 | 10.33 | 94.86 |
|  | 尾矿 | 92.29 | 0.05 | 5.14 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.84 | 100.00 |
| 500 | 精矿 | 7.68 | 10.38 | 94.86 |
|  | 尾矿 | 92.32 | 0.05 | 5.14 |
|  | 原矿 | 100.00 | 0.84 | 100.00 |

试验结果表明，随着硫酸铜用量的增加，精矿产率和回收率增加，精矿品位下降。

硫酸铜用量为400g/t时，锌的品位和回收率综合指标较好。

4）铜锌浮选闭路流程试验

图3.2-6 铜锌浮选闭路流程试验

铜精矿经一次粗选，两次精选得到铜精矿；锌经一次粗选、两次精选、两次扫选得锌精矿和浮选尾矿。

表3.2-9 铜锌浮选闭路流程试验结果               单位：%

| 产品 名称 | 产率 | 品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | Cu | Zn |
| 铜精矿 | 0.66 | 29.09 | 4.99 | 56.46 | 3.92 |
| 锌精矿 | 2.57 | 0.68 | 27.34 | 5.11 | 83.66 |
| 浮选尾矿 | 96.77 | 0.14 | 0.11 | 38.43 | 12.42 |
| 原矿 | 100.00 | 0.34 | 0.84 | 100.00 | 100.00 |

5）弱磁选铁试验

由于磁铁矿嵌布粒度大小不等，考查了磁场强度、再磨磨矿细度和精选次数对铁精矿指标的影响，最后得出弱磁选流程和工艺条件见图3.2-7。

图3.2-7 弱磁选试验流程

试验获得铁精矿铁品味为47.27%，作业回收率为91.84%，对原矿铁回收率为89.75%，试验结果见表3.2-10。

表3.2-10 弱磁选试验结果               单位：%

| 产品 名称 | 产率 | 铁品位 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 作业 | 对原矿 |  | 作业 | 对原矿 |
| 铁精矿 | 38.02 | 36.79 | 47.27 | 91.84 | 89.75 |
| 尾矿 | 61.98 | 59.98 | 2.58 | 8.16 | 7.97 |
| 浮选尾矿 | 100.00 | 96.77 | 19.57 | 100.00 | 97.72 |

（二）周边铁矿原矿

1、周边铁矿原矿分析

本次技改工程1#磁选线生产工艺不变，主要对本地周边铁矿进行磁选，尾矿湿排改为干排。根据繁峙县晋财磁选厂铁矿石检验报告，铁矿石的分析结果见下表。

表3.2-11 周边矿山矿石的化学成分分析

| 成分 | TFe | FeO | Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | MnO | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 31.36 | 14.40 | 0.76 | 43.98 | 4.00 | 2.28 | 0.12 | 0.066 | 0.038 |

表3.2-12 周边矿山原矿铁物相分析结果

| 矿物 | 砷磁铁矿、磁黄铁矿 | 赤、褐铁矿 | 硅酸铁 | 碳酸铁 | 硫化铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 29.42 | 0.63 | 0.042 | 1.34 | 0.24 |

2、矿石可选性分析

1#磁选生产线矿石可选性分析引用原环评中矿石选矿试验研究结果，矿石可选性试验结果见表3.2-13。

表3.2-13  1#磁选生产线矿石可选性试验结果

| 序号 | 选矿厂工艺流程 | 产品名称 | 产率% | 铁品位% | 铁收率% | 磨矿细度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段磨矿（二段）——弱磁选流程 | 精矿 | 26.97 | 64.62 | 47.92 | 一段：-0.076mm50% 二段：-0.038mm95% |
|  |  | 中矿 | 29.98 | 62.40 | 34.29 |  |
|  |  | 尾矿 | 53.05 | 12.20 | 17.79 |  |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 36.37 | 100.00 |  |
| 2 | 阶段磨矿（二段）——脱磁——弱磁选流程 | 精矿 | 26.32 | 64.88 | 46.96 | 一段：-0.076mm50% 二段：-0.038mm95% |
|  |  | 中矿 | 21.35 | 62.31 | 36.57 |  |
|  |  | 尾矿 | 52.33 | 11.45 | 16.47 |  |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 36.37 | 100.00 |  |
| 3 | 阶段磨矿（二段）——弱磁——磁团聚重选流程 | 精矿 | 37.13 | 64.04 | 65.37 | 一段：-0.076mm50% 二段：-0.038mm95% |
|  |  | 尾矿 | 62.78 | 20.04 | 34.63 |  |
|  |  | 原矿 | 100.00 | 33.48 | 100.00 |  |

由上表可见，采用阶段磨矿（二段）——弱磁——磁团聚重选流程精矿品位和产率均较高。

3.2.4.2产品方案

1#磁选生产线产品方案：

表3.2-14  1#“铁矿磁选”生产线产品方案一览表

| 内容 | 数量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 技改前 | 技改后 |  |
| 铁原矿 | 150000 | 150000 | 0 |
| 产品 | 铁精矿（含铁64%） | 50000 | 50000 | 0 |
| 副产品 | 选铁尾矿 | 50000 | 70000 | +20000 |
|  | 废石 | 50000 | 30000 | -20000 |

2#浮选+磁选生产线产品方案：

表3.2-15  2#“铜锌浮选+磁选铁”生产线产品方案一览表

| 内容 | 数量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 技改前 | 技改后 |  |
| 铁原矿 | 0 | 150000 | +150000 |
| 产品 | 铁精矿（含铁47.27%） | 0 | 44148 | +44148 |
|  | 铜精矿（含铜29.09%） | 0 | 792 | +792 |
|  | 锌精矿（含锌27.34%） | 0 | 3084 | +3084 |
| 副产品 | 选铁尾矿 | 0 | 71976 | +71976 |
|  | 废石 | 0 | 30000 | +30000 |

### 3.2.5主要原辅材料消耗情况

本次技改项目新增2#“浮选铜锌+磁选铁”生产线，新增石灰、硫酸锌、硫酸铜、丁基黄药、2#油为铜锌选矿浮选剂，技改项目运行后，原辅材料消耗情况见表3.2-16。

表 3.2-16	主要原辅料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大存储量（t） | 存储形式 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#线 | 2#线 | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 铁矿石 | t/a | 150000 | 150000 | 300000 | / | 原料库堆存 | 本地矿山及河北涞源矿山购买 | 汽运 |
| 2 | 丁基黄药（60g/t） | t/a | 0 | 9 | 9 | 0.5 | 袋装 | 外购 | 汽运 |
| 3 | 2#油（35g/t） | t/a | 0 | 5.25 | 5.25 | 0.5 | 200kg 桶装 | 外购 | 汽运 |
| 4 | 硫酸锌（1000g/t） | t/a | 0 | 1507 | 150 | 2 | 袋装 | 外购 | 汽运 |
| 5 | 硫酸铜（400g/t） | t/a | 0 | 60 | 60 | 0.5 | 袋装 | 外购 | 汽运 |
| 6 | 絮凝剂 | t/a | 0 | 10 | 10 | 2 | 袋装 | 外购 | 汽运 |
| 7 | 石灰 （4000g/t） | t/a | 0 | 600 | 600 | 15 | 袋装 | 外购 | 汽运 |
| 8 | 新水 | t/a | 220 | / | / | 自备水井 | / |
| 9 | 电 | Kwh/a | 300万 | / | / | 国家电网 | / |

主要选矿药剂的理化性质

原矿选矿所用的主要选矿药剂：捕收剂—丁基黄药（组合配方，还含有黑药、乙硫氮等，以黄药为代表），起泡剂—2#油，调整剂——硫酸铜、硫酸锌。各药剂理化性质如下：

①丁基黄药

在浮选工艺中，黄药（分子式为 C4H9OCSSNa）是最重要的捕收剂，黄药为淡黄色的粉状物，因而得名，有刺激性臭味，觉阀为0.005mg/L。其易溶于水，应用时视选矿厂的具体情况，可配成1~10%的水溶液使用。用量一般在50~150g/t。黄药溶解于水中解离成黄原酸根阴离子和轻金属阳离子；黄原酸根阴离子在水溶液中遇金属阳离子生成重金属黄原酸盐沉淀，因此具有捕收力。

②石灰、硫酸锌、硫酸铜

石灰、硫酸锌、硫酸铜为调整剂，以改变矿物表面性质和改善浮选条件。根据药剂性质调整剂可分为抑制剂、活化剂以及介质调整剂三类。

③2#油（松醇油）

2#油是最常用的浮选起泡剂。泡沫是矿粒上浮的载体，为了产生浮选所必需的大量而稳定的气泡，须向矿浆中添加起泡剂。

### 3.2.6主要构筑物

本项目建成后，主要构筑物为原矿库、破碎车间（颚破）、破碎车间（锤破）、履带式输送线、选矿车间、浮选车间、干排车间、精矿库、洗车平台等。

表3.2-17 主要建（构）筑物一览表

| 类别 | 名称 | 占地面积（m2） | 数量 | 规格（长×宽×高） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿储库 | 1000 | 1 | 40m×25m×9m | 新建 |
| 2 | 精矿库 | 600 | 1 | 30m×20m×9m | 新建 |
| 3 | 尾矿仓库 | 750 | 1 | 25m×30m×4m | 新建 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 10 | 1 | 4m×2.5m×2.8m | 改建 |
| 5 | 1#破碎车间（颚破） | 8.8 | 1 | 4m×3m×3m | 利旧 |
| 6 | 1#破碎车间（锤破） | 6 | 1 | 3m×2m×3m | 利旧 |
| 7 | 1#选矿车间 | 525 | 1 | 35m×15m×9m | 利旧 |
| 8 | 2#破碎车间（颚破） | 8.8 | 1 | 3.5m×2.5m×2.5m | 新建 |
| 9 | 2#破碎车间（锤破） | 6 | 1 | 3m×2m×2.5m | 新建 |
| 10 | 皮带输送 | -- | 1 | 27米、800皮带 | 新建 |
| 11 | 2#选矿车间 | 360 | 1 | 24m×15m×9m | 新建 |
| 12 | 浮选车间 | 702 | 1 | 54m×13m×9m | 新建 |
| 13 | 集水池 | -- | 1 | 5m3 | 新建 |
| 14 | 干排车间 | 600 | 1 | 20m×30m×4m | 新建 |
| 15 | 高效深锥浓缩机 （处理尾矿） | -- | 2 | φ10 | 新建 |
| 16 | 办公生活区 | 200 | 1 | -- | 利旧 |
| 17 | 洗车平台 | -- | 1 | 20m×3.2m | 新建 |
| 18 | 轮胎清洗池 | -- | 1 | 4m×2.5m×1.5m | 新建 |
| 19 | 雨水收集池 | 245 | 1 | 7m×7m×5m | 新建 |
| 20 | 循环水池 | -- | 1 | 10m3，共60m3 | 新建 |
| 21 | 浮选精矿回用水池 | -- | 1 | 5m3（两格，一格2m3，铜精矿回用水池；一格3m3，锌精矿回用水池） | 新建 |
| 22 | 铜精矿沉淀池 | 6 | 2 | 2m×3m | 一用一备，新建 |
| 23 | 锌精矿沉淀池 | 6 | 2 | 2m×3m | 一用一备，新建 |
| 24 | 尾矿沉淀池 | 100 | 1 | 4m×5m×5m | 新建 |

本项目建成后年购置30万吨原料矿石，日处理量为1000吨，原矿石密度以2.5t/m3计，日处理矿石体积400m3。原矿库最大储存容积9000m3，利用率以60%计，可储存13.5天原矿石，繁峙县铁厂资源丰富，能够及时补充，满足生产需求。

本项目建成后年产10万吨精铁矿，日最大生产量为333.33吨，精矿石密度以5.05t/m3计，日生产66m3。精矿库最大储存容积5400m3，利用率以60%计，可储存49天精矿石，能够满足生产需求。

本项目建成后年产14万吨尾矿砂，日最大产生量为466.67吨，尾矿密度以3.271t/m3计，日生产142.67m3。尾矿仓库最大储存容积3000m3，可暂存21天尾矿砂。

### 3.2.7主要生产设备

3.2.7.1主要生产设备建设情况

本项目主要生产设备见表3.2-18。

表3.2-18  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 处理能力（t/h） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#给料机 | -- | 1 | -- | 1#破碎车间 | 利旧 |
| 2 | 1#颚式破碎机 | PE-600×900 | 1 | 40~80 |  |  |
| 3 | 1#锤式破碎机 | PEL250×1000 | 1 | 30~80 |  |  |
| 4 | 1#振动筛 | -- | 1 | -- |  |  |
| 5 | 磁辊 | CG-160 | 1 | -- |  |  |
| 6 | 2#颚式破碎机 | PE-500×750 | 1 | 20~50 |  |  |
| 7 | 2#锤式破碎机 | DY160 | 1 | 30~50 |  |  |
| 8 | 2#振动筛 | -- | 1 | -- |  |  |
| 9 | 磁辊 | CG-160 | 1 | -- |  |  |
| 10 | 球磨机1 | Φ2100×3000 | 1 | 7.82 | 1#选矿车间 | 利旧 |
| 11 | 球磨机2 | Φ1800×6000 | 1 | 11.49 |  |  |
| 12 | 磁选机 | CT918 | 4 | 35~60 |  |  |
| 13 | 打捞磁选机 | CTB1030 | 1 | 230~340m3/h |  |  |
| 14 | 螺旋分级机 | FG-1200 | 1 | 130-700m3/h |  |  |
| 15 | 高频筛 | -- | 4组 | -- |  |  |
| 16 | 盘式过滤机 | FPG-20-4 | 1 | -- |  |  |
| 17 | 提升机 | -- | 1 | -- |  |  |
| 18 | 磁团聚 | Φ1800 | 1 | 41~62.5 |  |  |
| 19 | 球磨机3 | Φ1800×6000 | 1 | 11.49 | 2#浮选车间 | 新建 |
| 20 | 浮选机 | SF-4m3 | 38 | 2.0-4m3/min |  |  |
| 21 | 搅拌槽1 | RJ-2500×2500 | 1 | -- |  |  |
| 22 | 搅拌槽2 | RJ-1500×1500 | 1 | -- |  |  |
| 23 | 提升搅拌槽 | XBT-2500 | 1 | -- |  |  |
| 24 | 球磨机4 | Φ1800×3000 | 1 | 4.5-27 | 2#磁选车间 | 新建 |
| 25 | 磁选机 | CT918 | 2 | 30~45 |  |  |
| 26 | 打捞磁选机 | CTB1030 | 1 | 230~340m3/h |  |  |
| 27 | 分级机 | FLG-1200 | 1 | 130-700m3/h |  |  |
| 28 | 高频筛 | -- | 3组 | -- |  |  |
| 29 | 磁团聚 | Φ1800 | 1 | 41~62.5 |  |  |
| 30 | 盘式过滤机 | FPG-20-4 | 1 | -- |  |  |
| 31 | 高效深锥浓缩机 | Φ10 | 2 | / | 干排车间 | 新增，一用一备 |
| 32 | 厢式隔膜压滤机 | ZR50-800 | 2 | / |  | 新增，一用一备 |
| 33 | 脱水筛 | / | 2 | / |  | 新增 |
| 34 | 装载机 | W40 | 3 | / | / | 新增 |

3.2.7.2主要生产设备选型和能力匹配分析
1、破碎机选型和能力匹配分析

本项目年处理矿石30万t/a，年工作小时数为5400h，项目设2台颚式破碎机，产能60~130t/h，年可处理矿石量32.4万t/a，满足粗破生产要求；项目设2台锤式破碎机产能60~130t/h，年可处理矿石量32.4万t/a，满足细碎生产要求。

2、球磨机选型和能力匹配分析

1）1#“磁选”生产线

1#“磁选”生产线破碎筛分之后进入选矿车间球磨机1进行一段磨矿，之后进行一段磁选分级后选出的粗选铁矿进入球磨机2进行二段磨矿，之后进行二段磁选。1#“磁选”生产线两台球磨机基本技术参数见下表。

表3.2-19   1#“磁选”生产线球磨机技术参数表

| 名称 | 规格型号 | 筒体转速（r/min） | 最大装球量（t） | 进料粒度（mm） | 出料粒度（mm） | 处理能力（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨机1 | Φ2100×3000 | 23.7 | 27 | ＜25 | 0.074-0.4 | 6.5~36 |
| 球磨机2 | Φ1800×6000 | 24.1 | 22 | ＜25 | 0.074-0.4 | 6-40 |

本项目1#“磁选”生产线干选废石产生量为3万吨每年，则磨矿量为12万t/a。球磨机年运行小时数为7200h，球磨机1#处理能力为4.68~25.92万t/a，满足一段球磨生产需求；球磨机2#处理能力为4.32~28.80万t/a，满足二段球磨生产需求。

2）2#“铜锌浮选+磁选”生产线

2#“铜锌浮选+磁选”生产线破碎筛分之后进入浮选车间球磨机1进行一段磨矿，之后进行铜锌浮选，浮选铜锌之后，浮选尾矿进入选矿车间进行二段磨矿，之后进行磁选。2#“铜锌浮选+磁选”生产线两台球磨机基本技术参数见下表。

表3.2-20  1#“磁选”生产线球磨机技术参数表

| 名称 | 规格型号 | 筒体转速（r/min） | 最大装球量（t） | 进料粒度（mm） | 出料粒度（mm） | 处理能力（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨机3 | Φ1800×6000 | 24.1 | 22 | ＜25 | 0.074-0.4 | 6-40 |
| 球磨机4 | Φ1800×3000 | 27 | 14 | ＜25 | 0.074-0.4 | 4.5-27 |

本项目2#“铜锌浮选+磁选”生产线干选废石产生量为3万吨每年，则磨矿量为12万t/a。球磨机年运行小时数为7200h，球磨机3处理能力为4.32~28.80万t/a，满足浮选段球磨生产需求；铜锌浮选后，铜锌精矿产生量为4840t，浮选尾矿为11.52万t，球磨机4处理能力为3.24~19.44万t/a，满足磁选段球磨生产需求。

3、精矿过滤设备选型和能力匹配性分析

1）铁精矿过滤设备

铁精矿磁选后，采用FPG-20-4型圆盘式真空过滤机过滤分离，FPG-20-4型圆盘式真空过滤机滤盘直径为Φ2100mm，过滤面积20m2，滤盘数量为4个，处理铁精粉能力为0.85~1.2t/h·m2。本项目年运行时间7200h，则FPG-20-4型圆盘式真空过滤机处理能力为12.24~17.28万t/a铁矿精粉。

本项目每条生产线配置1台FPG-20-4型圆盘式真空过滤机，可满足1#生产线5万t/a铁精粉，2#生产线5万t/a铁精粉过滤需求。

2）铜精矿过滤设备

铜浮选工艺产出铜精矿采用厢式压滤机压滤分离，铜精矿过滤机单位面积处理量为0.05~0.1t/h·m2，本项目浮选铜精矿产量为0.11t/h，则过滤面积为1.1~2.2m2。选取XMS4/3 20-U型厢式压滤机，过滤面积为4m2，过滤压力0.4MPa，可满足铜精矿过滤脱水需求。

3）锌精矿过滤设备

锌浮选工艺产出锌精矿采用厢式压滤机压滤分离，锌精矿过滤机单位面积处理量为0.1~0.15t/h·m2，本项目浮选锌精矿产量为0.43t/h，则过滤面积为2.87~4.3m2。选取XMS6-20-U型厢式压滤机，过滤面积为6m2，过滤压力0.4MPa，可满足锌精矿过滤脱水需求。

4、生产废水闭路循环可靠性分析：

1）浮选铜锌精矿回用水池

根据选矿水平衡图，铜浮选废水为9.45m3/d，锌浮选废水为47.3m3/d，这两段工艺废水中浮选药剂含量较高，单独循环回用于浮选工序。

铜精矿尾矿过滤出水为9.45m3/d，返回铜精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为11.9m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为0.3m3。本项目建设一座2m3铜精矿回用水池，可满足铜精矿浮选用水闭路循环的要求。

锌精矿尾矿过滤出水为47.3m3/d，返回锌精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为59.13m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为2.5m3。本项目建设一座3m3锌精矿回用水池，可满足锌精矿浮选用水闭路循环的要求。

2）选矿废水闭路循环可靠性分析

本项目尾矿浆处理采用“浓缩机浓缩+压滤”处理后，出水闭路循环使用。

①深锥浓缩机

根据《选矿厂设计》，浓缩机总面积计算采用下列公式：

其中：A——需要的浓缩机总面积，m2；

q——给入浓缩机的固体量，t/d；

q0——单位面积处理量，t/(m2·d)，1.0~2.0，本次取1.6。

本项目尾矿产生量为472.92t/d，则浓缩机总面积为295.58m2。

本项目尾矿浓缩选用一台Φ10m深锥高效浓缩机，浓缩机总面积314m2＞295.58m2，可满足尾矿浆处理要求。

②厢式隔膜压滤机

本项目尾矿产生量19.71t/h，厢式隔膜压滤机尾矿单位过滤面积处理能力为0.4-0.6t/m2·h，本次选取0.5t/m2·h，则过滤机过滤总面积为39.42m2，选择ZR50-800厢式隔膜压滤机，过滤面积50m2，压滤机负荷为78.84%，可满足尾矿浆处理要求。

③循环水池

根据选矿水平衡，本项目循环水量为2529.59m3/d，循环水池容积取小时循环水量的1/3，则为141×1.25×1/3=58.75m3，建设一座60m3循环水池，可满足选矿用水闭路循环要求。

## 3.3工艺流程

本次技改项目以铁矿石为原料，1#选矿车间生产工艺不变，用于本地区域铁矿石选矿。扩建一条2#选矿生产线，用于外地区域铁矿石（含低品位铜锌）选矿，2#选矿生产线采用“破碎-球磨-浮选-磁选”，在选铁前增加铜、锌浮选设备，降低选铁尾矿中的铜、锌组分，提高资源回收利用率。每条生产线分别年加工矿石15万吨。本次扩建项目工艺流程图见图3.3-1，生产工艺流程及产排污环节如下：

- 原料堆存、装卸

原矿石从本地矿区、河南涞源等矿区购入，外地区的铁矿石含有低品位铜、锌，采用2#选矿生产线进行选矿。原矿石经汽车运输到厂区的原矿库堆存。原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。原矿石入料卸料时雾炮喷雾抑尘。

- 破碎、筛分（颚式破碎）

2#选矿车间设置1台颚式破碎机，颚式破碎机工作时，活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动，时而靠近，时而离开。当靠近时，物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎；当离开时，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。矿石最大入料粒度为400mm，破碎后出料粒度为40mm左右采用皮带输送至锤破机。

（3）破碎（锤式破碎）

本项目设置1台锤式破碎机，经颚式破碎后的矿石进入锤式破碎机进行破碎。破碎机工作时，矿石自上部给料口给入，粉碎后的物料经排料口排出。矿石入料粒度为40mm，后出料粒度为10~20mm左右。破碎后的原料经皮带输送至缓冲仓暂存，以备后续磨选。

（4）磁辊输送

原矿经二次破碎后经输送带被送上干选机（磁辊）分选，由于矿石的矿粒有磁性，立即被强磁场吸附在磁辊上，而杂石、砂土由于没有磁性（磁性很弱），磁辊的强磁对它不产生吸力，随着磁辊的转动，矿粒一直被吸在磁辊上，而低品位废石在磁辊转到前端位置时被抛出，矿粒通过皮带机输送至缓冲仓暂存。

（5）球磨

料仓内的料矿经皮带输送机进入球磨机进行磨矿，补充水从磨头加入，磨矿后的矿浆进入一台分级机，大粒度的回球磨机再次球磨，小粒度的进入高频筛进行筛选，筛选后大粒度的进二段球磨机再次球磨，小粒度的进入浮选机进行浮选，三段磨矿后，矿浆重新进入高频筛进行筛选。

（6）浮选、磁选

磨矿浆进入浮选机。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地粘附于气泡并被携带上升成为气-液-固三相组成的矿化泡沫层，经机械刮取选出精铜矿、精锌矿。本项目第一级浮选为铜浮选，二级浮选为锌浮选。先用石灰、硫化钠、硫酸锌组成的组合抑制剂，实现抑锌浮铜，浮选后剩余的矿浆进入下一级浮选工序。锌-硫分选用丁基黄药作捕收剂浮锌，部分易浮的硫也进入泡沫，所得锌硫混合精矿，加石灰调浆抑硫浮锌，获得锌精矿。铜精矿和锌精矿分别排入铜精矿沉淀池和锌精矿沉淀池，沉淀晾干后，袋装外售。

沉淀后的铜、锌精矿废水泵入各自相应的回水池，返回对应浮选工序（铜精矿废水、锌精矿废水）循环使用。浮选车间设1座容积5m3的跑冒滴漏集水池。

浮选后矿浆用钢泵抽至磁选机进行选铁作业，经二次磁选过滤后产出铁精矿，由皮带送入铁精矿库内暂存。

（7）干排

原有生产线与扩建生产线产生的精矿过滤水、尾矿浆经管道输送至干排车间内的高效浓缩机内处置。将矿浆浓缩至40%，浓缩后的矿浆由渣浆泵输送至旋流器进行分级和浓缩，旋流器的溢流返回高效浓缩机再次进行浓缩，旋流器浓缩至75%左右的矿浆直接进入脱水震动筛，经过脱水筛处理后筛出干尾料（含水量15%），筛下细颗粒的矿浆自流进入带式过滤机进行压滤，经过处理后的干尾料（含水量15%）与脱水振动筛筛上的干尾料一同由汽车外售，尾矿全部综合利用。

## 3.4物料平衡

本项目1#“磁选”生产线数质量平衡见图3.4-1，产品元素平衡见表3.4-1。2#“铜锌浮选+铁磁选”生产线数质量平衡见图3.4-2，产品元素平衡见表3.4-2。

图3.2-2  1#“铁磁选”生产线数质量平衡图 （单位t/d，年运行300天）

图3.4-2  2#“铜锌浮选+铁磁选”生产线数质量平衡图 （单位t/d，年运行300天）

表3.4-1  1#“铁磁选”数质量平衡表

| 名称 | 产率% | 产生量（t/a） | 品位（Fe）% | 元素数量Fe（t/d） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁精矿 | 29.70 | 44556 | 64 | 95.05 | 75.77 |
| 尾矿 | 50.30 | 75444 | 12.08 | 30.39 | 24.23 |
| 干选废石 | 20 | 30000 | / | / | / |
| 原矿 | 100.00 | 150000 | 31.36 | 125.44 | 100.00 |

表3.4-2  2#“铜锌浮选+铁磁选”数质量平衡表

| 名称 | 产率% | 产生量（t/a） | 品位% | 元素数量（t/d） | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Zn | Fe | Cu | Zn | Fe | Cu | Zn | Fe |
| 铜精矿 | 0.53 | 792 | 29.09 | 4.99 | 13.64 | 0.76 | 0.13 | 0.36 | 55.88 | 3.87 | 0.46 |
| 锌精矿 | 2.06 | 3084 | 0.68 | 27.34 | 13.71 | 0.06 | 2.81 | 1.41 | 4.41 | 83.63 | 1.82 |
| 铁精矿 | 29.43 | 44148 | 0.012 | 0.013 | 47.27 | 0.018 | 0.019 | 69.56 | 1.32 | 0.57 | 89.73 |
| 尾矿 | 47.98 | 71976 | 0.22 | 0.17 | 2.58 | 0.522 | 0.401 | 6.19 | 38.38 | 11.93 | 7.99 |
| 干选废石 | 20.00 | 30000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 原矿 | 100.00 | 150000 | 0.34 | 0.84 | 19.38 | 1.36 | 3.36 | 77.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

## 3.5公用工程

### 3.5.1给水工程

（1）水源

水源：本项目用水由企业自备深水井提供，使用浅层地下水，可满足项目用水需求。

（2）给水工程

本项目主要用水为生活用水、生产用水及喷雾抑尘用水、洗车用水。项目生活用水主要为职工日常生活、盥洗用水，生产用水包括磨矿分级、浮选工序、磁选工序用水。

①生活用水

本项目厂区设食堂、宿舍。技改后不新增员工。全厂员工20人。根据《山西省用水定额 第四部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021）表3，原有职工生活用水定额取270L/d·人，生活污水用水5.4m3/d，年用水量为1620m3。

②生产用水

根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）和《山西省用水定额 第2部分：工业用水定额》，项目选矿循环水量为2529.59m3/d。生产日总用水量2876.81t/d，补加清水10.41m3/d，则循环水利用率为87.9%。

③洗车用水

设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，平均每天进出车辆约为100辆，车辆冲洗水量按50L/辆·次，则运输车辆清洗用水总量5m3/d，循环水量按80%计算，则需补充新鲜水1m3/d。

④喷雾抑尘用水

本项目原矿库设置喷雾抑尘装置，同时厂区配套2台移动式雾炮机，合计抑尘用水量2m3/d。

⑤绿化用水

本项目设置绿化面积2000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则非采暖期用水量为：0.28m3/m2·a×2000m2=560m3/a，全部计入非采暖期，日消耗绿化用水约1.86m3/d。

⑥道路洒水

本项目道路洒水采用沉淀后的生活废水，用水量2.46m3/d。

- 排水工程

本项目废水产生环节主要为生活污水，生产废水和洗车废水。

①生活废水

生活污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为4.32m3/d，年排水量为1296m3。生活污水经沉淀处理后，用于道路洒水抑尘、绿化。本项目设一座旱厕，定期清掏用于农肥。

②生产废水

根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）和《山西省用水定额 第2部分：工业用水定额》，选矿循环水量为2529.59m3/d，其中浮选工序铜浮选废水9.43m3/d，锌浮选废水47.3m3/d，这两股废水中浮选药剂含量较高，单独回用于浮选工序，铁磁选废水及选矿浆尾矿排至干排车间处置。矿渣沉淀定期清捞干化，上层清水溢流至循环水池内循环使用。选矿废水循环使用，不外排。

③洗车废水

洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。

选矿工程水平衡见表3.5-1。

表3.5-1 技改工程后选矿动态水量平衡表            单位：m3/d

| 进入系统 | m3/d | 带出系统 | m3/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 | 原矿带入 | 26.6 | 干选废石 | 4.52 |
|  |  |  | 铁精矿 | 36 |
|  |  |  | 蒸发损失 | 6.1 |
| 2#生产线 | 原矿带入 | 26.6 | 干选废石 | 4.52 |
|  | 药剂用水 | 110 | 铜精矿 | 0.5 |
|  |  |  | 锌精矿 | 2.5 |
|  |  |  | 铁精矿 | 31 |
|  |  |  | 蒸发损失 | 9.87 |
| 补加清水 | 10.41 | 尾矿砂 | 75 |
|  |  | 尾矿浓缩蒸发损失 | 3.6 |
| 小计 | 173.61 | 小计 | 173.61 |
| 系统循环水量 | 2529.59 | 浓缩机溢流 | 2102.99 |
|  |  | 压滤机压滤液 | 426.6 |
| 合计 | 2876.81 | 合计 | 2876.81 |

技改后项目全厂用排水平衡见表3.5-2和图3.5-1、3.5-2。

表3.5-2  项目用水、排水统计表

| 序号 | 用水单元 | 用水规模 | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 污水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 20人 | 270L/人·d | 5.4 | 4.32 | 综合利用 |
| 2 | 生产用水 | 30万吨 | -- | 补水量10.41 | -- | 循环利用2529.59m3/d |
| 3 | 洗车用水 | 100辆/d | 50L/辆·次 | 补水量 1.0 | -- | 循环利用 |
| 4 | 喷雾抑尘 | -- | -- | 2 | 非采暖季 |
|  |  | -- | -- | 补水量0.14+1.86（沉淀后的生活污水） | 采暖季 |
| 5 | 绿化用水 | 2000m2 | 0.28m3/m2·a | 1.86（沉淀后的生活污水） | 非采暖季 |
| 6 | 道路洒水 | 4920m2 | 0.5L/m2·次 | 2.46（沉淀后的生活污水） | -- |
| 小计（非采暖期） | 18.81 | 0 | -- |
| 小计（采暖期） | 16.59 | 0 | -- |

图3.5-2a   项目技改后全厂非采暖期水平衡图（单位：m3/d）

图3.5-2b   项目技改后全厂采暖期水平衡图（单位：m3/d）

### 3.5.2供电工程

本项目电源引自繁峙县小屯变电所，选矿厂设500kVA变压器一台，供生产用电。

### 3.5.3供热工程

本项目生产无需供热，办公生活冬季采用电采暖。

### 3.5.4洗车平台

本项目在厂区北侧物料出口设置自动洗车台1座，洗车系统包括清洗系统、导流系统和沉淀系统等，清洗系统包括车身冲洗系统和轮胎冲洗系统，导流系统位于清洗车辆下方，避免洗车废水积存。

当运输车辆进入洗车系统后红外控制系统自动启动，车身清洗系统和轮胎冲洗系统喷头进行喷水作业，自动冲洗车身及轮胎等，洗车废水通过水篦子流入导流系统然后自流入沉淀系统，清洗废水由排水管进入沉淀池4m×2.5m×1.5m（有效容积15m3），沉淀后循环使用。沉淀池需定期清理，清理出的固废作为原料回用于生产。车辆冲洗结束后，运输车辆驶离洗车系统，红外控制系统发出关闭指令控制清洗系统关闭。运输车辆经苫布覆盖后离开厂区。

## 3.6环境影响因素分析

### 3.6.1施工期污染源、污染物及其防治措施分析

本工程在企业现有厂区内进行，施工人员均为附近村民，厂区不设施工营地。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地、修通道路期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、施工废水、生活废水、噪声和固体废物。

（1）废气污染源及治理措施

①扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V / 5)(W / 6.8)0.85 (P / 0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.6.1-1	在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	（kg/辆·km）

| 粉尘 | 0.1kg/ m2 | 0.2kg/ m2 | 0.3kg/ m2 | 0.4kg/ m2 | 0.5kg/ m2 | 1kg/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表3.6.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表3.6-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表3.6.1-2	施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/ m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——堆场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

另外项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不露天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

②汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围无环境敏感目标，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。 施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

（2）废水污染源及治理措施

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，建筑废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区旱厕，定期由附近农户进行清掏，不外排，对环境影响不大。

（3）噪声污染源及治理措施

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表3.6.1-3。

表3.6.1-3 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

距主要施工机械不同距离的噪声值见表3.6.1-4。

表3.6.1-4 距声源不同距离处的噪声值	（dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

由表3.6.1-4可知，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的小屯村约1.1km，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

（4）固废污染源及治理措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料 等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该 污染也将消失。

### 3.6.2运营期污染源、污染物及其防治措施分析

3.6.2.1废气污染源及治理措施

参考二污普排污系数手册，本项目运营期大气污染源主要是物料堆存装卸粉尘、原矿上料及破碎粉尘、一级球磨入料粉尘、输送转载粉尘、道路运输扬尘以及浮选药剂搅拌废气。

（1）物料堆存装卸粉尘

原矿、产品和尾矿在装卸、堆放过程产生扬尘，原矿、产品和尾矿在露天堆放情况下，受风力的影响，会产生扬尘污染。

评价要求建设全封闭原料库、全封闭精矿储库、尾矿仓库各1座，其中原矿储库占地面积1000m2，高9m；精矿储库占地面积600m2，高9m；尾矿仓库占地面积750m2，高4米。根据山西省环境保护条例和大气污染防治的有关要求，原矿储库、精矿储库、尾矿仓库均设置为全封闭，主体采用现浇混凝土结构，网架采用轻钢结构，屋面材料采用单层深蓝色彩钢板，要求设通风孔，配置覆盖整个原料库；同时通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量，原料库内新增雾炮机洒水，精矿储库、尾矿仓库配套喷淋洒水设施，则库内堆放及装卸扬尘较少，忽略不计。

（2）原矿上料及破碎粉尘

原矿上料及破碎过程中产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘点，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。

防治措施：根据厂区设备的布置情况，原有破碎工段1#颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，破碎机进料口投影面积均为0.54m2，上方设置一台集气罩，破碎机出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。设计集气罩面积均按集尘投影面积的1.2倍考虑，则1#颚式破碎机上方设置集尘罩大小为0.8m2，收集效率为90%，罩口风速取1.5m/s，需要风量Q约4320m3/h。

原有破碎工段1#锤式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，进料口投影面积为0.25m2，上方设置一台集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。设计集气罩面积均按集尘投影面积的1.2倍考虑，则1#锤式破碎机上方设置集尘罩大小为0.5m2，收集效率为90%，罩口风速取1.5m/s，需要风量Q约2700m3/h。

综上，原有上料及两段破碎除尘器总处理风量Q约7020m3/h，漏风系数取1.1m/s，设计布袋除尘器处理风量7722m3/h，处理风量取整8000m3/h。采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积222.2m2，设计排放浓度≤10mg/m3。1#颚式破碎、1#锤式破碎产生的粉尘经集气罩收集后排至1台布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒DA001排放。

1#颚式、1#锤式破碎机工作时间均为5400h/a，两段破碎工序粉尘产生浓度均按1800mg/m3计算，则：

破碎工序粉尘的产生量为：8000m3/h×1800mg/m3×5400h=77.76t/a，

破碎工序粉尘的有组织排放量为：8000m3/h×10mg/m3×5400h=0.432t/a

破碎工序粉尘无组织产生量为：77.76t/a×（1-90%）=7.78t/a

1#颚式、1#锤式破碎机均置于全封闭设备内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为0.39t/a。

扩建破碎工段2#颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，进料口投影面积为0.38m2，上方设置一台集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。设计集气罩面积均按集尘投影面积的1.2倍考虑，则1#颚式破碎机上方设置集尘罩大小为0.5m2，收集效率为90%，罩口风速取1.5m/s，需要风量Q约2700m3/h。

2#锤式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，进料口投影面积为1.2m2，上方设置一台集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭皮带输送机。设计集气罩面积均按集尘投影面积的1.2倍考虑，则2#锤式破碎机上方设置集尘罩大小为1.6m2，收集效率为90%，罩口风速取1.5m/s，需要风量Q约8640m3/h。

综上，扩建两段破碎除尘器总处理风量Q约11340m3/h，漏风系数取1.1m/s，设计布袋除尘器处理风量12474m3/h，处理风量取整13000m3/h。采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积361.1m2，设计排放浓度≤10mg/m3。2#颚式破碎、2#锤式破碎产生的粉尘经集气罩收集后排至1台布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒DA003排放。

2#颚式、2#锤式破碎机工作时间均为5400h/a，两段破碎工序粉尘产生浓度均按1800mg/m3计算，则：

破碎工序粉尘的产生量为：13000m3/h×1800mg/m3×5400h=126.36t/a，

破碎工序粉尘的有组织排放量为：13000m3/h×10mg/m3×5400h=0.702t/a

破碎工序粉尘无组织产生量为：77.76t/a×（1-90%）=12.636t/a

2#颚式、2#锤式破碎机均置于全封闭设备内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为0.63t/a。

根据计算，本项目破碎工序粉尘产生量204.12t/a，粉尘有组织排放量为1.134t/a，排放浓度不高于10mg/m3。能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放。

（3）一级球磨入料粉尘

缓冲仓内的矿粒通过皮带输送机转运至球磨机（一级球磨），球磨机入料口产生大量的粉尘，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。本项目球磨过程加水，球磨过程不会产生粉尘。

防治措施：根据厂区设备的布置情况，本项目原有1#选矿车间2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，在2台球磨机（集尘罩投影面积3m2）上方各设集气罩，将粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放。

罩口风速取1.5m/s，需要风量16200m3/h，本项目球磨入口处设计布袋除尘器处理风量16200m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积450m2，设计排放浓度≤10mg/m3；两台球磨机工作时间为7200h/a，球磨机入口粉尘产生浓度按1500mg/m3计算，则：

球磨入口粉尘产生量为：16200m3/h×1500mg/m3×7200h=174.96t/a

球磨入口粉尘有组织排放量为：16200m3/h×10mg/m3×7200h=1.166t/a

球磨入口粉尘无组织产生量为：174.96t/a×（1-90%）=17.5t/a

本项目2台球磨机置于全封闭1#选矿车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为0.87t/a。

扩建2#选矿车间拟建2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，将球磨机入口产生的粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA004排放。经计算，球磨入口粉尘产生量174.96t/a，球磨入口粉尘有组织排放量1.166t/a，球磨入口粉尘无组织产生量17.5t/a。两台球磨机置于全封闭2#选矿车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水，对无组织排放抑尘率可达到95%，无组织排放量为0.87t/a。

综上，本项目球磨机入口粉尘产生量349.92t/a，有组织排放量为2.33t/a，排放浓度不高于10mg/m3。能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放。

（4）输送转载过程产生粉尘

物料通过皮带输送机转运过程中将会产生粉尘，现有工程输送皮带封闭不彻底，部分区域裸露，本次评价要求输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘减轻粉尘污染。粉尘产生量按照原矿0.01‰、铁精粉0.015‰计算，则无组织粉尘量产生量为4.5t/a，采取以上措施后，可减少粉尘量95%以上，则粉尘排放量均为0.23t/a。

（5）道路运输扬尘

道路扬尘主要为汽车运输产生的粉尘，本项目厂址距离108国道680m，本次评价主要考虑乡村道路运输产生的扬尘，计算公式如下：

式中：

——道路扬尘量，（kg/km·辆）

——总扬尘量，（kg/a）

V——车辆速度，（km/h）

M——车辆载重，（t/辆）

P——路面灰尘覆盖量，（kg/m2），0.2kg/m2

L——运距，（0.68km）

Q——运输量，（t/a）

运输过程各路段起尘量估算见表3.6.2-1。

表3.6.2-1   运输过程各路段起尘量估算

| 路段 | P (kg/m2) | V (km/h) | M (t/辆) | Q (t/a) | L (km) | Q´p (kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进厂公路 | 0.2 | 20 | 30 | 60万 | 0.68 | 4487.8 |

经计算本项目运输扬尘的产生量为6.1t/a，为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量80%。运输扬尘排放量为1.22t/a。

（6）浮选药剂配制过程的废气

项目在浮选环节采用浮选药剂主要有丁基黄药、松醇油等，丁基黄药为浅黄色粉末，有难闻气味，溶于水、酒精中，能与多种金属离子形成难溶化合物，松醇油俗称二号浮选油，松醇油是浅黄色油状透明液体，有刺激性气味，可燃，微溶于水。遇酸或受热时会分解。浮选药剂配制搅拌过程中，2#油在加药搅拌过程中会有少量的有机废气逸出挥发（以VOCs计），项目2#油用量约5.25t/a，按2#油5％的挥发量计，则2#油挥发量约262.5kg/a，排放速率为0.036kg/h，挥发量较小，产生的臭气浓度不大。

本次评价要求采用全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。同时在浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风，做好员工卫生防护工作，在此前提下，对周围大气环境影响较小。无组织有机废气满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（2.0mg/m3）要求，实现达标排放。

3.6.2.2废水污染源及治理措施

（1）生活污水

本项目厂区设食堂、宿舍。本项目不新增员工，生活污水增量为0。生活污水主要污染物有pH、SS、COD及氨氮。评价要求食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，粪便收集后可由当地农民拉走用于施肥。

（2）生产废水

本项目生产废水主要来自选矿废水（尾矿废水、精矿废水）、地面冲洗废水。

项目技改扩建一条选矿生产线，选矿工艺为“浮选+磁选”，采用“无氰浮选”。

铜、锌矿浮选废水单独循环使用。浮选工序中添加了2#油、黄药等浮选药剂，由于铜锌精矿浓缩废水中硫酸锌、硫酸铜等药剂含量较高，单独循环使用即可降低药剂成本，也可以降低浮选药剂对后续生产水水质的影响，铜精矿废水及锌精矿废水这两股废水单独循环处理，设铜、锌浮选回用水池各一座，铜精矿滤水、锌精矿滤水沉淀后废水直接引入浮选工序循环使用。浮选车间设1座跑冒滴漏集水池，水池联通车间排水沟，地面冲洗水、跑冒滴漏废水收集后直接引入浮选工序循环使用。

运营期铜浮选废水、锌浮选废水中主要成分为浮选药剂及少量的精矿，精矿回收后这两股废水可直接回用于浮选工序，不纳入污染源统计。因此项目运营期废水产生量计算选矿浆、铁磁选废水及车间地面冲洗废水等，共2529.59t/d；根据类比同行业的选矿生产废水水质，（宝兴矿业有限公司原铁矿增加低品位锌等伴生元素回收项目污染源监测数据，并比对同行业铁矿增加低品位锌等伴生元素项目的监测数据），企业类比相似性见表3.6.2-2，生产废水处理前后源强见表3.6.2-3。

表3.6.2-2 本企业与宝兴矿业废水污染物类比相似性分析表

| 比较项目 | 宝兴矿业 | 本企业2#选矿生产线 | 比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程一般特性 | 规模 | 日处理原矿400t | 日处理原矿500t | 类比企业较小，本企业较大 |
|  | 原矿 | 铁矿含低品位锌铜 | 铁矿含低品位锌铜 | 基本一致 |
|  | 工艺 | 三级破碎、输送、球磨分级、浮选、磁选、尾矿浓缩干化外售水泥厂作原料 | 二级破碎、输送、球磨分级、浮选、磁选、尾矿浓缩干化外 售机砖厂作原料 | 基本一致 |
| 废水处理措施 | 工艺 | 各生产废水进入多级尾矿池收集沉淀，溢流水进入絮凝沉淀池加药处理，尾水进入回水池循环使用，实现零排放 | 铜矿浮选废水与锌矿浮选废水单独收集回用，其余生产废水均由尾矿池收集沉淀，溢流水加药处理后浓缩压滤，进入回水池循环利用 | 基本一致，本企业铜矿浮选废水与锌矿浮选废水单独收集回用，溢流水处理后循环使用 |
| 环境特征 | 同属工业集中区域，均位于丘陵缓坡，地貌状况类式，环境功能相同 |

备注：尤溪县宝兴矿业有限公司原铁矿增加锌等伴生元素项目污染源监测数据引用企业2013年污染源委托性监测报告（尤环测[2013]第104号）、《尤溪县宝兴矿业有限公司选矿废水净化循环利用工程竣工验收监测报告》（尤验监字[2010]第44号）；比对监测数据有《尤溪县齐翔矿业有限公司选矿废水净化循环利用工程竣工验收监测报告》（尤验监字[2010]第47号）等。

表3.6.2-3 生产废水处理前、后污染物情况

| 项目 | 污染物 | COD | SS | 石油类 | 硫化物 | 总铜 | 总锌 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理前 2529.59t/d | 浓度（mg/L） | 800 | 1200 | 0.48 | 0.175 | 0.45 | 1.50 | 0.9 |
|  | 总量（t/a） | 606.9 | 910.6 | 0.36 | 0.13 | 0.34 | 1.14 | 0.68 |
| 生产废水处理后 2529.59t/d | 浓度（mg/L） | 50 | 30 | <0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.055 | 0.086 |
|  | 总量（t/a） | 37.94 | 22.77 | <0.03 | 0.00759 | 0.00759 | 0.0417 | 0.0653 |
|  | 处理效率% | 93.70 | 97.50 | ＞91.67 | 94.16 | 97.77 | 96.34 | 90.40 |
| 排放情况 | 处理后选矿废水排至循环水池内回用生产，不排放 |

*低于检出限的按检出限一半计算；本次技改工程新增对铁原矿中铜、锌元素的浮选，同时增加压滤、浓缩处理工艺，铜矿浮选废水与锌矿浮选废水单独收集回用（单独回收的废水中硫酸铜、硫酸锌等药剂含量高，单独回收即可减少药剂成本，也保证后续生产水水质稳定），因此废水中总铜、总锌浓度将随技改工程稳定运行而逐渐降低。选矿废水经加药絮凝、浓缩压滤处理后，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表2中水污染排放的要求，选矿废水循环使用，不外排。

（3）生产废水不外排保证性分析：

1）浮选铜锌精矿回用水池

根据选矿水平衡图，铜浮选废水为9.45m3/d，锌浮选废水为47.3m3/d，这两段工艺废水中浮选药剂含量较高，单独循环回用于浮选工序。

铜精矿尾矿过滤出水为9.45m3/d，返回铜精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为11.9m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为0.3m3。本项目建设一座2m3铜精矿回用水池，可满足铜精矿浮选用水闭路循环的要求。

锌精矿尾矿过滤出水为47.3m3/d，返回锌精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为59.13m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为2.5m3。本项目建设一座3m3锌精矿回用水池，可满足锌精矿浮选用水闭路循环的要求。

2）选矿废水废水零排放可行性分析

本项目尾矿浆处理采用“浓缩机浓缩+压滤”处理后，出水闭路循环使用。

①深锥浓缩机

根据《选矿厂设计》，浓缩机总面积计算采用下列公式：

其中：A——需要的浓缩机总面积，m2；

q——给入浓缩机的固体量，t/d；

q0——单位面积处理量，t/(m2·d)，1.0~2.0，本次取1.6。

本项目尾矿产生量为472.92t/d，则浓缩机总面积为295.58m2。

本项目尾矿浓缩选用一台Φ10m深锥高效浓缩机，浓缩机总面积314m2＞295.58m2，可满足尾矿浆处理要求。

②厢式隔膜压滤机

本项目尾矿产生量19.71t/h，厢式隔膜压滤机尾矿单位过滤面积处理能力为0.4-0.6t/m2·h，本次选取0.5t/m2·h，则过滤机过滤总面积为39.42m2，选择ZR50-800厢式隔膜压滤机，过滤面积50m2，压滤机负荷为78.84%，可满足尾矿浆处理要求。

③循环水池

根据选矿水平衡，本项目循环水量为2529.59m3/d，循环水池容积取小时循环水量的1/3，则为141×1.25×1/3=58.75m3，建设一座60m3循环水池，可满足选矿用水闭路循环要求。

（4）洗车废水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，平均每天进出车辆约为100辆，车辆冲洗水量按 50L/辆·次，则运输车辆清洗用水总量5m3/d，循环水量按80%计算，则需补充新鲜水1m3/d。车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后循环使用。

（5）初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为选矿厂的全部汇水面积，收集前15分钟的雨量，经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

评价根据太原工业大学采用数理统计法编的计算公式对本项目工业广场应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下：

其中：Q——15分钟降雨量（m3）

q——暴雨强度（L/s·公顷）

φ——径流系数（取0.6）

f——汇水面积（30000m2）

T——重现期（1年）

t——收集时间（15分钟）

经计算，前15分钟的初期雨水量为232.7m3，工业场地应设置初期雨水收集沉淀池容积245m3（7m×7m×5m），能容纳初期雨水。

为有效收集厂区初期雨水，厂区四周设隐蔽式沟渠，引雨水至厂区低洼处，最后进入雨水收集池，雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。

3.6.2.3噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。工程采取选用低噪设备，并针对声源特性分别采取隔声、减振等措施来减轻噪声影响。工程噪声防治情况见表3.6.2-4。

表3.6.2-4  厂区内噪声污染防治情况

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产噪设备 | 数量 | 单台产生源强dB(A) dB(A) | 治理措施 | 单台排放源强dB(A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚破车间、锤破车间 | 颚式破碎机 | 1 | 105 | 密闭、基础减振 | 85 |
| 2 |  | 锤式破碎机 | 1 | 100 | 密闭、基础减振 | 85 |
| 3 |  | 干选机（磁辊） | 1 | 85 | 密闭 | 70 |
| 4 | 选矿车间 | 球磨机 | 2 | 105 | 厂房隔声，基础减震 | 85 |
| 5 |  | 分级机 | 1 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 6 |  | 高频筛 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 7 |  | 磁选机 | 2 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 85 |
| 8 |  | 盘式过滤机 | 1 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 9 |  | 泵 | 3 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 80 |
| 10 |  | 浮选机 | 38 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 11 |  | 浮选搅拌桶 | 2 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 12 | 干排车间 | 脱水筛 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 13 |  | 高效浓缩机 | 2 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 14 |  | 厢式压滤机 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 15 |  | 提升机 | 1 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 16 |  | 泵 | 2 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 80 |

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本次环评补充的噪声防治措施包括以下几方面：

①总平面布置尽量将新增加的生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

②在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化， 起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

③加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

④对于运输过程产生的噪声，采取严格管理运输过程，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、限制鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。

采取环评要求的以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响较小。

3.6.2.4固废污染源及治理措施

项目技改后运营期固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、尾矿、以及废药剂包装物、废机油、废油桶。

（1）生活垃圾

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。厂区内设置封闭垃圾箱，原有生活垃圾集中收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

（2）废石

本项目技改后总产生废石约6万t/a，集中收集后暂存于原矿库，全部外售综合利用。

（3）除尘灰

本项目技改后破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰约550.5t/a，收集后全部回用于生产。

（4）尾矿

根据物料平衡计算，技改后总工程生产固废尾矿产生量约为14万t/a。

本项目于2021年7月26日委托国土资源部太原矿产资源监督检测中心对本项目现有尾矿样品做了尾矿毒性浸出试验、尾矿化学成分分析。根据毒性浸出试验检测结果尾矿各种有害成分含量均小于标准值，表明尾矿是无浸出毒性的固体废物，不属于危险废物，为第Ⅰ类一般工业固体废物。

表3.6.2-5	尾矿中化学成份分析表

| 项目 | 基本成份（%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | TFe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO |
| 数值 | 54.6 | 18.96 | 0.4 | 0.12 | 4.65 | 7.37 |
| 项目 | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 数值 | 8.74 | 3.01 | 0.26 | 0.65 | 0.3 | 3.94 |

表3.6.2-6  现有尾矿浸出毒性鉴别监测分析结   单位：mg/L (pH 值除外）

| 项目 | 浸出含量（mg/L） | 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007） |
| --- | --- | --- |
| 铜（以总铜计） | 0.003 | 100 |
| 锌（以总锌计） | 0.33 | 100 |
| 镉（以总镉计） | 0.0010 | 1 |
| 铅（以总铅计） | ＜0.005 | 5 |
| 总铬 | ＜0.0047 | 15 |
| 六价铬 | ＜0.004 | 5 |
| 汞（以总汞计） | 0.00002 | 0.1 |
| 总银 | ＜0.013 | 5 |
| 砷（以总砷计） | 0.0001 | 5 |
| 氰化物（以CN-计） | ＜0.001 | 5 |
| PH | 6.64 | 无量纲 |

项目技改工程后不设尾矿库，企业已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿委托处置协议。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。原有尾矿库库容仅能满足现有工程尾矿1年排放需求，本次技改项目竣工后，原有尾矿库不再排放尾矿，闭库后进行生态恢复。

（5）废药剂包装物

本项目使用浮选药剂，产生一部分沾染药剂的包装物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），药剂包装物属于HW49非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物，项目产生的废药剂包装物的量约0.1t/a，暂存于危废间，委托有资质单位处置。

（6）废机油、废油桶

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a、废油桶约0.5t/a。

针对以上危险废物，建设单位在厂区中部已建设一座砖混结构危废暂存间，用于暂存废机油、废油桶，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。根据现场勘查，危废暂存间地面硬化防渗处理，但未按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求建设，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列改建措施：

1）建危险废物贮存专用库房。

根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则：

A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）各种危废必须装入符合标准的容器内；

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标签；

4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

企业将生产过程中产生的废机油、机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。

危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。

综上所述，项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；尾矿经浓缩压滤后全部外售建材企业；废机油、废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

各类固废的产生量及处置情况见表3.6.2-7。

表3.6.2-7 固废产生、处置情况一览表

| 废物名称 | 产生量（t/a) | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 职工生活垃圾 | 0 | 厂区内设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |
| 废石 | 60000 | 厂区集中堆放，定期外售给建材公司综合利用 |
| 除尘灰 | 550.5 | 回用于生产 |
| 尾矿 | 141976 | 产生的尾矿外运广灵金隅水泥公司处置。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存 |
| 废药剂包装物 | 0.1 | 暂存于危废间，由有资质单位运走处置 |
| 废机油 | 0.3 | 暂存于危废间，由有资质单位运走处置 |
| 废油桶 | 0.5 | 暂存于危废间，由有资质单位运走处置 |

## 3.7项目技改扩前后污染物情况分析

表3.7-1 工程废气、废水排放“三本帐”分析表（t/a）

| 序号 | 污染物 | 粉尘 | 废水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 |  |
| 1 | 现有工程排放量 | 0 | 13.3 | 0 |
| 2 | 技改扩建工程排放量 | 3.47 | 2.99 | 0 |
| 3 | “以新带老”削减量 | 0 | 11.92 | 0 |
| 4 | 本项目最终排放量 | 3.47 | 2.99 | 0 |
| 5 | 技改扩前后变化量 | +3.47 | -10.31 | 0 |

表3.7-2 工程固废产生、排放“三本帐”分析表（t/a）

| 序号 | 污染物 | 固废产生量 | 固废排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活垃圾 | 除尘灰 | 废石 | 尾矿 | 废机油 | 废药剂包装物 | 废油桶 | 生活垃圾 | 除尘灰 | 废石 | 尾矿 | 废机油 | 废药剂包装物 | 废油桶 |
| 1 | 现有工程排放量 | 2.1 | 0 | 3万 | 7万 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 技改扩建工程排放量 排放 量 | 0 | 550.5 | 3万 | 71976 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “以新带老” 削减量 | 0 | 0 | 3万 | 7万 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 本项目最终排放量 | 2.1 | 550.5 | 6万 | 141976 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 技改前后变化量 | 0 | +550.5 | +3万 | +71976 | +0.15 | +0.1 | +0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表3.7-1、表3.7-2可知，本项目建成后生产规模扩大，由于原有生产线破碎、筛分及一次球磨入口处未设置布袋除尘器、堆场物料露天堆放，产尘量较大，本项目通过有组织产尘点安装除尘器以及增加面源污染防治措施后，废气排放量大大减少，根据现有工程废气污染物排放量为13.3t/a，自身削减量为11.92t/a。

本项目废气污染物可做到“增产不增污”；本项目建设前后，全厂无废水外排；由于规模的增加，本项目尾矿产生量由原来的7万t/a增加至141976t/a，全部外运至广灵金隅水泥有限公司处置。

## 3.8总量控制

（1）废气污染物总量控制指标

本项目运营期大气污染源主要为：原矿、精矿、尾矿堆放及装卸粉尘，原矿上料及破碎、一级球磨入料产生的粉尘及道路运输扬尘。根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学需氧量和氨氮。因此本项目总量控制指标为：工业粉尘3.47t/a。

（2）废水污染物总量控制指标

本项目生产废水全部循环利用不外排。生活污水经沉淀后用于厂区抑尘。因此，全厂废水全部不外排，无需申请总量。

# 4 环境现状调查与评价

（略）。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1建设期环境影响分析

### 5.1.1环境空气影响分析

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要源自两方面：一是土地清理平整、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、坝基建设、车辆运输产生的地表扬尘，以及裸露的施工场地，在有风的情况下产生的扬尘；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。本项目不设施工营地，施工人员为当地村民。

（1）扬尘

在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围环境空气质量，对施工场地周围村民的居住环境带来一定影响，且随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，由于选矿厂周边村庄距离较远，所以项目施工产生的扬尘经过植被、山体阻隔、自然沉降后对周围环境及居民点影响不大。

施工时运输车辆行驶会引起较为严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。环评要求建设单位在施工时车辆限速行驶，且注意保持路面的清洁；采取洒水降尘、物料堆存加盖毡布及运输车辆加盖篷布等措施，使扬尘对周围环境的影响有所减轻。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工的完成对环境空气的影响也随之消失。

（2）运输车辆、施工机械产生的尾气

施工期运输车辆及施工机械运行产生的燃油废气及汽车尾气的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO及碳氢化合物等，类比其它工程，NO2排放浓度可达0.150mg/m3，其影响范围在200m以内的范围，项目区扩散条件良好，燃油废气和汽车废气通过自然稀释扩散，对周围环境影响很小。

为减少施工扬尘对环境的污染影响，要求施工单位做到文明施工，加强场地内管理并适时喷洒水降尘，土方集中堆放，缩小粉尘影响范围。周密安排进入工地车辆，减少扬尘对周围环境的影响；施工时车辆限速行驶并保持路面的清洁；采取洒水降尘、物料堆存加盖毡布及运输车辆加盖篷布等措施，施工期扬尘与汽车尾气污染的时间与程度都非常的小。

综合分析，建设方采取定时给施工场地和道路洒水及加强管理等措施后，项目施工期对当地环境空气质量的影响是局部的、暂时的，总体影响比较小，不会对当地的空气环境质量造成较大影响。

### 5.1.2水环境影响分析

项目施工期的地下水污染源包括施工人员生活排水和施工生产排水。

生活污水：根据同类项目施工人数调查，按施工高峰期100人，每人生活污水产生量100L/d计，生活污水总发生量为10t/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮和SS。

施工生产废水：主要来自施工工程的冲洗水、施工机械的冲洗水等，数量变化较大，主要污染物为SS、油类。

在施工场地设置简易隔油池、厕所及化粪池（隔油池、厕所及化粪池根据相关规范的要求做好防渗措施），对施工队伍居住地的食堂、浴室及厕所粪便污水、施工机械维修过程中产生的油污水经必要的初级处理例如化粪池、沉淀池处理后委托当地环卫部门及时清运。

总之，项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水影响很小。

### 5.1.3噪声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1.3-1。

表5.1.3-1 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 78 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

距主要施工机械不同距离的噪声值见表5.1.3-2。

表5.1.3-2 距声源不同距离处的噪声值	（dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

由表5.1.3-2可知，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目200m范围内无村庄和敏感点，距离最近的小屯村约1100m，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

### 5.1.4固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要包括建筑材料、弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。

施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

（1）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙、弃土等建筑垃圾，送市政建筑垃圾填埋场。

（2）各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

### 5.1.5生态影响分析

本项目选矿厂的建设在原有场地内，生态影响很小。

①建设期对景观的影响

本工程所在为较单一的农村环境。工程建设中施工机械、施工人员进驻，临时建筑物的搭建，车辆流动以及土方开挖等，将在一定程度上改变局部地区的原有景观，施工造成的尘土飞扬等会形成不利影响。但长期考虑，这种影响属短期影响，随着施工的结束，其影响会逐渐消失，并被绿化后的景观所取代。

②建设期对植被的影响

建设期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地及机械碾压、施工人员践踏等。建设临时占地将干扰和破坏植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低了区域植被覆盖度和生物多样性指数。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并在施工期结束后尽可能地恢复植被。

③建设期对野生动物的影响

本项目评价区野生动物种类较少，多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。只要加强对施工人员的管理，不会造成大的负面影响。

④建设期水土流失影响

评价区属于以黄土残塬、长梁为主，千沟万壑。地表植被以矮草、灌木为主，覆盖率较低，水土流失较严重。建设施工过程会对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，如此时恰逢暴雨期，则将使局部区域水土流失量加大。

为减轻施工对周围生态环境的影响，环评要求采取防治措施如下：

（1）精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

（2）在管线走向方案设计和施工中，避开基本农田，尽可能避开林地等地段，临时占地要按“破坏多少，恢复多少”要求进行施工。

（3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。

（4）施工时开挖的土方、废石，尽量就地回填，多余的土方运往原平市建设弃土点，不得随意抛弃。

（5）施工后进行地貌、植被恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，防止或减轻水土流失。

（6）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。

在采取以上防治措施后，本项目对周围生态环境的影响很小，绿化面积可恢复100%，施工产生的弃土可用于管道开挖的回填，不会对环境造成影响。

### 5.1.6小结

综上所述，本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，但其影响是暂时的，随着项目施工期的结束，影响消失。为保护项目所在地环境在项目施工期不受严重影响，施工单位应加强管理、文明施工，严格落实各种污染防治措施，将施工期对环境的影响降到较低的程度，做到经济发展与保护环境相协调。

## 5.2运行期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

#### 5.2.1.1回顾性影响评价

1、大气污染源调查

- 工业污染源调查

评价区范围内无其它工业污染源。

- 生活污染源调查

根据现场调查，评价范围内生活污染源主要为村庄居民分散式取暖燃煤炉、天然气炉。

2、回顾性评价

本项目现有工程始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。本项目收集了繁峙县2020年环境空气例行监测数据。2020年繁峙县除PM10年平均质量浓度超标外，SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度以及CO、O3百分位日平均质量浓度均达标。繁峙县属于环境空气不达标区。

2021年3月31日~4月7日、2021年7月13日～2021年7月20日建设单位委托山西魏立环境检测有限公司对区域TSP、非甲烷总烃、臭气浓度进行了监测。环境空气质量现状设繁峙县晋财磁选厂附近和下风向石塘沟2个监测点位。

根据监测结果：评价区TSP的日均浓度范围在0.076～0.146mg/Nm3之间，未出现超标现象，最大浓度占标率为48.6%。非甲烷总烃的日均浓度范围在1.07-1.91mg/Nm3之间，未出现超标现象，最大浓度占标率为95.5%。臭气浓度未检出。说明现有工程运营未对周边环境空气造成较大污染。

#### 5.2.1.2区域气候气象特征

繁峙属温带大陆性气候，一年四季分明。但平川、丘陵区冬长夏短，多数山区则冬长无夏，春秋相连。各季的气候特点是：冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季凉爽宜人。

据繁峙县气象站1991-2010年地面气候资料统计资料可知：本区年平均风速为1.9m/s，年平均气温为8.0℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.7℃；年相对湿度为54%；年均降水量为402.4mm，最大日降水量为80.0mm，历年平均蒸发量为1738.4mm，为年降水量的4.3倍；年平均日照时数为2794.6h，日照百分率63%。

受地形影响，全年主导风向为ENE，频率为12%，静风频率为26%。

繁峙县多年平均风向玫瑰图见图5.2.1-1，基本气象要素见表5.2.1-1。

图5.2.1-1 多年平均风向玫瑰图

表5.2.1-1  繁峙县1991-2010年基本气象统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温(℃) | -8.7 | -5.0 | 1.7 | 10.2 | 16.8 | 20.9 | 22.5 | 20.6 | 15.2 | 8.7 | 0 | -6.4 | 8.0 |
| 极端最高气温(℃) | 9.7 | 17.4 | 23.0 | 35.7 | 36.7 | 36.4 | 38.2 | 35.5 | 34.6 | 28.5 | 19.8 | 14.0 | 38.2 |
| 极端最低气温(℃) | -25.7 | -25.6 | -16.5 | -8.1 | -2.2 | 4.9 | 8.0 | 5.7 | -2.3 | -9.5 | -24.9 | -25.1 | -25.7 |
| 相对湿度(%) | 44 | 41 | 44 | 41 | 47 | 56 | 70 | 75 | 69 | 59 | 55 | 50 | 54 |
| 降雨量(mm) | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 16.2 | 35.1 | 58.8 | 103.4 | 97.4 | 46.4 | 20.7 | 7.7 | 1.5 | 402.4 |
| 最大日降水量(mm) | 4.5 | 6.4 | 13.1 | 23.4 | 33.7 | 41.1 | 80.0 | 66.6 | 69.7 | 23.7 | 13.4 | 4.3 | 80.0 |
| 蒸发量(mm) | 40.3 | 60.5 | 120.3 | 223.9 | 286.8 | 269.9 | 211.9 | 169.8 | 141.4 | 115.2 | 60.9 | 37.6 | 1738.4 |
| 平均风速 (m/s) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| 最多风向 | ENE，C | ENE，C | ENE，C | ENE，C | ENE，C | E，C | E，C | E，C | E，C | ENE，C | ENE，C | ENE，C | ENE，C |
| 频率% | 13，30 | 15，23 | 16，18 | 12，18 | 11，22 | 11，24 | 12，30 | 14，32 | 12，32 | 12，29 | 12，27 | 13，29 | 12，26 |
| 日照时数(h) | 207.6 | 200.3 | 224.0 | 256.5 | 279.5 | 272.6 | 254.8 | 244.2 | 238.8 | 227.7 | 196.1 | 192.7 | 2794.6 |
| 日照百分率 (%) | 69 | 66 | 61 | 65 | 63 | 61 | 57 | 58 | 64 | 66 | 65 | 66 | 63 |

本项目所处地区长期地面气象资料中多年月平均温度月变化情况曲线图见图5.2.1-2，多年月平均风速月变化曲线图见图5.2.1-3。

#### 5.2.1.3大气环境影响预测与评价

1、大气预散模式及参数的选择

（1）大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

2、大气环境影响预测

（1）预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物非甲烷总烃、TSP、PM10在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

（2）估算模式参数

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的AERSCREEN估算模式分别计算本项目各污染源排放的各污染物的下风向轴线浓度，并根据下风向最大浓度计算相应的浓度占标率Pmax，以此确定评价等级，估算模式参数见表5.2.1-2。

表5.2.1-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 38.2 |
| 最低环境温度/℃ | -25.7 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

（3）污染源参数

本项目污染源参数见表5.2.1-3。

表5.2.1-3 点源污染源排放参数

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 流速 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
|  | ° | ° | m | m | m | m/s | K | h | / | kg/h |
| 1#破碎DA001 | 113.8083° | 39.2601° | 1245 | 15 | 0.5 | 12.15 | 293 | 5400 | 正常 | 0.08 |
| 1#球磨DA002 | 113.8089° | 39.2602° | 1244 | 15 | 0.7 | 12.55 | 293 | 7200 | 正常 | 0.16 |
| 2#破碎DA003 | 113.8089° | 39.2594° | 1245 | 15 | 0.6 | 13.71 | 293 | 5400 | 正常 | 0.13 |
| 2#球磨DA004 | 113.8088° | 39.2597° | 1245 | 15 | 0.7 | 12.55 | 293 | 7200 | 正常 | 0.16 |

表 5.2.1-4	面源污染源排放参数

| 面源编号 | 面源起点坐标° | 面源海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度m | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿厂地 | 113.8077 | 39.2594 | 1246 | 200 | 220 | 15 | 10 | 7200 | 正常 | TSP:0.637 |
| 浮选车间 | 113.8093 | 39.2597 | 1245 | 54 | 13 | 0 | 9 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃:0.036 |

（4）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2.1-5  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#破碎DA001 | PM10 | 450 | 3.215 | 0.71 | / |
| 2#破碎DA003 | PM10 | 450 | 4.332 | 0.96 | / |
| 1#球磨DA002 | PM10 | 450 | 5.169 | 1.15 | / |
| 2#球磨DA004 | PM10 | 450 | 5.169 | 1.15 | / |
| 选矿厂地 | TSP | 900 | 50.66 | 5.63 | / |
| 浮选车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 15.50 | 0.78 | / |

综上分析，本项目Pmax最大值出现为选矿厂地排放的TSP，Pmax值为5.63%，Cmax为50.66ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目主要污染源估算模型计算结果见表5.2.1-6。

表5.2.1-6（a）   厂区有组织估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 1#破碎排气筒DA001 | 2#破碎排气筒DA002 | 1#球磨排气筒DA003 | 2#球磨排气筒DA004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM10 | PM10 | PM10 |
|  | Ci(ug/m3) | Pi(%) | Ci(ug/m3) | Pi(%) | Ci(ug/m3) | Pi(%) | Ci(ug/m3) | Pi(%) |
| 10 | 1.13E-013 | 0 | 1.66E-10 | 0 | 7.01E-10 | 0 | 7.01E-10 | 0 |
| 100 | 2.181 | 0.48 | 2.607 | 0.58 | 3.052 | 0.68 | 3.052 | 0.68 |
| 200 | 2.638 | 0.59 | 3.226 | 0.72 | 3.732 | 0.83 | 3.732 | 0.83 |
| 300 | 2.805 | 0.62 | 3.422 | 0.76 | 3.959 | 0.88 | 3.959 | 0.88 |
| 400 | 2.71 | 0.6 | 3.278 | 0.73 | 3.764 | 0.84 | 3.764 | 0.84 |
| 500 | 2.736 | 0.61 | 3.258 | 0.72 | 3.759 | 0.84 | 3.759 | 0.84 |
| 600 | 3.113 | 0.69 | 3.949 | 0.88 | 4.625 | 1.03 | 4.625 | 1.03 |
| 700 | 3.215 | 0.71 | 4.266 | 0.95 | 5.052 | 1.12 | 5.052 | 1.12 |
| 703 | 3.215 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 783 | -- | -- | 4.332 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
| 800 | 3.156 | 0.7 | 4.33 | 0.96 | 5.169 | 1.15 | 5.169 | 1.15 |
| 802 | -- | -- | -- | -- | 5.169 | 1.15 | 5.169 | 1.15 |
| 900 | 3.013 | 0.67 | 4.24 | 0.94 | 5.094 | 1.13 | 5.094 | 1.13 |
| 1000 | 2.834 | 0.63 | 4.067 | 0.9 | 4.91 | 1.09 | 4.91 | 1.09 |
| 1100 | 2.837 | 0.63 | 3.836 | 0.85 | 4.647 | 1.03 | 4.647 | 1.03 |
| 1200 | 2.828 | 0.63 | 3.797 | 0.84 | 4.509 | 1 | 4.509 | 1 |
| 1300 | 2.788 | 0.62 | 3.805 | 0.85 | 4.538 | 1.01 | 4.538 | 1.01 |
| 1400 | 2.727 | 0.61 | 3.775 | 0.84 | 4.517 | 1 | 4.517 | 1 |
| 1500 | 2.652 | 0.59 | 3.717 | 0.83 | 4.461 | 0.99 | 4.461 | 0.99 |
| 1600 | 2.57 | 0.57 | 3.64 | 0.81 | 4.38 | 0.97 | 4.38 | 0.97 |
| 1700 | 2.483 | 0.55 | 3.55 | 0.79 | 4.282 | 0.95 | 4.282 | 0.95 |
| 1800 | 2.394 | 0.53 | 3.452 | 0.77 | 4.173 | 0.93 | 4.173 | 0.93 |
| 1900 | 2.306 | 0.51 | 3.35 | 0.74 | 4.057 | 0.9 | 4.057 | 0.9 |
| 2000 | 2.219 | 0.49 | 3.245 | 0.72 | 3.937 | 0.87 | 3.937 | 0.87 |
| 2100 | 2.134 | 0.47 | 3.136 | 0.7 | 3.81 | 0.85 | 3.81 | 0.85 |
| 2200 | 2.052 | 0.46 | 3.031 | 0.67 | 3.686 | 0.82 | 3.686 | 0.82 |
| 2300 | 1.975 | 0.44 | 2.929 | 0.65 | 3.566 | 0.79 | 3.566 | 0.79 |
| 2400 | 1.901 | 0.42 | 2.831 | 0.63 | 3.45 | 0.77 | 3.45 | 0.77 |
| 2500 | 1.831 | 0.41 | 2.737 | 0.61 | 3.338 | 0.74 | 3.338 | 0.74 |
| 下风向最大浓度 | 3.215 | 0.71 | 4.332 | 0.96 | 5.169 | 1.15 | 5.169 | 1.15 |
| 最大浓度出现距离 | 802 |
| 标准值 | 450ug/m3 |

表5.2.1-6（b）   无组织估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 选矿厂地 | 浮选车间 |
| --- | --- | --- |
|  | TSP | 非甲烷总烃 |
|  | Ci(ug/m3) | Pi(%) | Ci(ug/m3) | Pi(%) |
| 10 | 17.45 | 1.94 | 2.594 | 0.13 |
| 93 | -- | -- | 15.5 | 0.78 |
| 100 | 29.62 | 3.29 | 15.36 | 0.77 |
| 100 | 29.62 | 3.29 | 15.36 | 0.77 |
| 200 | 42.72 | 4.75 | 14.59 | 0.73 |
| 300 | 48.08 | 5.34 | 13.19 | 0.66 |
| 400 | 49.95 | 5.55 | 13.19 | 0.66 |
| 500 | 49.19 | 5.47 | 11.62 | 0.58 |
| 599 | 50.66 | 5.63 | 9.894 | 0.49 |
| 600 | 50.66 | 5.63 | 8.383 | 0.42 |
| 700 | 49.77 | 5.53 | 7.182 | 0.36 |
| 800 | 47.88 | 5.32 | 6.22 | 0.31 |
| 900 | 45.67 | 5.07 | 5.438 | 0.27 |
| 1000 | 43.39 | 4.82 | 4.807 | 0.24 |
| 1100 | 41.19 | 4.58 | 4.285 | 0.21 |
| 1200 | 39.11 | 4.35 | 3.849 | 0.19 |
| 1300 | 37.14 | 4.13 | 3.481 | 0.17 |
| 1400 | 35.28 | 3.92 | 3.166 | 0.16 |
| 1500 | 33.53 | 3.73 | 2.895 | 0.13 |
| 1600 | 31.88 | 3.54 | 2.66 | 0.78 |
| 1700 | 30.34 | 3.37 | 2.455 | 0.77 |
| 1800 | 28.9 | 3.21 | 2.274 | 0.77 |
| 1900 | 27.54 | 3.06 | 2.115 | 0.73 |
| 2000 | 26.29 | 2.92 | 1.979 | 0.66 |
| 2100 | 25.16 | 2.8 | 1.857 | 0.66 |
| 2200 | 24.12 | 2.68 | 1.748 | 0.58 |
| 2300 | 23.14 | 2.57 | 1.649 | 0.49 |
| 2400 | 22.22 | 2.47 | 1.559 | 0.42 |
| 2500 | 21.35 | 2.37 | 2.594 | 0.36 |
| 下风向最大浓度 | 50.66 | 5.36 | 15.5 | 0.78 |
| 最大浓度出现距离 | 599 | 93 |
| 标准值 | 900ug/m3 | 2000ug/m3 |

由上表可知，本项目各污染源排放的大气污染物下风向最大质量浓度远小于其环境质量标准，贡献值很小。因此，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小。

（5）污染物排放量核算结果

大气污染物有组织排放量核算表见表5.2.1-7。

表5.2.1-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#破碎DA001 | PM10 | 10 | 0.08 | 0.432 |
| 2 | 1#球磨DA002 | PM10 | 10 | 0.162 | 1.166 |
| 3 | 2#破碎DA003 | PM10 | 10 | 0.13 | 0.702 |
| 4 | 2#球磨DA004 | PM10 | 10 | 0.162 | 1.166 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 3.466 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 3.466 |

大气污染物无组织排放量核算表见表5.2.1-8。

表5.2.1-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 破碎、球磨机入口无组织 | PM10 | 全封闭车间内，厂区配套雾炮机，生产时按照洒水制度定时洒水 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012） | 1.0 | 2.76 |
| 2 | 道路运输 | TSP | 厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台 |  | 1.0 | 1.22 |
| 3 | 输送转运 | TSP | 建设全封闭原料库，输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料端加胶皮挡帘减轻粉尘污染 |  | 1.0 | 0.23 |
| 4 | 浮选车间 | 非甲烷总烃 | 采用全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》 | 2.0 | 0.26 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 4.21 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.26 |

大气污染物年排放量核算表见表5.2.1-9。

表5.2.1-9  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（无组织） | 4.21 |
| 2 | 非甲烷总烃（无组织） | 0.26 |
| 3 | 颗粒物（有组织） | 3.47 |
| 4 | 颗粒物（年排放总量） | 7.68 |
| 5 | 非甲烷总烃（年排放总量） | 0.26 |

（6）非正常工况废气环境影响分析

非正常排放指非正常工况下的排放，一般指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

1）项目生产前先将环保设备启动，生产设备停止运行后才关闭环保设备，检修时不生产，因此开停车和设备检修过程不存在废气非正常排放。

2）项目可能发生的非正常排放情况主要是环保设备失效，废气污染物未经处理，直接外排。即使环保设备发生故障等情况，可以随时停止生产进行检修，不会产生污染物的持续非正常排放。发生非正常工况响应时间（从故障/检修开始到停止生产）约为1h，本项目非正常工况污染物核算见下表。

表5.2.1-10  污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 排放原因 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#破碎DA001 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1800 | 14.4 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |
| 1#球磨DA002 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1500 | 24.3 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |
| 2#破碎DA003 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1800 | 23.4 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |
| 2#球磨DA004 | 环保设备发生故障 | 颗粒物 | 1500 | 24.3 | 1 | 1 | 立即停止生产，进行检修 |

（7）本项目运营期对京原线的影响

京原铁路简称京原线，是中国境内一条连接北京市和山西省原平市的国铁Ⅰ级客货共线单线铁路，线路呈东西走向，全长419千米，设计速度100千米/小时，最高运营速度80千米/小时。本项目位于京原线西北侧，其中选矿厂距离京原线最近距离为620米，本项目原铁矿石、精铁粉、废石、尾矿运输均采用卡车运输，不采用京原线运输。本项目运营期对京原线的影响主要为本项目产生的废气影响，根据AERSCREEN估算模式可知，本项目各污染源排放的颗粒物的下风向最大质量浓度远小于其环境质量标准。因此，本项目排放的废气对京原线影响较小。

3、大气环境影响评价结论

本项目所在区域为不达标区，根据预测结果，本项目排放的颗粒物对评价区贡献值较小，环境影响可以接受。

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2.1-11。

表5.2.1-11  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km | 边长=50km□ |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录 | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 | 主管部门发布的数据 | 现状补充监测 |
|  | 现状评价 | 达标区 | 不达标区 |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子 （PM10、TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （3）h | C非正常占标率≤100% | C非正常占标率大于100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测 无组织废气监测 | 无监测 |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接收 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（7.68）t/a | VOCs（0.26）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

### 5.2.2地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1 回顾性影响评价

本项目始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；生产用水循环使用，不外排；初期雨水经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

本项目不直接和地表水环境产生水力联系，生产过程中没有出现过废水外排事件。本次评价引用2018年、2019年、2020年滹沱河乔儿沟地表水考核断面水质达标情况，该断面水质满足III类，项目运行未对地表水产生较大影响。

#### 5.2.2.2 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型建设项目。

本项目生产废水主要为选矿废水全部收集，循环使用；锌、铜浮选废水单独循环使用。生活污水主要为员工日常生活盥洗废水，沉淀后用于厂区洒水抑尘。废水不进入地表水环境，为间接排放，因此地表水环境评价等级为三级B。

1、生活污水

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起沉淀后回用于厂区场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏用于农肥。

2、生产废水

本项目生产废水主要来自选矿废水（尾矿废水、精矿废水）、地面冲洗废水。根据表3.6.2-3，选矿废水处理后的水质满足循环选矿生产的要求。

①项目技改扩建一条选矿生产线，选矿工艺为“浮选+磁选”，采用“无氰浮选”。

铜、锌矿浮选废水单独循环使用。浮选工序添加了2#油、黄药等浮选药剂，由于铜锌精矿浓缩废水中硫酸锌、硫酸铜等药剂含量较高，单独循环使用即可降低药剂成本，也可以降低浮选药剂对后续生产水水质的影响，铜精矿废水及锌精矿废水这两股废水单独循环处理，铜精矿滤水、锌精矿滤水沉淀后废水直接引入浮选工序循环使用。浮选车间设1座跑冒滴漏水池，水池联通车间排水沟，车间冲洗水、跑冒滴漏废水收集后直接引入浮选工序循环使用。

②尾矿浆、铁精矿滤水汇入尾矿沉淀池，尾矿浆浓缩溢流的废水（含精矿废水）经管道抽入干排车间，经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤，上清液最终由回水泵将清水提升至循环水池。尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不再建设事故池。

磁选废水、尾矿废水等生产废水为含金属废水，主要重金属污染物为Pb、Cd、Sb、As等，污水处理工序为“加药絮凝沉淀+浓缩压滤”。选矿废水经处理后出口水质满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表2中水污染排放的要求，循环使用，不外排。

技改项目建成后通过完善全厂清污分流、雨污分流系统，各类污水处理设施做防渗处理，生产废水能够引入废水回用处理系统，全部循环使用，无排放。

3、洗车废水

项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，车辆冲洗平台下方设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排。

4、初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为厂区的全部汇水面积，初期雨水沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。经计算，前15分钟的初期雨水量为232.7m3，工业场地应设置初期雨水收集沉淀池容积245m3（7m×7m×5m），能容纳初期雨水，收集的初期雨水回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

5、事故水

当生产废水处理系统出现故障，废水事故排放会污染滹沱河水质。当生产废水处理系统出现故障，应立即停止生产，减少生产废水的输送，将选矿废水抽至备用高效浓缩机内，待事故处理完毕后返回生产线循环使用。

#### 5.2.2.3 依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水沉淀后一起回用于场地洒水抑尘，不外排；生产用水循环使用，不外排；洗车废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

本项目不直接和地表水环境产生水力联系，基本对地表水环境影响无影响。

#### 5.2.2.4结论

表5.2.2-1 地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物 ；pH值；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40% 以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  | 例行监测 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（ ） |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km |
|  | 评价因子 | （ / ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ |
|  |  | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/ ） | （ /） | （/ ） | （ /） | （ /） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s； 生态水位：一般水期（）m3；鱼类繁殖期（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （ / ） | （ / ） |
|  |  | 监测因子 | （ /） | （ / ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1 回顾性影响评价

1、地下水污染源调查

（1）工业污染源调查

评价区范围内无其它工业污染源。

（2）农业污染源调查

评价区范围内农业污染源为农田施肥使用的农药。

（3）生活污染源调查

根据现场调查，评价范围内生活污染源主要为村庄居民排放的生活污水，评价范围内村庄均无污水处理设施，各村单户生活污水排放量相对较小，均自然蒸发、下渗。

2、回顾性评价

繁峙县晋财磁选厂始建于2009年，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。评价期间对项目区域地下水井进行了现状监测，根据监测结果，项目区域内下游监测井各监测项目监测结果均符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。监测数据说明，本项目对周边地下水水质基本没有影响。

#### 5.2.3.2区域地质与水文地质条件

1、区域地质条件

（1）地层

区内出露地层由老到新有：中太古界阜平群、龙泉关群，上太古界五台群，下元古界滹沱群，上元古界震旦系长城群、蓟县群，古生界寒武系、奥陶系，新生界第三系和第四系。

（2）构造

本区位于恒山～五台山断裂隆起及滹沱河断裂凹陷带，地质构造相当复杂。从地质力学方面考虑，本区存在下列三个体系，由主到次分述如下：

①北东向构造带它是本区最主要的构造，其展布范围很广，包括五台山、滹沱河河谷及恒山的一部分地区。该构造带处于山西省东北部多字型构造体系的南半部。它反映在地貌上：五台山、恒山山脉及滹沱河河谷，均呈N65～70°E的方向展布，隆起和凹陷呈雁行式排列，构成明显的多字型。

北东向构造形迹，在五台群和滹沱群中普遍发育，主要包括一系列呈北东向展布的褶皱构造及与其平行的逆断层和逆掩断层，另外还伴生有许多与其近于垂直的张性断层。如南梁～上双井复向斜、狮子坪～庄旺滩倒转向斜、殷家会～宽滩倒转背斜及鳌子头～四岔断层等。

②北北东向构造带

主要分布在五台县西天河～繁峙县神堂堡一带，宽约15km，呈N30～40°E方向延展，仅局部呈N25～30°E方向。县境内仅在东南角有分布，主要表现为一系列NNE向展布的近于平行的褶皱及断裂。

③茶铺“S”型旋卷构造

“S”型旋卷构造位于中台～西台～大明烟～铺上一带，规模比较小，长约 20km，宽约5～6km，是北东向构造带中的一个局部旋卷构造。

另外，测区内除前述主要构造体系的构造形迹外，还有一些不知归属的构造形迹。

图 5.2.3-1	繁峙县构造纲要图

北东向构造带：1.正断层、逆断层、性质不明断层，2.活动性断层，3.倒转背斜，4.倒转向斜，5.背斜、向斜；北北东向构造带：6.正断层，7.背斜；旋卷构造：8.倒转背斜；9.地质界线及代号；10.基岩埋深等值线

（3）区域岩浆岩

区域岩浆岩较发育，从超基性到超酸性，以至偏碱性，从侵入到喷出皆有分布。按活动期进一步划分为：五台、滹沱、燕山和喜山四期。从岩性上又可分为：变超基性岩、混合花岗岩、伟晶岩、变闪长岩、黑云母花岗岩、花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩等。

区域地层简表见表5.2.3-1，区域地质图见图5.2.3-2。

表5.2.3-1 区域地层简表

| 界 | 系 | 统(群) | 地层 代号 | 厚度(m) | 分布范围及岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第 四 系 | 全新统 | Q4 | 0~20 | 分布范围较广，主要分布于滹沱河河床、漫滩及其南岸的洪积倾斜平原上。岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等 |
|  |  | 上更新统 | Q3 | 0~35 | 区内分布很广，岩性及成因类型复杂。滹沱河北岸房沟一带山顶上分布坡～风积相粉土；基岩与河谷过渡区分布坡积相粉土，底部混杂碎石；滹沱河北岸各大冲沟出口的洪积扇上分布粉土夹砂砾石透镜体；滹沱河两岸的Ⅱ、Ⅲ级阶地区分布冲积相物质，二元结构明显，上部为粉土，下部为砾卵石、砂砾石等；滹沱河上游的大营～横涧一带，分布冲～湖积相物质。 |
|  |  | 中更新统 | Q2 | 10~80 | 风积相仅在滹沱河北岸的沟底出露，岩性为红黄色粉土～粉质粘土，夹多层钙质结核及古土壤层，底部夹砂砾石透镜体；冲洪积相区内无露头，但在平原区钻孔中有揭露，岩性主要为含砾粉质粘土、粉土及砂砾石等。 |
|  |  | 下更新统 | Q1 | 30~70 | 区内没有出露，仅在平原区钻孔中揭露，岩性为粘土、粉质粘土、 粗砂及砂砾石层等，厚度不等，最薄12.97m，最厚107.94m。 |
|  | 第三 系 | 新第三系 | N2 | 5~20 | 出露面积很小，仅在滹沱河北岸沟谷中有零星出露，平原区钻孔中也有揭露。为残积相，是一套红褐色粘土，风化面偶有铁锰质胶膜，中部有时夹有少量砾石层及钙质结核，底部夹有较多基岩残积碎块。 |
|  |  | 老第三系 | E | 90~800 | 分布于县境内滹沱河以北，岩层平坦，溢漫超覆于五台群片麻岩之上。岩性较为复杂。主要有灰黑色玄武岩，气孔非常发育，气孔中常有充填物；灰黄及灰紫色玄武岩，易形成球形风化体，气孔发育中等；暗绿色玄武岩，坚硬，垂直节理发育，极少有气孔。岩层中多间断风化面，风化面由红色、白色、黄色、褐色、黑色等粘土和粘土化岩石构成。 |
| 古 生 界 | 奥陶系 |  | O | 350~ 450 | 区内分布不全，只出露中统上、下马家沟组和下统冶里、亮甲山组地层。分布于滹沱河南岸的部分山区。岩性主要为白云岩、燧石条带(结核)白云岩、厚层灰岩、角砾状泥灰岩等。 |
|  | 寒武系 |  | ∈ | 352~ 464 | 分布于滹沱河南岸的部分山区，岩性主要为中厚层灰岩、竹叶状灰岩、生物碎屑灰岩、鲕状灰岩、白云质泥灰岩、紫红色页岩等。 |
| 上 元 古 界 | 震旦系 | 蓟县群 | Z2w | 132~232 | 仅在滹沱河南岸的正沟～横涧一带有出露，岩性主要为白云岩， 含燧石条带及结核硅质白云岩、石英岩状砂岩等。 |
|  |  | 长城群 | Z1g | 730 | 仅分布于县境东部，神堂堡以北地区。岩性主要为燧石结核及条带白云岩，巨厚层白云岩，含锰质白云岩夹页岩等。 |
| 下 元 古界 |  | 滹沱群 | H | 646 | 主要分布于五台山南麓，境内宽滩、中台顶、西台顶等地有出露，主要为豆村亚群的含砾石英岩夹长石石英岩、变质砾岩，顶部为薄层绢云千枚岩等浅变质岩。 |
| 上 太 古界 |  | 五台群 | Aw | ＞15000 | 主要分布在滹沱河两岸基岩山区的广大地区，地层岩性较复杂， 主要由一套经受低～中级变质作用和局部混合岩化作用的细碧角斑岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩、斜长片麻岩等组成。由于遭受 的区域变质作用和混合岩化作用程度差异很大，岩相变化剧烈。 |
| 中 太 古 界 |  | 龙泉关群 | AL | ＞5000 | 分布于测区东南部。由各种片麻岩、变粒岩、浅粒岩及少量片岩组成，以眼球状片麻岩最为发育。均遭受较轻微的混合岩化，局部地段混合岩化较强而形成混合岩体。 |
|  |  | 阜平群 | AF | 近万米 | 分布于测区东南部。由遭受了强烈区域变质及区域性混合岩化作用的各种浅粒岩、片麻岩、斜长角闪岩、透辉透闪岩及各种粗晶大理岩组成。 |

- 区域水文地质条件

根据含水介质的岩性及地下水动力特征，测区内地下水可划分为变质岩、岩浆岩类裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和松散岩类孔隙水，各类地下水的分布与水文地质特征分述如下。

（1）变质岩、岩浆岩类裂隙水

①变质岩裂隙水广泛分布于滹沱河两侧的山区，含水层岩性主要为中、上太古界及下元古界变质岩类。因遭受了多次构造作用和漫长的区域变质作用，风化裂隙和构造裂隙发育，主要形成风化裂隙水，局部赋存有构造裂隙水。地下水接受大气降水入渗补给，受地形控制总体由南北两侧山区向中部径流和运动，在地形有利部位以散泉形式排泄，转化为地表径流，地下水富水性受裂隙发育程度及植被条件的影响，北部山区植被较差，风化层较薄，单泉流量一般1～3L/s；南部山区植被发育，风化层厚度较大，地下水调节能力相对较强，单泉流量一般6～10L/s，且流量相对稳定。地下水水质较好，一般为H－C•M 或H－C•N型水，矿化度250～350mg/L。

②岩浆岩裂隙水分布于砂河～繁城一线以北的玄武岩台地区，含水层岩性为第三纪玄武岩，其上部受红粘土局部隔水层的控制，形成上层滞水，下部为潜水。地下水接受大气降水补给，沿成岩裂隙运动，在沟谷底部以泉的形式排泄，单泉流量一般0.1～1L/s。

（2）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

①震旦系白云岩裂隙岩溶水分布于弧山、老泉头、小柏峪和南峪口一带山区的边缘，含水层岩性为震旦系蓟县群及长城群厚层白云岩，燧石结核及条带白云岩和硅质白云岩。地下水主要接受大气降水入渗补给和地表水渗漏补给，沿层间溶隙、裂隙和构造裂隙运动，以泉的形式集中排泄，地下水富水性极不均匀，总体为由补给区到排泄区逐渐增强，老泉头泉是该类地下水最大的天然排泄点，泉流量12441.6m3/d。地下水水质良好，为H－C•M型水。

②寒武、奥陶系灰岩裂隙岩溶水分布于南峪口、小柏峪以南山区和韩家庄一带，含水岩组为寒武系中厚层灰岩、竹叶状、鲕状灰岩和奥陶系中、下统厚层灰岩和白云质灰岩，由于出露位置较高，含水层主要为寒武系中统鲕状灰岩，奥陶系灰岩多为透水而不含水层。地下水接受大气降水入渗补给，富水性相对较弱且不均匀，单井涌水量一般小于500m3/d。

（3）松散岩类孔隙水

①黄土丘陵区孔隙水主要分布于滹沱河以北的黄土丘陵地带，含水层主要为上、中更新统砂砾石夹层和钙质结核层，上第三系上新统红粘土为隔水层。地下水以大气降水入渗和地表水渗入补给为主，由盆地边缘向河谷区径流和排泄，因处于缓慢抬升状态，冲沟发育，地形切割强烈，水位埋深一般大于20m，富水性较弱，单井涌水量一般<500m3/d。地下水水质良好，为H－C•M型水。

②洪积倾斜平原区孔隙水广泛分布于滹沱河南北两侧的山前洪积扇(群)区，含水层为第四系砂砾石层，厚度20～100m，具有由洪积扇顶部向前缘含水层颗粒逐渐变细，单层厚度减小，层数增多的特点。地下水富水性差异较大，并严格受含水层发育程度的控制，在较大洪积扇的中部含水层颗粒粗，厚度大，富水性较强，单井涌水量可达2000m3/d 左右，而在洪积扇的前缘或扇间洼地，含水层颗粒细，厚度薄，富水性较弱，单井涌水量一般小于500m3/d。地下水补给来源有：①大气降水入渗补给；②地表水渗漏补给；③山区或丘陵区地下水侧向径流补给。其排泄途径主要是人工开采和向冲积平原区侧向排泄。地下水水质良好，一般为H－C•M型水，矿化度小于600mg/L。

③冲积平原区孔隙水主要分布于滹沱河河床、河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，含水层主要为第四系上更新统和全新统砂卵砾石层。地下水接受大气降水入渗补给，地表水渗漏补给和倾斜平原区侧向径流补给，由上游向下游径流和运动，排泄方式为人工开采、蒸发排泄和向下游径流。水位埋深几~十几米，富水性一般较强，单井涌水量一般1000～2000m3/d。受地表排污影响，地下水已受到不同程度的污染。

区域水文地质见图5.2.3-3。

5.2.3.3评价区地质与水文地质条件

1、评价区地形地貌

评价区内地势南高北低，区内西北部为滹沱河河谷阶地，南部为中山区。区内海拔1150-1360m之间，最低为西北部河谷阶地区，大部分地区为中山丘陵区，评价区内地貌类型以小起伏黄土覆盖中山和倾斜平原为主。

2、评价区地层及地质构造

评价区出露的地层全部为第四系地层。现从老到新简述如下：

（1）下更新统（Q1）

评价区内滹沱河南侧河谷中部分零星出露，主要由砂质黄土夹薄层砂砾石组成，厚度为50～120m。

（2）中更新统（Q2）

评价区内中南部广泛分布，厚度30～80m。上部为砂、卵砾石，常夹有2～3层古土壤层，下部为棕红色粘土、含棕黄色含砾砂质粘土，埋深20—40m。

（3）上更新统（Q3）

本统地层在评价区内分布最为普遍，成因类型有风积、洪积和冲积等。风积层主要分布在黄土丘陵区顶部与山间河谷两侧，岩性为粉土质亚砂土，垂直节理发育。洪积层主要分布在现代沟谷、河谷阶地上，以亚砂土、亚粘士、夹卵砾石层为主，含小砾石和夹砂砾石层透镜体，冲积层与洪积层交替沉积，岩性为亚砂土夹中细砂，总厚30～40m。

（4）全新统（Q4）

主要分布于评价区西北及北侧滹沱河及倾斜平原的沟谷中，岩性为中粗砂及粗细砂、砾石层，评价区内厚7～15m。

3、评价区含水层分布及特征

（1）含水层

根据《山西繁峙县农田供水水文地质勘察报告》、《繁峙县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》中2.4水文地质条件，评价区内水文地质为第四系松散岩类孔隙水含水区，根据具体分为水量中等区和水量贫乏区，水文地质特征具体如下：

Ⅰ松散岩类孔隙水水量贫乏含水区

该含水岩系在评价区中部和东南部广泛分布，含水层为下更新统中粗砂层含水岩组，含水层颗粒多以粗砂、中砂、细砂为主，在平面分布上越接近山前各项同性越好，含水层颗粒粗，越近河边含水层颗粒越细。垂向上粗颗粒带埋深在50-120m，为沉积层，岩性也渐变为砂质粘土、含砂粘土及粘土。根据评价区已有资料显示，该含水层渗透系数为2.25-6.17m/d。含水层厚度为370.44m，q=0.224L/s·m，赋水性较好。

Ⅱ松散岩类孔隙水水量中等含水区

评价区主要分布在滹沱河河谷区及阶地地区，含水层为中上更新统中细砂层，部分夹砾石和砂，含水层单层厚度比较大，层数少，分布稳定，含水层厚度为10～40m。地下水埋深5～15m，钻孔单井涌水量为1650m3/h，富水性中等，渗透系数8.89-17.25m/d。该组地下水水化学类型为HCO3-Ca.Na型水，溶解性总固体小于0.5g/L，主要受大气降水入渗补给及上游侧向径流补给，沿河谷方向向下游方向径流。

（2）隔水层组

根据评价区已有资料显示，项目区相对隔水层分为上部第四系松散层粘土夹粉质粘土相对隔水层，Q2-4的松散岩类浅层孔隙水含水层与Q1的深层含水层之间存在着粘土夹粉质粘土隔水层，隔水层埋深40-65m。硬度大且为致密层，完整性较好，不易风化，隔水性较好。

4、评价区地下水补给、径流、排泄条件

松散岩类孔隙水区地下水主要接受大气降水补给，同时接受上游地下水侧向径流补给和地表水入渗补给，地下水与地表水水力联系密切，排泄方式主要以下游侧向径流、人工开采及蒸发为主，地下水补给充分，径流强烈，排泄畅通，水交替积极，构成了一个比较完整的地下水系统，最终排泄于滹沱河河谷。

#### 5.2.3.4厂区水文地质与水文地质条件
1、厂区地形地貌

本工程厂址位于繁峙县横涧乡小屯村西南侧900m，厂区地面起伏不大，地面标高1228.15-1248.53m之间，地貌单元属于其他平原区。

2、厂区地层

根据本项目岩土工程勘察报告，经核证，包气带地表岩性为第四系上更新统冲积（Q4al）地层，勘察钻孔最大深度20.0m，根据成因、岩性和物理力学性质，自上而下分为4层，分述如下：

①粉土（Q4al）：褐黄色，松散-稍密，稍湿，无光泽反应，无摇振反应，干强度低，韧性低，含粉细砂。据探井样试验结果：天然含水率7.0-9.8％；天然密度1.60-1.80g/cm3；天然孔隙比0.637-0.831；液性指数<0；塑性指数7.4-8.2；压缩模量Es1-25.6-9.1MPa；压缩系数a1-20.18-0.32MPa-1；属中压缩性土。

②中粗砂（Q4al）：褐黄色，中密，湿-饱水，颗粒均匀，分选性中等，夹粉土薄层，局部相变为中粗砂。

③粉质粘土（Q4al）：褐黄色，可塑，有光泽，干强度中等，韧性中等，见铁锰质氧化物，局部相变为粉土或夹细砂薄层。据钻孔样试验结果：天然含水率12.5-29.2%；天然密度1.84-2.11g/cm3；天然孔隙比0.491-0.874；属中压缩性土。

④粉质粘土（Q4al）：褐灰色，褐黄色，可塑，有光泽，干强度中等，韧性中等，夹粉土薄层。据钻孔样试验结果：天然含水率12.0-27.5%；天然密度1.82-2.13g/cm3；天然孔隙比0.467-0.912；液性指数<0-0.48；塑性指数8.8-15.1；压缩模量Es1-25.4-10.1MPa；压缩系数a1-20.15-0.35MPa-1；属中压缩性土。本次勘察所有钻孔均未揭穿该层。

项目区钻孔图见图5.2.3-6，项目区地质剖面图见图5.2.3-7。

3、厂区含水层特征

项目厂区所在地下水类型为第四系松散岩类孔隙水水量贫乏含水区，项目区目标含水层为上更新统孔隙水含水岩组，根据岩土工程勘察数据，项目区含水层颗粒多以中粗砂为主，夹杂部分卵砾石，含水层粗颗粒带埋深在55m左右，为沉积层，岩性也渐变为砂质粘土、含砂粘土及粘土。该含水层渗透系数为5.73-5.92m/d。目标含水层地下水流向为由南向北偏西方向径流，厂区松散岩类孔隙水下覆粘土夹粉质粘土隔水层，隔水层埋深55m。硬度大且为致密层，完整性较好，不易风化，隔水性较好。

4、厂区地下水补给、径流与排泄

厂区孔隙水含水层主要补给源为大气降水的入渗补给，其次为河流的入渗补给。厂区地下水的径流方向与地形坡度基本一致，地下水由南向北偏西方向径流，含水层为第四系孔隙水含水层，主要排泄方式为蒸发排泄，其次为人工开采。

#### 5.2.3.5水文地质试验
为测得包气带垂直渗透系数，本次评价采用双环法渗水试验测试场地防渗性能。

1.试验目的及地层情况

本次评价于2021年4月15日进行了现场渗水试验，用于测定包气带岩土的垂向渗透系数试验。本次共进行了两组试验，位置选择在厂区西北侧和东南侧。渗水试验地层为第四系全新统地层，岩性为粉土夹粉细砂。

2.试验仪器

试验装置和工具包括渗水双环, 两套带有刻度的烧杯，还有钢卷尺、水桶、水瓢、铁钎、铁锤等。

3.试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响而采用双环法。双环分为两种类型。第一组外环直径40cm和内环直径20cm，高均为30cm；而第二组为外环直径40cm内环直径22cm,高均30cm。双环法是在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度（10cm）。这样即可认为,由内外环之间渗入的水主要消耗在内外环之间的环截面和侧向扩散上, 从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透方向上,为准垂向一维渗流。

4.技术要求

（1）保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

（2）试验过程中为保证内外环的水位始终等于10cm，在内外环上标记了刻度，并随时保持加水至刻度线，在预定的时刻累积记录该时段所加的水量。

（3）观测时间为试验开始后间隔3、5、10、15、30min，不同间隔观测2次，以后每隔30min观测一次。

（4）渗水速度稳定延续1-2小时。

5.参数计算方法和结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透速度的流量，渗透速度计算公式：

式中：V为渗透速度；

Q为渗流量；

F为内环过水面积；

根据达西定律，渗透系数K=V/I=Q/FI，即当渗水试验进行到渗入水量趋于稳定时，可按下式精确计算渗透系数(考虑了毛细压力的附加影响):

(渗透系数)K= QL/ F(H+Z+L)。

式中:

Q-----稳定的渗入水量(cm3/分钟);

L------在试验时间段内，水由试坑底向土层中渗透的深度（cm）；

F------试坑内环的渗水面积(cm2);

Z-----试坑内环中的水厚度(cm);

H¬K-----水向干土中渗透时，所产生的毛细压力，以水柱高表示（m）；(一般等于岩土毛细上升高度的一半);

如果当试验层为粗砂或粗砂卵石层，而试坑中水层厚度为10cm时，H¬K与Z及L相比则很小I近似等于1，则（渗透系数）K=Q/A=V（渗透速度）

若试验层是粘性土类，可按H¬K的如下表 (水文地质手册) 《不同岩性毛细压力H¬K表》经验数值代入公式计算得出I值，再利用K=V/I求得渗透系数K。不同岩性毛细压力表见表5.2.3-2，具体试验参数与结果等详见表5.2-15《渗水试验观测记录数据及参数计算结果表》，统计指标详见表5.2.3-3包气带土层《垂直渗透系数表》。

表5.2.3-2不同岩性毛细压力H¬K表

| 岩石名称 | H¬K（m） | 岩石名称 | H¬K （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重亚粘土 | ≈1.0 | 细粒粘土质砂 | 0.3 |
| 轻亚粘土 | 0.8 | 粉砂 | 0.2 |
| 重亚砂土 | 0.6 | 细砂 | 0.1 |
| 轻亚砂土 | 0.4 | 中砂 | 0.05 |

表5.2.3-3a  第一组渗水试验观测记录数据及参数计算结果表

| 观测时间 | 间隔时间 | 渗入流量 | 渗流量Q | 渗透速度V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （min） | （L） | （m3/d） | （m/d） |
| 2021.4.15 | 11:20 | 0 |  |  |  |
|  | 11:23 | 3 | 1.48 | 0.7104 | 22.6242 |
|  | 11:26 | 3 | 1.34 | 0.6432 | 20.4841 |
|  | 11:31 | 5 | 2.04 | 0.5875 | 18.7108 |
|  | 11:36 | 5 | 2.04 | 0.5875 | 18.7108 |
|  | 11:46 | 10 | 2.88 | 0.4147 | 13.2076 |
|  | 11:56 | 10 | 2.88 | 0.4147 | 13.2076 |
|  | 12:11 | 15 | 3.85 | 0.3696 | 11.7707 |
|  | 12:26 | 15 | 3.85 | 0.3696 | 11.7707 |
|  | 12:56 | 30 | 4.05 | 0.1944 | 6.1911 |
|  | 13:26 | 30 | 4.05 | 0.1944 | 6.1911 |
|  | 13:56 | 30 | 3.75 | 0.1800 | 5.7325 |
|  | 14:26 | 30 | 3.75 | 0.1800 | 5.7325 |
|  | 14:56 | 30 | 3.75 | 0.1800 | 5.7325 |
|  | F =314cm2，L=46cm，Z=10cm，H¬K =40cm |

表5.2.3-3b  第二组渗水试验观测记录数据及参数计算结果表

| 观测时间 | 间隔时间 | 渗入流量 | 渗流量Q | 渗透速度V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （min） | （L） | （m3/d） | （m/d） |
| 2021.4.15 | 10:20 |  |  |  |  |
|  | 10:23 | 3 | 1.51 | 0.7248 | 23.0828 |
|  | 10:26 | 3 | 1.56 | 0.7488 | 23.8471 |
|  | 10:31 | 5 | 2.25 | 0.648 | 20.6369 |
|  | 10:36 | 5 | 2.25 | 0.648 | 20.6369 |
|  | 10:46 | 10 | 3.04 | 0.43776 | 13.9414 |
|  | 10:56 | 10 | 3.04 | 0.43776 | 13.9414 |
|  | 11:11 | 15 | 4.02 | 0.38592 | 12.2905 |
|  | 11:26 | 15 | 4.02 | 0.38592 | 12.2905 |
|  | 11:56 | 30 | 4.25 | 0.204 | 6.4968 |
|  | 12:26 | 30 | 4.25 | 0.204 | 6.4968 |
|  | 12:56 | 30 | 3.87 | 0.18576 | 5.9159 |
|  | 13:26 | 30 | 3.87 | 0.18576 | 5.9159 |
|  | 13:56 | 30 | 3.87 | 0.18576 | 5.9159 |
|  | F =314cm2，L=46cm，Z=10cm，H¬K =40cm |

表5.2.3-4包气带土层垂直渗透系数计算结果统计表

| 渗水试验序号 | 位置 | K值（m/d） | K值均值（m/d） | K值（cm/s） | K值均值（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东南侧 | 5.7325 | 5.8242 | 0.0066 | 0.0067 |
| 2 | 厂区西北侧 | 5.9159 |  | 0.0068 |  |

5.2.3.5水源地与村庄居民饮用水

1、水源地

（1）繁峙县城镇集中式饮用水水源地

根据山西省人民政府《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号），繁峙县城镇集中式饮用水水源地为繁峙县圣水头水源地，位于城区外东北部的农田里，水文地质单元属于山前冲洪积倾斜平原孔隙水区的前缘，水源地孔隙承压含水层厚度大，地下水补给充足，地面高程940.7-945.9米。

水源地有4眼供水井，编号分别为l、2、3、4号，l、2号井位于赵庄河支沟的东西两侧（1号井位于自来水公司院内，西北部为医院、西部为养猪场）。3、4号井位于赵庄河主河道的西侧，东北部有球磨厂。4个井连线近似正方形，井间距：1-2号井260米、2-3号井350米、3-4号井325米、4-1号井290米。井深140-158米。

繁峙县圣水头水源地属于孔隙承压水型，只设一级保护区，是以4个水井连成的多边形的边界向外333m为一级保护区半径的多边形ABCD区域，面积为0.95km2，见图4-6。本项目不在水源地保护区范围内，西距水源地保护区约45.8km。

（2）繁峙县乡镇集中式饮用水源地

繁峙县设12个乡镇集中式供水水源，均为地下水型水源，地下水类型为孔隙承压水及傍河取水。繁峙县乡镇集中式饮用水源地供水统计表见下表。繁峙县乡镇集中式饮用水源地分布情况见图4.2-5。

与本项目距离最近的为项目东南5.0km的大营镇集中供水水源地，大营集中供水水源位于大营村北水塔旁，水源地中心位置为东经113°45′36.46″，北纬39°17′51.35″。开采中更新统孔隙水，按地下水埋藏条件及含水介质为承压水。水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，日供水能力约1100m3。现有水源井1眼，井深130m。供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入水塔后直接供给用户。大营集中供水水源服务对象为大营，驻镇机关学校，供水人口约3800人。水源地水质评价结果为良好。水源地开采类型为孔隙承压水，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划分一级保护区，一级保护区面积0.071km2。大营集中供水水源地保护区图见图5.2.3-8。

表5.2.3-5  繁峙县乡镇集中式饮用水源地

| 序号 | 名称 | 水源地含水层类型 | 水源地个数 | 水源井个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河镇 | 空隙承压水 | 1 | 6 |
| 2 | 大营乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 3 | 下茹越乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 4 | 杏园乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 5 | 光裕堡乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 6 | 集义乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 7 | 东山乡 | 傍河取水（羊眼河） | 1 | 1 |
| 8 | 金山铺乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 9 | 柏家庄乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 10 | 横涧乡 | 空隙承压水 | 1 | 1 |
| 11 | 神堂堡乡 | 傍河取水（青羊河） | 1 | 1 |
| 12 | 岩头乡 | 傍河取水（峨河） | 1 | 1 |

（3）繁峙县分散式饮用水源地

2021年3月对评价范围内村庄供水情况进行了实地走访与调查，评价范围内未实现水源地集中供水，村庄饮用水为各村庄机井供水，供水水井水位埋深在15-76米之间，因此依据评价区水文地质特征，确定评价区内的松散岩类孔隙水含水层和评价区内饮用水井为地下水环境保护目标。

地下水环境保护目标见表5.2.3-6，地下水环保目标图见图5.2.3-9。

表5.2.3-6  地下水环境保护目标表

| 序号 | 保护目标 | 井深（m） | 相对厂址位置（m） | 供水人口（人） | 含水层类型 | 用途 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石塘沟村水井 | 220 | S2200 | 850 | 第四系松散岩类孔隙中层水 | 生活用水 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2 | 西连仲村水井 | 46 | SE2800 | 900 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 3 | 左所南供水井 | 38 | NW2900 | 760 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 4 | 小屯水井 | 106 | NE1230 | 780 | 第四系松散岩类孔隙中层水 | 生活用水 |  |
| 5 | 麻黄村水井 | 76 | SE3500 | 520 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 6 | 云雾峪水井 | 63 | SE3000 | 650 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 7 | 东连仲水井 | 53 | E3400 | 570 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 8 | 东庄南水井 | 22 | NE1150 | 820 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 9 | 小屯北水井 | 105 | NE1600 | 780 | 第四系松散岩类孔隙中层水 | 生活用水 |  |
| 10 | 小店北水井 | 21 | NW2400 | 950 | 第四系松散岩类孔隙浅层水 | 生活用水 |  |
| 11 | 评价区的潜水含水层 | 25km2 | 第四系松散岩类孔隙潜水 |  |

5.2.3.6地下水环境预测与评价

一、选矿厂地下水预测与评价

根据地下水质量现状监测的结果及其对地下水环境影响的特点，预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的。本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价，建立能够正确模拟评价区地下水流动特征的地下水数值模型，并预测评价不利情景下对厂区地下水环境影响。

（1）风险情景设置

本次模拟预测及评价针对厂区地下水进行。考虑厂址区可能出现的污染事故点对地下水造成污染的因素较复杂，在设计可能出现的事故情景时，重点考虑发生污染危险可能性较大的工况以及由地下水污染物迁移对周围环境产生影响的排泄点。

为了分析厂区由于在不同的泄漏点、不同的泄漏污染物随地下水的运移对周边地下水环境造成的影响，利用校正过的水流模型，结合下述事故情景设置，对各类污染物进入地下水进行预测。根据项目运营后可能发生的情况，确定地下水预测情景如下：

情景：车间集水池底板防渗破损，污染物入渗对地下水造成影响。

在模拟污染物扩散时，重点考虑了对流、弥散作用，不考虑吸附作用、化学反应等因素。本次模拟根据泄漏情景不同分别选取不同的污染物作为模拟因子。

模拟预测时间设定为10年，模拟得出污染物浓度时空变化过程，从而确定本区地下水环境的影响范围和程度。在预测计算的过程中，重点考虑污染物在地下水的作用下，污染物迁移对下游的影响，即考虑污染物对下游的污染范围和污染程度，采用污染物的时空分布形式表达。

（2）地下水流数学模型

1、水文地质概念模型

水文地质概念模型是根据建模的目的，简化实际的水文地质条件，组织相关的数据，以便能够分析地下水系统，并为建立地下水流数值模拟提供依据。本节主要通过水文地质条件的概化，确定模型的范围和边界条件、水文地质结构、地下水流场、水文地质参数和源汇项，为建立地下水数值模型奠定基础。

本次评价选取GMS7.1软件，是目前国际上最流行且功能强大的地下水模拟软件之一。GMS主要包含MODFLOW、FEMWATER、MT3D、RT3D、SEAM3D、MODPATH、SEEP2D、T-PROGS、UTCHEM、PEST和UCODE等主要计算模块组成。

本次评价基于MODFLOW、MT3D这两个模块对情景附近地下水的溶质迁移问题进行模拟。其中，MODFLOW用来模拟区域地下水的流场状态，MT3D用来模拟三维地下水流场系统污染物中对流、弥散和化学反应等。

水文地质概念模型是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，是对地下水系统的科学概化，是为了适应数学模型的要求而对复杂实际系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。水文地质概念模型的核心要素是边界条件、内部结构和地下水流态，通过对模拟区的含水层结构、水动力场、水化学场的分析，确定概念模型的要素。

从空间上看，第四系松散孔隙潜水含水层地下水流向以水平为主、垂直方向为辅，该含水层下部为粘土隔水层，忽略向下的垂直运动。同时满足质量和能量守恒定律，地下水流动速度比较小，可视为层流运动，符合达西定律，地下水流速矢量在平面上分为x，y方向两个分量，可概化为二维流，含水层参数随空间变化，体现了水流的非均质性。

综上所述，将目标含水层系统的水动力学条件及结构概化为非均质各向同性二维非稳定流，流体概化为不可压缩的均质流体，密度为常数。

模拟范围见图5.2.3-10。

2、数值模拟模型

①数学模型

综合上述评价区地层岩性、地下水类型、地下水补径排特征、地下水动态变化等水文地质条件及评价区水均衡分析等，在现有资料的基础上，可将评价区地下水流系统概化成非均质各向同性、二维非稳定地下水流系统，用下列的数学模型表述：

式中：

Ω—为地下水渗流区域；

K--为沿x，y坐标轴方向的渗透系数(m/d)；

H--为点(x，y)在t时刻水头值(m)；

h0--为含水层的初始水头(m)；

μ--为含水层给水度(l/m)；

W--为源汇项(m/d)；

--为边界的外法线方向；

Kn--为边界法线方向的渗透系数(m/d)；

Q--为渗流区二类边界上的单位面积流量(m3/d)；

D2--表示第二类定流量边界；

D3--为第二类隔水边界。

②目标含水层

根据勘察报告及污染物垂直迁移规律，受影响的主要为第四系全新统松散岩类孔隙潜水含水层，岩性主要为卵石。

评价区浅层和中深层地下水之间相对隔水层为粉质粘土层，粉质粘土渗透系数介于1.2×10-6-6.0×10-5cm/s之间，隔水性较好，可形成对深层地下水的保护，因此项目特征污染物对中深层地下水不会产生影响。

③含水层系统识别

建模过程中，垂向上将模拟区依次概化为卵石和粉质黏土互层为含水层的结构模型。平面上将模型剖分为100×100m的网格对污染物迁移过程进行精细刻画，剖面网格垂向放大15倍。

④源汇项的处理

模拟区的源汇项主要包括补给项和排泄项。目标含水层的补给项主要为大气降水的垂直入渗面状垂直补给和河道渗漏补给；排泄项以人工开采为主。

⑤边界条件

本次模拟地下水流向为自南向北偏西方向，南侧上游以及西北侧下游区域选择水文地质单元边界，依据流场处理为定水头边界，左右两侧垂直于等水位线边界为零通量边界。

⑥含水层参数

用于地下水流模型的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算各种地下水补排量的参数和经验系数，如大气降水入渗系数、井的抽水量等；另一类是含水层的水文地质参数，主要包括潜水含水层的渗透系数、给水度。

3、地下水流场模拟

根据水文地质模型所建立的数学模型必须反映实际流场的特点，因此，在进行模拟预报前，必须对数学模型进行校正（识别），即校正其参数以及边界条件等是否能确切地反映计算区的实际水文地质条件。

评价区等水位线图见图5.2.3-11。

（3）地下水溶质运移模拟

1、溶质运移数学模型

①控制方程

本次建立的地下水溶质运移模型是在二维水流影响基础下的二维弥散问题，水流主方向和坐标轴重合，溶液密度不变，只考虑线性平衡等温吸附作用而不考虑化学反应，溶解相和吸附相的速率相等。在此前提下，溶质运移的二维水动力弥散方程的数学模型如下：

式中：

C—地下水中组分的溶解相浓度，（ML-3）；

uxx、uyy—x、y方向的实际水流速度，（LT-1）；

t—时间，（T）；

Dxx、Dyy—x、y方向的水动力弥散系数张量，（L2T-1）；

Ω—溶质渗流区域；

f—吸附作用产生的溶质增量，（M T-1）；

—第二类边界；

—边界溶质通量，（MT-1）；

—渗流速度，（LT-1）；

c0—初始浓度，（ML-3）；

—第二类边界外法线方向；

gradc—浓度梯度。

②边界条件和初始条件处理

Q =K×D×M×I

式中：Q—侧向排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m）；

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

溶质模型上游以定水头赋值的方式输入，下游以河流边界输入，两侧为隔水边界。

③源汇项

1）大气降雨入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/yr）

P—多年平均降雨量（mm/yr）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/yr，因此式还可简化为q降=∑αiPi，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/yr）。降水入渗系数根据《忻州市第二次水资源调查评价报告》调查成果，评价区第四系覆盖区取0.15。

根据模拟区含水层岩性分布，含水层分为2个渗透系数分区，水平渗透系数取值为10.15-12.95m/d，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录B,中粗砂渗透系数经验值范围为10-25 m/d的要求。

5.2.3-6 水文地质参数分区表

| 分区 水文地质参数 | I | II |
| --- | --- | --- |
| Kx（m/d) | 12.95 | 10.15 |
| Ky（m/d) | 8.91 | 5.25 |
| us | 0.23 | 0.15 |

2）溶质运移参数

水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得，真实的弥散系数。因此，本次模拟采用弥散系数经验值，粘土0.0001～0.05 m2/d，细砂0.05～0.5m2/d，中粗砂0.2～1m2/d，砾砂1～5m2/d。

3）模型条件的概化

本次模型将上述情形的污染源以面源形式设定浓度边界，污染源位置按实际设计概化。在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了对流、弥散作用。

为了分析主厂区内由于在不同的泄漏点、不同的泄漏污染物随地下水的运移对周边地下水环境造成的影响，利用校正过的水流模型，结合上述事故情景设置，对各类污染物进入地下水进行预测。

（4）预测场景的选择及源强的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本工程生产车间、车间集水池、厂内废水收集管线等场地防治技术已经参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求采取了相应的防渗措施。正常情况下不应有污水发生泄漏至地下水的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况进行设定。

非正常工况下代表性场景和相应场景下的源强确定：车间集水池因老化或腐蚀泄漏，破坏地下防渗层，导致污染物入渗进入地下水，对地下水环境产生影响。

根据工程分析，车间集水池各项污染物浓度最高，因此选取车间集水池中污染物进行地下水水质预测，污染物浓度分别为石油类0.48mg/L、硫化物0.175mg/L、铜0.45mg/L、锌1.5mg/L、铅0.9mg/L，对标后占标率分别为石油类9.6、硫化物8.75、铜0.45、锌1.5、铅90，按照分类排序，最终选取铅、石油类、硫化物作为本项目的预测因子。

依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中规定，正常允许泄漏量2-3L/m2·d,本项目按照10倍泄漏量（30 L/m2·d）确定预测源强，渗漏面积为车间集水池表面积，即为15m2，确定车间集水池中废水渗漏量0.45m3/d,经计算得出污染物渗漏量分别为铅0.405g/d、石油类0.206g/d、硫化物0.079g/d，污染物源强计算结果如表5.2.3-7。

表5.2.3-7 非正常工况下预测因子预测源强

| 渗漏位置 | 特征污染物 | 渗漏量（g/d） | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间集水池池底老化腐蚀，防渗层破坏 | 铅 | 0.405 | 0.9 |
|  | 石油类 | 0.216 | 0.48 |
|  | 硫化物 | 0.079 | 0.175 |

预测时段的给定：本次建设项目对地下水水质预测时段选取100天、1000天和10年三个时段。

（5）选矿厂厂区地下水环境影响预测评价

1、正常工况

本项目对生产车间、车间集水池、厂内废水收集管线已经参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求采取了相应的防渗措施。正常情况下不应有污水发生泄漏至地下水的情景发生。对不敏感部位，应进行硬化或绿化，保证工程建成后无裸露地坪。在采取了防渗措施后，运营期正常工况下生产区内生产设施、车间集水池、厂内废水收集管线跑冒滴漏对地下水环境影响较小。

2、非正常工况

非正常工况下地下水环境影响预测与评价采用数值法。铅、硫化物采用《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类水质标准，石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，预测结果图中，红色范围表示地下水污染物超标的浓度范围，黄色范围表示存在污染但污染不超标的浓度范围，限值为各检测指标的检出限。当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。各指标具体情况见表5.2.3-8。

表5.2.3-8  采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值 （mg/L) | 标准限值 （mg/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 0.0025 | 0.01 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017) |
| 硫化物 | 0.005 | 0.02 |  |
| 石油类 | 0.01 | 0.05 | 参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |

（3）地下水影响预测结果

根据MT3D运行结果，污染物的超标范围、影响范围及影响距离见表5.2.3-9。

表5.2.3-9 地下水环境影响预测结果统计表

| 项目 污染物 | 预测天数（d） | 影响范围（m2） | 最大影响距离（m） | 超标范围（m2） | 最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 100 | 5582 | 651 | 2268 | 255 |
|  | 1000 | 15610 | 854 | 6717 | 584 |
|  | 3650 | 23050 | 1022 | 8658 | 728 |
| 硫化物 | 100 | 2640 | 385 | 943 | 159 |
|  | 1000 | 10960 | 612 | 1710 | 295 |
|  | 3650 | 16210 | 924 | 2851 | 496 |
| 石油类 | 100 | 2250 | 302 | 768 | 144 |
|  | 1000 | 9780 | 598 | 1522 | 268 |
|  | 3650 | 14480 | 870 | 2304 | 481 |

在非正常工况下车间集水池池底因老化或腐蚀污染物泄漏入渗对地下水环境的影响预测结果见图5.2.3-12至5.2.3-20。

图5.2.3-12铅入渗100天影响范围图

图5.2.3-13铅入渗1000天影响范围图

图5.2.3-14 铅入渗3650天影响范围图

图5.2.3-15  硫化物入渗100天影响范围图

图5.2.3-16 硫化物入渗1000天影响范围图

图5.2.3-17 硫化物入渗3650天影响范围图

图5.2.3-18 石油类入渗100天影响范围图

图5.2.3-19 石油类入渗1000天影响范围图

图5.2.3-20 石油类入渗3650天影响范围图

非正常工况下的上述三种情形污染物预测结果表明：

①对第四系孔隙潜水含水层的影响

运营期非正常工况下，车间集水池池底防渗层局部破损，导致污染物铅、硫化物、石油类入渗进入地下水后由南向北偏西方向运移。铅污染影响最大范围为23050m2、超标范围8658m2、最大影响距离1022m、最大超标距离728m，硫化物污染影响最大范围为16210m2、超标范围2851m2、最大影响距离924m、最大超标距离496m，石油类污染影响最大范围为14480m2、超标范围2304m2、最大影响距离870m、最大超标距离481m，污染源随着时间推移逐步扩大，污染源中心随着水流向下游迁移，污染源中心极值在迁移的过程中逐渐降解。

②对分散式饮用水源的影响

运营期非正常工况下，污染最远影响范围出现在下游1022m范围内，距离较近的水井为厂区北水井，下游距离最近的分散式饮用水源井为1150m东庄南水井，因此该范围内无分散式开采井分布，对周围分散开采井产生影响很小。

③对集中式饮用水水源地的影响

本项目拟选厂址位于大营镇集中供水水源地东侧5.0km，不在水源地保护区范围内，从预测结果来看，基本不会对上游水源地产生影响，同时加强厂区内各污染区域的定期检修，避免非正常情况的发生。

④对深层承压含水层的影响

评价区松散岩类孔隙水下覆粘土夹粉质粘土隔水层，是较好的隔水层。因而，目的含水层与深层岩溶水之间具有较厚的隔水层，可进一步形成对深层岩溶水的保护。

因此，在本项目采取有效防渗措施，同时严格监控跟踪监测井，对厂区内各污染区域定期检修的情况下，不会对乡镇集中供水水源地及分散式饮用水井造成影响。

二、尾矿库闭库地下水环境影响分析

考虑尾矿库闭库地下水环境影响的特点，本次工作将采用解析法进行预测与评价。

预测情景：尾矿库闭库生态恢复后，假设雨水冲刷土壤，形成大面积汇水，防渗层部分破损，造成尾矿淋溶液下渗进入地下水。

预测源强：根据晋财磁选厂现有尾矿的淋浸液实验结果，选取占标率最大的铅作为预测因子，考虑防渗破损面积为库内有效面积的5%计，渗漏强度为2L/(m2·d)，则渗漏量为8.2m3/d，渗漏浓度为5mg/L。

预测采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的一维稳定流一维水动力弥散问题进行计算：

式中：C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

m—注入的示踪剂质量，kg，按污染物日产生量计；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d，取1.5m/d；

n—有效孔隙度，取0.3；

DL—纵向弥散系数，m2/d，取0.5m2/d。

本项目对地下水水质预测时段选取100天、1000天和3650天三个时段。预测结果为：100天时，预测的最大值为0.02726105mg/l，预测超标距离最远为78m，影响距离最远为93m；1000天时，预测的最大值为0.008620703mg/l，预测结果均未超标，影响距离最远为399m；3650天时，预测的最大值为0.004512282mg/l，预测结果均未超标，影响距离最远为556m。

根据预测结果，渗漏的废水中铅造成的潜水含水层污染范围有限，主要在厂区内区域，对下游水井基本不会产生影响。

#### 5.2.3.7地下水环境保护措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 选矿厂厂区地下水环境保护措施

1、源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、储存设施储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对油类储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

2、分区控制措施

（1）污染防治区划分及控制措施

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1.重点防渗区

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），重点防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K<10-7cm/s的防渗性能。是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，包括浮选车间、磁选车间、浓缩压滤车间、危废库、车间废水收集池等。

2.一般防渗区

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K<10-7cm/s的防渗性能。一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括原矿库、废石库、干排尾矿暂存间、产品库等。

3.简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的其它建筑区，厂址生活区、办公区等，划为简单防渗区，防渗技术要求需做一般地面硬化。

厂区防渗分区图见图5.2.3-21。

3、现有厂区防渗情况及整改措施

根据现场踏勘，现有厂区地面多处存在破损情况，防渗性能达不到《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相应的要求，因此，环评要求企业对现有厂区防渗进行整改，针对不同区域建议采用的防渗措施如下：

①重点防渗区

混凝土池采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），池底采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+素混凝土垫层+长丝无纺土工布+原土夯实”。

混凝土强度等级不低于C30，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不大于1.0mm，水泥基渗透结晶型防水剂掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。

防渗结构剖面图见图5.2.3-22。

图5.2.3-22   防渗结构剖面图

②一般防渗区

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；一般污染防渗区抗渗混凝土的抗渗等级不低于P8，其厚度不小于100mm。

③简单防渗区措施

除上述地区以外的其它建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。本项目地下水污染防渗分区表见表5.2.3-10。

表5.2.3-10   地下水污染分区防渗表

| 序号 | 防渗分区 | 区内建构筑物 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 浮选车间、磁选车间、浓缩压滤车间、危废库、车间废水收集池 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K<10-7cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 原矿库、废石库、干排尾矿暂存间、产品库 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K<10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 生活区、办公区 | 一般地面硬化 |

#### 5.2.3.8地下水污染监控系统

1、地下水监测计划

为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前还没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），结合当地地下水系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监控点。

2、地下水监测原则

（1）加强重点污染防治区监控；

（2）以潜水含水层地下水监控为主；

（3）充分利用现有监测孔；

（4）水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监控井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

3、监控井布置

依据地下水监控原则，结合研究区水文地质条件，本次共布设地下水监控孔3口。地下水监控孔位置、监测计划、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等如表5.2.3-11。

表5.2.3-11  地下水监控计划

| 编号 | 名称 | 方位及距离 | 作用 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区1#钻孔 | 厂区内南边界 | 监测上游背景值 | 每两个月一次 | 铅、铜、锌、硫化物、石油类共5项。 | 新建 |
| 2 | 厂区2#钻孔 | 厂区内北边界 | 监测污染源处水质动态，发生事故时，用作应急抽水井 |  |  | 新建 |
| 3 | 尾矿库北侧监控水井 | 尾矿库区 | 监测厂区下游地下水水质动态 |  |  | 利用现有 |

4、监控数据管理

上述监控结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

5.2.3.9应急治理措施

1、风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序如图5.2.3-23。

图5.2.3-23  地下水污染应急治理程序图

2、治理措施

应采取如下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。在布置截渗井时，可充分利用水质监控井。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集，并送实验室进行化验分析。

⑦对于抽出水的处理措施。

在突发污染事件的处理过程中，应急抽水井所抽取的地下水送至邻近污水处理系统进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后，全部回收利用。

⑧当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

3、相关建议措施

①地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

②地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

③当污染事故发生后，污染物首先渗透到包气带地层，进一步可能渗透至含水层，污染地下水。因此，事故情况下，要及时清理污染土壤，进行土壤修复，可有效的减少对地下水的污染。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造成直接影响，得出本项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1回顾性影响评价

本项目始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。本项目距离最近的村庄为小屯村，选厂距离小屯村1.1km；运行期间未有村民因噪声影响投诉，选矿厂的运行对周边环境没有产生较大影响。

#### 5.2.4.2运营期选矿厂厂界噪声预测

1、主要噪声源及源强

本次技改扩建新增噪声源主要有

颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、分级机、高频筛、磁选机、浮选机、浓缩机、压滤机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在85～105dB（A）左右。工程采取选用低噪设备，并针对声源特性分别采取密闭、隔声、减振等措施来减轻噪声影响。本项目选矿厂主要机械设备噪声值见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  厂区内噪声污染防治情况

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产噪设备 | 数量 | 单台产生源强dB(A) dB(A) | 治理措施 | 单台排放源强dB(A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚破车间、锤破车间 | 颚式破碎机 | 1 | 105 | 密闭、基础减振 | 85 |
| 2 |  | 锤式破碎机 | 1 | 100 | 密闭、基础减振 | 85 |
| 3 |  | 干选机（磁辊） | 1 | 85 | 密闭 | 70 |
| 4 | 选矿车间 | 球磨机 | 2 | 105 | 厂房隔声，基础减震 | 85 |
| 5 |  | 分级机 | 1 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 6 |  | 高频筛 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 7 |  | 磁选机 | 2 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 85 |
| 8 |  | 盘式过滤机 | 1 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 9 |  | 泵 | 3 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 80 |
| 10 |  | 浮选机 | 38 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 11 |  | 浮选搅拌桶 | 2 | 85 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 12 | 干排车间 | 脱水筛 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 13 |  | 高效浓缩机 | 2 | 100 | 厂房隔声，基础减震 | 75 |
| 14 |  | 厢式压滤机 | 2 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 15 |  | 提升机 | 1 | 90 | 厂房隔声，基础减震 | 70 |
| 16 |  | 泵 | 2 | 95 | 厂房隔声，基础减震 | 80 |

2、噪声影响预测

为了准确的预测噪声源对厂界环境噪声强度造成的影响，需要考虑声源的传播途径特性，影响传播途径的主要因素是：距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据工程特点，考虑了噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，其他因素则不考虑，噪声的实际值比预测值要低，这样能保证实际噪声影响优于预测结果。

（1）预测模式

本评价将噪声源按点声源处理，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，表达式为：

L（r）＝L（r0）－20L（r/r0）－△L

式中：L（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

L（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量（包括屏障，遮挡物引起的衰减量）。

（2）预测结果及分析

本次评价对技改扩建项目选厂厂界四周各监测点进行了预测，本项目噪声预测值分布图具体见图5.2.4-1，运营期选矿厂厂界噪声预测结果见表5.2.4-2。

图5.2.4-1 噪声预测等值线图

表5.2.4-2 选矿厂运营期噪声预测结果（单位：dB(A)）

| 预测位置 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准 |
| 1#（厂界北） | 45 | 57.0 | 57.3 | 60 | 45 | 46.6 | 48.9 | 50 |
| 2#（厂界东） | 45 | 54.9 | 55.3 |  | 45 | 43.8 | 47.5 |  |
| 3#（厂界南） | 47.5 | 55.8 | 56.4 |  | 47.5 | 45.6 | 49.7 |  |
| 4#（厂界西） | 38.5 | 54.9 | 55.0 |  | 38.5 | 43.2 | 44.5 |  |

表5.2.4-2中噪声预测结果显示，选矿厂厂界昼间的预测值55.0~57.3dB（A）之间，夜间的预测值在44.5~49.7dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目技改扩建完成后，厂区各产噪机械设备会对周围环境造成一定的影响，但厂界噪声预测值未出现超标现象。企业在对厂区各噪声源加强防治治理措施后，对所在区域周围声环境影响较小。

#### 5.2.4.3运营期运输道路噪声影响评价

（1）交通噪声源强

本项目建成后，本项目原铁矿石、精铁粉、废石、尾矿运输均采用卡车运输，运输路线主要途径X121县道及国道，途径小屯村等村庄。交通运输过程中产生的交通噪声将对临路一侧居民产生不利影响。根据类比资料，运输车辆时速为20km/h时，平均辐射噪声级（7.5m处）约为76dB(A)。

（2）影响预测

评价采用《环境影响评价技术到则-声环境》（HJ2.4-2009）中的公路交通噪声预测模式，模式的误差范围为±2.5dB(A)，模式如下：

1）第i类车等效声级预测模式

+101010

式中：

Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

—第i类车速度，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时流量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；公式适用于r>7.5m预测点的噪声预测；

—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，ih；

、—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

—其他因素引起的修正量，本评价取0dB(A)。

（3）预测结果

本次噪声预测包括运输道路两侧30m和10m车速为20km/h时的噪声值。运输道路噪声预测结果表见下表：

表5.2.4-3  运输车辆噪声影响预测结果    单位：dB(A)

| 噪声源 | 影响范围 | 影响值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时速20km/h | 运输道路两侧10m | 57.5 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类，昼间60，夜间50 |
|  | 运输道路两侧30m | 48.0 |  |

由上表可知，行车速度在20km/h的情况下，公路红线两侧10m范围内昼间、夜间可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求；公路红线两侧30m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求。因此，本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

#### 5.2.4.5噪声防治对策

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本次环评补充的噪声防治措施包括以下几方面：

（1）总平面布置尽量将新增加的生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

（2）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化， 起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

（3）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

（4）对于运输过程产生的噪声，采取严格管理运输过程，运输时间避开居民休息时间（22:00---06:00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、限制鸣笛等措施来降低运输噪声对环境产生的影响。

采取以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响较小。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

#### 5.2.5.1 回顾性影响评价

本项目始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。运行期间年产尾矿7万吨/年，废石3万吨/年，办公生活垃圾3.0吨/年。

（1）尾矿

现有工程运行期间尾矿排至尾矿库，根据企业描述，每年有企业运走部分干滩尾矿进行综合利用。根据《繁峙县晋财磁选厂尾矿库安全现状评价报告》（2020.12），原尾矿库有效容积50.6万m3，库内剩余库容为10.6万m3。现有工程运行期间未发生尾矿库填满溃坝等事故。

（2）废石

现有工程原矿手选废石用于尾矿库坝体堆高，以及当地铺路综合利用。未建设废石场。

（3）生活垃圾

现有工程运行期间生活垃圾均集中收集，定期运送至环卫部门指定地点。根据现场踏勘，企业设置封闭式垃圾箱，不存在乱丢污染环境现象。

综上所述，现有工程运行期间，固体废物对环境没有产生较大影响。

#### 5.2.5.2固废环境影响评价

1、本项目运营期固废产生情况

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、废石、尾矿、废药剂包装物、废机油、废油桶

以及少量废机油。

（1）生活垃圾

本项目不新增员工，生活垃圾不新增产量。

（2）废石

本项目产生废石6万t/a，集中收集后暂存于原矿库，优选作为建筑材料外售，其次运至广灵金隅水泥厂处置。

（3）除尘灰

本项目破碎工段布袋除尘器收集的除尘灰约550.5t/a，收集后全部回用于生产。

（4）尾矿

项目技改工程后不设尾矿库，选矿过程产生的尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后产生干尾矿约14万吨/年。厂区设一座750m2干尾矿仓库，可暂存尾矿约21天。企业已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿处置协议。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。

（5）废药剂包装物、废机油、废油桶

本项目使用浮选药剂，产生一部分沾染药剂的包装物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），药剂包装物属于HW49非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物，项目产生的废药剂包装物的量约0.1t/a，暂存于危废间，委托有资质单位处置。

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a；废油桶产生量为0.5t/a。

2、固体废物属性分析

（1）本项目尾矿属性判定

收集类比同行业的铁矿石浮选工艺尾矿成份监测及淋溶试验得出，选铁尾矿比重一般为3.271t/m3，容重为1.6t/m3，粒度0.074mm（200目）占70%左右，尾矿主要组成成份见表5.2.4-4。

表5.2.4-4	尾矿中化学成份分析表

| 项目 | 基本成份（%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | TFe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO |
| 数值 | 54.6 | 18.96 | 0.4 | 0.12 | 4.65 | 7.37 |
| 项目 | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 数值 | 8.74 | 3.01 | 0.26 | 0.65 | 0.3 | 3.94 |

铁原矿主要来至周边地区的矿山及涞源地区，区域较多选矿厂对选矿尾矿进行了浸出腐蚀性和浸出毒性鉴别，根据《危险废物鉴别标准》（GB5058.1、5058.3-2007）考虑到尾矿的特点及特征组成，一般选择pH、As、Hg、Cd、Pb、Zn、Cu等鉴别项目，鉴别结果与尾矿固废类别详见表5.2.4-5。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中对一般工业固体废物的分类，企业的尾矿属于一般工业固体废物中的第Ⅰ类一般工业固体废物，不属危险固废。

表5.2.4-5 低品位铜锌选矿尾矿危废鉴别结果表     位：mg/L，pH除外

| 项目 | pH | As | Hg | Cd | Pb | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林鑫铁选厂 | 8.64 | 0.0028 | 0.0002 | ＜0.0005 | ＜0.0006 | 0.0211 | 0.0007 |
| 隆鑫铁矿厂 | 7.33 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.003 | ＜0.05 | ＜0.006 | 0.026 |
| 尤溪县金东公司 | 6.56 | 0.00006 | 0.0062 | 0.001 | 0.00025 | 0.02 | 0.006 |
| 宏泰矿业有限公司 | 7.72 | / | / | 0.01 | 0.035 | 0.01 | 0.01 |
| 腐蚀性鉴别：浸出液pH允许范围 | 2.0-12.5 | / | / | / | / | / | / |
| 浸出毒性鉴别：浸出液最高允许浓度 | / | 5 | 0.1 | 1 | 5 | 100 | 100 |
| 污水综合排放标准GB8978-1996最高允许排放浓度（第一类污染物） | 6-9 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |

（2）本项目固废属性判定

根据《国家危险废物名录》（2021年版），判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5.2.4-6。

表5.2.4-6  危险废物属性判定结果一览表

| 编号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于危险废物 | 危险废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 半固态 | 否 | / | / |
| S2 | 废石 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S3 | 除尘灰 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S4 | 尾矿 | 生产过程 | 固态 | 否 | / | / |
| S5 | 废药剂包装物 | 生产过程 | 固态 | 是 | HW49 900-041-49 | T/In |
| S6 | 废机油 | 生产过程及设备维修 | 半固态 | 是 | HW08 900-214-08 | T，I |
| S7 | 废机油桶 | 生产过程及设备维修 | 固态 | 是 | HW49 900-041-49 | T/In |

3、尾矿处置去向

繁峙县晋财磁选厂尾矿产生量约为14万t/a，项目技改工程后不设尾矿库，企业已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿处置协议。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。原有尾矿库库容仅能满足现有工程尾矿1年排放需求，本次技改项目竣工后，原有尾矿库不再排放尾矿，闭库后进行生态恢复。

4、危险废物环境影响分析

本项目使用浮选药剂，产生一部分沾染药剂的包装物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），药剂包装物属于HW49非特定行业900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物，项目产生的废药剂包装物的量约0.1t/a。

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a；废油桶产生量为0.5t/a。

针对以上危险废物，建设单位需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求完善厂区内设置危险废物暂存间建设，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰，用于暂存废机油，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。根据现场勘查，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应进一步采取下列措施：

1）建危险废物贮存专用库房。

根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则：

A.地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

B.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

C.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

D.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

E.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

F.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2）各种危废必须装入符合标准的容器内；

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标签；

4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

企业将生产过程中产生的废机油等装入符合标准的密闭容器内，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，且盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危废标准附录A所示的标签，在贮存场所应有警示标志，定期交由有资质单位进行处理。

危险废物应及时转运，转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，做好废物的记录登记交接工作。同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环保行政主管部门监督管理。

#### 5.2.5.3固体废物最终处置可行性分析

综上所述，本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；生产中产生的废石集中收集后暂存于原矿库，作为建筑材料全部外卖；选矿产生的尾矿全部综合利用；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

从以上分析可知，本项目固体废物从产生、分类、收集、暂存管理到相应部门转运交接全过程管理均严格按照相关要求执行。固体废物全过程控制无泄漏，最终处置去向明确，不存在固体废物流失于环境，避免了对环境造成二次污染，不会对周围环境产生不良影响。

### 5.2.6土壤环境影响评价

#### 5.2.6.1 回顾性影响评价

本项目现有工程始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线。本项目评价期间，分别于选矿厂占地、尾矿库周边进行了土壤采样分析，监测时间为2021年4月3日、2021年7月23日，各监测一天，监测点采样一次。

监测结果表明，选厂占地范围内土壤监测结果满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目中第二类用地风险筛选值的限值，选厂占地范围外土壤监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。尾矿库周围土壤土壤监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

现有工程选矿厂生产运行未对占地及周边土壤产生较大影响，技改扩建项目建成后，对现有尾矿库进行闭库，尾矿库闭库后进行生态恢复。

#### 5.2.6.2本项目土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），当同一建设项目涉及及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按照相应分别开展评价工作。本项目涉及选矿厂技改项目、尾矿库闭库生态恢复项目，因此分别对选矿厂、尾矿库场地开展评价。

1、选矿厂土壤环境影响分析

本项目选矿厂的土壤影响类型为污染影响型，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》，本项目为铁矿选矿企业（黑色金属），属于Ⅱ类项目，占地面积49796.44平方米≤50000m2，企业所在地周边的土壤环境为敏感，依照评价工作等级分级表，土壤环境影响评价工作等级为三级评价，土壤评价范围为厂区周围0.05km的范围。本评价采用定性描述分析项目运行对土壤环境影响并提出相应污染防治措施。

根据建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别，污染影响途径为大气沉降、垂直入渗、地表漫流。采用定性描述分析项目运行对土壤环境影响并提出相应污染防治措施。

- 大气沉降影响

大气沉降污染主要为选厂营运期粉尘和机械尾气，选厂粉尘对环境影响最为明显。由于选厂采取喷淋洒水抑尘措施，项目选厂粉尘排放量较少，项目外排矿石破碎筛分粉尘中的重金属含量较低，主要含Fe2O3、SiO2，且重金属均以硫化物和氧化物的形式存在，随着大气扩散，在一定距离内干沉降，对厂区周边的耕地产生一定的影响。根据大气环境影响评价预测，排放的粉尘大落地点浓度最大为50.66µg/m3，最大落地点浓度较低，沉降对耕地和占地范围内表层土壤影响较小，不会加重土壤的污染。项目运输过程中的扬尘强度远低于该数值。因此，项目运营期产生的选矿粉尘不会对土壤结构产生明显不利影响。

2）垂直入渗影响

选矿厂土壤污染源包括浮选车间、精矿压滤间、尾矿暂存仓库、危险废物暂存间等。事故情况下，以上场地均会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。

本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。项目产生的固体废物收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目对浮选车间、精矿压滤间、尾矿暂存仓库地面做重点防渗，防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<10-7cm/s的防渗性能。

危险废物暂存库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。

通过本次技改，将进一步完善场地污染防渗，完善防尘降尘设施，完善雨污分流和固废贮存设施。运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

3）地表漫流影响

雨季选矿厂场地的雨水以地表漫流的方式可能渗入土壤、污染土壤，项目设置了全封闭选矿车间、浮选车间，生产车间内建设了围堰、集中水池，有效阻断了生产废水流出车间。厂区设有雨水收集池，确保事故废水和可能受污染的雨水不会慢流出厂外。若出现极端事故工况，事故废水引致备用浓缩机处置。因此地表漫流对土壤影响较小。

2、尾矿库闭库生态恢复的土壤环境影响分析

对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》，尾矿库生态恢复工程属于“环境和公共设施管理业--采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，属于Ⅱ类项目，周边敏感程度为敏感，尾矿库土壤环境影响评价工作等级为二级，土壤评价范围为厂区周围0.2km的范围。

尾矿库闭库生态恢复对土壤可能造成的污染影响主要是雨季场地淋溶水下渗导致污染物含量增加。

1）预测情景

尾矿库闭库生态恢复后，假设雨水冲刷土壤，形成尾矿淋溶液，通过破损的尾矿库防渗层下渗污染土壤的深度。

2）预测时段

综合考虑污染源泄漏的时间和进入土壤的途径，假设闭库后3年的尾矿淋溶液全部均匀连续下渗进入土壤，预测时段设定为5d、10d、50d、80d、100d五个时段。

3）预测评价标准

根据晋财磁选厂现有尾矿的淋浸液实验结果，选取锌作为预测因子，选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值进行评价。

表5.2.6-1  土壤环境影响预测因子与预测源强

| 情景设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 源强（mg/L） | 筛选值（mg/kg） | 污染特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续降雨 | 尾矿库底 | 锌 | 0.33 | 250 | 连续点源 |

4）预测与评价方法

根据污染物在土壤环境中的迁移特性以及尾矿的淋浸液实验结果，选取锌作为预测因子，本次模拟预测运用HYDRUS-1D软件中水分运移及溶质运移两大模块模拟污染物锌在土壤中的垂向运移。

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

HYDRUS-1D软件中使用经典对流-弥散方程描述一维溶质运移。公式如下：

式中，c——为污染物介质中的浓度，mg/L；

D——为弥散系数，m2/d；

q——为渗流速率，m/d；

z——为沿z轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

②水流运动方程：

土壤水流数学模型选择各向同性的土壤、不可压缩的液体（水）、一维情形的非饱和土壤水流运动的控制方程，即HYDRUS-1D中使用的经典Richards方程描述一维平衡水流运动。公式如下：

式中，h——为压力水头，m；

θ——为体积含水率，cm3/cm3；

t——为模拟时间，d；

S——为源汇项，cm3/(cm3·d)；

α——为水流方向为纵轴夹角，°；

K(h，x)为非饱和渗透系数函数，可由方程K(h，x)= Ks(x) Kr(h，x)计算得出。其中，Ks为饱和渗透系数；Kr为相对渗透系数，cm/d。

HYDRUS-1D软件中对土壤水力特性的描述提供了8种土壤水力模型，本次评价选用目前使用最广发的van Genuchten-Mualem模型计算土壤水力特性参数θ（h）、K（h），且不考虑水流运动的滞后现象。公式如下：

③边界条件、模型参数设置

水分运移模块边界条件：上边界条件选取大气边界（Atmospheric BC with Surface Layer），下边界条件选取自由排水（Free drainage）。项目占地范围内的土壤质地为粉土。HYDRUS-1D程序数据库中包含2500种不同土壤层水力参数的经验数值，本次评价数据库中土壤层水力参数的经验数值，详见下表。

表5.2.6-2   HYDRUS-1D水分运移模块中土壤水力参数选取

| 土壤类型 | 残余含水率θr（cm3/cm3） | 饱和含水率θs（cm3/cm3） | 经验参数α（1/cm） | 曲线形状参数n | 渗透系数Ks（cm/d） | 经验参数 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 0.034 | 0.46 | 0.016 | 1.37 | 6 | 0.5 |
| 注：经验参数l为HYDRUS-1D默认经验值 |

④土壤剖面图形设置

剖面离散：本次评价取表层土壤600cm，本次土壤环境影响预测重点关注第四系土壤层，土壤剖面分散时按1cm步长将600cm第四系土壤分为601个节点单元（层），并假设每个节点单元（层）土壤密度均一致。

岩性分布：仅分析第四系，数值为1。

尺度因子：包含水力渗透系数、压力水头、含水量，本次预测默认为1，即假设第四系壤质土土壤水分特征曲线因子具有均匀性、一致性。

初始条件：全部为软件默认经验值。

观测点：在土壤剖面0cm、50cm、200cm、400cm、600cm各设置1观测点。

④筛选值、背景值单位转换

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），锌第二类用地筛选值单位为mg/kg；根据土壤环境现状监测报告，锌监测值单位也为mg/kg。预测过程需要对单位进行转换，以方便比较。转换公式为：

式中：X1——转换后污染物浓度限值，mg/L；

X0——转换前污染物质量比限值，mg/kg；

Gs——土壤比重；

e——土壤孔隙比。

土壤的比重值取1.22kg/L，土壤孔隙度取0.5；根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），锌第二类用地筛选值为250mg/kg；本次评价土壤背景值取土壤环境质量现状监测报告中锌最大监测值67mg/kg，即假设不同深度土壤中锌背景值均为67mg/kg。评价用上述公式进行转换，结果见下表。

表5.2.6-3 锌筛选值、背景值单位转换结果表

| 标准 | 转换前（mg/kg） | 转换后（mg/cm3） |
| --- | --- | --- |
| 筛选值 | 250 | 0.610 |
| 背景值 | 67 | 0.163 |

5）预测结果

本次评价利用HYDRUS-1D进行预测，设定泄漏为持续泄漏100天，预测土壤深度为6m范围内，土壤中锌浓度变化。设置了5d、10d、50d、80d、100d共计5个输出时间点，分别用N1、N2、N3、N4、N5表示，连续渗漏情况下不同时间土壤中锌浓度曲线图见图5.2.6-1。分别用T1、T2、T3、T4、T5表示，连续渗漏情况下不同深度土壤中锌浓度曲线图见图5.2.6-2。

图5.2.6-1 连续渗漏情况下不同时间土壤中锌浓度曲线图

图5.2.6-2 连续渗漏情况下不同深度土壤中锌浓度曲线图

由图5.2.6-2可知，5d后土壤中锌浓度为0.0000008254mg/cm3，叠加值为0.1630008254mg/cm3，锌影响到土壤的深度为92cm；10d后土壤中锌浓度为0.000000001877mg/cm3，叠加值为0.163000001877mg/cm3，锌影响到土壤的深度为176cm；50d、80d、100d后土壤深度为600cm时，锌浓度分别为0.0002095mg/cm3、0.0003304mg/cm3、0.00033mg/cm3，叠加值分别为0.1632095mg/cm3、0.1633304mg/cm3、0.16333mg/cm3，土壤中锌浓度最大叠加值为0.16333mg/cm3，远远小于筛选值。

自然情况下，降雨是多次的累计值，很难出现100天持续下渗的情况，且尾矿库已覆土生态恢复，周边配备排水沟、截水沟等导排水设施，降雨导致产生的尾矿淋溶液下渗土壤的量相对量较少，另外，尾矿淋溶实验中，尾矿淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的，一般情况下，单次降雨量无法完全充分浸泡尾矿，大部分即以蒸发形式进入大气，自然情况下由降雨导致产生的尾矿淋溶液浓度值要比试验值小得多，因此预测结果为：尾矿库生态恢复后由于降雨导致产生的尾矿库淋溶液对土壤影响较小。

#### 5.2.6.3土壤环境保护措施

土壤环境一旦被污染则很难弥补，因而对土壤的保护必须引起重视，按照《山西省土壤污染防治条例》的相关规定，土壤污染防治应当坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则。结合本次评价土壤的实际情况，提出以下的保护措施：

（1）源头控制措施

以先进工艺、管道、设备尽可能从源头上减少可能污染物产生；要求严格按照国家相关规范，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（2）过程阻断措施

根据本项目的特点，从大气沉降、地表漫流、垂直入渗三个途径，采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施保护土壤环境。

①大气沉降

首先在破碎、球磨处采取高效的废气处理措施，最大限度降低废气中污染物浓度，其次加强厂区绿化，多种植对重金属及有机物有较强吸附降解能力的植物为主。大气污染采取合理的环保措施，使大气污染物达标排放，预防大气污染源对周边土壤的沉降影响。

②地面漫流途径

厂区内各车间全部硬化，生产过程的装置区及各种物料堆场、污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理。选矿车间设置围堰，厂区设有雨水收集池，确保事故废水和可能受污染的雨水不会流出厂外。若出现极端事故工况，事故废水引致备用浓缩机处置。

③垂直入渗途径

根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。污染防治区按一般污染防治区、重点污染防治区分别进行防渗设计。严密监控污染源污染状况，设置必要的检修时间及检修周期，在一个检修周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的区域进行必要的检修工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。

（3）应急响应措施

为了监控土壤中污染物的动态变化，以便及时发现问题，采取措施。项目设立土壤监测小组，负责对土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

5.2.6.4土壤环境监测计划

为了掌握本项目选矿厂运行期、尾矿库闭库生态恢复后对土壤环境的影响，选矿厂技改完成后每5年对选矿厂占地范围内、占地范围外开展土壤环境质量监测1次。尾矿库闭库生态恢复后每3年开展一次监测。

表5.2.6-4   土壤环境监测表

| 监测对象 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿厂 | 占地范围内取3个表层样点 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃、PH | 1次/5年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值（第二类） |
|  | 占地范围外下风向取1个表层样点 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）标准 |
| 尾矿库 | 尾矿库下游处取2个2个表层样点 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、PH | 1次/3年 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）标准 |

#### 5.2.6.5土壤环境评价结论

综上所述，本项目加强管理，严格遵循土壤环境防治与保护措施以及环评要求，项目建设对土壤环境影响较小。

表5.2.6-5  建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |
|  | 占地规模 | 选厂（1）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 项目四周的耕地 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他□ |  |
|  | 全部污染物 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，1-二氯乙烯、反1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、锌 |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类（尾矿库闭库生态恢复）；Ⅲ类（选厂）；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级（尾矿库闭库生态恢复）；三级（选厂） |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) □；b) ；c) ；d) □ |  |
|  | 理化特性 | / |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 1 | 0-0.2m | 选厂 |
|  |  | 表层样点数 | 0 | 3 | 0-0.2m | 尾矿库 |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，1-二氯乙烯、反1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、锌。 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；D.2；其他□ |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围外监测项目均低于GB15618-2018表1农用地土壤污染风险筛选值的要求；占地范围内监测项目的标准指数均小于1，可见各种有害元素均在标准限值之内，均低于GB36600-2018表1建设用地土壤污染风险筛选值的要求的要求。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | Pb |  |
|  | 预测方法 | 附录E ；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) ；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测 点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 铁、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤环境跟踪监测计划、监测结果、防控措施 |  |
| 评价结论 | 可接受 |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

### 5.2.7 生态环境影响分析

#### 5.2.7.1 回顾性影响评价

本项目现有工程始建于2009年，2014年建设完成并运行，现阶段建有年产铁精矿粉5万吨一条生产线，共运行8年。

选矿厂占地范围内运输道路均已硬化；现有工程建设尾矿库（湿排）位于厂区北侧，为一座平地型尾矿库，坡地较平缓，属黄土丘陵区，第四系黄土层厚度较大，库区地形总体呈南高北低，周边为农田。呈长方形，南北长436m，东西宽260m，占地113360m2，分为南北两个库区。效容积50.6万m3。

现有工程运行期间尾矿排至尾矿库，根据企业描述，每年有企业运走部分干滩尾矿进行综合利用。根据《繁峙县晋财磁选厂尾矿库安全现状评价报告》（2020.12），原尾矿库有效容积50.6万m3，库内剩余库容为10.6万m3。现有工程运行期间未发生尾矿库填满溃坝等事故。

#### 5.2.7.2运营期生态环境影响分析

项目为技改扩建项目，在现有厂区内进行，不新增占地，工程建成后，厂区加强绿化，同时在尾矿库闭库后采取积极的复垦绿化措施，可减轻工程对周边生态影响。

- 对土壤环境的影响

本工程运行期对土壤环境的影响主要是运行期的大气、固体废物堆存占地与淋溶渗滤对周围土壤、农作物的影响。

根据对同类项目土地监测结果类比，选矿厂产生的粉尘将会对周围地区土壤造成一定的污染。本次评价由于对各工段的粉尘排放要求采取严格的防治措施，实际污染物排放量较小。因此预计对农作物的质量和产量的影响仍将维持在原有水平。

本工程运行中生产废水不外排，选矿车间设收集池，有效收集地面冲洗废水、跑冒滴漏水，生活污水全部回用不外排，不会影响区域水体环境。

本工程运营期，选矿厂按评价要求的措施实施后，可实现废气达标排放，厂区生产废水不外排，生活废水合理利用，固废合理堆存，不会对土壤造成影响；废石堆放于选厂内部，不再新增占地；尾矿全部外售综合利用，对尾矿库闭库封场，尾矿库封场后按评价要求，进行土地复垦，并采取相应的水土保持和植被恢复等措施，可以将其对环境的影响降到最低。

（2）对农业生产的影响

该项目影响农业生产的途径主要有两方面：一是污染物经空气、水进入土壤，再进入农作物，在农作物体内富集，影响农作物的生长。二是通过大气污染物直接影响农作物的光合作用、呼吸作用，从而影响农作物的正常生长。

根据《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137-88）规定，本项目在采取相应的污染控制对策措施后，加之一系列的生态保护措施，对植物予以保护，排放的污染物对当地的各类农作物不会产生明显的影响。

地表水环境质量影响分析结果表明，本项目在生产过程中不会增加地表水体的污染负担，不会对农作物产生影响。事故状态下的坍塌、泥石流对河流影响较大。本建设项目只要环保措施建设到位，保证生产用水闭路循环不外排，并加强管理，不会对农作物产生影响。

（3）对植物生态的影响

本项目主要排放污染物为粉尘，在选矿过程中产生的粉尘污染对植物的影响，主要表现在对作物光合作用的影响上。粒径大于1µm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。

（4）对自然景观的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地质遗产，是一种宝贵的自然资源。这种影响和破坏的程度与尾矿库所处的地理位置相关，与尾矿库库规模有关，尾矿库规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。本项目建设地属于平地，植被覆盖率一般。

技改扩建完成后，尾矿全部外售，原有尾矿库闭库，采取生态恢复措施，可使区域自然景观有一定的恢复。

### 5.2.8环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目风险潜势为项目风险潜势Ⅰ，仅需对风险等级进行简单分析即可。简单分析的基本内容按照附录A规定。

#### 5.2.8.1评价依据

（1）风险调查

本项目技改后生产过程中使用、可能排放或泄漏的有害物质主要有丁基黄药、硫酸铜、硫酸锌、2#油以及废矿物油。根据对比《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018中附录B、《化学品分类和标签规范的第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），项目所使用的2#油属于健康危险急性毒性物质类别3，废机油属于油类物质。

表5.2.8-1	辅料理化性质及毒理学资料一览表

| 序号 | 名称 | 成分 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁基黄药 | 本项目使用丁基黄药作为捕收剂，丁基黄药又称基地黄原酸钠，外观为黄色或淡黄色粉末，分子式为 C4H9OCSSNa，有刺激性臭味，熔点：85°C。常温下是固体黄色粉末，带有刺激性臭味，有毒；黄药易吸水潮解，不稳定，受热、受潮、遇酸碱分解，可燃易燃。黄药易溶于水，溶解水中解离成黄原酸根阴离子和轻金属阳离子 | 0.5t/a |
| 2 | 硫酸铜 | 无水硫酸铜为白色或灰白色粉末，分子式：CuSO4，分子量 159.608，相对密度 3.603g/cm3，易溶于水，溶于甲醇和甘油，微溶于乙醇；致死剂量无水物）LD50：300mg/kg（大鼠经口）；LD50：7mg/kg（小鼠腹腔）；（五水物）LD50：960mg/kg（大鼠经口）；LD50：33mg/kg（大鼠腹腔） | 0.5t/a |
| 3 | 硫酸 锌 | 无色或白色结晶、颗粒或粉末，别名皓矾，无气味，味涩，在干燥空气中风化，280℃失去全部结晶水，500℃以上分解；1g 溶于 0.6ml 水、2.5ml甘油，不溶于乙醇；水溶液对石蕊呈酸性，pH 约 4.5，含 1 分子结晶水的 较不易结块；相对密度 1.97，熔点 100℃，最小致死量（大鼠，经口）2200mg/kg | 2t/a |
| 4 | 2#油 | 黄棕色油状透明液体，具有刺激性香味 | 0.5t/a |

选矿药剂2#油、废机油属于易燃物质，具有火灾的风险性。若发生泄漏，将对周边环境及车间工作人员存在潜在危害影响。技改后企业不设尾矿库，大大降低了环境风险。环保设施及废水回用系统设备故障发生泄漏或由于管理不善造成废水事故排放，对地下水及周边地表水体产生污染。场地防渗层发生老化、腐蚀或破裂，废水设备泄漏对地下水的影响。

（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5..2.8-2确定环境风险潜势。

表5.2.8-2  建设项目环境风险潜势初判

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+ 为极高环境风险。 |

P的分级确定：

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见风险导则附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按风险导则附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质数量与临界量比值（Q）确定：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q 2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照附录B，本项目涉及的环境风险物质和最大存储量如下：

表5.2.8-3 建设项目环境风险物质最大储存量和临界量

| 序号 | 物质 | CAS号 | 临界量t | 最大储量t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 2500 | 0.3 | 0.00012 |
| 2 | 2#油 | / | 50 | 0.5 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  | 0.01012 |

本项目Q=0.01012，直接判断其风险潜势为Ⅰ。

（3）环境风险等级划分

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价 工作等级为简单分析，项目工作等级划分见表5.2.8-4。

表5.2.8-4  风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

项目风险潜势为I，仅需要对风险进行简单分析即可。

表5.2.8-5 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境影响报告书 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （/）区 | （繁峙）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | E 113°48'32" | 纬度 | N 39°15'35" |
| 主要危险物质及分布 | 危废间、浮选药剂存储区域 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 危废间的废机油、浮选药剂泄漏遇明火发生火灾，产生的二次污染物进入大气环境，泄漏同时将对土壤、地下水造成污染。 |
| 风险防范措施要求 | 危废间、浮选药剂存储区域采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，地面采用重点防渗处理（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）。且危险间、浮选剂储存区域设置围堰，确保废机油泄漏不溢流、蔓延。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 经建设单位采取必要的风险防范措施及合理的应急措施后，工程的环境风险在可接受范围内。 |

#### 5.2.8.2环境风险识别

本项目项目风险识别的范围包括：生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，其中物质风险的识别主要包括原矿、产品在运输、使用、储存以及终处理中所引起的风险；生产设施风险的识别包括生产装置、储存系统等。

本项目浮选使用的药剂2#油属易燃物质，在设备维修过程中会产生一定量的废机油。废机油属于低毒或无毒范围，生产过程中危险性小。2#油、废机油为本次评价的风险物质。项目设置一座危废间，存放设备维修过程中产生的废机油。密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施，即防扬散、防流失、防渗漏。另在危废间旁设置密闭化学药品间，存放浮选药剂，如果发生浮选药剂、废矿物油泄漏，遇明火发生火灾，产生的二次污染物进入大气环境，泄漏同时将对土壤、地下水造成污染。因此，在此条件下，浮选药剂和废机油泄漏可得到有效控制，减轻对土壤、地下水的影响。

企业技改后不设尾矿库，大大降低了环境风险。项目生产设施存在的环境风险主要是环保设施及废水回用系统，如设备故障发生泄漏或由于管理不善造成废水事故排放，对地下水及周边地表水体产生污染。场地防渗层发生老化、腐蚀或破裂，废水设备泄漏对地下水的影响。

#### 5.2.8.3环境风险影响分析

本项目能引起燃烧爆炸的危险物质为2#油和废机油。2#油储存在避免火花及明火的化学药品间的阴凉处。安全隐患往往来自于人为原因和自然原因。人为原因包括设计、施工、运行、管理等多个环节存在缺陷。自然原因包括超设计高温、地震等自然灾害。

本企业化学品包装包括袋装、桶装。由于存储环境条件不当，在存储中搬运、管理不当，造成化学品包装发生破裂，引起物料发生泄漏。

本企业袋装化学品发生泄漏时，袋装化学品主要为粉末形式，主要影响车间范围内，及时清理，则对环境影响不大。桶装化学品发生泄漏时（一般以单个包装桶发生 泄漏为主），由于本企业桶装化学品量不大，则泄漏量也不大，当发生整桶泄漏时（一般最大200kg），车间与药剂仓库设有浅围堰，泄漏物料不至于溢流至厂区外，较难 流至雨水沟中排入外界环境中。当化学品发生泄漏时，主要影响到厂区环境。

本项目2#油有火灾风险，储存量较少，若发生火灾，可能会产生烟尘，产生的后 果视火灾的大小而定。

环保设施及废水回用系统设备故障发生泄漏或由于管理不善造成废水事故排放，本项目设2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池，以满足事故情况下尾矿水不外排要求。

#### 5.2.8.4风险防范措施及应急要求

1、环境管理措施

（1）加强安全与组织管理

建立严格的安全生产制度，要派专人负责仔细检查，发现问题及时解决。

（2）环境应急管理

在日常环境应急管理中，应全面排查污染隐患，落实各种应急保障措施，加强应急培训与演练。日常监督管理应建立与达茂旗的应急联动机制。

①开展污染隐患排查。要通过经常性的污染隐患排查，确定排查和防范的重点部位，明确环境敏感保护目标，全面分析可能造成的次生灾害和衍生灾害，制定相应的切断污染源、消除和减轻污染的应急处置措施。对查出的污染隐患制定切实可行的整改方案，进行治理整改，并建立相关工作档案。

②落实应急保障措施。要落实各种应急保障措施，特别是掌握本企业应急物资与装备的种类、数量、存放位置及使用方法，同时要掌握周边地区应急物资与装备的企事业单位的联系方式、储备等相关情况。

③加强应急培训与演练。要通过应急培训与演练，使全体企业职工掌握本公司污染物的危害和防护措施，按照应急预案组织进行经常性的演练，并做好记录，按照国家的要求和本企业应急资源的变化情况，及时修订和完善应急救援预案。

#### 2、风险防范措施

（1）生产过程中风险防范措施

①消防及火灾报警系统：严禁吸烟、火种；严格执行动火证制度，并加强防范措施；易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；按标准装置避雷设施，并定期检查；严格执行防静电措施。

②严格控制设备及其安装质量：贮罐、管线、阀门、法兰必须严格把好质量关，并定期检验、检测；对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态。

③保证生产装置、锅炉等正常运行，避免事故排放。

- 生产过程中预防中毒、火灾和爆炸的其他措施

①防中毒 ：作业场所根据作业特点及防护标准配备急救箱。 本工程按规定配备防毒面具、氧呼吸器、防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。储存室设置有毒介质检测仪，并设超限报警，根据泄漏检测从控制室遥控，使装置自动停车或进行应急处理，以确保生产安全和操作人员身体健康。生产现场附近的隔离操作控制室，通风良好，室内保持微正压。

②防火、防爆 ：工程消防设计严格按照国家现行规范执行，设常规水消防系统、火灾自动报警系统、移动灭火器及厂区消防队，对危险设备及车间进行定期巡视和检查。并在必要部位使用阻火器或阻火材料。 贮存和输送危险物料的贮罐，均拟设置可靠的静电接地。有爆炸危险场所的电器设备为安全防爆型。 危险性较大区域例如危险废物储存间，需设置相应可燃气体检测仪。操作人员需配置一定数量便携式检测仪。 危险废物储存间设置严禁烟火标志，各种消防安全标志牌严格按《消防安全标志》和《消防安全标志设置要求》设置。 装置的监督与管理：对装置日夜24小时进行巡回检查，重要部位能用闭路电视仔细监控。制定详细的操作规程，并进行安全管理的培训。装置定期保养维护和检查。

#### 3、应急要求

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，要求逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。应急预案需要明确和制定的内容见表5.2.8-6。

表5.2.8-6  环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 地理位置、企业人数、上级部门、产品与原辅材料规模，周边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，原辅材料运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等 |
| 2 | 确定危险目标及其危险对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标；（2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 3 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 |
| 4 | 组织机构、组成人员和职责划分 | （1）根据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构；（2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动；（3）组织制订危险化学品事故应急救援预案；（4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护现场及相关数据采集，接受指令和调动 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 设备24小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法 |
| 6 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取紧急处理措施；（2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施 |
| 7 | 人员紧急疏散、撤离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在车撤离前、撤离后的报告 |
| 8 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道理隔离或交通疏导办法 |
| 9 | 监测、抢险、救援及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施；（2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施；（3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；（4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大的应急措施 |
| 10 | 受伤人员现场救护、救治及医院救治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案；（2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；（3）入院前和医院救治机构确定及处置方案；（4）信息、药物、器材的储备 |
| 11 | 现场保护与现场洗消 | （1）事故现场的保护措施；（2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 12 | 应急救援保障 | （a）确定应急队伍（b）消防设施配置图、工艺流程图、现场平面图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人（c）应急通信系统（d）应急电源、照明（e）应急救援装备、物资、药品等（f）危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备（g）保障制度目录；（2）外部救援包括（a）单位互助的方式（b）请求政府协调应急救援力量（c）应急救援信息咨询（d）专家信息 |
| 13 | 预案分级响应条件 | 依据危险品事故类型、危害程度和现场评估结果，设备预案启动条件 |
| 14 | 事故应急救援终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束；（2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 15 | 应急培训及演练计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训和演练内容 |
| 16 | 附件 | （1）组织机构名单；（2）值班联系、组织应急救援有关人员，危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话；（3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图（4）保障制度 |

（1）应急环境监测及事故后评估

建设单位应配备专业队伍负责对事故现场进行环境监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（2）应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

（3）公众教育和信息

建设单位应对厂区职工开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以急备用。

#### 5.2.8.5分析结论

企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。

6环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期环境保护措施及其可行性分析

### 6.1.1施工期环境空气保护措施

针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、各施工场地应分别设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、每个施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，并确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路应硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.2施工期水污染防治措施

建设期的废水主要有施工区的冲洗与设备清洗废水以及施工队伍排放的生活污水。环评提出的水污染防治措施：

（1）建设期的废水主要为施工区的土建工程建设时产生的拌和废水及运输车辆、设备冲洗废水。施工区废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量和pH值较高。评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（2）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（3）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

### 6.1.3施工期固体废物防治措施

施工过程中产生的固体废物主要包括：施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量生活垃圾等。

环评规定加强施工排污管理，施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收；施工队伍生活垃圾应运往当地环卫部门指定地点处置。

### 6.1.4施工期噪声污染防治措施

建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。评价要求施工单位采取以下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

（2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。

### 6.1.5施工期生态环境保护措施

建设期对当地生态环境的破坏主要表现在场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

### 6.1.6施工期环境管理

1、施工监管的目的

在施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监管，全面监督和管理施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

2、施工监管的职责

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签定的工程承包合同中有关环保的条款。主要职责为：

①编制环境监管计划，拟定环境监管项目和内容；

②对承包商进行监管，防止和减轻施工作业引起的环境污染以及对工程地区植被和野生动物的破坏行为；

③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

④对施工中的挖方、填方顺序进行监控，合理平衡挖填方以及之间的接口，不得随意弃土、弃渣；

⑤建立环保事故监管机制，以处理突发环保事故；

⑥在日常工作中作好监管记录及监管报告，参与竣工验收。

3、监管机构

委托有资质的施工监管单位进行。

表6.1-1   施工环境监管内容一览表

| 时段 | 监管重点 | 监管项目 | 监管内容 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 环境 | 扬尘 | 运输车辆冲洗； 控制运输汽车装载量，加盖篷布。 | 减少扬尘污染 |
|  | 水环境 | 施工 废水 | 设置废水沉淀池 | 废水循环利用 |
|  | 固体 废物 | 垃圾 | 厂区收集，运往当地环卫部门指定地点统一处理。 | 减少环境污染 |
|  | 声环境 | 噪声 | 禁止夜间施工； 合理安排各类施工机械的工作时间，加强运输车辆的管理。 | 减少施工场界噪声 |
|  | 生态 | 施工场地 | 施工临时占地硬化、绿化。 | 减少生态影响 |

## 6.2营运期环境保护措施及其可行性分析

根据工程所采取的废气、废水、噪声、固体废物等方面的环保措施，从技术、经济等各方面论证治理措施在的可靠性、可行性。

### 6.2.1废气污染防治措施论证

工程废气污染物主要是物料堆存装卸粉尘、原矿上料及破碎粉尘、一级球磨入料粉尘、输送转载粉尘、道路运输扬尘以及浮选药剂搅拌废气。

6.2.1.1物料堆存装卸粉尘

评价要求建设全封闭原料库、全封闭精矿储库、尾矿仓库各1座，其中原矿储库占地面积1000m2，高9m；精矿储库占地面积600m2，高9m；尾矿仓库占地面积750m2，高4米。根据山西省环境保护条例和大气污染防治的有关要求，原矿储库、精矿储库、尾矿仓库均设置为全封闭，主体采用现浇混凝土结构，网架采用轻钢结构，屋面材料采用单层深蓝色彩钢板，要求设通风孔，配置覆盖整个原料库；同时通过降低物料落差、洒水抑尘等措施降低产尘量，原料库内新增雾炮机洒水，精矿储库、尾矿仓库配套喷淋洒水设施，则库内堆放及装卸扬尘较少，忽略不计。

采取以上措施后可有效减少粉尘排放量，措施可行。

6.2.1.2原矿上料及破碎粉尘

在原矿破碎过程中会产生大量的含尘废气，含尘浓度较高，为本项目主要产尘点，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。

防治措施：根据厂区设备的布置情况，原有破碎工段1#颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，上方设置一台0.8m2集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。1#锤式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，1#锤式破碎机上方设置集尘罩大小为0.5m2，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。原有两段破碎除尘器总处理风量取8000m3/h。集尘罩收集效率为90%，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积222.2m2。1#颚式破碎、1#锤式破碎产生的粉尘经集气罩收集后排至1台布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒DA001排放。设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

扩建破碎工段2#颚式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，上方设置一台0.5m2集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。2#锤式破碎机置于全封闭彩钢结构房内，上方设置一台1.6m2集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机。扩建两段破碎除尘器总处理风量取13000m3/h。集尘罩收集效率为90%，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积361.1m2，2#颚式破碎、2#锤式破碎产生的粉尘经集气罩收集后排至1台布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒DA002排放。设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

6.2.1.3一级球磨入料粉尘

原料经破碎后通过皮带输送机转运至球磨机（一级球磨），球磨机入料口产生大量的粉尘，如不采取措施将会对周围大气环境造成较大影响。本项目球磨过程加水，球磨过程不会产生粉尘。

根据厂区设备的布置情况，原有1#选矿车间2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，在2台球磨机（集尘罩投影面积3m2）上方各设集气罩，将粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002排放。球磨入口处设计布袋除尘器处理风量16200m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积450m2，设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

扩建2#选矿车间2台球磨机并联使用，在两台球磨机上方各设集尘罩，在2台球磨机（集尘罩投影面积3m2）上方各设集气罩，将粉尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA004排放。球磨入口处设计布袋除尘器处理风量16200m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积450m2，设计排放浓度≤10mg/m3，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求，实现达标排放，措施可行。

6.2.1.4输送转载过程产生的粉尘

物料通过皮带输送机转运过程中将会产生粉尘，现有工程输送皮带封闭不彻底，部分区域裸露，本次评价要求输送转运皮带采取全封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘减轻粉尘污染。采取以上措施后，可减少粉尘量95%以上，措施可行。

6.2.1.5道路运输扬尘

为了减少道路扬尘对大气环境的污染，环评要求对于进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路。在采取以上措施后，可以减少汽车运输扬尘量80%，措施可行。

6.2.1.6浮选药剂配制过程的废气

浮选药剂配制搅拌过程中会有少量的有机废气逸出挥发（以VOCs计）环评要求采用全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。同时在浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风，做好员工卫生防护工作，在此前提下，对周围大气环境影响较小，措施可行。

### 6.2.2废水污染防治措施论证

6.2.2.1 废水产生情况

（1）生活污水

本项目厂区设食堂、宿舍。评价要求食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水沉淀后一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏用于农肥。

（2）生产废水

本项目浮选车间集水池、铜、锌精矿沉淀过滤废水分别进入铜、锌回水池，废水直接引入铜锌浮选工序循环使用。

尾矿浆、精铁矿废水进入尾矿沉淀池，尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤，尾矿水排入循环水池，再进行循环利用，不外排；尾矿水在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池。

生产设备区设浅围堰，收集围挡车间事故矿浆、遗撒的化学品，避免泄漏，收集的事故矿浆、遗撒化学品返回生产，冲洗水收集后引入尾矿池，作为生产补充水循环使用。

（3）洗车废水

本项目设置一个洗车平台，用于清洗出厂运输车辆车身及轮胎，车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排。

（4）初期雨水

建设单位应在场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集范围为厂区的全部汇水面积，收集前15分钟的雨量，经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

为有效收集厂区初期雨水，厂区四周设隐蔽式沟渠，引雨水至厂区低洼处，最后进入雨水收集池，雨水收集池出水管设置阀门，正常情况下阀门关闭，防止初期雨水外排。收集的初期雨水经沉淀后均用于厂区洒水抑尘，不外排。

6.2.2.2 生产废水不外排的保证性分析

（1）浮选铜锌精矿回用水池

根据选矿水平衡图，铜浮选废水为9.45m3/d，锌浮选废水为47.3m3/d，这两段工艺废水中浮选药剂含量较高，单独循环回用于浮选工序。

铜精矿尾矿过滤出水为9.45m3/d，返回铜精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为11.9m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为0.3m3。本项目建设一座2m3铜精矿回用水池，可满足铜精矿浮选用水闭路循环的要求。

锌精矿尾矿过滤出水为47.3m3/d，返回锌精矿回用水池循环使用，水量不均衡系数取1.25，则循环水量为59.13m3/d，循环水池容积取小时循环水量1/3，则为2.5m3。本项目建设一座3m3锌精矿回用水池，可满足锌精矿浮选用水闭路循环的要求。

（2）选矿废水废水零排放可行性分析

本项目尾矿浆处理采用“浓缩机浓缩+压滤”处理后，出水闭路循环使用。

①深锥浓缩机

本项目尾矿产生量为472.92t/d，则浓缩机总面积为295.58m2。本项目尾矿浓缩选用一台Φ10m深锥高效浓缩机，浓缩机总面积314m2＞295.58m2，可满足尾矿浆处理要求。

②厢式隔膜压滤机

本项目尾矿产生量19.71t/h，厢式隔膜压滤机尾矿单位过滤面积处理能力为0.4-0.6t/m2·h，本次选取0.5t/m2·h，则过滤机过滤总面积为39.42m2，选择ZR50-800厢式隔膜压滤机，过滤面积50m2，压滤机负荷为78.84%，可满足尾矿浆处理要求。

③循环水池

根据选矿水平衡，本项目循环水量为2529.59m3/d，循环水池容积取小时循环水量的1/3，则为141×1.25×1/3=58.75m3，建设一座60m3循环水池，可满足选矿用水闭路循环要求。

（3）生产过程中跑冒滴漏、设备放水、尾矿浆淋控水的处理分析

生产过程中跑冒滴漏、设备放水及尾矿浆淋控水经车间内排水系统流至集水池，泵回选矿工序循环利用，不外排。

6.2.2.3生产废水事故状态污染防治措施

本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池，可以有效防止事故状态下生产废水直接外排，措施可行。

6.2.2.4小结

由以上分析可以看出，本项目在采取严格的废水污染防治措施后，可以做到废水闭路循环不外排，不会对地表水环境造成影响。

### 6.2.3地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，采取的地下水环境保护措施主要为：

1.源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、储存设施储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。

2.分区防渗措施

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），重点防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K<10-7cm/s的防渗性能。是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，包括浮选车间、磁选车间、浓缩压滤车间、危废库、车间废水收集池等。

（2）一般防渗区

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区防渗层防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K<10-7cm/s的防渗性能。一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括原矿库、废石库、干排尾矿暂存间、产品库等。

（3）简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的其它建筑区，厂址生活区、办公区等，划为简单防渗区，防渗技术要求需做一般地面硬化.

4、地下水长期监控计划

依据地下水监控原则，结合研究区水文地质条件，本次在厂址区共布设地下水监井3口。应按有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

综上，从地下水环境影响角度分析，在采取了严格的地下水环保措施后，本项目的建设可行。

### 6.2.4噪声污染防治措施论证

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机、浮选机、搅拌机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。为减轻噪声影响，项目采取了合理布局、选用低噪声设备、建筑隔声、针对声源特性对高噪声设备采取隔声、减振措施。采取这些降噪措施和距离衰减后，经预测厂界噪声增加不大，可满足相关标准要求，措施可行。

### 6.2.5固体废物污染防治措施论证

（1）生活垃圾

项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置。

（2）除尘灰

收集后回用于生产。

（3）尾矿

繁峙县晋财磁选厂尾矿产生量约为14万t/a，项目技改工程后不设尾矿库，企业已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿处置协议，尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。

①综合利用保证性：

本次技改完成后，运行期产生尾矿14万t/a，产生的尾矿全部外运广灵金隅水泥有限公司委托利用。公司已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿处置协议。

广灵金隅水泥有限公司位于广灵县焦山乡杜庄村，主要从事水泥窑协同处置固体废物。该公司于2015年11月委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《广灵金隅水泥有限公司水泥窑协同处置技改项目环境影响报告书》，2015年12月22日原大同市环境保护局以同环函（服务）【2015】147号文予以批复，并通过竣工环境保护验收。目前该公司年消耗工业废渣及粉煤灰51.36万吨、水泥窑协同处置危险废物3万吨，设计年产水泥186万吨、熟料124万吨。该公司每月消耗工业废渣及粉煤灰约4.2万吨，固废原料来自周边选厂，目前该公司提供固废利用量为2万吨/月。因此，项目技改后每月产生的1.2万吨尾矿可全部由广灵金隅水泥有限公司综合利用。

②尾矿暂存可靠性：

原有尾矿库库容仅能满足现有工程尾矿1年排放需求，本次技改项目竣工后，原有尾矿库不再排放尾矿，闭库后进行生态恢复。

尾矿砂综合利用不畅时，公司厂区新建一座750m2尾矿仓库，可暂存尾矿21天，同时与繁峙县林鑫铁选厂签定尾矿库共用协议，作为备用尾矿库。
    繁峙县林鑫铁选厂位于繁峙县大营镇小店村东，2021年1月编制完成《繁峙县林鑫铁选厂年产20万吨铁精粉技改扩建项目环境影响报告书》，2021年3月5日忻州市生态环境局繁峙分局以繁环审批函【2021】10号文予以批复。繁峙县林鑫铁选厂技改项目将现有湿尾矿库进行干排改建，根据干排设计单位铜源国际工程设计研究有限公司对繁峙县林鑫铁选厂实际测量，尾矿库剩余库容为9.0万m3。该公司预计产生尾矿25万t/a，综合利用量22.4万吨/年，剩余2.6万吨/年，全部进入干排尾矿库，尾矿库可服务5年。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存，公司已与繁峙县林鑫铁选厂签订尾矿库共用协议。

综上所述，本次技改完成后，尾矿可保证有效综合利用。

（4）废机油、废油桶

本项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶，属于危险废物，本项目设置一座危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

危废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求，采用砖混结构房屋，地面硬化防渗处理，并做围堰。

（5）废石

本项目产生废石6万t/a，集中收集后暂存于原矿库，优先作为建筑材料外售，销售不畅时外运至广灵金隅水泥有限公司处置。

本项目产生的固体废物全部得到妥善处置和综合利用，合理处理处置产生的各种固体废物后，项目的运营对周围环境影响不大，措施可行。

### 6.2.6生态污染防治措施论证

本项目利用现有选矿厂进行建设，对生态环境影响较小。现有选矿厂厂区内绿化率较低；现有尾矿库尚未闭库，已堆放尾砂主要集中于尾矿库底部，未进行生态恢复措施。针对现有生态污染防治情况，提出以下生态恢复措施：

6.2.6.1选矿厂水土保持措施

（1）场地绿化措施

选矿厂生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；办公及居住区应以美化环境为主，种植绿篙、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道树为主，选择油松、杨、榆树、落叶松等，树间距5～6m，形成沿道路的绿化带。

（2）防洪排涝

本项目污水经处理后，全部回用，不会对地表水环境造成威胁。但要重点注意雨水的排放方式的合理设计，设排水明（暗）沟，保证工业场地内排水畅通。

6.2.6.2 尾矿填埋场的生态保护和恢复措施

（1）生态保护原则

结合尾矿填埋场的自然条件、自然资源、社会经济状况和区域经济开发、建设、发展对环境保护综合治理的要求，按照因地制宜、因害设防、科学治理、保护开发并举，遏制尾矿排放导致的生态环境的恶化，减少各种自然灾害发生。进一步改善环境质量，提高区域植被覆盖率，保持生态自然修复功能，增强社会经济和人民生活生产所依赖的生态屏障功能。

①以防为主、保护优先，尾矿的排放要尽可能地减少对区域内现有土地的占用，尽量减少对现有植被的破坏。

②因地制宜、因害设防，结合尾矿的排放进度等实际情况，宜林则林、宜草则草，生产进度和工程措施相结合，山、水、田、林、路、工业设施科学规划，渠、沟、坡、河、坝综合治理。

③立足长远、注重实效，建设与生态保护相结合，随排放、随复垦、随治理、 随保护，妥善解决当前与长远的关系问题，加快生态建设进度，实施可持续发展战略。

④明确责、权、利，实行生态保护责任制，谁破坏、谁治理、谁管护，治管并 重，充分发挥水保、生态建设的综合功效。

（2）闭库生态恢复治理工程方案

本项目尾矿全部外售，将现有湿排尾矿库闭库并进行生态恢复。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），本项目尾矿库工程恢复内容如下：

尾矿填埋场退役前1年，应做出闭场处理设计和安全维护方案，报上级主管部门和省级以上安全生产监督部门审查实施。尾矿填埋场闭场后，应采取有效措施稳定尾砂，并做好土地复垦、生态恢复。

1、尾矿坝整治工程及施工方案

1）初期坝清理

尾矿库初期坝现状情况基本良好，初期坝体稳定，没有出现向外滑移和不均匀沉降等不良现象，坝体坡面上杂草发育。治理内容为：

①对初期坝坝面上杂草进行清理

②对初期坝坝面进行修整，对坝面有掉块的区域进行补修；对坝面多余块石进行清理。

③初期坝及堆积坝坡面采用在周边种植爬山虎和吊藤类等藤类植物进行绿化。

2）堆积坝修坡加固

①采用挖掘机械按照1：2的坡比进行修坡加固，设置马道，修坡加固后采用挖掘机进行来回、上下反复碾压压实，然后在坡面浆砌石进行堆积坝护坡；

②在初期坝坝顶以及初期马道平台内侧设置横向截水沟，截水沟坡度为1%，分别由中间向两侧坝肩截洪沟倾斜，并分别与两侧坝肩截洪沟相连；

③横向排水沟断面为矩形，采用浆砌石砌筑，沟内侧和底面采用M7.5水泥砂浆抹面，厚20mm。

2、滩面整治工程及施工方案

1）将坡面浆砌石护坡延长至干滩内1.5m，高度即厚度同样为0.5m左右，以提高尾矿库堆积坝的稳定性和防雨水冲击能力，同时在洪水季节特殊情况下可以起到一定缓冲作用，以减缓尾矿库库内洪水漫坝现象；

2）由于滩面不平整，有数个肯洼地，在滩面治理前首先用机械将滩面整平；按照纵向滩面库前低、库后高，坡度为2%，横向南侧高、北侧低，坡度2%的标准和要求，对沉积滩面进行平整和压实，即按2%的反坡（上坡）向上逐步上升进行平整，直至库尾；平整时应进行反复观测和调整，直至符合要求；平整后应该采用机械进行反复碾压，以提高其密实度；

3）然后进行表层覆土：覆土两层，底层为0.2m粘土（充当隔水层），表层为0.6m壤土或耕植土。覆土后要求其表层纵向、横向坡度仍然与平整滩面的坡度保持一致。

4）滩面覆土和整平后立即修筑排水系统；

5）平整和覆土完毕后进行复垦，恢复植被。复垦原则上选择种植当地多种草本植物和浅根灌木。

3、截洪、排洪系统整治即施工方案

该尾矿库原有排洪设施为溢洪道——排水明沟排洪系统。洪水季节库内排水大部分通过坝顶即堆积坝坡面溢出和排泄，严重威胁到尾矿库的安全。

1）针对存在问题，在尾矿库设置南、北侧两条截洪沟，截洪沟按照2%坡度向库下游方向延伸，最后与尾矿坝前横向排水沟相连。截洪沟内侧沟顶面与滩面覆土标高持平，在沟体外侧0.5m以外修筑挡土墙，以防止尾矿库南岸山体滑坡或者塌方，挡土墙采用浆砌石结构。

2）在尾矿库滩面上纵向每隔30m修筑一道横向排水沟，排水沟净断面为0.3m×0.3m。排水沟由中间向尾矿库两侧倾斜，坡度为1%，分别与东、西两侧截洪沟相连。

4、安全监测

尾矿库水位和感叹长度以堆积坝护坡内净高度和堆积坝长度为参照物，进行水位和干滩长度估测。在尾矿库初期坝，即堆积坝下马道上预埋两根不锈钢沉降位移点（自行制作或购置标准沉降不锈钢螺杆），并在对应的两侧山体分别设置两个观测基点。要求建设单位每月必须对尾矿库位移、沉降进行测定，并进行记录。

### 6.2.7运营期环保措施汇总

本项目运营期环保措施汇总见表6.2-1。

表6.2-1    本项目环境保护措施一览表

| 环境 要素 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 物料 堆存 | 粉尘 | 原矿堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，铁精粉堆场建设全封闭储库，地面硬化防渗，物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天堆存物料，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 |
|  | 破碎 工段 | 粉尘 | 2#两段破碎工段进行全封闭，同时在一台颚式破碎机、一台1台锤式破碎机上方设置集气罩，两段破碎产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.6米的排气筒DA002排放。 |
|  | 球磨机入料口 | 粉尘 | 2#选矿车间两台球磨机位于全封闭选矿车间，两台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米、内径0.7米的排气筒DA004排放。 |
|  | 输送 转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料端加胶皮挡帘 |
|  | 道路 运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 |
|  | 浮选药剂配制 | 非甲烷总烃 | 全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。同时在浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风 |
| 废水 | 生活 污水 | COD、NH3-N、油脂等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏用于农肥 |
|  | 浮选废水 | 油类等 | 浮选车间设集水池、精矿回水池，废水收集后直接抽回浮选工序循环使用 |
|  | 选矿废水 | SS等 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后全部外售综合利用无废水外排 |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 |
|  | 洗车平台冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 |
|  | 道路运输 |  | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |
|  | 磁辊输送 | 废石 | 集中收集后暂存于原矿库，外售综合利用。 |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 |
|  | 尾矿库 | 厂内设一座尾矿暂存仓库，现有尾矿库闭库，周围植树绿化，封场后进行复垦绿 |

# 7 环境经济损益分析

## 7.1环保投资估算

主要环境保护费用估算见表7.1-1。

表7.1-1   环保设施及投资估算

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 物料堆存 | 粉尘 | 原矿堆场建、铁精粉堆场设全封闭储库，库没配置喷雾洒水装置，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率，严禁露天堆存物料，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 | 列入工程投资 |
|  | 破碎工段 | 粉尘 | 破碎工段进行全封闭，同时在颚式破碎机、锤式破碎机上方设置集气罩，破碎产生的粉尘分别经布袋除尘器进行处理，经高15米排气筒排放。 | 5 |
|  | 球磨机入口 | 粉尘 | 球磨机位于全封闭选矿车间，球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经1台布袋除尘器进行处理，处理后经1根高15米排气筒排放。 | 5 |
|  | 输送转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料、出料端均加胶皮挡帘；设置2台移动式雾炮机 | 1 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 2 |
|  | 浮选药剂配制 | 非甲烷总烃 | 全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行 | 1 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N 、油脂 等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏用于农肥 | 0.5 |
|  | 选矿废水 | SS 、石油等 | 浮选车间设集水池、精矿回水池，废水收集后直接抽回浮选工序循环使用 | 0.5 |
|  |  |  | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后回收建筑用砂，无废水外排 | 列入工程投资 |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池 | 列入工程投资 |
|  | 洗车平台 冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | 0.5 |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集池，雨水经沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 | 1 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | 2 |
|  | 道路运输 | 噪声 | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 | 1 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | 0.5 |
|  | 磁辊输送 | 废石 | 集中收集后暂存于原矿库，优先作为建筑材料外售 | / |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 | / |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用，外运受阻排入林鑫尾矿库堆放 | 2 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 收集暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | 2 |
| 地下 水 | 一般 防渗区 | 干排车间、原料库、精矿库、雨水收集池、洗车平台 | 素土夯实，混凝土地面硬化，防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s | 8 |
|  | 重点防渗区 | 危废暂存间、浮选车间、尾矿仓库 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18597-2001)及修改单要求，厂区东侧建设一座危险废物暂存间，地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s，浮选车间、尾矿仓库地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s， |  |
|  | 简单 防渗区 | 道路 | 一般地面硬化 |  |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 | 3.5 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库闭库进行生态恢复 | 10 |
| 总计 | 45.5 |

本工程总投资575.29万元，环保投资45.5万元，用于大气、污水、噪声、固废、生态治理等，环保投资占工程总投资的7.9%。

## 7.2环境效益分析

### 7.2.1 环境代价分析

环境代价是指将建设项目对周围环境污染和破坏所造成的环境损失折算成的经济价值。工程的建设将会给当地环境质量产生一定的影响，因此在发展经济的同时，必须解决好环境问题，做到发展经济与保护环境协调统一。本次工程在采用先进的生产工艺和设备，提高资源与能源利用率的同时，投入一定量的资金进行污染治理和环境保护，取得了较好的治理效果，但仍不可避免将一定量的“三废”排入环境中。

项目投产后产生的污染对环境的经济代价可以按照下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A——资源和能源的流失代价；

B——对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C——对人群、动植物造成的损失代价。

1、资源和能源的流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物做为资源、能源的价格。

结合本项目特点，该部分主要估算排放废气、废渣作为资源流失的损失代价。本项目投产后厂内废水零排放，废气处理后达标排放。资源和能源流失代价A为5万元/年。

2、生产、生活环境造成的损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按8万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为10万元/年。

3、人群、动植物损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目污染物的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体、动植物的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群、动植物损失代价为5万元/年。

通过上述分析，本工程项目的环境代价为：

5+10+5＝20万元

### 7.2.2 环境成本分析

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

- 折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资3%计算，费用为1.2万元/年。

2、运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。 设备维修费取环保投资的1.5%，为0.6万元/年；材料消耗主要是电力等费用，估算费用约为5万元/年；环保人员工资、福利费按职工平均工资20000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计4万元；科研咨询费及环保设施管理费取0.5万元/年；本项目的全部运行费用C2为10.1万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=11.3万元/年。

### 7.2.3 环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施取得的直接经济效益。本项目环保投资在减少对环境污染的同时，也会给企业带来一定的经济效益，主要包括废水回用于生产工段、绿化、除尘系统等带来的经济效益。

根据评价各要素结论，估算工程采取各项环保措施的情况下可获得环境经济效益约23.78万元（节水量15万t/a，以每吨1.5元，节约资金22.5万元，回收铁矿粉约550.5吨，每吨30元算，回收资金1.65万元）。

### 7.2.4 环境经济损益分析

1、环境成本比率

环境成本比率是指单位工程总经济效益所需的环保运行管理费用：

%

- 环境系数

环境系数指单位产值所需的环保运行管理费用：

%

3、环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

%

4、环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值：

通过以上计算可以看出，本项目的环境代价比率为1%，说明项目由于注重了清 洁生产，所有的资源、能源均得到了合理的利用。虽然本项目的环境系数较低，但环境投资效益却较高为2.1，即每投入1元的环保资金即可获得2.1元的经济效益，说明项目建成后，对所排放污染物的资源化程度较高，在减轻环境污染的同时，也取得了很好的经济效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

## 7.3社会效益分析

本项目位于忻州市繁峙县境内，其建设不仅为繁峙县的发展作出贡献，增加地方的财政收入，还可带动当地相关产业的发展，对促进当地工业及市场经济的发展具有积极意义。该项目建设还可以为社会提供一定数量的就业机会。

本项目投产后，由于职工家庭收入的提高，将带动第三产业的发展，从事第三产业的群体也将由此增加收入；其正常生产需要的上、下游产品将为当地的相关单位提供就业机会，因此有助于社会整体收入水平的提高。

## 7.4损益分析结论

总之，本项目的实施对促进繁峙县经济发展、解决原矿石与精矿粉的供需矛盾有重要意义，项目建设有一定的环境效益、社会效益和经济效益。

# 8 环境管理和环境监测计划

加强环境管理和环境监测是落实《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会、经济、环境效益协调发展的必要途径。为使本项目在促进当地经济建设的同时尽可能减少对环境的负面影响，确保各项环保处理设施的正常运行，企业必须建立建全各项环境管理制度和制定详细的环境监测计划。通过环境管理和环境监测，对本项目污染物排放实行监控，同时也为本地区的环境管理、环境规划提供依据。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机制

本项目建设单位繁峙县晋财磁选厂组织设立环境保护专门机构，环境管理要贯彻到生产建设的全过程，纳入企业发展计划，在厂部、车间、班组建立、建全环保岗位，实行主要领导负责制，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全公司环境保护制度和细则。

（2）管理项目建设期的扬尘、污水和噪声污染及制定各项环境管理制度；在生产运行阶段，定期检查各生产设备的运行状况，减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证生产的正常运行；定期检测各治污设备的运行状况，并建立各治污设备的运行档案，确保各污染处理设施的正常运行，杜绝污染事故的发生。

（3）具体制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放。

（4）加强宣传教育，不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平，定期培训环境管理人员，做到分工明确、责任清晰。

（5）编制突发性环境事故应急处理流程；对突发性环境事故，进行协调处理。

### 8.1.2环境管理计划

1、施工期环境管理要求

（1）本工程各项环保设施的设计、施工计划等必须与主体工程同时进行，并将工程设计和施工计划报送环保主管部门审查；

（2）本工程竣工验收时必须提交环保设施竣工验收监测报告，经验收合格后方可以投入使用，进行正式的运转。

2、运行期环境管理要求

（1）加强环境监测工作，对各废气、废水总排放口要定期进行监测，要有详细的记录。

（2）企业会同相关环保部门对项目所在地环境空气质量、地表水、地下水定期进行监测，并备案。一旦出现明显恶化或生态系统不良情况应及时查明原因并进行补救。

本工程具体环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1    项目环境管理计划

| 阶段和环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| A | 建设阶段 |
|  | 扬尘 | 采取合理的措施，包括施工地洒水，以降低施工扬尘对周围空气的污染，特别是靠近居民点的地方。运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，以减少跑漏。搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 建设单位 |
|  | 污水 | 尽量减少建筑用水和生活用水的无组织排放，防止蚊蝇滋生，恶化周围卫生环境。 |  |
|  | 噪声 | 防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区。 加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |  |
| B | 生产运行阶段 |  |
|  | 废气、污水、噪声 | 加强管理，保证各处理设施正常运行。 |  |

## 8.2环境监测

### 8.2.1环境监测的目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 8.2.2监测机构

建议本工程施工期和营运期的环境监测工作委托有资质的单位承担，日常的生产例行监测由建设单位分析化验室负责。

8.2.3监测项目及监测计划

表8.2-1    污染物监测频率及监测计划

| 监测项目 | 监测因子 | 监测点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 排气筒DA001出口 | 1次/年 |
|  | 粉尘 | 排气筒DA002出口 | 1次/年 |
|  | 粉尘 | 排气筒DA003出口 | 1次/年 |
|  | 粉尘 | 排气筒DA004出口 | 1次/年 |
|  | 无组织颗粒物、非甲烷总烃 | 厂界下风向 | 1次/年 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界四周 | 1次/季 |
| 地下水 | 铅、铜、锌、硫化物、石油类共5项 | 厂区1#钻孔 | 1次/2个月 |
|  |  | 厂区2#钻孔 |  |
|  |  | 尾矿库北侧监控水井 |  |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃、PH共10项 | 选矿厂占地范围内取3个土壤表层样点 | 1次/5年 |
|  |  | 选矿厂占地范围外下风向取1个土壤表层样 |  |
|  |  | 尾矿库下游处取2个土壤表层样 | 1次/3年 |

### 8.2.4监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管门，对于常规监测部分应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民及环境影响范围内的敏感点进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 8.3排污口规范

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1—1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时厂内主要废气排放点应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。图形标志见表8.3-1。

表8.3-1 排放口图形标志

| 排放口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 | 危废暂存间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 | 黄色、黑框 |
| 图形颜色 | 白色 | / |

## 8.4污染物排放清单

污染物排放清单见表8.4-1。

表8.4-1 污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料堆存 | 原矿 堆场 | 粉尘 | 建设全封闭储库，地面硬化防渗，适当洒水，增加物料的含水率 | 物料装卸全部在全封闭储库内进行，严禁露天作业，同时要加强管理，装卸车辆有序进出 | 无组织 | 0 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表6、表7排放的要求 |
|  |  | 铁精粉堆场 | 粉尘 | 建设全封闭储库，地面硬化防渗 |  | 无组织 | 0 |  |
|  | 破碎工段 | 粉尘 | 1#破碎生产线两段破碎工段、2#生产线两段破碎工分别进行全封闭，同时每条生产线的颚式破碎机、锤式破碎机上方分别设置集气罩，同一生产线的两段破碎产生的粉尘由布袋除尘器进行处理，处理后分别经2根高15米、内径0.5米/0.6米的排气筒DA001/DA003排放。 | 10 | 0.432 |  |
|  |  |  |  | 10 | 0.702 |  |
|  | 一次球磨入口 |  | 1#选矿车间两台球磨机、2#选矿车间球磨机分别位于全封闭选矿车间，同时每个选矿车间的球磨机上方设置集气罩，同一生产线的球磨机入口产生的粉尘经布袋除尘器进行处理，处理后分别经2根高15米、内径0.6/0.7米的排气筒DA002/DA003排放。 | 10 | 1.166 |  |
|  |  |  |  | 10 | 1.166 |  |
|  | 输送转载 | 扬尘 | 全封闭皮带走廊，进料、出料端均加胶皮挡帘 | 无组织 | 0.23 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 进厂道路铺设砂石路面，定期清扫洒水；另外运输过程中加盖篷布，限制超载；进出场车辆在洗车平台清洗车身及轮胎后上路 | 无组织 | 1.22 |  |
|  | 浮选药剂配制 | 非甲烷总烃 | 全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行 | 无组织 | 0.263 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、油脂等 | 食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排。厕所采用旱厕，定期清掏，用于农肥 | / | 0 | 不外排 |
|  | 选矿废水 | SS 等 | 尾矿经旋流分级、脱水筛脱水、浓缩、压滤后回收建筑用砂，其余排入尾矿库，无废水外排 | / | 0 |  |
|  |  |  | 浮选车间设集水池，铜精矿废水及锌精矿废水这两股废水单独循环处理，铜精矿滤水、锌精矿滤水沉淀后废水直接引入浮选工序循环使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，以满足事故情况下尾矿水不外排要求 | / | 0 |  |
|  | 洗车平台冲洗废水 | SS 等 | 车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排 | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS 等 | 场地地势最低处设置雨水收集沉淀池，收集的雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排 | / | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备，置于车间内，采用消声、隔声措施 | / | ＜60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 道路运输 | 噪声 | 加强管理、减速、限鸣、禁止夜间运输 |  |  |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置 | / | 3 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 | / | 0 |  |
|  | 磁辊输送 | 废石 | 集中收集后暂存于原矿库，优先作为建筑材料外售 | / | 0 |  |
|  | 洗选工艺 | 尾矿 | 尾矿浆经旋流分级、脱水筛脱水后外售综合利用，利用不畅时，排至林鑫铁选厂尾矿库堆存 | / | 0 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理 | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单 |
| 生态 | 生产厂区 | 厂区绿化、厂界绿化带 |
|  | 尾矿库 | 干排尾矿外售综合利用。现有尾矿库闭库，进行复垦绿化 |

9结论与建议

## 9.1建设项目概况

繁峙县晋财磁选厂是一家铁矿粉精加工企业，厂址位于繁峙县横涧乡小屯村西南，现阶段生产规模为年处理原矿15万吨，年产铁精矿粉5万吨。2008年7月30日，繁峙县发展计划局以“繁发改备案[2008]40号”文对现有工程予以备案。2009年1月，繁峙县晋财磁选厂委托忻州市环境研究所编制《繁峙县晋财磁选厂新建项目环境影响报告书（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年）》，同年12月编制完成。2009年12月28日，忻州市环境保护局以“忻环开函字[2009]第126号”文对繁峙县晋财磁选厂新建项目进行批复。2014年9月9日，忻州市环境保护局以“忻环验字[2014]17号”文对繁峙县晋财磁选厂新建项目（处理原矿15万吨/年、产精矿粉5万吨/年）出具竣工环境保护验收意见。

为满足目前市场需求和提高企业产品竞争力，同时减小项目生产对环境的影响，繁峙县晋财磁选厂拟投资575.29万元对选矿厂现有生产工艺进行技术改造。在增加生产设备、提高生产效率的情况下，技改后可新增年产锌精矿3084t（锌品位27.34%）、年产铜精矿792t（铜品位29.09%），年产铁精矿44148t（铁品位47.27%）。同时，将现有湿选尾矿库闭库，并进行生态恢复。

2020年12月28日，繁峙县晋财磁选厂技术改造项目在山西省企业投资项目平台备案。项目代码：2012-140924-89-02-746047。

本项目选矿厂主要建设内容为：新建全封闭式原矿储库、铁精矿库各1座；拆除原有破损传输带，新建全封闭式履带式输送线；新建2#全封闭破碎（颚式、锤式）车间及全封闭式履带式输送线；新建全封闭选矿车间、浮选车间各1座，新增浮选机（SF-4m3）38台、新型磁选机及相关配套辅助设施；新建干排车间1座，新增压滤机（ZR50-800）2台、脱水筛2台等设备及相关配套辅助设施。

本项目技改后全厂年产生尾矿约14万吨，技改工程后不设尾矿库，企业已与广灵金隅水泥有限公司签订了尾矿处置协议。尾矿砂综合利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存。原有尾矿库库容仅能满足现有工程尾矿1年排放需求，本次技改项目竣工后，原有尾矿库不再排放尾矿，闭库后进行生态恢复

本项目总投资575.29万元，其中环保投资为45.5万元，占总投资的7.9%。

## 9.2环境质量现状

1、环境空气质量现状

2020年基本污染物中PM10年平均质量浓度未达到国家二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域为不达标区域。

2021年4月1日~4月7日、2021年7月13日～2021年7月20日建设单位委托山西魏立环境检测有限公司对区域TSP、非甲烷总烃、臭气浓度进行了监测。评价区TSP浓度范围均未超过环境空气质量二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，臭气浓度未检出，评价区环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域地表水为滹沱河，该河段水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本次评价引用2018年、2019年、2020年滹沱河乔儿沟地表水考核断面水质达标情况可知，乔儿沟地表水考核断面水质达标。

3、地下水环境质量现状

2021年4月1日-4月9日、2021年7月13日-7月20日评价期间委托山西魏立环境检测有限公司对本项目区域地下水井进行了现状监测，监测结果可知，1#石塘沟、2#西连仲、3#左所南、4#厂区北水井、5#东庄、6#小屯、7#小店南各个监测井水质监测结果将军满足Ⅲ类标准要求，说明该区域地下水环境良好。

4、声环境质量现状

2021年3月31日，评价期间委托山西魏立环境检测有限公司对本项目区域声环境现状监测报告，监测表明，厂界噪声监测值昼间噪声在54.9dB（A）-57.0dB（A）之间，夜间噪声在40.1dB（A）-41.7dB（A）之间，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

5、土壤环境质量现状

2021年4月3日、2021年7月23日，评价期间委托山东美多环保技术有限公司分别对本项目选厂、尾矿库周围土壤现状监测，选厂占地范围内土壤监测结果满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目中第二类用地风险筛选值的限值，选厂占地范围外土壤监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。尾矿库周围土壤土壤监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。说明评价区内土壤环境质量现状较好。。

## 9.3污染物排放情况

（1）废气

1）有组织废气

本项目2台颚式破碎机、2台锤式破碎机置于全封闭结构房内，进料口上方设置集气罩，出料口采用彩钢板围护封闭后连接全封闭时皮带输送机，破碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高的排气筒排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目4台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经布袋除尘器进行处理，处理后经高15米的排气筒排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

2）无组织废气

本项目原料卸料及堆存过程、物料运输转载过程会产生无组织粉尘、道路运输时产生扬尘及浮选药剂配制过程产生有机废气。

本项目原料库、精矿储库均设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差，粉尘控制效率90%；厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台；输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘。浮选药剂配制过程采用全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。同时在浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风，无组织有机废气满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（2.0mg/m3）要求。

（2）废水

本项目无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，定期清掏，用于农肥；铜精矿浮选用水、锌精矿浮选用水分别单独闭路循环，选矿废水经加药絮凝、浓缩压滤后回用生产，选矿废水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

（3）噪声

本项目主要噪声来源于颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、分级机、高频筛、过滤机、磁选机、浮选机等设备运行和生产过程中产生的噪声，噪声的声压级一般在75～95dB（A）左右。为减轻噪声影响，项目采取了合理布局、选用低噪声设备、建筑隔声、针对声源特性对高噪声设备采取隔声、减振措施。采取这些降噪措施和距离衰减后，经预测厂界噪声增加不大，可满足相关标准要求，措施可行。

（4）固体废物

本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；废石集中收集后暂存于原矿库，优先外售建材公司综合利用；选矿产生的干尾矿全部外运至广灵金隅水泥有限公司综合利用，利用不畅时，运至相邻林鑫铁选厂共用尾矿库暂存；废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

危废暂存间需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求建设。

## 9.4主要环境影响分析

（1）环境空气

本项目采取环评要求的污染治理措施后，经预测各污染源排放的各污染物引起的浓度变化很小，对环境影响不大。

（2）水环境

本项目运营期无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，定期清掏，用于农肥；生产用水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。项目废水对地表水体影响较小。

选矿厂运营期非正常工况下，车间集水池池底防渗层局部破损，导致污染物铅、硫化物、石油类入渗进入地下水后由南向北偏西方向运移。铅污染影响最大范围为23050m2、超标范围8658m2、最大影响距离1022m、最大超标距离728m，硫化物污染影响最大范围为16210m2、超标范围2851m2、最大影响距离924m、最大超标距离496m，石油类污染影响最大范围为14480m2、超标范围2304m2、最大影响距离870m、最大超标距离481m，污染源随着时间推移逐步扩大，污染源中心随着水流向下游迁移，污染源中心极值在迁移的过程中逐渐降解。污染最远影响范围出现在下游1022m范围内，距离较近的水井为厂区北水井，下游距离最近的分散式饮用水源井为1150m东庄南水井，因此该范围内无分散式开采井分布，对周围分散开采井产生影响很小。本项目拟选厂址位于大营镇集中供水水源地东侧5.0km，不在水源地保护区范围内，从预测结果来看，基本不会对上游水源地产生影响，同时加强厂区内各污染区域的定期检修，避免非正常情况的发生。

尾矿库闭库防渗层破损地下水渗漏，渗漏的废水中铅造成的潜水含水层污染范围有限，3650天时，预测的最大值为0.004512282mg/l，影响距离最远为556m，主要在库区内区域，对下游水井基本不会产生影响。

（3）声环境

本项目运行过程产噪设备主要为颚式破碎机、锤式破碎机、球磨机、过滤机、高频筛、磁选机、浮选机等，在采取环评要求的防治措施后，经预测选矿厂厂区昼、夜噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

经预测，运输车辆行车速度在20km/h的情况下，公路红线两侧10m范围内昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求，夜间不能满足；公路红线两侧30m范围内昼间、夜间均可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值要求。因此，本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车量对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物全部合，减少向环境排放，基本不会对周围环境造成影响。

（5）土壤环境

本项目选矿厂分别通过大气沉降、垂直入渗、地表漫流途径对评价范围内土壤环境造成污染，通过完善场地污染防渗，完善防尘降尘设施，完善雨污分流和固废贮存设施。运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

尾矿库闭库生态恢复工程对土壤可能造成的污染影响主要是雨季场地淋溶水污染物下渗导致污染物含量增加。根据情景预测，100d后土壤深度为600cm时，锌浓度值为0.00033mg/cm3，叠加值为0.16333mg/cm3，远远小于《土壤环境质量 农用地地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中铅第二类用地筛选值0.610mg/cm3（250mg/kg转换值）。一般情况下，单次降雨量无法完全充分浸泡尾矿，大部分即以蒸发形式进入大气，自然情况下由降雨导致产生的尾矿淋溶液浓度值要比试验值小得多，由此可见，尾矿库生态恢复后由于降雨导致产生的尾矿库淋溶液对土壤影响较小。

（6）生态环境

本项目生产中运用先进生产工艺，减少了污染物产生量，同时采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，使污染物排放降至最低限度，对生态影响很小，是区域自然体系可以承受的。

## 9.5环境保护措施

9.5.1废气

本项目1#破碎工段、2#破碎工段进行全封闭，同时分别在1#颚式破碎机、1#锤式破碎机、2#颚式破碎机、2#锤式破碎机上方设置集气罩，破碎产生的粉尘分别经各自的布袋除尘器进行处理，处理后经2根高15米排气筒DA001/DA003排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目4台球磨机上方设置集气罩，球磨机入口产生的粉尘经布袋除尘器进行处理，处理后经高15米的排气筒排放，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》特别排放限值（10mg/m3）要求。

本项目原料库、精矿储库均设置为全封闭，配合洒水降尘，降低落料高差，粉尘控制效率90%；厂区道路硬化，洒水抑尘，原矿采用加盖篷布汽车进行运输，精矿运输采用全封闭厢式车，限制车速，出口设洗车平台；输送转运皮带采取封闭走廊的方式，进料、出料端均加胶皮挡帘。

浮选药剂配制过程采用全封闭搅拌罐，搅拌、配制情况下均在密闭的状态下进行。同时在浮选车间内设置轴流通风机进行整体通风。无组织有机废气满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（2.0mg/m3）要求。

9.6.2废水

本项目无废水外排，食堂内安装隔油池，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一起回用于场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，定期清掏，用于农肥；生产用水循环使用，不外排；车辆冲洗平台处设置15m3沉淀池，冲洗废水沉淀后回用，不外排；初期雨水经混凝沉淀后回用于场地、道路降尘洒水，不外排。

尾矿浆在循环利用过程中，为防止输水管道堵塞、断裂时发生尾矿水直接外排现象，本项目设置2座高效深锥浓缩机，一用一备，一旦发生事故，则启用备用浓缩机，不设事故池。

9.6.3噪声

本项目选矿厂噪声源主要来自于机械设备，项目拟通过选用低噪声设备、减振、隔声、吸声、优化平面布置、绿化等措施降低项目建设对声环境的影响，厂界噪声和区域声环境可满足相应标准的要求，措施合理可行。

本评价要求建设单位运输集中在白天8:00~18:00进行，禁止夜间运输，且经过居民点时限速20km/h以下，将运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响降至最小。

9.6.4固体废物

本项目产生的生活垃圾设置封闭垃圾箱，收集后送往附近生活垃圾中转站，由环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产；废石集中收集后暂存于原矿库，优先外售建材公司综合利用；选矿产生的尾矿全部外运至广灵金隅水泥有限公司综合利用，利用不畅时，尾矿排至林鑫铁选厂尾矿库堆存；废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

## 9.6公众参与

按照国家生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）中有关规定，建设单位于2021年3月9日在山西焜蓝环保科技有限公司网站进行了第一次公示；环评得出初步结论后，建设单位于2021年6月16日、6月17日在《山西青年报》进行了本项目环境影响评价信息第二次公示；建设单位在二次公示期内于2021年6月7日~2021年6月21日在项目周边村庄进行了公告张贴，调查完成后编制了《繁峙县晋财磁选厂技术改造项目环境影响评价公众参与说明》。综合公众意见可知，公示期间无反对意见。本项目的环境影响从公众参与的角度是可行的。

## 9.7环境管理和监测计划

根据实际情况，企业应组织设立环境保护专门机构，环境管理要贯彻到生产建设的全过程，纳入企业发展计划，在厂部、车间、班组建立、建全环保岗位，实行主要领导负责制。严格按照制定了详细的环境监测计划，并按照相关规定设立档案，及时报送环保部门。

## 9.8环境经济损益分析

本项目的建设积极响应我省产业结构调整政策，充分利用本地区的地理和环境优势，采用先进的设备和技术，市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，本工程环境代价和环保成本较低，而环境效益却较为明显，从环境经济角度来看合理可行。

## 9.9总结论

繁峙县晋财磁选厂技术改造项目符合国家及地方产业政策；占地符合用地规划及环境保护功能区划；采用先进的生产工艺及技术装备，清洁生产水平处于国内先进水平；污染防治措施切实可行，污染物达标排放；项目建成后区域环境质量符合功能区要求并基本保持现状；环境风险水平可以接受；公众对拟建厂址持认可和支持态度；项目经济效益、社会效益较好。从环境保护角度考虑，该建设项目可行。

## 9.10建议

为保护环境，进一步改善环境质量，针对繁峙县晋财磁选厂技术改造项目完成后的具体情况，提出以下建议：

（1）定期检查各环保设施，确保环保设施运行良好，定期更换除尘器布袋，确保污染物达标排放。

（2）加强企业内部管理，实施本报告书中提出的环境管理和监测计划。在今后的工作中进一步加强环保监测工作，保证监测技术人员和监测仪器配备，按照国家及当地有关监测要求开展污染源和厂区环境的监测工作，为环保管理提供科学依据。

（3）进一步加强生产废水管理。

# Text boxes

2350m

图3.1-1 现有工程工艺流程图

图3.2-2  1#选矿车间平面图（利旧）

图3.2-3  2#选矿车间平面图（新建）

图3.3-1 本项目2#选矿生产线工艺流程图

图3.5-1  技改工程后选矿水平衡图（单位：m3/d，年运行300天）

铜精矿过滤机

图5.2.1-2 平均温度月变化情况曲线

图5.2.1-3平均风速月变化曲线图

图5.2.3-6 项目区钻孔柱状图

图5.2.3-10  模拟区范围

图5.2.3-11    等水位拟合曲线

扩建工程