繁环审批函〔2022〕6号

关于山西晶沃新材料科技有限公司利用尾矿年产60万m3轻质蒸压加气混凝土板材生产线项目（一期工程）

环境影响报告表的批复

山西晶沃新材料科技有限公司：

你公司报送的《关于〈山西晶沃新材料科技有限公司利用尾矿年产60万m3轻质蒸压加气混凝土板材生产线项目（一期工程）环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、山西晶沃新材料科技有限公司利用尾矿年产60万m3轻质蒸压加气混凝土板材生产线项目（一期工程）位于繁峙县平型关镇（横涧乡）河家窊村东侧0.75km处。主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程。建设规模分两期建设一期工程建设一条年产30万m3轻质蒸压加气混凝土板材生产线，二期工程建设一条年产30万m3轻质蒸压加气混凝土板材生产线，占地面积40000平方米。项目总投资35000万元，其中环保投资898万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。原料库、原料车间存及锅炉燃料堆存采用全封闭式砂料储库，全封闭生产车间，锅炉燃烧采用全封闭原料棚，配套固定式喷淋洒水装置抑尘；物料输送转运采取全封闭皮带运输机，转载点配套喷雾洒水装置；石灰石破碎、球磨分别设置1套集尘罩+布袋除尘器除尘，共4套集气罩2台布袋除尘器进行处理；石灰储罐和水泥储罐呼吸口设置仓顶脉冲除尘器进行处理；网片焊接机焊接烟尘采用半封闭固定焊接工位+集气罩＋移动烟尘净化器防治措施；悬挂点焊机焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化装置净化；出渣口设置挡板，全封闭渣仓，喷雾抑尘，排放须执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)的表2规定的大气污染物特别排放限值要求。锅炉按照《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)中表3规定的大气污染物排放限值要求，烟气采用1套“低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘+石灰-石膏法脱硫+布袋除尘”工艺净化处理烟气。水泥采用罐车运输，块石灰、砂料等采用箱式清洁能源汽车运输，厂区及附近道路定期清扫、洒水抑尘，设一座洗车平台对出厂车辆的轮胎进行冲洗，须执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)的表3无组织颗粒物限值要求。本项目各污染物排放量须满足总量指标：SO2：0.43t/a、NOX：2.19t/a、烟尘：0.12t/a、粉尘：0.1498t/a。

（二）落实污废水处理措施。锅炉生产废水和模具冲洗废水收集后回用于生产用水；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用。生活污水采用A/O+MBR+消毒工艺处理后，泵入清洗循环水池，回用于生产。

（三）落实固体废物污染防治措施。钢筋废料收集后外售给废品收购站；废边角料经废料回收水槽收集，经水冲搅拌达到一定浓度后，由渣浆泵输送至废浆储罐内储存待用；不合格产品送至砂料存储区，作为原料重新加工回用于生产；底泥回用于生产；锅炉炉渣、脱硫渣（废石膏）储存于渣仓内，外售综合利用至水泥生产厂家作为添加剂或建筑公司作为建筑材料；除尘灰回用于生产。废机油、废树脂：使用专用容器盛放，暂存于新建危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运并处置，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、室内布置、绿化等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2022年4月11日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西潞泽清科技有限公司