繁环审批函〔2022〕5号

关于繁峙县双红油料加工厂玉米胚油下脚料加工项目

环境影响报告表的批复

繁峙县双红油料加工厂：

你厂报送的《关于〈繁峙县双红油料加工厂玉米胚油下脚料加工项目环境影响报告表〉的审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、繁峙县双红油料加工厂玉米胚油下脚料加工项目位于繁峙县大营镇（原柏家庄乡）红沟西侧1.1km处。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。建设规模年产800t非食用性植物油，建筑面积总建筑面积3815平方米。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，原则同意项目实施建设。

二、在项目建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

(一)落实大气污染防治措施。原料存储加工按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求，对原料池、产品池加封密闭集气，榨油机、过滤机、离心机、破碎机分别设置集气罩集气，统一收集后通过一套活性炭吸附装置对恶臭气体进行处理，处理净化后的废气经DA001排入大气环境；锅炉参考《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)中表2规定的大气污染物排放限值要求，烟气经 “低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫+SNCR脱硝”装置处理，处理后经DA002排放。

（二）落实污废水处理措施。锅炉生产废水用于厂区洒水抑尘；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用；生活污水经化粪池沉淀后回用于厂区绿化，采暖期回用不畅时由附近村民拉走施肥。初期雨水经厂区及车间四周暗渠收集后汇入一座280m3的初期雨水收集池内沉淀，之后回用于厂区绿化。

（三）落实固体废物污染防治措施。废渣：统一收集用于农田施肥；锅炉炉渣、脱硫渣（废石膏）外售综合利用至水泥生产厂家作为添加剂或建筑公司作为建筑材料；除尘灰统一收集后用于农田施肥；生活垃圾收集于封闭垃圾箱内，定期送往环卫部门指定地点处置，严禁随意倾倒。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、基础减振、室内布置、绿化等措施保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。

（五）做好项目区硬化、绿化、美化工作，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（六）制定规范有效的生态环境风险应急预案和防范措施，减少和消除事故状态下对环境的影响，确保生态环境安全。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、繁峙县生态环境保护综合行政执法队按照区域管理原则加强对项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

忻州市生态环境局繁峙分局

2022年4月11日

抄送：繁峙县生态环境保护综合行政执法队、山西依维诺环境科技有限公司