建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂

年产 3500万平方米石膏线条生产项目

建设单位(盖章）：繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂

编制日期：                          2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

《繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂

年产 3500万平方米石膏线条生产项目》修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目用地勘界图，据此完善项目平面布置图，介绍占用地的现状和性质，分析项目用地的合规性和与山西繁峙经开区总体规划和规划环评审查意见的符合性。 | 补充了项目用地勘界图，据此完善了项目平面布置图，介绍了占用地的现状和性质 | P10、附图6、9 |
|  |  | 分析了项目用地的合规性和与山西繁峙经开区总体规划符合性。未收集到规划环评审查意见 | P1-4 |
| 2 | 根据备案的建设规模，介绍产品规格和大小，给出3500万平方米（是石膏板还是石膏线？）折合的石膏线根数和每一根的重量，核算原辅材料用量（校核错别字），落实是否使用蒸汽。在核实生产线构成和生产规模的基础上，分析与《墙体材料行业结构调整指导目录(2016)》行业政策的符合性。核实项目的产品方案（产品方案表单位没有“万”） | 根据备案的建设规模，介绍了产品规格和大小，给出了3500万平米折合的石膏线根数和每一根的重量，核实了是石膏线，核算了原辅材料用量（校核了错别字），落实了项目不使用蒸汽。在核实生产线构成和生产规模的基础上，分析了与《墙体材料行业结构调整指导目录(2016)》行业政策的符合性。核实了项目的产品方案 | P13-14 |
| 3 | 核实原料一石膏的种类，天然石膏还是脱硫石膏。补充拟用石膏的品位和工业分析表，补充缓凝剂和促凝剂的主要成分。给出物料一产品的流向图，补充物料平衡分析。补充发泡剂的主要成分，以核实使用过程是否会产生特征污染物。核实生产车间名称和生产线的布置。完善生产设备表（是否配套有脱硫石膏的管束干燥机、洮腾炉（煅烧炉）、球磨机）。核实、完善和细化工艺流程图和排污环节分析。补充生产线装备流程图和各工序的生产技术条件，落实是否对脱硫石膏配套建设磨粉机和脱水干燥设备，完善其排污分析。 | 核实了原料一石膏的种类是天然石膏，补充了拟用石膏的品位和工业分析表，补充了缓凝剂和促凝剂的主要成分。给出了物料一产品的流向图，补充了物料平衡分析。补充了发泡剂的主要成分，核实并说明了使用过程不会产生特征污染物。 | P14-15 |
|  |  | 完善了生产设备表，项目不配套脱硫石膏的管束干燥机、洮腾炉（煅烧炉）、球磨机。 | P13 |
|  |  | 核实了生产车间名称和生产线的布置。核实、完善和细化了工艺流程图和排污环节分析。补充了生产线装备流程图和各工序的生产技术条件，落实了不配套建设脱硫石膏的磨粉机和脱水干燥设备。 | P19-20 |
| 4 | 按照《排污许可证申请与核发技术规范=石墨及其他非金属矿物制品制造》，完善污染物排放分析、措施分析。介绍物料的输送方式（气力输送还是螺旋或斗式提升），补充落料点配套的收粉装置或者根据石膏粉的含水率说清如何配置集气罩和除尘器。完善污染物排放量核算。 | 按照《排污许可证申请与核发技术规范=石墨及其他非金属矿物制品制造》，完善了污染物排放分析、措施分析。介绍了物料的输送方式为螺旋提升），补充了落料点配套的收粉装置或者根据石膏粉的含水率说清如何配置集气罩和除尘器。完善了污染物排放量核算。 | P28-31 |
| 5 | 完善用水量计算和水平衡分析，补充循环用水量（工艺析出水量、蒸发损失水量和车间清洗水）。补充评价区的地表水系图，说清羊眼河的流向和汇入河流的名称，分析项目运行对该河的影响。 | 完善了用水量计算和水平衡分析，补充了循环用水量。 | P15-17 |
|  |  | 补充了评价区的地表水系图，说清了羊眼河的流向和汇入河流的名称，分析了项目运行对该河的影响。 | P32、附图8 |

| 厂区现状 | 厂区现状 |
| --- | --- |
| 项目南侧 | 项目西侧 |
| 项目东侧 | 项目北侧 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产 3500万平方米石膏线条生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-140924-89-01-675971 |
| 建设单位联系人 | 魏向军 | 联系方式 | 15934279479 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县东山乡中庄寨村北 |
| 地理坐标 | （113度32分17.975秒，39度13分48.674秒） |
| 国民经济行业类别 | C3024轻质建筑材料制造 | 建设项目行业类别 | 二十七-55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 繁峙县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 380 | 环保投资（万元） | 19 |
| 环保投资占比 （%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：繁峙经济技术开发区；审批机关：省人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 繁峙经济技术开发区建于 2016 年 12 月，2018 年 11 月省人民政府出具了同意设立繁峙经济技术开发区批复。2019 年 11 月编制完成繁峙县经济技术开发区项目环评， 2020 年通过评审，但未取得规划批复。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划目的 为促进繁峙县与开发区协调发展，同时科学合理进行开发区建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》，以及相关法律、法规及部门意见，特编制《繁峙经济技术开发区总体规划（2019—2035）》。 二、规划期限 规划期限为：2019—2035年，其中：近期：2019—2025年；远期：2026-2035年。 三、规划范围 繁峙经济技术园区采用“一区三园”的开发模式，打造装备制造园、农业生物园以及文创物流园，规划面积共计14.71平方公里。其中：装备制造园用地面积5.91平方公里，规划范围：108国道以南、中华路以北、东西以园内道路为界。 农业生物园用地面积5.71平方公里，规划范围：灵河高速以南、西外环以西、108国道以北、县界以东。 文创物流园用地面积3.09平方公里，规划范围：灵河高速以南、108国道以北、东至作头村高速引线，西以繁应线为界。 繁峙经济技术开发区采用“一区三园”的开发模式，打造装备制造园、农业生物园以及文创物流园，涉及繁城镇、砂河镇、东山乡 3 个乡镇，规划面积共计 14.00 平方公里。 四、发展定位 山西省智能制造示范区和新兴产业高地；忻州市重要开放门户和资源转型示范区；繁峙县创新增长新引擎。 五、产业发展规划概述 1、冶金铸造产业 依托繁峙县丰富的铁矿石及钼矿资源，以忻州华茂精密铸造有限公司、中兴铸业集团有限公司、中兴实业有限公司等龙头企业为带动，整合周边铁矿石资源，引进先进工艺技术，着重发展大型、清洁、资源综合利用的冶金铸造项目，全力推动产业由初级加工向精深加工及综合利用转变，推动“冶金—铸造”一体化发展。 2、装备制造产业 抓住国家推动资源型城市转型的历史性机遇，以上游矿产开发和冶金铸造产业为支撑，结合全市及大区域产业布局，大力发展“矿用机械及设备制造、农副产品加工机械制造、节能环保装备制造、专用汽车及零部件制造”四大领域，逐步实现自动化、精密化、智能化生产，推动机械加工制造业向现代化、集群化发展。 3、农副产品加工业及生物制药产业 农业生物园形成“龙头企业--特色种植--农户--特色农副产品加工和生物制药工程”产业体系。主要发展生物制药，特色农副产品加工，搭建特色农副产品研发，生物制药研发，发展最新科研成果展示、传统手工作坊展示等交流平台，主导产业为生物制药产业。 同时建设以特色农产品深加工为主导的，以工业共生、物质循环、资源高效利用为特征的，具备领先的生产技术、管理模式以及生产生态与环境保护协调发展的、具有较强辐射能力和竞争能力的晋北绿色农产品加工基地。 4、现代物流业 依托繁峙县作为忻州市东大门的良好区位，结合优越的交通运输体系，积极发展现代物流体系，培育和发展一批具有市场竞争能力，经营规模合理、技术装备水平先进的物流企业。 六、各园区空间布局 1、装备制造园规划 园区规划设“一心、四区”： 一心：公共服务核心区； 四区：装备制造产业区、新型建材产业区，新能源产业区、精密铸造产业区（现状保留）。 2、农业生物园规划 （1）规划形成“一体两翼”的总体布局结构。 一体——一个产业园； 两翼——灵河高速西高速引线将规划区分为东西两个区。东侧规划为农副产业组团，西侧规划为生物医药组团，形成两个产业翼展。 （2）规划形成“一核、两心、两轴”的空间布局结构。 “一体两翼”的总体布局结构之下，形成“一核、两心、两轴”的空间布局结构。 一核——现代休闲农业核心； 两心——两个产业服务中心；东西两个组团在核心位置形成的两个产业服务中心。 两轴——产业拓展轴，休闲农业景观轴：横向依托108国道形成串联两个组团的产业拓展轴，纵向依托预留的大片空地形成休闲农业景观轴。 3、文创物流园规划 规划文创物流园空间结构为“一心、两轴、三区”。 一心：智慧服务中心； 两轴：公共服务轴、产业发展轴； 三区：物流综合服务区、交易市场及传统手工创意产业区、一类传统工业产业区。 七、园区相符性分析 本项目位于忻州市繁峙县东山乡中庄寨村北，根据繁峙经济技术开发区区位调整可行性研究报告及繁峙县经济技术开发区管理委员会出具的用地情况说明，园区区位调整后，项目位于装备制造园区内。项目属于轻质建筑材料制造，不违背繁峙县经济技术园区总体规划发展定位及产业发展规划。 项目与繁峙县技术开发区区位置关系图见附图2。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、与繁峙县城市总体规划（2012～2030 年）符合性分析 《繁峙县县城总体规划（2012-2030）》由山西省城乡规划设计研究院编制完成，并于2012 年 12 月 20 日由忻州市人民政府以忻政函（2013）236 号文批准实施。该规划主要内容如下： ①规划期限：近期 2012--2015 年；远期 2016--2030 年；远景 2030 年以后。 ②城市规划区范围 本次调整范围为繁峙县域，全县辖 3 镇 10 乡，包括繁城镇、砂河镇、大营镇 3 个镇； 杏园乡、光裕堡乡、下茹越乡、东山乡、金山铺乡、横涧乡、相家庄乡、神堂堡乡、岩头乡 10 个乡，总面积 2381km2。 依托区域发展战略，参考城市国土空间主体功能区规划，规划城镇空间开发战略为:“一心一轴三区” 的区域空间结构。 一心——繁城镇：繁城镇是繁峙县的政治文化中心。规划重点是实现该地区的道路、能源、生态环境等的一体化建设，中远期将其建设成为以农副产品加工和旅游服务为主的忻州市东北的要塞通道。 一轴——繁城镇－砂河镇－大营镇经济发展轴。繁城镇，砂河镇和大营镇三镇都位于地形条件较好的盆地，地形平坦，经济发展较好。依托京原铁路和 108 国道，做好矿产资源的加工运输业，同时，引进先进技术建设现代化的工业园区，加大资源的深加工、精加工技术，高碳产业低碳化发展。 三区——西区、东区、南区：规划将整个繁峙县城划分为 3 个区，分别是工业集中发展区、农业集中发展区、旅游服务业集中发展区。 本项目位于山西忻州市繁峙县东山乡中庄寨村北，距繁峙县县城总体规划边界约27.0km，不在繁峙县城市规划范围内，不违背繁峙县城市总体规划要求。项目与繁峙县县城总体规划详见附图3。 2、与山西省主体功能区划符合性分析 2014 年 4 月 11 日，山西省政府发布了《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。 本项目位于繁峙县，为省级限制开发的重点生态功能区。该区域是全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。 本项目为轻质建筑材料制造项目，占地位于装备制造园区内，施工过程严格控制开发强度，施工结束后加强厂区绿化、硬化等措施，严格控制土壤侵蚀，做好水土保持，符合《山西省主体功能区规划》限制开发区发展方向。 本项目与山西省主体功能区规划位置关系图见附图4。 3、“三线一单”的控制要求符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，全面加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 生态红线 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 环境质量底线 根据繁峙县 2020 年全年例行监测数据，区域内 PM10 监测因子超标，区域环境空气质量不达标；根据引用的特征因子补充监测结果，环境空气各监测因子满足相关污染物标准。项目建成后，各项污染物均能达标排放或合理处置，项目污染物经治理后排放对周围大气环境影响较小； 地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域羊眼河属于海河流域——滹沱河山区水系——滹沱河（源头—下茹越水库出口段），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。根据《关于忻州市9月地表水环境质量状况的通报》，2021年1-9月下茹越水质为V类。 地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 声环境：本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 生态环境：本区域生态环境是以人类活动为主的农业生态系统。通过现场踏勘，本项目建设地点不涉及特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。 综上所述，本项目建设地点不涉及敏感保护区，项目采取环评提出的环保措施后，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目占地面积较小，不会突破土地利用上线要求，营运过程中消耗一定量的电源、水、石膏等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单。 本次环评对照国家产业政策进行说明。根据国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。与（忻政发[2021]12 号）的相关要求的符合性分析如下： 1）管控单元 根据忻州市人民政府关于印发《“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（忻政发[2021]12 号）要求，忻州市生态环境单元划定体系包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。 本项目位于山西省繁峙县东山乡中庄寨村北，属于一般管控单元区。忻州市生态环境管控单元分布图见附图 5。 对照忻州市生态环境总体准入清单的要求，项目与忻州市生态环境准入管控要求符合性见下表。 表1-1 忻州市生态环境准入管控要求 类别 管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 1.各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排， 依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。 2.对纳入生态保护红线的，其管控规则应以自然资源部最终出台的《生态保护红线管理办法》为准。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。 4.石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立的产业园区。 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 6.加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 本项目为轻质建筑材料制造项目，符合相关法律法规的要求；项目位于装备制造园区内，不涉及居民区、学校等敏感点，不涉及环境敏感区，不在生态红线保护范围内 符合 污染物排放控制 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.“1+30”区域重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。 3.产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程。 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5.国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6.鼓励企业使用新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料改造和提升传统产业，开展废弃物处理及再生资源综合利用发展循环经济。煤炭企业应当按照综合利用和处置煤矸石技术规范要求综合利用和处置煤矸石。 项目为轻质建筑材料制造项目，不属于“两高”项目，排放总量严格按照“十四五”指标要求执行；项目不设自备燃煤锅炉 符合 环境风险防控 1建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力。 2、危险废物按规范收集、贮存、转运、利用、处置。 项目严格落实风险防控措施；建立完善的危废转移制度 符合 资源利用效率 水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求； 加快推进岩溶大泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。 3.到 2022 年，全市用水总量控制目标为 7.9 亿立方米。 4.忻州市忻府区、原平市、定襄县实现平原地区散煤清零。 5.全市城市建成区绿化覆盖率 2022 年达到 42%以上，城市国土绿化品质有效提升。 6.新建矿山必须按照绿色矿山标准建设，到 2025 年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 项目为轻质建筑材料制造项目，水资源、土地资源及能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求；不属于岩溶大泉泉源和重点保护区及新建矿山 符合 对照忻州市工业园区普适性生态环境准入清单的要求，符合性分析如下： 表 1-2 与 《忻州市工业园区普适性生态环境准入清单》符合性分析 管控 类别 管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标， 制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 3、加快城市建成区及周边重污染企业搬迁改造或关闭退出。对不符合产业政策或规划布局要求，无污染防治设施或污染防治设施简陋，且在原址不具备改造升级、继续生产条件的企业， 列入关停取缔类，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电清除原料、产品、生产设备）。 4、严格建设项目环境准入并落实园区规划环评。新建设工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施5、铸造企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。 本项目为轻质建筑材料制造项目， 符合相关法律法规的要求；项目位于装备制造园区内，不在城市建成区，不涉及居民区、学校等敏感点 符合 污染物排放管控 1、强化工业集聚区污水集中治理。 2、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤等用于土地复垦和生态修复。 3、对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施重污染天气应急响应。在重污染天气预警期间停止柴油货车进出厂区；重点用车企业要安装管控运输车辆的门禁和视频监控系统，监控数据至少保存一年以上。 4、尚未完成有组织和无组织排放治理任务实施停产治理的砖瓦窑、锻造等行业工业企业和未完成炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉、一段式煤气发生炉淘汰任务的工业企业要加快改造和淘汰，严格落实物料转运、物料堆场、生产工艺、厂区环境等环节的无组织排放精 准管控要求，完成治理，备案销号。 5、实现对地下水污染源的全面监控，有效控制影响地下水环境安全的污染河流与污染场地、渗坑及渗漏带。 6、强化工业园区的土壤环境管理，严控工业企业重金属排放量。 7、2023 年 10 月底前，焦化企业全面完成超低排放改造。 8、全面推进焦化产业园区化、链条化、绿色化、高端化发展，实现焦化行业技术装备水平质的提升。 项目为轻质建筑材料制造项目，不涉及重金属及有毒有害物质；项目实施后， 严格按照重污染应急措施响应 符合 环境风险防控 1、涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 2、园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危险化品泄露应急处理措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3、工业固体废物和危险废物的贮存、处置、利用单位，应当按照相关标准要求，建设防渗漏、防流失、防扬散等设施，并进行定期维护，保证其正常运行和使用。 项目严格落实风险防控措施，并建立与园区风险体现防控的联动； 项目建立完善的危废 暂存间，并按照危废转移制度运转和使用 符合 资源利用效率 1、园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，进行节水评价。 2、铸造企业应执行铸造企业规范条件（T/CFA 0310021 -- 2019相关要求。 项目不属于铸造企业 符合 综上所述，本项目建设符合 “三线一单”要求。 4、项目选址可行分析。 本建设项目租用中庄寨村原南峪口铁矿二选厂空地建设，项目用地勘界图见附图9，根据繁峙县东山乡自然资源服务中心出具的证明可知，项目占地性质为建设用地（证明见附件），项目所占位置为原南峪口铁矿二选厂停车场用地。故项目选址可行。 5、与《山西省人民政府办公厅关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》符合性分析。 表1-3 与《山西省人民政府办公厅关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》符合性分析一览表 序号 要求 本项目 符合性 1 对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。 本项目原料储存于封闭厂房内，运输采用密封车厢，厂房地面硬化，同时定期洒水抑尘。 符合 2 生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭,设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 本项目产尘点设置集气罩并配备除尘设施，同时定期洒水抑尘，车间没有可见烟尘外逸；卸料点设置集气罩，并配备除尘设施；料场路面硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目背景 为充分利用天然石膏资源，降低纸面石膏的制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，大幅度降低运输成本在石膏板价格中所占的比重，从而有效地提高石膏毛利率，为公司持续、健康、快速的发展奠定坚实的基础，繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂在详细调研的基础上，决定在山西省忻州市繁峙县东山乡中庄寨村北投资380万元，建设年产3500万平方米石膏线条生产线项目。项目地理位置优越，交通便利，建设条件良好。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。为此，繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂于2021年12月正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员对厂址进行了现场踏勘，详细调查了本次新建项目的拟建内容、采用生产工艺等，并收集了相关资料，完成了《繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产 3500万平方米石膏线条生产项目环境影响报告表》，提交建设单位，报请主管部门审查。 因疫情影响，忻州市生态环境局繁峙分局委托专家对“繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产3500万辆方米石膏线条生产项目环境影响报告表”进行了技术审查（函审），我公司技术人员根据专家意见进行了认真修改，最终形成了《繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产3500万辆方米石膏线条生产项目环境影响报告表》（报批版）。 2、工程概况 项目名称：繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产 3500万平方米石膏线条生产项目 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）的规定，本项目属于二十七-55石膏、水泥制品及类似制品制造，需编制环境影响报告表。 建设地点：位于山西省忻州市繁峙县东山乡中庄寨村北。厂址中心地理坐标为东经113度32分17.975秒，北纬39度13分48.674秒，占地性质为建设用地。厂址北侧150米处为羊眼河，厂址北侧和南侧为原南峪口铁矿二选厂厂房，东侧和西侧为空地，项目地理位置图见附图1，四邻关系见附图9。 3、建设内容及规模 本项目主要建设内容包括办公区600平方米、门房50平方米、加工区3000平方米、绿化带350平方米、购买石膏生产设备：搅拌罐6台、甩干机6台、地磅1台、叉车2台、龙门吊机一台等机器设备。 项目主要工程内容见表2-1。 表2-1项目主要建设内容 名称 建设内容 工程内容及规模 备注 主体工程 生产车间 钢结构的厂房，二层，占地面积1000m2，场内地面硬化。设置2条石膏线线条流水生产线，主要设备包括搅拌罐6台、甩干机6台，石膏线条机槽等 新建 原料区 建筑面积100m2，一层砖混结构 新建 成品堆放区 建筑面积200m2，一层砖混结构 新建 晾晒区 占地面积1660m2，用于石膏线条的晾晒 新建 辅助工程 办公生活区 一层砖混结构，占地面积600m2，设办公区、临时休息区 新建 门房 一层砖混结构，占地面积50m2 新建 旱厕 建设防渗旱厕1座 新建 危废暂存间 一层砖混结构，占地面积5m2 新建 洗车平台 门口设置20m2洗车平台 新建 地磅 一层砖混结构，占地面积20m2 新建 公用工程 供水 由中庄寨村自来水接入 新建 供电 由中庄寨村接入 新建 供暖 生产区不采暖，办公区采用电采暖 新建 环保工程 废气 投料粉尘 投料口设一集气罩，废气经收集后通过布袋除尘器处理后15米高排气筒排放 新建 输送粉尘 物料输送蛟龙全封闭，车间地面全部硬化，定期洒水抑尘 新建 运输粉尘 路面硬化并定期进行清扫和洒水，在厂区出入口设置车辆清洗平台 新建 废水 生活污水 厂区内采用旱厕，生活污水送入旱厕，定期清掏 新建 洗车废水 设置20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排 新建 生产废水 设备及模具的清洗废水经10m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 噪声 运输车辆、搅拌罐、水泵等 运输车辆限速、禁鸣笛；定期维护保持良好工况；生产设备选用低噪声设备、室内操作、基础减振、定期维护 新建 固废 石膏渣 外售 新建 不合格品 外售 新建 废包装袋 外售 新建 布袋除尘器收集粉尘 回用于生产 新建 生活垃圾 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运 新建 废机油、废油桶、废棉纱、废手套 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 新建 4、主要生产设备 本项目购买成品石膏粉，不配套脱硫石膏的管束干燥机、洮腾炉（煅烧炉）、球磨机等，项目主要设备清单见表2-2。 表2-2主要生产设备表 序号 设备名称 型号 数量 电机ＫＷ 备注 1 搪瓷搅拌罐 5000L 4 7.5 2 搪瓷搅拌罐 3000L 2 5.5 3 搪瓷搅拌罐 1000L 1 3 4 铁计量罐 1.5立方 2 5 塑料计量罐 1.5立方 1 6 管道泵 50-50 2 2.2 7 真空泵（带气包） 500型 1 11 8 皮带输送绞龙 H5L8 1 4 9 PP滤桶 2米X1米 2 10 甩干机 1200型 6 7.5 11 缓凝剂槽 50立方 1 12 石膏线条机槽 3 45 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目所使用生产设备无明令禁止的淘汰设备。 5、产品方案 本工程建设规模为年产 3500万平方米石膏线条生产项目。 表2-3项目产品方案 产品名称 产量 （万m2） 规格 每根重量 （kg） 折合根数（万根） 总重量（t） 石膏线条 500 2.5m×60mm×6mm 0.3294 3333.3 10980 1000 2.5m×80mm×6mm 0.4392 5000 21960 1000 2.5m×100mm×8mm 0.732 4000 29280 1000 2.5m×120mm×10mm 1.098 3333.3 36600 合计 3500 / / 15666.6 98820 对照《墙体材料行业结构调整指导目录(2016)》的要求，符合性分析如下： 表2-4 与《墙体材料行业结构调整指导目录(2016)》符合性分析 类别 板材类 项目情况 符合性 鼓励发展类 建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板，必须达到GB/T23451、GB/T23449、 GB/T19631要求，采用机械化生产，单线年生产规模≥15万平方米。 本项目属于建筑用轻质隔墙条板，达到了GB/T23451、GB/T23449、 GB/T19631要求，采用机械化生产，单线年生产规模350万平方米。 符合 由上表可知，本项目为轻质建筑材料制造项目，属于《墙体材料行业结构调整指导目录(2016)》中的鼓励发展类。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 年用量 占比% 包装、储存方式 1 石膏粉 t/a 80602.28 81.4 袋装，外购 2 水 t/a 17229.13 17.4 给水管网 3 玻璃纤维网格布 t/a 297.05 0.3 1500万m2，6g/m2外购 4 玻璃纤维丝 t/a 198.04 0.2 外购 5 石膏线专用脱模剂 t/a 99.02 0.1 桶装，外购 6 缓凝剂 t/a 198.04 0.2 桶装，外购 7 促凝剂 t/a 99.02 0.1 桶装，外购 8 发泡剂 t/a 495.09 0.5 桶装，外购 石膏线专用脱模剂：石蜡类水性脱模剂，是一种乳白色液体，适用于钢模、铁模、木模、塑料模、树脂模等。该脱模剂pH值为中性，无毒、无重金属，具有良好的隔离性能。 缓凝剂：缓凝剂顾名思义就是使石膏凝结的速度缓慢下来。石膏缓凝剂就可以很好的控制石膏凝结的时间，使石膏可以持续一段时间都具有流动性，这样就可以大大的减少石膏的浪费与损失和提高施工的效率。缓凝剂配方为：麦芽糊精73%，柠檬酸13%，焦磷酸钠14%，无害、无毒、无挥发性物质产生。 促凝剂：石膏促凝剂就可以很好的控制石膏凝结的时间，这样就可以大大的提高效率。硫酸钙胶凝材料应具有在较大范围内可变化的性能以满足技术上和经济上的要求，尤其是要求能在几分钟到几小时的范围内可变化其工作性和胶凝材料开始凝结的时间。项目促凝剂采用高度细磨的石膏粉（二水石膏=CaS042H20），无害、无毒、无挥发性物质产生。 脱硫石膏粉：脱硫石膏粉又称硫石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO42H2O，含量>90%，是燃煤或燃油工业企业在治理烟气中的二氧化硫而得到的工艺副产石膏，其加工利用的意义非常重大，它不仅有力的促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿石膏的开采量。保护了资源， 无害，不燃 无毒。 发泡剂：由阴离子表面活性剂和稳泡剂配置而成，用水稀释倍数后用发泡剂打成丰富细密的泡沫，和石膏浆混均匀后称石膏板，主要成份是十二烷基硫酸钠，无害、无毒、不燃、无挥发性物质产生。 玻璃纤维：玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料。种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃钢为原料，经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。 7、物料平衡 本项目物料平衡情况见表2-6。 表2-6项目物料平衡一览表 序号 物料投入 产品产出 1 石膏粉 t/a 80602.28 产品 t/a 99004.48 2 水 t/a 56421.6 回收粉尘 t/a 14.435 3 玻璃纤维网格布 t/a 297.05 无组织损失 t/a 0.403 4 玻璃纤维丝 t/a 198.04 蒸发损失 t/a 39192.46 5 石毫线专用脱模剂 t/a 99.02 有组织粉尘 t/a 0.726 6 缓凝剂 t/a 198.04 不合格品 t/a 197.64 7 促凝剂 t/a 99.02 8 发泡剂 t/a 495.09 合计 t/a 138410.14 / t/a 138410.14 8、劳动定员及工作制度 本次建设项目劳动定员10人，工作制度为每天一班，每班8h，年工作300d。 9、公用工程 （1）给水 本项目供水由中庄寨村供给，厂区周边已敷设有供水管线。 项目用水有工艺用水、设备及模具清洗用水、洗车用水、绿化用水和生活用水。 ①工艺用水 本项目工艺用水量参照石膏粉：水=10:7考虑，项目工艺用水量为56421.6m3/a，188.07m3/d。 ②设备及模具清洗用水 设备及模具每天清洗2次，清洗水量为1m3/次，则设备及模具清洗用水量约2m3/d。 ③绿化用水 本项目厂区绿化面积约350m2，按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中“表11浇洒草坪、绿化用水定额”规定，绿化用水定额为1.5L/(m2·d），洒水天数按240天计算，每天1次计算，用水量为0.525m3/d，12.6m3/a。 ④生活用水 根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），本项目所在地属于农村，采用集中式供水方式，职工用水定额量按90L/d计，则本项目生活用水量0.9m3/d，270m3/a。 ⑤洗车用水 项目年运输石膏粉及石膏线条量为17.942万吨，按30t/辆运载，每天的运输车次约为20次，按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中“表15汽车冲洗用水定额”规定，公共汽车、载重汽车用水定额为40L/(辆·次），项目洗车耗水量0.8m3/d。洗车平台水循环使用，车辆清洗废水循环量为10m3/d，本项目洗车平台配套设置循环沉淀池，容积为20m3，车辆清洗平台产生的洗车废水经沉淀池沉淀后复用于运输车辆清洗，不外排。 （2）排水 生活污水：生活污水主要为食堂废水和职工盥洗废水，废水产生量为0.72m3/d。项目厂区设有旱厕，废水送入旱厕，定期清掏。 生产废水：本项目设备及模具清洗废水经沉淀处理后循环使用；故本项目无生产废水产生。 本项目生产用排水情况见表2-6。本项目水平衡图见图1、图2。 表2-6 项目用水情况一览表 序 号 用水种类 用水定额 规模 用水量 （m3/d） 废水产生量（m3/d） 备注 1 工艺用水 / 3500万m2 188.07 0 大部分蒸发，部分产品带走 2 设备及模具清洗用水 1m3/次 2次 2 0 循环利用，定期补充新鲜水1.32m3 3 绿化用水 1.5L/(m2·d） 350m3 0.525 0 全部蒸发 4 生活用水 90L/d 10人/d 0.9 0.72 / 5 洗车用水 40L/(辆·次） 14辆 0.8 0 循环利用，定期补充新鲜水 6 合计 采暖期 191.77 0.72 / 非采暖期 192.295 0.72 / 图1 项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图2 项目采暖期水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目供电由中庄寨村供电系统接入。 （4）供热 本项目生产区不采暖，办公区采用电采暖。 10、总平面布置 本建设项目租用中庄寨村原南峪口铁矿二选厂空地建设，占地性质为建设用地，总占地面积约4000m2，占地范围内设置有生产车间、晾晒区、办公生活区等，项目厂区平面布置图附6，生产车间平面布置图见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 项目施工期主要建设内容为一般土建工程，包含基础工程、主体工程、安装工程、运行使用等。主要以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况图示见图2。 图3 施工期工艺流程及产污环节示意图 （二）运营期 本项目运营期工艺流程及产污环节见图4。 图4 运营期工艺流程及产污环节图 项目运营期工艺流程简述： 1、投料：将购买的袋装合格的脱硫石膏粉从仓库运至生产车间内，将袋子在搅拌罐面前进行开封拆包，把适量石膏粉倒入搅拌罐内；项目不设置石膏粉磨粉和脱水干燥设备。 2、初次搅拌：通过电脑调节石膏粉和水的比例，将粉料和水按照 10:7 的比例加入到搅拌罐内进行混合搅拌，同时投加促凝剂加快石膏凝固时间；促凝剂投加量为0.1%。 3、过滤：经搅拌均匀的石膏浆料过滤掉石膏渣，甩干机甩干至合适水分后（10%）通过皮带输送绞龙送至搅拌罐二次搅拌。 4、二次搅拌：发泡剂通过溶解后和初次搅拌后的半成品按比例加入到搅拌罐内再次进行混合搅拌，同时投加缓凝剂缩短石膏凝固时间；搅拌后的石膏浆经甩干机甩干至合适水分后通过皮带输送绞龙送至搅拌罐二次搅拌。发泡剂使用量为0.5%，缓凝剂投加量为0.2%。 5、成型：经搅拌均匀的石膏浆料通过设备自动浇铸到成型机内的模具 (模具内自动铺设网格布）内，同时将玻璃纤维加入石膏浆中起骨架作用，自然硬化固定； 6、脱模晾干：待石膏线固定后自动脱模，脱模后的石膏线放置于晾晒区棚架自然阴干，项目所用模具需定期清洗，清洗废水沉淀后循环使用。 7、包装入库：将成品包装后，即为成品石膏装饰制品，入库待售。 主要污染工序 根据建设项目的生产工艺流程分析，本项目在生产过程中可能产生的污染物主要有废气、噪声、固体废物等。 一、施工期 本项目施工期大气环境影响主要为施工扬尘；施工期的废水主要为施工人员生活污水，生活污水用于厂区洒水抑尘，对周边水环境造成影响较小；施工期噪声主要为设备安装、碰撞等，所产噪声对施工现场的声环境产生一定的干扰；本工程施工期产生的固废主要为废包装材料、施工人员的生活垃圾。 二、运营期 1、大气污染物 （1）石膏粉投料、搅拌过程、输送产生的粉尘； （2）原料及成品运输产生的粉尘。 2、水污染物 （1）设备模具清洗废水； （2）洗车废水； （3）生活污水。 3、噪声 搅拌罐、甩干机及运输产生的噪声。 4、固体废物 （1）初次搅拌过滤后石膏渣及清洗废水沉淀池收集的石膏渣； （2）废包装袋； （3）不合格品； （4）除尘器收集粉尘； （5）废机油、废油桶、废棉纱、废手套； （6）生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用中庄寨村原南峪口铁矿二选厂土地，土地性质为建设用地，根据现场勘查，该废弃铁矿二选厂原有设备已全部拆除完毕，无与项目有关的原有污染及环境问题。 根据现场踏勘，本项目占地范围原南峪口铁矿二选厂（无环保手续，个人运营），1990年开始运营，2009年关停，运行19年，未建储库。场地内无残留铁矿，采用的工艺为磁选。 磁选工艺流程是一种磁铁矿的干湿联合选矿磁选工艺流程方法，磁选工艺流程主要是对矿粉进行三级磁选处理，再经湿料磁选，磁选所选用的磁场强度为400~1200GS，磁力滚筒转速为60~320转/分，湿料经脱水制成成品铁精矿粉，一般铁含量在35%的矿石，经此法磁选后铁精矿粉铁含量可达68~70%，该联合工艺方法，矿石利用率可达90%，工艺过程中用水量少，节省水，降低成本，减少污染，磁选中的粉尘由除尘装置捕集，不会造成空气污染， 本项目在中庄寨村原南峪口铁矿二选厂空地进行建设，项目场地土壤未受污染，不存在原有的环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 略 由上表可见，区域内 PM10 监测因子不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准年均浓度要求。因此项目所在区域为不达标区。 2、特征因子污染物环境质量现状 略 由上表监测结果可知，本项目评价范围内特征因子TSP浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求。 二、地表水环境质量现状 略 根据《关于忻州市9月地表水环境质量状况的通报》，2021年1-9月下茹越水库水质为V类。 三、声环境质量现状 略 由上表监测结果可知，本项目厂界昼、夜噪声都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目所在区域声环境质量较好。 四、生态环境现状 根据项目周边情况调查可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 五、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据工程分析可知，本项目采取措施后不会造成地下水污染。 六、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定；“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。” 本项目不属于电磁辐射类项目， |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，环境空气保护目标为中庄寨村。 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地以及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区；项目占地范围内有少量杂草分布，无其他生态环境保护目标。 主要保护目标见表3-8，环境保护目标见附图10。 表3-8主要环境保护目标表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场址方位 相对厂界距离 经度 纬度 环境空气 中庄寨村 111°32′16.134″. 39°13′31.597″ 居民区 人群 二类 S 370m 地表水 羊眼河 地表水 水体不受污染 III 类 N 150m 生态 周边动物、耕地、林地及其他地表植被 -- 生态系统 -- -- -- |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目废气排放执行《大气业污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体指标见下表3-9。 表3-9《大气业污染物综合排放标准》（DB14/2270-2021） 污染物名称 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放浓度监控限制 监测点 浓度 颗粒物 120mg/m3 3.5kg/h（15m高排气筒） 周界外浓度最高点 1mg/m3 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准 标准要求 执行类别 昼间限值 夜间限值 GB12348—2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 60dB（A） 50dB（A） 3、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001）及修改单的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发〔2015〕25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业，本项目需申请的总量控制指标为粉尘。经计算，本项目运营期大气污染物排放量为粉尘：0.726t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目厂区租用原南峪口铁矿二选厂建设空地进行建设，建设期主要为厂房的建设及生产设备的安装，施工人员全部为附近村庄村民，不在厂区内食宿，厂区内不设施工生活营地。 1、施工期大气环境保护措施 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《山西省大气污染防治条例》《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》，环评要求建设单位采取以下防治措施： ①建筑施工现场100%围挡：场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，并在施工现场周围设置2.5m高的围墙和搭建施工网，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民的影响。 ②物料堆放裸露黄土100%覆盖：未能及时清运或要留存的土方和易产生的建筑材料不得随意堆放，远离周围敏感点，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时洒水减少扬尘的产生。 ③渣土运输车辆100%密封拉运：建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 ④施工现场出入车辆100%冲洗：出入车辆应清洗轮胎，以免轮胎带泥污染道路。厂区入口处洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ⑤施工道路100%硬化：项目应对裸露地面硬化，并保持路面干净，防止机动扬尘。 2、施工期废水保护措施 项目施工期废水主要包括施工废水及施工人员的生活污水，施工废水经5m3沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水，不外排；生活污水水质简单，仅为盥洗用水，经沉淀池沉淀后回用于厂区绿化、道路洒水。 3、施工期固体废物保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要是施工期的建筑废料和施工人员生活垃圾。为了减少施工期固体废物对周围环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下防范措施： ①施工建筑废料处理 在工程施工期间会带来一定的废弃建筑材料，首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如废砖、含砖石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工环境卫生。 ②生活垃圾 施工人员将在施工期产生少量生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，应集中收集，统一处理。 ③完工清场的固体废物处理处置 在工程完工后，应进行清场，应撤离所有设施和部件。 4、施工期噪声保护措施 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。根据建筑施工噪声的特点，要求采取如下措施治理施工噪声： 施工期应制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 建设厂界围墙等隔离措施，降低施工噪声影响；施工及来往运输车辆禁止鸣笛；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； 施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护、尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 采取以上措施后，可有效地降低施工噪声，最大限度减少施工厂界噪声对周围声环境的影响，随着工程的完工施工噪声也将消失。 由于施工过程中的诸多不确定性和短期性，施工过程仍将对周围环境产生一定的影响，但施工期影响是短期、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1大气污染物源强分析及废气治理措施 本项目废气产生及排放情况见下表4-1。 表4-1项目运营期大气污染物产生及排放情况 产排污环节 污染物 排放形式 风量 m3/h 产生情况 排放情况 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 投料 粉尘 有组织 20000 302.3 6.045 14.508 15.12 0.303 0.726 无组织 / / 0.672 1.612 / 0.168 0.403 运输 粉尘 无组织 / / / 1.10 / / 0.165 本项目在投料和运输过程中会产生粉尘，搅拌过程在密闭车间内进行二次封闭，投料产生的粉尘经投料口上方设置的集气罩收集后（2个2m×2m），通过布袋除尘器（1套）处理后，由15m高排气筒排放。风机配套引风量为 20000m3/h，集气罩口面积不得小于设备投影面积，捕集效率按90%计，布袋除尘器的除尘效率按 99.5%计。未被集气罩收集的粉尘以无组织形式排放。 有组织粉尘 项目粉料投入和搅拌的过程中会产生粉尘，参照《工业源产排污系数手册（2010 修订）》“石灰厂装料粉尘”0.2kg/t·原料的产污系数，项目石膏粉总用量约80602.28t/a，则粉尘产生总量约为16.12t/a。 侧吸式集尘罩需配套的风机风量按以下公式计算： L=3600×Vx×F×β ① F=AB ② 式中：L—排风量，m3/h； VX—工作口上的吸入风速，(m/s，取0.6）； F—矩形工作口面积（m2） A—矩形工作口的长(m，取2）； B—矩形工作口的高(m，取2）； β—安全系数(取1.1）； 经计算，投料口风机配套引风量为 19008m3/h，项目取20000m3/h的风机，粉尘产生浓度为302.3mg/m³，布袋除尘器处理后粉尘排放浓度为15.12mg/m³，粉尘排放量为0.726t/a。 项目半成品原料经螺旋密封泵输送到搅拌罐内进行密闭混合搅拌，加水搅拌过程产生粉尘量很少，可以忽略不计。 （2）无组织粉尘 投料过程中未经集气罩收集的粉尘以无组织形式排放。集气罩收集效率为90%，则投料工序无组织粉尘产生量为1.612t/a。经厂房封闭和定期洒水后抑尘效率为75%，无组织粉尘经处理后排放量为0.403t/a。 （3）原料与产品汽车运输过程产生的扬尘污染 原料进厂和产品外运过程中，均会产生道路扬尘，交通运输起尘量采用下述经验公式计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； Qp1——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h，取20； M——车辆载重，t/辆，取30； P——路面状况，每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，取0.1； L——运输距离，km，取0.5； Q——运输量，t/a，取12.726万t/a。 通过计算道路运输起尘量为1.10t/a。运输过程中的运输扬尘量主要与路面积尘量有关。建设单位拟采取以下措施： ①厂区内道路全部进行硬化处理，并定期进行清扫和喷洒水，保持厂区道路的清洁和湿度，当路面出现损坏及时修复。 ②车辆运输时全部采用厢式车运输，限制车速和装载量，并在车顶加盖篷布。 ③在厂区出口设置车辆清洗平台，并配套洗车废水沉淀池，运输车辆驶离厂区前对车辆轮胎及车身进行清洗，不得带泥上路。通过采取上述措施后，其起尘量可减少85%以上，采取以上措施以后道路运输起尘量为0.165t/a。 1.2污染物排放情况 表4-2环境空气污染物排放一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量和浓度 排放形式 治理设施 污染物 排放浓度 排放口基本信息 排放标准 mg/m³ t/a 处理能力 收集效率% 治理 工艺 去除效率 % 是否为可行技术 排放浓度mg/m³ 排放量 t/a 高度 排气筒内径 温度 编号及名称 类型 地理坐标 《大气业污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 投料 粉尘 237.6 11.405 有组织 100 90 通过布袋除尘器（1套）处理后，由15m高排气筒高空排放。 99.5 是 15.12 0.726 15 0.5 25 1 有组织 / / 1.267 无组织 / 0 封闭厂房，定期洒水 75 是 / 0.403 / / / / 面源 / 运输 粉尘 / 1.10 无组织 / 0 路面硬化并定期进行清扫和洒水，在厂区出入口设置车辆清洗平台 85 是 / 0.165 / / / / 面源 / 通过以上分析可知，项目生产工序产生的废气污染物治理措施满足环境污染治理要求。 1.3污染防治技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范=石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020) ，表4中原料准备-原料转运及预处理中给料机、输送机、斗式提升机、料仓排放口产生的废气可以采用袋式除尘法和其他治理设施。 项目搅拌机每个投料口上方均配套1个2m×2m集尘罩，经集尘罩收集的废气统一引入配套的布袋除尘器处理，布袋除尘器处理风量为20000m3/h，采用覆膜滤料，过滤风速0.6m/min，过滤面积556m2。搅拌过程采用湿法搅拌，不会产生粉尘污染。 建设单位物料采用螺旋输送方式，全部采用密闭的输送绞龙输送，并在转载点使用软连接全封闭处理。 厂区内道路全部进行硬化处理，并定期进行清扫和喷洒水，保持厂区道路的清洁和湿度，当路面出现损坏及时修复；车辆运输时要限制车速和装载量，并在车顶加盖篷布；在厂区出入口设置车辆清洗平台，并配套洗车废水沉淀池，运输车辆驶离厂区前对车辆轮胎及车身进行清洗，不得带泥上路。 原料堆存于全封闭厂房内袋装储存，储存粉尘量很少。 因此，本项目采用的环保措施为可行技术。 1.4废气污染源监测计划 根据《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南--总则》和本项目的污染源及污染物排放特点，提出监测计划见表4-3。 表4-3本项目废气污染源监测计划表 污染源 监测点位布设 监测因子及监测项目 监测频次 监测单位 废气 厂界无组织（上风向1个、下风向4个） 颗粒物厂界排放浓度 每年一次，连续监测2天，每天不少于3次 有资质单位 废气 排气筒 颗粒物 每年一次，连续监测2天，每天不少于3次 有资质单位 1.5环境影响达标分析 投料废气在采取措施后有组织抑尘效率可达99.5%，无组织粉尘经厂房封闭和定期洒水后抑尘效率为75%，不会对周围环境产生太大影响；封闭输送绞龙转运过程产生的废气产生量很小，不会对周围环境产生太大影响；原料与产品汽车运输过程产生的扬尘污染在采取上述措施后，其起尘量可减少85%以上，不会对周围环境产生太大影响。 1.6结论 项目在采取相应的环保措施后能够实现达标排放，对区域环境空气产生的影响较小。 2、水污染物影响分析 （1）污水 ①本项目设备及模具清洗废水经沉淀处理后循环使用；本项目拟在线条槽机附近设置1座循环沉淀池，容积为10m3，废水经沉淀池沉淀后复用，不外排。 故本项目无生产废水产生。 ②生活污水主要为食堂废水和职工盥洗废水，废水产生量为0.744m3/d，项目厂区设有旱厕，废水送入旱厕，定期清掏。 ③洗车平台废水 洗车平台水循环使用，水循环量为10m3/d，本项目拟在厂区出入口设置车辆清洗平台，由水平衡分析可知，车辆清洗废水循环量为10m3/d，本项目洗车平台配套设置循环沉淀池，容积为20m3，车辆清洗平台产生的洗车废水经沉淀池沉淀后复用于运输车辆清洗，不外排。 本项目评价要求建设单位对厂内道路定时进行洒水抑尘，在驶出汽车通道上设置1套全封闭自动感应洗车平台（4m×5m），同时洗车平台配设1个20m3洗车水沉淀池（清水池和沉淀池各10.0m3）。拟建洗车平台能够满足来煤运输车辆前后车身及轮胎冲洗要求，具体参数见下表。 表4-4洗车平台参数一览表 启动方式 自动感应 设备尺寸 4m×5m 数量 1套 沉淀池体积 2×10m3 （2）环保措施可行性分析 项目生活污水沉淀后送入旱厕定期清掏，不外排；洗车废水经沉淀处理后循环使用；设备及模具清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 本项目根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，项目沉淀池尺寸设计均考虑到了事故状态情况，故在采用上述环保措施后，本项目营运期对地表水羊眼河环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声源主要来源于运输车辆、搅拌机等设备，其声级值在65-95dB（A）之间。 本项目采取的噪声防治措施如下： 1）选用低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声； 2）主要产噪设备均布置在车间内，利用房间进行隔声，高噪声设备尽量布置在车间中部； 3）设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动； 4）采用柔性接头代替刚性接头等； 5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 6）加强人工作业过程中的管理，规范员工操作，避免不必要的噪声产生。 通过采取上述措施，可有效降低噪声源强15～20dB（A），降低噪声对周围环境的影响。主要噪声源见下表。 表4-5主要噪声源及噪声值 序号 设备名称 台数 治理前噪声dB（A） 防治措施 治理后噪声dB（A） 1 5000L搪瓷搅拌罐 4 90 选用低噪声设备，加强保养 70 2 3000L搪瓷搅拌罐 2 90 选用低噪声设备，加强保养 70 3 1000L搪瓷搅拌罐 1 90 选用低噪声设备，加强保养 70 4 H5L8皮带输送绞龙 1 85 选用低噪声设备，加强保养 65 5 1200型甩干机 6 95 选用低噪声设备，加强保养 75 6 自动洗车设备 1 85 基础减震、软连接、选用低噪声设备 65 7 50-50管道泵 1 85 基础减震、软连接、选用低噪声设备 65 8 500型真空泵 1 85 基础减震、软连接、选用低噪声设备 65 9 运输车辆 若干 75 厂区内禁止鸣笛，限制车速 55 3.2噪声预测 为说明项目噪声对周边环境的影响，环评进行预测评价。 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： 1）点声源衰减模式： - 2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 3）预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 本项目应尽量选用低噪声设备，合理布局；在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，考虑距离衰减和减振，预测对项目四周厂界的噪声影响，厂界噪声贡献值见下表4-6。 表4-6厂界噪声贡献值dB（A） 测点位置 昼间 贡献值 标准值 北侧 49.8 60 南侧 48.6 60 西侧 47.9 60 东侧 46.8 60 由上表可知，厂界噪声昼间测点的预测值范围为46.8-49.8dB（A）之间，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值60dB（A）。本项目噪声产生量很小，厂界噪声达标，对周围环境基本不会造成影响。 噪声监测计划见表4-7。 表4-7本项目噪声污染源监测计划表 污染源 监测点位布设 监测因子 监测频次 监测单位 噪声 厂界四周 等效A声级 每季一次 委托有资质的环境监测单位承担 4、固体废物影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、废包装袋、不合格产品、除尘器收集的粉尘、石膏渣、废机油。 本项目各类固体废物产生和排放情况见表4-8。 表4-8 固体废物产生和排放情况一览表 序号 固体废物名称 产生位置 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 1 生活垃圾 职工生活 固体 有机物、无机物 1.5 2 沉淀池石膏渣 沉淀池 固体 石膏 1.0 3 废包装 原料间 固体 无机物 0.5 4 不合格产品 生产车间 固体 石膏 197.64 5 除尘器收集粉尘 生产车间 固体 石膏 14.435 6 废机油 设备维修 液体 有机物 0.01 7 废机油桶 设备维修 固体 有机物 0.01 8 废棉纱、废手套 设备维修 固体 有机物 0.01 ①生活垃圾 生活垃圾的产生量与地区、生活习惯、消费水平等有关。本评价根据目前生活水平情况，确定生活垃圾的产生量均为0.5kg/（人·天），经计算，项目生活垃圾日排放量5kg/d，年产生量约为1.5t。 ②废包装 项目石膏粉原料年使用量为80602.28t，每袋 50kg，则废包装袋年产生量为1612045个，约0.5t，集中收集后定期外售综合利用。 ③除尘器收集的粉尘 根据工程分析，布袋除尘器所收集的粉尘为14.435t/a。布袋除尘器产生的粉尘可全部回用生产。 ④不合格产品 项目生产过程中残次品约占原料的0.2%，则项目残次品约为197.64t/a，不合格产品集中收集，定期外售综合利用。 ⑤沉淀池收集的石膏渣 本项目营运期过程中会在设备、线条槽清洗废水沉淀池中产生一定量石膏渣，类比同行业石膏渣产生量约1t/a，经沉淀池沉淀后定期清掏，混入生产回用，不外排，不会对周边环境产生影响。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体物（试行）》，一般工业固体废物汇总见下表： 表4-9一般工业固废汇总表 一般工业固废名称 废包装袋 除尘器收集的粉尘 不合格产品 沉淀池收集的石膏渣 来源 非特定行业生产过程中产生的其他废物 非特定行业生产过程中产生的工业粉尘 非特定行业生产过程中产生的其他废物 非特定行业生产过程中产生的无机废水污泥 类别 其他废物 工业粉尘 其他废物 无机废水污泥 代码 900-999-99 060-001-65 900-999-99 900-999-61 产生量（吨/年） 0.5 14.435 197.64 1 产生工序及装置 原料使用 粉尘收集 切条工序 废水沉淀 形态 固态 固态 固态 固态 主要成分 无机物 石膏 石膏 石膏 贮存场所 成品库 灰斗 成品库 沉淀池 位置 原料区 生产车间 原料区 生产车间 占地面积 / / / / 污染防治措施 外售 混入生产回用 外售 混入生产回用 一般工业固体废物环境管理台账记录要求： 环评要求企业建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 生产设备在运行过程中擦拭机油，更换机油会产生一定量的废棉纱、废手套，这部分废物属于危险固废的范围，危险废物代码900-041-49。根据建设方提供的资料数据，废棉纱、废手套的产生量为0.01t/a。项目委托具有危废处理资质单位定期收集处理。 表4-10本项目危险废物情况表 序号 危物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废 周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.01 设备维护 液态 机油 废机 油 1年 T/I 采用专用油桶收集，定期交由有资质单位处置 2 废机油桶 HW08 900-249-08 0.01 设备维护 固态 金属 矿物 油 1年 T 分类存放，定期交由有资质单位处置 3 废棉纱、废手套 HW49 900-041-49 0.01 设备维护 固态 机油 废机 油 1年 T/I 采用单独容器收集，定期交由有资质单位处置 表4-11本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号 储存场所名称 危物 名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积 储存方式 储存能力 储存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 5m2 PVC桶密封 液态 1年 2 废机油桶 HW08 900-249-08 设备维护 固态 1年 3 废棉纱、废手套 HW49 900-041-49 设备维护 固态 1年 危险废物贮存处置要求 本项目产生的危险废物包括废机油和机油桶、废棉纱、废手套。根据本项目产生危废特性，环评要求建设1座5m2危废暂存间，同时签订危险废物处置协议。 评价要求危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年）中的相关规定设计、建设，具体要求如下： （1）危险废物暂存库地面与围墙要用坚固防渗的材料建造，同时设有隔离、防风、防晒、防雨设施。 （2）建议用高密度聚乙烯塑料桶盛装，装载液体、半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间留有100mm以上的空间。 （3）贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层，或者2mm厚高密度聚乙烯防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （4）贮存设施外建设径流（雨水）疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不流到危险废物堆中。 （5）暂存库要设置明显的贮存危险废物种类标志和警告标志； （6）暂存库周围要设置围墙或防护栅栏，避免他人进入。 评价提出对危险废物暂存库的管理要求如下： （1）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （2）危险废物暂存间的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄露液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （3）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ④贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒、防渗透。 危险废物标签、危废暂存间标识见下图： 图4-1危险废物标签危废暂存间标识 （4）危险废物的转移及运输 根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后周围环境不会产生二次污染。 综上，项目产生的固体废物均能妥善处置，对外界环境影响很小。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目厂房按照标准化厂房建设；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单设计施工，正常状况下不会污染地下水及土壤。项目采取的防控措施为： （1）源头控制措施 本项目应加强日常管理，车辆冲洗废水和设备及模具清洗废水循环利用不外排，生活污水送入旱厕定期清掏，不外排，危险废物严格按照贮存要求存放于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位运走处置。 （2）分区防控要求及措施 分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，消减污染物的渗入速度，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目防渗污染防治分区见表4-12，厂区分区防渗示意图见附图13。 表4-12地下水和土壤分区防控措施 序号 场地 分区防渗 技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯， 或至少 2mm 厚的其它人工材料 2 生产车间、仓库、洗车平台、厕所 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 防渗措施；200mm厚C20混凝土+基础土分层夯实 3 办公区、磅房、厂区道路 简单防渗区 一般地面硬化 / 分区防渗措施建议： 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 其他措施：加强废气处理设施运行管理，同时，应加强厂区绿化，建议种植苜蓿等吸附力较强的植物，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响。 在采取上述措施后，项目实施对区域环境影响很小。因此项目对周边地下水和土壤影响不大。 6、生态环境 本次建设项目租用中庄寨村原南峪口铁矿二选厂空地建设，不新增工业用地，且项目占地范围内无生态环境保护目标分布，项目建设完成后对厂区进行硬化，厂区生态环境不会恶化。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为油类物质—废机油，为易燃易爆物质。 本项目所涉及的物料无重大危险源，但是本厂依然存在废机油泄漏燃烧而发生火灾的潜在危险性。针对泄漏燃烧评价提出的环境风险防范措施为： （1）加强管理，提高防范意识。在废机油的储存管理过程中，我们要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，对预防泄漏十分必要。 （2）正确选择生产设备和材料，正确选择密封装置，设计留有余地或降额使用，装置结构形式要合理和方便使用和维修。 （3）规范操作。防止出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。加强检查和维修。发现泄漏要及时进行处理，以保证系统处于良好的工作状态。 （4）危废暂存间四周设置围堰。 （5）加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 （6）加强员工教育培训，定期进行防火安全检查。 综上采取环评要求风险防范措施后，出现险情的风险度较低。 8、环保设施投资估算 本项目建设总投资为380万元，其中，环保投资为19万元，占总投资额的5%。 表4-13环保措施及环保投资表 类别 污染源 污染物 污染治理措施 投资 （万元） 废气治理 投料 粉尘 投料口设一集气罩，废气经收集后通过布袋除尘器处理后15米高排气筒排放 5 输送 粉尘 物料输送蛟龙全封闭，车间地面全部硬化，定期洒水抑尘 2 运输 粉尘 路面硬化并定期进行清扫和洒水，在厂区出入口设置车辆清洗平台 1 废水治理 生活污水 SS、COD 厂区内采用旱厕，生活污水送入旱厕，定期清掏 1 洗车废水 SS 设置20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用， 1 设备及模具清洗废水 SS 设置10m3沉淀池，废水经沉淀后循环使用 1 固废治理 生产 石膏渣 回用于生产 / 不合格品 外售 / 废包装 外售 / 布袋除尘器收集粉尘 回用于生产 / 职工生活 生活垃圾 放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运 1 设备维护 废机油、废油桶、废棉纱、废手套 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 4.0 生态 - - 硬化、绿环场地 3 总计 19 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料 | 粉尘 | 投料口设一集气罩，废气经收集后通过布袋除尘器处理后15米高排气筒排放，搅拌采用湿搅拌 | 《大气业污染物综合排放标准》 |
|  | 输送 | 粉尘 | 物料输送蛟龙全封闭，车间地面全部硬化，定期洒水抑尘 |  |
|  | 运输 | 粉尘 | 路面硬化并定期进行清扫和洒水，在厂区出入口设置车辆清洗平台 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD | 厂区内采用旱厕，生活污水送入旱厕，定期清掏 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 设置20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排 |  |
|  | 设备及模具的清洗废水 | SS | 设备及模具的清洗废水经10m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，软连接，基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格品、废包装外售；石膏渣、布袋除尘器收集粉尘回用于生产；废机油、废机油桶、废棉纱、废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾放置垃圾桶，由当地环卫部门定期清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；生产车间、原料区、成品区、洗车平台、旱厕一般防渗，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，办公生活区及其他地面简单防渗，防渗要求为一般地面硬化 |
| 生态保护措施 | 厂区土地为建设用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，对生态环境影响不大。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强管理，提高防范意识。在危险废物的储存管理过程中，我们要运用先进的安全管理技术，制定完善的管理制度，全面落实岗位职责，对预防泄漏十分必要。（2）正确选择生产设备和材料，正确选择密封装置，设计留有余地或降额使用，装置结构形式要合理和方便使用和维修。（3）规范操作。防止出现操作失误和违章作业，控制正常的生产条件，减少或杜绝人为操作所致的泄漏事故。加强检查和维修。发现泄漏要及时进行处理，以保证系统处于良好的工作状态。（4）危废暂存间四周设置围堰。（5）加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。（6）加强员工教育培训，定期进行防火安全检查。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行各项生产和环境管理制度，保证生产的正常运行；（2）建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；（3）注意车间环境卫生，保持地面清洁，不得留有死角，不得有杂物、油污、积水、积尘，掉落在地面上的物料必须及时清理、清洁。（4）不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，提升企业内部职工素质。 |

# 六、结论

综上所述，繁峙县东山乡达鑫新型环保科技建材厂年产 3500万平方米石膏线条生产项目的建设符合国家产业政策和当地发展规划；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放要求；厂址的选择符合环境可行性的要求。因此，本项目的建设从环保角度可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.726 |  | 0.726 |  |
| 废水 | 洗车废水（t/a） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 生产废水（t/a） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 生活污水（t/a） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业固体废物 | 石膏渣 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 不合格品 |  |  |  | 197.64 |  | 197.54 |  |
|  | 废包装 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 |  |  |  | 14.435 |  | 14.435 |  |
|  | 生活垃圾（t/a） |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 危险废物 | 废机油（t/a） |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废油桶（t/a） |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废棉纱、废手套（t/a） |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①:

# Text boxes

188.07

0.525

0.90

192.295

新鲜水

绿化用水

0.525

生活用水

工艺用水

188.07

0.18

0.72

旱厕

2

2

设备及模具清洗用水

8

0.8

0.8

洗车用水

10

188.07

工艺用水

188.07

2

2

设备及模具清洗用水

8

191.77

旱厕

0.72

0.18

新鲜水

0.90

生活用水

0.8

0.8

洗车用水

10

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

噪声

扬尘

生活污水

建筑垃圾

扬尘

扬尘

水、促凝剂

甩干

搅拌罐

半成品搅拌罐

罐

噪声

废水、固废

搅拌罐

噪声、废水

废气、噪声

滤筒

固废、噪声

缓凝剂

发泡剂溶解罐

发泡剂

泵

泵

甩干

石膏线条机槽

石膏线条

成品库

晾晒

噪声

噪声

纤维丝、网格布

石膏粉

废气、固废