# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 繁峙县矿山固废绿色综合治理及生态

经济林种植项目

建设单位（盖章）：繁峙县中资生态环境发展有限公司

编制日期：        2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 繁峙县矿山固废绿色综合治理及生态经济林种植项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-140924-89-01-903808 |
| 建设单位联系人 | 高飞 | 联系方式 | 18636127585 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县 |
| 地理坐标 | 甘泉石料破碎：113°19′14.700″ 39°4′22.529″ 繁城镇石料破碎：113°17′5.641″ 39°9′58.607″ 平型关镇石料破碎：113°49′45.166″ 39°16′6.901″ 土岭村石料破碎：113°25′16.055″ 39°1′47.149″ |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □新建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 繁峙县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 47438.94 | 环保投资（万元） | 12144.4 |
| 环保投资占比（%） | 25.6% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 74114.73 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 通过空间管控，将重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义区域，以及环境质量严重超标和跨区域、跨流域影响突出的空间单元，严重影响人口重点集聚区人居安全的区域一并纳入生态空间。项目占地不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。本项目位于山西省忻州市繁峙县，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源地等。因此本项目选址不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护区域内，符合生态保护红线保护要求。根据忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（忻政发〔2021〕12号文），本项目属于重点管控单元，以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。各县（市、区）人民政府应当按照国民经济和社会发展规划、国土空间规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，依法逐步对不符合产业政策和布局不合理的重污染企业实施关停搬迁。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求。加强矿山生态环境监管，禁止在自然保护区、水源地保护区域等重要生态保护地禁采区域内开矿。 本项目为尾矿库综合治理及生态经济林种植项目，建成后进行绿化建设，生态环境将优于现状。同时要求企业采取的各项环保措施后，污染物可做到稳定达标排放，对周边环境影响不大。 综上，项目的建设符合生态保护红线保护要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气：本次评价收集了省环境监测中心站自动监测系统呈报的繁峙县2020年的环境空气例行监测资料，根据监测结果：2020年度繁峙县PM10出现超标，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，因此，项目所在区为不达标区。建设单位委托了山西中安环境监测有限公司于2021年12月17日-19日对TSP进行现状监测，根据补充监测结果可知，评价区监测期间无超标现象，环境空气质量良好。通过大气环境影响分析可知，本项目产生的污染物可达标排放，对环境空气质量的影响在可接受范围内。根据环境保护部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）文件要求：排放二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排措施，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标城市，应进行倍量削减替代。根据本项目工程分析及产排污环节情况，本次工程结束后，总量控制指标为粉尘。因此，本次评价要求建设单位按环办〔2014〕30 号文相关要求向当地政府及相关部门提出污染物区域削减申请。 ②地表水：本项目距离项目最近的地表水为甘泉石料破碎厂区北侧0.11km的峨河。本项目生产过程不用水，少量生活污水排入旱厕定期由附近农户拉走用于农田施肥，不外排。本项目不会对地表水造成污染，故本次评价未收集峨河质量现状资料。 ③声环境：为了解本项目声环境现状，建设单位委托了山西中安环境监测有限公司于2021年12月18日-19日进行噪声现状监测，由监测结果可知，四个石料破碎厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；且经过预测，厂内设施通过基础降噪等有效措施，厂界四周的环境噪声等效声级均能达到《声环境质量标准》（GB3086-2008）中2类标准限值的要求。 （3）资源利用上线 本项目采用先进低耗能设备，生产用水循环利用，因此对于水、电等的消耗不会突破资源利用上线的要求，本项目符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 项目所在地无环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，本项目不属于产业政策中淘汰类和限制类项目。因此，项目符合相关产业政策。 综上，本项目建设不违背“三线一单”的要求。 2、与《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》、《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知（晋政办发〔2020〕19号）》符合性分析 本项目主要产生污染物为粉尘，根据《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》文件第18条，项目需加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。本项目采用全封闭厂房，并在项目施工过程中，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。施工工地、生产现场周边建立围挡，堆放物料区进行覆盖处理，项目无露天堆场；项目厂区内设置洒水喷雾装置进行降尘，并对道路进行硬化处理和定期洒水与清扫。原辅料以及成品运输采用封闭式运输汽车，汽车离厂前进行清洗措施。经过上述综合分析，项目符合《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对于扬尘排放的要求。本项目坚持绿色低碳循环发展，生产线配套建设抑尘收尘和降噪等污染防治设施，对原料、产品采取密闭保存，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、沉淀泥浆等回收再利用，实现近零排放。项目符合《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》、《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。本项目距离项目最近的地表水为甘泉石料破碎厂区北侧0.11km的峨河，本项目生产过程不用水，少量生活污水排入旱厕定期由附近农户拉走用于农田施肥，不外排，符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》、《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知（晋政办发〔2020〕19号）》中的要求。 3、水源地 根据《繁峙县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，繁峙县共有12处乡镇集中供水水源地。砂河镇、大营镇、下茹越乡、杏园乡、光裕堡乡、集义乡、横涧乡、金山铺乡、柏家庄乡9个乡镇为地下水型水源地。岩头乡、东山乡、神堂堡乡等3个乡镇水源地开采类型为傍河取水。 距离本项目最近的乡镇水源地为岩头乡集中饮用水源地，相距1.49km，该水源地开采峨河河谷岸边凿井取水，实际是截潜流工程引水，设置一级保护区半径142m，二级保护区半径1420m，本项目不在岩头乡集中饮用水源地保护区内，本项目与岩头乡集中饮用水源地位置关系图见图5。 4、山西省臭冷杉自然保护区 山西省臭冷杉自然保护区设立于2002年6月，总面积为25049.4hm2，是以保护臭冷杉森林生态系统和珍稀野生动物为主的综合型省级自然保护区。 山西省臭冷杉自然保护区功能区划为核心区（9524.3hm2）、缓冲区（5270.4hm2）和实验区（10254.7hm2）等三个区。 本项目距离山西省臭冷杉自然保护区最近距离为1.32km，不在其功能规划界限内，本项目与山西省臭冷杉自然保护区相对位置见附图9。 5、与《繁峙县生态功能区划》、《繁峙县生态经济区划》符合性分析 （1）生态功能区划 根据《繁峙县生态功能区划》，根据繁峙县生态功能区划，本项目位于Ⅲ3峨河源头区水源涵养生态功能小区、IV1繁峙县峨河流域水源涵养生态功能小区和IV2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。 Ⅲ3峨河源头区水源涵养生态功能小区包括岩头乡的东南部，总面积95.79km2。该区域主要的生态服务功能为水源涵养。 主要生态环境问题为：①仍有人为砍伐森林和个别散养破坏植被现象；②近森林植被覆盖区的边缘地带，农业生产活动仍存在蚕食植被甚至毁林开荒现象；③农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及生活废弃物造成的面源污染，对峨河及其支流的水质产生影响；④铁矿资源的开采与加工，对该区域生态环境产生影响。 生态环境保护措施为：①加强对森林植被的管护和扩大林区面积，加大森林防火管制力度；②按照不同地段的海拔、土地类型、坡度、坡向等条件，对草、灌、乔、人工草地，实行统筹安排，使之各得其所，以植被为突破口，积极维护和建立良好的区域生态系统；③对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。 IV1繁峙县峨河流域水源涵养生态功能小区包括杏园乡南部、岩头乡西部、光裕堡乡的中部，总面积142.05km2。该区域主要生态服务功能为水源涵养与生物多样性保护。 主要生态环境问题为：①矿产资源的开采破坏了地表植被，对该区及周边区域生态环境带来了一定的影响；②植被覆盖度低的区域，存在自然的水土流失现象；③农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对峨河水质产生影响；④农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。 生态环境保护措施为：①根据小区内矿产开采的情况，制定相应的规划，严禁在禁采区、崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采矿，及时做好土地复垦，防治地质灾害的再次发生；②在煤矿采空区、岩石裸露区进行爆破造林，防止沙化；③加紧对目前矿产开采区的矿山生态恢复，对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；④围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题。 IV2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区主要生态服务功能类型为水土保持。 主要生态环境问题为：①区内铅锌矿资源的开采与加工对周围的生态环境产生一定的影响；②区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重，水土流失降低土壤的服务功能，③滹沱河各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；④农村居民生活废弃物的排放和禽畜养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。 生态环境保护措施为：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业持续开发，铅锌矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响；③结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区域内建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程，以此逐步解决区块农村中生产、生活过程产生的污染问题；④对植被覆盖率低的地方，以种草、发展灌木林为突破口，因地制宜，科学规划，以恢复良性生态经济系统为中心，形成高效的农业生态系统。 本项目生产过程不用水，生活废水排入旱厕定期由附近农户拉走用于农田施肥；固废能够得到合理处置，基本不会对当地环境造成不利影响，本项目的建设不违背繁峙县生态功能区划。 （2）生态经济区划 根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于Ⅱ限制开发区-Ⅱ6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区，III重点开发区-III1岩头乡西南部铁矿开采及选矿经济区和III2繁峙县东南部生态工程经济区。 Ⅱ6繁峙县五台山山地生态林牧业经济区包括杏园乡、集义庄乡的东南部，光裕堡乡的大部分区域，面积约486.02km2，主要生态服务功能为生物多样性保护。 生态环境保护要求：①对现有林地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；②实施绿色养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实现畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理。 III1岩头乡西南部铁矿开采及选矿经济区位于岩头乡西南部，面积约198.2km2。主要生态服务功能为水源涵养与生物多样性保护。 生态环境保护要求：对小区内蕴藏的铁矿资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；采矿、选矿业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。 III2繁峙县东南部生态工程经济区位于繁峙县的东部，包括神堂堡乡、横涧乡、大营镇、柏家庄乡的东南角总面积约714.5km2。生态服务功能为水土保持。 生态环境保护要求为对小区内蕴藏的矿产资源的开发要指定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铅锌矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。 本次项目实施后，不会对生态环境造成破坏，在严格落实环保措施后，对周围环境污染较小，符合生态经济区划要求，所以本项目的建设不违背繁峙县生态经济功能区划。本项目与繁峙县生态功能区划、生态经济区划的位置关系图见附图6、7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 本项目主要建设内容为繁峙县矿山固废绿色综合治理及生态经济林种植项目一期内容，包括完成14个地点的铁矿尾矿综合治理及生态经济林种植，达到“土地修复、固废利用、以工补农、生态农业”为一体的循环经济新局面；建设四条年产50万吨（共200万吨）尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线。四个破碎站的建设时限为4个月，服务年限为二至三年，尾矿生态治理完成后，服务期满后破碎站拆除。一期具体建设内容见表1。 表1-1 甘泉石料破碎工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积800m2，位于原料库东侧，地面硬化、防渗。库内设有一条年产50万吨尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线 新建 储运工程 原料库 1座，全封闭车间，彩钢结构，位于厂区西南部，用于堆存原料。长40m，宽30m，可储物料的量约为1.04万吨（物料堆放高度取6m；堆料的有效体积系数取0.8；物料堆积密度取1.8t/m3），最少能够储存本项目8天的物料量。库内做硬化、防渗处理。 新建 成品库 1座，位于厂区东南部，占地面积1200m2。库内做硬化、防渗处理。 新建 物料转运 全封闭的皮带走廊 新建 初期雨水收集池 厂区最低处设置一座设30m3初期雨水收集池 新建 办公区生活区 一层，建筑面积48m2 （12m×4m），彩钢结构 新建 危废暂存间 1座，位于厂区北侧，地面硬化、防渗，占地面积为8m2，有效容积为20m3 新建 洗车平台 设置一座洗车平台，配套30m3的沉淀池 新建 公用工程 给水系统 采用罐车从附近村庄拉至厂区 / 供电系统 接自岩头乡变电站，设配电室，砖混结构 新建 供热系统 生产不采暖，生活用热采用空气源热泵 / 环保 工程 废气 物料卸料、堆存产生的扬尘 原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次 新建 给料、破碎粉尘 在给料机、圆锥破碎机上方分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 整形筛分粉尘 在整形机上方设置一台集气罩，筛分机全封闭，分别通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 制砂楼粉尘 在制砂楼设置密闭集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为22000m3/h，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 各物料装卸、转运时产生的粉尘 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 新建 废水 生活废水 水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排 新建 洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 噪声 生产设备噪声 选用低噪声设备，室内安装，基础减震 新建 交通运输噪声 运输车辆经过村庄时要限速行驶，严禁鸣笛，降低交通噪声对村民的影响 新建 固废 生活垃圾 厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置 新建 除尘灰 统一收集后外售 新建 废机油 属于危险废物，定期交由有资质的单位进行处置；设置20m3危废暂存间，危废暂存间地面做硬化、防渗处理 新建 废油桶 生态 绿化 绿化面积200m2 新建 表1-2 繁城镇石料破碎工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积800m2，位于厂区东南侧，地面硬化、防渗。库内设有一条年产50万吨尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线 新建 储运工程 原料库 1座，全封闭车间，彩钢结构，位于生产车间西部，用于堆存原料。长50m，宽30m，可储物料的量约为1.30万吨（物料堆放高度取6m；堆料的有效体积系数取0.8；物料堆积密度取1.8t/m3），最少能够储存本项目10天的物料量。库内做硬化、防渗处理。 新建 成品库 1座，位于厂区东南部，占地面积1500m2，库内做硬化、防渗处理。 新建 物料转运 全封闭的皮带走廊 新建 初期雨水收集池 厂区最低处设置一座设30m3初期雨水收集池 新建 办公区生活区 一层，建筑面积50m2 （10m×5m），彩钢结构 新建 危废暂存间 1座，位于厂区北侧，地面硬化、防渗，占地面积为8m2，有效容积为20m3 新建 洗车平台 设置一座洗车平台，配套30m3的沉淀池 新建 公用工程 给水系统 采用罐车从附近村庄拉至厂区 / 供电系统 接自繁城镇变电站，设配电室，砖混结构 新建 供热系统 生产不采暖，生活用热采用空气源热泵 / 环保 工程 废气 物料卸料、堆存产生的扬尘 原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次 新建 给料、破碎粉尘 在给料机、圆锥破碎机上方分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 整形筛分粉尘 在整形机上方设置一台集气罩，筛分机全封闭，分别通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 制砂楼粉尘 在制砂楼设置密闭集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为22000m3/h，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 各物料装卸、转运时产生的粉尘 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 新建 废水 生活废水 水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排 新建 洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 噪声 生产设备噪声 选用低噪声设备，室内安装，基础减震 新建 交通运输噪声 运输车辆经过村庄时要限速行驶，严禁鸣笛，降低交通噪声对村民的影响 新建 固废 生活垃圾 厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置 新建 除尘灰 统一收集后外售 新建 废机油 属于危险废物，定期交由有资质的单位进行处置；设置20m3危废暂存间，危废暂存间地面做硬化、防渗处理 新建 废油桶 生态 绿化 绿化面积200m2 新建 表1-3 平型关镇石料破碎工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积800m2，位于厂区北侧，地面硬化、防渗。库内设有一条年产50万吨尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线 新建 储运工程 原料库 1座，全封闭车间，彩钢结构，位于厂区南部，用于堆存原料。长45m，宽35m，可储物料的量约为1.36万吨（物料堆放高度取6m；堆料的有效体积系数取0.8；物料堆积密度取1.8t/m3），最少能够储存本项目10天的物料量。库内做硬化、防渗处理。 新建 成品库 1座，位于厂区东部，占地面积1575m2。库内做硬化、防渗处理。 新建 物料转运 全封闭的皮带走廊 新建 初期雨水收集池 厂区最低处设置一座设30m3初期雨水收集池 新建 办公区生活区 一层，建筑面积40m2 （10m×4m），彩钢结构 新建 危废暂存间 1座，位于厂区北侧，地面硬化、防渗，占地面积为8m2，有效容积为20m3 新建 洗车平台 设置一座洗车平台，配套30m3的沉淀池 新建 公用工程 给水系统 采用罐车从附近村庄拉至厂区 / 供电系统 接自平型关镇变电站，设配电室，砖混结构 新建 供热系统 生产不采暖，生活用热采用空气源热泵 / 环保 工程 废气 物料卸料、堆存产生的扬尘 原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次 新建 给料、破碎粉尘 在给料机、圆锥破碎机上方分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 整形筛分粉尘 在整形机上方设置一台集气罩，筛分机全封闭，分别通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 制砂楼粉尘 在制砂楼设置密闭集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为22000m3/h，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 各物料装卸、转运时产生的粉尘 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 新建 废水 生活废水 水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排 新建 洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 噪声 生产设备噪声 选用低噪声设备，室内安装，基础减震 新建 交通运输噪声 运输车辆经过村庄时要限速行驶，严禁鸣笛，降低交通噪声对村民的影响 新建 固废 生活垃圾 厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置 新建 除尘灰 统一收集后外售 新建 废机油 属于危险废物，定期交由有资质的单位进行处置；设置20m3危废暂存间，危废暂存间地面做硬化、防渗处理 新建 废油桶 生态 绿化 绿化面积200m2 新建 表1-4 土岭村镇石料破碎工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，全封闭车间，彩钢结构，占地面积800m2，位于厂区北侧，地面硬化、防渗。库内设有一条年产50万吨尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线 新建 储运工程 原料库 1座，全封闭车间，彩钢结构，位于厂区南部，用于堆存原料。长45m，宽30m，可储物料的量约为1.17万吨（物料堆放高度取6m；堆料的有效体积系数取0.8；物料堆积密度取1.8t/m3），最少能够储存本项目9天的物料量，库内做硬化、防渗处理。 新建 成品库 1座，位于厂区南部，占地面积1350m2，库内做硬化、防渗处理。 新建 物料转运 全封闭的皮带走廊 新建 初期雨水收集池 厂区最低处设置一座设30m3初期雨水收集池 新建 办公区生活区 一层，建筑面积80m2 （10m×8m），彩钢结构 新建 危废暂存间 1座，位于厂区北侧，地面硬化、防渗，占地面积为8m2，有效容积为20m3 新建 洗车平台 设置一座洗车平台，配套30m3的沉淀池 新建 公用工程 给水系统 采用罐车从附近村庄拉至厂区 / 供电系统 接自岩头乡变电站，设配电室，砖混结构 新建 供热系统 生产不采暖，生活用热采用空气源热泵 / 环保 工程 废气 物料卸料、堆存产生的扬尘 原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次 新建 给料、破碎粉尘 在给料机、圆锥破碎机上方分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 整形筛分粉尘 在整形机上方设置一台集气罩，筛分机全封闭，分别通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 制砂楼粉尘 在制砂楼设置密闭集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为22000m3/h，除尘后通过1根15m排气筒排放 新建 各物料装卸、转运时产生的粉尘 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 新建 废水 生活废水 水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排 新建 洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 新建 噪声 生产设备噪声 选用低噪声设备，室内安装，基础减震 新建 交通运输噪声 运输车辆经过村庄时要限速行驶，严禁鸣笛，降低交通噪声对村民的影响 新建 固废 生活垃圾 厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置 新建 除尘灰 统一收集后外售 新建 废机油 属于危险废物，定期交由有资质的单位进行处置；设置20m3危废暂存间，危废暂存间地面做硬化、防渗处理 新建 废油桶 生态 绿化 绿化面积200m2 新建 表1-5 本项目综合治理铁矿尾矿一览表 序号 治理区域名称 容量/万m3 面积/亩 治理形式 1 泽萌废弃尾矿库 10 34.34 清空变为耕地，平整后覆土厚度按50cm计，对复垦为耕地的土地进行为期一年的土壤培肥，根据当地实际调查资料，每亩地用精制有机肥400kg，硫酸亚铁50kg，并对耕地区域使用机械对土地进行翻耕，将压占后紧致的土层变松软。 2 熬头村吉新源尾矿库 40 61.76 清空变为耕地，平整后覆土厚度按50cm计，对复垦为耕地的土地进行为期一年的土壤培肥，根据当地实际调查资料，每亩地用精制有机肥400kg，硫酸亚铁50kg，并对耕地区域使用机械对土地进行翻耕，将压占后紧致的土层变松软。 3 横涧村杏树沟尾矿库 45 178.66 清空变为工业用地，乡村振兴项目，对场地进行平整，覆土厚度40cm，采用紫花苜蓿，每公顷播撒30kg草籽。 4 横涧村小西沟矿山矿渣项目 8 666.63 平整做台阶，林光互补，台阶高度≤10m，边坡角36°，堆平台底面进行平整，覆土厚度30cm，种植灌木，灌木覆盖率控制在30%以下。边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 5 神堡堂庄旺村矿渣项目 5 459.44 平整做台阶，林光互补，平整做台阶，林光互补，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度30cm，种植灌木，灌木覆盖率控制在30%以下。边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 6 松涧村南矿渣项目 6 10.45 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度80cm，复绿，乔灌混播，乔木选用侧柏，株行距为2m×3m，灌木为沙棘，株行距为1m×3m，边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 7 土楼村江兴铁矿矿渣项目 4 7 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度80cm，复绿，乔灌混播，乔木选用侧柏，株行距为2m×3m，灌木为沙棘，株行距为1m×3m，边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 8 原山村金方源企业矿渣项目 5 40.03 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度100cm，种植经济林，边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 9 土岭村中兴矿业、中联企业尾矿库 150 200.34 平整做台阶，林光互补，台阶高度≤10m，边坡角36°，堆平台底面进行平整，覆土厚度30cm，种植灌木，灌木覆盖率控制在30%以下。边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 10 土岭村中兴矿业、中联企业矿渣项目 10 18.24 清理复绿，场地平整后，覆土厚度40cm，采用灌草混播，灌木为沙棘，株行距为1m×3m，牧草采用紫花苜蓿，每公顷播撒30kg草籽。 11 矿产品有限公司尾矿库 25 41.2 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度100cm，种植经济林，边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 12 大李牛村葫芦嘴矿渣项目 5 275.56 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，堆平台底面进行平整，覆土厚度30cm，种植灌木；河道治理。 13 小李牛村矿渣项目 6 375.38 平整做台阶，林光互补，台阶高度≤10m，边坡角36°，堆平台底面进行平整，覆土厚度30cm，种植灌木，灌木覆盖率控制在30%以下。边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 14 磨峪沟矿渣项目 4 82.14 平整做台阶，台阶高度≤10m，边坡角36°，对平台底面进行平整，覆土厚度100cm，种植经济林，边坡不对其进行覆土，只在平台底部栽植1排爬山虎。 本项目不设取土场，土源外购。 2、生产设备 主要生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备 序号 主要设备名称 单位 数量 型号 备注 1 振动给料机 台 8 ZSW6021 2 圆锥破碎机 台 8 MC400 300-500t/h 3 整形机 台 8 4 概率组合筛 台 4 FGS-350 200-400t/h 5 皮带机 套 10 6 制砂楼 套 4 220-500t/h 7 土石粉筒仓 台 4 Φ8m×H22m 8 挖掘机 台 2 / 9 装载机 台 6 / 10 自卸汽车 台 30 / 11 洒水车 台 5 / 3、建设规模及产品方案 本项目建设规模及方案见表3。 表3 石料破碎主要产品方案一览表 名称 生产量t 储存位置 土石粉 120000 成品库 0～5mm 920000 5～10mm 200000 10～16mm 300000 16～22mm 300000 22～33mm 160000 4、原辅材料消耗 本项目所用原料均来源繁峙县铁矿尾矿。本项目只对已有填埋区域进行恢复治理，不得再行堆置新尾矿。本项目各种原料的消耗见下表。 表4-1 原辅材料消耗一览表 名称 规格 年用量 来源 运输方式 甘泉石料破碎工程 50-80cm 50万t 原山村金方源企业矿渣项目、矿产品有限公司尾矿库 通过密闭厢车运输 繁城镇石料破碎工程 50万t 泽萌废弃尾矿库、熬头村吉新源尾矿库、大李牛村葫芦嘴矿渣项目、小李牛村矿渣项目、磨峪沟矿渣项目 平型关镇石料破碎工程 50万t 横涧村杏树沟尾矿库、横涧村小西沟矿山矿渣项目、神堡堂庄旺村矿渣项目、松涧村南矿渣项目、土楼村江兴铁矿矿渣项目 土岭村镇石料破碎工程 50万t 土岭村中兴矿业、中联企业尾矿库项目、土岭村中兴矿业、中联企业矿渣项目 1#矿产品有限公司尾矿库位于岩头乡，繁峙县西南部，2#土岭村中兴矿业、中联企业矿渣项目位于土邻村，繁峙县的南部，3#横涧村杏树沟尾矿库位于平型关镇，繁峙县西南部，按照不同地域采样布点，建设单位委托国土资源部太原矿产资源监督检测中心对本项目1#矿产品有限公司尾矿库、2#土岭村中兴矿业、中联企业矿渣项目、3#横涧村杏树沟尾矿库干渣尾矿进行了淋溶试验分析。按《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）分析尾矿样品淋溶液中pH、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷等。尾矿淋溶试验结果及分析方法见下表。 根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）对尾矿淋溶水的浸出毒性进行有无毒性判定，各种有害成分含量均小于标准值，表明该尾矿是无浸出毒性的固体废物。因此，本项目产生的干渣尾矿不属于危险固体废物，可作为一般工业固体废物处理。 根据淋浸实验结果得出，污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围内，因此，本项目尾矿属于《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。 本项目尾矿（砂）中主要成分为硅酸盐、碳酸盐、铁元素，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目主要建设内容包括完成14个地点的铁矿尾矿综合治理及生态经济林种植，达到“土地修复、固废利用、以工补农、生态农业”为一体的循环经济新局面。转废为宝，减少尾矿堆存对环境的不利影响。 5、项目投资 本项目总投资47438.94万元人民币，资金来源全部由企业自筹。 6、劳动定员及工作制度 本工程劳动定员为40人。年工作日180天，一天工作8小时。 7、总平面布置 项目总占地面积为74114.73m2，主要是完成14个地点的铁矿尾矿综合治理及生态经济林种植，均为临时占地。总平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线短捷、合理，考虑到厂区条件、生产需要、防火及卫生要求，兼顾生产管理、交通运输方便等因素，结合厂区地形、地质、气象等自然条件进行布置。厂区平面布置具体见附图3。 8、水平衡分析 （1）用水环节 ①生活用水 本项目尾矿清运工程不设办公生活区或者施工营地，本项目劳动定员为40人，不设食堂，生活用水参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）取70L/（p·d），则用水量为2.8m3/d（504m3/a）。 ②洗车用水 厂区出入口设洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，根据《山西省用水定额 城镇生活部分》（DB 14/T 1049.3-2015），循环用水冲洗补水量取40L/（辆·次），根据本项目的生产能力，车流量估计为40辆/d，则洗车平台用水量为1.6m3/d（288m3/a）。每个洗车平台配套建设有30m3的沉淀池，可保证废水经沉淀后循环利用，不外排。 ③绿化用水 四个石料厂区绿化面积为800m2，绿化用水按0.5m3/m2·a计，则绿化用水量为2.24m3/d（400m3/a）。 ④道路洒水 四个石料厂计划道路占地面积共2400m2，道路用水按0.5L/m2·次计，按每天洒水2次考虑，则道路用水量为2.4m3/d（432m3/a）。 ⑤尾矿清运洒水 每个尾矿清运点洒水按1m3/次计，按每天洒水2次考虑，则14个尾矿清运点用水量为28m3/d（5040m3/a）。 （2）排水系统 本工程运营期产生的废水主要有生活污水及洗车废水。 生活污水产生量按用水量的80%计算，即2.24m3/d（403.2m3/a）。生活污水水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排。 洗车平台配套建设有30m3的沉淀池，可保证废水经沉淀后循环利用，不外排。 全厂生产、生活用水及排水量见表5，本工程水平衡详见图1。 表5 工程用水量及排水量一览表 序号 用水类型 用水量指标 用水 单位 用水量（m3） 排水量（m3） 日用 水量 年用 水量 日排 水量 年排 水量 1 生活用水 70L/人·d 40人 2.8 504 0 0 2 洗车用水 40L/（辆·次） 40辆 1.6 288 0 0 3 绿化用水 0.5m3/m2·a，180d/a 800m2 2.24 400 0 0 4 道路洒水 0.5L/（m2·次），2次·d，270d/a 2400m2 2.4 432 0 0 尾矿清运洒水 1m3/次，2次·d - 28 5040 0 0 合计 37.04 6664 0 0 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图： 本项目石料厂运营期工艺流程见下图： 图2 骨料生产线流程图 图3 制砂楼流程图 2、工艺流程简介： 本项目机制砂石骨料生产线采用繁峙尾矿作为原料，本项目尾矿清运程序拟采用全境界清运，即按划分的清运台阶，在水平方向连续扩展到最终清运境界，在垂直方向按清运范围逐层连续向下降深，直到最终清运深度为止。即自上而下，水平分层，台阶清运，汽车运输，逐层推进工艺。该原材料由汽车运输进厂，经过生产线破碎筛分制造建筑用砂石骨料。 （1）破碎整形 物料运回厂区后卸入料仓，通过振动给料机送入2台圆锥破碎机（MC400），破碎机出料粒度可调。破碎后的物料经过2台整形机的物料再进入筛分系统。 （2）筛分 经破碎后的物料通过胶带输送机进入组合概率筛，经筛分后分出六个品种，分别为：0～5mm、5～10mm、10～16mm、16～22mm、22～30mm及大于30mm的物料，其中筛上料即大于30mm的物料经由返料皮带返回整形机继续破碎，其余各种不同粒度的合格物料由封闭皮带送至各自的成品库。 （3）制砂楼 生产机制砂时，物料从中转仓卸料经皮带输送机送至制砂楼制砂，物料首先进入立轴式冲击破碎机，细碎后的物料经过转运皮带机、提升机、分散给料机送入风选系统，风选后收集的粗料经过振动筛筛分，合格料送入成品储仓储存，不合格料返回立轴式冲击破碎机再次细碎。 （4）成品储存及发运 0～5mm、5～10mm、10～16mm、16~20mm、20~30mm等产品分别储存在成品库中，经库底汽车散装发运出厂或输送至厂区制品生产线。 3、产污环节分析： 1、废气 （1）G1：物料卸料、堆存产生的扬尘； （2）G2： 给料、破碎粉尘； （3）G3：整形筛分粉尘； （4）G4：制砂楼粉尘； （5）G5：各物料装卸、转运时产生的粉尘； （6）G6：尾矿清运产生的扬尘。 2、废水 （1）W1：洗车平台废水； （2）W2：职工生活污水。 3、固体废物 （1）S1：生活垃圾； （2）S2：除尘灰； （3）S3：废机油、废油桶。 4、噪声 本工程主要产噪设备为给料机、破碎机、振动筛，噪声在75-100dB(A)之间。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为繁峙县矿山固废绿色综合治理及生态经济林种植项目，主要是完成14个地点的铁矿尾矿综合治理及生态经济林种植，以及相应建设四条年产50万吨（共200万吨）尾矿资源综合利用机制砂石骨料生产线。本项目现阶段未开工，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）例行监测 本次评价收集了省环境监测中心站自动检测系统呈报的繁峙县2020年的环境空气例行监测数据，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8。检测结果见表6。 根据监测结果：2020年度繁峙县PM10出现超标，其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，因此，项目所在区为不达标区。 （2）补充监测： 为收集项目区环境空气质量现状，本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年12月17日-19日对本项目厂址进行了环境空气质量现状监测，监测点位一览表见表7，监测结果见表8。 根据表8可知，TSP监测浓度在218µg/m3—241µg/m3，最大占标率80.3%，均满足相应标准限值，无超标现象，说明评价区监测期间环境空气质量良好。 地表水 本项目距离项目最近的地表水为甘泉石料破碎厂区北侧0.11km的峨河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），属海河水系“源头-下茹越水库出口”，水环境功能为一般源头用水、地表水饮用水源补给区水源保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。 本项目生产过程不用水，少量生活污水排入旱厕定期由附近农户拉走用于农田施肥，不外排。本项目不会对地表水造成污染，故本次评价未收集峨河质量现状资料。 3、声环境 为了解本项目声环境现状，建设单位委托了山西中安环境监测有限公司于2021年12月18日-19日进行噪声现状监测并出具了监测报告（见附件），本次噪声监测分别在4个石料破碎厂界四周布设4个监测点位，共16个。具体监测点位布置见附件，监测结果见下表。 由监测结果可知，厂界四周噪声1#~16#监测点昼间等效声级值范围在53.6~56.2dB(A)之间，夜间等效声级值范围在45.3~47.8dB(A)之间，厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 综上所述，本项目区声环境质量较好。 4、生态环境 评价区不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感保护目标。 评价区属于典型的北方气候，干旱少雨，植被稀少。本项目所在地主要以人工种植的灌草和树木为主。 评价区域内没有保护动物及濒危物种。 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目无生产废水外排，废机油等的储存量较小，按照环评提出的要求严格进行防渗，几乎不会产生下渗，影响土壤、地下水环境。因此本次评价未对地下水、土壤开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求如下： 1、大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 2、声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，明确新增用地范围内生态环境保护目标。 经过现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。 表10 主要环境保护对象表 敏感因素 项目名称 保护目标 相对厂址位置 区域功能及执行标准 中心坐标 方位 距离（m） X Y 环境空气 平型关镇石料破碎 小屯村 39.269965 113.828336 N 67.5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 土岭村石料破碎 土岭村 39.033509 113.418886 NW 287.5 泽萌废弃尾矿库 泽萌泉村 39.148717 113.299696 SE 301.5 熬头村吉新源尾矿库 熬子头村 39.145088 113.278763 E 102.4 神堡堂庄旺村矿渣项目 庄旺村 39.095767 113.793940 W 318.1 原山村金方源企业矿渣项目 原山村 39.095767 113.269929 S 300.1 土岭村中兴矿业、中联企业尾矿库 土岭村 39.033000 113.418543 W 319.6 土岭村中兴矿业、中联企业矿渣项目 土岭村 39.033000 113.418543 SE 104.7 矿产品有限公司尾矿库 岩辛庄村 39.045056 113.342535 S 453.6 声环境 厂界外50m范围内无声环境保护目标 地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目用地范围内无敏感的生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 生产过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准。具体标准详见下表。 表11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 污染物 浓度 （mg/Nm3） 最高允许排放速率（kg/h） 15m 20m 颗粒物 120 3.5 5.9 1.0 周界外浓度最高点 2、噪声 施工噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准限值。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 噪声限值 70 55 表13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类 别 位置 昼 间 夜 间 2 厂界 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标”。 本项目为非金属矿物制品业，根据工程分析计算结果，本项目污染物有组织排放量为：颗粒物2.88t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （2）施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； （3）运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入站区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； （5）施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗； （6）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 2、水污染防治措施 施工期设备冲洗废水属间断排放，主要含大量悬浮物，不可直接排放，以免影响地表水环境。所以环评要求建设单位在施工期建临时沉淀池一座，施工人员的生活污水和施工设备冲洗废水经沉淀池收集并沉淀后用于施工区，不外排。综上所述，工程在严格落实上述污染防治措施的前提下，施工期的水污染将得到有效防治。 3、固体废物防治措施 （1）施工人员的生活垃圾集中分类收集，统一由环卫部门处理。不允许随地乱抛，或混入建筑垃圾，影响环境卫生。 （2）将建筑垃圾进行分类，能够回收利用的尽量回用，不能回收利用的及时进行清运，送环卫局指定地点合理处置，不得随意排放。 （3）在规定时段内进行，按指定路段行驶；施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点的交通高峰期，并采取相应的适当防治措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 综上所述，在加强施工期固体废物管理的前提下，施工期固体废物环境影响可以得到有效控制和治理，环境影响在可接受范围内。 4、噪声污染防治措施 为防治噪声产生的污染，环评要求采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22：00至次日凌晨6：00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 5、生态环境防治措施 评价要求施工单位及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，临时堆存土方进行压实、覆盖，堆放在不易受到地面径流冲刷的地方；施工完成后，及时进行厂区的绿化硬化工作。 6、其他相关管理措施 施工期间会对周边环境产生一定的影响，施工单位在施工期间应严格按照环评提出的环保措施执行，而建设单位应做好监督和管理工作，把施工对环境的影响降低到最低。 （1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 （2）合理安排施工时间，运输车辆进出应合理安排，禁止鸣笛。 （3）施工现场应加强环境管理。 （4）参照《建设项目施工期环境监理试点工作指南》，建议本次工程引入施工期环境监理，通过制定环境监理工作计划，在施工合同中对施工单位的环境行为加以规范，制订施工期环境管理制度，聘请具有环境监理资质的专业人员对工程施工进行全过程的环境监理，见下表。 （5）将以上各项措施要写进施工合同中，以便检查落实。 表14 施工期环境监理一览表 名称 点位 项目 措施 监管时间及频次 依法申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及山西省相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工期污染防治实施方案，并按要求提请排污申报。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的要求设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等 大气环境 施工工地道路防尘；施工工地内部裸地防尘；运输车辆机械防尘 扬尘 洒水抑尘；建筑材料及土方进行苫盖；设洗车平台对进出车辆进行冲洗；进出场道路铺设钢板等，保持路面清洁；采用密闭运输车辆，低速行驶 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 声环境 施工现场及周围居民区 噪声 禁止夜间施工；采用低噪设备，合理布局，避免碰撞 水环境 施工废水 SS、 石油类等 施工废水与生活污水一同经沉淀池沉淀后回用于施工，不外排 生活污水 SS等 固废 建筑垃圾及生活垃圾堆放、清运 建筑垃圾 生活垃圾 能够回收利用的尽量回用，剩余的送环卫局指定地点合理处置；生活垃圾定点收集，统一由环卫部门处理 生态环境 生态保护 水土流失 施工完成后场地进行平整、硬化 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）物料卸料、堆存产生的扬尘G1 物料堆放场地全部密闭，且地面进行混凝土硬化、防渗处理，本项目原料进厂后，必须将原料在全封闭的原料场地内进行装卸，装卸过程中并采用洒水抑尘的方式进行抑尘。本项目原料与成品堆存均位于全封闭库内，原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次。 采取以上措施后，物料堆存和装卸扬尘可忽略不计。对于物料装卸过程中产生的扬尘，要加强管理，在装卸原料时应尽量平缓，减少粉尘的散出。 （2）给料、破碎粉尘G2 原料库内的原料通过给料机送至圆锥破碎机进行破碎，破碎后的物料进入整形机进一步破碎，给料机、圆锥破碎机均会有粉尘产生。物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭。该工序年运行180天，每天运行8h，年工作时间8h/d×180d=1440h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），卸料的排放因子为0.01kg/t，一级破碎排放因子为0.05kg/t产品。本项目来料约50万吨，则2台给料机上料产生的粉尘约10t/a，2台圆锥破碎机粉尘产生量为50t/a，此工序共产生粉尘量为60t/a。 环评要求在给料机（集气罩1m×1m）、圆锥破碎机（集气罩1.5m×2m）上方分别设置一台集气罩（共4台），收集的有组织粉尘产生量58.8t/a，粉尘产生浓度为2552mg/m3，集气后进入1台布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2。 据此计算，经处理后粉尘的有组织排放量为0.23t/a，排放浓度为10mg/m3，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放监控浓度限值。无组织粉尘产生量为1.2t/a，粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.06t/a。 （3）整形筛分粉尘G3 经圆锥破碎机破碎后的物料进入整形机再次破碎，整形机破碎后的物料通过全封闭皮带输送至组合概率筛进行筛分，经筛分后分出六个品种，之后由封闭皮带送至各自的成品库，土石粉由密闭皮带输送至筒仓。物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭。该工序年工作时间8h/d×180d=1440h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），二级破碎排放因子为0.05kg/t产品，筛分排放因子为0.15kg/t产品。本项目来料约50万吨，则整形机破碎产生的粉尘约25t/a，筛分粉尘产生量为75t/a，整形筛分共产生粉尘约100t。 环评要求在整形机（集气罩2m×1.5m）上方设置一台集气罩，筛分机全密闭，由集气管收集至布袋除尘器处理，整形筛分收集的有组织粉尘产生量98t/a，粉尘产生浓度为5671mg/m3，集气后进入1台布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2。 据此计算，经处理后粉尘的有组织排放量为0.17t/a，排放浓度为10mg/m3，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放监控浓度限值。无组织粉尘产生量为2.0t/a，粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.1t/a。 （4）制砂楼粉尘G4 本项目制砂楼为一体化制砂楼，全密闭系统，设置在封闭的生产车间内，工作时间为1440h，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），卸料的排放因子为0.01kg/t，再破碎排放因子为0.5kg/t产品，再过筛排放因子为0.5kg/t产品。本流程来料约25万吨，则中转仓卸料与制砂楼产生粉尘共约252.5t。 制砂楼整体全密闭，为一体化制砂机，自带除尘系统，共收集的有组织粉尘产生量247.45t/a，粉尘产生浓度为7160mg/m3，集气后进入布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。布袋除尘器引风机设计风量为22000m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积为612m2。 据此计算，经处理后除尘器粉尘的有组织排放量为0.32t/a，排放浓度为10.0mg/m3，排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值。无组织粉尘产生量为5.05t/a，粉尘在车间内经喷淋洒水降尘后排放量约为产生量的5%，约0.25t/a。 （5）各物料装卸、转运时产生的粉尘G5 各物料装卸、转运时均有粉尘产生，本项目要求原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭，采取上述措施后，物料装载、转运时产生的粉尘可忽略不计。 （6）尾矿清运产生的扬尘G6 铁尾矿由挖掘机铲装至自卸汽车运往石料加工场地，在铲装过程中会产生扬尘，装车机械落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装车起尘量经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公式如下： Q=0.03U1.6H1.23e-0.28w 式中：Q—装车起尘量，mg/s； U—平均风速，m/s； H—物料落差，m； w—物料含水率，%。 式中，物料含水率取1.0%，物料落差为15m，计算装车产尘量见下表。 表15 物料装车产尘量（一辆车） 地面风速（m/s） 1.5 2.5 4 5.5 6 按各风速频率综合 装车起尘量（mg/s） 1833 4151 8806 14658 16847 4146.8 尾矿铲装量500万吨，汽车载重10t/辆，装一辆车时间按100s，总运输次数为500000次/a，按风速频率综合计算，总起尘量为2.07t/a。 为了减小装车扬尘对环境的影响，评价要求规范装车操作规程，尽量降低装车高度，在装车操作时采用雾炮机喷雾洒水降尘，抑尘效果为70%，则挖掘机铲装时扬尘的排放量为0.62t/a。 本项目大气污染物源强核算具体见下表。 表16主要废气污染源源强核算结果及相关参数 厂址位置 污染源 污染物 治理措施 污染物排放情况 排放 时间h 风机风量 工艺 排放浓度mg/m3 排放量t/a 甘泉石料破碎 给料、破碎粉尘 有组织 颗粒物 16000m3/h 布袋除尘器 10 0.23 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.06 1440 整形筛分粉尘 有组织 12000m3/h 布袋除尘器 10 0.17 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.10 1440 制砂楼粉尘 有组织 22000m3/h 布袋除尘器 10 0.32 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.25 1440 繁城镇石料破碎 给料、破碎粉尘 有组织 颗粒物 16000m3/h 布袋除尘器 10 0.23 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.06 1440 整形筛分粉尘 有组织 12000m3/h 布袋除尘器 10 0.17 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.10 1440 制砂楼粉尘 有组织 22000m3/h 布袋除尘器 10 0.32 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.25 1440 平型关镇石料破碎 给料、破碎粉尘 有组织 颗粒物 16000m3/h 布袋除尘器 10 0.23 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.06 1440 整形筛分粉尘 有组织 12000m3/h 布袋除尘器 10 0.17 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.10 1440 制砂楼粉尘 有组织 22000m3/h 布袋除尘器 10 0.32 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.25 1440 土岭村石料破碎 给料、破碎粉尘 有组织 颗粒物 16000m3/h 布袋除尘器 10 0.23 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.06 1440 整形筛分粉尘 有组织 12000m3/h 布袋除尘器 10 0.17 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.10 1440 制砂楼粉尘 有组织 22000m3/h 布袋除尘器 10 0.32 1440 无组织 / 洒水抑尘 / 0.25 1440 表17 排放口基本情况参数表 厂址位置 污染源名称 排气筒底部 中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数/h 污染物名称 排放速率g/s 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 甘泉石料破碎 给料、破碎粉尘 113.3209 39.07283 874.1 15.0 0.6 25.0 15.73 1440 PM10 0.04 整形筛分粉尘 113.3209 39.07281 874.3 15.0 0.5 25.0 16.99 1440 PM10 0.03 制砂楼粉尘 113.3211 39.07282 873.3 15.0 0.7 25.0 17.33 1440 PM10 0.07 繁城镇石料破碎 给料、破碎粉尘 113.2849 39.16627 880.1 15.0 0.6 25.0 15.73 1440 PM10 0.04 整形筛分粉尘 113.2847 39.16627 880.0 15.0 0.5 25.0 16.99 1440 PM10 0.03 制砂楼粉尘 113.2849 39.16625 880.5 15.0 0.7 25.0 17.33 1440 PM10 0.07 平型关镇石料破碎 给料、破碎粉尘 113.82921 39.26858 853.1 15.0 0.6 25.0 15.73 1440 PM10 0.04 整形筛分粉尘 113.82920 39.26858 852.3 15.0 0.5 25.0 16.99 1440 PM10 0.03 制砂楼粉尘 113.82921 39.26856 850.3 15.0 0.7 25.0 17.33 1440 PM10 0.07 土岭村石料破碎 给料、破碎粉尘 113.42112 39.02976 887.5 15.0 0.6 25.0 15.73 1440 PM10 0.04 整形筛分粉尘 113.42112 39.02976 887.3 15.0 0.5 25.0 16.99 1440 PM10 0.03 制砂楼粉尘 113.42112 39.02976 887.0 15.0 0.7 25.0 17.33 1440 PM10 0.07 表18 无组织排放参数调查表 厂址位置 面源名称 面源 长度 面源 宽度 海拔 高度 面源初始 排放高度 年排放 小时数 排放 工况 排放源强t/a m m m m h TSP 甘泉石料破碎 生产车间 10 8 874.1 13 1440 连续 0.41 繁城镇石料破碎 生产车间 10 8 880.0 12 1440 连续 0.41 平型关镇石料破碎 生产车间 10 8 852.3 13 1440 连续 0.41 土岭村石料破碎 生产车间 10 8 887.0 11 1440 连续 0.41 （2）环境监测 按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对废气排放情况进行监测工作。具体监测计划表见下表。 表19 环境空气监测计划表 监测点位 监测项目 监测频率 给料、破碎粉尘排气筒 颗粒物 1次/年 整形筛分粉尘排气筒 颗粒物 制砂楼粉尘排气筒 颗粒物 厂界无组织废气 颗粒物 （3）环境影响分析 本项目位于不达标区，补充监测的TSP全部达标。原料库以及成品库安装洒水抑尘装置，给料、破碎筛分等环节采取全封闭厂房+集气罩+布袋除尘器+排气筒，转运环节采用全封闭皮带输送及密闭厢车，在采取上述措施后，污染物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准颗粒物120 mg/m3的排放限值要求。 综上所述，本项目废气的排放对环境空气的影响在可接受范围内。 2、废水 （1）废水产生及排放情况 ①生活污水 本项目尾矿清运工程不设办公生活区或者施工营地，本项目劳动定员为40人，生活用水参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）取70L/（p·d），则用水量为2.8m3/d（504m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计算，即2.24m3/d（403.2m3/a）。生活污水水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排。 ②洗车废水 生产废水主要来自进出厂车辆清洗轮胎作业中的少量排水，要求在厂区大门进出口处设置设车辆清洗平台，出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，洗车平台配套1座30m3的沉淀池，清洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后泵入清水池循环使用，回用于车辆冲洗，不外排。本项目洗车用水循环使用，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），循环用水冲洗补水量取40L/（辆·次），根据本项目的生产能力，车流量估计为40辆/d，则洗车平台用水量为1.6m3/d（288m3/a）。 表20 洗车平台配置及主要参数表 序号 主要指标 参数 1 尺寸 4000*2500*3000mm 2 冲洗压力 4 Kg/cm2 3 冲洗时间 1-60S（可调节） 4 冲洗耗水量 40L/每辆 5 冲洗方式 无接触喷水 ③初期雨水 厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量参照原平暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算： Q=Ф×q×F×T 其中：Ф—径流系数，取0.9； q—设计暴雨强度（164.89L/s·公顷）； F—汇水面积（按照厂区最大汇水面积1666m2计算）； t—收水时间(一般取15分钟) 以上公式计算得初期雨水量为22.3m3。 故评价要求在石料破碎厂区地势最低处设30m3初期雨水收集池，厂区内设置雨水导流渠对初期雨水进行收集。 （2）环境影响分析 本项目采取以上措施后，运营期产生的废水均不外排，因此对周围环境的影响在可接受范围内。 3、声环境影响分析及环保措施 （1）噪声源 本工程高噪声设备主要有给料机、破碎机、振动筛等，大部分声源为连续排放，声级范围在75～100dB（A）之间。 表21 工程主要噪声源及防治措施 主要噪声设备 数量 运行方式 产生强度dB(A) 治理措施 排放强度dB(A) 给料机 8 连续 85 选用低噪声设备，室内安装，基础减震，隔声厂房 50 圆锥破碎机 8 连续 95 60 整形机 8 连续 100 65 概率组合筛 4 连续 95 60 制砂楼 4 连续 100 60 为减轻对周围环境的影响环评要求采取以下措施： 针对产噪设备，采取以下防治措施： 1）在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低了噪声源的声压级。 2）在总体设计上布局合理，将主要的高噪声设备集中以便控制。 3）在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式。 4）对电机功率大的机械采用减震垫。 5）将高噪声设备安装在室内，并设有减震基础。 6）设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低10-15dB（A）左右。 （2）声环境影响分析 ①环境噪声预测方法 本项目选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4–2009）中的噪声预测模式进行噪声预测。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。为稳妥起见，本工程噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为： LA(r)=LA(r0)—Adiv 式中，LA(r)—距声源r处的等效声级，dB(A)； LA(r0)—参考位r0处的等效声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散所引起的声级衰减量，dB(A)。即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv=20lg(r/r0)； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Leq总＝10lg（100.1leqi） 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中，Leq—预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。 ②噪声预测结果及评价 根据噪声源分布情况，预测计算得到拟建工程投产后各厂界噪声昼间监测点的噪声级，详见表22。 表22-1 甘泉石料破碎场界噪声预测值一览表 dB(A) 时段 位置 预测值 标准值 达标情况 昼间 厂界东侧 53.28 60 达标 厂界北侧 50.23 达标 厂界西侧 54.42 达标 厂界南侧 51.71 达标 表22-2 繁城镇石料破碎场界噪声预测值一览表 dB(A) 时段 位置 预测值 标准值 达标情况 昼间 厂界东侧 53.20 60 达标 厂界北侧 52.23 达标 厂界西侧 55.32 达标 厂界南侧 52.30 达标 表22-3 平型关镇石料破碎场界噪声预测值一览表 dB(A) 时段 位置 预测值 标准值 达标情况 昼间 厂界东侧 54.20 60 达标 厂界北侧 53.60 达标 厂界西侧 54.42 达标 厂界南侧 51.75 达标 表22-4 土岭村镇石料破碎场界噪声预测值一览表 dB(A) 时段 位置 预测值 标准值 达标情况 昼间 厂界东侧 53.23 60 达标 厂界北侧 51.23 达标 厂界西侧 54.46 达标 厂界南侧 50.74 达标 （3）环境监测 按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对厂界噪声排放进行监测工作。具体监测计划表见下表。 表23 噪声环境监测计划表 监测点位 监测项目 监测频率 厂界四周 等效A声级 每季度监测一次，昼、夜各一次 （4）环境影响分析 由上表可知，本项目夜间不生产，运营期采取措施后，厂界噪声昼间预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。因此，项目实施后对周围声环境的影响在可接受范围内。 4、固体废物环境影响及环保措施 本工程产生的固体废物主要包括洗车沉淀泥砂、生活垃圾、除尘灰、废机油、废油桶等。 （1）洗车沉淀泥砂 本项目洗车平台沉淀泥沙约0.5t/a，最终均用于建筑材料外售。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员为40人，则本项目实施后生活垃圾产生量为3.6t/a。要求项目单位在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 （3）除尘灰 除尘器除尘灰产生量约1600t/a，为一般固体废物，统一收集后外售。 （4）危险废物 ①产生情况 设备运行产生的废矿物油：本项目运营期间设备运行会产生一定废矿物油，属于危险废物（HW08）。根据企业提供资料，废矿物油产生量约为0.1t/a。 ②处理措施 设备运行产生的废矿物油S4：集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 表24 项目危险废物汇总情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-214-08 0.1 设备维修保养 液态 矿物油 6月 毒性 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置 表25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08废矿物油与含矿物 油废物 900-214-08 危废暂存间 20m2 铁桶 0.1t 6月 4.3环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，建设单位在厂区设一座20m2危险废物临时贮存场所，本次评价要求场所建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘、防晒。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签； ⑦危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。 2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； 图4 危险废物标签及要求 图5 警示标志及要求 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4）危险废物的堆放 ①贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； ④危险废物堆要防风、防雨、防晒； ⑤贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签。 危险废物运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表26。 表26 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号 场地 防渗分区 防渗技术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间 重点 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 从上至下依次为：①5mm 厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2 底 2 布）隔离层；③30mm 厚 C25 细石混凝土找平层；④150mm 厚 C20 混凝土，内配 8mm 双向钢筋，网格为 200×200；⑤300mm 厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值 fak≥100kPa；⑥素土夯实。 2 生产车间 一般 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 3 办公区 简单 防渗区 一般 地面 硬化 C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 5、地下水和土壤 本项目属于机制砂破碎项目，根据项目特征，本项目不设食堂、住宿、洗浴等，厕所为旱厕，运营期生活污水产生量较少，收集后用于洒水抑尘，不外排；车辆清洗后的废水进入洗车平台沉淀池，沉淀处理后回用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池收集后沉淀后回用于堆场洒水抑尘，不外排。因此，本项目正常工况下不会对地下水及土壤造成影响。 项目非正常工况状态下初期雨水收集池、洗车平台冲洗水沉淀水池及危废暂存间出现破损裂缝，会造成初期雨水或汽车冲洗水、危险废物外渗，从而对地下水及土壤环境造成不良影响。 由于项目初期雨水、汽车冲洗水中主要污染因子为SS，可溶性金属离子浓度较低，即使外渗，经过包气带过滤、吸附作用后，不会对地下水及土壤环境产生较大影响。 此外，本次评价要求该项目在建设过程中采取分区防渗措施。根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、简单防渗区。经采取防渗措施后，该项目对地下水、土壤环境影响较小。本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表26。 6、生态 本项目生态环境保护目标为厂区内绿化，运营期定期对厂区绿化植物进行修剪和浇水，对厂区外运输车辆道路进行硬化，禁止运输车辆和厂区员工践踏碾压场外周边植被。 7、环境风险 对照国家标准《危险货物品名表》（GB12268-2012），本项目原材料中不涉及列表中的爆炸性物质、易燃性物质、有毒物质等危险品；项目涉及的危险品主要为设备运行及维修过程会产生少量废矿物油，对照风险导则中附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算，具体见表27。 表27 本项目Q值计算表 序号 危险物质名称 q1储存量（t） Q1临界储量（t） Q值 1 矿物油（机油、润滑油等） 0.1 2500 0.00004 合计 0.00004 本项目环境风险简单分析内容见表28。 表28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 繁峙县矿山固废绿色综合治理及生态经济林种植项目 建设地点 山西省忻州市繁峙县 主要危险物质及分布 矿物油储存桶破裂、泄漏风险 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有润滑油，机油运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大，项目矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全 风险防控措施要求 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及附录B中的风险物质主要为废矿物油 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料卸料、堆存 | 扬尘 | 原料库与成品库内配套可覆盖全场的喷淋洒水装置，设洒水喷头两个，喷淋角度110度，每天洒水次数不得低于两次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中二级标准颗粒物120 mg/m3的排放限值要求 |
|  | 给料、破碎粉尘 | 粉尘 | 在给料机、圆锥破碎机上方分别设置一台集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为334m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 |  |
|  | 整形筛分粉尘 |  | 在整形机上方设置一台集气罩，筛分机全封闭，分别通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为12000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为250m2，除尘后通过1根15m排气筒排放 |  |
|  | 制砂楼粉尘 |  | 在制砂楼设置密闭集气罩，通过引风管送至一台布袋除尘器处理，除尘器风量为22000m3/h，除尘后通过1根15m排气筒排放 |  |
|  | 各物料装卸、转运 |  | 原料成品运输均采用密闭厢车，物料在厂内转运使用全封闭的皮带输送，转载点全封闭 |  |
|  | 尾矿清运扬尘 | 扬尘 | 评价要求规范装车操作规程，尽量降低装车高度，在装车操作时采用雾炮机喷雾洒水降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 水质简单，厂内设置旱厕，定期清掏，不外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS等 | 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 |  |
| 声环境 | 各生产设备、运输车辆 | 设备噪声 | 厂房隔声、安装减振垫、设备定期维修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 固体废物 | 洗车沉淀泥沙统一收集后作为建筑材料外售；生活垃圾在厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门清运处置；除尘灰统一收集后外售；废机油、废油桶等危险废物在厂区危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位进行处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对场地进行硬化，对生产车间，危废间设置相应的防渗层。 |
| 生态保护措施 | 本项目生态环境保护目标为厂区内绿化，运营期定期对厂区绿化植物进行修剪和浇水，对厂区外运输车辆道路进行硬化，禁止运输车辆和厂区员工践踏碾压场外周边植被。 |
| 环境风险 防范措施 | 定期检修维护；危废暂存间做防腐防渗处理；门口设置围挡；张贴标示；加强风险防范；制定突发事故环境风险应急预案；设置符合标准的灭火设施；建立完善的安全管理制度，执行相关规定 |
| 其他 | 完善环保方面的管理制度，建立健全完善的环保部门，按照环境监测计划进行监测 |

# 六、结论

综上所述，本项目在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告表中所提的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.88t/a |  | 2.88t/a |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业固体废物 | 办公生活区S1 |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a |  |
|  | 除尘灰S2 |  |  |  | 1600t/a |  | 1600t/a |  |
|  | 洗车沉淀泥沙S3 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
| 危险废物 | 设备运行及维修废机油S4 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①